潘集区2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目聂圩村农机社会化服务项目

采购需求

- 招标采购内容

| 品 名 | 数量（台） | 总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 无人植保飞机 | 2 | 1630000 |
| 拖拉机 | 2 |  |
| 搂草机(10盘) | 2 |  |
| 抓草机 | 2 |  |
| 打包机 | 2 |  |

- 招标采购货物的质保期、及相关服务要求

- 质保期：供货及验收合格之日起一年。

- 投标人的投标报价, 应含项目采购设备价款、运输、装卸、保险、安装调试费、验收、税费（含进口从属税费等）、技术服务费、售后服务、人员培训及场地设计、检验、验收等其他一切费用。

- 投标人承诺所提供的无人植保飞机、拖拉机、搂草机、抓草机、打包机为实际需要，如投标人提供的货物不满足招标人实际需求，招标人有权拒收货物，一切费用投标人自行承担。

4、表中标★项为必须满足项，无法满足参数要求的供应商则认定为不合格。

三、交货期及交货地点

供货期：合同签定之日起10天内完成供货及验收合格。

交货地点：招标人指定地点

四、付款方式

合同签订后，货物按期供货，经验收合格后，支付合同价款的97%。剩余合同价款的3%作为质保金，在满1年质保期后无质量问题退还。具体以财政资金实际到账为准。

| 拖拉机技术参数 ★ |
| --- |
| 发动机 | 潍柴高压共轨六缸机 |
| 配套功率 | ≥160马力 |
| 换挡 | 12+12档同步器 |
| 离合器 | 双作用 |
| 轮胎 | 12.4-26高花胎/16.9-34高花胎 |
| 驾驶平台 | 三代空调驾驶室 |
| 液压输出 | 两组 |
| 提升器 | 双强压 |
| 轮距（前/后）mm | 1710/1620 |
| 轴距mm | 2600 |
| 前配重 | 带 |
| 普通智能终端 | 带 |
| 电子手油门，脚油门 | 带 |
| 副油箱 | 带 |

| 搂草机技术参数 |
| --- |
| 结构形式 | 指轮、液压折叠 |
| 挂接形式 | 牵引式 |
| 工作状态外形尺寸（长×宽×高） | ≥6200×6300×1520mm |
| 结构质量 | ≥820kg |
| 搂齿数量 | ≥10×80个 |
| 指轮数量 | ≥10个 |
| 指轮直径 | ≥1520mm |
| 作业最大搂幅 | ≥5800mm |
| 配套动力范围 | 33.1~58.8kw |

| 抓草机技术参数 |
| --- |
| 传动方式 | 无极变速 |
| 卸载高度 | 4.5m |
| 手柄 | 单杠操作 |
| 制动 | 油刹 |
| 发动机功率 | ≥70KW |
| 燃料喷射型式 | 电控单体泵 |
| 工作质量 | ≥5800KG |
| 额定载质量 | ≥2000KG |

| 打包机技术参数 |
| --- |
| 打包速度 | ≥1.5sea/strap |
| 最小打包物 | ≥60mm |
| 最大紧缩力 | ≥60Kgs |
| 最大打包物 | 任意 |
| 打包PP带宽度 | 5mm-15mm |
| 供给电源 | 220V(50/60Hz) |
| 驱动马达 | ≥220V 220W |
| 打包机体积 | ≥1490×570×530mm |
| 打包机重量 | ≥100Kg |

| 无人植保飞机参数 ★ |
| --- |
| 整机重量 | 38 kg（不含电池）、50 kg（含电池） |
| 最大起飞重量[1] | 最大喷洒起飞重量：90 kg（海平面附近） 最大播撒起飞重量：101 kg（海平面附近） |
| 最大轴距 | ≥2184 mm |
| 外形尺寸 | ≥2800mm × 3150mm × 780mm（机臂展开，桨叶展开） ≥1590mm × 1930mm × 780mm（机臂展开，桨叶折叠） ≥1125mm × 750mm × 850mm（机臂折叠） |
| 悬停精度（GNSS信号良好） | 启用RTK定位： 水平±10 cm，垂直±10 cm 未启用RTK定位： 水平±60cm，垂直±30cm（雷达功能启用：±10cm） RTK/GNSS使用频段 RTK：GPS L1/L2，GLONASS F1/F2，BeiDou B1/B2，Galileo E1/E5 GNSS：GPS L1，GLONASS F1，Galileo E1，BeiDou B1 |
| 悬停时间[2] | 空载悬停：18min（@30000 mAh & 起飞重量50 kg） 喷洒满载悬停：7min（@30000 mAh & 起飞重量90 kg） 播撒满载悬停：6min（@30000 mAh & 起飞重量101kg） |
| 可设置最大飞行半径 | ≥2000m |
| 最大可承受风速 | 6m/s |
| 动力系统 - 电机 | 定子尺寸 100×33 mm 电机KV值48 RPM/V 电机功率 4000 W/rotor 动力系统 - 螺旋桨 直径 54 inch |
| 旋翼数量 | 8 |
| 双重雾化喷洒系统 - 作业箱 | 作业箱容积满载 40L |
| 作业载荷 | 满载40kg[1] |
| 双重雾化喷洒系统 - 喷头 | 喷头数量 2个 雾化粒径 50 - 300μm 最大有效喷幅[3] 11m（相对作业高度2.5m，飞行速度7m/s） |
| 双重雾化喷洒系统 - 水泵 | 最大流量 6L/min*2 T40 播撒系统 |
| 适用物料 | 0.5 - 5mm干燥固态颗粒 |
| 播撒作业箱容积 | 70L |
| 播撒作业箱内部最大载重 | 50kg[1] |
| 播撒系统播幅[4] | ≥7m |
| 推荐工作环境温度 | 0℃至40℃ |
| 定高及仿地跟随[5] | 高度测量范围：1 - 45 m 定高范围：1.5 - 30 m 山地模式最大坡度：45° |
| 避障系统[5] | 可感知距离（水平）:1.5-50m 视角（FOV）：水平360°，垂直±45° 使用条件：飞行器飞行相对高度高于1.5m且速度小于10m/s 安全距离：2.5m（飞行器刹车并稳定悬停后桨尖与障碍物距离） 避障方向：水平方向全向避障； 可感知距离（上方）：1.5-30m 视角（FOV）：45° 使用条件：起飞、降落及爬升过程中且飞行器与上方物体相对距离大于1.5m 安全距离：2.5m（飞行器刹车并稳定悬停后飞机顶部与障碍物距离） 避障方向：飞行器上方 |
| 有源相控阵后下视雷达 | 后向避障[5] 可感知距离（后方）：1.5 -30 m 视角（FOV）：水平±60°、垂直±25° 使用条件：起飞、降落及爬升过程中且飞行器与后方物体相对距离大于1.5 m 安全距离：2.5 m（飞行器刹车并稳定悬停后桨尖与障碍物距离） 避障方向：飞行器后方 可感知距离（下方）：1-45m 视角（FOV）：45° 使用条件：降落过程中飞行器与下方物体相对距离范围为2-10m 安全距离：1.5m（飞行器刹车并稳定悬停后飞机底部与障碍物距离） 避障方向：飞行器下方 |
| 双目视觉系统 | 可测距范围0.4 - 25m 有效避障速度≤10m/s 视角FOV 水平：90，垂直：106° 工作环境要求，光照强度正常，场景纹理特征丰富 |
| 智能遥控器 | O3 Pro工作频率[6] 2.4000 GHz至2.4835 GHz 5.725 GHz至5.850 GHz O3 Pro信号有效距离 SRRC：5 km MIC/KCC/CE：4 km FCC：7 km （无干扰、无遮挡环境下，飞行器高度2.5m） Wi-Fi协议 WIFI 6 Wi-Fi工作频率[6] 2.4000 GHz至2.4835 GHz 5.150 GHz至5.250 GHz 5.725 GHz至5.850 GHz 蓝牙协议 蓝牙5.1 蓝牙工作频率 2.4000 GHz至2.4835 GHz 定位 GPS+Galileo+BeiDou 显示屏 7.02 英寸触控液晶显示屏，分辨率1920*1200，亮度1200cd/m2 支持飞行器：农业无人飞机 |
| 工作环境温度 | -20℃至50℃ |
| 存放环境温度 | -30℃至45℃（一个月内） -30℃至35℃（大于一个月小于三个月） -30℃至30℃（大于三个月小于一年） |
| 充电环境温度 | 5℃至40℃ |
| 内置电池续航时间 | 3.3小时 |
| 外置电池续航时间 | 2.7小时 |
| 充电方式 | 使用最大功率65W（最大电压20V）的USB-C快充充电器，推荐使用DJI便携充电器 |
| 充电时间 | 内置、内置加外置电池均为2小时（关机状态按照官方充电方式） |
| 智能飞行电池 | 重 量 约12 kg 容 量 30000 mAh 电 压52.22 V D12000iE全能变频充电站 |
| 输出通道 | 1. 直流充电输出42-59.92V/9000W 2. 风冷散热器供电12V/6A 3. 交流输出230V/1500W，可选配5000W。 |
| 油箱容量 | 30L |
| 启动方式 | 一键启动 |
| 发动机最大功率 | ≥12000 W |
| 智能充电器 | 整机重量 12.7kg 输入电压 三相交流电输入：380V 单相交流电输入：220V 输出电压 42-59.92V 额定功率 9000W（三相380V输入） 3300W（单相220V输入） 保护功能 过温、过压、欠压、短路、风扇堵转等保护功能 工作环境温度 -5℃-40℃ |