# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：淮南市屹山新型建材科技有限公司产业基地项目

建设单位（盖章）：淮南市屹山新型建材科技有限公司

中华人民共和国生态环境部制

编制日期：2021年12月

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 淮南市屹山新型建材科技有限公司产业基地项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2103-340406-04-01-505362 |
| 建设单位 联系人 | 陶荣山 | 联系方式 | 18155411330 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市潘集区平圩经济开发区北区 |
| 地理坐标 | （116度54分22.412秒，32度42分9.729秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业中56、砖瓦、石材等建筑材料制造303粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）；三十九、废弃资源综合利用业中85、非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 淮南市潘集区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 10599 | 环保投资（万元） | 305 |
| 环保投资占比（%） | 2.88 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 26666.4 |
| 专项评价设置情况 | —— |
| 规划情况 | 2016年6月2日，淮南市人民政府办公室发布《淮南平圩经济开发区总体规划（2016-2030）》。淮南平圩经济开发区规划面积1.649356km²，主导产业为机械电子、农副产品加工、循环经济、煤化工配套产业等。规划范围东至淮潘公路，南至阜淮铁路，西至古沟回族乡伏龙村东，北至平圩镇店集村北。 |
| 规划环境影响评价情况 | 2008年6月5日，淮南市环境保护局以《关于淮南平圩工业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（淮环秘[2008]82号），出具了该报告书的审查意见，明确淮南平圩工业集聚区规划占地面积约2平方公里，主导产业为新型建材、机械电子、农副产品深加工、煤化工配套产业等。 2010年3月，安徽省人民政府以《安徽省人民政府关于同意筹建淮南平圩经济开发区的批复》（皖政秘[2010]84号）同意筹建淮南平圩经济开发区，规划面积按照一期2平方公里，二期5.91平方公里控制。主要发展机械电子、农副食品加工、循环经济等产业。 2016年5月31日，淮南市环境保护局以《关于<淮南平圩工业集聚区规划环境影响报告书的审查意见>变更为<淮南平圩经济开发区规划环境影响报告书的审查意见>》（淮环函[2016]101号）同意淮南平圩工业集聚区名称变更为淮南平圩经济开发区后，原环评批复（淮环秘[2008]82号）仍有效。 2016年6月2日，淮南市人民政府办公室发布《淮南平圩经济开发区总体规划（2016-2030）》。淮南平圩经济开发区规划面积1.649356km²，主导产业为机械电子、农副产品加工、循环经济、煤化工配套产业等。规划范围东至淮潘公路，南至阜淮铁路，西至古沟回族乡伏龙村东，北至平圩镇店集村北。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《关于<淮南平圩工业集聚区规划环境影响报告书的审查意见>变更为<淮南平圩经济开发区规划环境影响报告书的审查意见>》（淮环函[2016]101号）要求，严格控制高能耗、高污染和有重大环境风险隐患的企业入区，不符合国家产业政策、环保政策及产业要求的项目不得入区。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网。提高工业区固废的综合利用率，严禁企业随意弃置。生活垃圾由环卫部门统一清运。企业产生的危险废物的收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置。淮南平圩经济开发区的主导产业为新型建材、机械电子、农副产品深加工、煤化工配套产业，本项目为新型建材行业，项目属于园区主导产业，项目选址符合区域总体发展规划，选址与当地规划相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目已于2021年5月26日由淮南市潘集区发展和改革委员会备案，项目代码为2103-340406-04-01-505362。对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》中相关分类，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属“允许类”建设项目，故项目的建设符合国家产业政策要求。 2、规划及选址合理性分析 项目位于安徽省淮南市潘集区平圩经济开发区北区，项目东侧为园区预留空地，南侧为生态大道，西侧为园区预留空地，北侧为园区预留空地，项本项目设置以本项目边界50m环境防护距离，环境防护距离内无敏感点，因此项目选址合理。 3、与中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19号）相符性分析 根据2021年8月9日《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19号），到2025年，水清岸绿产业优美丽长江(安徽）经济带建设取得更大进展，长江生态系统质量和稳定性进一步提升，生物多样性保护进一步加强，岸线资源保护和合理利用进一步巩固，产业结构进一步优化，人与自然和谐共生的绿色发展示范带初步形成。 一、提升“禁新建”行动 （一）严禁1公里范围内新建化工项目。长江干支流岸线1公里范围内，严禁新建、扩建化工园区和化工项目。已批未开工的项目，依法停止建设，支持重新选址。已经开工建设的项目，严格进行检查评估，不符合岸线规划和环保、安全要求的，全部依法依规停建搬迁。 (二)严控5公里范围内新建重化工重污染项目。长江干流岸线5公里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。 (三)严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新（改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。(省发展改革委、省生态环境厅、省经济和信息化厅、省能源局等按职责分工负责）在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行)》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》。 二、提升“减存量”行动 （一）全面治理“散乱污”企业。持续开展“散乱污”企业清理整治，对不符合产业政策和规划布局、未办理相关审批手续、不能稳定达标排放以及存在其他违法违规行为的企业，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。对关停取缔类企业，按照“两断三清”标准整治到位。对整改提升类企业，按照“一企一案”要求实现污染防治设施稳定运行、达标排放。强化清单式、台账式、网格化管理，实行常态化巡查，完善信息公开制度，畅通线索收集渠道，早发现、早处置，实现“动态清零”。适时组织开展“回头看”，巩固整治成果。 (二)依法依规推动落后产能退出。以钢铁、煤炭、水泥、平板玻璃等行业为重点，严把能耗、环保、质量、安全、技术等标准，严格常态化执法，促使一批达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能的企业，依法依规关停退出。 (三）严格控制污染物排放。加快构建市场导向的绿色技术创新体系，采用节能低碳环保技术改造传统产业，推进冶金、化工、印染、有色、建材、电镀、造纸、农副食品加工等行业清洁生产改造，从源头上减少高浓度难降解有机废水、挥发性和持久性有机污染物、重金属等排放量及固体废物产生量。监督土壤污染重点监管单位全面落实土壤污染防治义务，督促关闭搬迁企业落实设备设施拆除及腾退地块土壤污染防治措施，防范土壤污染风险。 (四)深入开展大气污染防治。强化控煤、控气、控车、控尘、控烧措施，实行“一季一策”“一城一策”，推动大气主要污染物排放总量持续下降。加强重点行业脱硫、脱硝、除尘设施运行监管，鼓励企业通过技术改造实现超低排放。开展工业挥发性有机物专项整治行动。强化大规模城市建设地区扬尘污染防治管理。加强区域大气污染防治协作，深化重污染天气重点行业绩效分级、差异化管理措施。继续抓好农作物秸秤全面禁烧，大力推进秸秤综合利用，2025年年底前秸秤综合利用率达到95%以上。 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》中相关分类，本项目不属于“鼓励类”、“ 限制类”和“淘汰类”，属“允许类”建设项目，故项目的建设符合国家产业政策要求。本项目属于新建项目，不属于化工、重污染项目。项目废水排放实行“雨污分流制”，雨水进入雨水管网，项目生活污水经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入淮南市顺通污水处理厂。综上，本项目符合《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19号）中的相关要求。 4、与淮河流域相关条例相符性分析 《淮河流域水污染防治暂行条例》提出：禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业，严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目：建设该类项目的，必须事先征得有关省人民政府环境保护行政主管部门的同意，并报国务院环境保护行政主管部门备案。 《安徽省淮河流域水污染防治条例》要求： 第十三条 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。 第十四条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价；建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。 工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 本项目非金属矿物制造品业及废弃资源综合利用业，不属于该文件中禁止行业，符合以上条例的要求。 5、与《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》符合性分析 对照本项目，相符性分析如下表： 表1-1 项目与《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的相符性分析 文件要求 本项目符合情况 坚决遏制“两高”项目盲目发展。深入贯彻落实党中央、国务院关于坚决遏制“两高”项目盲目发展相关决策部署，按照生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等文件要求，以石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为重点，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗“双控”、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求。对标国内外产品能效、环保先进水平，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平提升，推进存量“两高”项目改造升级。 依据《环境保护综合目录》（2021年版），本项目所涉及的产品及工艺不涉及“两高”项目，符合要求。 强化扬尘管控。强化扬尘管控，皖北城市平均降尘量不得高于7 吨/月·平方公里，其他城市不得高于5吨/月·平方公，省大气办通报2020年降尘量监测排名。加强施工扬尘精细化管控，严格执行“六个百分之百”，强化道路扬尘整治，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市外环路、城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。力争2022 年3月底前，内河大型煤炭、矿石等干散货码头和主要交通干线、铁路物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。 本项目施工期严格按照相关规定，落实“六个百分之百”，施工扬尘对周边环境影响较小。 综上所述，本项目满足《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中的相关要求。 6、与《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办〔2021〕3号）相符性分析 为认真贯彻国家和省关于深入打好蓝天保卫战相关部署，安徽省大气办以皖大气办〔2021〕3号文件印发了《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》，其主要要求和本项目相符性分析情况见下表： 表1-2 项目与皖大气办〔2021〕3号相符性分析 皖大气办〔2021〕3号文件要求 本项目符合情况 优化产业结构及布局。对标节能减排要求和碳达峰碳中 和目标，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。提高新建项目节能环保准入标准，加大落后和过剩产能压减力度。严格按照《产业结构调整指导目录》，支持发展先进产能，依法淘汰落后产能，建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝散乱污“企业异地转移，严防死灰复燃。 本项目位于潘集区平圩经济开发区北区，不属于“散乱污”企业，符合要求。 加强扬尘综合治理。严格施工扬尘监管，全部建筑工地和建成区道路施工工地务必做到“六个百分百＂，按照《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》严格落实扬尘防治措施，评价等级达到合格及以上，切实降低各类施工场地扬尘污染。 本项目施工期严格按照相关规定，落实“六个百分之百”，施工扬尘对周边环境影响较小。 综上所述，本项目满足《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办〔2021〕3号）中的相关要求。 7、与《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）相符性分析 本项目行业类别属于C3039其他建筑材料制造，C4220 非金属废料和碎屑加工处理，其中C4220 非金属废料和碎屑加工处理尚未颁发专门的排污许可证申请与核发技术规范，C3039其他建筑材料制造已颁布专门的排污许可证申请与核发技术规范。因此，本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中相关规定进行分析。 2020年03月04日，生态环境部以HJ1119-2020发布了《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》，其主要要求和本项目相符性分析情况见下表： 表1-3 项目与HJ1119-2020中要求的相符性分析 HJ1119-2020中相关要求 本项目符合情况 1、排放标准。 排污单位废气污染控制项目依据GB16297确定。地方污染物排放标准有更严要求的，从其规定。 本项目水稳材料生产工序产生的粉尘执行DB34/3576-2020，其他废气执行GB16297-1996中排放限值要求；符合要求。 排污单位废水污染物项目依据GB8978确定。地方污染物排放标准有更严要求的，从其规定。 本项目废水执行污水处理厂接管标准，符合要求。 2、排放口设置要求。 根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》、地方相关管理要求，以及排污单位执行的污染物排放标准中有关排放口规范化设置的规定，填报废气排放口设置是否符合规范化要求。 本项目排气筒高度为15m，均满足相对应的排放标准，符合要求。 根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》、地方相关管理要求，以及排污单位执行的排放标准中有关排放口规范化设置的规定，填报废水排放口设置是否符合规范化要求。 本项目按照规范设置排污口，符合要求。 3、运行管理要求。 有组织排放 1）排污单位应加强除尘设备巡检，消除设备隐患，保证正常运行。布袋除尘器应安装差压计，及时更换布袋除尘器滤袋，保证滤袋完整无破损。电除尘器应定期检修维护极板、极丝、振打清灰装置。 2）环保沥青混合料生产排污单位中，沥青烟收集处理装置宜优先选用不产生液态焦油等二次污染的净化工艺。 3）排污单位环保设施应与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放。 4）排污单位由于事故或设备维修等原因造成废气治理设备停止运行时，应按规定及时报告当地生态环境主管部门。 5）排污单位应合理安排开停车和检维修的时间和次序，做好开停车及检维修期间的污染控制措施，最大程度的回收、处理污染物、避免直接排入环境。 加强除尘设备巡检，消除设备隐患，保证正常运行，布袋除尘器安装差压计，及时更换布袋除尘器滤袋，保证滤袋完整无破损。环保设施应与其对应的生产工艺设备同步运转，由于事故或设备维修等原因造成废气治理设备停止运行时，按规定及时报告当地生态环境主管部门；符合要求。 无组织排放 1）环保沥青混合料生产排污单位骨料仓库应采用封闭结构，并采用定期抑尘措施；沥青罐呼吸口尽量采用密闭收集，最大限度的减少无组织排放。 2）排污单位除尘器灰斗卸灰不应直接卸落到地面，收尘粉应密闭或袋装、罐装等收集、存放和运输，卸灰口应采取遮挡等抑尘措施； 项目生产车间、仓库采用封闭结构，并采用定期抑尘措施，收尘粉袋装收集、存放和运输，卸灰口应采取遮挡等抑尘措施；符合要求。 废水 a）废水污染治理设施应按照国家和地方规范进行设计。 b）由于事故或设备维修等原因造成污染治理设施停止运行时，应立即报告当地生态环境主管部门。 c）污染治理设施应在满足设计工况的条件下运行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行。 本项目污染治理设施与生产设备同步运行，处理装置定期检查，及时维护和更换；符合要求。 工业固体废物 a）工业固体废物应进行分类管理并及时处置。属于危险废物的，应委托有相关资质的单位进行处理。 b）—般工业固体废物和危险废物在专门区域分隔存放，减少固体废物的转移次数，防止发生撒落和混入的情况；一般工业固体废物暂存间应设置防渗、防风、防晒、防雨措施，设置环境保护图形标志；危险废物暂存间应按照GB18597相关要求执行，有效防止临时存放过程中的二次污染。工业固体废物运行管理相关要求，待《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定将工业固体废物纳入排污许可管理后实施。 本项目工业固体废物应进行分类管理并及时处置；属于危险废物的，委托有相关资质的单位进行处理；符合要求。 综上所述，本项目满足《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中的相关要求。 8、“三线一单”相符性分析 表1-4 “三线一单”符合性分析表 序号 内容 本项目情况 是否符合 1 生态保护红线 本项目位于安徽省淮南市潘集区平圩经济开发区北区，远离国家级和省级禁止开发区域以及其他有必要严格保护的各类保护地。对照《安徽省生态保护红线》（2018年6月），本项目不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内。 符合 2 环境质量底线 根据《2020年淮南市环境状况公报》，项目所在区域可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为不达标区。本项目地表水环境保护目标淮河的环境质量现状可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体功能要求，泥河的环境质量现状可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体功能要求；区域环境噪声达到相应功能区要求。 符合 3 资源利用上线 本项目生产用水来自市政供水管网，且用水量不大。各生产设备用电均由市政供电系统统一供给。本项目用地为工业用地，不占用耕地等自然资源，建设项目与当地自然资源承载能力相适应。 符合 4 环境准入清单 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》中相关分类，本项目不属于“鼓励类”、“ 限制类”和“淘汰类”，属“允许类”建设项目，故项目的建设符合国家产业政策要求 符合 综上所述，本项目符合国家产业政策、符合区域相关规划和“三线一单”要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1. 项目由来 淮南市屹山新型建材科技有限公司产业基地项目由淮南市屹山新型建材科技有限公司投资建设，选址位于安徽省淮南市潘集区平圩经济开发区北区，总投资10599万元，项目已于2021年5月26日经淮南市潘集区发展和改革委员会备案，备案代码为2103-340406-04-01-505362，项目属于新建项目，项目建设内容及规模：占地40亩，总建筑面积11000平方米，其中辅助车间1200平方米，原材料库房6500平方米，产品钢板仓库2500平方米，研发检测中心800平方米，新增生产线2条，钢板仓2-4座，及其它配套设施。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法规文件，同时根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，拟建项目属于二十七、非金属矿物制品业中56、砖瓦、石材等建筑材料制造303粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以及三十九、废弃资源综合利用业中85、非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的），需编制环境影响评价报告表。为此，淮南市屹山新型建材科技有限公司委托安徽普华工程咨询有限公司开展该项目环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，立即开展了详细的现场踏勘、资料收集工作，在对项目有关环境现状和环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术相关导则的要求编制了本项目环境影响评价报告表，报请环保主管部门审批，以期为项目的实施和管理提供依据。 排污许可管理类别：对照《固定污染源排污许可证许可分类管理名录》(2019年版），本项目属于名录：二十五、非金属矿物制品业 30 ；64砖瓦、石材等建筑材料制造 303；其他建筑材料制造3039；以及三十七、废弃资源综合利用业 42；93金属废料和碎屑加工处理 421，非金属废料和碎屑加工处理 422；废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理，综上本项目应当进行“简化管理”。 2、建设内容 本项目建设的主要工程内容及规模详见表2-1。 表2-1 建设项目工程内容组成一览表 工程分类 单项工程名称 建设内容和规模 备注 主体工程 生产车间 位于厂区北侧，建筑面积约为10176m2，布置一条机制砂生产线生产线和一条干混砂浆生产线。年产20万吨机制砂，10万吨干混砂浆 新建 粉煤灰生产线 设置1台5万立方和1台3万立方原料储罐，设置一台立式筛分机进行粉煤灰风机，年加工30万吨粉煤灰 新建 办公楼 3F，建筑面积1570 m2，用于日常办公 新建 储运工程 原辅料放置区 机制生产线和干混砂浆生产线原料设置于全封闭生产车间内，白岩石和黄沙储存于仓库内，水泥储存于水泥筒仓中，粉煤灰生产线设置1台5万立方和1台3万立方原料储罐。 新建 成品库 位于各生产线的厂房内，设置产品堆存区，粉煤灰生产线产品储存于3台500方成品储罐内 新建 公用工程 给水系统 市政供水 用水量为5160t/a 新建 排水系统 厂区采用雨、污分流制。雨水进入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后经总排口进入市政污水管网排入淮南市顺通污水处理厂。 排放量为240t/a 新建 供电系统 市政供电，用电量约60万KW·h/a 新建 环保工程 废水处理系统 厂区采用雨、污分流制。雨水进入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后经总排口进入市政污水管网排入淮南市顺通污水处理厂 新建 废气处理系统 5个粉煤灰储仓仓顶均配有滤芯除尘器，超细粉煤灰加工生产线，通过气流进行负压除尘，处理后的废气经15m高排气筒DA001排放，机制砂生产线原料破碎、振动筛分工序产生的粉尘通过布袋除尘器处理，处理后尾气通过15m高排气筒（DA002）排放。干混砂浆生产线配料混合工序产生的粉尘通过布袋除尘器处理，处理后尾气通过15m高排气筒（DA003）排放。原料、产品运输、堆放、装卸过程中产生的粉尘采用洒水抑尘等措施。 新建 噪声 通过合理布局、墙体隔声后等措施。 新建 固废 员工生活垃圾交由环卫部门进行处置；废机油暂存危废库中，新建5m2危废间（位于产生车间东侧），定期交由有资质单位处理。 新建 3、产品方案 表2-2建设项目产品方案 序号 生产线名称 产品名称 产品规格 年生产能力（万吨） 最大存储量（万吨） 1 粉煤灰深加工生产线 （30万吨） 粗粉 14~25m 7.5 1.5 细粉 8~12m 7.5 1.5 原粉 26~46m 15 3 2 干混砂浆生产线 干混砂浆 M5~M20 10 0.02 3 机制砂生产线 机制砂 0~4.75mm 20 0.2 4、原、辅材料消耗 主要原辅材料及能源消耗详见下表。 表2-3 本项目原辅材料一览表 序号 材料名称 年消耗量 规格、形态 最大储量 储存周期 备注 1 粉煤灰 30万方 / 8万方 4个月 / 2 白岩石 20万t 10mm~40mm 2万t 1.5个月 / 3 水泥 3.2万t 水泥筒仓 200t 3个月 / 4 黄沙 6.8万t 散装 900t 1个月 / 5 纤维素 1.5t 袋装 1.5t 3个月 / 6 双飞粉 1.8t 袋装 1.8t 3个月 / 7 短纤维 1.2t 袋装 1.2t 3个月 / 5、项目主要生产设备 本项目设备清单详见下表。 表2-4 本项目生产设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 机制砂生产线 1 给料机 ZWG1245 台 1 2 颚式破碎机 PE900*1200 台 1 3 箱式破碎机 PC1416 台 1 4 圆振动筛 C4-YZ-2870 台 1 5 除尘器 AHKC-200 台 1 6 给料机 9538型 台 1 7 圆振动筛 筛面长4m*1.8m 台 1 8 制砂机 1214型 台 1 9 除尘器 AHKC-160 台 1 干混砂浆生产线 1 多功能卧式搅拌机 F3600(WZ6)50KW 台 1 2 斗提升机 NE150-17.5m NE150-25m 台 3 3 螺旋输送机 ES219.5700.35 ES168.6000.32 | 台 4 4 中央自动化控制系统 V5.0控制系统(含控制柜) 套 1 5 手工加料装置 XG3823型 台 1 6 电动葫芦 HG-2F-A3 套 1 7 引风布袋脉冲除尘系统 S863m2 套 2 8 脉冲除尘装置 LDC126-8 套 2 9 双嘴包装机 CBM-50 台 2 10 水泥筒仓 C35 台 2 11 砂仓 C25 台 1 粉煤灰生产线 12 气箱脉冲收尘 PPCS32-5 台 2 13 风机 9-26-18.5KW 台 2 14 风机 4-72-5.5KW 台 1 15 罗茨风机 R125,75KW，风冷 台 2 16 罗茨风机 R125,15KW，风冷 台 2 17 罗茨风机 R80,4.0KW 台 2 18 散装收尘器 HMC-42A 台 3 19 离心风机 9-19，7.5KW 台 2 20 板链提升机 NE200*~30米 台 2 21 单机脉冲收尘器 HMC-64B 台 1 22 高效涡流选粉机 TS1250 台 2 6、劳动定员及工作制度 劳动定员：项目员工为20人； 工作制度：两班制，每班8小时工作制，年工作300天，项目区不涉及食宿。 7、平面布局合理性分析 项目机制砂、干混砂浆生产线（生产车间、仓储）布置在项目区北侧，粉煤灰生产线位于项目区南侧，有利于工艺流程布置。研发检测中心位于项目区北侧，生产车间、原料仓库、成品仓库全部设置为封闭式厂房，设置雾化喷淋降尘装置，物料传输皮带设置封闭式，内设雾化喷淋降尘设施，厂界四周均布设绿化带，有效隔离对外部及内部不同功能区的环境的影响，厂区布置结合工艺、交通、安全等因素，总体上看厂区平面布置较为合理，详见项目厂区平面布置图。 |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期： 图2-1 施工期工艺流程及产物节点图 （1）基础工程 基础工程主要为围挡、挖方、地基建设、场地的填土和夯实，会产生一定量的粉尘、 建筑垃圾和噪声污染。由于作业时间较短，粉尘和噪声只是对周围局部环境影响，从整个施工期来看，对周围环境影响较小。 项目利用起重机机械吊起特制重锤来冲击基地表面，使地基受到压密，一般夯打为8~12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、粉尘和排放的尾气。 （2）主体工程 项目主体工程主要为钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁、砖墙砌筑。利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋和商品混凝土浇筑。浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后根据施工图纸，进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板之处，及时连续灌注混凝土，并捣实使混凝土成型。建设项目在砖墙砌筑时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为搅拌机产生的噪声、尾气，搅拌砂浆时的砂浆水，碎砖和废砂等固废。 （3）装饰工程 进行屋面制作，然后采用浅色环保型涂料喷刷，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 2.运营期 1、粉煤灰储存加工生产流程及产污节点 图2-2 粉煤灰生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）原态粉煤灰经专用罐装车转运至大型环保仓储库（原料库），库顶设置有收尘系统，保证原灰储存系统负压运行。 （2）原态粉煤灰在大型环保仓储库库内进行均化后，通过“流化重力”出料系统输送至原灰提升机，提升机入口设置有收尘系统，保证提升系统负压运行。 （3）物料通过提升机提升送至磨头仓，磨头仓内粉煤灰经计量后通过螺旋喂料机输送至球磨机进行加工，同时磨头仓架空底部可以装车发运原态粉煤灰。 （4）经磨细加工达到超细标准的粉煤灰，通过空气输送斜槽送至出磨提升机，提升后进入大型环保仓储库（原料库、成品库），库顶设置有收尘系统，保证成品储存系统负压运行。 （5）成品仓储库内超细粉煤灰经在库底均化后，通过“流化重力"出料系统输送至细灰提升机，提升到细灰散装库。 （6）成品散装库下部安装手动插板阀、气动插板阀、电动流量控制阀、散装机及收尘装置，等待灌装车装车发运。 2、机制砂生产流程及产污节点 图2-3 机制砂生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）原料存放：本项目原料主要为六安市霍山县、金寨县出产的白岩石，由汽车运输至厂区内密闭原料库房存放，粒径大小为0~400mm，厂区设置有1条生产线，原料库、生产车间设置雾化喷淋抑尘设施。 （2）鄂式破碎工段：原料库存放的石块由铲车加入振动喂料机，振动给料机将原料加入颚式破碎机进行粗破，厂区生产线设置1台鄂式破碎机，破碎后的物料由密闭皮带输送机运送至箱式破碎机，经过一次破碎后石块粒径变小，粒径在150mm以下。鄂式破碎过程中主要污染物为噪声和粉尘，投料口、封闭式皮带给料机内设置有雾化喷淋装置，鄂式破碎工段年加工量为20万t/a。 （3）箱式破碎工段：经鄂式破碎后的石料经密闭的皮带给料机送至箱式破碎机，厂区生产线设置1台箱式破碎机，进行连续破碎，经过箱式破碎后石块粒径再次变小，粒径在60mm以下。箱式破碎过程中主要污染物为噪声和粉尘，投料口、封闭式皮带给料机内设置有雾化喷淋装置，箱式破碎工段年加工量为20万t/a。 （4）制砂工段：经过破碎后的砂石进入制砂机进行制砂，经过制砂后砂石粒径再次变小，粒径在3-5mm以下，车间生产线设置1台制砂机，设置全密闭式集气罩，经密闭皮带运输机进入下一道筛分工序，制砂工段有噪声及粉尘产生，封闭式皮带给料机内设置有雾化喷淋装置，制砂工段年加工量为20万t/a。 （5）筛分工段、成品入库：物料通过密闭皮带运输机经过振动机筛分，成品的粒径为0~3mm，产生出的机制砂通过密闭皮带运输机运送至成品库堆放，车间生产线设置1台筛分机，设置全密闭式集气罩，密闭皮带运输机内设置有雾化喷淋装置，成品库内设置雾化喷淋设施。筛分工段、成品入库有粉尘及噪声产生。 3、干混砂浆生产流程及产污节点 图2-4 干混砂浆生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 干混砂浆的生产是将外购的黄砂、水泥贮存于筒仓，然后通过计量称按照不同产品的配比要求，对砂、水泥、添加剂分别进行计量，计量后分别进入干混砂浆混合搅拌机进行混合，混合达到要求后的干粉砂浆通过散装车拉走。整个生产过程中不涉及水的使用，所以本项目的车间生产用水为零，车间生产废水为零排放。 （1）物料储存 水泥由原料罐车通过压力由输送软管直接输送至料仓内，此过程产生筒仓顶呼吸孔粉尘。本项目设置1个黄砂筒仓，2 个水泥粉仓，其余物料均为吨包包装储存于生产车间内。 （2）配料计量 根据生产砂浆原料配比的要求，料仓中的砂通过密闭提升机输送至预混仓，再按电脑指令下落到计量称料斗进行黄砂称量，水泥通过螺旋送料机输送至计量系统，然后通过传感器的数据反馈，实现原料计量、配料。其他粉状原材料按设定配比通过卸料管螺旋下落到计量称料斗进行称量后下落到混合机。 （3）混合搅拌 以上物料经过称量后，通过控制系统按配比量落入搅拌机内进行强制搅拌，混合均匀的成品卸入成品过度仓中，此过程产生混合粉尘。设有配套集中除尘器，用以收集混合时产生的粉尘废气。 （4）成品包装 经混合搅拌机均匀后的干混特种砂浆下落到过度仓, 通往双嘴包装机，经灌包成袋装干混特种砂浆。包装后的干混特种砂浆暂存到室内成品仓库。 本项目这个生产过程中不涉及烘干工序。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境质量现状 （1）空气环境质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次项目评价范围内没有环境空气质量监测网络数据，因此，本项目引用《2020年淮南市环境质量状况公报》内容。 2020年淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为10微克/立方米、28微克/立方米、76微克/立方米、48微克/立方米、1.1毫克/立方米和160微克/立方米，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.08倍和0.37倍。 污染物空间分布：田家庵区师范学院、经开区益益乳业工业园子站、谢家集区政府、八公山区政府、潘集区政府、毛集区焦岗湖风景区管理处（参照点，不参与评价）、凤台县青少年活动中心（省控点，不参与全市均值评价）、寿县东门空气自动站（省控点，不参与全市均值评价）、大通区法院（市控点，不参与全市均值评价）和高新区（市控点，不参与全市均值评价）共10个环境空气质量自动监测子站的二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2)年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度和臭氧（O3日最大8小时平均第90百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。八公山区政府自动监测子站可吸入颗粒物（PM10）年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其他各环境空气质量自动监测子站可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度，均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体情况见下表。 表3-1 区域空气环境质量现状评价表 污染物 年评价指标 标准值（µg/m3） 现状浓度（µg/m3） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 60 10 达标 NO2 年平均质量浓度 40 28 达标 PM10 年平均质量浓度 70 76 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 48 不达标 CO 日均值第95百分位浓度 4000 1100 达标 O3 日最大8h平均第90百分位质量浓度 160 160 达标 项目所在区域环境空气质量中可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年平均值浓度均不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，项目所在区域为不达标区。 目前，淮南市严格按照《2020年安徽省大气污染防治重点工作任务》及《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》确定的各项工作任务，针对大气污染物已颁布实施了《淮南市蓝天行动实施方案》。围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治、农业面源污染防治等开展“十大专项行动”，具体大气污染目标分解依据《2020年安徽省大气污染防治重点工作任务》执行，进一步削减大气污染物排放。 2．地表水环境质量现状 （1）区域水环境质量 2020年，全市地表水21个监测断面(点位)中I〜III类水质比例为76.2%，无劣V类水质，总体水质状况为良好。比上年增加9.2个百分点，水质状况由轻度污染转为良好，水质向好趋势。 ①河流 市辖淮河干流及其支流16个监测断面中I〜Ⅲ类水质比例81.2%，无劣V类水质，总体水质良好，与2019年相比水质比例增加5.2个百分点。 主要超标断面为枣林涵、中心沟和木台沟断面，水质均劣于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准，为V类水质，主要超标因子为高锰酸盐指数、总磷、化学需氧量和氨氮。 ②湖泊 全市湖泊5个监测点位I~Ⅲ类水质比例60%，无劣V类水质，与2019年相比水质有所好转。 2020年，瓦埠湖点位、船墩和陶店渡口点位水质评价指标年平均浓度值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) ⅢI类标准，综合营养状态均为轻度富营养。 2020年，高塘湖水质评价指标年平均浓度值劣于Ⅲ类标准，符合IV类标准，综合营养状态为轻度富营养。主要超标因子为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。 2020年，焦岗湖水质评价指标年平均浓度值劣于Ⅲ类标准，符合IV类标准，综合营养状态为轻度富营养。主要超标因子为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。 （2）地表水环境质量现状监测 本次地表水的监测数据引用《淮南潘集经济开发区（北区）（原淮南平圩经济开发区）规划环境影响跟踪评价报告书》中的监测结果。 ①监测点位 表3-2 地表水现状监测断面布设 地表水体 断面编号 断面位置 泥河 1 泥河闸口上游3500m 2 泥河闸口上游2500m 3 泥河闸口上游500m 淮河 4 闸口淮河上游500m 5 闸口淮河下游500m 6 闸口淮河下游1500m 图3-1 地表水监测点位图 ②监测项目 pH值、DO、高锰酸盐指数、BOD5、COD、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群，共计 23 项。同步监测河宽、水深、流量和水温。 ③监测时间及频次 监测日期为2020年5月26日～5月28日，连续监测3天，每天采样1次。 ④监测结果 表3-3 地表水环境质量现状监测结果 污染因子 单位 1#泥河闸口上游 3500 米 2#泥河闸口下游 2500 米 3#泥河闸口上游 500 米 4#闸口淮河上游 500 米 | 5#闸口淮河下游 500 米 6#闸口淮河下游 1500 米 质量标准 pH值 / 7.44~7.50 7.38~7.42 7.38~7.46 7.43~7.48 7.36~7.46 7.39~7.46 6~9 DO mg/L 5.87~5.97 6.00~6.02 5.85~5.95 5.86~5.90 5.83~5.90 5.83~5.88 ≥5 高锰酸盐指数 mg/L 3.8~4.1 3.9~4.1 4.0~4.1 3.0~3.3 3.0~3.9 3.2~3.6 ≤6 BOD5 mg/L 3.3~3.4 3.4~3.8 3.3~3.8 3.2~3.3 3.1~3.4 3.0~3.3 ≤4 COD mg/L 13~15 16~17 14~15 11~12 11~14 12~14 ≤20 氨氮 mg/L 0.616~0.632 0.661~0.679 0.637~0.669 0.495~0.548 0.500~0.579 0.522~0.564 ≤1 总磷 mg/L 0.18~0.19 0.19 0.18~0.19 0.16~0.18 0.17~0.19 0.17~0.18 ≤0.2 | 总氮 mg/L 0.85~0.89 0.91~0.93 0.85~0.89 0.89~0.94 0.98~1.02 0.80~0.86 ≤1.0 铜 mg/L <0.001~0.31 <0.001~0.11 <0.001~0.10 <0.001~0.23 <0.001~0.40 <0.001~0.47 ≤1.0 锌 mg/L <0.05~0.34 <0.05~0.33 <0.05~0.55 <0.05~0.59 <0.05~0.56 <0.05~0.42 ≤1.0 氟化物 mg/L 0.47 | 0.47~0.48 0.47 0.49 0.49 0.48~0.49 ≤1.0 硒 μg/L 2.2~3.2 2.2~3.4 2.2~3.4 0.8~1.6 1.0~1.6 1.0~1.6 ≤10 砷 μg/L 1.6~2.2 1.6~2.0 1.6~2.0 <0.3 <0.3 <0.3 ≤50 汞 μg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 ≤0.1 镉 mg/L <0.001 <0.0010 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ≤0.005 六价铬 mg/L 0.022~0.023 0.023~0.024 0.022 0.020~0.021 0.019~0.020 0.021 ≤0.05 铅 mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ≤0.05 氰化物 mg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 ≤0.2 挥发酚 mg/L 0.0008~0.0009 0.0008~0.0010 0.0009~0.0010 0.0006~0.0007 0.0008~0.0009 | 0.0006~0.0009 ≤0.005 石油类 mg/L 0.01~0.02 0.01~0.02 0.01~0.02 0.02 0.01~0.02 0.01~0.02 ≤0.05 阴离子 表面活性剂 mg/L 0.113~0.118 0.108~0.113 0.118~0.120 0.132~0.139 0.139~0.143 0.132~0.133 ≤0.2 硫化物 监测结果 0.040~0.047 0.040~0.044 0.042~0.045 0.024~0.029 0.022~0.030 | 0.026~0.031 ≤0.2 粪大肠菌群 MPN/L 60~80 60~80 60~70 20~40 20 40~50 ≤10000个/L 淮河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，泥河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 3．声环境质量现状 根据现场踏勘，项目厂界外50米范围内无敏感点声环境保护目标。故本项目无需进行声环境质量现状监测。 4．土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品，属于Ⅲ类；本项目占地面积2.66hm 2≤5hm 2，属于小型项目，敏感程度为不敏感，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 5．地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）“附录A地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于J 非金属矿采选及制品制造70、防水建筑材料制造、沥青搅拌站，属于Ⅳ类，以及U 城镇基础设施及房地产155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用，属于Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水影响评价。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-4 环境保护目标情况一览表 环境要素 坐标/m 环境保护目标名称 相对厂址方向 相对最近厂界距离（m） 规模 （人数） 环境功能及保护级别 X Y 环境空气 450 0 淮南平圩经济开发区管理委员会 E 450 100 GB3095-2012中 二级标准 水环境 淮河 S 3600 大型河流 GB3838-2002中Ⅲ类标准 泥河 E 1300 小型河流 GB3838-2002中Ⅳ类标准 声环境 厂界外 50 米范围内无声环境保护目标 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准 地下 水环 境 厂界外 500 m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 （GB/T14848-2017） 中Ⅲ类标准 生态 环境 项目利用现有园区空置场地，未新增用地 注：本项目以项目区中心为原点，正东为x轴，正北为y轴。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目粉煤灰分选、超细粉煤灰加工粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，机制砂生产线、干混砂浆生产线粉尘排放执行安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中大气污染物排放限值（排放浓度小于10mg/m3），项目厂界无组织行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中排放浓度限值，具体标准见下表。 表3-5 《大气污染物综合排放标准》（部分摘录） 污染物 最高允许排放浓度 （mg/m3） 排气筒 高度 （m） 最高排放速率（kg/h） 无组织排放监测浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 120 15 3.5 周界外浓度最高点 0.5 表3-6 《水泥工业大气污染物排放标准》（部分摘录） 生产过程 生产设备 颗粒物 有组织排放限值（mg/m3） 水泥制品生产 水泥仓及其他通风设备 10 2、废水排放标准 项目生活污水经厂区内化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过污水管网接入淮潘公路市政污水管网，后进入淮潘公路与孔李路交叉口首创水务管理的顺通污水处理厂，经处理达标后排入泥河。 表3-7 污水排放限值一览表 单位：mg/L（pH 无量纲） pH CODcr BOD5 SS NH3-N 6～9 ≤500 ≤300 ≤400 / 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准值；项目厂界排放噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准值见下表。 表3-8环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 65 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 4、固废执行标准 一般固体废物存放须执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19号），“十三五”期间废气总量控制污染物共四项：二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘、VOCs。 根据本项目工程分析计算，项目生活污水经厂区化粪池处理后通过市政污水管网排入淮南市顺通污水处理厂，在污水处理厂总量调控范围内，无需申请总量指标。 根据本项目工程分析计算，本项目烟（粉）尘排放量为5.3385t/a。 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发【2014】197号）的规定，“上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》淮南市属于上年度PM2.5不达标的城市，故该项目需申请总量为：烟（粉）尘：10.677t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境影响分析 （1）施工扬尘 在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放和装卸等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算： 式中： Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； v—汽车速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如下表所示。 表4-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘单位：kg/km·辆 P(kg/m2) 车速(km/h) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5 0.0283 0.0476 0.0646 0.7921 0.0947 0.1593 10 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15 0.0850 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778 20 0.1133 0.1905 0.2583 0.3204 0.3788 0.6371 由上表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。上表为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。 表4-2 施工场地洒水抑尘试验结果单位：mg/m3 距离 5m 20m 50m 100m | TSP小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。 距离本项目场界最近的环境敏感点为东侧平圩经济开发区管委会，其距本项目场界距离为160米。由上表可知，只要施工场地经常采取措施，洒水抑尘，5m外的TSP浓度为2.01mg/m3。对照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，本项目施工对其影响不是很大，且施工期较短，环境影响较小。 项目施工产生的扬尘会对周边环境造成一定程度的影响，因此施工单位需采取一系列的防护措施，严格按照《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》和《淮南市扬尘污染防治管理办法》精神，通过以下措施减少扬尘对环境的影响，以降低对大气环境的影响。 （2）防治措施 ① 建设单位是建筑工程施工扬尘污染防治的责任人，明确扬尘污染防治责任并监督落实；将扬尘污染防治费用列入工程安全文明施工措施费，作为不可竞争费用列入工程成本，并在开工前及时足额支付给施工单位。 ②施工单位依照合同约定，具体承担建筑工程施工扬尘的污染防治工作，施工总承包单位对分包单位的扬尘污染防治负总责。 ③按照《淮南市扬尘污染防治管理办法》、《淮南市建设工程文明施工管理办法》要求做好扬尘防治措施。 ④施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5m，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8m。围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏。 ⑤施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。 ⑥施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。 ⑦施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。 ⑧施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖。 ⑨渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县（区）政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。 ⑩外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁。 ⑪施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 ⑫施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施。 ⑬运进或运出工地的土方、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。 ⑭根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 综上，当采取以上措施后，施工期废气对周边环境影响较少。 2、施工期水环境影响分析 本项目施工期会产生少量施工废水和生活污水，施工废水一般不含有毒有害污染物质，其主要含有较多的泥土、砂石以及油污，在经集水池、沉砂池、隔油池处理达标后回用。由于施工期废水排放总量较小，预计不会对区域水环境造成明显影响。施工期的生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入淮南市顺通污水处理厂，对外环境影响较小。 3、施工期声环境影响分析 建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高（5m处噪声值在80~90dB(A)）的特征。因此，在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。各类施工机械声级采用类比调查法获取，具体的噪声源强见下表。 表4-3 主要施工机械噪声源强 序号 施工阶段 设备 单机最大噪声值dB（A） 噪声测距 1 土方 推土机 83~88 5m 2 土方 装卸机 90~95 5m 3 土方 挖掘机 82~90 5m 4 结构 振捣机 85~90 5m 5 各阶段 运输车辆 82~90 5m （2）噪声值计算 在考虑本工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。噪声值计算模式为： LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB； LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB ， Adiv=20lg（r/ ro） Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB，在此取值为0； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB， Aatm=α(r/ro)/100，查表取α为1.142； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=5lg(r/ro)。 施工场地噪声预测结果见下表。 表4-4 距声源不同距离出的噪声值dB（A） 设备名称 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 300m 推土机 86 78 71 63 61 53 49 45 41 装载机 90 82 75 67 65 57 53 49 45 挖掘机 84 76 69 61 59 51 47 43 39 振捣机 80 72 65 57 55 47 43 39 35 运输车辆 92 84 77 69 67 59 55 51 47 从上表中可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在200m范围内。最近的环境敏感点为东侧平圩经济开发区管委会，其距本项目场界距离为450米，可采取相应的噪声污染防治措施，如下。 a. 从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 b. 合理安排施工时间：施工单位应严格遵守“安徽省环境噪声污染防治条件”的规定，合理安排好施工时间，除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在12：00—14：00、22：00—6：00期间施工。 c. 采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，为保障居民区有一个良好的生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在100m以外，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 d. 使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 e. 采用声屏障措施：在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。 f. 施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 g. 建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 h. 建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前十五日内报请市环保局批准，并向施工场地周围的居民或单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 4、施工期固废环境影响分析 施工期间的垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾以及施工人员涌入而产生的生活垃圾。在施工期间也有一定数量废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、土石方等。 施工过程中建筑垃圾要及时清运，加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。因此应及时清运并加以处理。 |
| --- | --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 （1）废气源强分析 项目产生的废气主要来源于粉煤灰加工仓储、机制砂生产线和干混砂浆生产线产生的粉尘。 ①粉煤灰储存加工粉尘 本项目粉煤灰是利用密闭罐车运输到厂区，无运输粉尘。 a、粉煤灰仓储： 项目粉煤灰原料库、成品库筒仓顶部呼吸孔在进料及卸料是均会产生粉尘，筒仓粉尘产生量按原料的0.02%，项目年储存粉煤灰30万吨，则粉尘产生量为60t/a，项目拟建5个粉煤灰储仓，在每个仓顶均配有滤芯除尘器，除尘效率约为99%。排气量为1000m3/h，总排气量为6000m3/h，每天通过压缩空气泵将原料打入料仓时间为8小时，呼吸粉尘排放量为0.6t/a（0.25kg/h），排放浓度为41.67mg/m3。 b、超细粉煤灰加工粉尘 粉煤灰在粉磨的过程中会产生一定的粉尘，粉磨粉尘产生量按原料的0.03%，年加工超细粉煤灰5万吨，则粉尘产生量为15t/a，项目设置一条超细粉煤灰加工生产线，在生产线产尘点上方设置集气罩粉尘收集后送入一套布袋除尘器处理，处理后的废气经1根15m高排气筒DA001排放。风机风量为3000m3/h，处理效率为99%，废气收集粉尘为95%，则有组粉尘产生量为14.25t/a，粉尘产生速率为5.9375kg/h，产生浓度为1979.17mg/m3。排量为0.1425t/a，排放速率为0.0594kg/h，排放浓度为19.79mg/m3。未被集气罩收集的粉尘量为0.75t/a，项目超细粉煤灰生产车间为封闭车间内且定期洒水，大部分粉尘（约95%）沉降在车间内，约有5%呈无组织排放，通过车间通风无组织排放，无组织排放量为0.0375t/a（0.0156kg/h）。 ②机制砂生产线粉尘 机制砂生产线废气主要为为破碎、筛分粉尘、原料堆放粉尘、成品堆放粉尘、装卸粉尘、运输起尘等。 a、生产粉尘 原料运进厂区的粗料经过3次破碎1次筛分后成为产品，建设方根据厂区设备布局与各产尘环节产污特点，生产线中设计除尘措施如下： 生产车间设置封闭式，并对生产设备（箱式破碎机、鄂式破碎机、制砂机、筛分机）单独采取密闭措施，并对设备生产中产生的粉尘进行集气收集，收集后由1套袋式除尘器处理通过高15m排气筒排放。 项目在破碎工序出料口与运输皮带受料点处、运输皮带与筛分工序进料口处、筛分工序出料口与运输皮带受料点处设置软管相连接，并设局部密闭罩，局部密闭集气罩内为微负压状态，运输皮带运输过程封闭，集气系统收集效率约为95%，除尘器处理效率约为99%。本项目各环节产尘系数参考《三废处理工程技术手册》（废气卷）、《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等书，确定鄂破产尘系数为0.25kg/1t原料，箱式破碎产尘系数为0.3kg/1t原料，制砂机破碎产尘系数为0.35 kg/1t原料，筛分产尘系数为0.4kg/1t原料。 按照《环境工程设计手册》中的有关公式，根据类似项目实际治理工程的情况，结合本项目设备规模，需要收集废气的各设备其废气收集系统的控制风速要在0.8m/s以上，以保证收集效果，集气罩面积取2m2，集气罩距离污染产生源的距离取0.1m，则按照以下经验公式计算得出各设备所需的风量 L。 L=3600(5X 2 +F)×V X 其中：X—集气罩至污染源的距离（取 0.1m）； F—集气罩口面积（取 2m 2 ）； V X —控制风速（取0.8m/s）。 根据以上公式计算得，每个集气罩所需的风量为8640m3/h，颚破工序、箱式破碎工序、制砂机、筛分工序共设置设备4台/套，则共所需风量为34560m3/h。考虑到风量经管道运输过程中的损耗，故机制砂生产线引风机的风量总设计为40000m3/h。 项目各环节粉尘产生情况如下表所示： 表4-5 主要产污环节和排污去向 排气筒 编号 产生工序 粉尘产生系数（kg/t） 处理物料量(t/a) 粉尘产生量（t/a） 风机风量(m3/h) 除尘器 配备 集气效率及处理效率 排气筒高度及直径 DA002 颚式破碎 0.25 200000 25 40000 1套袋式脉冲除尘器 95%，99% 15m×ø1.5m 箱式破碎 0.3 200000 60 制砂机破碎 0.35 200000 70 筛分机 0.4 200000 80 本项目原料在进料口和生产车间均经过雾化喷淋，原料经过湿润后进行筛分破碎粉尘产生量可下降20%。 综上DA002排气筒粉尘产排情况见下表： 表4-6 有组织粉尘产排情况 排气筒 编号 产生工序 雾化喷淋后粉尘产生量（t/a） 有组织粉尘产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度(mg/m3) 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度(mg/m3) DA002 颚式破碎 20 188 39.17 979.17 1.786 0.372 9.30 箱式破碎 48 制砂机破碎 56 筛分机 64 生产车间各工序产尘点未被收集的粉尘在封闭车间内排放，生产车间为全封闭结构，约90%在生产车间内沉降，及时清理后作为产品外售，10%粉尘通过门窗散逸排放。生产环节各无组织排放情况见下表。生产环节各无组织排放情况见下表： 表4-7 无组织粉尘产排情况 产生工序 粉尘产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 颚式破碎 9.4 1.96 0.94 0.196 箱式破碎 制砂机破碎 筛分机 b、原料堆放粉尘 项目原料由汽车运至原料仓库堆存，原料较大，且存于密闭车间内，定期洒水，不易产生扬尘，厂房门口设置卷帘门，仅在车辆进出时开启，则堆棚内基本无自然风，堆棚内风速小于0.2m/s，达不到物料启动风速，因此原料车间因风力作用产生的扬尘量极小，本次评价不对其进行量化分析。 c、成品库粉尘 项目成品机制砂存放于全封闭成品库内，粉尘产生量参考西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式(Q=4.23×10-4×V×4.9×S)计算，其中Q表示粉尘产生量(单位kg/d)，S表示面积(单位m2)，V表示风速，成品存放于密闭仓库内，V=0.1m/s，机制砂生产线仓库的面积为600m2。项目经加工后的砂石全部外售，由于销路较好，堆存时间较短，基本上不会出现满堆或漫堆的现象，因此S取总面积的80%计，且厂房成品库采取封闭措施。另项目砂石产品采用破碎生产，生产全过程采取雾化喷淋，产品湿润程度较高，可有效降低粉尘的产生量，则产品成品库粉尘产生量约为为1.243kg/d、0.373t/a。 d、装卸扬尘 装卸扬尘主要为原料库卸料粉尘，项目原料多为块状石料在装卸中起尘量较小，其起尘量与装卸高度、含水率、风速等有关。 物料装车机械落差的起尘量采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q—— 物料装车时机械落差起尘量，kg/s； —— 平均风速，m/s；（取0.5m/s）； H—— 物料落差，m；（取1m）； w—— 物料含水率，%；（取8%）； t—— 物料装车所用时间，（取600s）。 经计算，1辆车装车时机械落差的起尘量为0.1005g/s，平均装卸1辆车约需10分钟，则1辆车装卸扬尘排放量为0.0603kg，本项目1小时内需要卸料5辆车（一辆车载重为25t），则1小时内产品堆棚的装卸扬尘量为0.302kg/h，年排放量为0.725t/a（每天装车8h）。 库房顶部设置间歇式雾化喷淋抑尘设施，满足装卸时段的降尘抑尘要求，可有效降低卸料时粉尘的产生量，雾化喷淋后原料库装卸过程中产生量为不湿润、喷淋状态下粉尘产生量的80%。则雾化喷淋后原料库装卸粉尘排放量为0.145t/a，其排放速率为0.02kg/h。 e、运输起尘 车辆行驶产生的扬尘，可按系列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目运输车辆在场区行驶距离按100m计，运输车辆载重为25t/辆，本项目日汽车运输次数为26辆·次，项目区车辆运输距离为2.6km，以速度10km/h行驶，本环评道路路况以0.1kg/m2计，经计算，本项目骑车行驶时的扬尘产生量为0.161 kg/km·辆，则项目汽车行驶起尘量为0.0108t/d，3.265t/a。 采取地面硬化、保持地面清洁、人工适当洒水降低产尘量，降尘率一般可达60%，粉尘排放量可以控制在1.31t/a。 ③干混砂浆生产线粉尘 a、干混砂浆生产投料、混合、包装粉尘 项目干混砂浆生产投料、混合、包装工序会产生粉尘，项目生产车间设置封闭式，项目投料、称量、配料、搅拌混合、包装均位于一体化框架结构式车间室内，车间配装密闭门窗。项目生产区域除投料口、计量包装外，均采用密闭输送，且生产区域经过车间内二次封闭，减少了生产产生的粉尘对大气环境的影响。 按照《环境工程设计手册》中的有关公式，根据类似项目实际治理工程的情况，结合本项目设备规模，需要收集废气的各设备其废气收集系统的控制风速要在0.5m/s以上，以保证收集效果，集气罩面积取1m2，集气罩距离污染产生源的距离取0.1m，则按照以下经验公式计算得出各设备所需的风量 L。 L=3600(5X 2 +F)×V X 其中：X—集气罩至污染源的距离（取 0.1m）； F—集气罩口面积（取 1m 2 ）； V X —控制风速（取0.5m/s）。 根据以上公式计算得，集气罩所需的风量为3600m3/h，混合工序共所需风量为3600m3/h。考虑到风量经管道运输过程中的损耗，故机干混砂浆生产线引风机的风量总设计为5000m3/h。 参考《逸散尘工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）“粒料加工厂”中，加料粉尘排放因子0.01kg/t-物料，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中“混凝土分批搅拌厂”中“装水泥、砂和粒料入搅拌机”的产污系数为 0.02kg/t-物料，本项目生产过程中投料、混合、包装粉尘工序产污系数按0.02kg/t-物料计算，项目原料用量为10万t/a，则粉尘产生量约为2t/a。其中投料、包装处设置集气罩集气，收集效率90%，则被收集的粉尘约为1.8t/a，收集的粉尘经一台脉冲布袋除尘器处置后，经15m高排气筒DA003排放，经与建设单位核实，除尘器效率约为99%，除尘器风量为5000m3/h，则生产过程中有组织粉尘排放量约为0.002t/a，项目年工作时间为2400h，则粉尘排放速率为0.00833kg/h，排放浓度为0.167mg/m3。未被收集的粉尘约为0.2t/a，由于车间设置封闭式，自然沉降后仅有约20%粉尘逸散出去，即无组织排放的粉尘约为0.04t/a。 b、仓顶呼吸粉尘 本项目生产过程中采用散装水泥、黄沙由罐车输送，以压缩空气吹入筒仓，筒仓及罐车出料口均配套安装自动衔接输料口，待每次放料结束后先关闭筒仓放料口阀门，然后出料车才能行驶。因此，输料过程密闭进行，粉尘排放量极少。 由于水泥储存筒仓设置呼吸孔，当罐车向筒仓卸料时筒仓呼吸孔会排出一定量的粉尘。类比美国环保部门《空气污染物排放系数手册》(AP-42，第五版)中推荐的混凝土搅拌站原料库上料时的排尘系数，每上1t料产生粉尘 0.23kg。本项目水泥筒仓年进料3.2万t，则粉尘产生量约为7.36t/a，建设单位在仓顶呼吸孔安装除尘器（布袋除尘器），除尘效率可达 99.9%以上，经滤尘处理后粉尘排放量为0.00736t/a，仓顶除尘器风机风量为2000m3/h，水泥筒仓年上料时间为240h，排放速率为0.0307k/h，由于水泥筒仓设置于车间内，通过呼吸孔排放的粉尘在封闭式车间内自由扩散。 表4-8 项目有组织废气产生及排放情况一览表 污染源 主要污染物 产生情况 治理措施 去除率 排放情况 排气筒高度及内径 核算方法 废气风量m3/h 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量t/a 核算方法 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 粉煤灰储存加工 粉尘 产污系数法 3000 1979.17 5.9375 14.25 负压收集+布袋除尘器+15m排气筒DA001 99％ 排污系数法 19.79 0.0594 0.1425 15m、0.4m 机制砂生产线 粉尘 产污系数法 40000 979.17 39.17 188 负压收集+布袋除尘器+15m排气筒DA002 99％ 排污系数法 9.30 0.372 1.786 15m、1.5m 干混砂浆生产线 粉尘 产污系数法 5000 166.67 0.833 2 负压收集+布袋除尘器+15m排气筒DA003 99％ 排污系数法 0.167 0.00833 0.002 15m、0.5m 表4-9 项目无组织废气产生及排放情况一览表 污染源 面源面积m2 面源有效高度m 年排放小时数h 排放工况 主要污染物 排放速率kg/h 排放量t/a 粉煤灰储存加工 1200 45 4800 正常排放 粉尘 0.25 0.6 机制砂生产线 3500 8 4800 正常排放 粉尘 0.196 0.94 成品库粉尘 600 8 4800 正常排放 粉尘 1.243 0.373 装卸粉尘 600 8 4800 正常排放 粉尘 0.02 0.145 运输起尘 — — 4800 正常排放 粉尘 0.272 1.31 干混砂浆生产线 1200 8 2400 正常排放 粉尘 0.0001 0.04 项目废气排放口基本情况及监测要求见下表。 表4-10 项目废气排放基本情况表及监测要求一览表 序号 排放口编号 污染物名称 地理坐标 排放口基本情况 类型 排放标准 监测要求 经度 纬度 高度（m） 内径（m） 烟气温度（℃） 监测点位 监测因子 监测频次 1 DA001 粉尘 116.906032 32.702233 15 0.4 25 有组织 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值 排气筒出口 粉尘 1次/年 2 DA002 粉尘 116.906633 32.702919 15 1.5 25 有组织 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020） 排气筒出口 粉尘 1次/年 3 DA003 粉尘 116.905946 32.703063 15 0.5 25 有组织 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020） 排气筒出口 粉尘 1次/年 （2）污染防治措施及达标分析 ①废气防治措施及达标分析 项目生产车间设置封闭式，对粉煤灰储存加工产尘点上方设置集气罩粉尘收集后送入一套布袋除尘器处理，处理后的废气经1根15m高排气筒DA001排放，废气收集系统排风罩的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）的规定，有组织废气粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；机制砂生产线产尘点上方设置集气罩粉尘收集后送入一套布袋除尘器处理，处理后的废气经1根15m高排气筒DA002排放，废气收集系统排风罩的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）的规定，有组织废气粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）标准限值；干混砂浆生产线产尘点上方设置集气罩粉尘收集后送入一套布袋除尘器处理，处理后的废气经1根15m高排气筒DA003排放，废气收集系统排风罩的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）的规定，有组织废气粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）标准限值 ②治理设施简介 a、呼吸孔粉尘：本项目在计量投料过程产生的粉尘采用顶部自带除尘器除尘器收集后排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中表1的排放限值及表2的无组织排放限值。 b、破碎、投料、投料粉尘：项目在破碎、投料、投料过程产生的粉尘采用顶部集气罩负压收集的方式，收集后经布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒排放。排放浓度满足安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中表1的排放限值及表2的无组织排放限值。 ③项目废气处理设施与《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中可行性技术相符性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中表 A.1 石墨、碳素制品生产排污单位废气污染防治可行技术参考表中机加工环节、其他工艺流程中原料准备环节、以及磨机、破碎机、震动筛、运输机、给料机等对应含颗粒物废气的可行性技术方法可使用袋式除尘法，本项目采用的废气处理工艺均为袋式除尘工艺，因此与《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）中可行性技术相符。 （3）污染物排放量核算 表4-11 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 DA001 粉尘 19.79 0.0594 0.1425 2 DA002 粉尘 9.30 0.372 1.786 3 DA003 粉尘 0.167 0.00833 0.002 一般排放口合计 粉尘 - - 1.9305 表4-12 大气污染物无组织排放量核算表 污染源 面源面积m2 面源有效高度m 年排放小时数h 排放工况 主要污染物 排放速率kg/h 排放量t/a 粉煤灰储存加工 1200 45 4800 正常排放 粉尘 0.25 0.6 机制砂生产线 3500 8 4800 正常排放 粉尘 0.196 0.94 成品库粉尘 600 8 4800 正常排放 粉尘 1.243 0.373 装卸粉尘 600 8 4800 正常排放 粉尘 0.02 0.145 运输起尘 — — 4800 正常排放 粉尘 0.272 1.31 干混砂浆生产线 1200 8 4800 正常排放 粉尘 0.0001 0.04 合计 - - - 正常排放 粉尘 1.9811 3.408 表4-13 大气污染物排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 粉尘 5.3385 （4）监测计划 针对本项目以及全厂所排污染物情况，根据《排污单位自行监测技术指南--总则》（HJ819-2017），制定详细污染源监测计划，具体见下表。 表4-14 项目环境监测计划一览表 序号 监测点位 监测项目 监测频率 备注 1 DA001 粉尘 1次/年 委托有资质单位监测 2 DA002 粉尘 1次/年 3 DA003 粉尘 1次/年 无组织废气 厂界 粉尘 1次/年 （5）大气环境防护距离的设置 大气环境防护距离指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在污染源与居住区之间设置的环境防护区域，在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，采用推荐模式AERSCREEN模式进行项目环境影响估算，根据软件的估算结果可知：项目厂界外无超标点，无需设大气环境防护距离。 因此，本项目不需设大气环境防护距离。 （6）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）规定，卫生防护距离是为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界的最小距离。无组织排放的粉尘卫生防护距离初值计算如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为mg/m3； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为m； r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为m。根据企业生产单元占地面积S(m2)计算，r=； A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。 表4-15 卫生防护距离初值计算系数表 计算系数 工业企业所在地区近5年平均风速（m/s） 卫生防护距离L/m L≤1000 1000<L≤2000 L>2000 工业企业大气污染源构成类型 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 注：I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。 II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无织组排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 表4-16 卫生防护距离计算结果 污染源 污染物 排放参数 计算结果（m） 卫生防护距离（m） 源强（kg/h） 长*宽（m） 排放高度(m) 无组织废气 粉尘 1.9875 266m*100m 10 40.615 50 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020），卫生防护距离终值的确定：卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m；大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m；多种特征大气有害物质的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。本项目设置以项目厂界为边界50m范围，卫生防护距离内无敏感点。 （7）环境防护距离 根据本项目综合考虑大气防护距离、环境风险防护距离、卫生防护距离及防火距离综合考虑，本项目设置以厂界50m范围，防护距离内无敏感点。且边界均在厂界内，因此本项目无需以厂界设置环境防护距离。 二、废水 本项目用水主要为抑尘用水、车辆冲洗用水以及员工的生活用水，排水为生活污水，主要污染物为COD、氨氮、SS等。 （1）废水源强分析 ①路面洒水 项目厂区配有雾炮车，每天早晚两次对厂区路面进行洒水，减少扬尘，用水量约为2.2m3/d，路面洒水蒸发损失，不外排。 ②喷淋雾化喷淋水 项目在生产车间、原料仓库、成品库、喂料机进料口、封闭式物料传输皮带设置喷淋装置、提升机工段设置有加湿雾化喷淋装置，其中生产车间、成品库设置1台水泵，设置80个喷淋雾化喷头，用水量为8L/min ，项目原料仓库设置1台水泵，设置20个喷淋雾化喷头, 用水量为4 L /min，喷淋雾化喷淋水可增加物料含水率减少粉尘产生，喷淋雾化喷淋装置用水量约10m3/d，喷淋雾化喷淋水进入物料或者由蒸发损耗，不外排。 ③车辆冲洗水 对于项目原料石材运入及成品运出，所有运输车辆进出厂区时均需冲洗。根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T-2007）洗车用水定额为0.08~0.15m3/（辆·次）。本次车辆冲洗水用量取0.1m3/（辆·次），根据建设方资料，项目建成后，每天进出车辆共约100辆次，则冲洗用水量约为10m3/d。冲洗水约有40%蒸发，其余水进入沉淀池沉淀后循环使用。厂区进出口设置自动车辆冲洗平台，旁边设置冲洗池和沉淀池，冲洗废水沉淀后循环使用。冲洗用水因自然蒸发、车辆带走等损耗，日补充量约为4m3/d。 ④生活用水 本项目职工人数为20人，用水标准按50L/(人·d)，用水量为1m3/d，300m3/a（一年按300天计算），排放系数按80%计，则污水排放量为0.8m3/d，240m3/a。 生活污水经化粪池处理后通过污水管网接入淮潘公路市政污水管网，后进入淮潘公路与孔李路交叉口首创水务管理的顺通污水处理厂，经处理达标后排入泥河。 图4-1项目水平衡图（单位：m3/d） 表4-17 项目废水排放情况表 项目 废水量（t/a） COD BOD5 SS 氨氮 生活污水废水浓度（mg/l） / 300 150 200 35 污染物产生量(t/a) 240 0.072 0.036 0.048 0.0084 经化粪池处理后生活污水浓度（mg/l） / 250 130 140 23 经化粪池处理后生活污水排放量(t/a) 240 0.06 0.031 0.034 0.0055 本项目生活污水通过化粪池预处理后排入市政污水管网，项目废水排放浓度能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，排入淮南市顺通污水处理厂处理。排放口基本情况及下表。 表4-18 建设项目废水污染物排放信息表 序号 废水类别 排放口编号 排放口坐标 废水排放量（万t/a） 排放去向 排放规律 污染治理设施名称 排放口类型 排放标准 经度 纬度 1 综合废水 DW001 116.90637589 32.70161938 0.024 淮南市顺通污水处理厂 每日 化粪池 一般排放口 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 （2）废水污染物自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录G.4，项目仅有生活污水，废水不监测。 （3）依托淮南市顺通污水处理厂可行性分析 ①建设项目废水被接纳的可行性分析 淮南市顺通污水处理厂处理工艺为“预处理—AAO生化池—活性砂过滤—消毒”。拟建项目建成后全厂废水水质变化不大，未新增其他特征污染物，厂区污水处理站能确保废水达到淮南市顺通污水处理厂接管标准以及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，因此，不会对淮南市顺通污水处理厂处理工艺造成冲击。 综上，评价认为拟建项目进入厂区综合污水处理站处理后排入淮南市顺通污水处理厂可行，处理后尾水全部排入泥河。故本项目建设对区域地表水环境造成的不利影响较小。 ②工艺及接管标准上的可行性分析 建设项目产生的生活污水，经预处理后接管浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，且项目水质简单，污水中不含有对污水处理工艺造成不良影响的污染物，不会对淮南市顺通污水处理厂的处理造成冲击，因此项目废水接管排入淮南市顺通污水处理厂集中处理可行。 ③管线、位置落实情况及时间对接情况分析 项目所在地管网已经完成建设，因此，从时间、管线、位置落实情况上分析项目污水接管排入淮南市顺通污水处理厂是可行的。 从以上的分析可知，淮南市顺通污水处理厂有能力接纳本项目废水（见项目污水接纳函），污水处理工艺能够实现建设项目废水达标排放，污水处理方案可行。 三、噪声 （1）噪声源强 项目噪声主要来源于压缩机等。通过类比，声级值范围在65～85dB(A)。项目主要噪声源强见下表。 表4-19 主要噪声源强统计 噪声源 设备数量(台) 声级dB(A) 治理措施 给料机 1 70~80 厂房隔声、基础减振 颚式破碎机 1 70~85 厂房隔声、基础减振 箱式破碎机 1 70~85 厂房隔声、基础减振 圆振动筛 1 70~80 厂房隔声、基础减振 除尘器 1 65~80 厂房隔声、基础减振 给料机 1 65~80 厂房隔声、基础减振 圆振动筛 1 65~80 厂房隔声、基础减振 制砂机 1 70~85 厂房隔声、基础减振 多功能卧式搅拌机 1 70~80 厂房隔声、基础减振 斗提升机 3 70~85 厂房隔声、基础减振 螺旋输送机 4 70~85 厂房隔声、基础减振 中央自动化控制系统 1 70~80 厂房隔声、基础减振 手工加料装置 1 65~80 厂房隔声、基础减振 电动葫芦 1 65~80 厂房隔声、基础减振 引风布袋脉冲除尘系统 2 65~80 厂房隔声、基础减振 脉冲除尘装置 2 70~85 厂房隔声、基础减振 双嘴包装机 2 65~80 厂房隔声、基础减振 本评价就主要噪声源治理提出以下措施： ①做好压缩机等设备的型号、噪声级的调研工作，优先选用低噪声设备。 ②设备选型方面，在满足功能要求的前提下，压缩机等设备选用加工精度高、装配质量好、低噪设备。 因此，本项目建成运营后，对区域声环境影响较小，不会降低该区域声环境质量。 （2）监测计划 针对本项目以及全厂所排污染物情况，根据《排污单位自行监测技术指南--总则》（HJ819-2017）制定详细污染源监测计划，具体见下表。 表4-20 项目环境监测计划一览表 环境要素 监测位置 监测项目 监测频率 噪声 厂界四周 昼间、夜间Leq(A) 每季度一次 四、固废 1、固废源强 本项目固废主要有除尘器粉尘、废抹布、手套、废机油、生活垃圾。 ①废抹布、手套：本项目维修时产生的废抹布、手套，属于豁免的危险废物，年产生量约为0.01t/a，集中收集后于环卫部门统一处置。 ②废机油：废机油产生量约0.02t/a，属于危险废物，HW08，集中收集后，交由资质单位处置。 ③生活垃圾：项目员工20人，按每人每天产生垃圾0.5kg计算，则职工办公及生活产生的生活垃圾产生量为3t/a，生活垃圾由环卫部门定期清运。 表4-21 运营期一般固废和生活垃圾产生及处置情况 序号 固废名称 类别代码 代码 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别） 产生工序 形态 估算产生量（t/a） 利用处置方式和去向 利用或处置量 1 除尘器粉尘 99 900-999-99 一般废物 废气处理设施 固态 201.2 回用生产 201.2 2 职工生活垃圾 99 900-999-99 一般废物 生活 固态 3 交由环卫处理 3 表4-22 危险废物产生及处置情况一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 年度产生量（t/a） 产生工序及装置 物理性状 主要有毒有害物质名称 产废周期 环境危险特性 利用处置方式和去向 利用或处置量 （t/a） 1 废抹布、手套 / / 0.01 生产 固体 废油 6个月 T/In 环卫部门处置 5 2 废机油 HW08 900-404-08 0.0064 机修 液态 废油 6个月 T/In 交由有资质单位处理 0.02 2、环境管理要求 （1）法律法规要求 ①要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定其贮存过程应满足相应 防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ②按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月30日）有关规定设置暂存场所，具体处置要求如下： 第十八条 建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实防治固体废物污染环境和破坏生态的措施以及固体废物污染环境防治设施投资概算。 建设单位应当依照有关法律法规的规定，对配套建设的固体废物污染环境防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开。 第十九条 收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。 第二十条 产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。 第三十六条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 第三十七条 产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情况告知产生工业固体废物的单位。 产生工业固体废物的单位违反本条第一款规定的，除依照有关法律法规的规定予以处罚外，还应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任。 第三十八条 产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。 第三十九条 产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证。排污许可的具体办法和实施步骤由国务院规定。 产生工业固体废物的单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 第四十条 产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。 贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。 第四十一条 产生工业固体废物的单位终止的，应当在终止前对工业固体废物的贮存、处置的设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物作出妥善处置，防止污染环境。 （2）生活垃圾： 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月30日）有关规定设置暂存场所，具体处置要求如下： 第四十九条 产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。 任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。 机关、事业单位等应当在生活垃圾分类工作中起示范带头作用。 已经分类投放的生活垃圾，应当按照规定分类收集、分类运输、分类处理。 第五十条 清扫、收集、运输、处理城乡生活垃圾，应当遵守国家有关环境保护和环境卫生管理的规定，防止污染环境。 从生活垃圾中分类并集中收集的有害垃圾，属于危险废物的，应当按照危险废物管理。 （3）危险废物 本项目的危险废物暂存与危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及2013年标准修改单的要求进行临时贮存后，委托危废处理资质单位处置，并对产生的危险废物向当地生态环境局备案。 表4-23 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存周期 1 危废暂存库 废机油 HW08 900-404-08 生产车间内 5 m2 桶装 6个月 2 废抹布、手套 / / 袋装 6个月 按照危险废物管理要求，厂内对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，危险废物临时贮存期间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中对危险废物贮存设施的要求，严禁将危险废物混入非危险废物中。 ①应当设置专用的贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； 危险废物暂存、处置要求 按照危险固废处置的有关规定，对属于国家规定危险废物之列的固体废物，必须委托有资质单位进行妥善处理。外运时需要严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒；因此，必须加强对固体废弃物的管理，确保各类固体废弃物的妥善处置，固体废弃物贮存场所所应有明显的标志，并有防风、防雨、防晒等设施。 厂内危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单的规定设置，具体要求如下： A、所有产生的危险废物均应使用符合标准要求的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损； B、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，装危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A 所示的标签； C、危险废物贮存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的溶剂不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断； D、厂内建立危险废物台账管理制度，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； E、必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； F、危险废物贮存设施必须按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2‐1995）的规定设置警示标志。 危险废物包装、运输要求： 项目各固废均按照相应的包装要求进行包装，企业将危废委托有资质单位进行处置。企业危废外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。 运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故，具体措施如下： A、采用专用车辆直接从企业将危险废物运送至处理处置单位厂内，运输过程严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定。 B、运输途中不设中转站临时贮存，避免危险废物在中转站卸载和装载时发生二次污染的风险，及时由危险废物的产生地直接运送到处理处置单位厂内。 C、危险废物运输车辆必须在车辆前部和后部、车厢两侧设置专用警示标识。 D、应当根据危险废物总体处置方案，配备足够数量的运输车辆，合理地备用应急车辆。 E、每辆运输车应制定负责人，对危险废物运输过程负责，从事危险废物运输的司机等人员应经过合格的培训并通过考核。 F、在运输前应事先作出周密的运输计划，安排好运输车辆经过各路段的时间，尽量避免运输车辆在交通高峰期间通过市区。 G、危险废物运输者应制定事故应急和防止运输过程中发生泄漏、丢失、扬散的保障措施和配备必要的设备，在危险废物发生泄漏时可以及时将危险废物收集，减少散失。 H、运输车辆在每次运输前都必须对每辆运输车辆的车况进行检查，确保车况良好后方可出车，运输车辆负责人应对每辆运输车须配备的辅助物品进行检查，确保完备，定期对运输车辆进行全面检查，减少和防止危险废物发生泄漏和交通事故的发生。 I、禁止混合运输性质不相容而未经安全性处置的危险废物，运输车辆不得搭乘其他无关人员。 J、车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出危险废物。 K、合理安排运输频次，在气象条件不好的天气，不能运输危险废物，可先贮藏，等天气好转时再进行运输，小雨天可运输，但应小心驾驶并加强安全措施。 L、运输车辆应该限速行驶，避免交通事故的发生，在不好的路段及沿线有敏感水体的区域应小心驾驶，防止发生事故或泄露性事故而污染水体。 M、危险废物运输者在转移过程中发生意外事故，应立即向当地环境保护主管部门和交通管理部门报告，并采取相应措施，防止环境污染事故扩大。 N、应制定事故应急计划，在事故发生时及发生后做好相应的环境保护措施。 应急计划包括：应急组织及其职责，及市、县环境保护主管部门和交通管理部门，应按区设立区域应急中心，应急设施、设备与器材；应急通讯联络，运输路线经过区环境保护主管部门和交通管理部门的联络方式；应急措施，事故后果评价；应急监测；应急安全、保卫、应急救援等。 通过上述分析可知，项目危险废物运输过程中在严格做好相应的防范措施后，对环境的影响较小。 五、环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运营期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。 本项目重点预测和评价环境风险事故对厂内办公区以及厂界外人群的伤害、环境质量的影响，提出相对应的防范、减少、消除措施作为重点。 （1）风险识别 风险识别范围包括生产过程所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，对危险物质及工艺系统危险性（P）的分级。 a、危险物质数量与临界量比值（Q）。 当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I；当 Q≧1 时，将 Q 划分为（1）1≦Q<10； 10≦Q<100；（3）Q≧100 当只涉及一种物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+…..，+qn/Qn 式中：q1、q2……qn ——每种危险物质最大存在量，t； Q1、Q2……Qn ——每种危险物质的临界量，t。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及其附录、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2014)、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），本项目重大危险源判定结果见下表。 表7-24 项目重大危险源辨识表 名称 状态 危险性 燃烧性 最大储存量 临界量 Qi 废机油 液体 有毒性 易燃 0.0064 2500 0.00000256 0.00000256 根据上表计算，项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00000256， Q＜1， 该项目环境风险潜势为I，评价工作等级划分见下表 表7-25 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A 本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本次风险评价等级为简单分析。 （2）风险防范措施 本项目设备、管线、除尘器发生破裂等，就可能引发风险事故。通过科学的设计、操作和管理，可预防、避免事故的发生，将环境风险发生的可能性和危害性降低到最小程度，真正做到防患于未然。本项目采用的具体防范及应急处理措施如下： ①设备、管道设计应留有较大的安全系数，关键设备均应考虑备用，并达到安全目的，以防发生事故的发生。 ②公司应建设科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。 ③加强安全生产教育。安全生产教育包括厂级、车间、班组三级安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、装置开工前安全教育和外来人员安全教育五部分内容。让所有员工了解所有的防范措施和环境影响等。 ④加强设备、管线、除尘器等密封检查与维护，发现问题及时解决。 六、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）“附录A地下水环境影响评价行业分类表”，本项目属于J 非金属矿采选及制品制造70、防水建筑材料制造、沥青搅拌站，属于Ⅳ类，以及U 城镇基础设施及房地产155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用，属于Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水影响评价。 七、土壤环境影响分析 表 7-26 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 I 类 II 类 III 类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 表示可不开展土壤环境影响评价工作 据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品，属于Ⅲ类；本项目占地面积2.66hm 2≤5hm 2，属于小型项目，敏感程度为不敏感，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 1、地下水、土壤污染途径分析 污染源：危废暂存间 污染物类型：危废 污染途径：地面下渗污染 2、主要防渗措施 本项目针对污染途径类型均采取相应的防治措施，地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，实行分区防渗，本项目主要地下水污染途径及采取的防治措施情况见下表： 表7-27 本项目地下水、土壤污染途径及应采取的防治措施 防渗级别 区域 防渗要求 防渗工艺 重点防渗 危废暂存间 等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB18598执行 重点防渗区域采用HDPE膜+水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度≥250mm）。其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的 一般防渗 生产车间 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB16889执行 采用抗渗混凝土（厚度≥100mm），其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的 本项目在采取上述防治措施的前提下，项目建设和生产对土壤、地下水影响较小。 八、环境管理 项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： （1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 （2）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 （3）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 （4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 （5）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 （6）组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 （7）调查处理公司内污染事故和污染纠纷；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 九、环保投资 项目环保投资为305万元，占总投资10599万元的2.88%，环保投资估算详见下表： 表 4-27 环保投资估算表 类 别 治理 对象 治理方案 投资(万元) 废气防治措施 粉煤灰储存粉尘 项目设置5个粉煤灰储仓，每个储仓均配置滤芯除尘器，储仓高45m，除尘效率约为99% 50 超细粉煤灰加工粉尘 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA001，排气筒内径0.4m；设置风机风量为3000m3/h；粉尘去除率达99% 20 机制砂生产线粉尘 生产车间设置封闭式，项目在破碎工序出料口与运输皮带受料点处、运输皮带与筛分工序进料口处、筛分工序出料口与运输皮带受料点处设置软管相连接，并设局部密闭罩，局部密闭集气罩内为微负压状态，运输皮带运输过程封闭，集气系统收集效率约为95%，除尘器处理效率约为99%，对设备生产中产生的粉尘进行集气收集，收集后由1套袋式除尘器处理通过高15m排气筒DA002排放 40 干混砂浆生产线粉尘 生产车间设置封闭式，项目投料、称量、配料、搅拌混合、包装均位于一体化框架结构式车间室内，车间配装密闭门窗。项目生产区域除投料口、计量包装外，均采用密闭输送，且生产区域经过车间内二次封闭, 收集的粉尘经一台脉冲布袋除尘器处置后，经15m高排气筒DA003排放 40 无组织废气 整个项目必须建成全密闭式，所有原料及生产设备在全密闭车间内，皮带输送机全封闭；禁止原料露天堆放；厂内道路进行硬化，厂内设置雾泡，定期喷淋洒水降尘等； 100 废水防治措施 生活污水 排水系统实行“雨污分流制”，雨水进入雨水管网，项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网接入淮潘公路市政污水管网，后进入淮潘公路与孔李路交叉口首创水务管理的顺通污水处理厂，经处理达标后排入泥河 10 车辆冲洗废水 在厂区入口车辆清洗平旁修建一个3m3沉淀池，冲洗废水经沉淀后回用于车辆冲洗，不外排。 5 噪声防治措施 产噪设备 设备基础安装减振垫，厂房隔声等 10 固废 废抹布、手套、生活垃圾、废机油 废抹布、手套、生活垃圾收集后由环卫部门集中处理，废机油暂存于危废间，位于车间内（5m2），交由有资质单位进行处理 10 生态 绿化及生态恢复 植树种草 20 总计 305 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA001 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值 |
|  | DA002 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA002 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020） |
|  | DA003 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒DA003 |  |
|  | 无组织粉尘 | 粉尘 | 整个项目必须建成全密闭式，所有原料及生产设备在全密闭车间内，皮带输送机全封闭；禁止原料露天堆放；厂内道路进行硬化，厂内设置雾泡，定期喷淋洒水降尘等； |  |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 排水系统实行“雨污分流制”，雨水进入雨水管网，项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网接入淮潘公路市政污水管网，后进入淮潘公路与孔李路交叉口首创水务管理的顺通污水处理厂，经处理达标后排入泥河 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 高噪声设备 | Leq | 选用低噪声设备，厂房隔声，设备减振基座 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 废抹布、手套、生活垃圾收集后由环卫部门集中处理，废机油暂存于危废间，位于车间内（5m2），交由有资质单位进行处理 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间进行重点防渗 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 建立完整的管理和操作制度；专人定时巡检设备和环保措施；配备必要的消防设备。 |
| 其他环境 管理要求 | ①要求建设单位按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等文件要求，进行新增排污口规范化设置工作。 ②建设单位及时完善排污许可 排污许可管理类别：对照《固定污染源排污许可证许可分类管理名录》(2019年版），本项目属于名录：二十五、非金属矿物制品业 30 ；64砖瓦、石材等建筑材料制造 303；其他建筑材料制造3039；以及三十七、废弃资源综合利用业 42；93金属废料和碎屑加工处理 421，非金属废料和碎屑加工处理 422；废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理，综上本项目应当进行“简化管理”。 ③项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 |

# 六、结论

淮南市屹山新型建材科技有限公司产业基地项目建设符合国家产业政策、当地规划以及相关法律法规要求。建设单位需认真落实本报告提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，加强环境管理，做好环境污染防治工作，项目营运过程中各污染物均能达标排放，可满足当地环境质量要求，对区域环境造成影响较小。 因此，从环境影响角度看，该项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 5.3385 t/a | / | 5.3385 t/a | +5.3385 t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.06t/a | / | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0055t/a | / | 0.0055t/a | +0.0055t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |
| 一般固废 | 除尘器粉尘 | 0 | 0 | 0 | 201.2 t/a | / | 201.2t/a | 201.2t/a |
| 危险废物 | 废抹布、手套 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.0064t/a | / | 0.0064t/a | +0.0064t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

G、N、

G、N、

G

G