# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：潘三矿2222（1）工作面地面瓦斯治理井工程

建设单位（盖章）：淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司

编制日期： 2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 潘三矿2222（1）工作面地面瓦斯治理井工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2201-340406-04-01-653733 |
| 建设单位联系人 | 王满 | 联系方式 | 0554-7629001 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市潘集区芦集镇 |
| 地理坐标 | 116度51分5.212秒，32度51分33.047秒 |
| 建设项目 行业类别 | “四、煤炭开采和洗选业 06_烟煤和无烟煤开采洗选 061_瓦斯抽放站” | 用地面积（m2） | 46149m2（临时用地） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 潘集区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 15478 | 环保投资（万元） | 151 |
| 环保投资占比（%） | 0.98 | 施工工期 | 42个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)》(试行)，建设项目产生的生态环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目特点和涉及的环境敏感区类别，确定专项评价的类别，设置原则参照下表，确有必要的可根据建设项目环境影响程度等实际情况适当调整。专项评价一般不超过两项，水利水电、交通运输(公路、铁路)、陆地石油和天然气开采类建设项目不超过三项。 表1-1专项评价设置原则对应一览表 专项评价的类别 涉及项目类别 本项目是否涉及 地表水 水力发电:引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地:全部； 水库:全部； 引水工程:全部(配套的管线工程等除外)； 防洪除涝工程:包含水库的项目； 河湖整治:涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 否 地下水 陆地石油和天然气开采:全部； 地下水(含矿泉水)开采:全部； 水利、水电、交通等:含穿越可溶岩地层隧道的项目 否 生态 涉及环境敏感区(不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位)的项目 否 大气 油气、液体化工码头:全部； 干散货(含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头:涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 否 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区(以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域)的项目； 城市道路(不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道):全部 否 环境风险 石油和天然气开采:全部； 油气、液体化工码头:全部； 原油、成品油、天然气管线(不含城镇天然气管线、企业厂区内管线)，危险化学品输送管线(不含企业厂区内管线):全部 否 综上，本项目不需开展专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录(2019 年本)》第一类鼓励类，即第三项“煤炭”中“矿井灾害(瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩、地温、冲击地压等)防治”。 因此，项目符合国家产业政策要求，属于鼓励类。本项目符合国家和地方产业政策要求。项目已经在潘集区发展和改革委员会备案，项目编码：2201-340406-04-01-653733，因此，项目建设符合国家及地方的产业政策。 2、项目选址合理性分析 本项目占地面积为46149m2，全部为临时占地，位于潘集区芦集镇。临时占用土地类型为农用地和建设用地，根据《土地复垦条例》和《土地复垦条例实施办法》中有关要求，是指对生产建设活动和自然灾害损毁的土地，采取整治措施，使其达到可供利用状态的活动。按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人负责复垦，以恢复其原有使用功能予以合理利用。为保护和合理利用耕作层土壤，施工前将耕作层土壤取出集中堆置贮存，用作本项目土地复垦后的表层土壤，改良复垦土地的土壤，使其尽快熟化以利于农业耕作，恢复原有使用功能。项目区范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水水源保护区；也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，因此本项目选址合理可行。 3、与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析 文件要求：“强化扬尘管控。各城市平均降尘量不得高于 5 吨/月·平方公里，其中，苏北、皖北城市不得高于 7 吨/月·平方公里，鼓励不断加严降尘量控制指标，实施分区细化的降尘量监测考核。加强施工扬尘控制，严格执行城市施工过程“六个百分之百”。将因施工扬尘污染受到行政处罚或行政处理的信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。强化道路扬尘管控，提高城市道路水洗机扫作业比例，加大各类工地、物料堆场、渣土消纳场等出入口道路清扫保洁力度，鼓励建设智慧道路扬尘在线监控系统。加强堆场、码头扬尘污染控制，全面推进主要港口大型煤炭和矿石码头堆场、干散货码头物料堆场围挡、苫盖、自动喷淋等抑尘设施，物料输送装置吸尘、喷淋等防尘设施建设。 项目区域内道路需定期采用喷淋、洒水等抑尘方法；项目进、出口地面硬化，在出口设置车辆自动冲洗装置，确保厂区产生的无组织粉尘达标排放；对厂区道路进行硬化，运输车辆应覆盖严密、载量适中，加强路面清扫，对进出场车辆进行喷洒和清洗，对区域环境空气质量影响较小。经过措施可行性分析，本项目采取的措施符合《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相关要求。 4、与《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（皖大气办[2021]7号）相符性分析 文件要求：加强扬尘综合管控，强化扬尘管控，鼓励各地细化降尘量控制要求，逐月实施区县降尘量监测排名。加强施工扬尘精细化管控，城市工地严格执行“六个百分之百”。强化道路扬尘整治，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市外环路、城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。对城市公共区域、长期未开发的建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型停车场等进行排查建档，采取绿化、硬化等措施及时整治扬尘。加强铁路沿线防尘网排查整治，不符合要求的及时更换，废弃的及时回收。2021年底前，沿海及内河大型煤炭、矿石等干散货码头和主要交通干线、铁路物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。 项目区域内道路需定期采用喷淋、洒水等抑尘方法；项目进、出口地面硬化，在出口设置车辆自动冲洗装置，确保厂区产生的无组织粉尘达标排放；对厂区道路进行硬化，运输车辆应覆盖严密、载量适中，加强路面清扫，对进出场车辆进行喷洒和清洗，对区域环境空气质量影响较小。经过措施可行性分析，本项目采取的措施符合《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》相关要求。 5、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析 根据《安徽省淮河流域水污染防治条例》中相关内容，禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业。禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，必须事先征得有关省人民政府环境保护行政主管部门的同意，并报国务院环境保护行政主管部门备案。禁止和严格限制的产业、产品名录，由国务院环境保护行政主管部门商国务院有关行业主管部门拟订，经领导小组审核同意，报国务院批准后公布施行。 综上分析，本项目建设地点位于潘集区芦集镇，本项目属于瓦斯抽放站项目，临时用地面积为46149m2。2022年4月8日，淮南市自然资源和规划局出具了本项目临时用地批准通知书《淮自然资规【2022】117号》。项目距离淮河岸线9.7km，不在淮河岸线1公里范围内。项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》(2019年本)中限制类和淘汰类项目；不属于环境保护部发布《环境保护综合目录（2017年版）》中高污染、高环境风险产品。项目符合《安徽省淮河流域水污染防治条例》中的相关要求。 6、与“水十条”和“土十条”的符合性分析 结合本项目特性，此次仅选取“水十条”和“土十条”中与本项目有关的内容进行对比分析。 本项目与《水污染防治行动计划》符合性内容详见下表。 表1-2 项目与《水污染防治行动计划》符合性分析 文件要求 项目情况 符合情况 一、全面控制污染物排放 狠抓工业污染防治 本项目不属于专项整治十大重点行业范畴。 符合 二、推动经济结构转型升级 调整产业结构 根据《产业结构调整指导目录》（2019本），本项目不在过剩产能和淘汰落后工艺范围内。 符合 三、着力节约保护水资源 控制用水总量 项目用水为员工生活用水。 符合 提高用水效率 本项目钻井废水全部循环使用，不外排 符合 科学保护水资源 项目所在地无废水排放，全部回用或外运处置，不会对周围水域产生污染 符合 本项目与《土壤污染防治行动计划》符合性分析内容详见下表。 表1-3 项目与《土壤污染防治行动计划》符合性分析 文件要求 项目情况 符合情况 五、强化未污染土壤保护，严控新增土壤污染 加强未利用地环境管理 项目实施结束进行复垦 符合 防范建设用地新增污染 项目评估严格遵守相关法律法规及相关导则，确定该项目在采取相关措施后对项目所在地及周围土壤不造成污染 符合 强化空间布局管控 项目布局选址得当，各类污染物均有相应收集设施，不会对周围土壤造成污染 符合 六、加强污染源监管，做好土壤污染预防工作 严控工矿污染 项目各项污染物排放在采取本评价相关建议后，均可达标排放 符合 减少生活污染 生活垃圾分类收集，可达到垃圾的减量化、资源化、无害化 符合 七、开展污染治理与修复，改善区域土壤环境质量 明确治理与修复主体 本项目秉承“谁污染，谁治理”的原则，环境责任主体明确 符合 九、发挥政府主导作用，构建土壤环境治理体系 加强社会监督 本项目信息均向社会公开，且积极接受广大群众和相关部门的监督 符合 十、加强目标考核，严格责任追究 落实企业责任 本项目加强内部管理，严格依法依规建设和运营污染治理设施，确定相关污染物达标排放 符合 7、与《基本农田保护条例》符合性分析 《基本农田保护条例》（国务院第257号）中第十五条提到，基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田，需要占用基本农田，涉及用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。占用基本农田的单位应当按照县级以上地方人民政府的要求，将所占用基本农田耕作层的土壤用于新开垦耕地劣质地或者其他耕地的土壤改良。 本项目为潘三矿2222（1）工作面地面瓦斯治理井工程，项目占地均为临时占地。在施工过程中，建设单位采取土方开挖湿法作业、分层开挖、分区堆放等措施减少基本农田破坏；在施工结束后，除补偿因临时占地对农田产量的直接损失外，还将考虑施工结束后因土壤结构破坏、养分流失而成的影响，对农作物产量的间接损失以及土壤恢复进行补偿，并依据分层回填的原则、严格按照《土地复垦方案》对临时用地进行耕作层土恢复。 8、其他基本农田相关政策符合性分析 根据自然资源部印发《关于做好占用永久基本农田重大建设项目用地预审的通知》（自然资规（2018）3号）相关规定明确以下六类项目经批准可以占用永久基本农田中：“其他能源项目，包括国家级规划明确的且符合国家产业政策的能源开采、油气管线、水电、核电项目”以及自然资源部、农业农村部印发《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规（2019）1号）中相关规定，“临时用地一般不得占用永久基本农田，建设项目施工和地质勘查需要临时用地、选址确实难以避让永久基本农田的，在不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植条件的前提下，土地使用者按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案，一般不超过两年，同时，通过耕地耕作层土壤剥离再利用等工程技术措施，减少对耕作层的破坏。临时用地到期后土地使用者应及时复垦恢复原种植条件，县级自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收，验收合格的，继续按照永久基本农田保护和管理；验收不合格的，责令土地使用者进行整改，经整改仍不合格的，按照《土地复垦条例》规定由县级自然资源主管部门使用缴纳的土地复垦费代为组织复垦，并由县级自然资源主管部门会同农业农村等相关主管部门开展土地复垦验收。县级自然资源主管部门要切实履行职责，对在临时用地上修建永久性建（构）筑物或其他造成无法恢复原种植条件的行为依法进行处理；市级自然资源主管部门负责临时用地使用情况的监督管理，通过日常检查、年度卫片执法检查等，及时发现并纠正临时用地中存在的问题。” 本项目属于瓦斯抽放站项目，临时用地面积为46149m2，系租用淮南市潘集区芦集镇叶集村、秦圩村的土地作为本项目的临时建设用地。2022年4月8日，淮南市自然资源和规划局出具了本项目临时用地批准通知书《淮自然资规【2022】117号》。 9、“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加强推进改善环境质量。判定本项目与“三线一单”相符性如下表。 表1-4 项目“ 三线一单” 相符性 序号 内容 要求 项目情况 相符性 1 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件 根据《安徽省生态保护红线实施意见》，项目建设不涉及《安徽省生态保护红线实施意见》划定的生态红线区域，项目建设符合安徽省生态保护红线实施意见的相关要求。 相符 2 环境质量底线 环境质量现状超标地区以及未达到环境质量目标考核要求的地区上新项目将受到限制；对环质量现状超标的地区，项目拟采取的施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件 根据现状监测结果及《淮南市2020年度环境质量公报》显示，项目周围地表水、声环境质量均可满足质量标准要求；项目区域大气环境虽为不达标区，但本项目建设主要在施工期，时间较短，在采取一定环保措施后，对周围环境影响很小，且本项目的建设有利于环境改善，不会造成区域环境质量的下降。 相符 3 资源利用上线 依据有关资源利用上线要求，即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板 本项目生产所需能源、物资均能正常供应；项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目用水依托附近民居就地取水，取水量较少，项目施工期通过内部管理设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用等措施尽可能做到合理利用和节能降耗、最大限度地减少物耗。项目不属于高污染、高耗能、高耗水项目，项目资源消耗均在当地可承载范围内，未突破区域资源利用上线 相符 4 环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护线、环质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用 目前本项目所在地无环境准入负面清单，本评价根据相关产业政策进行环境准入分析。 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号）和《安徽省产业结构调整指导目录（2007 年本）》，本项目属于《产业结构调整指导目录(2019 年本)》第一类鼓励类，即第三项“煤炭”中“矿井灾害(瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩、地温、冲击地压等)防治”。因此，本项目符合国家及安徽省的产业政策，不在环境准入负面清单范围内。 相符 图 1-1 安徽省淮南市生态保护红线图 从上表可知，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相关要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 潘三矿2222（1）工作面地面瓦斯治理井工程位于安徽省淮南市潘集区芦集镇境内，项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司在安徽省淮南市潘集区建设潘三矿2222（1）工作面地面瓦斯治理井工程。项目于2022年2月21日经潘集区发展和改革委员会立项备案，备案编号为：2201-340406-04-01-653733，项目总投资15478万元。项目建设内容为：在潘三矿2222(1)工作面共设计4口地面瓦斯治理井，分别为PS21-11-U1~PS21-11-U4，每口钻井均包括一口水平井及一口直井（排采井）。钻井完钻后进行裂压、排采及配套供配电等的施工。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条列》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四、煤炭开采和洗选业 06_烟煤和无烟煤开采洗选 061_瓦斯抽放站”，经查看该类别为全部编制环境影响报告表，因此，本项目应编制环境影响报告表。 为了对建设项目可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规，本项目需进行环境影响评价，淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司委托安徽普华工程咨询有限公司对“潘三矿2222（1）工作面地面瓦斯治理井工程”进行环境影响评价工作。接受委托后我单位即组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料。依据国家环境保护有关文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请生态环境行政主管部门审查、审批，以期为项目管理提供参考依据。 1、项目概况 在潘三矿2222(1)工作面共设计4口地面瓦斯治理井，分别为PS21-11-U1~PS21-11-U4，每口钻井均包括一口水平井及一口直井（排采井）。钻井完钻后进行裂压、排采及配套供配电等的施工。 项目位于潘三煤矿二水平西一C组煤采区，该采区位于矿井工业广场西翼，东至工广保护煤柱线，南至西搬迁村11-2煤北保护煤柱线及其延长线，西至11-2煤-900m底板等高线，北至F47断层。详见图1。 该区域为淮河冲积平原，地势平坦，标高在+21.2～+24.5m之间。本区为全隐蔽型煤田，新生界地层覆盖于煤系地层之上，基岩面标高为-204～-391m。 图2-1 二水平西一C组煤采区平面位置图 采区内及附近分布有前秦、后秦、芦西、芦东、董李庄、小代庄、秦圩、荣庄、赵后等多个自然村庄，村内建筑物密集，在采区的东南部有潘三煤矿生活和办公区。 该区域位于叶集次级背斜南翼F47断层以南，区内构造地质条件简单，小型断层较发育，断层以近东西走向为主，地层形态较平缓，煤岩层产状210～235°∠3～8°。 11-2煤厚1.54～3.40m，均厚2.14m，11-2煤层直接顶板为砂质泥岩和11-3煤组成的复合顶板，均厚3.56m，赋存稳定。老顶为砂质泥岩，均厚6.57m，赋存稳定；11-2煤直接底板为泥岩、11-1煤组成的复合底板，均厚4.27m。老底为砂质泥岩，均厚14.94m，赋存稳定。 该采区2222（1）工作面为本次地面瓦斯治理井井位部署工作面。该工作面走向长3000m，倾向宽195m。 项目实施的必要性： （一）有利于解决瓦斯突出问题，确保煤矿安全生产 从国家政策上来讲，煤层瓦斯压力达到或超过2MPa的区域，钻孔施工与受威胁的掘进工作面，以及回风流中的采掘工作面不得同时作业；将逐步限制煤层瓦斯压力大于3MPa的区域井下瓦斯治理工程，强制使用地面井预抽区域措施。 潘三煤矿二水平西一C组煤采区开采深度在-800m以下，预计瓦斯压力3MPa。有必要实施地面瓦斯治理井进行超前预抽瓦斯，一是能够落实《防治煤与瓦斯突出细则》的要求；二是能够实现煤层泄压、增透、减突、消突等目标，将煤层透气性系数由小变大，煤层瓦斯压力、含量由大变小，降低煤层中的瓦斯压力和瓦斯含量，消除煤层突出危险性，确保煤矿安全生产。 （二）有利于保护生态环境，适应清洁低碳、安全高效能源发展要求 煤层气的主要成分是甲烷，其温室效应约为二氧化碳的21倍，对生态环境破坏性极强。随着国家提出2030年碳达峰、2060年碳中和目标，以及《碳排放权交易管理办法（试行）》的出台，能源行业加速向低碳化、智能化、分布化、市场化转型。通过地面瓦斯治理井，抽出的瓦斯基本可以100%利用，有效降低甲烷的排放量，减少大气污染，降低温室效应，保护生态环境。 （三）有利于与采场接替协同，实现矿井可持续发展 实施地面瓦斯治理井预抽区域防突措施，能够将井下瓦斯治理改为超前地面区域治理，实现以“超前治理时间”换“井下作业空间”，有利于井下采掘接替。 因此，矿井2022年在2222（1）工作面实施地面瓦斯治理井是必要的。 1.2工作面概况 （1）地质构造 西一采区位于叶集次级背斜南翼F47断层以南，区内构造地质条件简单，小型断层较发育，断层以近东西走向为主，地层形态较平缓，煤岩层产状210～235°∠3～8°。本区位于三维地震全覆盖范围内，其中北部位于西部下山采区三维地震勘探区、南部位于二水平深部西部岩溶陷落柱精细三维地震勘探区。三维勘探均对13-1和11-2煤煤层进行处理解释，对大中型构造控制程度较高。根据钻探、物探（三维地震）以及邻近巷道揭露资料分析，区内发育落差大于10m的断层有F47正断层（区内延长4000m），走向延展长，派生小断层较发育。另有落差小于10m的断层33条，落差较小、延伸较短，在断层附近煤岩层产状、煤厚、顶底板及瓦斯等可能发生一定变化。其中F47断层对井巷布置，采场设计及安全生产将产生很大影响。根据钻探资料，区内钻孔13-1煤、11-2煤层未见火成岩侵入；通过钻探及三维地震资料，区内13-1煤、11-2煤未发现冲刷。 各井组附近发育的断层均为正断层，断层走向以近东西向为主，断层统计详见下表。 表2-1 各井组附近断层统计表 编号 断层性质 产 状 可靠程度 走向/° 倾向/° 倾角/° 落差/m 区内延长/m DF614+ 正断层 NEE SSE 55～75 0～3 270 三维地震 DF625+ 正断层 NEE NNW 55～75 0～5 495 三维地震 DF640+ 正断层 NNW NEE 55～75 0～4 340 三维地震 DF643 正断层 NE NW 55～75 0～3 235 三维地震 （2）地层情况 潘三井田属于淮南煤田的一部分，井田内基岩均被新生界所覆盖，经钻探揭露和控制的有：奥陶系马家沟组，石炭系太原组，二叠系山西组、下石盒子组、上石盒子组、石千峰组（部分地区缺失）以及新生界的古近系、新近系和第四系。本区含煤地层为石炭系太原组和二叠系山西组与上、下石盒子组。 表2-2 地层简表 地层系统 主 要 岩 性 界 系 统 群、组 新 生 界 第四系 主要为浅黄、灰黄色亚粘土，粘土和粉细砂等。 新近系 灰绿色、浅棕黄色固结粘土、和砂层，含少量铁锰质结核。 古近系 浅灰色、棕褐色砂、泥岩及互层、夹砂砾岩 古 生 界 二叠系 上统 石千峰组 紫红、灰绿色泥岩、细～粗粒砂岩、砂砾岩、石英砂岩。 上石盒子组 深灰色泥岩、灰绿色、浅灰色砂岩、底铝质泥岩、石英砂岩，含煤多层。 下统 下石盒子组 灰色砂、泥岩及互层、炭质泥岩，底含粗砂岩，含煤层 山西组 细～粗砂岩；下部泥岩、粉砂岩、含煤层 石炭系 上统 太原组 灰岩为主，夹砂、泥岩，含不稳定煤层 奥陶系 中下统 中厚层白云岩、白云质灰岩，夹灰岩 根据勘探资料表明，石炭系太原组厚度约123m，含薄煤5～6层，不稳定，不可采。二叠系的山西组和上、下石盒子组总厚度为1115m，含煤40余层，自下而上划分为七个含煤段。其中13-1煤、11-2煤位于第三含煤段中上部，稳定可采，为本段主要可采煤层，13-1煤顶板为粉砂岩，11-2煤层顶板为泥岩、粉细砂岩，夹栉子齿等化石。11-2煤上、下发育有11-3、11-1薄煤层。11-3、11-2、11-1煤层组合关系、本煤层的稳定性以及与上覆13-1煤、下伏8煤层间距是对比的可靠依据。 13-l煤底板下10.64m发育有紫红色及少量黄褐色花斑泥岩，为本区主要对比标志层之一。 （3）煤层发育特征 潘三井田含煤地层为石炭系和二叠系，其中二叠系的山西组与上下石盒子组为主要含煤层段，含煤35层，定名煤层32层。共有可采煤层14层，参与储量计算的有12层，平均总厚27.67m。其中13-1（C组煤）、11-2（C组煤）、8（B组煤）、4-1（B组煤）为主要可采煤层，平均总厚18.98m。16-2（D组煤）、16-1（D组煤）、7-1（B组煤）、6-2（B组煤）、5-2（B组煤）、5-1（B组煤）和4-2（B组煤）为次要可采煤层。 采区内13-1煤、11-2煤层属二叠系上统上石盒子组，总体上煤层赋存稳定；煤岩层产状210～235°∠3～8°，北部受F47正断层影响，煤岩层产状变化大。总体上区段煤岩层倾角较平缓，区内13-1煤厚1.66～4.75m，均厚3.75m；11-2煤厚1.54～3.40m，均厚2.14m。8煤层厚度在1.00～3.29m之间，亦属较稳定的可采煤层。6、4煤属局部可采煤层。深层煤层钻孔控制程度低。 13-1煤，黑色，玻璃光泽或沥青光泽，阶梯状断口，薄层状或块状构造，粒状及片状构造。亮煤为主，含暗煤及镜煤，属半亮型。局部煤层底部含1～2层泥岩夹矸。11-2煤，黑色，条痕黑痕色，透镜状结构，具玻璃光泽，成份含亮煤、镜煤及暗煤，属半暗～半亮型煤。 本区13-1煤煤层结构复杂，煤层可采性指数为1，煤厚变异系数为28.52%，为较稳定厚煤层。11-2煤煤层结构简单，煤层可采性指数为1，煤厚变异系数为37.35%，为较稳定煤层。本区11-2煤与上覆13-1煤平均层间距为76.56m；与下伏8煤平均层间距为85.36m。 表2-3 主要煤层物理特性 煤层 颜 色 光 泽 硬 度 容 重 煤岩类型 16-2 黑色 玻璃光泽 较大 1.4 半暗～半亮型 16-1 黑色 沥青 较大 1.46 半暗～半亮型 15 黑色 油脂 较大 半暗型 14 黑色 油脂 较大 半暗型 13-2 黑色 油脂、沥青 较大 半暗～半亮型 13-1 黑色 玻璃、沥青 较小 1.38 半亮型 12 黑色 弱玻璃 较大 半暗型 11-3 黑色 沥青 较大 半亮型 11-2 黑色 玻璃光泽 较大 1.38 半暗～半亮型 11-1 黑色 沥青光泽 较小 半暗型 9 黑色 沥青 较大 半亮型 8 黑色 沥青 较大 1.39 半暗～半亮型 表2-4 主要煤层特征统计表 煤 层 名 称 煤 厚 /m 倾角 /° 结构 层间距（m） 可采指数 煤厚变异系数/% 稳定性 16-2 最小～最大 平均 0～2.4 0.84 3～8 6 简单 6.6 0.45 49 极不稳定 16-1 最小～最大 平均 0～2.31 0.88 3～8 6 简单、局部含一层夹矸 0.71 57 不稳定 70.23 15 最小～最大 平均 0～0.75 0.33 3～8 6 简单 0.06 85 极不稳定 4.1 14 最小～最大 平均 0～0.86 0.38 3～8 6 简单 0.06 66 极不稳定 5.9 13-2 最小～最大 平均 0～1.05 0.63 3～8 6 简单 0.57 48 极不稳定 10.3 13-1 最小～最大 平均 1.65～4.75 3.75 3～8 6 复杂 1.0 28.52 较稳定 3.01 12 最小～最大 平均 0～0.57 0.43 3～8 6 简单 0.07 45 极不稳定 65.97 11-3 最小～最大 平均 0.35～0.75 0.58 3～8 6 简单 0.14 63 极不稳定 6.57 11-2 最小～最大 平均 1.54～3.40 2.14 3～8 6 简单，局部含一层夹矸 1 37.35 较稳定 3.55 11-1 最小～最大 平均 0～1.45 0.72 3～8 6 简单 0.38 57 极不稳定 57.37 9 最小～最大 平均 0～0.65 0.21 3～8 6 简单 0.33 29 极不稳定 23.51 8 最小～最大 平均 1.65～4.55 2.71 3～8 6 复杂，全区含一层夹矸 1.0 20 稳定 根据采区内钻孔资料分析：13-1煤层直接顶为粉砂岩，均厚10.43m；13-1煤直接底板为砂质泥岩与12煤组成的复合底板，均厚3.44m，赋存稳定，厚度变化不大。老底细砂岩，均厚7.20m。 11-2煤层直接顶板为砂质泥岩和11-3煤组成的复合顶板，均厚3.56m，赋存稳定。老顶为砂质泥岩，均厚6.57m，赋存稳定；11-2煤直接底板为泥岩、11-1煤组成的复合底板，均厚4.27m。老底为砂质泥岩，均厚14.94m，赋存稳定。 表2-5 13-1煤和11-2煤顶底板岩层特性表 煤层 类 别 岩石名称 厚度/m 主要岩层特性 13-1煤 顶板 老 顶 粉砂岩 10.43 暗灰及灰绿色,致密,性脆,块状,含石英，长石，少量云母片及暗色矿物,泥质胶结为主,粉粒结构,下部含泥质成分较多。 直接顶 / / / 伪 顶 / / / 底板 直接底 砂质泥岩 3.01 灰色～深灰色,泥质结构,含少量砂质成分,性脆,富含植化碎片 直接底 12煤 0～0.57 0.43 黑色，弱玻璃光泽，黑色条痕，暗煤为主,夹镜煤条带，属半暗型，局部缺失。 老 底 细砂岩 7.20 浅灰色,微发白,细粒结构,局部含中粒或粉粒成分,主要矿物为石英、长石,含白云母薄片及暗色矿物,分选一般,磨园中等,顶底部裂隙较发育,层理不明显,泥、钙质胶结,致密、坚硬。 11-2煤 顶板 老顶 砂质泥岩 2.70～8.0 6.57 灰色～深灰色,较致密,局部松散,块状,砂泥质结构,部分含少量的粉砂质,含大量的植物化石碎片，局部缺失。 直接顶 11-3煤 0.35～0.75 0.58 黑色,条痕褐黑色,以镜煤,暗煤,丝炭组成,沥青光泽，大部缺失，仅局部发育。 砂质泥岩 1.66～6.73 2.98 灰色～深灰色,较致密,局部松散,块状,砂泥质结构,部分含少量的粉砂质,含大量的植物化石碎片，局部缺失。 底板 直接底 泥岩 1.41～4.60 3.55 灰色,局部深灰色,泥质结构,含较多植化碎片，含炭化碎片，局部见鲕状菱铁矿结核，局部含砂质成分较多或相变为粉砂岩。 11-1煤 0～1.45 0.72 黑色，黑色条痕,沥青光泽,质地松软，暗煤为主，属半暗型,上部光泽暗淡,为劣质煤。 砂质泥岩 7.1～22.79 14.94 灰～深灰色,砂泥质结构,砂质含量不均，局部相变为粉砂岩，局部含铝质鲕粒。 （4）水文地质情况 潘三煤矿主要含水层（组）由新生界松散层砂层孔隙含水层（组）、二叠系砂岩裂隙含水层（组）、太灰含水层（组）和奥灰含水层（组）四部分组成。 西一采区为新生界松散层覆盖的全隐蔽区，基岩风化裂隙多呈闭塞状态，含水及导水性差；该采区对应的基岩面标高为-204～-391m，第四系下部含水层直接覆盖煤系地层之上，该含水层含水丰富，渗透性好，以静贮量为主，通过砂岩露头和断层破碎带顺层和垂向补给煤系砂岩含水层，是煤系地层砂岩裂隙含水层的直接补给水源；砂岩含水层为裂隙充水含水层，富水性弱，连通性差，以静贮量为主。 本区13-1煤、11-2煤距第四系下含水较远，第四系下含水对本区11-2煤煤层气开发威胁不大。为减少第四系下含水层对施工的影响，地面钻井钻至稳定基岩面以下20m后，下套管封固表土层。煤系地层砂岩裂隙水富水性弱、连通性差，砂岩裂隙水以静贮量为主，对施工影响不大。根据井下实际揭露资料分析矿井内各断层的富水性和导水性弱，预计对生产影响不大。PS21-11-U1-V井揭露太原组灰岩即完钻，预计灰岩岩溶裂隙含水层不会对本次施工造成影响。 （5）瓦斯含量 13-1煤和11-2煤均为为突出煤层，根据煤田勘探钻孔取样测试资料，13-1煤瓦斯含量为5.09～17.80m3/t，平均瓦斯含量为10.1m3/t；11-2煤瓦斯含量为1.75～35.10m3/t，平均瓦斯含量为13.7m3/t。 2、主要建设内容 在2222（1）工作面布置4口地面瓦斯治理井，分别为PS21-11-U1～PS21-11-U4，每口钻井均包括一口水平井及一口直井（排采井），另外为控制煤层层位，每口水平井着陆点前全部布置了导眼。PS21-11-U1、PS21-11-U3距离工作面运输顺槽30米左右，PS21-11-U2、PS21-11-U4距离运输顺槽40米左右。需要说明的是PS21-11-U1-V兼作参数井，设计井底位于1煤底板，其余直井井底位于11-2煤层底板60左右，水平井位于11-2煤顶板1.5m以内。 （1）PS21-11-U1井组 PS21-11-U1井组为一组U型井，由1口排采直井（PS21-11-U1-V）和1口水平对接井（PS21-11-U1-H井）组成，其中PS21-11-U1-V兼作参数井。PS21-11-U1-V井对应地面位置为秦圩东侧。PS21-11-U1-H井口位于2222（1）工作面东侧，水平段沿2222（1）运输顺槽北侧30m布置，水平段方位为275.5°，水平段长约740m。水平段距离11-2煤不大于2m。 （2）PS21-11-U2井组 PS21-11-U2井组为一组U型井，由1口排采直井（PS21-11-U2-V）和1口水平对接井（PS21-11-U2-H井）组成。PS21-11-U2-V井对应地面位置为小代庄东侧。PS21-11-U2-H井口与PS21-11-U1-V井场相邻，水平段沿2222（1）运输顺槽北侧40m布置，水平段方位为275.5°，水平段长约840m。水平段距离11-2煤不大于2m。 （3）PS21-11-U3井组 PS21-11-U3井组为一组U型井，由1口排采直井（PS21-11-U3-V）和1口水平对接井（PS21-11-U3-H井）组成。PS21-11-U3-V井东距2222（1）工作面570m左右。PS21-11-U3-H井口与PS21-11-U2-V井场相邻，水平段沿2222（1）运输顺槽北侧30m布置，水平段方位为275.5°，水平段长约620m。水平段距离11-2煤不大于2m。 （4）PS21-11-U4井组 PS21-11-U4井组为一组U型井，由1口排采直井（PS21-11-U4-V）和1口水平对接井（PS21-11-U4-H井）组成。PS21-11-U4-V井位于2222（1）工作面切眼附近。PS21-11-U4-H井口位于PS21-11-U3-V井附近，水平段沿2222（1）运输顺槽北侧40m布置，水平段方位为275.5°，水平段长约549m。水平段距离11-2煤不大于2m。 项目的主要建设内容及规模见下表。 表2-6 建设内容及规模一览表 工程类别 项目名称 主要工程内容 主体工程 井场工程 项目设计4口地面瓦斯治理井，分别为PS21-11-U1~PS21-11-U4，每口钻井均包括一口水平井及一口直井（排采井），其中PS21-11-U1-H井场占地面积为8000m2、PS21-11-U1-V井场占地面积为3537.25m2、PS21-11-U2-H井场占地面积为7600m2、PS21-11-U2-V井场占地面积为3937.25m2、PS21-11-U1-H井场占地面积为7600m2、PS21-11-U3-V井场占地面积为3937.25m2、PS21-11-U4-H井场占地面积为7600m2、PS21-11-U4-V井场占地面积为3937.25m2。施工现场及道路采取煤矸石铺垫，危废暂存间等采用混凝土硬化、池体铺设防渗透膜。 钻井工程 项目设计4口地面瓦斯治理井，分别为PS21-11-U1~PS21-11-U4，每口钻井均包括一口水平井及一口直井（排采井），每个井场区均设置钻井房、废浆干化池、泥浆池、机房、蓄水池、危废暂存间、表层土堆放区土方堆放区等。用于项目钻井实施。 裂压、排采工程 根据钻井完钻情况，采用泵送桥塞-射孔联作方式进行分段裂压工艺技术，实现分段射孔、分段裂压的目的，根据选用的钻井井型特征，对采用螺杆泵进行排采 封井工程 完成设计井深和揭穿目的层后，将采用全井水泥封井方式进行完井。 辅助工程 办公生活区 在当地租民房，每个井场设置临时办公彩板房 机械设备区 项目每个井场设置机械设备区，每个井场占地面积1200m2，用于存放机械设备及原辅材料等。 进场道路 根据现场施工远近情况铺设进场道路 储运工程 材料库 每个井场设置材料库1间，每个建筑面积500m2，用于设备耗材、材料存放 危废暂存间 用于暂存危险废物，每个勘查区危废暂存间占地面积为5m2，彩钢瓦结构，设置防腐防渗措施。 公用工程 供电 施工用电由附件潘三矿电缆接电 供水 从附近村庄用20m3的水罐车，拉运生产用水，生活用水为桶装纯净水 环保工程 废气 扬尘：洒水降尘。 废水 本项目食宿依托附近村庄，生活污水经旱厕处理后，定期清掏用于当地农作物施肥。 钻探废水井场设1个沉淀池，钻探废水经沉淀后回用于钻探用水，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；道路抑尘用水全部蒸发损耗，不外排。井场设防渗废浆沉淀池1座，渗透系数小于1.0×10-7cm/s 项目区进出口设置冲洗平台，配套建设容积10m3循环沉淀池 噪声 选用低噪声设备，采用基础减震、隔声和吸声等措施。 固体废弃物 施工土方后期回覆；废钻井液暂存于废浆干化池中，待钻井结束后投加絮凝剂固化后就地填埋；本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑泥浆干化后属于一般固废，作为周边路基维护的建材使用；废包装材料集中收集后外售处理。废润滑油、废润滑油桶需集中收集，暂存于每个井场危废暂存间内，废机油、废机油桶存放于危废暂存间，每个井场设置一间危废暂存间，面积5m2，统一收集后定期送有资质单位处理；废含油抹布和废含油手套属于豁免的危险废物，可以混入生活垃圾，由环卫部门统一清运处理。生活垃圾依托附近居民区垃圾桶统一收集后，委托环卫部门清运。 生态环境 车辆不得随意在施工区范围行驶，其他作业控制在场地范围内进行，减少临时占地；工程完成后进行植被恢复，维持项目区域生态环境的现有功能。 3、工程任务 （1）工程量 钻井总工程量11594m；PS21-11-U1-H分11段进行裂压，PS21-11-U2-H分13段进行裂压，PS21-11-U3-H分9段进行裂压，PS21-11-U1-H分8段进行裂压； （2）井场占地总面积 井场占地约46149平方米。 （3）井场布置 本项目新增8个井场，其中施工“L”型井井场（井场用于排采）4个，直井井场（井场用于裂压）4个。 （4）建设工期 钻井工程9个月，裂压工期9个月，排采工期24个月。 |
| 总平面及现场布置 | 图2-2 井场布置图（PS21-11-U1-H井场） 图2-3 井场布置图（PS21-11-U1-V井场） 图2-4 井场布置图（PS21-11-U2-H井场） 图2-5 井场布置图（PS21-11-U2-V井场） 图2-6 井场布置图（PS21-11-U3-H井场） 图2-7 井场布置图（PS21-11-U3-V井场） 图2-8 井场布置图（PS21-11-U4-H井场） 图2-9 井场布置图（PS21-11-U4-V井场） 本项目在淮南市潘集区芦集镇境内施工4组地面钻井，每个井场均设置钻井房、废浆干化池、泥浆池、机房、蓄水池、彩板房、危废暂存间、表层土堆放区、沉淀池等，项目出入口设置在靠近道路的一侧，道路使用现有乡村道路。项目总平面布置采取的原则是紧密结合地形、使工艺流程顺畅、功能分区明确、建筑物布置紧凑、对外交通运输联系方便、用地节约；在满足施工的前提下，使井场布置简洁、集中。各井场平面布置详图见图2-2~图2-9。 |
| 施工方案 | 施工方案分为钻前工程和钻井工程。 1、钻前工程 项目钻前工程是为钻井工程进行前期的基础设施建设，主要包括场地建设和整平、安装钻探设备、搭设临时建筑物以及相关附属设施建设等。钻前工程工艺流程见下图。 图2-10钻前工程工艺流程 工艺流程： ①钻前准备包括定井位、修进场公路、平井场、打基础、钻井设备进场和安装、井口准备、备足钻井所需要的各种工具、材料等，如：钻杆、钻铤、钻头及泥浆泵必要的配件等。 ②钻塔安装：在钻孔位置布置好基台，并搭建钻塔，本项目使用四角形钻塔。钻塔在钻井过程中，用于安放和悬挂提升系统，承受钻具重量，存放钻杆等。此工序产生少量施工固废。 2、钻井工程 图 2-11 钻井工程工艺流程 工艺流程简述： （1）排采直井 ①一开选用Φ311.15mm钻头，钻至基岩面以下不少于20m，表层套管Φ244.5×8.94mm，封第四系表土层。注水泥固井，水泥返至地面，使套管与地层充分固结。 ②二开选用Φ215.9mm钻头，钻至目标煤层以下60m左右，生产套管Φ177.8×8.05mm（其中11-2煤层段及顶界以上5m处下入1根玻璃钢套管）。注水泥对固井，水泥返至地面。固井结束后，采用扩孔工具对11-2煤层段（煤层顶板2m和11-2煤层）对应的玻璃钢套管进行扩孔造穴，造出一个直径不小于0.50m的洞穴。造穴点即为水平井的对接点和终孔位置。以PS21-11-U1-V兼作参数井，其井底位于1煤底板以下20m完钻，取得有关参数后回填至目标煤层60m左右。 （2）水平井 ①一开选用Φ444.5mm钻头，钻至基岩面以下不少于20m，表层套管Φ339.7×9.65mm，封第四系表土层。注水泥固井，水泥返至地面，使套管与地层充分固结。 ②二开选用Φ311.15mm钻头，钻至设计的着陆点（水平井由斜井变水平的位置），技术套管Φ244.5×8.94mm。注水泥对固井，水泥返至地面。为确保水平井水平段的目标靶区钻遇率，在水平井着陆前，采用大斜度导眼揭露11-2煤，施工至11-2煤底板以下10m完钻，获取目标煤层及上覆岩层埋深、岩性特征及随钻测井响应特征等参数，为水平段精确地质导向钻进提供依据。导眼井判定煤层位置后使用G级石油水泥进行封孔。 ③三开使用随钻导向仪器、Φ215.9mm钻头沿11-2煤顶板进行水平段钻进，钻至与直井造穴段连通后，下入Φ139.7×9.17mm生产套管固井，水泥返至地面。封固套管与地层，为裂压创造良好环境。 井身结构设计数据详见下表。 表2-7 井身结构设计数据表 井号 套管 层序 开钻 次序 钻头尺寸/mm 井 深 /m 套管尺寸/mm 套管下深/m 水泥浆 返深/m PS21-11- U1-V 表层套管 一开 311.15 280 244.5 280 地面 生产套管 二开 215.9 740 177.8 903 地面 PS21-11- U1-H 表层套管 一开 444.5 235 339.7 235 地面 技术套管 二开 311.15 939 244.5 1014 地面 生产套管 三开 215.9 740 139.7 1754 地面 PS21-11- U2-V 表层套管 一开 311.15 310 244.5 310 地面 生产套管 二开 215.9 590 177.8 900 地面 PS21-11- U2-H 表层套管 一开 444.5 280 339.7 280 地面 技术套管 二开 311.15 942 244.5 1009 地面 生产套管 三开 215.9 841 139.7 1850 地面 PS21-11- U3-V 表层套管 一开 311.15 360 244.5 360 地面 生产套管 二开 215.9 593 177.8 953 地面 PS21-11- U3-H 表层套管 一开 444.5 300 339.7 300 地面 技术套管 二开 311.15 927 244.5 1041 地面 生产套管 三开 215.9 620 139.7 1661 地面 PS21-11- U4-V 表层套管 一开 311.15 380 244.5 380 地面 生产套管 二开 215.9 593 177.8 973 地面 PS21-11- U4-H 表层套管 一开 444.5 300 339.7 300 地面 技术套管 二开 311.15 990 244.5 1048 地面 生产套管 三开 215.9 549 139.7 1597 地面 备注： 1. PS21-11-U1-V完钻测井后回填至11-2煤底板以深60m。 2. 导眼井段完钻后使用水泥回填。 3. 井身未包括导眼井。 图2-12项目钻井结构示意图 （3）井眼轨道 针对水平井井眼轨道偏移距大、施工摩阻和扭矩大等特点，井眼剖面类型选择主要考虑两方面因素：①能适应实钻中目的层深度发生变化时调整方案，而不至于使井眼轨迹控制处于被动地位；②能够通过探顶段来补偿工具造斜率误差所造成的轨道偏差，使井眼轨迹在最终着陆时中靶更准确、更顺利。三维水平井均采用“直-增-稳-增-平”五段制三维井眼轨道设计方法。 本次采用的坐标系为北京54坐标系，3度带；井口标高及设计完钻深度均不包含补心高；地磁模型为IGRF2020，磁偏角为-5.8°，磁倾角50.25°；收敛角-0.14°。施工方在施工前应校正上述数据，以免造成轨迹偏差。 为减少导眼井钻进工程量，设计从主井眼井斜60°左右开始施工导眼井，预计见煤点与着陆点距离不大于30m。 PS21-11-U1-H～PS21-11-U4-H轨道设计关键节点数据详见下表。 表2-8 PS21-11-U1-H井轨道设计关键节点数据表 序号 斜深（m） 井斜（°） 方位（°） 垂深 （m） 北坐标（m） 东坐标（m） 视平移 （m） 全角 变化率 （°/30m） 备注 1 0 0 0 0 0 0 0 0 井口 2 430 0 0 300 0 0 0 0 造斜点 3 850 58.98 275.5 784.95 18.58 -192.88 193.43 5.5 导眼侧钻点 4 998.93 84.03 262.4 830 13.82 -333.04 333.32 0.0 导眼靶点 5 1008.93 84.03 262.4 831.04 12.5 -342.9 343.13 0 导眼井底 6 1014.37 89.12 275.5 829.6 33.55 -348.39 350 5.5 着陆点 7 1754.46 89.12 275.5 841 104.47 -1084.99 1090.01 0 连通点 表2-9 PS21-11-U2-H井轨道设计关键节点数据表 序号 斜深 （m） 井斜 （°） 方位 （°） 垂深 （m） 北坐标（m） 东坐标（m） 视平移 （m） 全角 变化率 （°/30m） 备注 1 0 0 0 0 0 0 0 0 井口 2 540 3.53 275.5 539.99 0.06 -0.61 -0.62 5.3 造斜点 3 790 45.86 275.5 762.47 9.83 -102.15 102.39 5.8 导眼侧钻点 4 990 79.06 284.31 845.86 44.37 -276.58 280.11 0 导眼靶点 5 1003.37 79.06 284.31 848.4 47.62 -289.29 293.19 0 导眼井底 6 1009.29 88.26 275.5 846 28.75 -298.62 -300 5.8 着陆点 7 1849.69 88.26 275.5 871.5 109.26 -1134.76 -1140.01 0 连通点 表2-10 PS21-11-U3-H井轨道设计关键节点数据表 序号 斜深 （m） 井斜 （°） 方位 （°） 垂深 （m） 北坐标（m） 东坐标（m） 视平移 （m） 全角 变化率 （°/30m） 备注 1 0 0 0 0 0 0 0 0 井口 2 570 1.83 275.5 570 0.02 -0.16 0.16 5.5 造斜点 3 850 51.71 275.5 812.02 11.81 -122.66 122.94 5.8 导眼侧钻点 4 1020 82.25 264.67 875.45 9.54 -277.74 277.89 0 导眼靶点 5 1035.6 82.25 264.67 877.55 8.1 -293.13 293.24 0 导眼井底 6 1041.19 88.67 275.5 875.7 28.75 -298.62 300 5.8 着陆点 7 1661.36 88.63 275.5 890.5 88.18 -915.76 920 0 连通点 表2-11 PS21-11-U4-H井轨道设计关键节点数据表 序号 斜深 （m） 井斜 （°） 方位 （°） 垂深 （m） 北坐标（m） 东坐标（m） 视平移 （m） 全角 变化率 （°/30m） 备注 1 0 0 0 0 0 0 0 0 井口 2 570 4.9 275.5 569.96 0.12 -1.28 -1.28 4.9 造斜点 3 800 38.2 275.5 780.9 8.22 -85.39 85.59 6 导眼侧钻点 4 1020 81.25 283.69 888.62 42.29 -267.89 271.2 0 导眼靶点 5 1042.38 81.25 283.69 892.02 47.53 -289.38 293.26 0 导眼井底 6 1048.07 87.82 275.5 890 28.75 -298.62 -300 6 着陆点 7 1597.14 87.82 275.5 910.9 81.34 -844.76 -848.67 0 连通点 （4）录井 钻探过程中要求严格按照有关标准和设计进行录井作业，具体包括：钻时录井、岩屑录井、钻井液录井、简易水文观测、气测录井、工程参数录井、特殊作业录井等。 为准确获取煤层气含量数据及其顶底板岩石力学性质，设计通过绳索取芯方式对PS21-11-U1-V井的13-1煤、11-2煤、8煤、4-1煤、3煤+1煤等共计6个煤层5次取芯作业，取芯段为各煤层顶界以上10m至煤层底界以下3m。 取芯工具要求采用半合管取芯工具，以满足采样装罐速度的要求和保持煤岩原始结构的完整性。取芯要求如下： ①采用绳索取芯工艺和半合管式取芯器进行取芯，取芯层位必须准确。为确保取芯时工具的可靠性，钻入目的层之前，应进行至少一次的试验性取芯。 ②每一回次进尺建议不大于1m，最大不得大于取芯内筒有效长度的90%。取芯内筒从提心开始至出井口时间小于0.02×H分钟H为井深，单位为米。心样到达地面后必须在10min内出筒、丈量、拍照、按地层剖面顺序装入解吸罐并迅速密封。 ③详细记录取芯深度、钻遇目标时间、开始提心时间、岩煤心提升至井口时间及样品装罐结束时间。提升过程中如发生样品脱落或提升中断等情况，要及时准确记录。 ④取芯收获率按照取芯长度与取芯进尺比值进行计算，煤心取芯收获率不低于70%，岩层取芯收获率不低于80%；岩煤心直径大于60mm。 ⑤含煤层气、油气岩心一律不洗，用棉纱擦去岩心表面钻井液，太脏的岩心等选完分析样品后清洗；不含油、气岩心要清洗干净。 ⑥岩心出筒后要及时整理，做好各种资料记录岩性定名、断面构造等。 ⑦按照设计要求和录井资料采集与整理操作规程进行岩心观察、采样及岩心的油、气、水描述和岩心整理、装箱妥为保管不得露天存放、上交入库等工作。 ⑧煤心采取要做到、煤心不污染、不燃烧变质、不混入杂质，顺序不颠倒。 ⑨取芯作业规程执行《钻井取芯作业规程》SY/T 5347-2016和《煤层气钻井作业规范》DZ/T 0250-2010,取芯质量参照《煤层气钻井工程质量验收评级规范》NB/T 10003-2014。 此外，现场取煤时，地质人员要遵守守煤制度；取煤之前应提前10m下见煤预告书；取完煤后，要填写取煤报告书。 （5）固井 固井施工作业前，首先对套管进行清洗、丈量、编号、排序。下套管时严格执行有关规程，使用合格的密封脂，确保上扣扭矩达到规定要求，同时加强设备检修、试运转工作，确保施工连续性，施工过程中严格执行施工程序。 固井质量检查测井后进行套管试压作业。 3、裂压工程 （1）井眼及井口准备 ①安装井口底法兰及四通； ②通井规通井、探人工井底； ③用51/2"刮管器刮套管，活性水洗净井筒； ④安装、固定井口，四周用四道钢丝绳呈十字状绷紧固定；裂压井口侧翼接好放喷流程，地锚固定，出口在下风口； ⑤对井筒进行试压。用清水试压20MPa稳压30分钟，压降不大于0.5MPa为合格。 （2）裂压准备 ①按设计要求上罐、备液； ②摆好裂压设备，接好高、低压管汇，对地面高压管汇及井口试压58MPa。 （3）射孔 ①射孔：组装下入射孔枪，按照射孔设计位置进行第1段射孔。 ②起出射孔枪，检查射孔情况，要求发射率达到90%。 （4）分段裂压施工 ①第1段裂压施工 a按照第1段裂压泵注程序进行裂压施工； b第1段施工结束后，按照设计要求准备组下桥塞及电缆射孔工具进行第2段的裂压施工。 ②第2段泵送桥塞-射孔及裂压施工 a组下桥塞与电缆射孔联作管柱； b安装井口电缆防喷器并试压合格后，防喷管打平衡压力，然后用电缆下桥塞、射孔枪及配套工具； c裂压桥塞入井后，在直井段利用桥塞及射孔枪自身重量下放。到斜井段、水平段进行泵送，泵送排量一般控制在0.5～2.0m3/min。在下入过程中，进行短套管磁定位校深； d先点火座封桥塞，上提脱手； e上提电缆工具至预定射孔位置，完成第2段射孔作业； f起出工具串； g按泵注程序进行第2段裂压施工。 ③其余段射孔及裂压 按照施工步骤2，完成余下3-11段的射孔及裂压施工。 ④裂压同时按要求进行微地震裂缝监测。 （5）钻塞 按钻塞设计进行钻塞，在所有桥塞全部磨铣钻掉后，继续下油管至人工井底，确保井筒通畅，正循环1.5倍井筒容积液量后，提出磨铣管柱，检查磨鞋情况。 （6）放喷 ①放喷返排：根据井口压力情况选择合适油嘴控制放喷，以地层不出砂为标准； ②更换大油嘴后取样观察是否出砂，若有出砂，立即更换为小油嘴，防止出砂。 4、排采工程 （1）溢流阶段 在井内有压力溢流的情况下，根据煤阶的高低、煤岩力学特征等参数选择适宜的油嘴进行放喷，避免放喷强度过大造成淤井、卡泵及堵塞气水通道。当溢流结束时进入下一排采阶段。 （2）稳定降压阶段 排采初期煤层从静态转为动态，是最不稳定的时期，也是渗流通道建立和稳定的关键时期，关系到后期排采是否顺利的关键阶段。严格控制液面日下降幅度，连续稳定地降低井底压力，使煤储层中液体流动的动能得到有效控制，达到清洗通道、扩大通道、较快反排裂压液减少污染储层的目的。此阶段应关闭套管闸门生产。 试运行排采开抽前测动液面，螺杆泵暂定最小转数, 初始工作制度为10转/分，根据流压及动液面下降速度判断煤层供液情况并逐级调整工作制度。排采期间定时记录流压、套压、水量、气量、水性描述等。 工作制度调整需待动液面稳定2天以上方可进行，动液面连续3个变化小于2m视为稳定调整工作制度，液面下降速度要控制在10m/d以内。 （3）稳压阶段 当井底压力降至临界解吸压力时，井内就会有气体产出，这时储层敏感性较强，应稳定井底压力达到因储层压力降低导致煤层体积变化量小于因释放CH4造成的煤基质收缩引起的体积变量减少的目的。稳定井底压力是提高煤储层渗透率重要措施。 排采期间工作制度的调整要保证井底流压及动液面的相对稳定（动液面连续3个变化小于2m视为稳定）。 （4）缓慢降低井底压力阶段（解吸阶段） 稳压阶段过后进入缓慢降低井底压力阶段，随着液面下降至解吸压力，开始有大量的气体逐步从煤层中解吸，煤层渗流通道中由单向流体变为水气混相流，相对流速增加，极易发生煤粉的大量运移，同时日产水和动液面会有大幅波动，此阶段以稳定井底流压为主，避免因渗流强度过大造成对煤储层的扰动而使储层渗透率降低，应保持工作制度稳定，并保持套管闸门关闭状态，记录好套压变化。直至动液面距离煤层顶部200m左右。 此阶段控制动液面距离煤层顶部300m左右，如套压升高至0.5MPa时用套管针形阀门进行控制，初始气体流量控制在5m3/h以下，随后视套压和流压稳定情况逐级放大或减小流量，保持套压与产气同步上升。 （5）试采阶段（稳水控压采气阶段） 随着套压的逐步升高，动液面逐步下降至距煤层50m左右，套管针型阀控制煤层气稳定产出，进入稳水控压采气阶段。稳定井底压力进行试采，探索合理排采工作制度。该阶段保持工作制度稳定，根据套压及液面变化情况逐级放大产气量，待井口压力和动液面稳定后方可进行增量调节，每日调节增量不超过前一日产气量的30%。通过试采评价井的产量、产能，进行煤层气勘探开发经济技术可行性研究，制定采气方案，最后进入气井生产管理阶段。 5、生态恢复 待排采结束后，对钻井井场能重复利用的设施搬迁利用，不能利用的统一收集交回收单位处置；对构筑的设备基础拆除后作业场地进行平整，清除场内固体废物，对钻井场地等实施复垦、生态恢复。 6、建设周期和项目劳动定员及工作制度 根据项目设计资料，项目钻井工程9个月，裂压工期9个月，排采工期24个月，总体施工时间为42个月。项目总定员为15人，年工作时间为365天，实行三班制，每班工作8小时。每口钻井均包括一口水平井及一口直井（排采井），施工方式为配套的每个井口的一口水平井及一口直井（排采井）同时进行钻井，钻井结束后，裂压和排采同步进行。 7、项目主要原辅材料、能源及设备 表2-12 原辅材料和动力供应用量一览表 序号 原材料和能源 用量 最大存储量 储存位置 1 用电 2000000 kw / / 2 用水 1000 t / / 3 钻头 80个 20个 个 4 外购水泥浆 120 t 5 t / 5 纤维素 2.1 t 0.5 t 彩钢板房 6 碱粉 3.5 t 0.5 t 彩钢板房 7 腐殖酸 4.55 t 0.5 t 彩钢板房 8 泥浆固化剂 0.78 t 0.5 t 彩钢板房 9 陶粒 40t 1t H井场内 腐植酸：腐植酸钾是一种高效有机钾肥，化学式为C9H8K2O4，外观为黑色粉末，易溶于水，水溶液呈酱色。其含有的腐植酸是一种生物活性制剂，可提高土壤速效钾含量，减少钾的损失和固定，增加作物对钾的吸收和利用率，也具有改良土壤、促进作物生长、提高作物抗逆能力、改善作物品质、保护农业生态环境等功能；它与尿素、磷肥、钾肥、微量元素等混合后，可制成高效多功能复混肥料；此外，腐植酸钾还可用作石油钻井液的处理剂，主要起防止井壁坍塌的作用。 纤维素：项目使用的纤维素为木质素纤维，它是天然木材经过化学处理得到的有机纤维，外观为棉絮状，呈白色或灰白色。通过筛选、分裂、高温处理、漂白、化学处理、中和、筛分成不同长度和粗细度的纤维以适应不同应用材料的需要。由于处理温度高达250℃以上，在通常条件下是化学上非常稳定的物质，不为一般的溶剂、酸、碱腐蚀，具有无毒、无味、无污染、无放射性的优良品质，不影响环境，对人体无害，属绿色环保产品，这是其它矿物质素纤维所不具备的。纤维微观结构是带状弯曲的，凹凸不平的，多孔的，交叉处是扁平的，有良好的韧性、分散性和化学稳定性，吸水能力强，有非常优秀的增稠抗裂性能。 碱粉：分子式为Na2CO3，分子量105.99，常温下为白色无气味的粉末或颗粒。有吸水性，易溶于水和甘油，微溶于无水乙醇，难溶于丙醇。碳酸钠的水溶液呈碱性且有一定的腐蚀性，能与酸发生复分解反应，也能与一些钙盐、钡盐发生复分解反应。溶液显碱性，可使酚酞变红。稳定性较强，但高温下也可分解，生成氧化钠和二氧化碳。 表2-13项目施工设备一览表 序号 名称 型号 数量 1 钻塔 HS24-75四角加强型钻塔 2 2 钻机 ZJ40 2 3 井架 TJ225/43A 2 4 天车 TC-225 2 5 游车 YC-225 2 6 大钩 DG-225 2 7 绞车 JC-40 2 8 顶驱 DQ40 2 9 转盘 ZP-275 2 10 钻井泵 3NB-1300C 2 11 泥浆泵 3NB-260型 2 12 钢丝绳 6*19SΦ24mm 2 13 振动筛 ZS2400×1200 2 14 压风机 V900 2 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、自然环境简介 1、地理位置 潘集区位于淮南北部，西与凤台相邻，北与蒙城、怀远接壤，总面积590平方公里，是淮南市国土面积最大的区。潘集于1972年建区，辖9镇1乡1个街道办事处，总人口45万。境内沃野平畴，物产丰富，俗有“走千走万不如淮河两岸”的美誉，全区耕地45万亩，建立了优质粮、精细菜、养殖业、豆制品四大基地和农业科技园。潘集历史文化厚重，祁集镇祁圩村被誉为“中国豆腐文化第一村”。潘集是一个煤电大区，境内有7大煤矿、3大电厂和安徽（淮南）现代煤化工产业园、平圩经济开发区2个省级工业园区。 项目建设地位于潘集区芦集镇境内。地理位置图见附图1。 2、地形地貌 市境在构造单元上属于中朝准地台淮河台坳淮南陷褶断带（即华北地台豫淮褶皱带）东部的淮南复向斜。东界为郯庐断裂，西临周口坳陷，北接蚌埠隆起，南邻合肥坳陷，南北为洞山断裂和刘府断裂夹持。区内构造以北西西向构造占主导地位，受后期强烈改造，但总体形态变化不大，复式向斜内次一级褶皱及断裂发育。地质演化历史可分为前震旦纪、震旦纪—三叠纪、侏罗纪—第四纪3个阶段，前震旦纪，淮南地壳处于活动阶段；震旦纪—三叠纪属于剧烈运动时期，先后经历了蚌埠、凤阳、皖南、加里东、华西力、印支等运动。其间地壳几度隆起沉降，形成了海陆交互相地层。特别是晚石炭纪和二叠纪时期海陆交互相的沉积环境，为煤炭资源的生成提供了良好条件，从而形成了境内大量的煤炭资源。侏罗纪—第四纪，经过燕山运动和喜马拉雅运动，逐渐塑造出了今天的地貌特征。 市境以淮河为界形成两种不同的地貌类型，淮河以南为丘陵，属于江淮丘陵的一部分；淮河以北为地势平坦的淮北平原，淮河南岸由东至西隆起不连续的低山丘陵，环山为一斜坡地带，宽约500米～1500米，坡度10°左右，海拔40米～75米；斜坡地带以下交错衔接洪冲积二级阶地，宽500米～2500米，海拔30米～40米，坡度2°左右；舜耕山以北二级阶地以下是淮河冲积一级阶地，宽2500米～3000米，海拔25米以下，坡度平缓；一级阶地以下是淮河高位漫滩，宽2000米～3000米，海拔17米～20米，漫滩以下是淮河滨河浅滩。舜耕山以南斜坡以下，东为高塘湖一、二级洪冲积阶地，西为瓦埠湖一、二级洪冲积阶地；中为丘陵岗地。 潘集区位于淮河北岸，地处黄淮平原的南缘，自然形成西北向东南坡降为五千分之一，海拔多在18-22米之间。最高点古路岗海拔为23.86米，最低点汤渔湖海拔16.9米。 3、气候、气象 淮南市是属于淮河​以南地区，是暖温带和亚热带的过渡地带，年平均气温偏高，平均气温16.6℃，较常年偏高1.0℃；全年只有2月、12月较常年分别偏低0.7℃、1.5℃，其余月份均较常年偏高，其中4月较常年偏高2.8℃。冬季平均气温3.5℃，较常年偏低0.1℃，为正常年份。年高温日数28天，较常年偏多11天。年极端最高气温38.9℃，出现在7月30日；年极端最低气温-5.5℃，出现在1月23日。初霜出现在11月6日，终霜出现在3月13日，全年无霜期238天。 降水全年降水量893.4毫米，与常年相比正常略偏少，季节性降水分布不均。6月22日入梅，7月21日出梅，均较常年偏晚，梅雨量166.3毫米。12月22日，迎来第一场降雪。全年降水日数107天，暴雨日数5天。 4、水文状况 淮河流域西起桐柏山和伏牛山，南以大别山和江淮丘陵与长江流域分界，北以黄河南堤和沂蒙山与黄河流域分界。淮河流域由淮河与泗、沂、沭河两大水系组成，流域面积29万km2，其中淮河水系为21万km2，泗、沂、沭河水系为8万km2。 淮河是我国五大水系之一，发源于河南省桐柏山北麓，流经河南、安徽至江苏扬州三江营入长江。历史上淮河是一条独流入海的河流，公元1194年黄河第四次决堤南泛夺淮，至1855年黄河改道北经山东利津入海的661年间，黄河挟带的大量泥沙淤塞了淮河入海尾闾，逐使淮河改道经三河、高宝湖穿运河至三江营流入长江。 淮河干流全长1000km，总落差200m，平均比降0.2‰。豫皖两省交界的洪河口以上为上游，长360km，落差177m，比降0.5‰，流域面积3万km2；洪河口至洪泽湖三河闸为中游，长490km，原有落差16m，自三河闸控制后，平均比降0.027‰，流域面积16万km2；洪泽湖以下为下游，流域面积3万km2，入江水道长150km，平均比降0.036‰。淮河干流安徽段上自阜南县洪河口，下至明光市洪山头，全长430km，上承河南大量迅猛来水，下受洪泽湖顶托，中间有天然三峡(峡山口、荆山峡、浮山峡)阻水。平水河槽宽一般为260～320m，平均深3～6m；洪水河槽宽度，蚌埠上下一般约1000～1250m，峡山口仅400m，平均深度6.5～7.5m。淮河干流安徽段地势平缓，蓄水能力差，汛期河水暴涨，易泛滥成灾，干旱时期则河流断流。1949年～2005年，安徽省淮河流域水灾面积在1000万亩以上的有10多年，灾旱面积在1000万亩以上的也有10多年。 淮河中上游支流多，流域面积大于1000km2的一级支流21条，其中大于2000km2的有16条，其它小支流达180条以上。淮河主要支流北岸有洪河、颍河、黑茨河、汾泉河、包浍河、沱河、涡河、奎濉河等跨省河流，安徽省境内淮河北岸支流有谷河、润河、八里河、泥黑河、茨河、北淝河等，淮河南岸主要支流有史河、淠河、沣河、汲河、东淝河、窑河、天河、池河、白塔河等，均发源于安徽省境内，并在安徽境内入淮河。 5、土壤植被 评价区地势平坦，由河谷平原与丘岗组成。主要成土母质由第四纪物质构成，分布最广的是黄土型古河道沉积物质，近代黄泛沉积物次之，土壤可分为5个土类、7个亚类。主要土壤类型为：棕壤、粘盘黄棕壤亚类中的粘盘黄棕壤、马肝土、黄白土，水稻土中的马肝田土、黄白田土。局部低洼地为黄土性古河流沉积物质发育的黑粘土，毗邻河流湖泊的地势较低地段为湖泊沉积物发育的湖泥土。 二、环境质量现状 1、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）：“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。6.2.1.2采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。6.2.1.3评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。”选用淮南市生态环境局发布的《2020年淮南市环境质量状况公告》中的结论，环境空气质量状况如下： 2020年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM 2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为10微克/立方米、28微克/立方米、76微克/立方米、48微克/立方米、1.1毫克/立方米和160微克/立方米，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2)、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PMQ年均浓度和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.08倍和0.37倍。市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（S02）、二氧化氮（NO2)、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度和臭氧（03）。日最大8小时平均第90百分位浓度分别较上年减少28.6%、0%、16.8%、10.1%、0%、7.5%。 污染物空间分布：田家庵区师范学院、经开区益益乳业工业园、谢家集区政府、八公山区政府、潘集区政府、毛集区焦岗湖风景区管理处（参照点，不参与全市均值评价）、凤台县青少年活动中心（省控点，不参与全市均值评价）、寿县东门空气自动站（省控点，不参与全市均值评价）、大通区法院（市控点，不参与全市均值评价）和高新区（市控点，不参与全市均值评价）共10个环境空气质量自动监测子站的二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2)年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度和臭氧（0Q日最大8小时平均第90百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。八公山区政府自动监测子站可吸入颗粒物（PM10）年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其他各环境空气质量自动监测子站可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度，均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 可吸入颗粒物（PM10）年均浓度超标倍数从大到小依次为：潘集区政府0.16倍、经开区益益乳业工业园0.14倍、大通区法院0.11倍、田家庵区师范学院0.10倍、高新区0.09倍、凤台县青少年活动中心0.03倍、谢家集区政府0.02倍、寿县东门空气自动站0.01倍、毛集区焦岗湖风景区管理处0.01倍、八公山区政府0倍；细颗粒物（PM2.5）年均浓度超标倍数从大到小依次为：潘集区政府0.60倍、高新区0.50倍、八公山区政府0.39倍、凤台县青少年活动中心0.35倍、经开区益益乳业工业园0.31倍、田家庵区师范学院0.29倍、谢家集区政府0.27倍、寿县东门空气自动站0.22倍、大通区法院0.22倍、毛集区焦岗湖风景区管理处0.18倍。 2020年空气质量综合指数4.60，环境空气质量优良天数比例为72.7%。空气质量综合指数与上年相比降低10.2%，优良天数比例比上年增加10.8个百分比。 2020年，淮南市降水pH值范围在6.34〜6.74之间，pH年均值6.63。全年无酸性降水检出，降水中酸雨频率为零。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物 年评价指标 标准值（µg/m3） 现状浓度（µg/m3） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 60 10 达标 NO2 年平均质量浓度 40 28 达标 PM10 年平均质量浓度 70 76 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 48 不达标 CO 日均值第95百分位浓度 4000 1100 达标 O3 日最大8h平均第90百分位质量浓度 160 160 达标 综上，2020年淮南市二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2)、一氧化碳（CO）、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10年均浓度和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.08倍和0.37倍，项目所在评价区域为不达标区。 目前，淮南市严格按照《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》及《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》确定的各项工作任务，针对大气污染物已颁布实施了《淮南市蓝天行动实施方案》。围绕工业大气污染治理、扬（烟）尘污染防治、农业面源污染防治等开展“十大专项行动”，具体大气污染目标分解依据《2020年安徽省大气污染防治重点工作任务》执行，进一步削减大气污染物排放。 2、地表水环境现状 （1）区域水环境质量 2020年，全市地表水21个监测断面(点位)中I〜III类水质比例为76.2%，无劣V类水质，总体水质状况为良好。比上年增加9.2个百分点，水质状况由轻度污染转为良好，水质向好趋势。 ①河流 市辖淮河干流及其支流16个监测断面中I〜Ⅲ类水质比例81.2%，无劣V类水质，总体水质良好，与2019年相比水质比例增加5.2个百分点。 主要超标断面为枣林涵、中心沟和木台沟断面，水质均劣于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准，为V类水质，主要超标因子为高锰酸盐指数、总磷、化学需氧量和氨氮。 ②湖泊 全市湖泊5个监测点位I~Ⅲ类水质比例60%，无劣V类水质，与2019年相比水质有所好转。 2020年，瓦埠湖点位、船墩和陶店渡口点位水质评价指标年平均浓度值均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准，综合营养状态均为轻度富营养。 2020年，高塘湖水质评价指标年平均浓度值劣于Ⅲ类标准，符合IV类标准，综合营养状态为轻度富营养。主要超标因子为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。 2020年，焦岗湖水质评价指标年平均浓度值劣于Ⅲ类标准，符合IV类标准，综合营养状态为轻度富营养。主要超标因子为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。 （2）地表水环境质量现状监测 本次地表水的监测数据引用《淮南潘集经济开发区（北区）（原淮南平圩经济开发区）规划环境影响跟踪评价报告书》中的监测结果。 ①监测点位 表3-2 地表水现状监测断面布设 地表水体 断面编号 断面位置 泥河 1 泥河闸口上游3500m 2 泥河闸口上游2500m 3 泥河闸口上游500m 淮河 4 闸口淮河上游500m 5 闸口淮河下游500m 6 闸口淮河下游1500m 图3-1 地表水监测点位图 ②监测项目 pH值、DO、高锰酸盐指数、BOD5、COD、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群，共计 23 项。同步监测河宽、水深、流量和水温。 ③监测时间及频次 监测日期为2020年5月26日～5月28日，连续监测3天，每天采样1次。 ④监测结果 表3-3 地表水环境质量现状监测结果 污染因子 单位 1#泥河闸口上游 3500 米 2#泥河闸口下游 2500 米 3#泥河闸口上游 500 米 4#闸口淮河上游 500 米 5#闸口淮河下游 500 米 6#闸口淮河下游 1500 米 pH值 / 7.44~7.50 7.38~7.42 7.38~7.46 7.43~7.48 7.36~7.46 7.39~7.46 DO mg/L 5.87~5.97 6.00~6.02 5.85~5.95 5.86~5.90 5.83~5.90 5.83~5.88 高锰酸盐指数 mg/L 3.8~4.1 3.9~4.1 4.0~4.1 3.0~3.3 3.0~3.9 3.2~3.6 BOD5 mg/L 3.3~3.4 3.4~3.8 3.3~3.8 3.2~3.3 3.1~3.4 3.0~3.3 COD mg/L 13~15 16~17 14~15 11~12 11~14 12~14 氨氮 mg/L 0.616~0.632 0.661~0.679 0.637~0.669 0.495~0.548 0.500~0.579 0.522~0.564 总磷 mg/L 0.18~0.19 0.19 0.18~0.19 0.16~0.18 0.17~0.19 0.17~0.18 总氮 mg/L 0.85~0.89 0.91~0.93 0.85~0.89 0.89~0.94 0.98~1.02 0.80~0.86 铜 mg/L <0.001~0.31 <0.001~0.11 <0.001~0.10 <0.001~0.23 <0.001~0.40 <0.001~0.47 锌 mg/L <0.05~0.34 <0.05~0.33 <0.05~0.55 <0.05~0.59 <0.05~0.56 <0.05~0.42 氟化物 mg/L 0.47 0.47~0.48 0.47 0.49 0.49 0.48~0.49 硒 μg/L 2.2~3.2 2.2~3.4 2.2~3.4 0.8~1.6 1.0~1.6 1.0~1.6 砷 μg/L 1.6~2.2 1.6~2.0 1.6~2.0 <0.3 <0.3 <0.3 汞 μg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 镉 mg/L <0.001 <0.0010 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 六价铬 mg/L 0.022~0.023 0.023~0.024 0.022 0.020~0.021 0.019~0.020 0.021 铅 mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 氰化物 mg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 挥发酚 mg/L 0.0008~0.0009 0.0008~0.0010 0.0009~0.0010 0.0006~0.0007 0.0008~0.0009 0.0006~0.0009 石油类 mg/L 0.01~0.02 0.01~0.02 0.01~0.02 0.02 0.01~0.02 0.01~0.02 阴离子 表面活性剂 mg/L 0.113~0.118 0.108~0.113 0.118~0.120 0.132~0.139 0.139~0.143 0.132~0.133 硫化物 监测结果 0.040~0.047 0.040~0.044 0.042~0.045 0.024~0.029 0.022~0.030 0.026~0.031 粪大肠菌群 MPN/L 60~80 60~80 60~70 20~40 20 40~50 淮河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，泥河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准。 3、声环境质量现状 根据现场踏勘，项目PS21-11-U4-H井场北侧50米范围内存在敏感点声环境保护目标。故本项目需进行声环境质量现状监测。 表3-4声环境现状监测点布设一览表 测点名称 方位 监测点位性质 1#（东场界） E 场界噪声 2#（南场界） S 场界噪声 3#（西场界） W 场界噪声 4#（北场界） N 场界噪声 5#（小戴庄） N 敏感点噪声 图3-2 噪声监测点位图 表3-5 环境噪声监测结果 单位：LeqdB（A） 监测点位 检测值 2022.3.15 2022.3.16 昼间Leq 夜间Leq 昼间Leq 夜间Leq PS21-11-U4-H井场 1#（东场界） 58.1 40.5 53.6 39.1 2#（南场界） 54.4 39.0 54.4 37.2 3#（西场界） 57.7 41.0 53.3 38.7 4#（北场界） 50.1 39.0 52.7 40.2 5#（小戴庄） 56.3 40.2 54.5 37.2 项目各场界噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，敏感点噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。总体评价，项目所在区域声环境质量较好。 4、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。因此，不进行电磁辐射现状监测和评价。 5、生态现状调查 项目地位于安徽省淮南市潘集区芦集镇，不在安徽省生态功能重要性评估区域和安徽省生态环境敏感性评估区域范围内，经现场勘察，项目所在地为农村环境，周边主要为农田，区域范围内无古稀树木及珍稀保护类植物。 （1）生态功能区概述 根据《安徽省生态功能区划》，本项目所在区域属于“I3-3淮南农业与城镇生态功能区”。 本功能区位于淮河中游，包括淮南市全部，北岸的风台县中南部及颖上县东南部，南岸的长丰东北角、定远县西北角以及凤阳县西部和怀远县西南角的少数乡镇，面积2098.0km2。本区气候属亚热带湿润气候与暖温带半湿润气候过渡地带，日照充足，雨量适中，四季分明，年均无霜期220天，年均温度15.3℃，年平均降水量965mm，年蒸发量1600mm。本区地貌有以平原为主，丘岗嵌于其中，海拔最高处为241m。本内工矿与城镇密集，主要安徽省重要工业城市准南市，本区煤炭远景储量444×108t，探明储量145×108t，是全国十大煤田之一，占安徽省储量的63％，且煤质好，煤种多。 本生态功能区内潴育水稻土、黄潮土和黄褐土广泛分布，在丘岗区有石灰岩土分布，部分地区裸岩出露，石材开采盛行。耕作制度多为一年两熟为主，主要农作物有水稻、小麦等，经济作物有油菜、花生等。丘岗地区分布有地带性天然次生林，主要包括暖温带落叶阔叶林、暖温带针叶林和北亚热带针叶林等。该生态功能区的煤资源已进行了大规模开采，采空后塌陷区已成为区主要生态环境问题之一。由于农业生产所需要的水热土等条件相对较好，本区也是重要的农业生产区，但容易受洪涝等灾害干扰。 （2）土地利用情况 本项目选址地位于安徽省淮南市潘集区芦集镇，临时用地面积为46149m2，系租用淮南市潘集区芦集镇叶集村、秦圩村的土地作为本项目的临时建设用地。2022年4月8日，淮南市自然资源和规划局出具了本项目临时用地批准通知书《淮自然资规【2022】117号》，土地类型为建设用地及一般农业用地。 （3）土壤、植被类型及野生动植物 项目区地处淮河中游，地势平坦。由滩地、岗地伸向平原中心，一般分布着黄棕壤和水稻土。土层厚度约为30cm。根据现场调查并结合现有的资料，运用景观法（即以植被作为主导因素），并结合土壤、地貌等因子进行综合分析后对土地进行分类，将土地利用格局的拼块类型分为林地、灌草地、耕地、水域和建设用地五种类型。 项目区植被类型属华北区系，但有具有南北过渡性的特点。区内地带性植被为落叶阔叶树种，种类比较单一，主要有刺槐、白杨等材林以及梨、苹果、紫穗槐、白蜡条等果木和经济树种，滨河湖沼泽地带尚有芦苇、蒲草等。引进的南方树种以水杉生长比较好，毛竹虽能成活，但长势不佳。土地构成以耕地为主，占总土地面积的60%以上，农田植被覆盖面积大，旱作物主要有小麦、油菜、大豆、高粱、玉米、花生、甘薯等，滨河湖洼地及河间平原有水稻分布，项目区现状林草覆盖率为16.7%。 根据现场调查，本工程涉及区域植被主要为农作物、绿化植被和行道树，沿线分布少量林木、主要为杨树及灌木等。 项目区生态系统以农田生态系统占绝对优势的人工生态系统为主体，自然生态系统仅有少量受人工影响的河流生态，生态系统组成与结构比较简单，野生动物种类比较贫乏，多为田间野生动物种群。 项目所在地区由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛之间早已没有大型野生动物，仅有鸟类、鼠类、蛙类小型动物以及各种昆虫等。随着人类的农业开发，项目所在区域的自然生态系统早已被人工农业生态环境所替代。 综上所述，项目未穿越自然保护区和森林公园。项目评价区域内人口分散，部分密集，沿线未发现珍稀、濒危植物，未见挂牌名木古树，沿线未发现珍稀、濒危动物，陆生动物以家禽、家畜为主。 图3-3项目实施区域现状图 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，项目区域现状为农田，不存在原有污染问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现状调查，本次评价区范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、饮用水水源保护区；也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，调查未见珍稀、濒危野生动物和保护物种。本项目周边主要环境保护目标见表。 表3-6 项目大气环境保护目标列表 名称 坐标/m 保护 对象 保护 内容 环境功 能区 相对方位 相对厂界 距离/m X Y PS21-11-U1-H井场 PS21-11-U1-H井场 0 0 / / 二类区 / / 秦圩村 0 181 居民 约300人 二类区 N 181 前岗村 0 -141 居民 约400人 二类区 S 141 金庄村 -224 -237 居民 约150人 二类区 SW 326 PS21-11-U1-V井场 PS21-11-U1-V井场 0 0 / / 二类区 / / 西南侧秦家圩 -63 -122 居民 约400人 二类区 SW 137 西侧秦家圩 -182 0 居民 约100人 二类区 W 182 PS21-11-U2-H井场 PS21-11-U2-H井场 0 0 / / 二类区 / / 秦圩村 162 0 居民 约300人 二类区 E 162 西南侧秦家圩 -294 -161 居民 约400人 二类区 SW 335 西侧秦家圩 -441 0 居民 约100人 二类区 W 441 金庄村 112 -373 居民 约150人 二类区 SE 389 PS21-11-U2-V井场 PS21-11-U2-V井场 0 0 / / 二类区 / / 小戴庄 -98 87 居民 约500人 二类区 SN 131 秦家圩 243 0 居民 约400人 二类区 E 243 PS21-11-U3-H井场 PS21-11-U3-H 井场 0 0 / / 二类区 / / 小戴庄 -269 121 居民 约500人 二类区 SN 295 秦家圩 138 0 居民 约400人 二类区 E 138 PS21-11-U3-V井场 PS21-11-U3-V井场 0 0 / / 二类区 / / 小戴庄 0 82 居民 约500人 二类区 N 82 叶集小学 -347 150 学校 约750人 二类区 NS 378 董李庄 0 430 学校 约400人 二类区 N 430 水牛王 -242 -355 居民 约400人 二类区 WS 430 PS21-11-U4-H井场 PS21-11-U4-H井场 0 0 / / 二类区 / / 小戴庄 0 25 居民 约500人 二类区 N 25 叶集小学 -461 160 学校 约750人 二类区 NS 488 PS21-11-U4-V井场 PS21-11-U4-V井场 0 0 / / 二类区 / / 叶集小学 81 100 学校 约750人 二类区 NE 129 叶集村 -143 70 居民 约100人 二类区 NS 159 盛庄 -195 -233 居民 约100人 二类区 WS 304 水牛王 0 -350 居民 约400人 二类区 W 350 注：本项目以中心为原点，东侧方向为X轴、北侧方向为Y轴，建立坐标系。 表3-7 地表水环境保护目标一览表 环境 要素 环境保护对象名称 方位 距项目边界最近距离m 规模 环境功能 地表水环境 淮河 S 9700 大型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 泥河 E 5000 小型 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准 表3-8 声环境保护目标一览表 环境要素 环境保护目标名称 方位 距离（m） 规模 环境功能 声环境 项目区 / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类 小戴庄 PS21-11-U4-H井场N 25 500人 图3-4项目环境保护目标图(PS21-11-U1-H井场) 图3-5项目环境保护目标图(PS21-11-U1-V井场) 图3-6项目环境保护目标图(PS21-11-U2-H井场) 图3-7项目环境保护目标图(PS21-11-U2-V井场) 图3-8项目环境保护目标图(PS21-11-U3-H井场) 图3-9项目环境保护目标图(PS21-11-U3-V井场) 图3-10项目环境保护目标图(PS21-11-U4-H井场) 图3-11项目环境保护目标图(PS21-11-U4-V井场) |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、评价区域地表水淮河评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，泥河评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准： 表3-9 水环境质量标准 单位：mg/L(pH除外) 评价 水体 标准 pH 高锰酸盐指数 COD BOD5 NH3-N 石油类 淮河 GB3838-2002Ⅲ类标准 6-9 6 20 4 1 0.05 泥河 GB3838-2002Ⅳ类标准 6-9 10 30 6 1.5 0.5 2、建设项目环境空气评价范围内的区域属于空气质量二类功能区。SO2、NO2、PM10、PM 2.5、CO、O3常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值详见下表： 表3-10 环境空气质量标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 单位 标准来源 SO2 日平均 150 ug/m3 GB3095－2012 《环境空气质量标准》中二级标准限值 1小时平均 500 NO2 日平均 80 1小时平均 200 PM10 日平均 0.15 PM2.5 日平均 75 O3 8h平均 160 日平均 200 CO 日平均 4 mg/m3 3、区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 表3-11 声环境质量标准 单位： dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 二、污染物排放标准 1、废水 项目不产生废水，主要为施工期人员的生活污水，依托附近村庄，经化粪池处理后，定期清掏用于当地农作物施肥。 2、废气 本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。具体标准值见下表。 表3-12 大气污染物综合排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 备注 监控点 浓度 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） SO2 0.40 NOx 0.12 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523‐2011）中标准限值，具体标准见下表： 表3-13 运营期厂界噪声排放标准 单位： dB(A) 标准类别 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523‐2011） 70 55 4、固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物处理处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |
| 其他 | 本项目没有新增废水、废气产生，不涉及总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目拟建4组钻井，项目施工期约 42个月，人数约 15人，不设置施工营地，施工区不提供食宿。施工活动的主要环境影响为废气、废水、噪声以及固体废物。 1、水生态环境影响分析 生产用水为项目区井水，生活用水为桶装纯净水，本项目用水主要为员工办公用水和生产用水，其中生产用水主要为钻井用水。 （1）生产用水：项目钻井过程中用水量约为70t/a，产生的钻井废水经沉淀池后循环使用。 （2）办公生活用水：本项目不设置食堂住宿，本项目员工配备15人，施工期为42个月，按50L/d•人计算，用水量约为0.75m3/d，本项目工作人员食宿均依托附近村庄，能够满足本项目生活用水需要，年用水量为273.75t/a。 项目总用水量为 343.75t/a，项目水平衡图见下图所示。 图4-1项目水平衡图（t/a） 施工期生产废水主要来源于钻井过程中钻井泥浆废水，主要污染物为悬浮物、石油类、COD等。本项目共产生钻井生产废水70t。钻井废水全部进入每个井场设置的泥浆池（4m×5m×2m，泥浆池防渗参数为：等效粘土防渗层 Mb≥6.0m，防渗系数≤10-7cm/s）中，部分蒸发，上清液可循环利用于钻井，本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，泥浆干化后属于一般固废，作为周边路基维护的建材使用。设备冲洗废水排入沉淀池循环使用。钻井期生产废水不外排，不会对周边地表水体产生影响；施工人员租住附近民房，用水量较少，项目废水为生活污水，废水产生量相对较少，废水水质简单，结合建设项目所在区域暂无集中式污水处理厂集中处理，项目配套建有化粪池，生活污水经化粪池后定期清掏，用作周边农业施肥，不外排，对周边环境影响较小。 图4-2项目物料平衡图 2、大气污染环境影响分析 施工期大气环境影响主要来源于施工扬尘、机械废气、车辆尾气，项目区不得在施工区域内搅拌、调配混凝土。 （1）扬尘 根据有关资料，在施工现场，近地面的粉尘浓度一般为1.5～30mg/m3，超过GB3095-2012二级标准中日均值0.3mg/m3的5～100倍；物料运输车辆在一般行车道路两侧近距离内产生的扬尘浓度可达8~10mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-96）中的二级标准要求，扬尘影响范围一般在道路两侧50m以内。 根据《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》等规定和方案，结合本项目的施工特点，项目施工应当遵守下列规定，采取有效措施防治粉尘的污染： ①施工中大量的挖方和填方应采用湿法作业抑制扬尘，开挖土方应集中堆放，缩小粉尘影响范围，及时回填，减少粉尘影响时间。 ②加强运输车辆的管理，合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。 ③施工作业应尽量避开大风天气，对施工场地和运输车辆行驶路面定期洒水，防止浮尘产生，如在大风日则加大洒水量及洒水次数。 ④施工区干道车辆实行限速行驶，土方、砂石、淤泥等在运输过程中应加盖封闭并适量装车，以防运输过程中撒落引起二次扬尘；运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量，防止扬尘污染。 ⑤施工现场只存放回填利用的开挖土方，弃土要及时清运。晴天干燥季节对存土、铲土运输，要采取洒水措施，以保持表面湿润，减少扬尘产生量。 ⑥加强施工管理，贯彻边施工、边防护的原则，施工现场在敏感区域段设围栏，减少施工扬尘的扩散及景观影响，同时对施工过程中尘土进行定期清理，每日洒水抑尘。 ⑦遇有5级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施。 （2）机械废气 本项目钻井期废气来源主要为柴油机，废气主要污染物为SO2、NOx、CO、烟尘、烃类等。 井场钻井期柴油机运行时间约为180d，柴油机每天运行12h，则钻井期柴油机总共运行时间为2160小时。本项目柴油机按最大功率810KW计算，参考环境保护部环境工程评估中心编制的《社会区域类环境影响评价》给出的计算参数，柴油机燃柴油污染物排放系数为：SO24g/L，烟尘0.714g/L，NOx2.56g/L，CO1.52g/L，总烃1.489g/L。 根据对井场钻井柴油机耗油量调查，每百米进尺平均消耗柴油量为2t。本项目煤层气井平均进尺约为648m，经计算井场勘探井钻井期柴油机消耗柴油量为12.96t(密度为0.835kg/L)，则污染物排放量为SO20.06t，烟尘0.01t，NOx0.04t，CO0.02t，总烃0.02t。 本次评价要求施工设备使用高效节能环保型设备，并加强施工机械保养提高效率降低柴油消耗量等来减少钻井废气的污染。采取以上污染防治措施后，本项目对大气环境的影响较小。 （3）车辆尾气施工车辆废气污染物主要是氮氧化物、一氧化碳，由于施工期车辆具有不确定性，且排放量较小、影响持续时间较短。故车辆排放的尾气对环境影响较小。 对于施工场地的扬尘治理，还要做到“六个百分百”措施： ①现场封闭管理百分之百施工现场硬质围挡应连续设置，围挡不低于2.5m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 ②场区道路硬化百分之百 主要通道、进出道路、施工区及办公生活区地面进行硬化处理。 ③渣土物料蓬盖百分之百 施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。 ④洒水清扫保洁百分之百 施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 ⑤物料密闭运输百分之百易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 ⑥出入车辆清洗百分之百 施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 （4）施工期大气污染防治措施 ①钻井废气 要求建设单位施工期间可以采用低硫柴油、提高钻机效率降低柴油消耗量等方法来减轻钻井废气的污染。 ②施工扬尘 要求建设单位在施工期通过加强对施工场地的管理，完善围栏、洒水等环保措施，选择合适的施工时段，做好生态恢复工作，将扬尘对评价区环境的影响降到最小程度。 ③车辆废气 要求建设单位施工期间建立合理有效的施工车辆使用制度，合理安排运输。 3、噪声污染环境影响分析 本项目主要噪声源来自于动力机、钻机等机械设备运行时产生，本项目噪声预测结果如下： 根据项目设备声源特征和声学环境的特点，同时根据业主提供资料，视设备声源为点源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则声环境》，选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 （1）点声源预测模式 L A(r) = L WA – 20lg (r/r 0 ) 式中：L A(r) ——距噪声源 r 处的声级（dB(A)）； L WA ——点声源的 A 声级（dB(A)）； r——预测点与声源之间的距离（m）； r 0 ——参考处与声源之间的距离（m）； （2）多声源叠加模式式中： L 0 ——叠加后总声压级，dB(A)； n——声源级数； Li——各声源对某点的声压值，dB(A)。 （3）预测结果分析 ①单台施工机械在满负荷工作时不同距离处的噪声级预测结果见下表。 表4-1 工程各类噪声源不同距离处噪声值 (单位：dB(A)) 声级 噪声源 测点距声源距离（m） 达标距离（m） 5 15 20 40 80 120 200 昼间 夜间 钻塔 95.0 85.5 83.0 76.9 70.9 67.4 63.0 89 500 钻机 85.0 75.5 73.0 66.9 60.9 57.4 53.0 28 158 泥浆泵 85.0 75.5 73.0 66.9 60.9 57.4 53.0 28 158 动力机 85.0 75.5 73.0 66.9 60.9 57.4 53.0 28 158 钢丝绳 85.0 75.5 73.0 66.9 60.9 57.4 53.0 28 158 振动筛 85.0 75.5 73.0 66.9 60.9 57.4 53.0 28 158 压风机 80.0 70.5 68.0 61.9 55.9 52.4 48.0 16 89 ②多台施工机械同时作业时的噪声级预测结果见下表。 表4-2 施工期噪声源组合在不同距离的噪声预测值单位：dB （A） 噪声源组合 测点距声源距离（m） 达标距离(m) 5 15 20 40 80 120 200 昼间 夜间 组合一：钻井阶段（钻机、动力机等） 95.4 85.9 83.4 77.4 71.4 67.8 63.4 93 524 组合二：下套管阶段（动力机、水泵等） 86.2 76.7 74.2 68.2 62.2 58.6 54.2 32 182 由上表可知，多台施工机械同时施工时，昼间在93m处；夜间在524m处能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中规定限值要求，夜间施工噪声影响很大。 由于本项目200m范围内存在居民住宅，在不采取任何噪声防治措施的情况下，施工噪声会对附近居民造成一定程度的影响，会打扰附近居民点居民休息，因此，建设单位应严格执行噪声污染防治措施，降低施工噪声对周边环境及敏感点的影响。 4、施工固体废物处理处置 本项目产生的固体废物主要为一般固废、生活垃圾和危险废物。 （1）一般固废 一般固废主要为开挖土石方、废钻井液、钻井岩屑和废包装材料。 ①开挖土石方 本项目施工期场地平整、机械设备区及沉淀池等施工活动产生总挖方量为46149m3，填方量16152m3，其它29997m3堆放至项目区内弃土堆场堆放，待施工结束复垦时全部进行回填。 图4-3 项目土石方平衡图 ②废钻井液 废钻井液主要来源于被更换的不适于钻井工程和地质要求的钻井液（泥浆），因部分性能不合格而被排放的钻井泥浆。项目钻井泥浆为水基泥浆，根据设计资料及类比同类钻井行业，项目产生的废钻井液约为 25m3/a，暂存于废浆干化池中，待钻井结束后投加絮凝剂固化后就地填埋。 ③钻井岩屑 钻井岩屑是在钻井过程中钻头切屑地层岩石而产生的碎屑，并通过钻井泥浆带出至地面，主要成分为岩石、土壤及钻井泥浆液，其产生量与井眼长度、平均井径有关。根据本项目各开次钻头尺寸、钻深核算钻井岩屑产生量及企业提供资料估算，钻井岩屑产生量约为 2m3/a，产生的废屑随泥浆循环至地面经岩屑沉淀池沉淀后暂存于沉砂池。由于本项目使用水基泥浆钻，该阶段产生的岩屑未被列入《国家危险废物名录》（2021 年版）中规定的危险废物，钻井岩屑经泥浆循环携带出井口，泥浆存于泥浆池中，本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，泥浆干化后属于一般固废，作为周边路基维护的建材使用。 ④废包装材料 本项目在钻井过程中会使用一定量的原辅材料，根据企业提供资料，废包装袋产生量约为 0.3t/a，集中收集后外售处理。 （2）生活垃圾 生活垃圾主要来自员工办公。本项目劳动定员15人，租赁周边农村民房，用于员工食宿，施工现场不设施工营地，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾的产生量为7.5kg/d、2737.5t/a。产生的生活垃圾利用周边农村农户现有的设施进行收集，由环卫部门统一清运处理。 （3）危险废物 危险废物主要为废润滑油和废润滑油桶、废含油抹布和废含油手套。 ①废润滑油和废润滑油桶 钻井期间，机械设备运行及维护过程中会产生废润滑油和废润滑油桶。类比同类项目，废润滑油产生量约为0.05t，废润滑油桶产生量约为0.02t。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废润滑油属于危险废物，废物类别编号为HW08，废物代码为900-214-08；废润滑油桶属于危险废物，废物类别编号为HW49，废物代码为900-041-49。废润滑油、废润滑油桶需集中收集，暂存于井场危废暂存间内，每个勘查区危废暂存间占地面积为5m2，并采取防渗、防雨、设置围堰等保护措施，完钻后交由有资质单位处理。 ②废含油抹布和废含油手套 钻井期间，机械设备运转及维护过程中会产生废含油抹布和废含油手套，根据企业提供资料，废含油抹布和废含油手套产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，废含油抹布和废含油手套属于豁免的危险废物，废物类别编号为HW49，废物代码为900-041-49，可以混入生活垃圾，由环卫部门统一清运处理。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“其他行业中全部”，为IV类项目，根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 本项目污染土壤的途径主要为施工期设备的碾压、人员的践踏以及施工混凝土渗入土壤，从而造成土壤环境的破坏。本项目主要采取了下述措施预防和减轻本项目对土壤的污染： （1）项目在施工期做到文明施工，严禁随意砍伐、破坏施工区以外的作物和植被，施工期结束后尽快进行土地恢复，使施工用地恢复到原有功能。 （2）施工固管过程中会使用到混凝土，本项目混凝土量很小，且使用的混凝土质量符合国家标准，不得使用受潮结块的混凝土或过期混凝土，使用的混凝土应 5＜pH＜8.5。施工过程中废泥浆通过泥浆池处理后循环使用，泥浆池面层做有防渗层，并及时清掏泥浆池内沉淀的泥浆砂。 6、地下水环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录 A“地下水环境影响 评价行业分类表”，本项目属于“C 地质勘查中24、矿产资源地质勘查（包括勘探活动）”，为 IV 类项目。根据导则要求，IV 类项目可不开展地下水环境影响评价工作。 7、水土流失影响分析 （1）水土流失 施工期间，土石方的搬运工程量较大，可能造成的水土流失量也较大。因此，工程施工期是本工程水土流失最严重的时期，也是本工程水土流失的防治重点。而在工程运行期间，只要处理好弃土场各项水土保持措施充分发挥作用，就不会产生大的水土流失。 ①施工中开挖土方及时去清运，并按要求碾压密实以缩短堆置时间，如不能马上进行回填的，需堆置在堤防建设范围或堤防管理带范围内，以缩短土方的二次搬运距离，并做好临时防护措施和排水措施，使施工期间的水土流失降低到最低限度。 ②本工程开挖土方直接用于堤身回填，边开挖边回填。雨季施工时，雨水的冲刷，容易产生水土流失。 ③施工设计：为减少水土流失，保护土壤、植被，美化环境，防止水土流失，须进行必要的绿化。主体工程结束后，堤防斜坡植草，以达到固士、保水的目的，防止水土流失。 （2）弃土场防治区 本项目施工期场地平整、机械设备区及沉淀池等施工活动产生总挖方量为46149m3，填方量16152m3，其它29997m3堆放至项目区内弃土堆场堆放，待施工结束复垦时全部进行回填。 8、生态环境影响分析 （1）项目占地对区域土地利用影响分析 本工程属于其他开采专业及辅助性活动，全部为临时占地，施工范围用地46149m2，用地包括施工区、设备区和道路等，土地类型为建设用地及一般农业用地，均为临时占地，用地时间约为42个月。 本项目的临时占地在占用完毕后都可在较短时间内恢复，区域土地利用格局造成轻微影响，对农业生产的直接影响主要体现为因临时占用农田而造成经济作物减产，对于临时占地造成的农作物减产，除应对耕种农户进行经济补偿外，工程开工前，应先剥离占地范围内表层土，独立堆存并做好水保措施；在施工结束后，对临时占地应委托原被征地农户进行耕地的复耕复种工作，进行必要的土壤抚育，多使用有机肥，恢复临时占用耕地的生产力。 （2）对农作物的影响 项目占地类型主要为农田，植被为季节性农作物水稻、青菜、油菜等，区域内未发现珍稀保护植物。项目对植被的影响主要表现在临时占地对农田的破坏，使被开挖地段的土壤层耕作层发生破坏，导致耕地质量下降，主要表现为可能耽误一季农作物生产，这种影响是临时的，因此，施工结束后即可恢复生产。 本次环评要求施工单位对临时占地除在施工过程中采取措施减少对农田破坏外，在施工结束后，一定要负责开挖破坏段农田质量的恢复，除补偿因临时占地对农田产量的直接损失外，还将考虑施工结束后因土壤结构破坏、养分流失而造成的影响，对农作物产量的间接损失以及土壤恢复进行补偿，以用于耕作层土恢复。在恢复期对土壤进行熟化和培肥，切实做好耕地质量调查及监测工作，及时掌握耕地质量变化状况，直至恢复到原来的生产力水平。 （3）对土壤的影响 工程对土壤的影响主要有两方面，一是工程排放的污染物对土壤质地性状的影响；二是工程建设期的开挖对土壤结构的破坏。对场地平整产生的剥离表层土应独立集中临时堆放，钻井结束后用于场地复垦回填用土。表层土堆放区应设置截、排水沟等严格的水保措施防止水土流失。通过对井场内排水沟、地表硬化处理和各池体采取防腐防渗处理，钻井废水和钻井泥浆对土壤影响很小，散落的废水和钻井泥浆对井场内小部分区域的土壤产生较严重破坏，但影响范围有限；井场地面采用煤矸石敷设，有效保护占地原表层土壤。对于被占地农户进行补偿，根据耕地不同作物的市场价格，与损失方协商后进行经济补偿。对于临时占地，钻井工程施工结束后，拆除临时设施，由建设方给予被占地农民经济补偿，委托其恢复地表植被或作物。随着工程施工的结束，生态保护和临时占地的植被恢复措施的进行，有效的保护和恢复措施能保证工程对井场周围的土壤和农作物的影响得到尽快的恢复。通过上述措施，本项目建设对项目所在地土壤环境影响在当地环境可接受范围内。 （4）对野生动物影响分析 拟建项目在施工过程中对野生动物的影响主要表现为工作人员的施工活动对动物栖息地生境的干扰和破坏；施工机械噪声对动物的干扰；会惊吓干扰植被中生活的某些野生动物。由于上述原因的影响，大部分两栖类和兽类迁移它处，远离项目区范围；一部分鸟类和爬行类动物会通过迁移和飞翔来避免项目采掘面下方结构层施工所造成的影响，导致项目区周围环境的动物数量有所减少，但是距离项目区较远的区域中被影响驱赶的动物会相对集中而重新分布，因此本项目对动物种类多样性和种群数量不会产生大的影响，更不会导致动物多样性降低。在工程完工后项目区施工噪声等影响减弱后又会回到原来比较适宜生存和活动的地域。总体上本项目对周围的野生动物有一定的干扰，但是对其生存及种群数量、种类影响很小。 此外，施工过程施工区的各种生产活动直接或间接干扰和破坏生态环境，降低地表植被覆盖度，使该区域内野生动物失去部分觅食地、栖息地和活动区域，迫使野生动物向周围迁移，对野生动物的生境产生一定的影响。加之施工吸纳外来人口，使对野生动物的人为干扰增多，造成区域动物种群数量减少。 （5）土地利用格局变化 施工区土地利用类型主要为空地，均为临时占用土地，在施工期工作完毕后可在短时间内恢复。因此，工程对土地利用格局产生的影响甚微。 （6）景观影响评价 在施工期各种车辆行驶所形成的通向井口和外围的道路，使景观的基本构成要素廊道的数量增加，影响生态系统中的能流、物流的流动，对植物物种和传播和动物的迁徙有一定的影响。施工区、挖沉淀池、设备区等活动，会在形成新的堆土、钻探场等人工建筑景观、改变原有的景观，造成视觉干扰。但这一影响随施工作业的完成而结束。针对本项目，从环境保护角度来讲，施工工程对整个景观的影响不大。 （7）人群健康影响分析 由于施工区施工人员相对集中、施工劳动强度大、卫生条件相对较差，施工人员可能带入其他传染病原体，引起传染病（如细菌性痢疾、肺结核、病毒性肝炎等）的流行，施工人群健康问题不容忽视。存在的影响包括以下几个方面： ①施工期间人员生产生活环境相对较差，卫生状况不好。此外，蚊蝇鼠害等是传播疾病的重要因素，如果忽视灭蚊、蝇、鼠的工作，会增加流行病的危险。 ②施工人员劳动强度较大，工作时间较长，伙食不好，营养相对较差，从而抵抗疾病能力减弱，增加了感染疾病的危险性。身体素质较差、免疫力不强的部分个人状况可能更严重一些。 ③有些施工人员可能携带某些病菌和病毒，若不对施工人员进行严格体检，传染病病毒很可能在整个施工现场扩散蔓延。 ④施工人员产生的污水、生活垃圾处理不当，容易污染环境，导致施工人员生活环境恶化，影响施工人员的身体健康。 ⑤施工机械噪声，施工粉尘对作业人员身体健康有一定影响。 ⑥因施工人员违规操作而发生工伤事故也是潜在问题。 施工期间应严格按照国家、安徽省和当地水利行业等相关政府、部门的有关规定，保护施工人员健康。 9、环境风险分析 （1）环境风险识别 根据实际情况，本项目主要危险物就是废润滑油，燃烧会产生CO、CO2、NOx、烟尘及SO2，以及运输过程中烃类的挥发。结合《危险化学品数据手册》，本项目风险评价将重点对废润滑油危害因素进行识别。 （2）重大危险源识别 ①识别方法 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，长期或临时生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元均为重大危险源。根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB 18218-2018），单元内存在危险化学品的数量等于或超过GB 18218-2018中表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。 表4-3 本项目化学危险物质在线量及贮存量及Q值确定表（单位：t） 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在总量 qn/t 临界量 Qn/t 该种危险物质 Q值 1 废润滑油 — 0.05 2500 0.00005 项目Q值∑ 0.00005 ②识别结果 经过重大危险源辨识可以发现，贮存单元的物料量未超过相应物料的临界量，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）中关于“单元”的定义，本项目废润滑油为非重大危险源。 ③评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。评价工作等级划分见下表。 表4-4 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ/Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关规定，本项目风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。 （3）施工期间事故风险分析 本项目主要环境风险为废润滑油运输和储存程中可能产生的泄漏、火灾等。废润滑油使用、储运过程中风险主要来自于废润滑油罐自身缺陷、人员误操作、老化等造成的泄漏，以及外部破坏产生的事故，包括人为破坏及洪水、地震等不可抗拒因素。废润滑油泄漏可能对地下水、土壤、生态环境和社会造成影响，也可能引起火灾爆炸，造成人员伤亡及财产损失。 ①对大气环境的影响 废润滑油泄漏会对空气环境造成直接影响，会造成局部地区大气污染，但持续时间短，所以其影响不显著，废润滑油的主要成分是烷烃和芳烃碳氢化合物，酚、沥青质和微量的重金属元素。其中对大气环境可造成污染的是废润滑油中较轻的烃类组分，这些成份挥发进入大气形成烃类污染。若泄漏原油得不到及时处理，则烃类挥发时间持续较长，形成的污染就比较严重。废润滑油泄漏后如果发生火灾，则燃烧形成的黑烟造成较重的大气污染，由于废润滑油存储量较小，一次性事故形成的局部大气污染可在一定的气象条件下逐步自然净化，不至于造成大面积的严重污染。 ②对水环境影响分析 柴油事故性泄漏后，则会直接污染地表水体，一般来说，发生事故产生的柴油对地下水不会造成直接的影响，若未及时回收的情况下，柴油可通过在土壤中的渗透，污染浅层地下水。 ③对土壤环境的影响分析 事故性泄漏对土壤环境污染显著，使生长于地表面的植物破坏和死亡，短期内不能恢复，导致土壤抗蚀能力下降，土地风沙化严重。泄漏柴油流入土壤孔隙，可降低土壤的通透性，抑制土壤中酶活性，使土壤生物减少。柴油集中于土壤表层0~20cm范围内，这便使得根系分布于此深度的植物不能生长。可造成土壤肥力下降，改变土壤的理化性质，影响土壤正常的结构和能力。 （4）事故风险预防措施 本项目危废库下方铺设防渗布，防止泄露时直接排入环境；按规定进行设备维修、保养，及时更换易损坏及老化部件，防止泄漏事故的发生；完善环境保护工程，及时清除、处理各种污染物，保持安全设施的完好，杜绝火灾的发生；定期进行巡视，应加强警戒标示的管理工作。除采取上述安全预防措施外，还通过提高人员素质，加强责任心教育，完善有关操作条例等方法来防止人为因素引发的事故。 主要应在建设、运行、管理中采取以下事故预防及应急措施： ①根据地基允许承载力进行建(构)筑物的基础设计；严格执行国家有关的抗震设计规范；应按有关规范进行防雷、防静电设计，所有用电设备的外壳及可能产生静电的管道均设置可靠的接地措施。 ②选用优质、安全、可靠的设备，合理设置安全阀；做好防腐处理，严格控制阀门和管道材质，同时对管道应力进行核算并消除，以减少产生泄漏的可能，并设有阻火器及静电接地装置；机电设备应采用防爆型。 ③制定安全生产规程和管理制度，严格按安全规程规范操作；定期进行检修和日常维护、保养工作；建立定时巡视制度，及时发现隐患，做好交接班记录。 ④严格管理火种，划定禁火区，严禁携带火种进入禁火区内。 采取以上措施后环境风险在可控范围内。 本工程环境风险简单分析表见下表。 表4-5 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 潘三矿2222（1）工作面地面瓦斯治理井工程 建设地点 （安徽）省 （淮南）市 （潘集）区 （ ）县 （）园区 主要危险物质及分布 本工程施工期涉及的危险物质主要为废润滑油，储存量0.05t 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 本工程风险源主要为危险物质泄漏。环境影响途径主要为泄露是产生的事故废水如不采取任何风险防范措施将直接进入附近地表水体，同时也可能通过下渗进入项目区域及下游区域浅层地下水环境，从而对地表水体及浅层地下水水质造成污染。 风险防范措施要求 1.发生事故时，应及时组织人群转移。 2.在各井场场地设置为危废库并按相关要求规定进行防渗措施。 10、临时道路保护措施 工程施工前期对进场道路部分路段进行了拓宽，拓宽宽度约为1m，道路占地面积较小。施工结束后，新增施工区道路恢复原有地貌，同时应广泛征询周边居民对施工区道路恢复或保留的意见，尽可能的方便周边居民出行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 本项目施工期结束后，将拆除施工现场其它建筑物后并恢复施工占地土地利用类型。因此，本项目的生态环境的影响主要表现在施工期，不涉及运营期生态环境影响。 2、污染物排放影响分析 本项目运营期污染物排放影响主要表现为大气污染物、水污染物、噪声污染和固体废物。 （1）运营期大气环境影响分析 运营期无生产废气产生，主要为瓦斯抽采系统抽采的瓦斯，本项目抽采的为低浓度瓦斯(瓦斯抽采浓度约为 15.1%)，后期将建设配套的瓦斯管线，最终送潘三瓦斯发电厂综合利用，不对外放空，瓦斯处置不会对外环境产生影响。 （2）运营期废水影响分析 项目运营期现场无人员值守，无废水排放。 （3）运营期噪声影响分析 项目运营期瓦斯抽采采取排采方式，不设置真空泵抽采，故对外界无噪声影响。 （4）运营期固体废物影响分析 项目运营期现场无人员值守，且设备无需进行维护，故无固废对外排放。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 临时占用土地类型为农用地和建设用地，根据《土地复垦条例》和《土地复垦条例实施办法》中有关要求，是指对生产建设活动和自然灾害损毁的土地，采取整治措施，使其达到可供利用状态的活动。按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人负责复垦，以恢复其原有使用功能予以合理利用。为保护和合理利用耕作层土壤，施工前将耕作层土壤取出集中堆置贮存，用作本项目土地复垦后的表层土壤，改良复垦土地的土壤，使其尽快熟化以利于农业耕作，恢复原有使用功能。 项目施工期采取有效的污染防治措施后，污染物均达标排放，对周围环境影响较小；项目周围1km范围内没有历史文物古迹、风景名胜区及重要生态功能区；项目区域具有水、电及交通便利等有利条件。综上所述，本项目选址基本合理可行，项目选址基本与当地环境相容。 1、生态敏感性分析 潘三矿2222（1）工作面地面瓦斯治理井工程位于农村地区，占地类型主要为农田，种植适时农作物，评价范围内不涉及自然保护区、森林公园、地质公园、风景名胜区、文物古迹保护区、集中式饮用水源保护区等环境敏感区；不在《安徽省生态功能区划》禁止开发区、重点保护区范围内，生态环境总体不敏感。 2、项目用地可行性分析 本项目属于瓦斯抽放站项目，临时用地面积为46149m2，系租用淮南市潘集区芦集镇叶集村、秦圩村的土地作为本项目的临时建设用地。2022年4月8日，淮南市自然资源和规划局出具了本项目临时用地批准通知书《淮自然资规【2022】117号》。 3、环境制约性分析 项目所在地主要为农田，项目占地范围内无大型管网，项目周边无其他独立工矿用地。 项目产生的危险废物主要为废润滑油和废润滑油桶等，收集后交由有资质单位处理，不排放，对环境影响小。通过采取评价提出的必要的可行的环境保护措施和风险防范措施，项目不改变区域环境功能，对周边居民的影响小，环境影响可接受。 综上所述，工程选址符合相关技术规范要求，且不属于环境敏感区、不涉及淮南市生态保护红线，在采取必要的环境保护措施和风险防范措施，对环境的影响可得到有效控制，从环境保护角度分析本项目选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、大气污染物防治措施 项目施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘、施工机械的尾气和汽车废气。这些废气的影响是局部的、暂时的，影响的程度及范围有限，随着施工期的结束而逐渐消失。 施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。对于施工场地的扬尘治理，还要做到“六个百分百”措施： ①现场封闭管理百分之百施工现场硬质围挡应连续设置，围挡不低于2.5m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 ②场区道路硬化百分之百 主要通道、进出道路、施工区及办公生活区地面进行硬化处理。 ③渣土物料蓬盖百分之百 施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。 ④洒水清扫保洁百分之百 施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 ⑤物料密闭运输百分之百易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 ⑥出入车辆清洗百分之百 施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 要加强现场管理，做好文明标化施工，采取配置工地滞尘防护网、设置围档和硬化道路，及车辆出场冲洗等措施，最大程度减少扬尘对周围大气环境的危害，必要时采用水雾以降低和防止二次扬尘。其次，在土方挖掘、平整阶段，运土车辆必须做到净车出场，最大限度减少泥土撒落构成扬尘污染，在运输、装卸建筑材料时，应采用封闭车辆运输，尤其是泥砂等。 为减轻扬尘对区域环境空气质量的不利影响，项目施工区需做到地面硬化，以减少表土的裸露，项目区不得在施工区域内搅拌、调配混凝土。结合《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》、《淮南市扬尘污染防治办法》中相关要求，项目施工期扬尘污染防治措施见下表。 表5-1 施工期废气污染防治措施 依据 施工期扬尘污染防治措施 《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》、《淮南市扬尘污染防治办法》 施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米。围档底边应当封闭并设置防溢沉淀井，不得有泥浆外漏。 施工现场出入口道路实施地面硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。 施工现场内道路、加工区实施地面硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。 施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施；砂石等散体材料集中堆放并覆盖。 渣土等建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒。需要运输、处理的，按照市、县（区）政府市容环境卫生行政主管部门规定的时间、线路和要求，清运到指定的场所处理。清运过程中对出施工区路面采取清扫+罐车冲洗措施，保持路面洁净减少扬尘产生。外脚手架应当设置悬挂密目式安全网封闭，并保持严密整洁。 施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施。运进或运出工地的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。施工几近结束后，拆除工程工地的围挡应当使用金属或硬质板材材料，严禁使用各类砌筑墙体；拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业；拆除作业后，场地闲置1个月以上的，用地单位对拆除后的裸露地面采取绿化等防尘措施。 根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h。此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。 为减轻施工现场生活炉灶排放的烟气对大气环境造成的影响，评价建议在附近联系就餐。若不方便在外就餐，则工地食堂产生的油烟需经油烟净化装置处理后排放，经采取本评价提出的防治措施，由工程分析可知，营地食堂油烟排放应满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关要求。 同时环评建议通过如下措施降低施工期对大气环境的影响： （1）洒水抑尘 扬尘量与粉尘的含水率有关，粉尘含水率越高，扬尘量越小，目前国内大多数施工场地均采用洒水来进行抑尘。下表为施工场地洒水抑尘试验结果。经试验表明：每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围，因此本工程可通过该方式来减缓施工扬尘。 （2）限制车速 在同样的路面条件下，车速越慢，扬尘量越小。因此应设置限速标志，施工车辆及过境车辆均应限速行驶，以减少施工场地扬尘。建议行驶车速不大于5km/h，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h计）情况下的1/3。 （3）保持施工场地路面清洁和设置运输车辆过水池 为了减少施工扬尘，应采取及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，防止洒落等有效措施来保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，另外可设置过水池，运输车辆进出施工场地前先经过水池润湿车轮，以进一步降低扬尘污染。 （4）避免大风天气作业 应避免在大风天气进行水泥、黄沙等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的扬尘。 （5）物料运输过程中污染防治措施 建设施工期建筑材料运进及建筑垃圾运出时应注意控制好装载量，防止物料洒落。此外运输车辆车箱必须加盖蓬布，同时控制车速，防止运输过程中出现风动起尘；车辆在出场前应针对车轮等部位进行清洁，尽量减少将泥土带出施工场地。 （6）其他措施 选用合格的施工车辆，禁止使用淘汰、报废车辆进行施工。施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，主体工程建设应设置防尘纱网，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。根据有关资料调查，当有围栏时，在同等条件下施工造成的影响距离粉尘可减少40%，汽车尾气可减少30%，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。 通过以上措施，可在一定程度上减少扬尘的产生，从而减少对大气环境的影响。 2、水污染物防治措施 施工期工程活动对水污染物防治措施为以下几个方面： （1）加强管理，施工废水不可任意直接排放，尽量减少物料流失、散落和溢流等现象的发生； （2）各施工井场应在施工现场分别设置一座临时废水沉淀池，收集车辆冲洗废水，经沉淀后作为厂区洒水抑尘。 （3）加强对生活污水化粪池的维护和管理，以减轻建设期污水对地表水体的污染影响。 综上所述，项目施工对局部水环境的影响主要源自土石方填筑作业时的土料，泥沙流失，污染物质为泥沙，导致水体的悬浮物浓度增高；施工人员聚集形成的生活污染主要污染物质为COD、SS、氨氮、BOD5。上述污染物质总量有限，局部水域负荷不大，不会造成对周边水体产生污染，且随工程完工，上述施工活动对地表水影响也随之结束。 因此，项目施工对局部水域水质的影响是不大的，且影响是短期的。 3、噪声防治措施 为减轻项目施工对周边敏感点的影响，评价提出如下措施加以控制： （1）施工中应尽量选用低噪声施工机械，如以液压机械代替燃油机械，并保持其良好的运行状态，尽量避免多台设备同时运转，以减少噪声对敏感点的叠加影响。 （2）向周围环境排放建筑施工噪声超过建筑施工场界噪声限值的，确因技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声污染降至最低。 （3）对设备定期维修、养护，减少机械设备由于松动部件的振动等而增加其工作时的声级；对闲置不用的设备及时关闭；运输车辆进入施工现场严禁鸣笛。 （4）施工单位应严格控制高噪声机械设备的使用，降低设备声级，建立临时声障减小噪声污染；高噪音设备应远离敏感区一侧并对设备定期保养、严格操作规范且尽可能采取隔音、减震、消声等措施；对于相对固定的声源，如压缩机、挖土的发动机等，采用消声屏障可以使噪声强度降低10dB(A)以上。 （5）对施工车辆的运行线路，应尽量避开噪声敏感区域。 （6）物料进场选择在白天，装卸材料应做到轻拿轻放，做到文明施工；运输车辆进入施工现场严禁鸣笛，做到文明施工。 （7）加强环境保护部门的管理、监督作用；建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在开工15天前向工程所在地生态环境行政主管部门申报，经生态环境部门审查批准后方可开工。生态环境部门加强管理监督，采取抽查方式监测其场界噪声。限制其施工时间及高噪声施工机械，把施工噪声控制在允许范围之内。 经采取上述污染防治措施后，施工噪声不会对周围环境造成的大的不利影响。 4、固体污染物防治措施 根据工程分析，本项目固废主要为开挖土地产生的土方，施工结束后拆除各类临时建筑物产生的少量建筑垃圾以及施工期产生的生活垃圾。 堆放至项目区内弃土堆场堆放，待施工结束复垦时全部进行回填。生活垃圾及少量不能利用的建筑垃圾按环卫部门规定就地填埋或及时运往垃圾场，项目建设工程中形成的碎石泥土，全部用于修建地坪。 本项目产生的固体废物主要为一般固废、生活垃圾和危险废物。 施工土方后期回覆；建设泥沙池，废泥沙循环使用；泥浆存于泥浆池中，本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，泥浆干化后属于一般固废，作为周边路基维护的建材使用，生活垃圾利用周边农村农户现有的设施进行收集，由环卫部门统一清运处理。废润滑油、废润滑油桶需集中收集，暂存于每个井场危废暂存间内，完钻后交由有资质单位处理；废含油抹布和废含油手套属于豁免的危险废物，可以混入生活垃圾，由环卫部门统一清运处理。 项目危险废物管理要求： 项目对废润滑油的收集、贮存和运输应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）等相关要求，本次评价提出相关管理措施如下： （1）收集 ①采用专用容器进行收集，严格按照相关规定在产生源收集，并保证收集所用的废润滑油桶完好无损，无腐蚀、损毁或其他导致其使用能效减弱的缺陷，设置警示标识，并及时安全转运或处理处置。 ②场内应设置应急接收装置和相应防渗（漏）措施，若发生泄露，应及时收集，并清理现场。 ③禁止将一般固废、生活垃圾等混入危险废物收集设施内。 （2）暂存 项目在每个井场均设置一座危废暂存间，用于暂存废润滑油和废润滑油桶，危废暂存间的设置应满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的环保要求。 ①危废暂存间选址、设计、标识、运行、安全防护和关闭等措施应按照《危险废物贮存控制标准》的相关要求进行，对危废暂存间按要求进行重点防渗，即采用“防渗混凝土+防渗布+砂浆层”进行防渗，等效厚度≥6.0m，确保渗透系数不大于10-7cm/s，应设计堵截泄漏的裙脚、地面与群脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5，采用的防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容， ②危废暂存间内的危险废物需做到及时外运妥善处置，确保场内有足够接纳能力，避免场内危险废物暂存容量超过负荷导致收贮不合理，造成危废泄露。 ③危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志。 ④危险废物暂存设施要进行防风、防雨、防晒、防流失。 （3）转运 ①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》、JT617及JT618执行，危险废物须用危险货物专用车辆进行运输，并按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）设置车辆标志。 ②危险废物在转移、运输前，运输单位要制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案。 ③转移、运输时应按照《危险废物转移联单管理办法》的规定填写危险废物转移联单；如实记录转移起始位置、数量、车辆车牌号、经办人员等信息。 ④危险货物运输车辆驾驶员和押运人员等必须经过危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等。 ⑤危险废物运输路线应避开饮用水源保护区、生态红线区、自然保护区、人口密城镇等特殊环境敏感区。 5、环境风险防范措施 尽管环境风险的客观存在无法改变，但通过科学的设计、施工、操作和管理，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到最小程度，真正做到防患于未然，达到预防事故发生的目的。风险管理的重点在于减缓、防范措施，因此，本评价根据以上分析，从风险防范方面提出本项目应采用的防范及应急处理措施： （1）火灾事故的风险防范措施 ①在储存场所附近配有足量的灭火器材，以便处理初期火灾； ②定期或不定期对消防设备进行检查，及时发现及时采取更换或维修； ③定期或不定期对线路等进行检修，避免因线路老化造成短路而引起火灾的发生。 （2）废水泄露或外溢风险防范措施 ①废水泄漏防范措施 a.废水池体所在平台选址应避开不良地质或地质松散的地段，选择地质结构稳定的地方，并做好地面防渗工作。 b.按相关要求规定对废浆干化池、泥浆池等池体进行防渗处理。 c.加强员工操作，规范管理。 ②废水外溢防范措施 a.对井场废浆干化池、泥浆池等池体定期检查、巡视，避免池体储存量过大，保持池体留有一定的富余容量，减少池体储存量，降低废水外溢风险，特别在降雨来临之前要做好遮雨措施，防止废水渗漏或外溢污染地表水及浅层地下水。 b.井场采用清污分流系统，并定期进行维护，在暴雨季节，加强巡查，降低废水外溢的环境风险。 ③废水外溢应急措施 设置地表水三级防控机制，项目地表水三级防控措施布置如下： 第一级防控措施是通过修建拦水沟和及时转运等措施，将废浆干化池、泥浆池等池体所在平台沿地表加高20～50cm，并保持废浆干化池、泥浆池等池体高为20～50cm，防止废水外溢。 第二级防控措施是在井场周围、废浆干化池、泥浆池等池体周围设截水沟，将从井场、废浆干化池、泥浆池等池体溢出的污水截留下来，截留的废水收集至废水池中。 第三级防控措施是在发生废水外溢事故时，在废浆干化池、泥浆池等池体周围的低洼区域和废浆干化池、泥浆池等池体外溢口处采用沙包、装土编织袋等拦截措施阻拦外溢废水，避免废水流入外环境之中。 （3）危险废物的储存要求和防范措施 由于本项目在生产过程中主要产生的废润滑油属于危险物品，因此必须对其加以严格控制以防止事故的发生，从而造成不必要的损失，为此本评价对上述危险物品提出如下规范或要求： ①上述危险物品的贮存必须符合《中华人民共和国消防法》、《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）以及《仓库防火安全管理规则》等相关规定，如：贮存场所配备足够的、适应的消防器材，完善各项规章制度，在仓库等储存区设置明显的防火标志、危险标志等。 ②存放各种危险物品时，要求做到稳固整齐，便于搬运，不致于稍受外力即跌落或因搬运不便而造成事故。 （4）溢流、井喷风险防范措施 ①严格执行井控工作管理制度，落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部24h值班制度。 ②对现场所有作业人员进行井控培训并定期举行不同工况下的井控演练，确保各操作人员在不同情况下面对险情时能够科学应对，此外在起下钻作业中，应严格控制起下钻速度，防止因抽吸产生井下压力激增造成井涌甚至井喷等险情。 ③严格落实坐岗制度，无论钻进还是起下钻，或其它辅助作业，钻井班落实专人坐岗观察钻井液池液面变化和钻井液出口情况，录井人员除了在仪表上观察外，还对钻井液池液面变化和钻井液出口进行定时观察，定时测量进、出口钻井液性能，两个岗位都必须作好真实准确记录，值班干部必须对上述两个岗位工作情况进行定时和不定时检查，并当班签认。 ④认真做好随钻地层压力的监测工作，发现地层压力异常、溢流、井涌等情况，应及时关井并调整钻井液密度，同时上报有关部门。 ⑤严格控制起下钻速度，起钻必须按照规定灌满钻井液。 ⑥钻进中遇到钻速突然加快、放空、井漏等异常情况，应立即停钻观察，如发生溢流，要按规定及时发出报警信号，并按正确的关井程序及时关井，关井求压后迅速实施压井作业。 ⑦发生溢流后，根据关井压力，尽快在井口、地层和套管安全条件下压井，待井内平稳后才恢复钻进。 （5）井漏风险防范措施 项目在施工建设前应充分研究地质设计资料和钻井设计资料等，并在此基础上优化钻井施工工艺、泥浆体系等。钻井过程对泥浆进行实时监控，并配备足够的堵漏材料，一旦发现井漏，立即采取堵漏措施。同时启动下水紧急监测方案，若发现地下水受到污染，立即告知村民，停止饮用地下水源，并采取临时供水措施（配送桶装水等）以保障居民的饮水安全，并给受影响的农户另觅水源，保证居民的正常生活。 （6）火灾、泄漏事故次生污染防治措施 企业发生危化品泄露或发生火灾事故进行消防时，污染废水或消防废水会到处溢流，可能进入厂区及外环境雨水系统，造成环境污染。环评建议在井场设置事故应急池。 （7）废润滑油储运过程中的风险防治措施 ①加强对废润滑油的储存管理，应对危废库作防腐防渗处理。 ②废润滑油储存场所要设置在通风条件较好的地方，最好设置机械排风系统。储存场所内的通风、照明、通信、控制等电气设备的选型、安装、电力线路敷设等，必须符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定。 （8）其他要求 ①评价要求项目不得随意增大厂内危险化学品的储存量和生产单元的使用量，不得构成重大危险源。 ②工程建设时严格按设计要求建设足够容积的各类池体，确保有足够容量存放废钻井液及岩屑。 ③安装符合行业规范要求的防喷器组，并进行压力测试，最低试压到18Mpa方可投入使用。 通过风险防范措施制定，可以较为有效的最大限度防止风险事故的发生和风险事故的有效处置，结合企业在施工期间不断完善风险防范措施，项目发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将低于国内同类企业水平，项目的事故风险值处于可接受水平。 6、地下水、土壤环境影响及防治措施 本项目对地下水可能造成影响主要在钻井环节。钻孔穿过的地层可能引起各含水层越流补给，使地下水赋存条件发生变化，特别是通过径流使具有水利联系的含水水质受到污染；泥浆池渗漏可能对地下水造成污染。 项目地下水保护目标含水层是新生界含水层，本工程施工钻井过程中采取水泥固井，从而减少地下水涌出，同时井筒口径较小，不改变地下水流向，泥浆从钻孔直接回收至沉淀、脱水系统，实现了地面泥浆循环不落地，因此本项目施工期间对新生界含水层及周边区域土壤环境影响较小，同时本项目也不涉及地表塌陷等地表形态变化。 本项目采用泥浆循环系统，泥浆从钻孔直接回收至固控系统，然后通过泥浆泵再次注入孔内，实现了地面泥浆循环不落地，固控系统过滤出的钻渣废浆排入废浆干化池，废浆干化池采用砖砌，面层水泥抹面做防渗层。 （1）钻井过程对地下水的影响 由于各地层岩性、孔隙度不同，对于孔隙度大的地层，在钻井过程中可能会发生钻井液漏失的现象，若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，造成地下水污染。另外，固井过程中固井液的漏失对地下水也有一定的影响。 由于本项目钻井段的地层岩性以砂岩为主，地层孔隙度小，渗透率极低，泥浆漏失的几率很小。此外，本项目导管段钻井阶段利用清水泥浆钻井，在套管的保护下能有效地保护浅层地下水；每开钻井结束后通过固井作业封隔地层与套管之间的环形空间，也可降低污染物进入地层的风险；在钻井过程对泥浆进行实时监测，一旦有漏失发生，立即采取堵漏措施。因此，本项目钻井过程对地下水环境的影响较小。 （2）井场污染物入渗对地下水的影响 井场污染物收集、存储措施不到位，容易造成地表污染物入渗，对浅层地下水造成一定的污染。造成地表污染物入渗的主要因素有：罐区基础防渗措施不到位，运行中出现渗漏；井口作业区、泥浆循环系统区散落的泥浆、废水渗入地下。 （3）地下水串层影响 在自然状态下，由于存在隔水层，浅层水与深层水很难相互沟通混合。如果隔水层被人为破坏形成孔洞，浅层污染水就会下渗污染深层水，造成地下水串层污染。因此工程施工时必须做好防治地下水串层的措施，项目钻至隔水层，采用速凝水泥迅速封堵隔水层孔洞，防治地下水串层污染。 （4）地下水污染防治措施 ①表层固井要求：表层固井必须封固含水层。 ②固井作业要求：为了确保地层的承压能力能够满足固井时防漏及打开气层时安全钻井的需要，在进入气层前必须按工程设计要求进行转化钻井液和工艺堵漏；固井所用水泥、外掺料、外加剂及水泥浆配方必须经公司工程技术管理部检验认可备案后，方可使用 ③生产套管固井后钻水泥塞要求：钻完全井水泥塞后，必须大排量循环冲洗干净胶皮及铝片。 ④其他要求： a.钻井中遇到潜水层，下套管时应注水泥封固，防止地下水层被地层其它流体或钻井泥浆污染； b.钻井过程采取平衡钻进，避免因压力挤动和开泵过猛使泥浆憋入地层； c.井场储备足够的封堵剂，钻井过程中应密切注意钻井液的漏失情况，一旦出现漏失，应立即采取堵漏措施，防止钻井液的漏失污染地下水；堵漏剂的选取应考虑清洁、无毒、对人体无害、环境污染轻的种类，建议使用水泥堵漏。 ⑤防渗措施 为进一步减少工程建设对地下水环境的影响，环评建议对井场各区域切实做好防渗措施，项目分区防渗图见附图。 a.防渗措施 柴油罐、废浆干化池均应置于防雨棚内，底部压实后铺设2mm厚高密度聚乙烯膜，使渗透系数≤10-10cm/s，可有效防止污染物入渗。 b.防渗措施：池底及四周铺设复合防水卷材作防渗漏处理，防水卷材搭接长度不小于300mm；池底填筑一定厚度的土壤后压实。 c.循环系统防渗措施：采用密闭循环罐，设备底部铺设复合防水卷材作防渗漏处理，防水卷材搭接长度不小于300mm。 采取以上防治措施后，本项目对地下水环境影响较小。 （5）土壤污染防治措施： ①井场设置泥浆池，采用混凝土防渗结构，渗透系数小于≤10-10cm/s。混凝土强度等级不宜小于 C30，结构厚度不应小于 250mm，混凝土的抗渗等级不应低于 P8。 ②本项目废润滑油的暂存和处置应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的要求进行。 采取以上措施后，本项目对地下水、土壤环境的影响较小。 7、生态保护防治措施 （1）土地利用现有格局的保护和恢复措施 ①施工占地合理规划，尽量控制工程施工活动范围，减少对周边占地的影响。 ②按设计标准规定，严格控制施工作业面积，不得超过作业标准规定，以减少土壤扰动和地表植被破坏，减少裸地和土方暴露面积。 ③井场施工作业机械应严格管理，划定活动范围，不得在道路场地以外的地方行驶和作业，保持路外植被不被破坏。 ④项目施工过程中涉及挖方量大的项目应加快施工进度，缩短施工时间，对产生的挖方及时进行平整处理。此外，施工时应避免在雨天、大风等天气条件不利情况下施工，做到水土流失最小化，如遇特殊天气施工，应用施工布料对现挖松散临时土方进行临时遮掩，保证有效控制水土流失。 ⑤施工结束后，应恢复地貌原状。施工时对占地范围的土壤开挖应做分区堆放，分层回填压实，以保护植被生长层，降低对土壤养分的影响尽快使土壤恢复生产力，同时减少水土流失。 （2）生物多样性的保护措施 ①在施工过程中，应加强施工人员的管理，禁止施工人员对野外植被滥砍滥伐破坏沿线地区的生态环境。 ②禁止施工人员对野生动物，尤其是珍稀动物的滥捕滥杀，做好野生动物的保护工作。 ③施工期要加大对保护野生动物的宣传力度，大力宣传两栖、爬行动物、鸟类对农林卫生业的作用。蛙类、蜥蜴类和蛇类要吃掉大量的农林卫生业上害虫害鼠，对人类有益，应克服任意捕杀两栖、爬行动物和鸟类的恶习。 ④对水生生物的一般保护措施为：切实加强对水环境的保护，避免井场周边地表水造成影响，施工用料的堆放应置远离地表水一侧，防止物料被暴雨径流带入水体影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施；在施工过程中禁止将污水、垃圾和其它施工机械的废油等污染物拋入水体，应收集后和工地上的污染物一并处理。施工挖出的淤泥渣土等不得抛入河流和其他水体。 （3）水土流失防治措施 ①尽量避开雨季施工，提高工程施工效率，缩短施工工期。 ②划定施工作业范围线，不随意扩大。并严格控制机械和车辆的作业范围，尽可能减少对土壤和农作物的破坏以及由此引发的水土流失。 ③施工单位开工前，应先剥离占地范围内表层土，井场范围内表层土堆至于表层土堆放区内，并对表层土堆放区采用彩条布遮挡、构筑截、排水沟等水保措施，防止水土流失。施工结束后用于临时占地的复耕复种，恢复临时占用耕地的生产力。 （4）对基本农作物的保护措施 ①在工程的总体规划中，必须考虑施工对农业生产的影响，将农业损失纳入到工程预算中，尽量减少占用耕地的范围，降低工程对农业生态环境的干扰和破坏。 ②项目所涉及的临时占地都应按照有关土地管理办法的要求逐级上报有审批权的政府部门批准。 ③提高施工效率，缩短施工时间，以保持耕作层肥力，缩短农业生产季节的损失，因地制宣地选择施季节，尽量避开农作物的生长和收获期，减少农业当季损失。 ④施工中，要采取保护土壤措施，对农业熟化土壤要分层开挖、分别堆放、分层填埋，减少因施工造成生土上翻、耕层养分损失、农作物减产的后果，同时要避免间断覆土造成的土层不坚实形成的水土流失等问题。 ⑤施工完成后，做好现场清理及恢复工作，尽可能降低施工对农田生态系统带来的不利影响。 除了以上恢复的措施外，在开挖地表土壤时，在地形地貌允许的地方，应尽可能的把表土层单独堆放，放到编织带内临时堆放。回填时，把表层土覆盖在最上面的地表层，这样可以大大缩短土壤生产力恢复的时间，减少工程影响时间。 （5）临时占地生态保护措施 根据《土地管理法》规定和相关地方规定，对工程临时征地进行补偿；严禁砍伐野外植被；严格规定施工作业范围，严格限制施工活动范围；鼓励居民进行植被恢复。项目施工结束后，机房、硬化地面、雨水沟、污水沟等地面设施进行整体拆除，对拆除过程中可重复使用的材料可运至其他井站进行重复利用，水泥渣、碎石等尽可能用于其他井场的道路和井场建设，不可利用部分运至政府指定的渣场，做到工完、料净、场地清，对构筑的设备基础拆除后作场地边坡凹地平整填方区填方回填，不留坑凼；清除场内固体废物，平整井场，在表层覆盖耕作土层，将废弃的井场恢复原状。 （6）完井后环境保护措施 完井后将对钻井设备、基础进行拆除、搬迁，封井口作业，最终对临时占地进行恢复。 ①井口封隔措施 采用泵送的方式分段向井内注入水泥浆封井，封井完成后，在井口设立永久标志：包含井名、项目名称、开钻日期、完钻日期、完钻井深及施工单位名称等。 ②临时占地保护措施 本次评价结合项目土地占用情况，按照因地制宜的原则，对临时占地在完钻时的土地复垦提出以下建议： 利用井场剥离表层土回填，复垦为旱地或根据当地居民要求复垦为其他用地；井场基础设施拆除后，建议复垦为旱地。 ③表层土回填措施 项目施工期间在井场设置表层土堆放区，用于堆放剥离的表层土，表层土用于土地复垦用土；填方由井场池体等挖出的土方进行回填，挖出的土方堆放于土方堆放区，待钻井工程完成后回填于泥浆循环池等池体，最终得到合理利用。表层土回填时，可混合基肥或土壤改良剂以利于植草，表层土应均匀回填并夯压整平，回填整平后之后尽快植草以防表层土流失。 ④土地复垦质量要求 钻前阶段：合理进行施工布置，精心组织施工管理，尽量减少对生态环境的影响范围和程度；合理安排工作计划和作业时间，尽量减少项目区域内植被的破坏，对在植被覆盖度相对较高区域，应预先剥离表层植被层和土壤，以备后期进行迹地恢复，采取一定的生物措施，有效保持水土和改善生态环境。 完井阶段：工程应按照土地复垦方案的相关要求进行复垦，复垦时可混合基肥或土壤改良剂以利于植草。耕植土应均匀回填并夯压整平，回填整平之后尽快植草以防耕植土流失。复垦后应达到《土地复垦质量控制标准》（TDT1036-2013）中规定的要求。即： a、旱地田面坡度不得超过25°。复垦地为水浇地、水田时，地面坡度不宣超过15°。 b、有效土层厚度大于40cm，土壤具有较好的肥力，土壤环境质量符合《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选限值。 由于项目临时占地涉及耕地，本评价要求建设单位在按照原耕地占地种植要求进行复垦，根据《土地复垦条例》，钻井工程完工后必须及时进行土地复垦，编制土地复垦方案，土地复垦应坚持科学规划、因地制宜、综合治理、经济可行、合理利用的原则。井场所在地域地表植被茂盛，大气质量和地下水、地表水水质均较好。复垦方向应以农用地优先为主，以恢复生态环境为辅，因地制宜的建立植被与恢复体系，同时遵循破坏土地与周边现状保持一致的原则。本评价要求因临时占用所损坏的土地，必须按照土地复垦方案的相关要求进行。 8、封井影响分析 （1）影响分析 地面设施拆除、井场清理等工作会产生部分废弃管线、废弃建筑残渣，对这些废弃管线、残渣将进行集中清理收集，管线外运清洗后可回收再利用，废弃建筑残渣外运至指定填埋场填埋处理。 （2）封井后应采取的环保措施 ①人工拆除临时占地基础。将井场建设保留的耕植土直接摊铺覆盖于场面上，然后进行植被恢复。 ②为尽快恢复土地功能，可增施肥料，加强灌溉，以改良土壤结构及其理化性质，提高土壤的保肥保水能力，恢复土壤生产能力。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目的生态环境的影响主要表现在施工期，不涉及运营期生态环境影响，因此评价不对运营期提出生态保护措施要求。 运营期环境保护措施主要包括大气、水、噪声和固废的防治措施。 1、大气污染防治措施 本项目抽采的为低浓度瓦斯(瓦斯抽采浓度约为15.1%)，后期将建设配套的瓦斯管线，最终送潘三瓦斯发电厂综合利用，不对外放空，瓦斯处置不会对外环境产生影响。瓦斯(CH4)是一种导致全球气候变暖的温室效应气体。本项目建设的意义主要从煤矿安全生产角度考虑，避免井下瓦斯浓度过高。瓦斯抽采后可以有效减少煤层开采时的瓦斯涌出量，减少瓦斯隐患和瓦斯事故率。此外，评价要求建设单位应按照《污染源自动监控管理办法》的规定，安装瓦斯排放自动监控设备，并保证设备正常运行。建设单位应按照有关法律和《环境监测管理办法》的规定，对排放状况进行监测，并保存原始监测记录。 2、运营期废水影响分析 项目运营期现场无人员值守，无废水排放。 3、运营期噪声影响分析 项目运营期瓦斯抽采采取排采方式，不设置真空泵抽采，故对外界无噪声影响。 4、运营期固体废物影响分析 项目运营期现场无人员值守，且设备无需进行维护，故无固废对外排放。5、运营期环境风险分析及防范措施 本项目抽采的瓦斯气属于易燃易爆物质。本项目仅利用瓦斯抽放站排放抽采的瓦斯气，为煤矿产生的低浓度瓦斯，且不在站区进行储存，瓦斯气体由泵站抽出，后期将建设配套的瓦斯管线，最终送潘三瓦斯发电厂综合利用，不对外放空，其最大瞬时储存量为16.09Nm3/min，密度按0.716kg/m3，以甲烷含量15.1%计，则甲烷的最大储存量为0.011t/min，不属于重大危险源。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目无重大危险源，风险潜势为I，由此确定项目环境风险评价工作等级为简单分析，主要分析内容包括环境风险识别、环境风险分析、风险防范措施及应急要求等。 （1）风险识别 项目在营运过程中包括瓦斯气输送和排放。工艺流程中没有储存瓦斯气的装置，因此环境风险较小。本项目环境风险及潜在事故形式是输送管道中的瓦斯泄漏导致火灾、爆炸事故引起的次生环境影响。 （2）事故风险对周围环境的影响 瓦斯气体泄漏时，局部大气中总烃浓度比正常情况下高出数倍甚至数十倍，由于比重比空气轻，会很快散发，只会对近距离的大气环境造成短时间影响。 爆炸是物质在极短时间内，释放出大量能量，产生高温，并放出大量气体，在周围介质中造成高压的化学反应或状态变化。泄漏瓦斯气一旦发生爆炸，爆炸中心点周围大气温度、气压急剧升高，会使爆炸伤害范围内的人员及财产造成重大损失；此外，主要成分为甲烷，爆炸后的产物主要为CO2、H2O和烟尘，但考虑到瓦斯气爆炸为剧烈进行的化学反应，爆炸引发的高强度空气震荡波会将周围地面的大量扬尘带起，因此，爆炸发生后，区域大气中的颗粒物含量短时间内可超过100mg/m3，会对周围大气环境质量造成短暂影响。 发生火灾、爆炸事故后主要是采用干粉和泡沫灭火剂，不会产生大量的消防水，且烃类燃烧分解后生成CO2和水，不会对周围地表水、地下水环境产生影响。建设单位应加强煤矿周围群众和职工的宣传教育工作，提高其安全意识，并建立相应的应急措施，一旦发生泄漏能及时得到控制，将危害损失降低到最小。 （3）风险防范措施 本项目有专人管理瓦斯的抽放系统，可以最大限度的预防风险事故的发生。为防止危害事故的发生，本项目应采取的防治措施有： ①采用高强度的优质管材，并通过提高施工质量、对人员出入频繁的地段的明管加修防护廊道并树立明显防火标志，其发生事故的概率很低，相应的环境风险也是较低的，属于可接受范围。 ②严格对本项目的输气管线进行检查，保证电站安全稳定运行。 ③制定以防为主的应急机构，事故发生实行统一指挥，首先要第一通知抽放站关停送气阀门，及时排空管线内的瓦斯，以防爆炸。 ④通过采取以上措施后，本项目产生风险的可能性很小，事故发生后的危害也会降至最低。 瓦斯输送管线破裂、泄漏导致火灾、爆炸均属于安全事故，环境风险关注发生事故后可能对周边人群及环境造成的环境影响，根据上述分析，在发生安全事故的情况下，瓦斯气泄漏导致爆炸会产生大量粉尘及周围生态的破坏。环评要求采取洒水抑尘，清理场地，及时恢复生态等措施。 （4）事故应急救援预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 事故应急救援预案应包括以下内容： ①应急救援系统的简历和组成； ②应急救援计划的制定； ③应急培训和演习； ④应急救援行动； ⑤现场清除与净化； ⑥系统的恢复和善后处理。 （5）风险评价结论 本项目仅利用瓦斯抽放泵站排放抽采的低浓度瓦斯气，不进行存储，地面不设瓦斯存储装置，为非重大危险源。本项目环境风险及潜在事故形式是输送管道中的瓦斯泄漏导致火灾、爆炸事故引起的次生环境影响。经分析，周围大气环境、水环境质量影响较小。建设单位应加强周围群众和员工安全意识，加强安全管理，可使风险事故发生的概率及事故的危害程度、范围降至最低。 |
| 其他 | 环境管理 1、设立环境保护管理机构 为了做好全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作。建议设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证施工期环保措施的正常运行。 环境保护管理机构（或环境保护责任人）应明确如下责任： （1）保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管机构反映与项目施工期有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见。 （2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 （3）及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 （4）负贵制定、监督实施本单位的有关施工期环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查。 （5）按本评价提出的各项环境保护措施，编制详细的施工期环境保护。 措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发给相关人员，以便于各项措施的有效落实。 2、健全环境管理制度 建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个施工过程实施全程环境管理，杜绝施工过程中环境污染事故的发生，保护环境。 加强建设项目的环境管理，根据本评价提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治方法和措施；做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；确保环境保护措施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。 3、环境管理职责及内容 执行国家、地方环境保护法规和标准；负责环保工作的计划安排，加强对废水、废气、噪声、固体废物等的管理，加强在施工过程中对周边生态环境的保护。建设单位主要注意以下几个方面的措施： （1）控制建设项目在开发建设过程中的各种施工活动，尽量减少对生态环境的破坏，做好植被恢复与水土保持工作，防止土壤荒漠化。 （2）项目建成后，废气达标排放、废水按要求外运处理，场界噪声控制在可接受范围之内，固废得到合理利用及无害化处置，符合国家和地方要求。 （3）保证评价区域空气、地下水质量维持现有水平；将工程对生态环境的不利影响程度降至最低，使受影响区域的整体生态环境无明显破坏。 （4）控制井场占地，减轻工程建设对地表植被和土壤的破坏程度及水土流失量。 （5）控制各种施工活动对工程附近地表水体的影响，特别注意控制在Ⅲ类以上水体功能的河流、水源地附近所进行的各项活动，防止施工活动影响地表水和地下水水体功能和水质。 （6）实施清洁生产，减少钻井工程每米进尺所产生的钻井废水、固体废物的量，推行污染物“减量化、资源化、无害化”的环保理念。 （7）采取各种有效的环境风险防控措施，切实降低本工程施工期的各类环境风险事故发生率。 （8）根据工程实际，针对施工过程产生的钻井废水采取切实有效的多种处理方式，确保不对环境造成污染。 4、环境监理建议 为了保障各种环保措施合理有效实施，建议在钻井过程中引入工程环境监理制度，由环境监理单位负责环保措施的监理工作，确保措施得到全面具体、合理有效的落实。 |
| 环保投资 | 项目环保投资151万元，占总投资15478万元的0.98%，环保投资估算详见下表。 表5-3 环保投资一览表 项目 环保措施 投资 （万元） 施 工 期 废气 扬尘治理 设置封闭围挡、定期洒水、加强机械设备维护、加强车辆管理、使用清洁能源、堆放场所遮挡、毡布覆盖 10 施工场地车辆出口内侧设置车辆洗车平台，洗车平台四周设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉淀池。 10 废水 废水 沉淀池 10 施工人员租住附近民房，用水量较少，生活污水经化粪池处理后清掏农用，不外排。 0 噪声 施工机械噪声 选用低噪声设备，合理布置施工机械，合理安排施工时间，加强施工管理，设置施工围墙、降噪安全围帘等 30 固体 废物 弃土、建筑垃圾 施工土方后期回覆；废钻井液暂存于废浆干化池中，待钻井结束后投加絮凝剂固化后就地填埋；本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑泥浆干化后属于一般固废，作为周边路基维护的建材使用；废包装材料集中收集后外售处理。废润滑油、废润滑油桶需集中收集，暂存于每个井场危废暂存间内，废机油、废机油桶存放于危废暂存间，每个井场设置一间危废暂存间，面积5m2，统一收集后定期送有资质单位处理；废含油抹布和废含油手套属于豁免的危险废物，可以混入生活垃圾，由环卫部门统一清运处理。生活垃圾依托附近居民区垃圾桶统一收集后，委托环卫部门清运。 20 生活垃圾 垃圾收集袋收集后由环卫部门统一清运 1 生态恢复 生态恢复 施工作业区域地貌恢复、植被恢复等 50 风险防范 风险风范措施 设置必要的护坡、保坎、护岸墙等，保护管道安全；设置里程桩、警示牌；按规范进行管道施工和验收；配备泄漏检测仪；加强巡视、检查和日常宣传，采取分区防渗措施 20 合计 151 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）雨季临时水土保持措施做好挖填土方的合理调配工作，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体。（2）施工结束后，对临时占地有条件绿化，及时恢复。 | 生态环境影响有效减小 | / | / |
| 地表水环境 | （1）施工废水就近修建沉淀池经过预处理后回用于喷洒地面除尘； （2）施工人员租住附近民房，用水量较少，生活污水经化粪池预处理后清掏农用； （3）尽量避开雨季施工，雨天做好遮盖工作，减少冲刷雨水的产生量，在道路沿线两侧建设引沟，将冲刷雨水收集在引沟内 | 施工废水、施工生活污水禁止外排至地表水环境 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排施工时间，禁止夜间施工；合理布局施工场地，选用好的施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声，临近环保目标处建立临时隔声障减少噪声污染。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | ①施工场地、材料运输及进出的道路应采取洒水抑尘措施；②施工材料应采用遮盖物如帆布等进行压盖，以避免扬尘污染；③采用封闭性较好的自卸车运输或采取加篷布覆盖措施；④运输车辆进出要选择合适的运输路线，尽可能减少运输扬尘对工地附近居民的影响 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值 | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾委托当地环卫部门统一收集处理 | 处置率100%，符合环境卫生及环境保护管理要求 | / | / |
|  | 施工土方后期回覆；废钻井液暂存于废浆干化池中，待钻井结束后投加絮凝剂固化后就地填埋；本项目不以矿物油为连续相配制钻井泥浆，项目采用纤维素等进行钻井工作，钻井岩屑泥浆干化后属于一般固废，作为周边路基维护的建材使用；废包装材料集中收集后外售处理。废润滑油、废润滑油桶需集中收集，暂存于每个井场危废暂存间内，废机油、废机油桶存放于危废暂存间，每个井场设置一间危废暂存间，面积5m2，统一收集后定期送有资质单位处理；废含油抹布和废含油手套属于豁免的危险废物，可以混入生活垃圾，由环卫部门统一清运处理。生活垃圾依托附近居民区垃圾桶统一收集后，委托环卫部门清运。 |  | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 风险风范措施 | 设置必要的护坡、保坎、护岸墙等，保护管道安全；设置里程桩、警示牌；按规范进行管道施工和验收；配备泄漏检测仪；加强巡视、检查和日常宣传，采取分区防渗措施 | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综上所述，淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司“潘三矿2222（1）工作面地面瓦斯治理井工程”项目建设符合相关产业政策的要求，选址符合相关规划要求，选址合理，采取的各项污染防治措施可行，能够实现达标排放和总量控制要求，对环境影响较小。只要认真落实报告表提出的各项污染防治措施，从环保角度来看，该项目建设是可行的。