# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        年产6000吨食品加工项目

建设单位（盖章）：    淮南市永雷食品有限公司

编制日期：            2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产6000吨食品加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2203-340406-04-01-395326 |
| 建设单位 联系人 | 胡永雷 | 联系方式 | 13721131810 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市潘集区平圩镇淮潘公路北侧10米（平圩农贸市场对面） |
| 地理坐标 | （116度54分54.4秒，32度41分8.8秒） |
| 国民经济 行业类别 | C1432 速冻食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业 21 方便食品制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 淮南市潘集区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 5680 | 环保投资 （万元） | 78 |
| 环保投资占比（%） | 1.34 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5078.57 |
| 专项评价设置情况 | 无。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南—污染影响类》（实行）专项评价设置原则表，项目无需进行专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、选址合理性分析 本项目位于安徽省淮南市潘集区平圩镇淮潘公路北侧10米（平圩农贸市场对面），项目用地为工业用地，建设项目厂址地理位置优越，交通便利，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、其他著名旅游景点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，从环境保护角度而言，项目选址合适、可行。 2、产业政策符合性分析 本项目为C1432 速冻食品制造，对照国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，视为允许类，符合国家产业政策。 2022年03月2日，本项目备案已通过淮南市潘集区发展和改革委员会审批，项目代码为2203-340406-04-01-395326。因此，项目符合地方产业政策。 综上分析，本项目符合国家和地方产业政策要求。 3、与“三线一单”相符性分析 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》、《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》、《长江经济带战略环境评价—淮南市“三线一单”文本》等文件要求：以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单为手段，强化空间、总量、准入环境管理。 （1）与生态保护红线相符性分析 项目位于安徽省淮南市潘集区平圩镇淮潘公路北侧10米（平圩农贸市场对面），周边无自然保护区、饮用水源地等生态保护目标，项目建设不涉及《安徽省生态保护红线实施意见》划定的生态保护红线区域和《长江经济带战略环境评价—淮南市“三线一单”文本》中的生态保护红线区域，项目建设符合《安徽省生态保护红线实施意见》中的相关要求和淮南市生态保护红线要求。 因此，项目选址、规划、发展内容等满足安徽省和淮南市生态保护红线要求。 （2）与环境质量底线相符性分析 项目所在区域环境空气功能为二类区，需达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目周边地表水水体为淮河，水体功能为Ⅲ类，需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；项目所在区域声环境功能为3类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 2020年，项目区域内SO2、NO2、CO、O3年评价指标均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5、PM10年平均浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。据《环境影响评价技术导则大气环境》（GJ/T2.2-2018）导则中的6.4.1.1条，城市环境空气质量达标情况评价指标六项污染物中有PM2.5，PM10两项指标超标，因此项目区域环境空气质量为不达标区。项目所在地大气环境质量一般，在采取大气污染防治专项整治方案后，淮南市空气质量能够得到改善。项目区域声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；项目区域周边地表水淮河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 因此，项目选址、规划、发展内容等满足安徽省和淮南市环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线相符性分析 本项目生产所需能源、物资均能正常供应；项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，企业用水来自当地自来水管网，生产用电来自当地市政电网。所用原辅材料均在国内购买，项目运营期通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用等措施尽可能做到合理利用和节能降耗、最大限度地减少物耗。项目不属于高污染、高耗能、高耗水项目，项目资源消耗均在当地可承载范围内，未突破区域资源利用上线。 因此，项目选址、规划、发展内容等满足安徽省和淮南市资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 与《市场准入负面清单（2020年版）》对比，本项目不属于禁止准入类项目和许可准入类项目，可依法平等进入。与《安徽省生态环境准入清单》、《沿淮绿色生态廊道区生态环境准入清单》对比，本项目不属于清单内禁止类和限制类开发建设项目。与《长江经济带战略环境评价—安徽省淮南市“三线一单”生态环境准入清单》对比，本项目不属于清单内禁止类和限制类开发建设项目。 因此，项目选址、规划、发展内容等满足安徽省和淮南市环境准入负面清单要求。 综上所述，项目的建设符合“三线一单”相关要求。 4、与安徽省大气办印发《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》符合性分析 表1-2 与《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》符合性分析 序号 攻坚行动方案要求 企业现状 相符性 1 （一）坚决遏制“两高”项目盲目发展：深入贯彻落实党中央、国务院关于坚决遏制“两高”项目盲目发展相关决策部署，按照生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等文件要求，以石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为重点，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗“双控”、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求。对标国内外产品能效、环保先进水平，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平提升，推进存量“两高”项目改造升级。 本项目不属于“两高”项目。 符合 2 （四）持续开展非甲烷总烃整治攻坚行动：持续落实《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》有关要求，加快整治年度非甲烷总烃综合治理项目，确保完成挥发性有机物重点工程减排量年度计划目标。高质量开展当前存在的挥发性有机物治理问题排查整治，2021年10月底前，结合本地特色产业，以石化、化工、工业涂装、包装印刷以及油品储运销为重点，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品非甲烷总烃含量等10个关键环节完成一轮排查工作。在企业自查基础上，各市生态环境部门开展一轮检查抽测，对排污许可重点管理企业全覆盖。2021年12月底前，各市对检查抽测中发现存在的突出问题，指导企业结合“一企一案”编制，制定整改方案加快按照治理要求开展整治。开展非甲烷总烃治理示范项目推选，引导推动低非甲烷总烃替代、无组织排放管控、末端治理升级改造、运维能力提升等技术创新，以先进促后进。 本项目为新建项目，主要从事速冻食品制造，生产过程少量粉尘以无组织形式排放，车间密闭。 符合 综上，本项目建设符合安徽省大气办印发《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》中相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 （1）项目名称：年产6000吨食品加工项目。 （2）项目性质：新建。 （3）建设单位：淮南市永雷食品有限公司。 （4）建设地点：安徽省淮南市潘集区平圩镇淮潘公路北侧10米（平圩农贸市场对面）。 （5）建设内容及规模：项目占地面积为5078.57㎡，建筑面积为1100㎡，主要包括冷冻食品生产车间、包装车间、综合办公区等，拟购置真空包装机、拌馅机、绞肉机、切丝机、和面机等设备，项目建成后可形成年产速冻煎饼圆子2300吨、速冻汤圆900吨、速冻包子900吨、速冻水饺900吨、速冻馅饼300吨、速冻粽子200吨、速冻葱油饼200吨、速冻烧麦100吨、速冻烙馍100吨、速冻春饼100吨的生产规模。 （6）项目总投资：5680万元。 二、建设内容 项目建设内容主要包括主体工程，储运工程、环保工程等，具体内容见下表。 表2-1 项目建设内容一览表 工程类别 单项工程名称 工程内容及规模 备注 主体工程 速冻食品生产车间 位于1F，建筑面积为300㎡，地面硬化，用于速冻食品生产 包装车间 位于1F，建筑面积为140㎡，地面硬化，用于包装 清洗区 位于速冻食品生产车间内，建筑面积为60㎡，地面硬化，用于蔬菜，肉类清洗 储运工程 冷库 位于包装车间内，占地面积为60㎡，用于冷冻 仓库 位于1F，占地面积为50㎡，用于存放原料 辅料库 位于1F，建筑面积为40㎡，地面硬化，用于存放辅料 办公区 位于2F，建筑面积为550㎡，地面硬化，用于办公 更衣室 位于1F，建筑面积为10㎡，地面硬化，用于更衣 一般固废暂存区 位于生产车间内，占地10㎡，用于存放一般固废 公用工程 给水系统 来自当地自来水管网 排水系统 项目排水实行雨污分流 供电系统 来自当地市政电网 废气处理 和面过程中产生少量粉尘以无组织形式排放，车间密闭 废水处理 生产废水经厂区污水处理设施预处理后通过市政污水管网排入平圩镇污水处理站。 生活污水经化粪池预处理后排入市政管网进入平圩镇污水处理站。 噪声防治 选用低噪声设备，采取厂房隔声、基础减振、距离衰减等降噪措施进行处理 固废处理 一般固体废物：一般固废暂存区，占地面积为10㎡；生活垃圾：设置垃圾桶 三、产品方案 项目建成后，可达到年产速冻煎饼圆子2300吨、速冻汤圆900吨、速冻包子900吨、速冻水饺900吨、速冻馅饼300吨、速冻粽子200吨、速冻葱油饼200吨、速冻烧麦100吨、速冻烙馍100吨、速冻春饼100吨的生产规模，产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案一览表 序号 产品名称 规格 设计年产量 单位 备注 1 速冻煎饼圆子 / 2300 t/a / 2 速冻汤圆 / 900 t/a / 3 速冻包子 / 900 t/a / 4 速冻水饺 / 900 t/a / 5 速冻馅饼 / 300 t/a / 6 速冻粽子 / 200 t/a / 7 速冻葱油饼 / 200 t/a / 8 速冻烧麦 / 100 t/a / 9 速冻烙馍 / 100 t/a / 10 速冻春饼 / 100 t/a / 四、主要生产设备 根据建设单位提供，项目主要生产设备见下表。 表2-3 主要生产设备一览表 序号 生产设备名称 型号 数量 单位 备注 1 真空包装机 / 10 台 / 2 电饼铛 / 16 台 / 3 拌馅机 / 6 台 / 4 绞肉机 / 6 台 / 5 切丝机 / 10 台 / 6 和面机 / 6 台 / 7 电炉 / 10 台 / 8 冷柜 / 16 台 / 9 大锅 / 8 台 / 五、主要原辅材料和能源消耗 根据建设单位提供，项目主要原辅材料和能源消耗见下表。 表2-4 项目原辅材料、能耗指标 序号 产品名称 材料名称 年用量 最大储存量 单位 来源方式 备注 原辅材料 1 速冻煎饼圆子 面粉 650 100 t/a 外购 / 2 猪肉 260 50 t/a 外购 / 3 葱 39 10 t/a 外购 / 4 姜 39 10 t/a 外购 / 5 油 19.7 5 t/a 外购 / 6 盐 19.7 5 t/a 外购 / 7 鸡蛋 136 30 t/a 外购 / 8 肉汤 136 30 t/a 外购 / 9 速冻汤圆 面粉 225 40 t/a 外购 / 10 芝麻 45 10 t/a 外购 / 11 红糖 90 20 t/a 外购 / 12 速冻包子 面粉 135 20 t/a 外购 / 13 猪肉 112.5 20 t/a 外购 / 14 蔬菜 112.5 20 t/a 外购 / 15 葱 18 4 t/a 外购 / 16 姜 18 4 t/a 外购 / 17 油 4.5 1 t/a 外购 / 18 盐 4.5 1 t/a 外购 / 19 速冻水饺 面粉 180 30 t/a 外购 / 20 猪肉 90 20 t/a 外购 / 21 蔬菜 90 20 t/a 外购 / 22 葱 18 4 t/a 外购 / 23 姜 18 4 t/a 外购 / 24 油 4.5 1 t/a 外购 / 25 盐 4.5 1 t/a 外购 / 26 速冻馅饼 面粉 45 10 t/a 外购 / 27 猪肉 37.5 10 t/a 外购 / 28 蔬菜 37.5 10 t/a 外购 / 29 葱 6 2 t/a 外购 / 30 姜 6 2 t/a 外购 / 31 油 1.5 0.5 t/a 外购 / 32 盐 1.5 0.5 t/a 外购 / 33 速冻葱油饼 面粉 30 10 t/a 外购 / 34 葱花 8 4 t/a 外购 / 35 姜 1 0.5 t/a 外购 / 36 油 1 0.5 t/a 外购 / 37 盐 1 0.5 38 速冻粽子 糯米 50 10 t/a 外购 / 39 粽子叶 15 4 t/a 外购 / 40 猪肉 4 1 t/a 外购 / 41 牛肉 4 1 t/a 外购 / 42 蜜枣 3 1 t/a 外购 / 43 鸡蛋 3 1 t/a 外购 / 44 速冻烧麦 面粉 20 5 t/a 外购 / 45 糯米 10 3 t/a 外购 / 46 猪肉 5 2 t/a 外购 / 47 鸡蛋 1 0.3 t/a 外购 / 48 葱 0.8 0.2 t/a 外购 / 49 姜 0.8 0.2 t/a 外购 / 50 油 0.8 0.2 t/a 外购 / 51 盐 0.8 0.2 t/a 外购 / 52 速冻烙馍 面粉 80 15 t/a 外购 / 53 速冻春饼 面粉 80 15 t/a 外购 / 能源消耗 1 电 8 kW·h/a 市政电网 2 水 2075 t/a 市政水网 六、劳动定员 项目总定员为30人，年工作时间为330天，实行1班制，每班工作9小时。 七、公用工程 （1）给水 项目用水由当地自来水管网供给。 ①生活用水 生活用水主要来自员工办公生活，项目劳动定员30人，不提供食宿，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），员工生活用水按50L/人·d计，用水量为1.5t/d（495t/a）。 ②设备及地面清洗用水 根据企业提供材料及类比同类企业，设备及地面清洗用水约为1t/d（330t/a）。 ③和面用水 根据企业提供材料及类比同类企业：根据业主提供资料，煎饼圆子面粉和水的配比为5:1，煎饼圆子所用面粉为650t/a，则煎饼圆子和面用水为130t/a；汤圆面粉和水的配比为5:2，汤圆所用面粉为225t/a，则汤圆和面用水为90t/a；水饺面粉和水配比为4：1，水饺所用面粉为180t/a，则水饺和面用水为45t/a；包子面粉和水配比为3：1，包子所用面粉为135t/a，则包子和面用水为45t/a；馅饼面粉和水配比为3：1，包子所用面粉为45t/a，则包子和面用水为15t/a；葱油饼面粉和水配比为3：1，葱油饼所用面粉为30/a，则葱油饼和面用水为10t/a；烧麦面粉和水配比为4：1，烧麦所用面粉为20t/a，则烧麦和面用水为5t/a；烙馍面粉和水配比为4：1，烧麦所用面粉为80t/a，则烙馍和面用水为20t/a；春饼面粉和水配比为4：1，春饼所用面粉为80t/a，则烧麦和面用水为20t/a；综上和面用水为1.15t/d（380t/a）。 ④原材料清洗用水 原材料清洗用水主要用于清洗猪肉、蔬菜等各种原辅材料。根据企业提供材料及类比同类企业，清洗用水用量约为1t/d（330t/a）。 ⑤煮肉用水 根据企业提供材料及类比同类企业，煮肉用水为0.73t/d（240t/a）。 ⑥淘米、泡米用水 根据企业提供材料及类比同类企业，淘米、泡米用水为0.54t/d（180t/a）。 ⑦解冻用水 根据企业提供材料及类比同类企业，解冻用水为0.36t/d（120t/a）。 （2）排水 项目排水采用雨污分流制。废水主要为生活污水、设备及地面清洗废水、原材料清洗用水、煮肉用水。和面用水全部进入产品不产生废水。 ①生活污水 项目生活用水量为1.5t/d（495t/a），生活污水排放系数按0.8计，则生活污水排放量为1.2t/d（396t/a），经化粪池预处理后进入市政管网流入平圩镇污水处理站进一步处理。 ②设备及地面清洗废水 项目设备及地面清洗用水约为1t/d（330t/a），产生的设备及地面清洗废水量按90%计算，则设备及地面清洗废水的产生量为0.9t/d（297t/a），经厂区污水处理设施预处理后进入市政污水管网，流入平圩镇污水处理站进一步处理。 ③原材料清洗废水 项目原材料清洗用水用量约为1t/d（330t/a），产生的清洗废水量按90%计算，则清洗废水的产生量为0.9t/d（297t/a），经厂区污水处理设施预处理后进入市政污水管网，流入平圩镇污水处理站进一步处理。 ④煮肉废水 项目煮肉用水用量约为0.73t/d（240t/a），产生的煮肉废水量按70%计算，则清洗废水的产生量为0.51（168t/a），经厂区污水处理设施预处理后进入市政污水管网，流入平圩镇污水处理站进一步处理。 ⑤淘米、泡米废水 项目淘米、泡米用水用量约为0.54t/d（180t/a），产生的淘米、泡米废水量按90%计算，则清洗废水的产生量为0.49（162t/a），经厂区污水处理设施预处理后进入市政污水管网，流入平圩镇污水处理站进一步处理。 ⑥解冻废水 项目解冻用水用量约为0.36t/d（120t/a），产生的解冻废水量按90%计算，则清洗废水的产生量为0.33t/d（108t/a），经厂区污水处理设施预处理后进入市政污水管网，流入平圩镇污水处理站进一步处理。 图2-1 项目用水平衡图（单位：t/d） （3）供电 项目用电来自当地市政电网，根据建筑物类型和使用性质，用电负荷等级均为三级负荷，耗电量为8万kW·h/a。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目为新建项目，施工期主要环境问题是项目设备安装期间产生的污染。 图2-2 施工期工艺流程示意图及产污环节图 施工期污染源简析： 项目位于安徽省淮南市潘集区平圩镇淮潘公路北侧10米（平圩农贸市场对面），依托现有厂房，无土方开挖、结构、装饰等施工期作业，主要为设备安装期施工人员产生的少量生活污水和生活垃圾等，本次环评对施工期的环境影响不做分析。 二、运营期 （1）本项目煎饼圆子生产工艺流程如下： 图2-3 生产工艺及产污节点（G-废气 W-废水 N-噪声） 将外购的面粉开袋后倒入和面机料斗，按比例加入清水，经和面机和成面糊，面糊在电饼铛上摊成煎饼，待煎饼冷却后在绞肉机上将煎饼剁碎；同时将冷冻猪肉解冻后经人工清洗后放入大锅中煮熟，该热源为电炉加热。将煮熟的猪肉放入绞肉机绞碎，按配料比将碎煎饼、碎肉和辅料经拌馅机搅拌均匀后手工成型，将成型的煎饼圆子放入温度为-15℃的冷库进行冷冻，然后将煎饼圆子送入包装车间进行包装。 产污节点：和面过程中产生的和面固废（G1）；猪肉解冻过程中产生的解冻废水（W1）；原材料清洗过程中产生的清洗废水（W2）；煮肉过程中产生的废水（W3）。 （2）本项目速冻水饺、速冻包子、速冻馅饼生产工艺流程如下： 图2-4 生产工艺及产污节点（G-废气 S-固废 W-废水 N-噪声） 将外购的面粉开袋后倒入和面机料斗，按比例加入清水，经和面机和匀后手工做成皮；同时将冷冻猪肉经人工清洗后放入绞肉机绞碎；蔬菜摘洗后放入绞肉机绞碎，按配料比将碎肉、碎蔬菜和辅料混合后经拌馅机搅拌均匀后手工包成成品，将成型的成品放入温度为-15℃的冷库进行冷冻，然后将成品送入包装车间进行包装。 产污节点：和面过程中产生的和面固废（G1）；猪肉解冻过程中产生的解冻废水（W1）；原材料清洗过程中产生的清洗废水（W2）、蔬菜残渣（S1）。 （3）本项目速冻汤圆生产工艺流程如下： 图2-5 生产工艺及产污节点（G-废气 N-噪声） 将外购的面粉开袋后倒入和面机料斗，按比例加入清水，经和面机和匀后按配料比手工做成汤圆，将成型的汤圆放入温度为-15℃的冷库进行冷冻，然后将汤圆送入包装车间进行包装。 产污节点：和面过程中产生的和面固废（G1）。 （4）本项目速冻葱油饼生产工艺流程如下： 图2-6 生产工艺及产污节点（G-废气 S-固废 W-废水 N-噪声） 将外购的面粉开袋后倒入和面机料斗，按比例加入清水，经和面机和匀后手工做成葱油饼皮；同时将葱花摘洗后绞碎；葱花和辅料混合后经拌馅机搅拌均匀后手工扞成葱油饼，将成型的葱油饼放入温度为-15℃冷库进行冷冻，然后将葱油饼送入包装车间进行包装。 产污节点：和面过程中产生的和面固废（G1）；葱摘洗过程中产生的清洗废水（W2）、葱废渣（S1）。 （5）本项目速冻粽子生产工艺流程如下： 图2-7 生产工艺及产污节点（G-废气 S-固废 W-废水 N-噪声） 将米淘干净以后浸泡两个小时；根据所需产品将猪肉、牛肉解冻后手工切后手工包成粽子，将成型的粽子放入温度为-15℃冷库进行冷冻，然后将粽子送入包装车间进行包装。 产污节点：猪肉解冻过程中产生的解冻废水（W1）；淘米、泡米过程中产生淘米、泡米废水（W4）。 （6）本项目速冻烧麦生产工艺流程如下： 图2-8 生产工艺及产污节点（G-废气 S-固废 W-废水 N-噪声） 将外购的面粉开袋后倒入和面机料斗，按比例加入清水，经和面机和匀后手工做成烧麦皮；将米淘干净以后浸泡两个小时；同时将冷冻猪肉经人工清洗后放入绞肉机绞碎；按配料比将碎肉和辅料混合后经拌馅机搅拌均匀后手工包烧麦，将成型的烧麦放入温度为-15℃冷库进行冷冻，然后将烧麦送入包装车间进行包装。 产污节点：和面过程中产生的和面固废（G1）；猪肉解冻过程中产生的解冻废水（W1）；淘米、泡米过程中产生淘米、泡米废水（W4）。 （7）本项目速冻烙馍和速冻春饼生产工艺流程如下： 图2-9 生产工艺及产污节点（G-废气 S-固废 W-废水 N-噪声） 将外购的面粉开袋后倒入和面机料斗（在投料过程中有少量面粉逸出，面粉沉降在密闭车间内形成固废），按比例加入清水，经和面机和匀后手工做成烙馍和春饼，将成型的烙馍和春饼放入温度为-15℃的冷库进行冷冻，然后将烙馍和春饼送入包装车间进行包装。 产污节点：和面过程中产生的和面固废（G1）。 （3）产污环节： 项目主要产污环节及污染物见下表： 表2-5 主要产污环节及污染物一览表 污染因子 产生环节 主要污染物 环保措施 废水 生活污水 办公生活 COD、BOD5、SS、氨氮 经化粪池预处理后，通过市政污水管网排入平圩镇污水处理站 生产废水 设备及地面清洗废水 COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 经厂区污水处理设施预处理后通过市政污水管网排入平圩镇污水处理站。 原材料清洗废水 煮肉废水 淘米、泡米废水 解冻废水 废气 颗粒物 和面 颗粒物 和面过程中产生少量粉尘以无组织形式排放，车间密闭 噪声 设备运行 噪声 设备减震、厂房隔声 固废 生产 废包装材料 收集后委外处理处置 生产 蔬菜残渣 交由环卫部门处置 生产 沉降面粉 员工生活 生活垃圾 浮渣 污水处理 委托专业单位处理 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目位于安徽省淮南市潘集区平圩镇淮潘公路北侧10米（平圩农贸市场对面）。经现场勘查，现场无遗留的污染及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域达标判断 依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于安徽省淮南市潘集区平圩镇淮潘公路北侧10米（平圩农贸市场对面），根据淮南市生态环境监测中心发布的《2021年上半年淮南市环境质量概况》可知：淮南市2021上半年SO2、NO2年平均浓度分别为8μg/m³、25μg/m³；PM10、PM2.5年平均浓度分别为94μg/m³、49μg/m³；CO日均值第95百分位数为1000μg/m³，O3日最大8h平均值第90百分位数为173μg/m³；超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5和O3。 因此，本项目所在区域为环境空气质量不达标区。 （2）基本污染物环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次环境空气质量基本污染物现状评价引用“生态环境监测中心发布的《2021年上半年淮南市环境质量概况》”数据，统计分析结果见下表。 表3-1 淮南市2021年上半年环境质量概况 污染物 评价指标 标准值 （μg/m³） 现状浓度 （μg/m³） 最大浓度占标率（%） 超标频率（%） 达标情况 SO2 年平均浓度 60 8 13.3 / 达标 NO2 年平均浓度 40 25 62.5 / 达标 PM10 年平均浓度 70 94 134.3 34.3 超标 PM2.5 年平均浓度 35 49 140.0 40 超标 CO 日均值第95百分位数 4000 1000 25 / 达标 O3 日最大8h平均值第90百分位数 160 173 108.1 8.1 超标标 根据上表，2021年上半年淮南市环境空气基本污染物中SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求；PM10、PM2.5和O3均有超标，其中PM10年平均浓度最大超标倍数为0.343；PM2.5年平均浓度最大超标倍数0.4；O3年平均浓度最大超标倍数0.081。 （3）改善区域环境空气质量对应措施 区域SO2、CO、NO2满足环境质量要求，PM10、PM2.5和O3出现超标，本项目所在区域属于不达标区域；淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，2018年12月28日发布《关于转发（安徽省大气办关于开展打赢〈蓝天保卫战三年行动计划〉2018年实施情况自查的函）的函》（淮大气办[2018]193号）；2018年12月18日发布《关于进一步开展全市生活散煤治理工作的通知》（淮大气办[2018]192号）；2018年12月25日发布《关于转发《关于继续加强秸秆禁烧工作的紧急通知》的通知》（淮大气办[2018]194号）；2018年12月29日《关于印发2019年临时特别管控工业企业清单的通知》（淮大气办[2018]199号）；为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，根据《淮南市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动实施方案》（淮环委办〔2018〕204号）要求，根据《淮南市大气污染防治行动计划实施方案》等工作文件，淮南市通过集中专项整治“小散乱污”企业、企业清洁生产技术改造、小锅炉升级改造、燃煤机组超低排放改造，整治散装物料堆场，督促企业完成挥发性有机物整改任务，强化建筑施工扬尘监管，加强道路扬尘清理、责令餐饮油烟单位安装油烟净化装置，取缔室外露天烧烤点，开展秸秆禁烧，淘汰黄标车，禁限放烟花爆竹等措施改善环境空气质量。淮南市人民政府将按照“淮南市‘十三五’环境保护规划”要求，持续推进大气污染防治行动计划，打赢蓝天保卫战，严格实行环境空气质量和大气污染防治工作“双考核”制度，推进以燃煤电厂为主的重点行业大气污染源深度治理、城市扬尘污染控制，持续降低可吸入颗粒物（PM10） 和细颗粒物（PM2.5）浓度，环境空气质量总体改善。 2、地表水环境质量现状 （1）项目所在区域地表水环境质量 项目拟建区域地表水为淮河，为Ⅲ类水体。本项目地表水现状监测数据引用淮南市生态环境局发布的《2020年淮南市环境质量状况公报》，2020年，全市地表水21个监测断面（点位）中Ⅰ~Ⅲ类水质比例为76.2%，无劣Ⅴ类水质，总体水质状况为良好，比上年增加9.2个百分点，水质状况由轻度污染转为良好，水质向好趋势，与2019年相比无明显变化.主要超标断面为丁家沟、枣林涵、中心沟和木台沟断面，水质均劣于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，其中丁家沟和木台沟断面水质为Ⅳ类，枣林涵、中心沟水质为V类,该4个断面评价指标年均浓度值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 （2）项目所在区域地表水环境质量现状 为进一步了解项目所在区域地表水环境的现状情况，本次评价引用《淮南潘集经济开发区（北区）环境影响区域评估报告》中泥河闸口上游 3500m、泥河闸口上游 2500m地表水环境的监测数据，监测时间为2020年7月25日~7月27日。项目距离泥河闸口上游 3500m监测点约为1495m；项目距离泥河闸口上游 2500m监测点约为556m，满足引用数据时效性和有效性要求。地表水监测点位基本信息和环境质量现状内容见下表。 表3-2 地表水监测点位基本信息 序号 点位编号 监测点名称 监测时段 相对本项目厂址方位 相对本项目厂界距离/m 1 1 泥河闸口上游 3500m 2020年7月25日~7月27日 NE 1495 2 2 泥河闸口上游 2500m E 556 表3-3 地表水环境质量现状表 序号 监测项目 单位 监测结果 Ⅲ类标准限值 1 2 1 pH 无量纲 7.44~7.50 7.38~7.42 6~9 2 DO mg/L 5.87~5.97 6.00~6.02 5 3 高锰酸盐指数 mg/L 3.8~4.1 3.9~4.1 6 4 COD mg/L 3.3~3.4 3.4~3.8 20 5 BOD5 mg/L 13~15 16~17 4 6 NH3-N MPN/L 0.616~0.632 0.661~0.679 1.0 7 TP mg/L 0.18~0.19 0.19 0.2 8 TN mg/L 0.85~0.89 0.91~0.93 1.0 9 铜 mg/L <0.001~0.31 <0.001~0.11 1.0 10 锌 mg/L <0.05~0.34 <0.05~0.33 1.0 11 氟化物 mg/L 0.47 0.47~0.48 1.0 12 硒 mg/L 2.2~3.2 2.2~3.4 0.01 13 砷 mg/L 1.6~2.2 1.6~2.0 0.05 14 汞 mg/L <0.04 <0.04 0.0001 15 镉 mg/L <0.001 <0.0010 0.005 16 铬（六价） mg/L 0.022~0.023 0.023~0.024 0.05 17 铅 mg/L <0.01 <0.01 0.05 18 氰化物 mg/L <0.04 <0.04 0.2 19 挥发酚 mg/L 0.0008~0.0009 0.0008~0.0010 0.005 20 石油类 mg/L 0.01~0.02 0.01~0.02 0.05 21 阴离子表面活性剂 mg/L 0.113~0.118 0.108~0.113 0.2 22 硫化物 mg/L 0.040~0.047 0.040~0.044 0.2 23 粪大肠菌群数 个/L 60~80 60~80 10000 由上表可知，项目所在区域地表水水质各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，因此，项目区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量 根据现场勘察，项目位于安徽省淮南市潘集区平圩镇淮潘公路北侧10米（平圩农贸市场对面），项目周边50m范围内声环境保护目标见下表。 表3-4 项目大气环境保护目标 名称 坐标/m 保护 对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 敏感点5号（平圩镇人民政府） 5 0 政府 80人 GB12348-2008中二级标准 E 5 敏感点6号（西侧最近居民点） -30 0 居民 5人 GB12348-2008中二级标准 W 30 4、生态环境 本项目区内无珍稀动植物和文物保护区，无重大生态环境制约因素。 5、地下水环境 为进一步了解项目所在区域地下水环境的现状情况，本次评价引用《淮南潘集经济开发区（北区）环境影响区域评估报告》中平圩镇人民政府地下水环境的监测数据，监测时间为2020年7月27日。项目距离平圩镇人民政府约为5m，满足引用数据时效性和有效性要求。地下水监测点位基本信息和环境质量现状内容见下表。 表3-5 地下水监测点位基本信息 序号 点位编号 监测点名称 监测时段 相对本项目厂址方位 相对本项目厂界距离/m 1 D1 平圩镇人民政府 2020年7月27日 E 5 表3-6 地下水环境质量现状表 序号 监测项目 单位 监测结果 Ⅲ类标准限值 D1 1 pH 无量纲 7.52 6.5~8.5 2 耗氧量(CODMn 法，以 O2 计) mg/L 21.45 ≤3.0 3 总硬度(以 CaCO3 计) mg/L 128.20 450 4 溶解性总固体 mg/L 94.03 1000 5 硫酸盐 mg/L 65.86 250 6 氯化物 mg/L 22 250 7 铁 mg/L 31 0.3 8 锰 mg/L 0.37 0.10 9 铜 mg/L 237.8 1.00 10 锌 mg/L 300 1.00 11 铝 mg/L 21.8 0.20 12 挥发性酚类 mg/L 0.0005 0.002 13 氨氮（以 N 计） mg/L 0.048 0.50 14 硫化物 mg/L 0.008 0.02 15 钠 mg/L <0.01 200 16 硝酸盐(以 N 计) mg/L <0.003 20 17 亚硝酸盐(以 N 计) mg/L <0.08 1.00 18 氰化物 mg/L <0.004 0.05 19 氟化物 mg/L 0.46 1.0 20 汞 mg/L <0.04 0.001 21 砷 mg/L <0.3 0.01 22 镉 mg/L <0.001 0.005 23 铬（六价） mg/L 0.010 0.05 24 铅 mg/L <0.01 3.0 由上表可知，项目所在区域地下水水质各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，因此，项目区域地下水环境质量较好。 6、土壤环境 为进一步了解项目所在区域土壤环境的现状情况，本次评价引用《淮南潘集经济开发区（北区）环境影响区域评估报告》中的龙强机械厂（1#）土壤环境的监测数据，监测时间为2020年7月27日。项目距离龙强机械厂约为1304m，满足引用数据时效性和有效性要求。其他污染物监测点位基本信息和环境质量现状内容见下表。 表3-7 土壤监测点位基本信息 序号 点位编号 监测点名称 监测时段 相对本项目厂址方位 相对本项目厂界距离/m 1 1# 龙强机械厂 2020年7月27日 NW 1304 表3-8 土壤环境质量现状表（单位：mg/kg） 序号 监测项目 监测结果 （GB36600-2018）第二类标准 0~0.5m 0.5~1.5m 1.5~3m 1 pH 7..75 7.68 7.70 / 2 砷 8.16 8.57 8.52 60 3 镉 0.14 0.18 0.15 65 4 铬（六价） ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5 5.7 5 铜 26 19 19 18000 6 铅 23.6 22.3 22.3 800 7 汞 ND ND ND 900 8 镍 ND ND ND 38 9 四氯化碳 ND ND ND 2.8 10 氯仿 ND ND ND 0.9 11 氯甲烷 ND ND ND 37 12 1,1-二氯乙烷 ND ND ND 9 13 1,2-二氯乙烷 ND ND ND 5 14 1,1-二氯乙烯 ND ND ND 66 15 顺-1,2-二氯乙烯 ND ND ND 596 16 反-1,2-二氯乙烯 ND ND ND 54 17 二氯甲烷 ND ND ND 616 18 1,2-二氯丙烷 ND ND ND 5 19 1,1,1,2-四氯乙烷 ND ND ND 10 20 1,1,2,2-四氯乙烷 ND ND ND 6.8 21 四氯乙烯 ND ND ND 53 22 1,1,1-三氯乙烷 ND ND ND 840 23 1,1,2-三氯乙烷 ND ND ND 2.8 24 三氯乙烯 ND ND ND 2.8 25 1,2,3-三氯丙烷 ND ND ND 0.5 26 氯乙烯 ND ND ND 0.43 27 苯 ND ND ND 4 28 氯苯 ND ND ND 270 29 1,2-二氯苯 ND ND ND 560 30 1,4-二氯苯 ND ND ND 20 31 乙苯 ND ND ND 28 32 苯乙烯 ND ND ND 1290 33 甲苯 ND ND ND 1200 34 间二甲苯+对二甲苯 ND ND ND 570 35 邻二甲苯 ND ND ND 640 36 硝基苯 ND ND ND 76 37 苯胺 ND ND ND 260 38 2-氯酚 ND ND ND 2256 39 苯并[a]蒽 ND ND ND 15 40 苯并[a]蒽 ND ND ND 1.5 41 苯并[b]荧蒽 ND ND ND 15 42 苯并[k]荧蒽 ND ND ND 151 43 䓛 ND ND ND 1293 44 二苯并[a,h]蒽 ND ND ND 1.5 45 茚并[1,2,3-cd]芘 ND ND ND 15 46 萘 ND ND ND 70 由上表可知，项目所在区域土壤环境各项监测指标均满足《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中筛选值第二类用地标准限值，因此，项目区域土壤环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场勘察，项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标如下表所示。 表3-9 项目大气环境保护目标 名称 坐标/m 保护 对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 平圩镇人民政府 5 0 政府 80人 GB3095-2012中二级标准 E 5 平圩镇 -30 0 居民 10000人 W 30 平圩镇中心学校 0 -458 学校 800人 S 458 滨河新城 148 201 居民 3000人 NE 225 2、声环境 根据现场勘察，项目位于安徽省淮南市潘集区平圩镇淮潘公路北侧10米（平圩农贸市场对面），项目周边50m范围内声环境保护目标见下表。 表3-10 项目大气环境保护目标 名称 坐标/m 保护 对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 敏感点5号（平圩镇人民政府） 5 0 居民 80人 GB12348-2008中二级标准 E 25 敏感点6号（西侧最近居民点） -35 0 居民 5人 GB12348-2008中二级标准 W 35 3、地下水环境 根据现场勘察，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目位于安徽省淮南市潘集区平圩镇淮潘公路北侧10米（平圩农贸市场对面），不在淮南市生态保护红线范围内（见附图4）和安徽省生态红线分布范围内（见附图5）。经现场勘察，项目所在地为农村环境，主要为农田，区域范围内无古稀树木及珍稀保护类植物。由于人群活动频繁，树木、草丛中已无大型哺乳动物，仅有鸟类、鼠类、蛇类、蛙类及昆虫类小型动物。区域内无珍稀动、植物，也无珍稀树木和保护树种，因此，区域生态系统敏感程度低。本项目建设影响范围内没有野生珍稀动植物分布，项目用地也不在自然保护区、森林公园和风景名胜区范围内，故项目所在区域生态环境质量一般。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准及无组织监控浓度限值。具体排放标准限值见下表。 表3-11 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物项目 排气筒高度（m） 大气污染物项目排放限值 无组织排放监控浓度限值（mg/m³） 最高允许排放浓度 最高允许排放速率 颗粒物 15 120mg/m³ 3.5kg/h 1.0 2、废水排放标准 项目废水主要为生活污水和生产废水。生产废水经厂区污水处理设施处理后和生活污水一起进化粪池预处理后进入市政污水管网，流入平圩镇污水处理站进一步处理。项目废水排放执行平圩镇污水处理站接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；平圩镇污水处理站尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表3-12 废水排放标准（单位：mg/L，pH：无量纲） 标准来源 pH COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 （GB8978-1996）三级标准 6～9 500 300 400 / 100 平圩镇污水处理站接管标准 6～9 300 160 200 20 / 本项目执行标准 6～9 300 160 200 20 100 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 6～9 50 10 10 5 1 3、噪声排放标准 营运期厂界和敏感点噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准值见下表。 表3-13 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 标准来源 类别 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 60 50 4、固体废物 一般工业固体废物贮存执行《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《安徽省生态环境厅关于进一步加强建设项目新增大其主要污染物总量指标管理工作的通知》，纳入大气污染物总量控制的指标从两项增加为四项，在二氧化硫和氮氧化物的基础上增加烟（粉）尘和VOCs，因此现阶段纳入总量控制指标的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOx、烟（粉）尘和VOCs。因此本项目纳入总量控制指标的污染物为烟（粉）尘。 项目建成后，全厂排放量：烟（粉）尘：0.0289t/a。 本项目废水主要是生活污水和生产废水，生活污水和生产废水经厂区污水处理设施处理后，达到平圩镇污水处理站接管标准。废水排放量为1428m3/a。总量控制污染物COD 和氨氮的排放量按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准计算，排放量分别为0.0713t/a和0.0071t/a。 项目申请总量控制指标为：烟（粉）尘：0.0289t/a；COD：0.0713t/a；氨氮：0.0071t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目位于安徽省淮南市潘集区平圩镇淮潘公路北侧10米（平圩农贸市场对面），依托现有厂房，无土方开挖、结构、装饰等施工期作业，主要为设备安装时期施工人员产生的少量生活污水和生活垃圾等，本次环评对施工期的环境影响不做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气污染源源强分析 废气主要为和面工序产生的面料粉尘。 本项目在外购面粉从运输车辆搬运到仓库的过程有少量面料粉尘散落到四周;和面工序采用人工投料方式，将面粉倒入和面机时也会有少量面料粉尘散落，和面机搅拌过程由于是湿式搅拌且搅拌速度缓慢，粉尘逸出的量极少。根据建设单位提供的资料，粉尘产生量约为面料用量的0.1‰，本项目面料用量为1445t/a，则粉尘产生量为0.1445t/a。由于本项目生产车间为密闭车间，项目使用的面粉粒径较大(平均粒径大于200微米，不属于总悬浮颗粒物(TSP，粒径小于100 微米)的范畴，质量较重，沉降时间较短，因而80%的面料粉尘会在车间内沉降形成固废，20%的面料粉尘以无组织形式排放，无组织粉尘产生量为0.0289t/a，产生速率为0.0097kg/h。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准及无组织监控浓度限值，对周边环境空气影响较小。 项目大气污染物无组织排放量核算结果见下表： 表4-1 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放源编号 污染物 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 主要排放源 1 粉尘 粉尘 0.0097 0.0289 无组织排放总计 粉尘 0.0289 本项目大气污染物年排放量核算结果如下： 表4-2 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 粉尘 0.0289 2、废气达标排放及污染防治措施可行性分析 （1）废气达标排放分析 本项目运营期废气主要为粉尘。 根据前文中废气污染源源强分析可知：面料粉尘以无组织形式排放，无组织粉尘产生量为0.0289t/a，产生速率为0.0097kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准及无组织监控浓度限值。 4、废气监测计划 （1）排污许可管理类别 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目属于“米、面制品制造1431，速冻食品制造1432，方便面制造1433，其他方便食品制造1439，食品及饲料添加剂制造1495，以上均不含手工制作、单纯混合或者分装的”，该项目主要手工制作，排污许可管理类别为“登记管理”。 （2）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范-总则》（HJ954-2018）及《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）中要求，项目废气监测计划见下表。 表4-3 废气监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频率 废气 无组织 上、下风向 粉尘 1次/年 5、废气排放的环境影响分析 根据“淮南市生态环境局公布的《淮南市2020年环境质量概况》”，项目所在区域PM10、PM2.5和O3均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，为不达标区。淮南市人民政府持续推进大气污染防治行动计划，，通过积极落实相关大气污染防治工作，预计区域环境空气质量将会进一步好转。 面料粉尘以无组织形式排放，无组织粉尘产生量为0.0289t/a，产生速率为0.0097kg/h。能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准及无组织监控浓度限值。项目废气能达标排放，污染物排放量较小，故项目废气排放对周边大气环境影响较小。 综上所述，本项目各污染治理措施是可行的，各污染物均能达标排放，并满足相应的废气排放标准限值，不会降低周围环境空气质量现状。 二、废水 1、废水污染源源强分析 项目废水主要为设备及地面清洗废水、原材料清洗废水、煮肉废水、淘米、泡米废水、解冻废水及生活污水。 ①生活污水 项目生活用水量为1.5t/d（495t/a），生活污水排放系数按0.8计，则生活污水排放量为1.2t/d（396t/a），经化粪池预处理后进入市政管网流入平圩镇污水处理站进一步处理。 ②设备及地面清洗废水 项目设备及地面清洗用水约为330t/a，产生的设备及地面清洗废水量按90%计算，则设备及地面清洗废水的产生量为297t/a，经厂区污水处理设施预处理后进入市政污水管网，流入平圩镇污水处理站进一步处理。 ③原材料清洗废水 项目原材料清洗用水用量约为990t/a，产生的原材料清洗废水量按90%计算，则原材料清洗废水的产生量为891t/a，经厂区污水处理设施预处理后进入市政污水管网，流入平圩镇污水处理站进一步处理。 ④煮肉废水 项目煮肉用水用量约为240t/a，产生的清洗废水量按70%计算，则煮肉废水的产生量为168t/a，经厂区污水处理设施预处理后进入市政污水管网，流入平圩镇污水处理站进一步处理。 ⑤淘米、泡米废水 项目淘米、泡米用水用量约为180t/a，产生的淘米、泡米废水量按90%计算，则清洗废水的产生量为162t/a，经厂区污水处理设施预处理后进入市政污水管网，流入平圩镇污水处理站进一步处理。 ⑥解冻废水 项目解冻用水用量约为120t/a，产生的解冻废水量按90%计算，则清洗废水的产生量为108t/a，经厂区污水处理设施预处理后进入市政污水管网，流入平圩镇污水处理站进一步处理。 1、废水排放可行性分析 （1）厂区污水处理设施工艺可行性分析 项目生产废水经厂区污水处理设施预处理后进入市政污水管网，流入平圩镇污水处理站进一步处理，对周边环境影响较小。 项目生产废水处理工艺见下图。 图4-1 厂区污水处理设施工艺 工艺流程说明： 首先通过过滤网拦截，对污水进行预处理，目的是除去较大杂质，保障后续设备正常运行；接着由提升泵定量提升至调节池进行水质水量的调节，调节水量和均化水质，以保证额定流量提升至后续处理系统，减少水量和水质对系统的冲击负荷。然后进入溶气式气浮机，气浮机主要是运用大量微气泡扑捉吸附细小颗粒胶黏物使之上浮，达到固液分离的效果。调节池内的污水用泵提升至溶气式气浮机气浮机并同时投加絮凝剂，使废水的SS得到明显下降，同时进一步去除污水中的CODcr和BOD5。利用溶气系统提供的溶气水，与经过混合反应后的水中杂质粘附在一起，形成气、水、颗粒的三相混合体（泡沫）浮于液面上，再用刮渣机刮去液面上的浮渣，达到分离、净化的效果，使废水中的各种悬浮杂质得到去除，浮渣委托专业单位定期清运。 表4-4 废水污染物排放信息表 种类 污染物 名称 产生浓度 (mg/L) 治理 措施 处理后浓度 (mg/L) 去除率（%） 平圩镇污水处理站接管标准(mg/L) 设备及地面清洗废水、原材料清洗废水、煮肉废水、淘米、泡米废水、解冻废水 COD 450 厂区污水处理设施 270 60 300 BOD5 140 120 85.7 160 SS 180 160 88.9 200 NH3-N 18 16 88.9 20 动植物油 70 60 85.7 100 该污水处理设施是一种能耗低、占地少、操作运行稳定、维护方便的污水处理构筑物，具有处理效率高、可实现自动控制等特点。该污水处理工艺具有以下优点： A处理能力大、效率高、占地少。 B工艺过程及设备构造简单，便于使用、维护。 C能消除污泥膨胀。 D气浮时向水中曝气，对去除水中的表面活性剂及臭味有明显的效果，同时由于曝气增加了水中的溶解氧，为后续处理提供了有利条件。 E对低温、低浊、含水藻多的水源，采用气浮法可取得最好的效果。 B 废水处理可行性分析 根据工程分析，本项目主要生产废水经厂区污水处理设施处理后，可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准限值和平圩镇污水处理站接管标准。 （2）污水处理厂接管可行性分析及影响分析 1）接管可行性： 根据《淮南市潘集区泥河流域水环境综合治理工程项目建设项目环境影响报告表》及现状调查，本项目所在位置属于平圩镇污水处理站收水范围。 图4-2 平圩镇生活污水处理厂收水范围 2）可行性 工艺可行性：平圩镇污水处理站采用的污水处理工艺流程为一级预处理段、二级生物处理段，深度处理采用采用二级出水+混凝沉淀+过滤+消毒的深度处理工艺。处理规模为一期日处理600吨污水。出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 排放标准。 一级预处理工艺： 本工程污水通过厂外污水干管自流进入污水处理厂，进水干管埋深较大，为充分利用调节池的容积，降低工程造价，考虑对污水进行一次提升。在提升泵之前考虑设置粗细格栅井，以拦截粗大的树枝木棍、牲畜等动物的尸体、布片、塑料制品等杂物，有效地防止泵及其它处理构筑物的机械设备和管道被磨损或堵塞，使后续处理流程能顺利进行，通常在细格栅后设置沉砂池，用以去除进水中的砂粒，保证后续处理构筑物及设备的正常运行。 图4-3 一级预处理工艺流程图 本工程采用“格栅+（沉砂）调节池”，对所来原水先经格栅去除大悬浮物质，进一步在沉砂池中初沉去除更小砂石，在调节池中调节水质水量后，提升至生化处理工艺中进行处理。 （2）生化处理工艺： 平圩镇区厂区污水处理工艺采用改良型 A2/O 一体化设备，污泥产量相对较少。一体化改良型A2/O 工艺包括预缺氧、厌氧、缺氧和多级好氧几个部分，是经典脱氮除磷工艺A2/O法的优化变形工艺。 图4-4 生化处理工艺流程图 该工艺在厌氧池前端增设了预缺氧池，原因是传统 A2O 工艺回流至厌氧池的污泥中存在硝酸盐和溶解氧，严重抑制了厌氧池中聚磷菌的充分释磷作用，导致聚磷菌在好氧池无法过量吸磷，其出水总磷普遍高于 1.0mg/L，处理效果欠佳；而改良型 A2O 工艺将污泥回流至增设的预缺氧池，利用预缺氧池的反硝化作用充分去除回流污泥中的硝酸盐和溶解氧，保证厌氧池的严格厌氧环境，使得聚磷菌在厌氧池中磷的释放效率大大提高，确保其在好氧池的过量吸磷效率也相应得到充分提升，大大提高系统生物除磷效率。 （3）深度处理工艺： 采用二级出水+混凝沉淀+过滤+消毒的深度处理工艺，通过混凝沉淀进一步去除二级生化处理系统未能除去的胶体物质、部分重金属和有机污染物，确保过滤效果，延长过滤周期，因而出水水质更优，适用面更广，效果更稳定。目前城市污水再生利用大多采用这种工艺。采用次氯酸钠消毒法。 因此，项目排放的废水后接入平圩镇污水处理站是可行的。 综上，本项目地表水环境影响可以接受。 表4-5 建设项目废水污染物排放信息表 废水类别 污染物 种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 生活污水和生产废水 COD 平圩镇污水处理站 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 TW001 厂区污水处理设施 溶气气浮法 DW001 (是 □否 (企业总排 口雨水排放 口清净下水排放 口温排水排放 口车间或车间处理设施排放量 SS BOD5 NH3-N 动植物油 表4-6 废水排放口（间接）基本情况表 排放口编号 排放口坐标 废水排放量 （万t/a） 排放 去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物 种类 《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准 DW001 116.915127097 32.685629731 0.1428 平圩镇污水处理站 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 / 平圩镇污水处理站 COD 50 SS 10 BOD5 10 NH3-N 5 动植物油 / 表4-7 废水污染物排放信息表 种类 废水量 (t/a) 污染物 名称 产生情况 治理 措施 处理后情况 排放标准浓度限值(mg/L) 排放去向 最终排放 浓度 产生量 浓度 排放量 浓度 排放量 (mg/L) (t/a) (mg/L) (t/a) (mg/L) (t/a) 生活污水和生产废水 1428 COD 450 0.6413 厂区污水处理设施 270 0.3848 300 平圩镇污水处理站 50 0.0713 BOD5 140 0.1995 120 0.171 160 10 0.0143 SS 180 0.2565 160 0.228 200 10 0.0143 NH3-N 18 0.0257 16 0.0228 20 5 0.0071 动植物油 70 0.0998 60 0.0855 100 1 0.0014 从上表可以看出，生活污水和生产废水经厂区污水处理设施预处理后各项污染因子均能满足平圩镇污水处理站接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，通过市政管网进入平圩镇污水处理站进一步处理。平圩镇污水处理站尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，生活污水和生产废水排放总量为1428t/a，其中COD（按50mg/L计算）的排放量为0.0713t/a，NH3-N（按5mg/L计算）的排放量为0.0071t/a；对环境影响较小，不会降低项目区域现有水环境功能。 4、废水监测计划 （1）排污许可管理类别 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目属于“米、面制品制造1431，速冻食品制造1432，方便面制造1433，其他方便食品制造1439，食品及饲料添加剂制造1495，以上均不含手工制作、单纯混合或者分装的”，该项目主要手工制作，排污许可管理类别为“登记管理”。 （2）监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范-食品制造工业》（HJ1030.3-2019）及《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）及其相关要求，废水监测计划见下表。 表4-8 废水监测计划 类别 监测点位及编号 监测项目 监测频率 废水 废水总排口 DW001 流量、PH、COD、NH3-N、SS、BOD5、动植物油 1次/年 三、噪声 1、噪声源强分析 （1）噪声源强 项目运营期噪声主要来自拌馅机、绞肉机、切丝机、和面机等设备，上述设备均在厂区车间内，通过选用低噪设备、厂房隔声、基础减振、距离衰减等措施，可起到一定降噪效果。通过以上措施可以降低噪声约20～30dB（A）。根据类比资料分析，设备噪声声级情况详见下表。 表4-9 项目主要产噪设备噪声源强一览表（dB（A）） 序号 设备 数量 单台噪声源强dB(A) 持续时间 治理措施 降噪后源强dB(A) 1 拌馅机 6 70 8：00至18:00 减振、厂房隔声、选用低噪声设备（隔声量≥20dB(A)） 50 2 绞肉机 6 70 50 3 切丝机 10 70 50 4 和面机 6 65 45 （2）预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）中的点声源几何发散衰减模式进行计算，其预测模式如下： ①点声源模式，建设项目声源在预测点的贡献值计算： 式中：Lr—建设项目声源在预测点r的贡献值，dB（A）； Lr0—建设项目声源在参考点r0的贡献值，dB（A）； r、r0—与项目声源的距离，m； ∆L—厂界围墙引起的衰减量，dB（A）。 ②多个声源对某预测声能量叠加模式 由上式预测单个声源在评价点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下： 式中：Lr—各声源在预测点r的叠加噪声值，dB（A）； Lri—i声源在预测点r的噪声值，dB（A）； r—与项目声源的距离，m； n—声源个数。 ③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：LAr—建设项目声源在预测点r的贡献值，dB（A）； LAb—预测点r的背景值，dB（A）。 ④遮挡物衰减量Aba 噪声源辐射的噪声由室内传播至室外遇到围墙或建筑物等障碍物时引起的能量衰减。对于安装在厂房内的设备，预测时主要考虑厂房墙壁等围栏结构产生的衰减量。 （3）噪声环境影响预测与分析 ①噪声预测结果 项目噪声预测对昼间、夜间噪声均进行预测。噪声影响值预测见下表。 表4-10 噪声影响预测统计表 序号 预测点 贡献值（dB（A）） 备注 1 厂界东 46 2 厂界南 48 3 厂界西 47 4 厂界北 48 由上表可以看出，项目生产过程中通过采取选用低噪设备、厂房隔声、基础减振、距离衰减等措施进行降噪处理，在厂界的预测噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A），对周围环境影响较小。 对厂区周围敏感点的影响分析：按照上述预测结果的有关参数预测，结合噪声声源到各厂界的距离，预测北侧敏感点的最大贡献值和预测值见下表。 表4-11项目敏感点噪声预测结果（单位：dB（A）） 位置 时段 贡献值 背景值 叠加值 标准值 敏感点5号（位于项目西侧30m） 昼间 17.5 55 55 60 夜间 17.5 47.5 47.5 50 敏感点6号（位于项目东侧5m） 昼间 32 54.5 54.52 60 夜间 32 46.5 46.65 50 由上表可以看出，本项目营运过程中产生的噪声经厂房的隔声、减振、距离的衰减，敏感点预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。 综上所述，本项目建成营运后，对区域声环境贡献值较小，不会降低该区域声环境质量。 2、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）要求，排污单位应开展监测活动。噪声监测计划具体内容，见下表。 表4-12 噪声监测计划 序号 类别 监测点位 监测项目 监测频率 1 噪声 厂界外1m 等效A声级 1次/季 四、固体废物 本项目建成后产生的固体废物主要为一般固废、生活垃圾。 （1）一般固废 一般固废主要为蔬菜残渣、废包装材料、沉降面粉、浮渣。 ①蔬菜残渣 本项目在生产过程中会产生蔬菜残渣，根据建设单位提供材料，蔬菜残渣的产生量约为蔬菜用量的0.5%，本项目蔬菜用量为240t/a，则蔬菜残渣产生量为12t/a，集中收集后交由当地环卫部门清运。 ②废包装材料 根据建设单位提供材料，废包装材料的产生量为4t/a，集中收集后定期外售。 ③沉降面粉 根据建设单位提供的资料，粉尘产生量约为面料用量的0.1‰，本项目面料用量为1445t/a，则粉尘产生量为0.1445t/a。由于本项目生产车间为密闭车间，项目使用的面粉粒径较大(平均粒径大于200微米，不属于总悬浮颗粒物(TSP，粒径小于100 微米)的范畴，质量较重，沉降时间较短，因而80%的面料粉尘会在车间内沉降形成固废，20%的面料粉尘以无组织形式排放，则沉降面粉为0.1156t/a，集中清扫后交由当地环卫部门清运。 ④浮渣 生产过程中的废水经气浮机工序处理，气浮机是向水中注入或通过电解的方法产生大量的微气泡，使其与废水中密度接近于水的固体或液体污染物微粒黏附，形成密度小于水的气浮体，在浮力的作用下上浮至水面形成浮渣，进行固液或液液分离会产生一定的浮渣，类比同类企业浮渣的年产量为0.1t/a。浮渣要定期清理，交由专业单位处置。 （2）生活垃圾 生活垃圾主要来自员工办公。厂区员工为30人，生活垃圾产生量为0.5kg/人·d，则产生量为4.95t/a，分类收集后交由当地环卫部门清运。 本项目固废产生情况及处理措施详见下表。 表 4-13 固体废物产生及处置情况一览表 序号 固体废物名称 产生工序 属性 废物代码 处置方式 产生量（t/a） 1 废包装材料 生产 一般固废 -- 收集后委 外处理处置 4 2 素菜残渣 -- 交由环卫部门处置 12 3 沉降面粉 -- 交由环卫部门处置 0.1156 4 浮渣 污水处理 -- 委托专业单位处理 0.1 5 生活垃圾 项目区 生活垃圾 -- 交由环卫部门处置 1.5 一般固废暂存区要求： （1）一般固废暂存区应设置明显的符合相关规定的图形或文字标志。 （2）各种固体废物应按照要求分类放置于相应区域，禁止混放。 （3）一般固废暂存区应根据固体废物产生量和存放量进行及时清理，不得出现溢满现象，并在每次清运固体废物后，负责打扫一般固废暂存区的卫生，保持整洁。 （4）相关管理人员对一般固废暂存区进行日常检查，发现问题，及时处理。 因此，本项目的固体废物均能得到妥善处理，对周围环境及卫生状况不会产生直接影响。 五、土壤、地下水 项目可能造成土壤和地下水污染的物质为厂区污水处理设施及其收集管道中的废水，一旦发生泄漏会造成土壤和地下水污染。因此，项目区需要按照相关防渗要求进行分区防控处理。项目防控区域分为重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区，具体划分区域如下： 重点防渗区：厂区污水处理设施及其收集管道区域。 一般防渗区：生产车间、冷库、仓库区等区域。 简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域。 重点防渗区：采用等效黏土防渗层进行防渗，等效厚度≥6.0m，确保渗透系数不大于10-7cm/s；一般防渗区：采取等效黏土防渗层进行防渗，等效厚度≥1.5m；简单防渗区：采用一般地面硬化。 项目污染防治分区及措施见下表。 表4-14 项目污染防治分区及措施 序号 防渗区 防渗位置 防渗要求 1 重点防渗区 厂区污水处理设施及其收集管道 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB 18598执行 2 简单防渗区 生产车间、仓库、冷库等区域 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB 16889执行 3 一般防渗区 除重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域 一般地面硬化 因此，项目在采取上述措施后，可以有效地避免因泄露导致土壤和地下水污染，对周边环境影响较小。 七、项目环保投资 本项目总投资5680万元，环保投资约为78万元，占投资总额1.37%。 表4-15 环保投资一览表 序号 类型 项目 建设内容 投资（万元） 1 废水 生活污水 化粪池及污水管道 8 2 生产污水 厂区污水处理设施 30 3 雨水 雨水 雨水管道 4 4 废气 粉尘 车间密闭 15 6 噪声 设备运转噪声 隔声、减振、距离衰减等措施 8 7 固废 生活垃圾 垃圾桶 1.5 8 一般固废 一般固废暂存区，面积为10㎡ 3.5 10 地下水、土壤 厂区污水处理设施及其收集管道区域 8 11 总计 78 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | 粉尘 | 和面过程中产生少量粉尘以无组织形式排放，车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准及无组织监控浓度限值； |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池预处理后进入市政污水管网流入平圩镇污水处理站 | 平圩镇污水处理站接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 生产废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 经厂区污水处理设施预处理后通过市政污水管网排入平圩镇污水处理站 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 隔声、减振、距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 固废分类收集、分类贮存；设置一般固废暂存区。 一般固废：废包装材料集中收集后定期外售；浮渣：委托专业单位定期清运处理。生活垃圾、蔬菜残渣、沉降面粉由环卫部门统一清运。 一般固废贮存执行《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目区按照相关防腐防渗要求采取分区防渗措施。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 严格落实各项风险防范措施；加强厂区环保设施日常管理工作；落实厂区分区防渗要求等措施。 |
| 其他环境 管理要求 | 规范设置雨水排污口和废水排放口、定期维护环保处理设施、定期监测、加强厂区管理。 |

# 六、结论

综上所述，建设项目厂址地理位置优越，交通便利，选址合适、可行，项目符合国家和地方相关产业政策要求；项目所产生的污染物均采取了有效的污染控制措施，污染物可确保达标排放，不会降低评价区域环境质量现状。项目建成投入使用后项目对环境的影响程度较小，在认真落实相关污染防治措施后，严格做到污染防治措施与主体工程“三同时”制度即“同时设计、同时施工、同时投产”，污染物均可实现达标排放，对周围环境的影响较小，从环保角度分析，该项目建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | / | / | / | 0.0289 | / | 0.0289 | +0.0289 |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0713 | / | 0.0713 | +0.0713 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.0143 | / | 0.0143 | +0.0143 |
|  | SS | / | / | / | 0.0143 | / | 0.0143 | +0.0143 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0071 | / | 0.0071 | +0.0071 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.0014 | / | 0.0014 | +0.0014 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 4.95 | / | 4.95 | / |
|  | 蔬菜残渣 | / | / | / | 12 | / | 12 | / |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 4 | / | 4 | / |
|  | 沉降面粉 | / | / | / | 0.1156 | / | 0.1156 | / |
|  | 浮渣 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a。

# Comments

不出规划图

已修改

已补充

已增加

还有解冻用水吗

原材料

已修改

全文核实表头

已删除危废

已全文核实

全文核实

已修改

已修改

已修改

已全文核实

已全文核实

全文核实

已全文核实

已全文核实

已全文核实

已全文核实

已全文核实

# Text boxes

新鲜水

6.288

生活用水

99

化粪池

1.2

1.2

平圩镇污水处理站

1.5

设备及地面清洗用水

0.1

原材料清洗用水

1

1

0.9

0.1

0.22

进入产品

3.13

4.33

厂区污水处理设施设施

煮肉用水

0.51

0.9

0.73

和面用水

0.05

1.15

淘米、泡米用水

1.15

0.54

0.49

0.36

解冻用水

0.03

0.33

设备安装期

废水、废气、噪声、固废

W2

和面

面粉

N

辅料

N

摊煎饼

剁碎

混合

清洗

煮熟

绞碎

搅拌

猪肉

成型

N

包装

冷冻

W3

解冻

W1

G1

W1

面粉

辅料

N

手工成皮

搅拌

清洗

绞碎

猪肉

成型

冷冻

包装

和面

蔬菜

摘洗

剁碎

N

N

W2、S1

解冻

W2

G1

面粉

芝麻红糖

成型

冷冻

包装

和面

G1

面粉

辅料

N

手工成皮

搅拌

摘洗

绞碎

成型

冷冻

包装

和面

葱花

N

W2、S1

G1

米

泡米

解冻

切块

成型

冷冻

包装

淘米

猪肉、牛肉等原料

粽子叶

W1

W4

W4

米

泡米

解冻

绞碎

成型

冷冻

包装

淘米

猪肉

辅料

W1

和面

面粉

手工成皮

搅拌

W4

W4

G1

面粉

成型

冷冻

包装

和面

G1

生产废水

过滤网

调节池

气浮机

定期清运

PAC、PAM