# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：西淝河河道凤台县钱庙段生态环境综合治理工程项目

建设单位（盖章）：   凤台县州来水利开发有限公司

编制日期：             二〇二二年八月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西淝河河道凤台县钱庙段生态环境综合治理工程项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2203-340421-04-01-702353 |
| 建设单位联系人 | 赵国婷 | 联系方式 | 0554-8685231 |
| 建设地点 | 安徽省（自治区）淮南市凤台县（区）西淝河河道钱庙段（大贺路桥上游500米～上游汤店村） |
| 地理坐标 | 西淝河凤台县钱庙段（起点：116度24分35689秒，32度51分28.755秒； 终点：116度22分37.017秒，32度54分1.107秒）； 淤泥干化场（116度32分55.544秒，32度46分7.621秒） |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利—128河湖整治（不含农村塘堰、水渠）—其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 河道长度8.073km； 底泥干化场临时用地60458.2m2 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 凤台县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 凤发改投资〔2022〕91号 |
| 总投资（万元） | 179000 | 环保投资（万元） | 1893 |
| 环保投资占比（%） | 1.06 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），建设项目产生的生态环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目特点和涉及的环境敏感区类别，确定专项评价的类别，设置原则参照表1-1，确有必要的可根据建设项目环境影响程度等实际情况适当调整。专项评价一般不超过两项，水利水电、交通运输（公路、铁路）、陆地石油和天然气开采类建设项目不超过三项。 表1-1专项评价设置原则对应一览表 专项评价的类别 涉及项目类别 本项目是否涉及 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 本项目行业类别属于河湖整治，涉及河道清淤，由于我国相关水体沉积物污染判定标准缺失，参照我国目前已经颁布执行的其他相关联标准，以《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）为参照标准，根据监测结果对标后可知，西淝河取样的3个断面底泥重金属污染物指标均能够满足相应标准，因此本项目河道清淤底泥不涉及重金属污染，无需开展地表水专项评价。 地下水 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目 不涉及 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 不涉及 大气 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 不涉及 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 不涉及 环境风险 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 不涉及 综上，本项目不需开展专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 分析建设项目与所在地“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）及相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性。 根据生态环境部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150 号）要求：为适应以改善环境质量为核心的 环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称“环评”）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，本项目“三线一单”符合性分析如下： 表1-2 本项目与淮南市“三线一单”符合性分析一览表 序号 淮南市“三线一单”要求 本项目情况 1 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域设计生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 符合要求。本项目河道清淤位于西淝河河道凤台县钱庙段，根据淮南市生态保护红线范围图，本项目区用地不属于淮南市生态保护红线划定的生态红线区域范围内。因此，本项目符合生态保护红线要求。 2 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据《2021年淮南市环境质量状况公报》，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、臭氧 （O3）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.01倍、0.01倍和0.20倍，项目所在评价区域为不达标区；声环境达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的二类标准。在落实评价提出的各项污染物防治措施的前提下，各项污染物可以做到达标排放，不会降低区域环境质量的原有功能级别，能够满足环境质量底线控制要求。 3 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上限是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上限，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据 本工程主体为河道清淤工程，属非污染性项目。项目利用的能源为施工机械、车辆使用的燃油及电能，项目临时用地手续符合要求，水、电等资源利用不会突破当地的资源利用上线。 4 环境准入清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限，以清单方式列出的精致、限值等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用 本项目属于河道清淤，位于西淝河河道凤台县钱庙段。根据淮南市“三线一单”生态环境准入清单，本项目未列入区域禁止和限制开发建设活动清单。对照《市场准入负面清单》（2020版），本项目未列入负面清单之列。综上所述，本项目符合国家产业政策、符合区域相关规划及“三线一单”要求。 2、产业政策符合性分析 （1）与国家产业政策符合性分析 本项目为河道清淤，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的“鼓励类”——“二、水利——6、江河湖库清淤疏浚工程”，符合国家产业政策。 3、规划相符性分析 （1）与土地利用规划符合性分析 本项目河道清淤所在河段（西淝河河道凤台县钱庙段）和临时底泥干化场，不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；不涉及生态保护红线管控范围，重要湿地，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。 本项目河道清淤均属水域；底泥干化场临时用地面积为60458.2m2，用地时间预计为1年，系租用淮南市凤台县桂集镇的土地作为本项目的临时建设用地，临时占地涉及住宅用地、旱地、采矿用地、水工建筑用地、沟渠和坑塘水面等，不占用基本农田，施工结束后按照《土地复垦条例》进行复垦。 （2）与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性分析 根据《安徽省淮河流域水污染防治条例》： 第十三条 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。 第十四条 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。 工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 第十九条 禁止下列行为： （一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体； （二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器； （三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下； （四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物； （五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水； （六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物； （七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物； （八）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动； （九）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备； （十）法律、法规禁止的其他行为。 本项目为河道清淤，不属于该条例规定的禁止和限制类建设项目，项目运营期无污染物排放，不会对水体产生污染；施工期严格遵守施工规定，不从事该条例禁止的行为，项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》要求相符。 （3）与《安徽省引江济淮工程管理和保护条例》相符性分析 表1-3 与《安徽省引江济淮工程管理和保护条例》的符合性分析 序号 相关要求 符合性分析 相符性 1 第十二条 引江济淮工程的管理范围，按照有关法律、法规的规定和国家批准的文件划定。其管理范围包括： （一）引江济淮工程依法使用的土地； （二）水闸（涵闸）、船闸、泵站、渡槽、倒虹吸、箱涵、新开明渠、过鱼设施等； （三）调蓄水库、作为输水渠道的现有河道和湖泊。 前款第三项规定涉及河道、湖泊的，其管理范围按照相关法律、法规的规定划定。引江济淮工程涉及的各类自然保护地和省重要湿地的保护与管理，按照相关法律、法规的规定执行。 本工程范围为西淝河河道凤台县钱庙段，属于引江济淮工程的管理范围，作为输水渠道的现有河道；本项目仅对河道进行清淤疏浚，施工在引江济淮（江水北送段）工程通水前结束，不涉及管理范围内禁止从事行为。 符合 第十八条 在引江济淮工程管理范围内，禁止从事下列行为： 在行洪、排涝的河道和渠道内设置影响行洪、输水和航运的建筑物、障碍物或者种树及种植高秆作物； （二）倾倒、堆放、排放影响水工程安全运行和船舶通航安全的砂石、泥土、垃圾以及其他废弃物； （三）在堤身、护堤地和调蓄水库大坝、渠道、水闸管理范围内建房、开渠、打井、爆破、挖窖、挖塘、葬坟、采石、取土、扒口、开采地下资源以及放牧、开展集市贸易； （四）擅自新建、改建或者扩大排污口； （五）擅自从事经营性的养殖活动、餐饮活动； （六）法律、法规禁止的其他行为。 2 第十三条 引江济淮工程及其涉及的饮用水水源地以及河道、航道、湖泊、调蓄水库、水闸、泵站等的保护范围，按照相关法律、法规的规定划定。 尚未划定保护范围的，由引江济淮工程沿线县级以上人民政府按照下列标准划定并予以公告： （一）新开挖的无堤防河道为自管理范围边线向外延伸至五十米以内的区域； （二）明渠输水工程为自管理范围边线向外延伸至三十米以内的区域； （三）暗涵、管道等地下输水工程为工程设施垂直上方地面以及从其边线向外延伸至二十米以内的区域，其中穿越城区、镇区的不少于十米； （四）穿越河流的倒虹吸、渡槽等交叉工程为从管理范围边线或者建筑物边线向交叉河道上游延伸至不少于二百米不超过五百米、向交叉河道下游延伸至不少于五百米不超过一千米以内的区域。 本项目范围为西淝河河道凤台县钱庙段，不在引江济淮工程保护范围。 符合 在引江济淮工程保护范围内，不得从事影响引江济淮工程运行、危害引江济淮工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动。 3 第三十条 引江济淮工程航运管理的范围，包括菜子湖线、兆西河线、江淮沟通段和引江济淮后续工程明确的航道，以及依法认定的通航水域。 凤台县西淝河河道现状为六级航道，西淝河入淮口设有节制闸，船舶无法通过，河道内除了少量渔船外，基本没有其他运输船舶；本项目施工过程为环保绞吸船施工，施工船舶配置油污舱或油盘收集含油废水。 符合 第四十一条 引江济淮工程航道内航行、停泊和作业的船舶应当设置污水污染物存贮装置、集油装置，实行污染物船内封闭、收集上岸，禁止向水体排放污染物。 （4）与《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》文件相符性分析 表1-4 与《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》的符合性分析 序号 相关要求 项目情况 相符性 1 深入贯彻落实党中央、国务院关于坚决遏制“两高”项目盲目发展相关决策部署，按照生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等文件要求，以石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为重点，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗“双控”、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求。对标国内外产品能效、环保先进水平，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平提升，推进存量“两高”项目改造升级。 本项目为E4822河湖治理及防洪设施工程建筑，不属于“两高”项目。 符合 2 加强施工扬尘精细化管控，严格执行“六个百分之百”，强化道路扬尘整治，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大城市外环路、城市出入口、城乡结合部等重要路段冲洗保洁力度。力争2022年3月底前，内河大型煤炭、矿石等干散货码头和主要交通干线、铁路物料堆场全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。 本项目施工期加强管理，严格按照“六个百分之百”要求执行。 符合 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 1、地理位置 本项目河道清淤为西淝河河道凤台县钱庙段（大贺路桥上游500米～上游汤店村），项目施工过程底泥干化场临时用地位于凤台县桂集镇坝孜岗。项目具体地理位置见附图1。 西淝河是淮河中游的一条支流，发源于河南省的太康县，介于颍、涡及芡、泥黑河流域之间，流经河南、安徽两省，安徽省境内亳州市、太和、利辛、涡阳、颍上、凤台六县，于凤台境内西淝闸处入淮河，全长178km，流域面积4113km2，属平原区淮河流域。1972年从阜阳茨河铺至怀远开挖了茨淮新河，西淝河在利辛境内被茨淮新河截流，将西淝河分成互不相同的上下两段。利辛刘郢子以上称为西淝河（上段），茨淮新河以南称为西淝河（下段）。西淝河（下段）流域面积1621km2，西淝河（下段）长72.4km，流经利辛颍上县后，于凤台县境内西淝闸处入淮河。流域北侧为东西向的茨淮新河，南为淮河干流，西侧为淮河支流颍河，东与永兴河相邻，主要支流有苏河、济河、港河等。流域内地形西北高、东南低，最高地面高程30.00m，最低地面高程17.00m，沿河两岸地势低洼。 淮南市境内西淝河（下段）流经凤台县及毛集实验区，水资源分区属王蚌区间北岸，河长31km、流域面积396km2，平均比降0.028%，多年平均年降水深902mm，多年平均径流深202mm。境内西淝河（下段）河道弯曲，地形低洼，下游形成天然湖泊花家湖（正常水位17.5m时，水域面积达35.00km2）。老河槽被黄泛淤塞后，1951年曾进行疏浚，新河漕沿右岸开挖，大水时新河、老河、洼地连成一片，水面宽3~4km，1965年以来两岸洼地已圈圩43处，保护面积约20万亩。汛期淮河水位高，建于西淝河河口的西淝河闸关闭，以防倒灌。主要支流右岸的济河，集水面积726km2；苏沟，集水面积269km2；左岸的港河，集水面积208km2。区域地表水系图见附图2。 西淝河为淮河一级支流，全长178km，凤台县辖46.573km；流域面积4100km2，1972年茨淮新河开通后，实际汇水1609km2，平均河宽250m；历史最高水位：闸上24.82m（1954年7月29日），闸下25.38m（1954年7月27日）；历史最低水位：闸上14.22m（1953年6月21日），闸下13.96m（1958年7月3日）；最大流量1360m3/s，多年最枯月平均流量1.32m3/s。 2、项目由来和建设必要性 引江济淮工程是以城乡供水、发展江淮航运为主，结合农业灌溉补水，兼顾改善巢湖及淮河水生态环境等综合利用的大型跨流域调水工程。自南向北分为引江济巢、江淮沟通、江水北送三段，输水线路总长723公里，其中新开河渠88.7公里、利用现有河湖311.6公里、疏浚扩挖215.6公里、压力管道107.1公里。 （1）引江济巢线是引江济淮工程的源头工程，采用双线引江方案，由西兆河输水线路、菜子湖输水线路和过巢湖小合分线组成，线路全长208.43公里。其中，西兆河输水线路从凤凰颈泵站引水，利用已疏浚拓宽的西河、兆河输水进入巢湖，线路全长74.45公里。菜子湖输水线路自枞阳引江枢纽，经菜子湖调蓄之后，由南向北利用其主源孔城河上溯输水，穿越与巢湖流域的分水岭之后，入巢湖支流罗埠河，再接白石天河入巢湖，线路全长113.18公里。过巢湖小合分线从白石天河口引水点，自白石天河口至派河口泵站线路全长20.8公里。 （2）江淮沟通中江淮运河是引江济淮工程的重要组成部分，将建设长江至淮河航道354.9公里，菜子湖线和西兆河线按通航1000吨级船舶的Ⅲ级航道标准建设，其中西兆河线开通兆河段及巢湖湖区航道；江淮运河段考虑按Ⅱ级航道建设，可通航2000吨级船舶。 （3）江水北送承担着向淮河以北皖豫两省输水任务。可利用的河道主要有沙颍河、西淝河、涡河、怀洪新河及在建的淮水北调等。西淝河为输水干线，输水线路总长358.2km（河道251.1km，管道107.1km），向沿线安徽受水区和河南全部受水区供水。西淝河为清水廊道，承担城镇供水任务；沙颍河、涡河为农业灌溉及对水质要求不高的工业用水通道，纳入配套工程。 引江济淮主体工程预计将于2022年底基本具备试通水、试通航条件，2023年开展供水、航运等工程联调联试，2023年底基本完成建设任务。 西淝河穿凤台县而过，属于境内重要河流之一，长期以来，上游植被破坏、水土流失加剧，随着河道两岸开发建设工程的推进，局部水系空间被侵占，特别是下游建闸以后，河床淤塞，过流断面较窄，影响排水能力。 本次总体工程共分为四段，①：西淝河河道桂集段（袁江路桥上游1100m～矿区铁路桥下游2000m），②：西淝河河道钱庙段（大贺路桥上游500米～上游汤店村），③：西淝河河道花家湖段（凤毛快速通道桥上游500米～铁路桥下游2000m），④：西淝河河道凤台县张集段（矿区铁路桥上游500m～大贺路桥下游1000m）。 本工程范围为西淝河河道凤台县钱庙段（大贺路桥上游500米～上游汤店村），属于江水北送段（西淝河输水线路）中的利用现有河湖线路。本项目对西淝河河道凤台县钱庙段河道进行清淤疏浚并配套护坡护岸工程，施工结束时间为2023年5月，在引江济淮（江水北送段）工程通水前结束，以保证引江济淮工程顺利通水。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、工程建设内容 本项目属于河道清淤工程，主要对河道进行清淤疏浚并配套护坡护岸工程，施工期主要工程内容为西淝河河道钱庙段（大贺路桥上游500米～上游汤店村），长度8.073km，清淤疏浚，清淤疏浚量3678.91万立方米；无营运期。项目施工期工程内容见表2-1。 表2-1 项目施工期工程内容一览表 工程分类 项目名称 主要建设内容及规模 主体工程 河道清淤 西淝河河道凤台县钱庙段清淤疏浚，起止点为大贺路桥上游500米～上游汤店村（桩号：K6+480～K11+737），清淤长度8.073km，清淤疏浚量3678.91万m3，清淤采用绞吸式环保挖泥船 护坡护岸工程 西淝河河道凤台县钱庙段护坡护岸工程，起止点为大贺路桥上游500米～上游汤店村（桩号：K6+480～K11+737），护坡护岸工程8.073km，利用水岸放坡入河道，在坡岸边缘种植挺水及水生植物，同时种植耐水及喜水的乔木及灌木。沿治理河道设置生态缓冲带和带状防护绿带。 公用工程 供电 施工期间临时供应，由市政电网提供 供水 施工期间临时供应，由市政供水设施提供 排水 施工人员生活污水依托当地居民排水设施（经化粪池处理后清掏农用，不外排）；施工废水（施工机械和车辆清洗废水）经过沉淀处理后回用；底泥干化场中底泥尾水经沉淀处理后（尾水达到地表水Ⅲ类标准）先排入西淝河北侧塌陷坑进一步沉淀，然后溢流排入西淝河；设置规范的排水口，在排泥区中间布置隔板，增加退水的水力停留时间，确保退水可以静置8h以上后排放 临时工程 底泥临时干化场 位于凤台县桂集镇坝孜岗，临时占地面积约60458.2m2，临时占地涉及住宅用地、旱地、采矿用地、水工建筑用地、沟渠和坑塘水面等；其中堆场占地面积45100m2，河道淤泥自然干化，堆场淤泥堆放高度3m，堆场围堰内、外坡均取1︰2，顶宽3m，围堰高度均为排泥高度加0.5m超高，围堰旱地填筑；设置2个退水口，采用围堰型式，通过开挖排水沟回流河道内；设置4座沉淀池，总容量为1000m3；在排泥区中间布置隔板，增加退水的水力停留时间，确保退水可以静置8h以上后排放（尾水达到地表水Ⅲ类标准） 施工营地 不设施工营地，利用底泥临时干化场内现有居民房屋作为临时办公区，建筑面积约180m2 施工便道 在底泥干化场设施工便道，现有道路为4.5m宽的水泥路面；在现有道路基础上进行建设，进场道路部分为水泥混凝土路面，长135m，宽9m；便道尽头转弯平台于原有道路连接，进场路起点段30m、地磅前后路段30m均为砼路面，地磅前后路段30m宽12m；具体位置见底泥干化场总平面布置图，占地总面积约2000m2。 环保工程 废水处理 施工期 施工期生活污水依托当地居民现有的排水设施（经化粪池处理后清掏农用，不外排）；施工废水（施工机械和车辆清洗废水）经过沉淀处理后回用于机械冲洗、道路和施工场地洒水等；底泥干化场的底泥尾水经沉淀处理后先排入西淝河北侧塌陷坑进一步沉淀，然后溢流排入西淝河；设置规范的排水口，在排泥区中间布置隔板，增加退水的水力停留时间，确保退水可以静置8h以上后排放（尾水达到地表水Ⅲ类标准）。 废气处理 施工期 临时施工场地采用围挡施工，定期对路面、施工场地进行洒水降尘；施工机械燃油废气自然扩散；淤泥运输车辆应保持密闭，严格按照城管部门指定的路线和时间，临时干化场喷洒除臭剂除臭 噪声处理 施工期 选用低噪声设备，合理布置施工机械，合理安排施工时间，加强施工管理，设置施工围墙、降噪安全围帘等，同时项目运输车辆沿途保持低速行驶，减少鸣笛，进一步降低对沿线居民日常生活影响 固废处理 施工期 施工人员生活垃圾收集后交环卫部门清运；淤泥堆放于临时底泥干化场，自然干化，含泥量较高的淤泥作为围堰填筑和临时占地内的复垦覆土使用，含沙量较高的淤砂作为建筑材料使用或工程利用（若淤砂作为建筑材料使用，应按矿产资源法规要求，另行履行相关手续，按政府相关部门要求处置）。 生态环境 施工期 底泥临时干化场设置围挡，顶部需设置雨棚，底泥干化场底泥堆放区、地面汇水沟、沉淀池底部及侧面应采取硬化措施防渗；底泥干化场使用前应先进行防渗处理，底部采用40cm粘土作防渗层，防止余水及渗滤液下渗；采用绞吸式环保挖泥船进行疏浚作业；加强宣传，强调合理有序施工。 建成后 生态恢复：施工结束后底泥干化场进行复垦。主要复垦措施如下： 工程临时用地复垦面积为60458.2m2，主要复垦的区域为底泥干化厂、施工道路区。其中，对排泥区，首先将排泥区中耕地表层土剥离堆放一边，工程后采取措施使排泥区固结，再表面平整、表层土回填覆盖，并配套相应的农田水利设施和田间耕作道路等；对施工道路区，应注意清除杂物，并在场地平整过程中掺入适量的作物秸秆或者农家肥增加土壤的有机质含量；对有土源回填的取土区或能复垦为耕地的取土区，取土前将表层耕作土剥离堆放一边，取土后表层土回填覆盖，再平整翻松，并根据取土区周边沟渠道路现状，恢复取土区田间灌排沟渠、耕作道路。 2、清淤设计 根据设计单位提供资料，本工程清淤设计见下表。 表2-2 西淝河河道（凤台县钱庙段）清淤工程量表 桩号 间距(m) 断面面积(m2) 平均断面面积(m2) 清淤厚度（m) 清淤方量(m3) K38+500 0 4025 K38+600 100 5120 4572.5 5.6~6.8 457250 K38+700 100 5632 5376 3.8~8.6 537600 K38+800 100 5985 5808.5 5.4~8.3 580850 K38+900 100 5226 5605.5 5.1~10.2 560550 K39+000 100 5745 5485.5 3.6~9.8 548550 K39+100 100 4626 5185.5 5.7~8.9 518550 K39+200 100 5245 4935.5 7.2~8.6 493550 K39+300 100 5210 5227.5 6.1~9.3 522750 K39+400 100 4962 5086 4.5~7.6 508600 K39+500 100 4892 4927 6.7~9.7 492700 K39+600 100 4030 4461 7.9~10.6 446100 K39+700 100 5421 4725.5 3.9~11.2 472550 K39+800 100 5151 5286 3.9~10.5 528600 K39+900 100 4202 4676.5 6.9~14.3 467650 K40+000 100 4503 4352.5 6.7~9.9 435250 K40+100 100 4521 4512 7.9~11.6 451200 K40+200 100 4120 4320.5 8.6~14.1 432050 K40+300 100 3810 3965 8.2~13.4 396500 K40+400 100 4204 4007 7.3~11.4 400700 K40+500 100 4585 4394.5 7.2~9.6 439450 K40+600 100 4863 4724 8.2~11.2 472400 K40+700 100 3872 4367.5 7.8~10.3 436750 K40+800 100 3984 3928 8.1~9.5 392800 K40+900 100 3964 3974 7.2~8.6 397400 K41+000 100 4863 4413.5 5.6~6.8 441350 K41+100 100 4738 4800.5 3.8~8.6 480050 K41+200 100 5441 5089.5 5.4~8.3 508950 K41+300 100 3221 4331 5.1~10.2 433100 K41+400 100 3150 3185.5 3.6~9.8 318550 K41+500 100 3036 3093 5.7~8.9 309300 K41+600 100 5420 4228 7.2~8.6 422800 K41+700 100 5127 5273.5 6.1~9.3 527350 K41+800 100 4985 5056 4.5~7.6 505600 K41+900 100 5745 5365 6.7~9.7 536500 K42+000 100 5626 5685.5 7.9~10.6 568550 K42+100 100 5245 5435.5 3.9~11.2 543550 K42+200 100 5210 5227.5 3.9~10.5 522750 K42+300 100 4962 5086 6.9~14.3 508600 K42+400 100 4892 4927 6.7~9.9 492700 K42+500 100 4030 4461 7.9~11.6 446100 K42+600 100 5421 4725.5 8.6~14.1 472550 K42+700 100 4151 4786 8.2~13.4 478600 K42+800 100 4902 4526.5 7.3~11.4 452650 K42+900 100 4503 4702.5 7.2~9.6 470250 K43+000 100 5521 5012 8.2~11.2 501200 K43+100 100 5120 5320.5 7.8~10.3 532050 K43+200 100 3810 4465 8.1~9.5 446500 K43+300 100 3492 3651 7.2~8.6 365100 K43+400 100 4030 3761 5.6~6.8 376100 K43+500 100 4421 4225.5 3.8~8.6 422550 K43+600 100 4151 4286 5.4~8.3 428600 K43+700 100 3902 4026.5 5.1~10.2 402650 K43+800 100 3503 3702.5 3.6~9.8 370250 K43+900 100 3521 3512 5.7~8.9 351200 K44+000 100 3120 3320.5 7.2~8.6 332050 K44+100 100 4210 3665 6.1~9.3 366500 K44+200 100 4204 4207 4.5~7.6 420700 K44+300 100 3985 4094.5 6.7~9.7 409450 K44+400 100 3863 3924 7.9~10.6 392400 K44+500 100 5872 4867.5 3.9~11.2 486750 K44+600 100 4984 5428 3.9~10.5 542800 K44+700 100 4964 4974 6.9~14.3 497400 K44+800 100 4863 4913.5 6.7~9.9 491350 K44+900 100 4738 4800.5 7.9~11.6 480050 K45+000 100 4441 4589.5 8.6~14.1 458950 K45+100 100 5221 4831 8.2~13.4 483100 K45+200 100 5150 5185.5 7.3~11.4 518550 K45+300 100 4036 4593 7.2~9.6 459300 K45+400 100 4420 4228 8.2~11.2 422800 K45+500 100 4127 4273.5 7.8~10.3 427350 K45+600 100 3985 4056 8.1~9.5 405600 K45+700 100 4745 4365 7.2~8.6 436500 K45+800 100 3626 4185.5 5.6~6.8 418550 K45+900 100 5521 4573.5 3.8~8.6 457350 K46+000 100 3120 4320.5 5.4~8.3 432050 K46+100 100 4810 3965 5.1~10.2 396500 K46+200 100 4204 4507 3.6~9.8 450700 K46+300 100 3985 4094.5 5.7~8.9 409450 K46+400 100 4863 4424 7.2~8.6 442400 K46+500 100 3872 4367.5 6.1~9.3 436750 K46+573 73 3984 3928 4.5~7.6 286744 合计 36788494 |
| 总平面及现场布置 | 项目不设施工营地，在满足正常施工和管理的前提下，施工现场布置按照施工区、项目临时办公区、设备停放区和底泥堆场四部分进行布置。 项目清淤河道总体成南北走向，按照减少耕地占用和就近弃土的原则，本工程拟结合清淤河道所在的位置，就近充分利用现有建设用地和废弃水塘等（主要涉及住宅用地、旱地、采矿用地、水工建筑用地、沟渠和坑塘水面）作为生态排泥场，并尽可能远离居民点。项目临时底泥干化场（包含设备停放区）临近河道设置，施工区主要位于现有河道内，底泥干化场基本临近河道布设，底泥干化场退水口位于干化场和临近河道之间。施工布置图见附图4。 |
| 施工方案 | 1、施工组织方案 本项目属于河道生态清淤工程，主要对河道进行清淤疏浚，施工期主要工程内容为西淝河河道凤台县钱庙段河道清淤疏浚，污染影响时段主要为施工期，其施工流程如下图所示。 注：G——恶臭；W——底泥含水；N——噪声；S——清淤底泥 图2-1 施工工艺流程及产污环节图 本次清淤河道涉及的河段河面宽度不一，根据河道实际情况，西淝河河道凤台县钱庙段具体施工组织方案如下。 （1）施工流程 本项目河道清淤施工流程为：筑排泥区围堰→绞吸式挖泥船施工→疏浚作业→排泥区排水、固结。 （2）施工机具 选择绞吸式环保挖泥船作为本工程疏浚船型。 （3）疏挖船舶选型 1）适用于本工程的挖泥船条件 绞吸式挖泥船是目前疏浚行业的主力船型，在国内外拥有量较大，型号繁多，仅在国内按疏浚能力划分，小到40m3/h，大到2500m3/h，按船体结构可划分为整体式和分体式两种。由于受河道施工条件的限制，在船舶能力选型时，需考虑以下条件： ①宜考虑采用进口环保型绞吸式挖泥船，或经简易改造安装了国产环保绞刀头和 高精度定位（绞刀深度定位、船舶平面定位）装置的绞吸式挖泥船进行施工，以减少施工二次污染。 ②由于本次疏挖工程量较大，要求施工工期紧，宜采用生产能力大的挖泥船进行施工。 ③排泥距离最远约达13km，考虑到减少施工困难程度，宜尽量选取大排距挖泥船，以减少因挖泥船输送距离近需增加接力泵的费用。 2）船舶选型方案 疏挖土质、排距直接影响挖泥船的生产率。本次工程疏浚区工程量较大、堆场距疏浚区远，宜采用船舶尺寸较小、疏挖生产能力大的挖泥船型，本次工程较为合理的船舶为350~400m3/h绞吸船施工。 采用绞吸式环保挖泥船，挖泥船带泥舱，泥舱装满后自航至排泥场（即底泥临时干化场）卸泥。 （4）排泥区 1）排泥区选址原则 ①尽量避开自然保护区、集中式饮用水水源保护区、风景名胜区等生态敏感区，就近选择低洼地、滩地，少占农田； ②堤后填塘固基，提高堤防抗洪能力，减轻防汛压力； ③防止泥水污染，在符合环保、城建规划要求的前提下，营造建设用地； ④满足施工条件，符合相关规范要求。 根据河道开挖断面、高程、河道条件等情况，本工程沿河道选择排泥区，河道开挖弃土可就近抛填至排泥区中；排泥区共需堆放底泥3678.91万m³，平均堆高3m。排泥区需设置排水口，以便挖泥船充填的泥水混合物，在排泥区沉淀后经排水口排除清水。 2）排泥区围堰 排泥区围堰为非永久性工程，根据规范规定并结合机械施工特点确定围堰尺度， 围堰内、外坡均取1︰2，顶宽3m，围堰高度均为排泥高度加0.5m超高，围堰旱地填筑，采用机械在排泥区内取土填筑。沿河排泥区泄水口根据排泥区地形、几何形状、排泥管的布置、容泥量及有利于加长泥浆流程、泥沙沉淀和排水条件选择在远离排泥管线出口的位置或排泥区的死角处。排泥区的水泄出围堰后，一般利用原有的水利沟渠回流入河道，如无现成通道流向河道中，则需开挖排水沟排水。 （5）底泥干化场退水口门设计及退水线路 底泥干化场退水口位置距排泥管出口越远越好，为便于泥沙沉淀，底泥干化场设2个退水口，配合开挖退水沟回流入河道内。底泥干化场尾水通过退水口门进入退水沟，为防止尾水进入农田和村庄，设计退水沟回水就近排入河道。退水口门型式为开敞溢流式，设计堰上水头0.2～0.3m，设计清水流量为0.5m3/s，口门宽2.5m。开敞溢流式泄流量变化适应性大，退水就近排入临近河道。为防止退水沟废水溢出影响周边农田，退水沟需设置子堰，设计退水沟子堰高出地面0.5m，顶宽0.5m，边坡1：1，底泥干化场土围堰、退水口子堰迎水面，堰顶采用彩条布铺设，具体如图2-2所示。 图2-2 底泥干化场退水口门断面示意图 （5）综合利用：凤台县西淝河泥沙量较大，淤泥中也含有大量泥沙，淤泥干化后含沙量较高的淤砂作为建筑材料使用或工程利用（若淤砂作为建筑材料使用，应按矿产资源法规要求，另行履行相关手续，按政府相关部门要求处置），含泥量较高的淤泥可用于围堰填筑和临时占地内的复垦覆土。 施工完成后，对场地进行清理，根据需要对河道两侧进行边坡防护和种植绿化，主要生态环境保护措施设计图见附图5。 施工期产污环节：主要是清淤过程中挖出的河道淤泥产生的恶臭，施工车辆行驶过程中车辆的尾气以及机械废气、运输路上携带起的扬尘等，施工人员产生的生活污水和生活垃圾，退水口土方开挖过程产生的弃土。 （6）护坡、护岸工程 ①生态护坡工程：利用水岸放坡入河道，在坡岸边缘注重挺水及水生植物，同时种植耐水及喜水的乔木及灌木以形成立体层次丰富的河岸绿化工程8.073公里。 ②生态缓冲带工程：沿治理水面四周设置生态缓冲带，包括湿生植物区、挺水植物区和浮叶植物区，总长度8.073公里。生态截污带净化系统由一系列子系统构成，主要为种植湿身植物带、挺水植物带、浮叶植物带、沉水植物带。 ③带状防护绿带工程：以乡土树种为主的速生阔叶树种进行带状改造，各树种呈不规则的块状混交。 2、施工时序 工程施工大体上分四个阶段：工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期、工程完建期。 工程筹建期具体内容为：施工临时征地画线与地面附着物的租赁工作，以及招标、评标、签约等涉外及对外协作的筹建工作，为施工创造条件，于2022年5月初完成。 工程准备期具体内容为：定位放样、施工场地布置，包括场地清理、供电及通讯设备等，由施工单位负责进行，2022年5月上旬完成。 主体工程施工期具体内容为：底泥干化场和河道疏浚，由施工单位负责进行，于2023年4月底完成。 工程完建期具体内容：场地清理、竣工验收，于2023年5月完成。 本工程施工特点是工程区范围较大、交通方便、施工内容单一、施工难度较低，工程主体计划于2022年8月开工，2023年5月完成全部工程。具体施工进度计划安排见下表： 表2-3 项目施工时序一览表 序号 关键节点 最迟完成时间 1 招标、评标 2022年5月30日 2 场地清理及交通 2022年5月30日 3 底泥干化场、河道疏浚、护坡护岸工程 2023年4月30日 4 场地清理 2023年5月25日 5 竣工验收 2023年5月31日 3、建设周期 根据计划，本项目预计于2022年5月开工建设，2023年5月竣工交付，工期为10个月。 4、施工交通运输 （1）对外交通 对外交通便利。在施工作业区由地方公路通达凤台县干线公路，凤台县城区交通网发达，利用已有的城市道路可通往凤台县区和附近的城市，施工时各种陆运物资和施工机械可通过陆路进场。 （2）对内交通 由于河道清淤工程区主要在河道内，底泥干化场也沿河布置，淤泥通过挖泥船直接运输到淤泥干化场场内。 对内交通主要为对外交通道路与施工区之间的连接道路，以及施工作业区内的运输通道等。对外交通道路与施工区之间的连接道路布置在距离较近的部位，以免占压土地，连接道路除利用已有道路外，需修筑连接道路，道路路面宽度9m，水泥混凝土路面。进场路起点段、地磅前后路段均为砼路面。 5、工程占地及拆迁 （1）河道工程 本项目工程内容主要为河道清淤，不涉及工程占地。 （2）工程施工占地 本项目工程施工设计所需的占地，主要为底泥干化场、施工道路等临时占地范围，不涉及永久占地。同时，本工程占地不涉及房屋拆迁和人员安置。目前拆迁工程已经结束。 临时占地包括：底泥干化场占地和施工道路占地。 项目位于淮南市凤台县桂集镇，用地时间预计为1年，系租用淮南市凤台县桂集镇的土地作为本项目的临时建设用地，区域土地涉及住宅用地、旱地、采矿用地、水工建筑用地、沟渠和坑塘水面等。本工程具体占地面积见表2-4。 表2-4 本工程临时占地面积统计表 序号 名称 临时占地面积（m2） 具体占地类型及面积（m2） 1 底泥干化场 60458.2 沟渠 800.8 坑塘水面 3920.9 旱地 12034.2 水工建筑用地 3456.8 采矿用地 434.2 住宅用地 39811.3 合计 / 60458.2 对于临时占地，在工程施工结束后，应根据其位置、地形条件等进行复垦，主要复垦措施如下： 工程临时用地复垦面积为60458.2m2，主要复垦的区域为底泥干化厂、施工道路区。其中，对排泥区，首先将排泥区中耕地表层土剥离堆放一边，工程后采取措施使排泥区固结，再表面平整、表层土回填覆盖，并配套相应的农田水利设施和田间耕作道路等；对施工道路区，应注意清除杂物，并在场地平整过程中掺入适量的作物秸秆或者农家肥增加土壤的有机质含量；对有土源回填的取土区或能复垦为耕地的取土区，取土前将表层耕作土剥离堆放一边，取土后表层土回填覆盖，再平整翻松，并根据取土区周边沟渠道路现状，恢复取土区田间灌排沟渠、耕作道路。 6、土石方平衡 （1）底泥平衡 项目底泥主要来自疏浚工程，根据疏浚规模，疏浚底泥含水率在70%以上，在排泥区堆放经自然干化，含水率可降至55%左右，清挖的底泥干化后约为3627.1万m3。其中3645.1万m3作为建筑材料使用或工程利用，79.6万m3用于围堰填筑，2.4万m3施工结束后用于临时占地内的复垦覆土。 表2-5 项目底泥平衡一览表 挖方（m3） 填方（m3） 综合利用（m3） 弃方（m3） 干化底泥 围堰填筑回用量 复垦覆土回用量 建筑材料/工程利用 3645.1万 79.6万 2.4万 1132.56万 0 （2）土石方平衡 项目土方主要来自场地平整、退水口土方开挖、河道清淤等，根据工程规模，土方开挖量为5.2万m3，用于围堰填筑。土石方平衡见下表。 表2-6 项目土石方平衡一览表 挖方（m3） 填方（m3） 弃方（m3） 土方开挖量 干化底泥 围堰填筑回用量 5.2万 79.6万 84.8万 0 |
| 其他 | 河道治理施工方案通过比选确定。 1、清淤疏浚施工方案 （1）方案1——干法施工 河道打坝排水后，采用泥浆泵清淤。 优点：一是施工方便，投资较省，且能较好控制清淤质量；二是方便区别好土与淤土，便于弃土分类堆放及固结后的综合利用。 缺点：一是打坝排水后可能对沿线庄台造成不均匀沉降，形成短期安全隐患；二是施工导流会对周边水系产生短期影响，并增加一定费用。 （2）方案2——湿法施工 1）抓斗式挖泥船 抓斗式挖泥船有自航和非自航两种，自航式的一般带泥舱，泥舱装满后自航至排泥区卸泥；非自航式则利用泥驳装泥和卸泥：挖泥时运用钢缆上的抓斗，依靠其重力作用，放入水中一定的深度，通过插入泥层和闭合抓斗来挖掘和抓取泥砂，然后通过操纵船上的起重机机械提升抓斗出水面，回旋到预定位置将泥砂卸 入泥舱或泥驳中，如此反复进行。抓斗式清淤适用于开挖泥层厚度大、施工区域内障碍物多的中、小型河道，多用于扩大河道行洪断面的清淤工程。抓斗式挖泥船灵活机动，不受河道内垃圾、石块等障碍物影响，适合开挖较硬土方或夹带较多杂质垃圾的土方；且施工工艺简单，设备容易组织，工程投资较省，施工过程不受天气影响；但抓斗式挖泥船对极软弱的底泥敏感度差，开挖中容易产生“掏挖河床下部较硬的地层土方，从而泄露大量表层底泥，尤其是浮泥”的情况；容易造成表层浮泥经搅动后又重新回到水体之中。根据工程经验，抓斗式清淤的淤泥清除率只能达到30%左右，加上抓斗式清淤易产生浮泥遗漏、强烈扰动底泥，在以水质改善为目标的清淤工程中往往无法达到原有目的。 2）绞吸式挖泥船 绞吸式清淤主要由绞吸式挖泥船完成，绞吸式挖泥船由浮体、绞刀、上吸管、下吸管泵、动力等组成，集挖、运、吹一体化。绞吸式挖泥船是利用绞刀绞松河底土壤，与水混合成泥浆，经过吸泥管吸入泵体并经过排泥管送至排泥区。绞吸式挖泥船施工时，挖泥、输泥和卸泥都是一体化，自身完成，生产效率较高。适用于风浪小、流速低的内河湖区和沿海港口的疏浚，以开挖砂、砂壤土、底泥等土质比较适宜，采用有齿的绞刀后可挖黏土，但是工效较低。目前国内河道与湖泊清淤多选用装有绞刀的绞吸挖泥船。施工的过程，采用全封闭管道输泥，不会产生泥浆散落或泄漏；在清淤过程中对河道通航影响相对小，施工不受天气影响，同时采用GPS和回声探测仪进行施工控制，可提高施工精度。根据已有工程的经验，吹淤泥浆浓度偏低，导致泥浆体积增加。 3）耙吸式挖泥船清淤 耙吸式挖泥船是一种装备有耙头挖掘机具和水力吸泥装置的大型自航、装仓 式挖泥船。挖泥时，将耙吸管放下河底，利用泥泵的真空作用，通过耙头和吸泥管自河底吸收泥浆进入挖泥船的泥仓中，泥仓满后，起耙航行至抛泥区开启泥门卸泥，或直接将挖起的泥土排除船外。有的挖泥船还可以将卸载于泥仓的泥土自行吸出进行吹填。它具有良好的航行性能，可以自航、自载、自卸，并且在工作中处于航行状态，不需要定位装置。它适用于无掩护、狭长的沿海进港航道的开挖和维护，以开挖底泥时效率最高。一般而言，耙吸式挖泥船适合航道较深的区域。 4）挖掘机/水上挖掘机 挖掘机是中小型河道常用的清淤方式，适用于山区河道清淤。水上挖机是由传统挖机改造而来，凭借底盘浮箱的强大浮力，可悬浮在浮泥或水上并自由行走，被广泛使用于水利工程、城镇建设中的河道清淤和水域治理，湿地沼泽及江、河、湖、海、滩涂的资源开发，盐碱矿的治理开发，鱼塘、虾池改造，洪灾抢险，环境整治等复杂的工程中。新一代水上挖掘机能在水深5m的狭窄区域内进行清淤作业。 5）水陆两用搅吸泵 水陆两用搅吸泵是在水上挖掘机的基础上改造而来，与水上挖掘机原理基本一致，但又在水上挖掘机的基础上有所改进，将挖斗改装为搅吸泵，集搅、吸、送于一体，效率大大提高。 各种清淤方案优缺点比较一览表见下表2-7： 表2-7 各种清淤技术方案优缺点比较一览表 清淤方式 优点 缺点 适宜工程 不适宜工程 绞吸式挖泥船 能获得精确的挖掘轮廓，效率较高，底泥清除率最高，输泥方便、对水质影响小。 锚缆系统为其他船舶航行带来困难，疏浚底泥含水率较高。 1、吹填工程； 2、疏浚土二次转吹； 3、港池、泊位及基槽疏浚，新建航道的疏浚； 4、清淤工程； 5、软岩疏浚； 6、海滩养护； 7、淤泥、粘土、砂土、砾石等。 1、风浪较大的外海工程；2、杂物及垃圾大量聚集区。 耙吸式挖泥船 船体不在固定位置上工作，自带泥仓，适合外海作业，没有抛锚线缆，可以自由移动，不影响其他船舶航行，输泥方便。 不能在狭窄的水域施工，溢流对水质影响大，船吃水深，船大影响通航，疏浚底泥含水率较高。 风浪较大的外海 工程； 航道疏浚； 工程量大、运距远的大型工程； 管沟开挖、海滩养护； 水域开阔的内河工程； 6、淤泥、软黏土和松散砂。 1、平面尺寸受约束的工程；2、坚硬的黏性土和岩石； 3、杂物和垃圾大量聚集地区； 抓斗式挖泥船 开挖深度较大，自航抓斗挖泥船，无需辅助船舶协助移位施工，机动灵活性能高。抓斗式挖泥船采用泥驳运土，受运距影响较小，能基本保持底泥现状含水率不变。 抓斗式挖泥船对开挖深度不易控制，开挖浅层淤泥难以控制，开挖工作面不平，并且对液态底泥难清除，若底泥中含有块石等杂质，抓斗难以闭合。对通航水深有要求，对水体扰动较大。 码头、防波堤、沉管、海底管线等各类基槽的开挖； 码头泊位、港池、航道的疏浚； 碎石、风化岩的开挖； 4、清礁、水上障碍物清淤清障。 / 水上挖掘机 便捷，可在底泥上行驶，适合较窄的河道。 施工效率低，底泥输送较为困难 中小型河道，具有一定水深，船只进入不方便 / 水陆两用搅稀泵 便捷，可在底泥上行驶，适合较窄的河道，施工效率较水上挖掘机大大提高。 疏浚底泥含水率较高，底泥输送距离有限。 / / （3）综合分析 本工程为凤台县西淝河河道，西淝河为淮河一级支流，全长178km，凤台县辖46.573km；流域面积4100km2，平均河宽250m；历史最高水位：闸上24.82m（1954年7月29日），闸下25.38m（1954年7月27日）；历史最低水位：闸上14.22m（1953年6月21日），闸下13.96m（1958年7月3日）；最大流量1360m3/s，多年最枯月平均流量1.32m3/s。现状为六级航道，有通航条件的河道可采用湿法施工。 本工程仅对上述河道进行清淤疏浚，不涉及建筑物工程，本着便于施工的原则，西淝河河道凤台县钱庙段通航条件较好，清淤方量较大，为避免对周边环境造成影响，采用绞吸式环保挖泥船。 2、底泥脱水工艺方案 （1）方案1——自然干化法 主要构筑物是底泥干化场，一块用土堤围绕和分隔的平地，如果土壤的透水性差，可铺薄层的碎石和沙子，并设排水暗管。依靠下渗和蒸发降低流放到场上的底泥的含水量。底泥干化场的脱水效果，受当地降雨量、蒸发量、气温、湿度等的影响。一般适宜在干燥、少雨沙质土壤地区采用。该法占地大，但投资较少，运营成本较低，能耗低，适用于用地宽裕的地区。 （2）方案2——机械脱水法 通常底泥先进行预处理，改善脱水性能后再脱水。最通用的预处理方法是投加无机盐或高分子混凝剂。机械脱水法有过滤和离心法。 过滤法用的设备有真空过滤机、板框过滤机和带式过滤机。真空过滤机连续进泥，连续出泥，运行平稳，但附属设施较多。板框压滤机为化工常用设备，过滤推动力大，泥饼含水率较低，进泥、出泥是间歇的，生产率较低。带式过滤机是新型的过滤机，有多种设计，依据的脱水原理也有不同（重力过滤、压力过滤、毛细管吸水、造粒），但它们都有回转带，一边运泥，一遍脱水，或只有运泥作用。它们的复杂性和能耗都相近。 离心式脱水机连续生产和自动控制，卫生条件较好，占地也小，但底泥预处理的要求及能耗较高。 （3）方案3——土工管袋法 土工管袋法一般用于泥水混合物的脱水处理，高强度、可渗透的土工管袋能截留底泥并同时允许水的排出。在泥浆进行土工管袋之前，可提前加入聚合物以提高其脱水性能，减少脱水周期。水分从土工管袋中的小孔隙中排出，并收集起来进行处理。土工管袋脱水周期较短，并且相对于重力脱水法，脱水处理后的底泥更具备更低的含水率，有利于填埋。但土工管袋法投资较大、所需运营费用较高。 （4）综合分析 综上所述，土工管袋法适用于含水率很高、能够利用泵体输送、治理场地相对集中的场所，其产生的渗滤液量大，造成运行能耗和处理成本偏高，而本项目为河道清淤，凤台县西淝河常年河水流动，沿岸堆积散落大量废渣等固体废物，河内淤积物主要为河堤水土流失的泥沙、卵石及废渣，不同于湖泊内软质淤泥层，因此自然干化法更适用于本项目底泥，且具有运行可靠、运行能耗和处理成本较低、可重复利用，经济性较好，因此本项目拟采用自然干化法进行底泥脱水处理。凤台县西淝河沿线大部分为农田和荒地，可以选择一块场地作为淤泥自然干化的场地。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 （1）主体功能区规划 根据《安徽省主体功能区规划》，凤台县属于国家农产品主产区淮北平原主产区，本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等生态敏感区。 （2）生态红线 本项目河道清淤所在河段为西淝河河道凤台县钱庙段（大贺路桥上游500米～上游汤店村），临时底泥干化场位于淮南市凤台县桂集镇，根据淮南市生态红线图和凤台县自然资源和规划局明确，项目不涉及生态红线。（见附件4） 本项目与生态红线的位置关系图见附图4。 （3）生态功能区现状 本项目位于西淝河河道凤台县钱庙段和淮南市凤台县桂集镇，依据安徽省生态功能区划，项目所在区域属于I沿淮北平原生态区—I3淮河中下游湿地与农业生态功能区—I3-3淮南农业与城镇生态功能区。本项目与安徽省生态功能区划图的位置关系见附图8。 本功能区位于淮河中游，包括淮南市全部，北岸的凤台县中南部及颍上县东南部，南岸的长丰东北角、定远县西北角以及凤阳县西部和怀远县西南角的少数乡镇，面积2098.0km2。本区气候属亚热带湿润气候与暖温带半湿润气候过渡地带，日照充足，雨量适中，四季分明，年均无霜期220天，年均温度15.3℃，年平均降水量965mm，年蒸发量1600mm。本区地貌有以平原为主，丘岗嵌于其中，海拔最高处为241m。本区工矿与城镇密集，主要为安徽省重要工业城市淮南市，本区煤炭远景储量444×108t，探明储量145×108t，是全国十大煤田之一，占安徽省储量的63%，且煤质好，煤种多。 本生态功能区内潴育水稻土、黄潮土和黄褐土广泛分布，在丘岗区有石灰岩土分布，部分地区裸岩出露，石材开采盛行。耕作制度多为一年两熟为主，主要农作物有水稻、小麦等，经济作物有油菜、花生等。丘岗地区分布有地带性天然次生林，主要包括暖温带落叶阔叶林、暖温带针叶林和北亚热带针叶林等。 该生态功能区的煤炭资源已进行了大规模开采，采空后塌陷区已成为区主要生态环境问题之一。由于农业生产所需要的水热土等条件相对较好，本区也是重要的农业生产区，但容易受洪涝等灾害干扰。本区东南部的高塘湖以及沿淮分布的焦岗湖、蓝峰湖、上下六坊堤、石姚段、汤渔湖和洛河洼均是淮河流域重要的洪水调蓄功能区。在发展农业、采矿业和城镇建设过程中，进行矿区生态保护与恢复，加强采石管理与城镇污染治理，协调洪水调蓄与农业生产关系是该区生态建设的重要内容。 （4）土地利用现状 项目底泥干化场位于淮南市凤台县桂集镇，临时用地面积为60458.2m2，用地时间预计为1年，系租用淮南市凤台县桂集镇的土地作为本项目的临时建设用地，区域土地涉及住宅用地、旱地、采矿用地、水工建筑用地、沟渠和坑塘水面等。本项目依托的底泥干化场现场已经无建筑物，本项目无需拆迁。详见下图。 表3-1 临时用地土地利用现状结构表 序号 名称 临时占地面积（m2） 具体占地类型及面积（m2） 1 底泥干化场 60458.2 沟渠 800.8 坑塘水面 3920.9 旱地 12034.2 水工建筑用地 3456.8 采矿用地 434.2 住宅用地 39811.3 合计 / 60458.2 图3-1 底泥干化场现场照片 （5）生态环境现状 1）土壤、植被类型及野生动植物 项目区地处淮河中游，地势平坦。由滩地、岗地伸向平原中心，一般分布着黄棕壤和水稻土。土层厚度约为30cm。根据现场调查并结合现有的资料，运用景观法（即以植被作为主导因素），并结合土壤、地貌等因子进行综合分析后对土地进行分类，将土地利用格局的拼块类型分为林地、灌草地、耕地、水域和建设用地五种类型。 项目区植被类型属华北区系，但具有南北过渡性的特点。区内地带性植被为落叶阔叶树种，种类比较单一，主要有刺槐、白杨等材林以及梨、苹果、紫穗槐、白蜡条等果木和经济树种，滨河湖沼泽地带尚有芦苇、蒲草等。引进的南方树种以水杉生长比较好，毛竹虽能成活，但长势不佳。土地构成以耕地为主，占总土地面积的60%以上，农田植被覆盖面积大，旱作物主要有小麦、油菜、大豆、高粱、玉米、花生、甘薯等，滨河湖洼地及河间平原有水稻分布，项目区现状林草覆盖率为16.7%。 根据现场调查，本工程涉及区域植被主要为农作物、绿化植被和行道树，沿线分布少量林木、主要为杨树及灌木等。 项目区生态系统以农田生态系统占绝对优势的人工生态系统为主体，自然生态系统仅有少量受人工影响的河流生态，生态系统组成与结构比较简单，野生动物种类比较贫乏，多为田间野生动物种群。 项目所在地区由于人类活动和生态环境的改变，树木草丛之间早已没有大型野生动物，仅有鸟类、鼠类、蛙类小型动物以及各种昆虫等。随着人类的农业开发，项目所在区域的自然生态系统早已被人工农业生态环境所替代。 综上所述，项目未穿越自然保护区和森林公园。项目评价区域内人口分散，部分密集，沿线未发现珍稀、濒危植物，未见挂牌名木古树，沿线未发现珍稀、濒危动物，陆生动物以家禽、家畜为主。 2）水生生态现状 西淝河水生生态环境资料主要结合历史资料和《引江济淮工程环境影响报告书》。 ①水生生境特点 西淝河介于颍、涡及芡、泥黑河流域之间，全长178km。新中国成立以前自河南太康县马厂集的清水河为上源，1951年冬河道治理时，在亳县王河口筑堵坝，将清水河来水分别从油河、洺河向东经漳河引入涡河。1971年开挖茨淮新河，1976年将西淝河在阚疃集截断，阚疃集以上称西淝河上段，阚疃集以下称西淝河下段。 西淝河上段直接向茨淮新河排水，改属茨淮新河水系，河道平缓。西淝河下段向淮河排水，河道弯曲，地形低洼，下游形成天然湖泊花家湖，为防止淮河干流洪水倒灌，1951年修建西淝河口防洪闸（老西淝闸）；1974年，又于老闸北250m处新建新西淝闸。 ②浮游植物 2017年四季共鉴定出西淝河浮游植物177种，隶属于8门80属。其中，绿藻门种类数最多，共31属71种，占总种类数的40.11%；硅藻门种类数次之，共19属54种，占总种类数的30.51%；蓝藻门共16属27种，占总种类数的15.25%；裸藻门共5属15种，占总种类数的8.47%；黄藻门共4属4种，占总种类数的2.26%；隐藻门共2属3种，占总种类数的1.69%；金藻门共2属2种，占总种类数的1.13%；甲藻门种类最少，只有1属1种，占总种类数的0.56%。 ③底栖动物现状 西淝河共采集到底栖动物19种，其中软体动物8种，寡毛类4种、摇蚊类5种、 其它2种。种类组成上软体动物占比例最大，其中优势种为方形环棱螺、中华圆田螺、椭圆萝卜螺和小摇蚊属一种。 ④水生维管束植物现状 西淝河主要水生维管束植物丛群类型为芦苇群丛、喜旱莲子草群丛、荸荠群丛、莕菜+水鳖群丛、细果野菱群丛，伴生种为香蒲、稗子、菰、苦草、竹叶眼子菜、紫萍、浮萍、细果野菱、水鳖、莕菜、菱、苦草、竹叶眼子菜、黑藻、菹草、角果藻。 ⑤鱼类资源 西淝河共采集到鱼类4目5科13种，其中鲤形目9种，鲇形目3种，合鳃鱼目1种。2015年西淝河渔获物统计主要为鲤、鲢、鲫、鲇、达氏鲌、翘嘴鲌、中华鳑鲏、高体鳑鲏、黄颡鱼、瓦氏黄颡鱼、花䱻、泥鳅、黄鳝，调查到的渔获物中，小型鱼类较多，鱼类个体普遍偏小。平均超过600g的种类仅有鲢1种。渔获物中各种鱼类年龄普遍偏小，基本在3龄以下，鲜有4龄以上的个体。 ⑥鱼类重要生境 中国科学院南京地理研究所1982~1983年对淮河干流产粘沉性卵鱼类产卵场调查显示，共监测到正阳关、峡山口、怀远、蚌埠和五河5处产卵场。2015年调查在正阳关、凤台、蚌埠、五河设四个监测点，调查期间共监测到正阳关、峡山口、五河三处产卵场，产卵种类多为“ 四大家鱼” 中的草鱼、鲢、鳙，以及翘嘴鲌、拟尖头鲌和一些小型鱼类，未监测到青鱼产卵行为。其中五河产卵场是目前淮河较大的家鱼产卵场；怀洪新河（淮河支流） 渔民在汛期曾捕到成熟的鲢、鳙，可能有家鱼产卵场的存在；凤台监测点未检测到产卵行为。同时根据凤台县农业局的确认，西淝河（钱庙段）不涉及鱼类产卵场、索饵场与越冬场。 2、环境空气质量现状 2.1基本污染物环境质量现状 2021年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为8微克/立方米、23微克/立方米、71微克/立方米、42微克/立方米、0.9毫克/立方米和162微克/立方米，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、臭氧（O3）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.01倍、0.01倍和0.20倍。市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度分别较上年减少20.0%、17.9%、6.6%、12.5%、18.2%；臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度较上年增加1.3%。 项目所在区域空气质量现状评价见下表。 表3-2 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg/m3） 标准值 （μg/m3） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 达标 NO2 年平均质量浓度 23 40 达标 PM10 年平均质量浓度 71 70 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 42 35 不达标 CO 第95百分位数日平均质量浓度 900 4000 达标 O3 第90百分位数日最大8h平均质量浓度 162 160 不达标 综上所述，2021年淮南市PM10年均质量浓度和PM2.5、O3年均质量浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域属于不达标区。 淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，为确保淮南市大气污染防治工作有效推进，严格落实《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》等工作文件，淮南市通过集中专项整治“小散乱污”企业、企业清洁生产技术改造、小锅炉升级改造、燃煤机组超低排放改造，整治散装物料堆场，督促企业完成挥发性有机物整改任务，强化建筑施工扬尘监管，加强道路扬尘清理、责令餐饮油烟单位安装油烟净化装置，取缔室外露天烧烤点，开展秸秆禁烧，淘汰黄标车，禁限放烟花爆竹等措施改善环境空气质量。 2.2其他污染物环境质量现状 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中相关规定：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本项目属于河道生态清淤工程，主要对河道进行清淤疏浚，监测因子为NH3、H2S。委托安徽尚德谱检测科技有限责任公司监测，监测时间为2022年2月20日～2月22日。补充监测点位基本信息见表3-3，监测点位图见附图9-1。 表3-3 其他污染物补充监测点位基本信息 编号 监测点名称 相对方位 距本项目距离（m） 监测因子 监测时段 备注 G1 底泥干化场 —— —— NH3、H2S 02时，08时，14时，20时4个小时浓度值 项目区 G2 崔庄 S 35 下风向 G3 候洼村 S 350 下风向 监测结果见下表。 表3-4 大气环境现状监测及评价结果 监测点位 污染物 平均时间 评价标准（μg/m3） 监测浓度范围（μg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 底泥干化场 NH3 小时 200 ND / 0 达标 H2S 10 ND / 0 达标 崔庄 NH3 200 ND / 0 达标 H2S 10 ND / 0 达标 候洼村 NH3 200 ND / 0 达标 H2S 10 ND / 0 达标 备注：“ND”表示检测结果低于方法检出限。 由上表可知，监测期间，NH3、H2S监测浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 2、地表水环境质量现状 本项目引用《2021年淮南市环境质量状况公报》内容。2021年，全市地表水26个监测断面（点位）中Ⅰ-Ⅲ类水质比例为76.9%，无劣Ⅴ类水质，总体水质状况为良好。比上年增加0.7个百分点，水质状况保持良好。 （1）河流 市辖淮河干流及其支流22个监测断面中Ⅰ-Ⅲ类水质比例为 86.4%，无劣Ⅴ类水质，总体水质良好。与2020年相比水质比例增加5.2个百分点，水质状况保持良好。出境断面新城口和入境断面鲁台孜水质评价指标年平均浓度值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 主要超标断面为永幸河入淮口断面、架河入淮口和南中心沟河口断面，水质均劣于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，为Ⅳ类水质，主要污染物为化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷。 （2）湖泊 全市湖泊4个监测点位Ⅰ-Ⅲ类水质比例25%，无劣Ⅴ类水质，总体水质轻度污染，与上年相比无明显变化。主要污染物为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。 2021年，瓦埠湖点位水质评价指标年平均浓度值符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，综合营养状态为轻度富营养；高塘湖、焦岗湖和安丰塘点位水质评价指标年平均浓度值均劣于Ⅲ类标准，符合Ⅳ类标准，主要污染物为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数，综合营养状态均为轻度富营养。 3、声环境质量现状 本次评价针对凤台县西淝河钱庙段沿线敏感点布设4处噪声监测点，在底泥干化场四周布设4个监测点；安徽尚德谱检测技术有限责任公司于2022年2月20日～2月21日对各监测点进行了现状监测，监测结果见表3-5所示，监测点位图见附图9-2。 表3-5 项目区域声环境监测结果 单位： dB(A) 编号 监测点位 2022年03月8日 2022年03月9日 昼间Leq 夜间Leq 昼间Leq 夜间Leq N1 杨村 53 43 52 41 N2 方庄 52 42 53 42 N3 崔庄 51 42 52 43 N4 汤店村 53 43 53 42 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准 55 45 55 45 编号 监测点位 2022年02月20日 2022年02月21日 昼间Leq 夜间Leq 昼间Leq 夜间Leq N5 底泥干化场东厂界 53 44 53 44 N6 底泥干化场南厂界 53 43 52 43 N7 底泥干化场西厂界 54 42 52 44 N8 底泥干化场北厂界 52 44 54 42 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准 55 45 55 45 根据监测结果可知，项目沿线敏感点和底泥干化场区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 4、底泥环境现状 本次评价在西淝河钱庙段部分河段共布设5处底泥采样点，采样点位置见表3-6和附图9-1。 表3-6 底泥环境质量现状监测点位 编号 监测点名称 监测因子 监测频次 1# 西淝河杨村段 pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 采样一天，监测一次 2# 西淝河崔庄段 3# 西淝河汤店村段 4# 西淝河方庄段 5# 西淝河瓦寺村段 具体监测结果见下表3-7。 表3-7 底泥现状监测结果 单位：mg/kg 监测点位 1#西淝河杨村段 2#西淝河崔庄段 3#西淝河汤店村段 4#西淝河方庄段 5#西淝河瓦寺村段 监测日期：2022年3月7日 分 析 项 目 pH（无量纲） 7.37 7.25 7.29 7.38 7.06 铜（mg/kg） 51 42 53 46 59 锌（mg/kg） 47 41 50 56 45 铅（mg/kg） 33.5 28.2 31.7 35.9 30.6 铬（mg/kg） 44 50 47 45 53 镍（mg/kg） 55 46 39 49 52 砷（mg/kg） 5.02 4.68 5.44 6.03 4.93 汞（mg/kg） 0.315 0.405 0.333 0.343 0.409 镉（mg/kg） 0.18 0.21 0.15 0.31 0.29 由于我国相关水体沉积物污染判定标准缺失，可以参照我国目前已经颁布执行的其他相关联标准，本次评价参照的我国现行的相关标准见下表： 表3-8 底泥重金属评价参照标准 单位：（mg/kg） 污染物项目 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值 （6.5＜pH≤7.5，水田） 镉 0.6 汞 0.6 砷 25 铅 140 铬 300 铜 100 镍 100 锌 250 根据监测结果对标后可知： 以《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地（水田）土壤污染风险筛选值为参照标准，西淝河取样的5个断面底泥环境质量现状能够满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。 5、土壤环境质量现状 在项目（底泥干化场）临时占地区域设置监测点位，布设3个表层样（表层样应在0-0.2m取一个样）。具体监测点位见表3-9和附图9-2。根据凤台县桂集镇土地利用总体规划，本项目底泥干化场规划为一般农用地，后期施工结束后场地复垦，土地类型为旱地，因此监测因子和标准对照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中农用地（其他）土壤污染风险筛选值。 表3-9 土壤监测点位一览表 编号 监测点坐标 采样深度（m） 布点类型 监测因子 监测频次 备注 经度 纬度 S1 116.54952407 32.76837051 0~0.2m 表层样点 pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 采样一天，监测一次 占地范围内 S2 116.54778600 32.76950777 0~0.2m S3 116.54862821 32.77041972 0~0.2m 占地范围外 本项目土壤环境质量现状监测结果见表3-10。 表3-10 土壤环境质量现状监测结果 单位：mg/kg 采样时间 2022.2.20 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值 检测点位 S1 S2 S3 0~0.2m 0~0.2m 0~0.2m pH（无量纲） 7.52 7.53 7.55 pH＞7.5 重金属 镉 0.21 0.24 0.25 其他 0.6 汞 1.06 0.983 1.03 其他 3.4 砷 1.24 1.33 1.29 其他 25 铜 19 22 26 其他 100 铅 13 15 19 其他 170 铬 12 11 14 其他 250 锌 28 26 24 300 镍 10 16 12 190 注：农用地土地类型为旱地。 根据监测结果对标后可知，项目区（底泥干化场）土壤环境质量现状能够满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 西淝河穿凤台县而过，属于境内重要河流之一，长期以来，上游植被破坏、水土流失加剧，随着河道两岸开发建设工程的推进，局部水系空间被侵占，特别是下游建闸以后，河床淤塞，过流断面较窄，影响排水能力。 |
| 生态环境保护目标 | 1、项目评价范围 （1）生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态环境（HJ 19-2011）》中的有关规定及踏勘资料：①项目河道清淤长度为8.073km，小于50km；项目总占地面积为5250000m2，小于20km2；②项目属于一般区域，评价范围内无特殊生态敏感区和重要生态敏感区。 综上，本项目生态影响评价为三级，考虑项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，生态环境评价工作范围考虑为边界外100m。 （2）大气：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目重点关注占地范围及边界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 （3）地表水：本项目施工废水沉淀后回用，生活污水依托现有生活污水处理设施（经化粪池处理后清掏农用，不外排），项目无营运期，因此，本次项目不对地表水进行评价。 （4）声环境：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，主要调查场界外周边50m范围内声环境保护目标。 （5）土壤、地下水：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目所在区域可以不开展土壤、地下水环境质量调查，项目评价范围主要为项目占地范围。明确场界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （6）环境风险：对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目不涉及风险物质，因此不开展环境风险影响评价。 2、环境保护目标 项目周边的环境保护目标详见表3-11和附图10。 表3-11 主要环境保护目标一览表 类别 保护目标 坐标/ 经纬度 保护对象 保护内容 环境功能区 方位 相对最近距离 （m） 环境空气 河道清淤工程 汤店子 116.38114°E, 32.90379°N 约150人 居民 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 N 343 汤店村 116.37751°E, 32.90418°N 约80人 N 281 黄前湾 116.37447°E, 32.90353°N 约50人 N 278 候洼村 116.39453°E, 32.84903°N 约20人 S 350 杨村 116.41096°E, 32.85967°N 约300人 E 126 楼根低 116.39762°E, 32.85933°N 约20人 N 150 方庄 116.38693°E, 32.86006°N 约60人 N 166 庙湾 116.38756°E, 32.87087°N 约150人 N 229 崔庄 116.38715°E, 32.87673°N 约100人 N 35 苏后圩孜 116.39022°E, 32.87811°N 约200人 N 211 底泥干化场 陶刘 116.62337°E, 32.79220°N 约20人 NE 166 余庄 116.62337°E, 32.79220°N 约30人 NE 395 福镇村 116.62337°E, 32.79220°N 约30人 E 340 地表水、生态 西淝河 / 河流 水质和水生态平衡 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 项目区域内 / 声环境 河道清淤工程 崔庄 116.38715°E, 32.87673°N 约100人 居民 《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准 N 35 杨村 116.41096°E, 32.85967°N 约300人 E 126 楼根低 116.39762°E, 32.85933°N 约20人 N 150 方庄 116.38693°E, 32.86006°N 约60人 N 166 底泥干化场 陶刘 116.62337°E, 32.79220°N 约20人 NE 166 地下水 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 3、项目与饮用水水源保护区、取水口位置关系 （1）凤台县桂集水厂基本情况 凤台县桂集水厂位于桂集镇，由双水源供水，分别为西淝河 （取水口N: 32.729667，E: 116.564710）和取水池（取水口N: 32.751859，E: 116.588307)，供水规模5000m3/d。取水口基本参数见下表。 表3-12 凤台县桂集水厂基本参数 乡镇名称 供水厂名称 供水量(m3/d) 取水口数量 取水类型 取水口经纬度 桂集镇 凤台县桂集水厂 5000 2 地表水 西淝河(N: 32.729667，E: 116.564710) 地表水 取水池(N:32.751859，E: 116.588307) （2）新集水厂基本情况 凤台县凤饮饮水工程投资建设有限公司新集水厂位于新集镇，取水口位于西淝河(N:32.722686，E: 116.569468)，供水规模2000m3/d。取水口基本参数见下表。 表3-13 新集水厂取水口及设施基本参数 乡镇名称 供水厂名称 供水量(m3/d) 取水口数量 取水类型 取水口经纬度 新集镇 凤台县凤饮饮水工程投资建设有限公司新集水厂 2000 1 地表水 N:32.722686 E:116.569468 根据工程布置及施工方案，西淝河河道凤台县钱庙段疏浚施工区位于凤台县桂集水厂取水口上游12700m，凤台县新集水厂取水口上游12900m。 根据《关于〈凤台县农村地表水饮用水水源保护区划分技术报告〉的批复》（凤政秘[2020]67号），凤台县桂集水厂和凤台县新集水厂地表水饮用水水源保护区仅划分一级保护区范围，无二级保护区范围；地表水饮用水水源一级保护区水域范围为“水域长度为取水口上游1000米至下游1000米；水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域”，陆域范围为“一级保护区水域边界陆域纵深不小于50米，且不超过河道两岸大堤间的陆域范围”。综上，本项目不涉及饮用水水源保护区。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）大气环境质量标准 环境空气质量现状评价区域内常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单；NH3、H2S参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。见表3-14。 表3-14 环境空气质量标准 污染物 浓度限值（µg/Nm3） 标准来源 年平均 日平均 1小时平均 一次 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 SO2 60 150 500 — NO2 40 80 200 — PM10 70 150 — — PM2.5 35 75 — — CO — 4 10 — O3 — 160（8h平均） 200 — NH3 — — 200 — 大气环境影响评价导则HJ 2.2—2018 附录D H2S — — 10 — （2）水环境质量标准 项目所在地地表水西淝河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 表3-15 地表水环境质量标准（部分） （mg/L，pH值除外） 项目 pH COD BOD5 氨氮 石油类 III类 6～9 20 4 1.0 0.05 （3）声环境质量标准 项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准；沿线1类声环境功能区航道边界线外50m内区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，50m外执行1类标准，详见下表。 表3-16 声环境质量标准 标准级（类）别 标准限值[dB（A）] 标准来源 昼间 夜间 1类 55 45 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 4a类 70 55 2、污染物排放标准 （1）大气污染物 施工扬尘控制按照《淮南市建筑施工扬尘防治工作标准》执行，施工扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1中二级标准。 表3-17 大气污染物排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 表3-18 恶臭污染物厂界无组织排放标准 mg/m3 污染物 无组织排放监控浓度限值 标准来源 氨 1.5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准 硫化氢 0.06 臭气浓度 20（无量纲） （2）废水 建设项目施工期生活污水依托当地居民现有的排水设施（经化粪池处理后清掏农用），不外排；施工废水经沉淀处理后回用于机械冲洗、道路和施工场地洒水等，不外排；底泥干化场的底泥尾水经沉淀处理后先排入西淝河北侧塌陷坑进一步沉淀，然后溢流排入西淝河。 （3）噪声 本项目无营运期。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中相关规定。 表3-19 建筑施工场界环境噪声排放限值 dB（A） 昼间 夜间 70 55 注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15 dB（A）。 （4）固体废弃物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关规定。 |
| 其他 | 本项目属于河道生态清淤工程，不涉及营运期相关内容，项目完成后无“三废”排放，故本项目不涉及总量控制问题。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 一、 对土地利用的影响 本项目为河道清淤工程，项目占地不涉及永久占地，临时占地主要为项目施工河段、底泥临时干化场等，临时占地面积为60458.2m2。临时占地的影响主要是施工期对地表植被的破坏。项目应加强施工期的管理严禁随意扩大占压面积；在施工结束后及时进行场地的清理和平整，并进行土地复垦，临时占地范围内植被覆盖率能够逐渐恢复。因此，项目临时占地的影响是短暂的。 二、对陆生生态的影响 1、对沿线植被的影响 项目施工区域均为河道水域，不改变沿线占地类型，施工对沿线植被影响不大，主要为临时占地对植被的影响。本工程临时占地主要为底泥干化场，现状占地类型包括住宅用地、旱地、采矿用地、水工建筑用地、沟渠和坑塘水面等。在工程施工结束后，将对临时占地进行复垦。临时用地对植被的影响是暂时的，随着后期工程的实施，地表植被覆盖将在较大程度上得以恢复。 2、对两栖、爬行动物的影响 本工程实施过程中，河道疏浚工程将使一部分水生生境遭到破坏，而且流域畅通之后改善水文环境，两栖、爬行动物的栖息环境将发生改变，一定程度上影响两栖、爬行动物的繁殖活动。根据调查资料显示，两栖类主要栖息于坑塘、河湖周边等区域，工程施工占地将导致其部分生境的损失，影响区域主要为工程疏浚沿线、排泥区，呈线状和点状干扰。爬行类的栖息地相对稳定，在施工期，工程施工占用其栖息地，将迫使其向周边生境迁移；周边区域人为开发历史较长，生境同质性较高，爬行类动物的种类和数量均较少，大多为常见种类，工程占地对其种群大小影响十分有限。在施工结束后，随着干扰的消失，部分生境将得以恢复。 3、对鸟类的影响 项目施工区沿岸，鸟类动物种类稀少，主要为麻雀、喜鹊等部分鸟类，没有珍稀保护动物。施工期间，施工噪声会对这些野生动物产生惊吓，施工占地也会侵占一些野生动物的栖息地。但由于鸟类具有较强的迁移能力，且生境广泛，它们会迅速转移到较远的地方，工程对动物影响是暂时的。在工程施工结束后，部分生境 （如临时占地区域）将逐渐恢复。因此，工程施工占地对评价区内鸟类的栖息影响较为有限。 4、对哺乳动物的影响 项目施工过程产生的噪声污染和粉尘等会对兽类的生存和活动产生一定的负面影响，项目沿线人为开发历史较长，生境同质性较高，小型哺乳类动物的种类和数量均较少，大多为常见种类，大型兽类较少，且无濒危物种。哺乳动物主要为田鼠、食虫类等常见小型兽类，它们适应能力较强，可以向周边生境迁移，因此工程建设对兽类影响程度较小。 三、对水生生态的影响 本项目水下疏浚主要采用挖泥船施工（绞吸式环保挖泥船），挖泥船疏挖扰动开挖区，导致河流施工区域悬浮物含量增加，河道内水流较快，悬浮物扩散较快，对河流下游区域浮游生物、底栖生物、水生植物、鱼类等栖息环境产生严重影响，但其影响时段相对较短。河道清淤疏挖施工过程中，河流中的大部分浮游动植物将被清除出去，现有水生生物量将有所减少；底泥中的大部分底栖生物将随着底泥被清除出去，其生存环境将由于河底底质开挖而得到破坏。 同时，底质开挖将导致开挖区域底栖生物和水生植物附着基质短期内直接损失，疏挖后原河床底质将全部被新基质代替，河道中水陆交汇的沿岸带面积将减少，底栖和水生维管束植物栖息基质将减少。 疏挖排泥区主要布置在河道疏挖区沿岸，排泥区废水含沙量、无机盐含量均较高，若排泥废水直接向附近水体排放，将导致局部水体水质恶化，对水生生物栖息产生不利影响，需经处理后排放，以减缓对水生生境的影响。 西淝河疏挖工程施工主要为水下疏浚。现状条件下，受闸站控制西淝河河道内水量充足，河道水体深度较浅，河道两侧及河岸滩地是沉水植物和挺水植物适宜的栖息环境，疏挖施工过程将使其栖息生境受到明显影响，同时受施工扰动影响，河道内局部区段水体悬浮物增加将对水生生物栖息环境产生短时不利影响。 1、对浮游生物多样性的影响 挖泥船施工过程中，扰动水体底质，导致施工点周边水域悬浮物浓度急剧增加，水体透明度下降，浮游植物光合作用受影响，其生长和繁殖活动将减弱，继而导致其生物量下降；当施工段推移后，原施工区短期内底质中营养盐释放，悬浮物沉降，透明度增加，使周边水体生产力提高，浮游植物生物量将增加。浮游动物主要以浮游植物为食，其种群资源量变动趋势将与浮游植物变动趋势基本相近。 2、对底栖生物和水生植物多样性的影响 河道疏挖过程将导致底栖生物和水生维管束植物的直接损失，现状条件下，河道水体受航运等人为影响较小，河道近岸区域生境相对稳定，水深适宜、水位周期节律变化小，沉水植物分布范围广泛，工程施工将导致该部分水生植物直接损失，但工程实施后，不硬化护岸，土壤质河道条件仍存在，工程逐段实施，经过一段时间恢复，施工河道总体仍将保持一定数量的维管束植物和底栖生物，满足施工区段鱼类摄食栖息需求。 3、对鱼类多样性的影响 河道疏挖的影响主要表现为由于河底沉积物的挖掘，导致对施工区底质的鱼类生境的改变，从而在一定程度上破坏底栖习性水生生物如鲤、鲫等的栖息地，并导致鱼类饵料生物的减少；机械的搅动会引起河底沉积污染物的释放，致使水质“肥化”，这会导致部分浮游生物、藻类的大量增生，消耗水中的溶解氧，造成水体缺氧，影响鱼类的生存。施工区周边鱼类将主动回避工程影响区，由于工程施工范围有限，且施工区附近存在类似的生境条件，通过调整施工时间等措施，可以把影响降到较低的水平。 四、水土流失对水环境的影响 施工期间产生的建筑垃圾、弃土，在排水或降雨作用下随地表径流携带大量污染物和悬浮颗粒物，流到附近水体。一般认为，在大暴雨条件下，地表径流可冲走90%的地表颗粒物，促使河道淤积，造成水流不畅、水质恶化。因此，施工方应修建必要的截水导流设施和处理设施，这部分污水污染物主要为SS，收集经沉淀池处理，最大限度降低对水环境的影响。 五、污染影响分析 1、大气环境影响分析 施工期的废气主要为施工扬尘、施工机械产生的废气以及清淤臭气。 （1）施工扬尘 1）风力扬尘 在气候干燥又有风的情况下，河道治理过程中开挖土方、土方以及施工建材堆放等情况下会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 式中：Q — 起尘量，kg/t·a； V50 — 距地面50m处风速，m/s； V0 — 起尘风速，m/s； W — 尘粒的含水率，%。 由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随扬尘粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此，当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 2）运输扬尘 施工期扬尘的另一个主要原因土石方、建材运输过程中车辆运行产生的粉尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面扬尘量，kg/m2。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量如下表所示。 表4-1 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 P（kg/m2） 车速（km/h） 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 5 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593 10 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186 15 0.0850 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 0.4778 20 0.1133 0.1905 0.2583 0.3204 0.3788 0.6371 由上表可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。 抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20~50m范围。 表4-2 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离 5m 20m 50m 100m TSP小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 3）影响分析 扬尘的主要污染因子为TSP，通过类比分析，在一般气象条件下，平均风速2.3m/s时，有下列结果： ①工地内TSP浓度为上风向对照点的1.5～2.3倍； ②建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m，被影响的地区的TSP深度平均值为490µg/m3左右，相当于大气质量标准的1.6倍； ③围挡对减少施工扬尘对环境的污染有一定的作用，当风速为2.3m/s时，可使影响距离缩短45%左右。 ④一般施工扬尘最大影响距离约150～300m之间。在静风情况下，运输扬尘污染主要在车行道以外20m的区域，在10m内污染浓度最高，80m以外一般不受运输扬尘影响。 在施工期间，建设单位应切实加强对施工现场的管理，并采取相应的降尘措施，则施工过程中产生的扬尘对周边环境保护目标影响较小。 （2）汽车尾气 施工车辆（工程车）、施工机械（挖掘机）等一般均采用柴油为燃料，会产生CO、NOx 等尾气污染物，施工过程中燃油设备较多，产生一定量的燃油废气，属间断性排放，本项目施工区域地形开阔，空气流动条件较好，有利于废气的扩散，对环境的影响甚微。因此，施工机械和运输车辆排放的废气扩散迅速，加强设备及车辆的养护，其对周围空气环境影响小。 （3）清淤恶臭 恶臭强度是以臭味的嗅觉阙值为基准划分等级的。目前，我国把恶臭强度等级划分为6级，详见表4-3。限值标准一般相当于2.5~3.5级，超出该强度范围，即认为发生恶臭污染，需要采取防护措施。 表4-3 臭气强度分级表（日本环境厅） 强度分级 感觉强度描述 0 无气味 1 勉强感觉到气味（感觉阈值） 2 气味很弱但能分辨其性质（识别阈值） 3 很容易感觉到气味 4 强烈的气味 5 无法忍受的极强的气味 本次评价采用类比分析法，分析确定该项目的恶臭污染强度级别。参考国内其他地方清淤作业的一些数据经验（如广西南宁朝阳溪底泥环境影响评价结果、巢湖流域南淝河环境污染综合治理工程环境影响评价结果），其污染源恶臭级别调查分析见表4-4。 表4-4 底泥臭气强度影响距离 距离 臭气感觉强度 级别 岸边 有明显臭味 3级 岸边外30m 轻微 2级 岸边外50m 极微 1级 80m外 无 0级 由类比资料可知，河道清淤工程产生的恶臭强度一般为2-3级，无风条件下的影响范围约为30m，有风时下风向受影响的距离将略为增大，但均小于100m。 在参考同类工程项目的基础上，通过对项目区域进行现场调查可知，本项目在清淤过程中将会有一定的臭味，强度可达2~3级，但恶臭气体产生总量较小，加之向周围环境扩散，河道两侧30m外将仅有轻微臭味，恶臭强度约为2级左右，略低于恶臭强度的限值标准（2.5~3.5级）；50m外基本无气味。 本次河道清淤项目80m范围内无居民点，河道清淤过程中产生的恶臭会对周围居民产生一定的影响，但影响较小。因此施工单位拟采取以下措施： （1）清淤底泥必须及时外运；运输时间统一调度，以此可以有效减少对周边环境的影响。 （2）为避免底泥产生的恶臭对周边居民的影响，清淤应尽量避免夏季施工。 （3）运输淤泥车辆应尽量采用密闭斗车，同时应合理规划淤泥运输路线，避开主城区及上下班高峰时间，减少运输车辆道路停留时间。 （4）河道底泥清淤工作开始前施工单位通过提前告知附近居民关闭窗户，同时避免在大风天气下进行施工，运输工具进行遮盖，减少滞留时间。淤泥干化过程保持良好的通风状态，尽量避免使淤泥处于厌氧状态，可有效减少恶臭的产生，并且做到及时清运淤泥。底泥输入临时底泥干化场，对底泥干化场定期喷洒抑臭剂，能够降低臭气的释放量，有良好的除臭效果。因此，经采取相关措施后，同时加强底泥干化场的管理，切实做到各项环保措施落实到位的前提下，此清淤及干化过程中污泥产生的臭味对周围环境较小。 2、水环境影响分析 施工期水污染源主要为施工人员的生活污水、施工过程产生的废水及淤泥堆放所产生的底泥尾水。 （1）生活污水 施工期生活污水依托周边居民区现有生活污水处理系统处理。 （2）施工废水 施工废水主要包括车辆和施工设备的冲洗废水。施工废水的质和量是随机的，其产生量具有较大的不确定性，其主要污染物为SS、石油类，施工废水经隔油池、沉淀池简单处理之后全部回用车辆和设备的冲洗、道路以及施工场地洒水抑尘等。施工区设有施工机械停放场，需在机械停放场设置隔油池，减少机械冲洗废水对水体的影响。机械停放场四周布置排水沟，收集含油废水至隔油池，隔油池大小根据机械冲洗水量而定。本项目机械冲洗用水量少，废水排放量小，且呈间歇性排放，经上述方案处理后回用于机械冲洗、道路和施工场地洒水，沉淀池污泥定期清理。 （3）底泥尾水（排泥场退水） 由于疏浚底泥含水量很高，在堆放期间会产生退水，主要污染物为SS。通常情况下，疏浚底泥含水率在70%以上（疏浚底泥3678.91万m3，密度1.22t/m3，干物质1346.48万t），在排泥区堆放经自然干化，含水率可降至55%左右（密度1.56t/m3）。综上，疏浚底泥退水量为551.84万m3。考虑汛期（6月1日至8月31日）不施工，本工程施工时间250天，底泥尾水经沉淀处理后（处理达到地表水Ⅲ类标准）先排入西淝河北侧塌陷坑进一步沉淀，然后溢流排入西淝河。加强对排水口的水质监测，必要时采用絮凝沉淀的方式。 根据对本项目疏浚涉及区域底泥的监测结果分析，本工程疏浚区域底泥满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值有关限值要求，其底泥退水中基本不存在重金属溶出问题，因此不会对土壤和地下水造成影响，底泥干化场尾水中主要污染物是悬浮物。 在排泥区中间布置隔板，增加退水的水力停留时间，确保退水可以静置8h以上后排放；如出现经过沉淀的退水SS浓度超标，可适量投加絮凝剂；保证排泥管道畅通，泵工作正常，防止倒灌和泄漏。底泥临时干化场设置围挡，顶部需设置雨棚，防止雨水进入，同时，底泥干化场底泥堆放区、地面汇水沟、沉淀池底部及侧面均应采取硬化措施防渗。为防止底泥污染物随排泥场退水入渗地下水，对地下水产生影响，底泥干化场使用前应先进行防渗处理，底部采用40cm粘土作防渗层，防止余水及渗滤液下渗。 类比分析巢湖以往实施的疏浚工程，底泥堆场余水（采样点为吹填管口外15m 处流水）中SS浓度一般在1400mg/L左右，静置20～30分钟后余水中SS浓度约为 322mg/L左右，静置24小时后余水中SS浓度下降为51mg/L左右，底泥堆场余水经过自然沉淀后可去除大部份悬浮物。再添加适量絮凝剂，并增加排泥区水力停留时间后，正常工况下退水口SS浓度可降至70mg/L以下，满足《污水综合排放标准》一级标准要求，排放后不会对受纳水体水质带来较大影响。 3、疏浚扰动环境影响 本工程疏浚河道总长8.073km，施工过程中采用挖泥船（环保绞吸式挖泥船）施工作业，将扰动疏浚水体底泥，使局部区域水体浑浊度增加，原本吸附于底泥中的部分污染物随之释放到水体中，在一定范围内引起污染物浓度升高。 本工程所有疏浚底泥各监测指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。 根据施工组织设计，本工程河段疏浚过程中采用挖泥船（环保绞吸式挖泥船），将搅动水体底泥，使作业区域水体浑浊度增加，原本吸附于底泥中的部分污染物随之释放到水体中，在一定范围内会引起污染物浓度升高。据南京玄武湖清淤工程实测资料显示，湖水扰动程度一般时，水中SS浓度一般在350～500mg/L范围内波动；剧烈扰动时，水中SS浓度一般在1500~2000mg/L局部区域可超过3000mg/L；在剧烈搅动时，附近水域TP增加的浓度在1～1.8倍之间波动。可见，挖泥船绞刀在剧烈搅动时，水中SS、TN、TP浓度将超过本底值，引起局部水域水污染物浓度增加。但由于挖泥船作业区范围有限，搅动引起的污染物浓度增加仅限于附近小范围水体，一旦停止施工，污泥受沉降作用影响，水体中SS、TN、TP的浓度会逐渐恢复原有水平，不致引起水体大面积浑浊。单个挖泥船作业扰动区域较小，且影响时段均较短。因此，综合分析来看工程挖泥船搅动底泥引起的SS、TP、TN等污染物浓度增加影响范围有限。 经查阅《河湖清淤工程环境影响评价要点分析－以太湖输水主通道清淤工程为例》、《航道疏浚对环境的影响及措施》、《航道疏浚对水体水质影响的模拟研究》、 《挖泥船疏浚作业对环境影响的试验研究》、《航道疏浚对环境的影响与对策》等文献，目前绞吸式环保挖泥船是扰动最小的、最佳疏浚方式，基本可将底泥搅动影响范围控制在50～100m范围内。 4、噪声环境影响 在施工阶段，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染，根据各施工机械噪声源强可知，大部分施工机械在15m远处的噪声值均超过了施工阶段场界噪声限值。 单台施工机械噪声随距离的衰减计算公式如下： 式中：——距离声源r处的A声级，dB（A）； ——参考位置r0处的A声级，dB（A）； ——点声源的几何发散衰减，dB（A）； 主要施工机械的噪声随距离的衰减情况见下表4-3。 表4-3 主要施工机械（单台）噪声随距离的衰减变化 距离（m） 10 20 40 60 80 100 150 200 250 300 挖泥船 90 84 78 74 72 70 66 64 62 60 挖掘机 82 76 70 66 64 62 60 58 56 54 推土机 76 70 64 60 58 56 54 52 50 48 起重机 82 76 70 66 64 62 60 58 56 54 泵 82 76 70 66 64 62 60 58 56 54 上表表明，单台施工机械约在100-150m以外噪声值基本才能达到施工阶段场界噪声限值。施工期间，施工机械是组合使用的，噪声影响将比上表列出的要大。 5、固废环境影响分析 施工期固体废物主要是挖掘土方以及施工人员产生的生活垃圾、施工过程产生的工程垃圾。 （1）生活垃圾 项目施工期高峰时施工人员约50人，生活垃圾按0.5kg/人.d计，生活垃圾产生量约0.025t/d。生活垃圾不及时清运处理则会腐烂变质，吱声蚊虫苍蝇，产生恶臭，影响环境卫生。工程建设单位（或承包单位）应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活垃圾，收集后环卫部门清运。 （2）底泥 项目施工期将产生清淤底泥3678.91万m3，经临时底泥干化场（即排泥区）进行自然干化。考虑汛期（6月1日至8月31日）不施工，本工程施工时间按300天计，堆场占地面积45100m2，堆场淤泥堆放高度3m，淤泥一次性最大堆放量为11.275万m3，每天清运两次，则堆场足够消纳产生的清淤底泥，排泥区总容量是设计排泥量的1.3~2.7倍，可满足排泥处理量要求，含水率降至55%左右后运出。 根据设计单位提供的西淝河地质勘察资料，西淝河所在河流为自然河流，随着降雨量的变化，河水流速变化较大，地层为典型河床相沉积，具有明显的地层粒径分布，地层主要以淤泥、淤泥质土、黏性土、粉土以及细砂、中砂为主。在勘探深度范围内揭露的西淝河地层主要为第四系全新统人工填土（Q4ml）、第四系全新统湖积物（Q4h）、第四系全新统冲积物（Q4al）及第四系上更新统冲积物（Q3al）。具体土层结构见下表。 表4-4 西淝河勘测断面土层结构 断面 土层结构 田岗段 ③层粉质黏土（Q4al）：灰黄色，可塑，含铁锰氧化物，夹粉土薄层，局部呈软塑状。该层分布于整个场地，层厚1.20m，层底标高15.82m。 ③1层粉砂（Q4al）：褐色，稍密，饱和，含粉土，夹粉土薄层，摇震反应迅速，手握成团状。该层分布于局部场地，层厚2.10m，层底标高13.18m。 ④1层粉质黏土（Q4al）：灰黄色、灰褐色，硬塑，含铁锰氧化物，夹粉土薄层，局部呈可塑状。该层分布于大部分场地，层厚6.30m，层底标高6.88m。 ⑤层细砂（Q4al）：灰褐色、黄褐色，中密～密实，饱和，含粉土，夹粉土、黏性土薄层，局部段为粉砂，摇震反应迅速，手握成团状。该层分布于大部分场地，层厚9.90m，层底标高-3.02m。 ⑦层粉质黏土（Q4al）：黄褐色、灰黄色，硬塑，含铁氧化物，局部为黏土。该层分布于大部分场地，该层未揭穿，揭露最大层厚6.80m，揭露最深层底标高-9.82m。 田岗至李咀孜段 ②层淤泥质粉质黏土（Q4al）：灰黑色、灰色，流塑，含少量腐殖质、贝壳，有腥臭味，夹粉砂、粉土薄层，局部偏软塑。该层分布于西淝河河底，层厚1.40～3.10m，层底标高5.41～11.19m。 ③层粉质黏土（Q4al）：灰黄色，可塑，含铁锰氧化物，夹粉土薄层，局部呈软塑状。该层分布于整个场地，层厚4.40～8.30m，层底标高-0.19～6.79m。 ④1层粉质黏土（Q4al）：灰黄色、灰褐色，硬塑，含铁锰氧化物，夹粉土薄层，局部呈可塑状。该层分布于大部分场地，层厚11.40m，层底标高-11.59m。 ④2层粉土（Q4al）：黄褐色、黄色，稍密，湿，含粉砂，夹粉砂薄层。该层分布于大部分场地，层厚2.00～5.90m，层底标高-13.95～0.89m。 ⑤层细砂（Q4al）：灰褐色、黄褐色，中密～密实，饱和，含粉土，夹粉土、黏性土薄层，局部段为粉砂，摇震反应迅速，手握成团状。该层分布于大部分场地，层厚3.60～9.00m，层底标高-17.19～-6.21m。 ⑦层粉质黏土（Q4al）：黄褐色、灰黄色，硬塑，含铁氧化物，局部为黏土。该层分布于大部分场地，该层未揭穿，揭露最大层厚11.30m，揭露最深层底标高-22.59m。 单家岗段 ②层淤泥质粉质黏土（Qa4al）：灰黑色、灰色，流塑，含少量腐殖质、贝壳，有腥臭味，夹粉砂、粉土薄层，局部偏软塑。该层分布于西淝河河底，层厚1.00～2.50m，层底标高13.00～14.06m。 ③层粉质黏土（Q4al）：灰黄色，可塑，含铁锰氧化物，夹粉土薄层，局部呈软塑状。该层分布于整个场地，层厚 1.80～8.40m，层底标高 6.45～12.26m。 ③1层粉砂（Q4al）：褐色，稍密，饱和，含粉土，夹粉土薄层，摇震反应迅速，手握成团状。该层分布于局部场地，层厚4.00m，层底标高9.44m。 ④1层粉质黏土（Q4al）：灰黄色、灰褐色，硬塑，含铁锰氧化物，夹粉土薄层，局部呈可塑状。该层分布于大部分场地，层厚11.50～17.10m，层底标高-10.65～-2.06m。 ④2层粉土（Q 4al）：黄褐色、黄色，稍密，湿，含粉砂，夹粉砂薄层。该层分布于大部分场地，层厚4.40m，层底标高-13.25m。 ⑤层细砂（Q4al）：灰褐色、黄褐色，中密～密实，饱和，含粉土，夹粉土、黏性土薄层，局部段为粉砂，摇震反应迅速，手握成团状。该层分布于大部分场地，层厚6.20～15.20m，层底标高-24.05～-2.94m。 ⑦层粉质黏土（Q4al）：黄褐色、灰黄色，硬塑，含铁氧化物，局部为黏土。该层分布于大部分场地，该层未揭穿，揭露最大层厚2.50m，揭露最深层底标高-18.45m。 根据地质勘察数据，本工程西淝河钱庙段河道清淤含泥量较高的淤泥约为15%，大部分为含沙量较高的淤砂。干化后的淤泥常见用途主要有土地利用（例：回用于农田、绿化等）、建材利用（例：制砖）和工程利用（例：筑路）。本工程含泥量较高的淤泥作为围堰填筑和临时占地内的复垦覆土使用，含沙量较高的淤砂作为建筑材料使用或工程利用（若淤砂作为建筑材料使用，应按矿产资源法规要求，另行履行相关手续，按政府相关部门要求处置）。 综上所述，采取以上措施后，项目施工期间产生的固体废弃物均能得到妥善处置，施工期产生的固废对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为河道清淤项目，项目本身无营运期，项目建成后对环境的影响主要体现在有利的一面。 （1）河道治理对水体环境的影响 清淤疏浚工程实施后，内源释放得到抑制，并形成了较为全面的水生生态系统，提高了水体自净能力，水环境质量会得到较好的提升，净化水质，改善水环境。 （2）对水文情势的改善 本项目经过疏浚清淤后，流速增加，行洪能力明显加大，提高了河流的抗洪排涝能力。因此本工程对水文情势的影响是正面的。项目整治好，有利于促进城市建设，有利于改善城市环境。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 底泥临时干化场选址合理性分析： 底泥临时干化场位于淮南市凤台县桂集镇坝孜岗，底泥临时干化场工艺为自然干化，依靠下渗和蒸发降低底泥的含水量。经现场勘查，本工程的底泥干化场临时占地涉及住宅用地、旱地、采矿用地、水工建筑用地、沟渠和坑塘水面等，占地面积约60458.2m2。为防止底泥污染物随排泥场退水入渗地下水，对地下水产生影响，底泥干化场使用前应先进行防渗处理，底部采用40cm粘土作防渗层，防止余水及渗滤液下渗。 底泥干化场100m范围内无敏感目标，500m涉及的敏感点为陶刘、余庄和福镇村，距离最近的为166米外的陶刘，底泥干化场位于陶刘、余庄和福镇村的下风向；干化底泥的运输路线为底泥临时干化场→135乡道→023县道，底泥转运周期为1天两次，从底泥临时干化场运输到具备运输功能的等级公路（023县道）的距离约为1.3km，距离较短，可以尽量减少运输对沿线居民的影响。 同时，项目不涉及基本农田，干化后的底泥含沙量较高的作为建筑材料使用或工程利用（若淤砂作为建筑材料使用，应按矿产资源法规要求，另行履行相关手续，按政府相关部门要求处置），含泥量较高的淤泥可用于围堰填筑和临时占地内的复垦覆土。底泥干化产生的尾水通过增加退水的水力停留时间，确保退水可以静置8h以上后可就近排入临近的西淝河河道。因此评价认为底泥临时干化场选址基本合理。 底泥临时干化场依托合理性分析： 西淝河穿凤台县而过，属于境内重要河流之一，长期以来，上游植被破坏、水土流失加剧，随着河道两岸开发建设工程的推进，局部水系空间被侵占，特别是下游建闸以后，河床淤塞，过流断面较窄，影响排水能力。 本次总体工程共分为四段，①：西淝河河道桂集段（袁江路桥上游1100m～矿区铁路桥下游2000m），②：西淝河河道钱庙段（大贺路桥上游500米～上游汤店村），③：西淝河河道花家湖段（凤毛快速通道桥上游500米～铁路桥下游2000m），④：西淝河河道凤台县张集段（矿区铁路桥上游500m～大贺路桥下游1000m）。 本工程范围为西淝河河道凤台县张集段（矿区铁路桥上游500m～大贺路桥下游1000m），其中西淝河河道桂集段、西淝河河道钱庙段、西淝河河道凤台县张集段共用一个底泥临时干化场，底泥临时干化场位于淮南市凤台县桂集镇坝孜岗。西淝河河道花家湖段所用底泥干化厂位于淮南市凤台县刘集镇。 淮南市凤台县桂集镇坝孜岗的底泥干化场面积共为60458.2m2，其中底泥堆场的面积共为45100m2。西淝河河道桂集段（清淤量方1048.23万立方米）、西淝河河道钱庙段（3678.91万立方米）、西淝河河道凤台县张集段（3263.6万立方米），清淤量方共为7990.74万立方米。本项目施工工期按300天计，则每天堆场需要消纳26.64万立方米，每平米底泥干化场需要消纳5.91立方底泥。底泥每天转运两次，则底泥干化场的容积足够消纳河道淤泥产生的污泥。河道淤泥在绞吸船经过首次脱水，含水量和体积有所减小，然后运回底泥干化场，河道淤泥自然干化，堆场淤泥堆放高度3m，堆场围堰内、外坡均取1︰2，顶宽3m，围堰高度均为排泥高度加0.5m超高，围堰旱地填筑；设置2个退水口，采用围堰型式，通过开挖排水沟回流河道内，在排泥区中间布置隔板，增加退水的水力停留时间，确保退水可以静置8h以上后排放。即本项目所依托的底泥干化场的容量满足相关要求。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、生态环境保护措施 （一）陆生生态保护措施 1、陆生植物保护措施 通过对评价区的现场实地调查，并查阅有关资料，评价区无古树名木和陆生国家重点保护野生植物，其保护措施主要是减少陆生植被的破坏和降低水土流失。 （1）生态影响地避免措施 底泥干化场、施工便道等临时工程选址的环保要求如下： ①施工生活区和建材堆放场等临时用地应尽量在永久征地范围内使用。 ②为方便运输，施工便道临时工程应尽量利用原有乡村道路，施工运输车辆按照指定运输道路路线行驶，禁止加开新路肆意碾压草场，减少对地表植被的破坏；同时注意做好路面洒水等防尘工作，减少扬尘影响。临时用地应尽量缩短使用时间，用后及时恢复土地原来的功能，进行生态恢复或土地复垦。 ③应严格控制各类临时工程用地的数量，其面积不应大于设计给定的面积，禁止随意的超标占地。 ④施工进度安排应紧凑合理，尽量缩短施工工期和地表的裸露时间；施工期结束后，应及时恢复植被。 根据本工程特点，建议采取以下生态影响地避免措施： ①优化临时占地的布局和选址，减少占地和尽量选择闲置建设用地，采取“永临结合” 的方式，尽量减少对植被占用和植被扰动的影响，缩小水土流失的影响。 ②交通路线尽量选择已有的交通路线，临时交通用地利用现有村路及河边路。 （2）生态影响的消减措施 在施工前，施工单位必须划出保护线，禁止越界施工占地或砍伐林木、破坏耕地，尽量减少施工占地对耕地、防护林、堤外边滩草丛造成损失，防止工程施工过程中越界施工对防护林造成破坏。 为了防止施工占地表层土的损耗，要求将施工开挖地表面30cm厚的表层土剥离，进行留存。堆放地宜相对低凹、周围相对平缓，并设置排水设施。小范围堆放地，可用草袋、塑料薄膜或其他材料进行遮盖，避免雨水冲刷、流失损耗。 （3）生态影响的恢复和补偿措施 工程完工后，尽快对施工临时占地和等施工迹地进行植被恢复或复垦，对进行植被恢复的，树种应首选当地的种类，并注意使森林植被类型多样化，为动物的生存与繁衍提供多种栖息生境。 本次工程占地类型主要为拆迁后的住宅用地和耕地，现有植被主要为旱作物，工程占地会对现有植被进行破坏，造成生物量的减少，建设单位应进行生态补偿，及时恢复耕地。在工程施工结束后，将对临时占地进行复垦。 2、陆生动物保护措施 （1）生态影响的避让与减缓措施 ①提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，在施工时严禁对其进行猎捕，严禁施工人员和当地居民捕杀野生动物。 鸟类和兽类大多是早晨、黄昏或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午的噪声影响等。 （2）生态影响的恢复与补偿措施 工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，尤其是临时占地处，应尽快复耕复种，恢复临时占用耕地的生产力，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。 （3）生态管理等措施 施工期间，加强施工管理与监理，规范施工行为，尽量减少施工地及施工活动造成的植被损失，减少对野生动物栖息地的破坏。在工程建设和运行中应加强野生动物管理、保护，配备专业管理人员，确保工程施工期中各项野生动物保护政策法规的贯彻以及环保措施落实，负责组织、落实、监督本工程的野生动物保护措施；以确保工程环境保护目标的实现，野生动物的生存不受到威胁。 （4）加强宣传教育 施工期间，以公告、宣传单、板报和会议等形式，加强对施工人员的环境保护宣传教育和保护野生动物常识的宣传，提高其环境保护意识。 （二）农田保护措施和土地复垦 1、施工阶段对土方的开挖，植被的破坏等问题，会加重水土流失，影响农业生产。必须加强施工阶段的水土保持措施，特别是在雨季施工时要有防护措施，尽量缩短工期和避开雨季施工等都是防止水土流失的有效措施。 2、施工结束后底泥干化场进行复垦。对于临时占地，在工程施工结束后，应根据其位置、地形条件等进行复垦。主要复垦措施如下： 工程临时用地复垦面积为60458.2m2，复垦的区域为临时底泥干化场。首先将底泥干化场中关于耕地的表层土剥离堆放一边，工程后采取措施使排泥区固结，再进行表面平整、表层土回填覆盖，并配套相应的农田水利设施和田间耕作道路等；对施工便道，应注意清除杂物，并在场地平整过程中掺入适量的作物秸秆或者农家肥增加土壤的有机质含量。 3、施工过程中临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。维持农业生态系统的结构组成、功能稳定性及其完整性。 （三）水生生态保护措施 加强宣传，强调合理有序施工，优化施工组织，同一施工段实行同向逐步推进施工，相邻施工段错开施工高峰期，避免同一工段出现大规模的会战施工。 1、疏浚扰动减缓措施 水下作业时，会造成底泥及水生生物群落的变化。工程疏浚工程量大，疏浚扰动环境影响主要通过加强挖泥船施工管理、采用先进疏浚设备等予以实现，主要措施如下： （1）选择技术力量强、施工管理过硬的施工单位，所选挖泥船应从环保角度选用污染扩散范围小、效率高、技术先进的施工工艺，并配置防止二次污染的防污屏、防污隔离幕墙，减少搅动产生的浑浊水体向四周扩散。施工过程中禁止挖泥船生活污水及垃圾直接排放，施工船舶配置油污舱或油盘收集含油废水。 （2）合理安排施工组织，疏浚期间减少对底泥的搅动，并采取防扩散和泄漏措 施，保证高浓度吸入，避免处于悬浮状态的污染物对周围水体造成污染。 （3）提高定位精度和开挖精度，尽量减少超挖量，减轻对水体的扰动。 （4）加强排泥管维护保养，避免输送过程中的泄漏对水体造成二次污染。绞吸式环保挖泥船排泥管布设应严密、不泄漏，避免造成疏浚水域水体污染。 （5）疏浚施工期间加强管理，制定挖泥船施工管理办法，并确保各类污染防治设施正常工作。 （6）水上管线应根据水流、风向布设成平滑的弧形，并抛锚固定。在水陆管线连接处和水下管线连接处应设双向管子锚和三向管子锚加以固定。水上排泥管线不宜过长，在风浪、流速较大时，宜在300-500m之间。保证输泥管道连接的严密性，防止 施工时泥浆输送过程中发生泄漏，泥浆由接口处喷洒。做好设备的日常检查维修，杜 绝输泥管道断裂发生泥浆泄漏，一旦发生管道损坏或连接不善，应立即采取补救措 施，以避免意外的泥浆外溢造成污染事故。 2、水生生物补偿措施 在那些水生植被及底栖生物系统因工程施工而受到破坏的地区，通过生态修复技术，恢复当地的水生植被和底栖生物系统。拟采取底栖动物引种增殖修复措施，加速底栖生物群落的修复。 二、污染防治措施 1、施工期大气污染防治措施 施工期大气污染物排放主要是施工产生的扬尘、汽车尾气和清淤恶臭。这些废气的影响是局部的、暂时的，影响的程度及范围有限，随着施工期的结束而逐渐消失。 其中扬尘主要来源于土方开挖、物料运输以及施工操作等过程。建设单位主要通过对汽车行驶路面进行洒水、物料临时堆放区进行围挡和遮盖以减少裸露时间、避免大风天气作业等措施进行综合抑尘。 项目施工扬尘控制参照《淮南市建筑施工扬尘防治工作标准》房屋建筑工程施工现场扬尘防治标准和市政道路工程扬尘防治标准、《淮南市扬尘污染防治办法》、《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》中要求，采取相应的抑尘措施：建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 ①晴天或无降水时，对施工场地易产生二次扬尘的作业面（点）、道路进行洒水，对进出车辆限速以减少二次扬尘。 ②定期清理施工场地内道路尘埃及杂物并外运。 ③施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.2米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米。 ④施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。 ⑤施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。 ⑥施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 ⑦运输渣土、砂石、土方等散装、流体物料的，应当使用符合条件的车辆封闭运输，防止抛洒、扬尘，并安装卫星定位系统。 ⑧拆除工程工地上的围挡应当使用金属或硬质板材材料，严禁使用各类砌筑墙体；拆除作业实行持续加压洒水或者喷淋方式作业；拆除作业后，场地闲置3个月以上的，用地单位对拆除后的裸露地面采取绿化等防尘措施。 ⑨根据《安徽省重污染天气应急预案》启动Ⅲ级（黄色）预警以上或气象预报风速达到五级以上时，不得进行土方挖填和转运、拆除、道路路面鼓风机吹灰等易产生扬尘的作业。 通过以上措施，可在一定程度上减少扬尘的产生，从而减少对大气环境的影响。 （2）加强对施工机械，运输工具的维修保养。禁止不符合国家废气排放标准的机械和船舶进入工区，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物排放。对燃油的大型运输车辆等，需安装尾气净化器，尾气做到达标排放。运输车辆严禁超载；不得使用劣质燃料。对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行汽车排污监管办法、汽车排放监测制度。 （3）河道底泥清淤工作开始前时施工单位必须提前告知附近居民关闭窗户。底泥干化场选址加强防护，严格管理，以尽量减少恶臭的影响，必要时需要喷洒抑臭剂。清淤底泥必须及时外运；运输时间统一调度，尽可能缩短底泥停放时间，以此可以有效减少对周边环境的影响。为避免底泥产生的恶臭对周边居民的影响，清淤应尽量避免夏季施工。运输淤泥车辆应尽量采用密闭斗车，同时应合理规划淤泥运输路线，避开主城区及上下班高峰时间，减少运输车辆道路停留时间。 2、水环境 施工期水污染源主要为施工人员的生活污水、施工生产废水及底泥尾水。 施工废水经沉淀处理后回用于机械冲洗、道路和施工场地洒水等；施工期生活污水依托周边居民区现有生活污水处理系统处理（经化粪池处理后清掏农用，不外排）；底泥尾水经沉淀处理后先排入西淝河北侧塌陷坑进一步沉淀，然后溢流排入西淝河。 排泥区（底泥干化场）退水处理措施及其可行性： （1）工程布置的排泥区（底泥干化场），应设置规范的排水口，严禁排泥区浑水直接进入周边水域。 （2）每个排泥区退水口应做好防护工作，避免被水流冲刷过度导致退水口溃决出现事故排放。 （3）在排泥区中间布置隔板，增加退水的水力停留时间，确保退水可以静置8h以上后排放；保证排泥管道畅通，泵工作正常，防止倒灌和泄漏。 排泥区区域内设置隔板后，水力停留时间延长，有利于悬浮物的沉淀。根据巢湖以往疏浚实际经验，经过沉淀8h后出水基本可达到100mg/L左右，经隔板后，实际水力停留时间可增加2～4小时，此时出水基本满足《污水综合排放标准》（GB8978- 1996 ）一级标准的70mg/L。因此，综合分析来看，通过在排泥区设置隔板并保证静置时间，退水SS浓度可稳定达到70mg/L，该处理方案是有效、可行的。 （4）落实环境监测计划，对退水水质进行定期监测。一旦发现退水水质超标，应立即停止疏浚作业，查找超标原因并采取相应措施，退水达标排放后方可继续进行疏浚作业，按规定排入河流。 （5）如出现经过沉淀的退水SS浓度超标，可适量投加絮凝剂，絮凝剂可选择应用广泛的PAM、聚铝等，使用前先进行实验确定最佳药剂投加量。 （6）排泥区总容量是设计排泥量的1.3~2.7倍，遇降雨期间一般施工活动停止，排泥场容量可满足本工程排泥处理量要求。 本项目除以上采取的水污染防治措施外，本评价还提出以下防治措施： （1）施工过程中贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量； （2）禁止将废水随意乱排，严禁在河内冲洗施工机具、设备等； （3）不得在道路堆土；建筑材料的堆放场采取防冲淋措施，减少施工物质的流失； （4）加强施工机械设备的维修保养，避免施工过程中出现燃料用油跑、冒、滴、漏的现象发生。 随工程完工，上述施工活动对地表水影响也随之结束。因此，项目施工对局部水域水质的影响是不大的，且影响是短期的。 3、噪声防治措施 为减轻项目施工对周边敏感点的影响，评价提出如下措施加以控制： （1）施工中应尽量选用低噪声施工机械，如以液压机械代替燃油机械，并保持其良好的运行状态，尽量避免多台设备同时运转，以减少噪声对敏感点的叠加影响。 （2）向周围环境排放建筑施工噪声超过建筑施工场界噪声限值的，确因技术条件所限，不能通过治理消除环境噪声污染的，必须采取有效措施，把噪声污染降至最低。 （3）对设备定期维修、养护，减少机械设备由于松动部件的振动等而增加其工作时的声级；对闲置不用的设备及时关闭；运输车辆进入施工现场严禁鸣笛。 （4）施工单位应严格控制高噪声机械设备的使用，降低设备声级，建立临时声障减小噪声污染；高噪音设备应远离敏感区一侧并对设备定期保养、严格操作规范且尽可能采取隔音、减震、消声等措施；对于相对固定的声源，如压缩机、挖土的发动机等，采用消声屏障可以使噪声强度降低10dB(A)以上。 （5）对施工车辆的运行线路，应尽量避开噪声敏感区域。 （6）物料进场选择在白天，装卸材料应做到轻拿轻放，做到文明施工；运输车辆进入施工现场严禁鸣笛，做到文明施工。 （7）加强环境保护部门的管理、监督作用；建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在开工15天前向工程所在地生态环境部门申报，经审查批准后方可开工。生态环境部门加强管理监督，采取抽查方式监测其场界噪声。限制其施工时间及高噪声施工机械，把施工噪声控制在允许范围之内。 经采取上述污染防治措施后，施工噪声不会对周围环境造成较大的不利影响。 4、固废 施工期固体废物主要是挖掘土方以及施工人员产生的生活垃圾、施工过程产生的工程垃圾。 施工人员生活垃圾统一收集后交环卫部门处置；淤泥就近充分利用临时底泥干化场进行自然干化，含泥量较高的淤泥作为围堰填筑和临时占地内的复垦覆土使用，含沙量较高的淤砂作为建筑材料使用或工程利用（若淤砂作为建筑材料使用，应按矿产资源法规要求，另行履行相关手续，按政府相关部门要求处置）。 综上分析，施工期的固废均得到有效处置，不外排，且这些影响都是间歇和暂时的，待施工阶段结束后，影响就会消除。 三、风险防范措施 1、底泥干化场汛期风险防范措施 西淝河汛期为6月1日至8月31日，河段在汛期水位较现状有所抬高，考虑汛期不施工，底泥干化场退水期间一般不会与所在地的强降水遭遇，若退水时一旦遭遇强降水，受水位顶托的低洼地区及用作退水通道存在短暂因排水出路受阻会造成涝灾可能。 为了减轻或避免对排涝的不利影响，一方面，通过雨情、水情预报和工程调度手段，当可能出现涝灾迹象时及时采取相应的调度方案，控制退水流量，减轻其对西淝河涝灾的影响。 另一方面在主体工程规划中针对上述问题，采取了相关工程措施以降低影响： （1）底泥干化场使用前应先进行防渗处理，底部采用40cm粘土作防渗层，防止余水及渗滤液下渗； （2）底泥临时干化场设置围挡，顶部需设置雨棚，防止雨水进入，同时，底泥干化场底泥堆放区、地面汇水沟、沉淀池底部及侧面均应采取硬化措施防渗； （3）排泥区中间布置隔板，增加退水的水力停留时间，确保退水可以静置8h以上后排放； （4）加强各类施工机械养护，强化排泥管监管工作，定期对排泥管进行检查，杜绝输泥管道断裂，保证排泥管道畅通，泵工作正常，防止倒灌和泄漏。一旦发生管道损坏或连接不善，应立即采取补救措施，以避免意外的泥浆外溢造成污染事故。 2、退水及被扰动河段水质超标的风险防范措施 根据河道清淤项目特点，底泥干化尾水通常就近排入附近河道，确保本次拟清淤河道退水的水质，底泥尾水经沉淀处理后先排入西淝河北侧塌陷坑进一步沉淀，然后溢流排入西淝河。工程分段后可多段同时施工，缩短工期，减小不利影响周期；文明施工，水下作业过程中应注意减小水力扰动。 为避免处理后尾水不满足河道水质标准要求、被扰动河段水质超标，对清淤底泥、尾水进行定期监测；被扰动的河水需同步监测。具体监测计划见表5-1。 表5- 1 施工期监测计划 序号 监测类别 监测点位 监测频次 监测项目 1 底泥 清淤底泥 施工期每季度监测一次 pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 2 底泥退水 底泥干化场退水口 施工期每月监测一次 SS、pH、TN、TP、COD、BOD5、NH3-N、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌（重金属测定总量为可溶态含量和悬浮物中含量） 3 河流 西淝河（清淤河段） 每月监测一次 4 噪声 底泥干化场场界四周 施工期每季度监测一次 昼间和夜间等效声级 杨村、方庄、崔庄、汤店村 在落实上述尾水处理措施，定期监测底泥重金属含量、尾水和河流水质，确保满足河道水质标准要求后排放，不会对附近河道水质造成污染，以及项目周期短，不会出现累积性影响。 3、施工船舶溢油事故分析 本工程可能发生的船舶溢油主要为船舶本身携带的动力燃料油，施工船舶吨位均较小，排水量均在1500t级以下，根据同类运输船舶耗油量分析，单船日耗油量约2~4t。 由于施工船舶航行的作业距离短、时速低，仅携带自身燃料油，载油量小及疏浚水域船舶数量很少，发生船舶碰撞的几率小。因此一般船舶碰撞和由于操作不当引起的溢油事故概率较低，加之施工作业安排会尽量避开大雾等灾害性天气，由此分析，施工船舶发生溢油事故的概率较小。 根据合肥市地方海事局统计资料，近5年合肥港未发生船舶溢油污染事故，主要原因是船舶运行速度小，船舶密度较低。根据规划预测到2030年和2040年江淮沟通航道水运量分别达到9350万t和12805万t，工程实施后船舶交通流量有一定增长，风险事故的概率也将逐渐变大。根据相关研究，南水北调东线输水干渠发生大规模溢油事故的概率为每25年1次，京杭运河年货运量约为50000万t/a，引江济淮2030年货运量约9000万t/a，类比分析认为，引江济淮输水水域发生较大规划燃料油泄漏事故的概率约为140年1次。 （1）施工单位在施工组织安排时应详细考虑施工过程对过往船舶可能造成的影 响，制定周密的施工计划，尽量减少不利影响。 施工过程中，施工单位应加强内部管理，严格将施工船舶限制在划定的施工水域内，不得随意穿越航道，在主航道内抛锚应做好标记。各施工船舶应重视船机性能的检查，加强与过往船舶的联系，避免发生碰撞事故，同时加强施工期航道维护管理，增加航标设置，合理划分施工水域和航行水域。在施工区域设置专用标志，警示通往船舶已进入施工区域，以便加强注意力。施工作业期间，作业船只应悬挂灯号和信号，灯号和信号应符合国家规定，以避免各施工船舶之间发生相撞从而引发溢油事故的发生。严禁施工船舶在施工水域排放船舶底油污水和生活污水，船舶底油污水应由有资质单位接收处理。 （2）在施工前将施工水域及作业计划呈报当地海事和航道维护部门批准，并会同航道、海事、船舶等相关单位商讨施工期间的通行处理措施。比如临时移动航标改变通行路线，或者确定临时断航时间、地点等，并由各自主管部门发布航行通告和航道通告，以引起各有船单位的重视。 （3）施工水域一旦发生险情及时通知下游各级水厂、水务部门及环保部门。 （4）施工期间遇恶劣天气必须将工程船舶及时撤离，保证船舶安全。 （5）加强对船舶的监督管理，定期检查维护，防止船舶“跑、冒、滴、漏”现象的发生，施工船舶作业人员持证上岗。 （6）施工监理人员持证上岗，加强现场监控，一旦发生漏油现象，立即汇报，并协助处理。 （7）施工期间配备应急物资：收油机1台、围油栏1200m、吸油毡6t、吸油拖 拦900 m，以便及时取用 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为河道清淤工程，项目无营运期，清淤完成后无废水、废气、噪声及固体废弃物产生。项目建成后有利于改善区域水环境，提高河流的抗洪排涝能力，从而加速水体循环，也会对周边河道水质改善产生有利影响。 因此，无需针对营运期采取污染防治措施。 |
| 其他 | 在本次项目的建设过程中，必须加强施工期环境保护管理工作。 1、向施工单位明确其在施工期间应当遵守的有关环境保护法律法规，要求施工单位采取切实可行措施，控制施工现场的各种扬尘、废气、废水、固体废弃物以及噪声振动等对环境的污染和危害。并要求施工单位签订环境保护责任书。 2、在项目实施建设过程中，倡导“文明施工，清洁施工”的新风，由凤台县有关职能部门牵头，做好施工现场的协调和环境保护管理工作。 3、在建设过程中，加强环境保护的宣传教育工作，在施工现场竖立醒目的环保标志，加强施工现场的环境监理、监测，建立环境质量档案，发现问题，及时通知有关部门、单位或企业进行整改，并监督整改措施的实施和验收。 |
| 环保投资 | 本项目总投资179000万元，其中环保投资1893万元，环保投资约占总投资的1.06%。具体投资见表5-1。 表5-1 环保投资一览表（单位：万元） 名称 环境影响 环保措施 费用 大气 施工期 施工扬尘 临时施工场地采用围挡施工，临时堆土场采取围挡、遮盖，路面硬化，定期对路面、施工场地进行洒水降尘，出入车辆设冲洗设施清洗，散装物料运输车辆严密遮盖等措施 100 机械及车辆废气 采用低油耗机械，定期维护保养 10 淤泥恶臭 淤泥运输车辆应保持密闭，严格按照城管部门指定的路线和时间、底泥临时干化场喷洒除臭剂除臭 10 噪声 施工期 噪声 选用低噪声设备，合理布置施工机械，合理安排施工时间，加强施工管理，设置施工围墙、降噪安全围帘等 10 废水 施工期 施工生产废水 施工废水（施工机械和车辆清洗废水）经过沉淀处理后回用于机械冲洗、道路和施工场地洒水等 8 施工期生活污水 依托当地居民现有生活污水处理系统（经化粪池处理后清掏农用，不外排） / 底泥尾水 底泥干化场的底泥尾水经沉淀处理后先排入西淝河北侧塌陷坑进一步沉淀，然后溢流排入西淝河；设置2个退水口，采用围堰型式，通过开挖排水沟回流河道内；设置4座沉淀池，总容积为1000m3；在排泥区中间布置隔板，增加退水的水力停留时间，确保退水可以静置8h以上后排放 50 固体废物 施工期 施工生活垃圾 环卫部门统一清运处理 5 底泥 设立底泥临时干化场，堆场围堰内、外坡均取1︰2，顶宽3m，围堰高度均为排泥高度加0.5m超高，围堰旱地填筑；自然干化，含泥量较高的淤泥作为围堰填筑和临时占地内的复垦覆土使用，含沙量较高的淤砂作为建筑材料使用或工程利用（若淤砂作为建筑材料使用，应按矿产资源法规要求，另行履行相关手续，按政府相关部门要求处置） 80 生态环境 施工期 水土保持 底泥临时干化场设置围挡，顶部需设置雨棚，底泥干化场底泥堆放区、地面汇水沟、沉淀池底部及侧面应采取硬化措施防渗；底泥干化场使用前应先进行防渗处理，底部采用40cm粘土作防渗层，防止余水及渗滤液下渗；采用绞吸式环保挖泥船进行疏浚作业；加强宣传，强调合理有序施工 50 护坡护岸工程 ①生态护坡工程：利用水岸放坡入河道，在坡岸边缘注重挺水及水生植物，同时种植耐水及喜水的乔木及灌木以形成立体层次丰富的河岸绿化工程8.073公里。 ②生态缓冲带工程：沿治理水面四周设置生态缓冲带，包括湿生植物区、挺水植物区和浮叶植物区，总长度8.073公里。生态截污带净化系统由一系列子系统构成，主要为种植湿身植物带、挺水植物带、浮叶植物带、沉水植物带。 ③带状防护绿带工程：以乡土树种为主的速生阔叶树种进行带状改造，各树种呈不规则的块状混交。 1500 建成后 生态恢复 工程临时用地复垦面积为60458.2m2，主要复垦的区域为底泥干化厂、施工道路区。其中，对排泥区，首先将排泥区中耕地表层土剥离堆放一边，工程后采取措施使排泥区固结，再表面平整、表层土回填覆盖，并配套相应的农田水利设施和田间耕作道路等；对施工道路区，应注意清除杂物，并在场地平整过程中掺入适量的作物秸秆或者农家肥增加土壤的有机质含量；对有土源回填的取土区或能复垦为耕地的取土区，取土前将表层耕作土剥离堆放一边，取土后表层土回填覆盖，再平整翻松，并根据取土区周边沟渠道路现状，恢复取土区田间灌排沟渠、耕作道路。 70 合计 1893 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①减少陆生植被的破坏和降低水土流失； ②合理规划底泥干化场，尽量少占耕地，施工场区选择在植被少、距离区域道路较近的场地； ③施工结束时，及时恢复临时占地土地使用功能（一般农地区），对临时占地进行复垦，复垦的区域为临时底泥干化场。首先将底泥干化场中关于耕地的表层土剥离堆放一边，工程后采取措施使排泥区固结，再进行表面平整、表层土回填覆盖，并配套相应的农田水利设施和田间耕作道路等；对施工便道，应注意清除杂物，并在场地平整过程中掺入适量的作物秸秆或者农家肥增加土壤的有机质含量。 ④生态护坡工程：利用水岸放坡入河道，在坡岸边缘注重挺水及水生植物，同时种植耐水及喜水的乔木及灌木以形成立体层次丰富的河岸绿化工程8.073公里。 ⑤生态缓冲带工程：沿治理水面四周设置生态缓冲带，包括湿生植物区、挺水植物区和浮叶植物区，总长度8.073公里。生态截污带净化系统由一系列子系统构成，主要为种植湿身植物带、挺水植物带、浮叶植物带、沉水植物带。 ⑥带状防护绿带工程：以乡土树种为主的速生阔叶树种进行带状改造，各树种呈不规则的块状混交。 | 施工期水土流失得到有效控制与治理，施工完成后临时占地进行复垦 | / | / |
| 水生生态 | ①加强宣传，强调合理有序施工； ②加强挖泥船施工管理、采用先进疏浚设备，减轻对水体的扰动，挖泥船采用环保绞吸式施工； ③施工结束后，及时清理施工现场，做好沿岸的水土保持工作，最大程度地恢复水生生物原有的生境。在那些水生植被及底栖生物系统因工程施工而受到破坏的地区，通过生态修复技术，恢复当地的水生植被和底栖生物系统。 | 基本维持沿线生态环境 | / | / |
| 地表水环境 | ①施工生活依托周边居民区现有生活污水处理系统处理（经化粪池处理后清掏农用，不外排）； ②施工废水经沉淀处理后全部回用； | 施工废水不外排 | / | / |
|  | ③底泥干化场的底泥尾水经沉淀处理后先排入西淝河北侧塌陷坑进一步沉淀，然后溢流排入西淝河；设置2个退水口，采用围堰型式，通过开挖排水沟回流河道内；设置4座沉淀池，总容积为1000m3；在排泥区中间布置隔板，增加退水的水力停留时间，确保退水可以静置8h以上后排放。 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准 |  |  |
| 地下水及土壤环境 | ①底泥临时干化场设置围挡，顶部需设置雨棚，底泥干化场底泥堆放区、地面汇水沟、沉淀池底部及侧面应采取硬化措施防渗；底泥干化场使用前应先进行防渗处理，底部采用40cm粘土作防渗层，防止余水及渗滤液下渗； ②临时占地进行复垦。 | 不对周边浅层地下水以及周边土壤造成影响 | / | / |
| 声环境 | 选用低噪声设备，合理布置施工机械，合理安排施工时间，加强施工管理，设置施工围墙、降噪安全围帘等，同时项目运输车辆沿途保持低速行驶，减少鸣笛，进一步降低对沿线居民日常生活影响。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，敏感点达标 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 临时施工场地采用围挡施工，定期对路面、施工场地进行洒水降尘；施工机械燃油废气自然扩散；淤泥运输车辆应保持密闭，严格按照城管部门指定的路线和时间，临时干化场喷洒除臭剂除臭。 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93) | / | / |
| 固体废物 | 施工人员生活垃圾收集后交环卫部门清运；淤泥堆放于临时底泥干化场，自然干化，含泥量较高的淤泥作为围堰填筑和临时占地内的复垦覆土使用，含沙量较高的淤砂作为建筑材料使用或工程利用（若淤砂作为建筑材料使用，应按矿产资源法规要求，另行履行相关手续，按政府相关部门要求处置）。 | 合理处置，不造成二次污染 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | ①采用绞吸式环保挖泥船进行疏浚作业； ②合理控制临近水厂取水口的疏浚进度，对疏浚范围内的定位桩进行编号，对施工速度进行记录，并根据风向、水质情况适当调整，将疏浚强度控制在合理的范围内； ③加强施工船只管理，合理制定挖泥船的排布及运泥路线，对施工船舶的含油舱底水及生活垃圾统一收集处理； ④底泥干化场使用前应先进行防渗处理，底部采用40cm粘土作防渗层，防止余水及渗滤液下渗；底泥临时干化场设置围挡，顶部设置雨棚，底泥堆放区、地面汇水沟、沉淀池底部及侧面均应采取硬化措施防渗； ⑤排泥区中间布置隔板，确保退水可以静置8h以上后排放；加强各类施工机械养护，定期对排泥管进行检查，杜绝输泥管道断裂，保证排泥管道畅通，泵工作正常，防止倒灌和泄漏； ⑥底泥尾水经沉淀处理后先排入西淝河北侧塌陷坑进一步沉淀，然后溢流排入西淝河。工程分段后可多段同时施工，缩短工期，减小不利影响周期；文明施工，水下作业过程中应注意减小水力扰动；对清淤底泥、尾水进行定期监测，被扰动的河水需同步监测 | 落实并执行相关的风险防范措施 | / | / |
| 环境监测 | ①对清淤底泥进行定期监测，施工期每季度监测一次，监测因子：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值 | / | / |
|  | ②对退水水质进行定期监测，施工期每月监测一次 | 监测因子：SS、pH、TN、TP、COD、BOD5、NH3-N、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌（重金属测定总量为可溶态含量和悬浮物中含量） | 满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |  |  |
|  | ③对西淝河（清淤河段）进行定期监测，每月监测一次 |  |  |  |  |
|  | ④噪声 | 底泥干化场场界四周 | 施工期每季度监测一次，监测昼间和夜间等效声级 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  |  |
|  |  | 杨村、方庄、崔庄、汤店村 |  | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准 |  |  |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综上所述，凤台县州来水利开发有限公司西淝河河道凤台县钱庙段生态环境综合治理工程项目建设符合相关产业政策的要求，选址符合相关规划要求，选址合理，采取的各项生态防护及污染防治措施切实可行，能够实现达标排放，对环境影响较小。只要认真落实报告表提出的各项生态保护措施及污染防治措施，从环境影响角度考虑，该项目建设是可行的。