# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  安徽恒岩混凝土生产线改造项目

建设单位（盖章）：安徽恒岩混凝土有限公司

编制日期：          2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 安徽恒岩混凝土有限公司安徽恒岩混凝土生产线改造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2203-340421-04-01-776430 |
| 建设单位联系人 | 韦成光 | 联系方式 | 139955498632 |
| 建设地点 | 凤台县桂集镇安徽恒岩混凝土有限公司院内 |
| 地理坐标 | （116 度 39 分 2.70秒，32度 44 分26.27秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3021 水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30石膏、水泥制品及类似制品制造 302 |
| 建设性质 | □新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 凤台县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 凤发改投资[2022]115号 |
| 总投资（万元） | 1482.1 | 环保投资（万元） | 109 |
| 环保投资占比（%） | 7.35 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | □否 (是： 项目现状已建成3条生产线，其中1条生产线（位于厂区东北角）在环评中要求拆除但未拆除，另1条生产线（位于厂区西北角）未依法报批环境影响报告表擅自开工建设 | 新增用地（用海）面积（m2） | 利用现有厂区，无新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本次技改项目位于凤台县桂集镇安徽恒岩混凝土有限公司内，根据厂区土地证文件（详见附件），该项目用地性质为工业用地。故本项目选址符合规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.1“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），项目“三线一单”符合性分析如下： 表1.1 “三线一单”要求符合性分析 “三线一单”要求 本项目情况 符合性 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件 限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件 本项目厂址位于凤台县桂集镇安徽恒岩混凝土有限公司内，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区以及森林公园、地质公园、重要湿地等敏感区存在，本项目不涉及生态保护红线。（生态红线图见附图） 符合 环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的策措施。项目环评应对照区域 环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求 根据淮南市人民政府网站公开的2021环境质量公报，淮南市属于不达标区域，不达标因子为PM10、臭氧(O3)和PM2.5。地表水环境永幸河满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准，根据项目区域声环境质量现状监测数据，声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。本项目废水、废气、固废、噪声经治理之后对环境污染较小。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成影响 符合 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用 上线是各地区能源、水、土地 等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据 项目所用资源能源主要为水、电能，改造完成后用水量48924t/a、用电量93.2万kwh/a。本项目不属于高耗水、高耗能行业，且项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的清洁生产措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，较好地贯彻了清洁生产原则。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限 符合 生态环境准入清单 生态环境准入清单是基于生态 保护红线、环境质量底线和资 源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准 入条件和要求。要在规划环评 清单式管理试点的基础上，从 布局选址、资源利用效率、资 源配置方式等方面入手，制定 生态环境准入清单单，充分发 挥准入清单对产业发展和项目 准入的指导和约束作用 本项目属非金属矿物制品业，不属于《市场准入负面清单（2020 年版）》（发改体改规〔2020〕1880 号）、《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（皖长江办〔2019〕18 号）文件要求里的禁止准入类。故本项目不属于环境准入负面清单中的项目 符合 综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 1.2产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制和淘汰类，视为允许类项目。同时本项目经凤台县发展和改革委员会于2022年3月18日备案，项目代码：2203-340421-04-01-776430，因此本项目符合国家和当地的相关产业政策。 1.3项目选址合理性分析 规划符合性分析 本项目属非金属矿物制品业，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制和淘汰类，视为允许类项目，且本项目经凤台县发展和改革委员会予以项目备案，项目建设符合国家、地方的产业政策要求。 根据建设单位提供的土地证文件（详见附件），本项目所在地用途为工业用地，本项目主要从事商品混凝土和水稳土生产，项目建设符合规划要求。 本项目不涉及生态保护红线，不属于环境准入负面清单中的项目，项目废水、废气、固废、噪声在采取本环评提出的相关防治措施后，排放的污染物不会对区域环境质量底线造成影响；项目改造完成后用水量48924t/a、用电量93.2万kwh/a，在采取合理可行的清洁生产措施后，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上限。 综上，项目选址符合产业政策、相关规划及“三线一单”等方面要求。 （2）环境相容性分析 根据现场勘查，项目位于凤台县桂集镇安徽恒岩混凝土有限公司院内，改造项目北侧隔凤利路133m处为后樊村，东侧为凤台县群顺公路工程有限公司，主要生产沥青混凝土，主要污染物为颗粒物、SO2、NOX、苯并芘等，南侧为空地，西侧为凤台县展盛工贸有限公司，主要生产钢金属构件，主要污染物为颗粒物。 本项目废气污染物主要为颗粒物，筒仓粉尘、搅拌粉尘均配套脉冲除尘器，经除尘设施处理后有组织排放，装卸及堆场、汽车行驶运输、物料输送等产生的粉尘采取喷淋降尘系统、地面硬化、洒水抑尘等措施减少无组织粉尘的排放；项目生产废水和生活污水在采取相关防治措施后均不外排；高噪声设备合理布局，尽量远离居民点，通过基础减震、车间封闭等措施降低对周围环境的影响；项目固废、危废、生活垃圾在采取本环评提出的相关措施后，均能得到合理处置。故本项目产生的污染物对周边环境影响是可接受的。项目区域外环境关系相对较为单纯，外环境制约因素较小，与周边环境关系较相容。 （3）外部建设条件可行性 项目选址位于凤台县桂集镇安徽恒岩混凝土有限公司院内，企业所在地理位置条件较好，交通便利，区域水、电、通讯等基础配套设施齐全。 （4）对外环境的影响：本项目自身产污环节较少，污染物相对简单，在采取相应的防治措施后，可满足各污染物的排放标准要求，对区域环境影响较小。 综上所述，本项目建设选址比较合理。 1.4与淮南市混凝土搅拌站环境综合整治工作方案符合性分析 对照《淮南市混凝土搅拌站环境综合整治工作方案》淮大气办[2014]34号，本项目与工作方案的相符性分析如下表所示。 表1.2 与《淮南市混凝土搅拌站环境综合整治工作方案》符合性分析 序号 方案要求 本项目情况 符合性 1 新建、迁建、改造、改建混凝土搅拌站应当按照国家法律法规及产业政策要求到市经信委散装水泥主管部门办理备案手续，经登记后办理用地、规划手续及项目环境影响评价。手续齐全并按照规范要求同步配套建设环保设施，落实环境管理“三同时”制度，符合国家和本省、市的法律、法规、规章和技术标准的，建设行政主管部门方可予以备案，环境保护主管部门方可履行建设项目竣工环保验收 本项目已取得凤台县发展和改革委员会备案，符合凤台县总体规划要求。本项目距最近的居民点约为133m，对环境敏感区的影响较小。项目主体工程和环保工程为同时设计、同时建设、同时投入运营，符合“三同时”制度 符合 2 混凝土搅拌站应采用封闭式管理，外围护应使用砖砌围墙或彩钢板围墙，高度应≥2m，并确保牢固和整洁，出入门符合规范要求 采取密闭原料库房，密闭搅拌楼等措施；厂区四周设计建设高度不低于2m的彩钢板围墙 符合 3 应在出入门口内侧水平距离1m范围内以及混凝土搅拌站区域内设置排水沟槽，排水沟槽的设置应满足区域内总排水量并达到连环贯通;应设置与排水沟槽相连通的污水、废浆水沉淀池，经沉淀处理后的废水应重复使用，做到少排放或零排放。未经沉淀处理且不达标的废水不得排入市政管网和河道。沉淀池应及时清理，清理物应回收利用或妥为处理 项目四周、生产区均布置有排水沟，生产废水经处理后回用于生产。场地四周布设的初期雨水截流沟连接雨水收集池，初期雨水经收集处理后回用于生产。项目沉淀池沉渣收集后外售综合利用 符合 4 混凝土搅拌站内道路路面及生产作业区、物料堆放区的地面应作硬化处理；围墙四周、生活区、办公区内未硬化的裸土空地应设置绿化 厂区道路路面、搅拌线和砂石堆场全部硬化，根据企业厂区设计，在厂区围墙四周、生活区内未硬化的裸土空地均设置绿化 符合 5 落实人员和措施，保持混凝土搅拌站道路及场地清洁，场内不得随意堆放生产、生活垃圾，生产作业时场内无明显扬尘 厂区北侧出入口处设置车辆清洗平台；厂区道路定期清扫、洒水抑尘 符合 6 混凝土搅拌站内各类混凝土生产需用的骨料堆场，均应分类加装控制扬尘的封闭式库房，确保骨料堆置于库房之中 砂石堆场位于密闭原料仓库中，并安装喷淋设施 符合 7 距离居民区、学校≤15m的一侧应增设隔声屏障等降噪措施，隔声屏障及其他降噪措施的设置应符合相关安全质量规范和标准。站场出入门口应设置禁鸣标志，车辆进入站内禁止鸣笛 项目厂界与距离最近的居民点距离为133m，为防止噪声对周围居民的影响，已建设围墙隔声措施。同时，企业落实各项噪声防治措施后，项目厂界噪声可达标排放 符合 8 应选用低噪声、低能耗、低排放并满足我省环保标准的生产、运输、泵送、试验等 设备，严禁使用国家和我省明令禁止的淘汰设备。 项目使用的设备和运输车辆均为合格、优质的设备，并定期检修 符合 9 应对混凝土搅拌楼（塔）生产工艺过程中的上料、配料、搅拌等环节实施封闭，并配置喷淋设施，达到降低噪声和粉尘排放指标的要求。混凝土搅拌楼（塔）主体二层及以上部分应密闭，其内部照明应采用易除尘的光照设备。搅拌主机、粉料筒仓应使用集尘设施除尘，除尘设施应保持完好，滤芯等易损装置应定期保养或更换。 搅拌楼（塔）、粉料筒仓及泵拌车等应保持标识完整和外观整洁 项目搅拌主机等生产设备、储存设施全部位于全封闭钢构大棚内，所有产尘节点均布置收尘或除尘设施；建设单位定期对所有除尘设施进行检修，保证项目废气达标排放 符合 10 车辆管理：搅拌车装料后，或从工地卸料后均应对车辆进行冲洗，保持外观清洁，严禁带泥上路、杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生。车辆进入站内禁止鸣笛，车辆进出入门口应设置禁鸣标志 项目设置有车辆清洗平台，成品使用封闭的罐车进行运输，厂区内设置限速禁鸣标识，建设单位安排专人对运输车辆加强管理 符合 11 混凝土搅拌站企业应通过环境整治，增强环境意识，建立健全严格的环境管理制度，切实加强日常环境管理，达到规范化、长效化、制度化要求 环评要求建设单位建立相关的管理制度，安排专人负责 符合 1.5与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》符合性分析 本项目与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性分析见下表。 表1.3 与《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》符合性分析 序号 方案要求 本项目情况 符合性 1 要依法开展整治，坚决反对“一刀切”。要扶持树立标杆企业，引领集群转型升级；对保留的企业，实现有组织排放口全面达标排放，加强生产工艺过程、物料储存和运输无组织排放管控，厂房建设整洁、规范，实施厂区道路和裸露地面硬化、绿化 加强生产工艺过程、物料储存和运输无组织排放管控，厂房建设整洁、规范，实施厂区道路和裸露地面硬化、绿化 符合 2 加强施工扬尘控制。城市施工工地严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。5000平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控设施，并与当地有关部门联网。长距离的市政、城市道路、水利等工程，要合理降低土方作业范围，实施分段施工。鼓励各地推动实施“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工。将扬尘管理不到位的纳入建筑市场信用管理体系；情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单” 严格按照该行动方案，在施工区严格落实“六个百分之百”要求，尽可能减少粉尘对环境的影响 符合 1.6与《关于开展混凝土搅拌站百日扬尘治理专项整治活动的通知》（凤建字[2017]62号）符合性分析 表1.4 与《关于关于开展混凝土搅拌站百日扬尘治理专项整治活动的通知》符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 骨料堆场分类进入封闭库房，骨料露天堆放需覆盖，进出料口设置喷淋降尘措施 砂石堆场位于密闭原料仓库中，并安装喷淋设施 符合 搅拌站出入口及场区地面进行硬化，未硬化的裸土空地，设置绿化，并且有专人员负责洒水、保洁；出入口设置车辆冲洗设施，保证车辆出入不带泥土上路 厂区道路路面、搅拌线和砂石堆场全部硬化，根据企业厂区设计，在厂区围墙四周、生活区内未硬化的裸土空地均设置绿化；有专人员负责洒水、保洁；厂区北侧出入口处设置车辆清洗平台 符合 搅拌站设置围墙或围挡，站内生产区域设置排水沟及沉淀系统，用于收集处理生产废水和冲洗车辆的废水 设置封闭的搅拌楼，项目四周、生产区均布置有排水沟，生产废水、车辆冲洗废水等经三级沉淀池处理 符合 配料仓、传送带未取密闭生产，粉料包上料口采取封闭性良好的接口装置 传送带封闭，粉料仓上料口处安装喷淋设施 符合 运输车辆车况良好，车身整洁，净车上路 运输车辆定期检修，保证车况良好，车身整洁，净车上路 符合 运输车辆在运输途中，搅拌筒转速控制在2-6r/min，砂浆不得洒落路面 严格控制运输车辆在运输途中搅拌筒转速，保证砂浆不洒落路面 符合 运输车辆在工地卸料后，要清除车辆滞留残余混凝土，冲洗干净后方可驶离工地 运输车辆在工地卸料后，均进行冲洗，冲洗干净后驶离工地 符合 1.7与排污许可管理的衔接 根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》(皖环发[2021]7号)，积极探索排污许可与环评制度联动试点。属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书(表)时，可结合相应行业排污许可申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填报信息表》，生态环境部门在环评文件受理和审批过程中同步审核。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于《名录》“二十五 非金属矿物制品业 30石膏、水泥制品及类似制品制造302 ”，判定如下： 表1.5 固定污染源排污许可证分类管理名录（2019年版）（节选） 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 本项目 情况 二十五 非金属矿物制品业 30 63 水泥、石灰和石膏制造 301，石膏、水 泥制品及类似制品制造 302 水泥（熟料）制造 水泥粉磨站、石灰和石膏制造 3012 水泥制品制造3021，砼结构构件制造3022，石棉水泥制品制造3023，轻质建筑材料制造3024，其他水泥类似制品制造3029 项目为C3021 水泥制品制造，属于登记管理 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况及建设组成 （1）现有厂区生产背景介绍 安徽恒岩混凝土有限公司成立于2005年，位于凤台县桂集镇勇敢村，厂区总占地21371.20m2，现建成3条商品混凝土生产线，1栋办公楼，并配套相关辅助设施、公用工程；其中1条生产线（位于厂区东北角）在环评中要求拆除但未拆除，另1条生产线（位于厂区西北角）未依法报批环境影响报告表擅自开工建设，2022 年4月16日淮南市生态环境局依法对此作出处罚（淮（凤）环罚决[2022]008号）。 安徽恒岩混凝土有限公司于2005年在凤台县发展计划委员会备案“凤台县恒岩混凝土有限公司年产30万立方米商品混凝土项目”（凤计字[2005]142号），建成后形成年产商品混凝土30万立方米的生产规模，2012年12月21日原凤台县环境保护局下达了该项目环境影响报告表批复，并于2014年6月通过了验收。 为满足混凝土市场需求，公司于2020年7月24日经凤台县经济和信息化局备案的“年产30万立方商品混凝土生产线改造项目”（凤经信[2020]69号文）建成投产，现有项目于2020年12月16日取得淮南市凤台县生态环境分局环评批复文件（凤环表批[2020]37号），并于2021年2月进行了竣工环保验收。原有的一条废弃商品混凝土生产线在环评中要求拆除但未拆除。 按照《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，安徽恒岩混凝土有限公司于2020年7月24日取得淮南市生态环境局核发的排污许可证（登记编号：913404217810862482001Y）。 （2）改造项目概况 ①改造项目程序文件介绍：项目于2022年3月18日经凤台县发展和改革委员会备案（凤发改投资[2022]115号），“在原厂址内，将原有1条废旧商品混凝土生产线、原有办公用房、仓库和辅助设施改造成为1条年产5万立方米商品混凝土生产线和1条年产5万立方米水稳土生产线，并配套购置安装环保设施设备。项目建成后，年总产能将达到30万立方米商品混凝土，新增5万立方米水稳土”。 由于项目现状已建1条年产30万立方米商品混凝土生产线，致项目产能与备案文件不符，故于2022年6月6日向凤台县经济和信息化局提交《关于开辟高标号混凝土专用生产线及改造普通标号混凝土生产线的报告》，凤台县经济和信息化局2022年6月16日出文，“同意拟将现有年产30万方混凝土生产线改为高标号混凝土专用生产线，专门生产C40以上高标号的混凝土年产能25万立方。为满足你公司混凝土年产30万立方米，公司将原有废弃混凝土生产线改造为年产5万方普通标号混凝土生产线。改造后，公司生产的混凝土年产能不超过30万立方”。 ②改造项目实施情况介绍：因近年凤台地区混凝土市场出现较大变化，一是对混凝土强度要求越来越高。随着楼层越建越高，要求混凝土强度也越来越高。二是高标号混凝土生产原料与普通混凝土生产原料有严格区别，低标号混凝土生产后换高标号混凝土生产时，要对搅拌机进行清理，在造成时间和原料浪费的同时，也会对设备造成不同程度的损害。三是公司近年来的三分之二以上的订单均为高标号混凝土。因此，为提高生产效率，减少不必要的损失，公司拟将现有年产30万方混凝土生产线设为高标号混凝土专用生产线，改造后的高标号混凝土专用生产线生产C40以上混凝土年产能在25万方以下（附设备厂家不同强度混凝土技术参数对照表）。 同时为落实公司普通标号混凝土订单，也为补充产能不足，公司拟将原有废弃混凝土生产线改造成为年产5万方普通标号混凝土生产线。新改造的混凝土生产线专门生产C35以下混凝土。改造后，公司生产的混凝土年总产能将保持在30万方以下。 另将厂区西北角已建成1条年产5万立方米商品混凝土生产线，改造为1条为年产5万立方米水稳土生产线，该条生产线未依法报批环境影响报告表擅自开工建设，本项目系建设单位补办环评手续。 改造项目建成后，公司综合产能达到年产30万立方米商品混凝土，5万立方米水稳土。 项目具体情况见下表。 表2.1 项目情况一览表 生产线 现状问题 行政处罚 排污许可证申领情况 本次项目内容 1# 已有环评验收手续，在环评中作为废弃生产线要求拆除但未拆除，现状未生产 淮（凤）环罚决[2022]008号 / 改造为年产5万m3普通标号（C35以下）混凝土生产线 2# 未批先建，年产5万m3商品混凝土生产线 / 补办环评手续+改造，改造为年产5万m3水稳土生产线 3# 已有环评验收手续，年产混凝土30万m3，产品为普通标号商品混凝土 / 已进行排污许可登记（登记编号：913404217810862482001Y） 改造为年产25万方高标号（C40以上）混凝土生产线 项目具体工程组成见下表。 表2.2 工程组成情况一览表 类别 工程名称 厂区现有项目工程内容与规模 本次改造项目内容及规模 备注 主体 工程 商品混凝土生产线（3#生产线） 位于厂区东南角，钢架封闭结构，生产能力为30万m3/a，建筑面积1000 m2 依托现有生产设备，改造为高标号（C40以上）混凝土专用生产线，生产能力为25万m3/a 改造 商品混凝土生产线（2#生产线） 位于厂区西北角，钢架封闭结构，建筑面积1000 m2，生产线包括配料系统，混合系统，计量系统等，包含4个粉料筒仓，2个外加剂储罐，年产5万m3商品混凝土 依托现有生产设备，改造为年产5万m3水稳土生产线 补办环评+改造 商品混凝土生产线（1#生产线） 废旧商品混凝土生产线，位于厂区东北角，钢架封闭结构，建筑面积2000 m2，未按要求拆除 依托现有生产设备，改造为普通标号（C35以下）混凝土专用生产线，生产能力为5万m3/a 改造 辅助工程 办公楼 3F，框架结构，建筑面积800m2，位于厂区西南角，用于日常办公 / 依托现有 辅助用房 用于配件存放、修理间和实验室，建筑面积100 m2 / 依托现有 地磅 180T / 依托现有 储运工程 原料仓库 全封闭式，分别位于厂区东侧和西侧，用于堆放砂石等原料，建设面积分别为800m2、800m2；其中厂区东侧原料仓库为1#和3#混凝土生产线配套，厂区西侧原料仓库为2#生产线配套 / 依托现有 粉料筒仓 现有3条土生产线分别配备粉料仓4套单仓容积30 m3 / 依托现有 外加剂储罐 现有3条商品混凝土生产线分别配备外加剂储罐2个，单个容积30 m3 1#和3#生产线依托现有外加剂储罐，2#生产线改造为水稳土生产线后配备的2个外加剂储罐清洗后用作储水罐 现有+改造 公用工程 给水系统 地下水，年用水量58080t/a 地下水，改造后用水量48924t/a 依托现有 排水系统 厂区排水采用雨、污水分流。雨水收集至初期雨水池（30m3）沉淀后回用于厂区洒水抑尘；项目产生的生活污水经厂区化粪池处理后定期清掏肥田 雨污分流，雨水收集至初期雨水池沉淀后回用于厂区洒水抑尘；生产废水经自建的沉淀池处理后回用于生产，不外排；生活污水经一体化处理设备预处理后用于厂区绿化，不外排 现有+改造 供电系统 变压器，120KVA，年用电量80万度 改造后用电量93.2kwh/a 依托现有 环保工程 废水 治理 搅拌机等冲洗废水通过砂石分离机及过滤系统，循环使用，沉淀循环水池共计350m3；项目区设置运输车辆冲洗平台，配套建设沉淀池，容积60m3，建设初期雨水池容积约30m3，收集沉淀后回用于厂区洒水抑尘；生活污水经化粪池预处理后定期清掏，不外排 依托厂区现有砂石分离机以及沉淀池，将原有车辆冲洗平台变更至北侧入口处，配套建设沉淀池，容积60m3；扩大雨水收集池容积为60m3；将现有的化粪池改造为一体化处理设备（处理工艺为“格栅+调节池+水解池+接触氧化池+二沉池+消毒”） 现有+改造 废气 治理 装卸及堆场粉尘 砂石原料堆场设于封闭厂房内，并配套喷淋降尘系统 设于封闭厂房内，并配套喷淋降尘系统，卸料过程尽量降低作业高度，减少落差 依托现有 汽车行驶扬尘 厂区地面硬化，洒水抑尘 厂区地面硬化，洒水抑尘 依托现有 筒仓粉尘 ①商品混凝土生产线（1#生产线）：粉料仓4套（其中水泥筒仓2套、粉煤灰筒仓2套），分别配套仓顶脉冲除尘器，经自带的仓顶除尘设施处理后通过仓顶排放； ②商品混凝土生产线（2#生产线）：粉料仓4套（其中水泥筒仓2套、粉煤灰筒仓2套），分别配套仓顶脉冲除尘器，经自带的仓顶除尘设施处理后通过仓顶排放； ③商品混凝土生产线（3#生产线）：2个水泥仓、2个粉煤灰筒仓分别配套仓顶脉冲除尘器，经自带的仓顶除尘设施处理后通过仓顶排放 ①商品混凝土生产线（1#生产线）：粉料仓4套（其中水泥筒仓2套、粉煤灰筒仓2套），分别配套仓顶脉冲除尘器，经自带的仓顶除尘设施（更换高效布袋）处理后通过仓顶有组织排放（DA002~DA005）； ②改造为水稳土生产线（2#生产线）：粉料仓4套，分别配套仓顶脉冲除尘器，经自带的仓顶除尘设施（更换高效布袋）处理后通过仓顶有组织排放 （DA006~DA009） ③商品混凝土生产线（3#生产线）依托现有粉料筒仓除尘设施（更换高效布袋）处理后通过仓顶有组织排放（DA010~DA013） 现有+改造 搅拌粉尘 3条生产线分别设置相对封闭生产区并配套负压系统，收集的废气分别纳入1套脉冲式袋式除尘器处理后由8m高排气筒（DA014、DA015、DA001）有组织排放 改造排气筒高度为15m，搅拌粉尘依托现有3条生产线搅拌楼脉冲式袋式除尘器（更换高效布袋）处理后分别经15m高排气筒排放（DA014、DA015、DA001） 现有+改造 输送粉尘 在密闭厂房内进行，输送带封闭，减少粉尘无组织排放 在密闭厂房内进行，输送带封闭，减少粉尘无组织排放；且上料处设高压喷雾装置 改造 噪声 治理 设备均设置在室内，合理布局；采取厂房隔声、基础减震、风机口安装消声装置 对高噪声设备采取基础减震、车间封闭、厂区围墙等措施 改造 固废 治理 剩余的商品混凝土、沉淀池残渣、除尘器收集的粉尘以及实验室废渣收集后回用；生活垃圾收集后，委托环卫部门进行清运 一般工业固废主要为混凝土、水稳土废渣、实验室废渣、沉淀池沉渣、布袋除尘器收集的粉尘，暂存于一般固废间回用于生产（依托现有）；废润滑油暂存于危废间（改造，位于厂区南侧，建筑面积8m2），定期交由有资质单位处置；生活垃圾设置垃圾箱进行分类收集，委托环卫部门进行清运 现有+改造 2、项目产品方案 表2.3 项目产品方案 序号 产品名称 现有年产量 本次改造环评年产量 改造完成后全厂年产量总计 备注 1 商品混凝土 普通标号（C35以下） 35万m3 5万m3 30万m3 改造 高标号（C40以上） / 25万m3 2 水稳土 / 5万m3 5万m3 补办环评+改造 3、产能匹配性说明： 表2.4 YHZS180型免基础混凝土搅拌站不同强度等级砼技术参数对照表 混凝土强度等级 每机（盘）出料容量（L） 配料时间（S） 工作循环时间（S） 输送及放料时间（S） 每机（盘）生产用时合计（S） 每小时最大设计产量（m3） 设计年产量（万m3） C25 3000 30 60 66 156 69.23 33.2 C30 3000 30 70 66 166 65.06 31.2 C35 3000 30 80 66 176 61.36 29.4 C40 3000 30 120 66 216 50.00 24.0 C50 3000 30 140 66 236 45.76 21.9 C60 3000 30 160 66 256 42.18 20.2 注：高标号混凝土生产线工作时间按2班制，每班8小时，年生产300天计。 表2.5 YHZS90型混凝土搅拌站不同强度等级砼技术参数对照表 混凝土强度等级 每机（盘）出料容量（L） 配料时间（S） 工作循环时间（S） 输送及放料时间（S） 每机（盘）生产用时合计（S） 每小时最大设计产量（m3） 设计年产量（万m3） C25 1500 45 80 75 200 27 5.4 C30 1500 45 90 80 215 25.12 5 C35 1500 45 100 80 225 24 4.8 注：普通标号混凝土生产线工作时间按1班制，每班10小时，年生产200天计。 根据表2.5可知，C25年最大产能为5.4万立方米，C30年最大产能为5万立方米，C35年最大产能为4.8万立方米。根据近年来公司订单，普通标号混凝土以C35和C30为主，少量生产C25。本次将1条废弃生产线改造为1条年产5万方普通标号专用生产线，该条生产线位于厂区东北角，在环评中作为废弃生产线要求拆除但未拆除，现状未生产。本次实施改造，依托现有生产设备，因此，建设单位做出承诺（见附件），将YHZS90型搅拌站改造为普通标号专用生产线后，专门生产C35以下混凝土，年产能保持在5万立方米。 综合表2.4、表2.5可知，将现有的年产30万方混凝土生产线（3#生产线）改造为高标号（C40以上）专用生产线后，生产C40以上混凝土年产能在25万方以下，同时将原有废弃混凝土生产线（1#生产线）改造成为年产5万方普通标号混凝土生产线后，公司生产的混凝土年总产能将保持在30万方以下。 4、项目主要设备、设施 表2.6 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格及型号 现有数量 本次改造项目数量 改造完成后全厂数量 备注 高标号商品混凝土生产线（3#生产线） 1 配料站 储料仓 30 m3 4套 / 4套 依托现有 2 计量斗 4m3 4台 / 4台 3 称重传感器 3000 kg 16个 / 16个 4 气缸缸径 Φ100 mm 12个 / 12个 5 振动器 MVE200/3 10个 / 10个 6 平皮带 1200 mm 1条 / 1条 7 斜皮带机 机架 / 1台 / 1台 8 平皮带 1200mm 1条 / 1条 9 传动装置 75kw 1台 / 1台 10 托辊 Φ108×1200 mm 1套 / 1套 11 主机 搅拌机 公称容积：4.5m3 1台 / 1台 12 水泥计量 计量斗 2.3 m3 1台 / 1台 13 称重传感器 1000 kg 3套 / 3套 14 气动蝶阀公称 直径：300 mm 1套 / 1套 15 振动器 / 1套 / 1套 16 煤灰计量 计量斗 2.3 m3 1套 / 1套 17 称重传感器 1000 kg 3套 / 3套 18 气动蝶阀公称 直径：300 mm 1套 / 1套 19 振动器 / 1套 / 1套 20 水计量及供水系统 计量斗 1.2 m3 1套 / 1套 21 供水管路水池 / 1套 / 1套 22 称重传感器 1000 kg 3套 / 3套 23 气动蝶阀公称 直径：150 mm 2套 / 2套 24 水泵 / 1套 / 1套 25 管路阀门 / 1套 / 1套 26 外加剂计量系统 计量斗 0.15 m3 1套 / 1套 依托现有 27 供液管路 / 2套 / 2套 28 储液箱 10 m3 2套 / 2套 29 称重传感器 200 kg 1套 / 1套 30 气动蝶阀公称 直径：80 mm 1套 / 1套 31 外加剂防腐泵 / 2套 / 2套 32 管路阀门 / 2套 / 2套 33 气路系统 空压机 排气量：1.5 m3/min 1套 / 1套 34 气动三联件 / 2套 / 2套 35 储气罐 1.0m3 +0.1m3 1套 / 1套 36 连接管路 / 1套 / 1套 37 管路阀门 / 1套 / 1套 38 搅拌主楼 主体结构 / 1套 / 1套 39 走台围栏 / 1套 / 1套 40 待料斗 双气缸 1套 / 1套 41 卸料斗 / 1套 / 1套 42 节流装置 双气缸 1套 / 1套 43 外包装 50mm厚彩钢夹芯板 1套 / 1套 44 除尘装置 脉冲除尘 1套 / 1套 45 控制系统 计算机 / 1套 / 1套 46 监视器 / 1台监视器+2个摄像头1套 / 1台监视器+2个摄像头1套 47 低压电器 / 1套 / 1套 48 料位检测与报警控制 / 1套 / 1套 49 粉罐钢结构 仓体及支腿 150吨 4套 / 4套 50 粉罐配套件 收尘机 脉冲布袋除尘 4套 / 4套 51 料位计 高低位料位计 4套 / 4套 52 压力安全阀公称 直径：273 mm 4套 / 4套 53 手动蝶阀公称 直径：300 mm 4套 / 4套 54 破拱装置 / 4套 / 4套 55 螺旋机 密封螺旋输送机 Φ406 mm 2套 / 2套 56 密封螺旋输送机 Φ323 mm 2套 / 2套 57 密封螺旋输送机 Φ219 mm 1套 / 1套 普通标号商品混凝土生产线（1#生产线） 58 配料站 储料仓 30 m3 4套 / 4套 未拆除，依托现有 59 计量斗 2m3 4台 / 4台 60 称重传感器 1000 kg 16个 / 16个 61 气缸缸径 50 mm 12个 / 12个 62 振动器 MVE200/3 10个 / 10个 63 平皮带 1200 mm 1条 / 1条 64 传动装置 5 kw 1个 / 1个 65 斜皮带机 机架 / 1台 / 1台 66 平皮带 1200mm 1条 / 1条 67 传动装置 15kw 1台 / 1台 68 托辊 / 1套 / 1套 69 主机 搅拌机 公称容积：1.5m3 1台 / 1台 70 水泥计量 计量斗 2 m3 1台 / 1台 71 称重传感器 500kg 3套 / 3套 72 气动蝶阀公称 直径：150 mm 1套 / 1套 73 振动器 / 1套 / 1套 74 煤灰计量 计量斗 2m3 1套 / 1套 75 称重传感器 500 kg 3套 / 3套 76 气动蝶阀公称 直径：100 mm 1套 / 1套 77 振动器 / 1套 / 1套 78 水计量及供水系统 计量斗 1.2 m3 1套 / 1套 79 供水管路水池 / 1套 / 1套 80 称重传感器 500 kg 3套 / 3套 81 气动蝶阀公称 直径：50mm 2套 / 2套 82 水泵 / 1套 / 1套 83 管路阀门 / 1套 / 1套 84 外加剂计量系统 计量斗 0.15 m3 1套 / 1套 85 供液管路 / 2套 / 2套 86 储液箱 5 m3 2套 / 2套 87 称重传感器 100 kg 1套 / 1套 88 气动蝶阀公称 直径：40 mm 1套 / 1套 89 外加剂防腐泵 / 2套 / 2套 90 管路阀门 / 2套 / 2套 91 气路系统 空压机 排气量：1.5 m3/min 1套 / 1套 92 气动三联件 / 2套 / 2套 93 储气罐 1.0m3 +0.1m3 1套 / 1套 94 连接管路 / 1套 / 1套 未拆除，依托现有 95 管路阀门 / 1套 / 1套 96 搅拌主楼 主体结构 / 1套 / 1套 97 走台围栏 / 1套 / 1套 98 待料斗 双气缸 1套 / 1套 99 卸料斗 / 1套 / 1套 100 节流装置 双气缸 1套 / 1套 101 外包装 50mm厚彩钢夹芯板 1套 / 1套 102 除尘装置 脉冲除尘 1套 / 1套 103 控制系统 计算机 / 1套 / 1套 104 监视器 / 1台监视器+2个摄像头1套 / 1台监视器+2个摄像头1套 105 低压电器 / 1套 / 1套 106 料位检测与报警控制 / 1套 / 1套 107 粉罐钢结构 仓体及支腿 150吨 4套 / 4套 108 粉罐配套件 收尘机 脉冲布袋除尘 4套 / 4套 109 料位计 高低位料位计 4套 / 4套 110 压力安全阀公称 直径：273 mm 4套 / 4套 111 手动蝶阀公称 直径：150 mm 4套 / 4套 112 破拱装置 / 4套 / 4套 113 螺旋机 密封螺旋输送机 Φ406 mm 2套 / 2套 114 密封螺旋输送机 Φ323 mm 2套 / 2套 115 密封螺旋输送机 Φ219 mm 1套 / 1套 水稳土生产线（2#生产线） 116 配料站 储料仓 30 m3 4套 / 4套 依托现有 117 计量斗 4m3 4台 / 4台 118 平皮带 1200 mm 1条 / 1条 119 传动装置 15 kw 1个 / 1个 120 斜皮带机 机架 / 1台 / 1台 121 平皮带 1200mm 1条 / 1条 122 传动装置 75kw 1台 / 1台 123 托辊 Φ108×1200 mm 1套 / 1套 124 主机 搅拌机 公称容积：2.25m3 1台 / 1台 125 水泥计量 计量斗 2.3 m3 1台 / 1台 依托现有 126 振动器 / 1套 / 1套 127 水计量及供水系统 计量斗 1.2 m3 1套 / 1套 128 管路阀门 / 1套 / 1套 129 气路系统 空压机 排气量：1.5 m3/min 1套 / 1套 130 管路阀门 / 1套 / 1套 131 搅拌主楼 主体结构 / 1套 / 1套 132 除尘装置 仓顶脉冲除尘 1套 / 1套 133 控制系统 计算机 / 1套 / 1套 134 监视器 / 1台监视器+2个摄像头1套 / 1台监视器+2个摄像头1套 135 低压电器 / 1套 / 1套 136 料位检测与报警控制 / 1套 / 1套 137 粉罐钢结构 仓体及支腿 150吨 4套 / 4套 138 粉罐配套件 收尘机 脉冲布袋除尘 4套 / 4套 139 料位计 高低位料位计 4套 / 4套 140 压力安全阀公称 直径：273 mm 4套 / 4套 141 手动蝶阀公称 直径：300 mm 4套 / 4套 142 破拱装置 / 4套 / 4套 143 螺旋机 密封螺旋输送机 Φ406 mm 2套 / 2套 144 密封螺旋输送机 Φ323 mm 2套 / 2套 145 密封螺旋输送机 Φ219 mm 1套 / 1套 146 外加剂计量系统 计量斗 0.15 m3 1套 / / 改造为储水罐 147 供液管路 / 2套 / / 148 储液箱 5 m3 2套 / / 149 称重传感器 100 kg 1套 / / 150 气动蝶阀公称 直径：40 mm 1套 / / 151 外加剂防腐泵 / 2套 / / 152 管路阀门 / 2套 / / 5、项目原辅料及能源消耗 表2.7 项目原辅料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 现有实际用量 本次改造项目用量 改造完成后全厂用量 备注 1 商品混凝土生产线（3#生产线） 水泥 万t/a 7.93 7.67 7.67 现有年产商品混凝土30万m3，约55.5万t；改造后年产高标号商品混凝土25万m3，约46.25万t 2 粉煤灰 万t/a 1.21 0.94 0.94 3 外加剂（聚羧酸系列） t/a 0.17 0.12 0.12 4 砂子 万t/a 16.89 11.56 11.56 5 石子 万t/a 25.34 23.36 23.36 6 水 万t/a 3.96 2.6 2.6 合计 万t/a 55.5 46.25 46.25 7 商品混凝土生产线（1#生产线） 水泥 万t/a / 1.32 1.32 现状未生产，改造后年产普通标号商品混凝土5万m3，约9.25万t 8 粉煤灰 万t/a / 0.2 0.2 9 外加剂（聚羧酸系列） 万t/a / 0.03 0.03 10 砂子 万t/a / 2.82 2.82 11 石子 万t/a / 4.22 4.22 12 水 万t/a / 0.66 0.66 合计 万t/a / 9.25 9.25 13 水稳土生产线（2#生产线） 水泥 万t/a 1.32 0.425 0.425 补做环评+改造，现有年产商品混凝土5万m3，约9.25万t，改造后年产水稳土5万m3，约8.5万t 14 砂子 万t/a 2.82 2.55 2.55 15 石子 万t/a 4.22 5.355 5.355 16 水 万t/a 0.66 0.17 0.17 17 粉煤灰 万t/a 0.2 / / 18 外加剂（聚羧酸系列） 万t/a 0.03 / / 合计 万t/a 9.25 8.5 8.5 能源 1 水 万t/a 58080 48414 48414 地下水 2 电 万kwh 80 93.2 93.2 市政 6、产品配比说明 表2.8 混凝土不同标号原料配比表 无单位（以外加剂为标准） 原料配比量 标号 外加剂 水泥 粉煤灰 砂子 石子 水 C25 1 100 8 141 262 47 C30 1 46 7 98 147 23 C35 1 70 7 98 131 41 C40 1 65 8 98 198 22 C60 1 72 6 90 140 24 表2.9 水稳土原料配比表 无单位（以水为标准） 原料配比量 产品 水 水泥 砂子 石子 水稳土 1 2.5 15 31.5 7、原辅材料主要成分理化性质见下表 表2.10 原辅材料理化性质一览表 名称 理化性质 水泥 粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。早期石灰与火山灰的混合物与现代的石灰火山灰水泥很相似，用它胶结碎石制成的混凝土，硬化后不但强度较高，而且还能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。长期以来，它作为一种重要的胶凝材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程。一般土木建筑工程通常采用的水泥主要是指：六大类水泥，即硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥 粉煤灰 是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。粉煤灰是一种人工火山灰质混合材料，化学组成与粘土质相似，主要用来生产粉煤灰水泥、粉煤灰砖、粉煤灰硅酸盐砌块、粉煤灰加气混凝土及其他建筑材料，还可用作农业肥料和土壤改良剂，回收工业原料和作环境材料。它本身略有或没有水硬胶凝性能，但当以粉状及水存在时，能在常温，特别是在水热处理(蒸汽养护)条件下，与氢氧化钙或其他碱土金属氢氧化物发生化学反应，生成具有水硬胶凝性能的化合物，成为一种增加强度和耐久性的材料。在混凝土中掺加粉煤灰节约了大量的水泥和细骨料；减少了用水量；改善了混凝土拌和物的和易性；增强混凝土的可泵性；减少了混凝土的徐变；减少水化热、热能膨胀性；提高混凝土抗渗能力；增加混凝土的修饰性 外加剂 凝土外加剂是指为改善和调节混凝土的性能而掺加的物质。本项目使用的外加剂主要为聚羧酸（HSB），是一种高性能减水剂，是商品混凝土常用的一种水泥减水剂。对水泥适用性广，对混凝土增强效果明显，坍落度损失小，低温无硫酸钠结晶现象，广泛用于配制泵送剂、缓凝、早强、防冻、引气等各类个性化减水剂，也可以与萘系减水剂、氨基减水剂等复合使用。掺加聚羧酸减水剂的混凝土和易性比较好，在较高的掺量或较高用水量时也不会发生明显的离析、泌水，混凝土在模板中的沉降也较小，广泛应用于公路、桥梁、大坝、隧道、高层建筑等工程。聚羧酸减水剂外观为浅棕色的粉末状；密度约（1.0±0.03）g/ml，水泥净浆流动度（基准水泥）≥180（W/C=0.29）（mm）；减水率≥18%，聚羧酸系高性能减水剂的掺量为胶凝材料总重量的 0.4%～2.5%，常用掺量为 0.8%～1.5% 8、项目用水平衡分析 改造项目新增用水为生产用水、搅拌机冲洗用水、运输车辆冲洗用水、喷淋用水、洒水抑尘用水及生活用水，项目用水及排水情况分析如下： ①生产用水 根据原材料配比表可知，高标号（C40）商品混凝土用水量为131.6kg/m3-商品混凝土（C40），普通标号（C30）商品混凝土用水量为168kg/m3-商品混凝土（C30），水稳土用水量为20kg/t-水稳土。项目改造后年产高标号商品混凝土25万m3，年产普通标号商品混凝土25万m3，年产水稳土5万m3（约8.5万吨），则生产用水量为4.3万t/a，143.3t/d，该部分用水全部进入产品，不外排； ②搅拌机冲洗用水 搅拌机在停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。根据建设单位提供的资料，平均每天冲洗1次，冲洗水按3t/次计算，则搅拌机冲洗用水量为3t/d，900t/a。污水产生系数以90%计，则搅拌机冲洗废水产生量为810t/a，2.7t/d； ③运输车辆冲洗用水 商品混凝土及水稳土通过运输车运至用户，按单车1次运输量最大为8m3计算，每天约需运输146辆次，每次均需对运输车辆进行冲洗。车辆冲洗水量约为0.2t/辆次，则运输车辆冲洗用水量为29.2t/d，8760t/a。污水产生系数以90%计，则运输车辆冲洗废水产生量为26.28t/d，7884t/a； ④喷淋用水 项目全封闭钢构大棚内配套设置高压喷雾装置对砂石原料卸料、堆场及砂石上料产生的粉尘进行降尘处理。根据建设单位提供的资料，高压喷雾装置用水量为8L/min，高压喷雾用水量为7.68t/d，2304t/a，喷雾用水全部自然蒸发损耗，无废水产生。 ⑤洒水抑尘用水 项目生产作业区和输运道路需每天进行洒水抑尘，浇洒区域约3000m2，根据《用水定额第3部分：生活》（DB44/ T1461.3-2021）表A.1中浇洒道路和场地，用水量按1.5L/m2·d计算，则道路和场地浇洒用水量为4.5t/d，喷洒水全部自然蒸发后损耗，无废水产生。考虑到降雨期间无需进行场地和道路浇洒，降雨天数按153天计算，不降雨天数为212天，则道路和场地洒水抑尘用水量为954t/a，即3.18t/d； ⑥生活用水 本次改造后，劳动定员增加至50人，均在厂区内就餐，职工用水量取80L/d，日用水量为4t/d，1200t/a。废水产生量以用水量的85%计，则生活废水产生量为3.4t/d，1020t/a。 项目水平衡如下图所示： 9、劳动定员及工作制度 现有厂区工作制度为两班制，每班8小时，年工作300天，劳动定员35人，均不在项目区食宿。本次改造后，劳动定员增加至50人，高标号混凝土生产线为两班制，每班8小时，年工作300天，普通标号混凝土生产线和水稳土生产线为一班制，每班10小时，年工作200天。 10、厂区平面布置合理性分析 根据现场勘查，项目所在地北侧隔凤利路133m处为后樊村，东侧为凤台县群顺公路工程有限公司，南侧为空地，西侧为凤台县展盛工贸有限公司。1#普通标号混凝土生产线位于厂区东北角，2#水稳土生产线位于厂区西北角，3#高标号混凝土生产线位于厂区东南角。厂区北侧大门出入口处设车辆冲洗平台及地磅，方便生产及原料运输车过磅称重。厂区内道路宽阔，路面硬化，大棚外设置有运输车辆停车位，方便运输车辆装卸停放。厂区西南角设有办公区，其东侧为辅助用房，方便机械设备日常检修保养。此外，生产车间内配套采取除尘降噪设施，最大限度的减小其生产时产生的噪声及粉尘对厂区人员办公、生活的影响。厂区周边都由绿化带相隔，选择吸声能力及吸收废气能力强的树种，以减少噪声和粉尘对周围环境的影响。厂区内东侧设有污水处理设施，且厂区道路及生产区地面均设有导流沟，其运营期产生的生产废水经污水处理设施处理后，回用于生产，不外排。初期雨水经厂区北侧初期雨水收集池进行收集沉淀后用于日常洒水抑尘。 综上所述本项目平面设计布局合理、物流顺畅，卫生条件和交通、安全、消防满足企业需要及行业要求。本项目厂区总体布置详见附图3：项目厂区平面布置图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产排污环节分析 项目厂房已建成，施工期仅为设备调整安装、清洗。根据建设单位提供的资料和现场调查，项目土建施工期无环保投诉、无遗留环境问题。 运营期工艺流程及产污节点图 2.1水稳土生产工艺流程 图2.2 水稳土生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： ①石子、砂子等骨料由运输车辆运至厂房内的砂石堆场，然后由铲车将骨料装入仓斗，经计量后由皮带输送机输送至搅拌机上部的配料斗。此过程产生装卸堆场粉尘G1、汽车行驶扬尘G2以及噪声N； ②水泥经散装罐车运至厂区内，采用全密闭的管道通过气力输送至水泥筒仓，由螺旋输送机输送至计量斗中进行计量；搅拌用水采用压力供水，由水泵送到计量斗中进行计量。此过程会产生筒仓粉尘G3、汽车行驶扬尘G2及设备噪声N； ③各物料计量完毕后，由控制系统发出指令，开始依次投料到搅拌机中进行搅拌。根据建设单位提供的资料，石子：砂子：水泥：水的配比为63:30:5:2，即干粉料与水的比例为98:2进行搅拌。进入搅拌机的料，在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴上双道螺旋浆片的搅拌下，受到浆片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、磨擦、剪切、对流从而进行剧烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料已相互得到均匀地拌合，并具有压实所需要的含水量。此后，均匀的物料由出料口到密闭的斜皮带机上，经斜皮带机输送到出料斗内，成品经检验合格后由运输车辆运至用户。此过程产生输送粉尘G4、搅拌粉尘G5、搅拌机中残余的混凝土废渣S1、实验室废渣S2、以及噪声N； ④搅拌机、运输车辆在停止运行和运送后均进行冲洗，此过程产生搅拌机冲洗废水W1、运输车冲洗废水W2、沉淀池沉渣S3以及噪声N。 2.2商品混凝土生产工艺流程 图2.3 商品混凝土生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： ①石子、砂子等骨料由运输车辆运至厂房内的砂石堆场，然后由铲车将骨料装入仓斗，经计量（不同标号的商品混凝土配比不同）后由皮带输送机输送至搅拌机上部的配料斗，皮带输送速度较小，为封闭式输送。此过程产生装卸堆场粉尘G1、汽车行驶扬尘G2以及噪声N； ②水泥、粉煤灰经散装罐车运至厂区内，采用全密闭的管道通过气力输送分别至筒仓，由密封螺旋输送机送入到称量斗内计量，气动系统通过控制气缸的开关将称量斗内计量好的的粉料送入搅拌机内；搅拌用水采用压力供水，由水泵送到计量斗中进行计量，外加剂由外加剂称量系统供给。此过程会产生筒仓粉尘G3、汽车行驶扬尘G2及设备噪声N； ③生产过程由电脑控制，按照不同型号混凝土的原料配比，对原材料进行正确计量。技术人员在计算机的帮助下，各种型号的混凝土在生产之前必须在实验室里反复实验，已达到各种原辅料之间的最佳配比，进而按先进、合理、经济的配方进行配料，各物料计量完毕后，由控制系统发出指令，开始依次投料到搅拌机中进行搅拌。搅拌到程序设定时间，主机自动开门卸料，成品经检验合格后由运输车辆运至用户。此过程产生输送粉尘G4、搅拌粉尘G5、搅拌机中残余的混凝土废渣S1、实验室废渣S2以及噪声N； ④搅拌机、运输车辆在停止运行和运送后均进行冲洗，此过程产生搅拌机冲洗废水W1、运输车冲洗废水W2、沉淀池沉渣S3以及噪声N。 表2.11 建设项目产污情况一览表 序号 类别 产污工序 污染物类型 排放方式 1 废气 G1 原料堆放、装卸 粉尘 原料堆场设于封闭厂房内，并配套喷淋降尘系统，卸料过程尽量降低作业高度，减少落差；粉料储存于密闭的筒仓内 G2 汽车行驶 粉尘 地面硬化、定期洒水抑尘 G3 水泥、粉煤灰筒仓 粉尘 经筒仓自带的仓顶脉冲除尘设施处理后通过筒仓顶部有组织排放（DA002~DA013） G4 输送 粉尘 骨料输送时在上料处和全封闭钢构大棚内安装高压喷雾洒水装置系统，粉料通过密封螺旋输送机送入 G5 搅拌 粉尘 搅拌楼分别设置相对封闭生产区并配套负压系统，收集的废气分别纳入1套脉冲式袋式除尘器处理后分别由15m高排气筒（DA014、DA015、DA001）有组织排放 2 废水 W1 搅拌机冲洗 SS 依托现有砂石分离、沉淀处理后回用于冲洗工序，不外排 W2 运输车冲洗 SS W3 生活污水 BOD5、SS、COD、NH3-N 采用一体化污水处理设备处理后用于厂区绿化，不外排 3 一般工业固废 S1 搅拌 水稳土、混凝土废渣 集中收集后，暂存于一般固废间后回用于生产 S2 检验 实验室废渣 S3 污水治理 沉淀池沉渣 S4 废气治理 布袋除尘器收集的粉尘 危废 S5 设备维修保养 废润滑油 暂存于危废间，委托有处理资质的单位定期处置 S6 员工办公 生活垃圾 设置垃圾箱进行分类收集，委托环卫部门进行清运 4 噪声 生产设备及风机 噪声 厂房隔声，设备基础减震等措施 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、厂区现有项目生产工艺 现有项目运营期主要从事普通标号商品混凝土的生产，项目生产工艺流程及产污见下图： 1.1 现有商品混凝土生产工艺流程 图2.4 现有商品混凝土生产工艺流程及产污节点图 2、厂区现有项目生产排污情况统计 2.1废水 项目用水主要为生产用水、搅拌主机冲洗用水、运输车冲洗用水、喷淋用水、洒水抑尘用水以及生活用水，产生的废水主要为职工生活办公废水、搅拌主机冲洗废水、搅拌车冲洗废水。其中职工生活办公废水经化粪池预处理后定期清掏，不外排；搅拌主机冲洗废水、运输车冲洗废水经过砂石分离器及沉淀池沉降后回用，不外排。项目现有废水产排情况如下表所示： 表2.12 厂区现有项目废水产排情况统计表 废水种类 产生量（t/a） 污染物名称 污染物产生量（t/a） 治理措施 排放量（t/a） 搅拌机冲洗废水 233.7 SS 0.351 经砂石分离、沉淀后回用于冲洗工序，不外排 0 运输车冲洗废水 1461 SS 2.19 0 生活污水 85.2 COD 0.030 化粪池处理后定期清掏，不外排 0 SS 0.019 0 NH3-N 0.003 0 BOD5 0.013 0 2.2废气 本项目废气主要来源于原材料装卸堆场粉尘、汽车动力起尘、粉料仓产生的 筒仓粉尘、输送粉尘、搅拌粉尘。其中，原材料堆场采用全封闭结构并设置有自动喷淋装置，通过自然或洒水沉降收集后回用；汽车动力起尘地面硬化、洒水沉降收集后回用；筒仓粉尘经仓顶除尘器处理后外排；搅拌粉尘经脉冲式袋式除尘器处理后分别经8m高排气筒排放（DA014、DA015、DA001）。 表2.13 厂区现有项目生产废气排放情况统计表 废气产生工序 污染物名称 污染防治措施 排放量（t/a） 原料堆放、装卸 粉尘 全封闭结构并设置有自动喷淋装置，通过自然或洒水沉降收集后回用 0 汽车行驶 粉尘 地面硬化、定期洒水抑尘 0 水泥、粉煤灰筒仓 粉尘 仓顶除尘器处理后外排 4.79 搅拌 粉尘 经除尘器处理后分别通过8m高排气筒（DA014、DA015、DA001）排放 3.89 2.3固废 厂区现有项目生产过程中固体废物主要为职工的生活垃圾、剩余的商品混凝土废渣、沉淀池沉渣、除尘器收集粉尘以及实验室废渣。其中职工的生活垃圾集中收集后由环卫部门清运处置；剩余的商品混凝土废渣、沉淀池沉渣、除尘器收集粉尘以及实验室废渣收集后回用。具体产生情况统计如下表所示： 表2.14 厂区现有固废产生情况一览表 序号 名称 产污工序 属 性 产生量（t/a） 处理去向 1 混凝土废渣 搅拌 一般固废 150 回用于生产 2 实验室废渣 检验 0.25 3 沉淀池沉渣 污水治理 14 4 布袋除尘器收集的粉尘 废气治理 80 5 生活垃圾 办公生活 生活垃圾 5.4 当地环卫部门清运 3、厂区现有主要环境问题调查 现有项目的主要环境问题有： 表2.15 现状环境问题及整改措施 序号 现有环境问题 整改措施 整改时限 责任人 投资额（万元） 1 车辆冲洗平台位于厂区中部，位置设置不合理 北侧入口处建车辆冲洗平台，配套建设沉淀池，容积60m3 1个月 韦成光 2 2 现有初期雨水池容积约30m3，容积过小 扩大雨水收集池容积为60m3 1个月 韦成光 1.5 3 现有3条生产线筒仓粉尘分别经自带的仓顶脉冲除尘器处理后通过仓顶排放 增加排气筒，筒仓粉尘分别经自带的仓顶脉冲除尘器处理后通过仓顶有组织排放（高度均为18m，内径均为0.3m） 1个月 韦成光 7 4 现有3条生产线搅拌粉尘经脉冲式袋式除尘器处理后分别经8m高排气筒排放 改造排气筒高度为15m，依托现有3条生产线搅拌楼脉冲式袋式除尘器处理后分别经15m高排气筒排放（DA014、DA015、DA001） 1个月 韦成光 3 5 根据项目验收监测数据，除尘器出口粉尘排放浓度超标，现状除尘器治理效率不佳 项目现场需停产改造，加强现场管理，物料的输送做好密闭措施，现有15套脉冲除尘器均更换更高效的布袋，确保除尘器出口粉尘达标排放 1个月 韦成光 10 6 现有项目于2020年9月25~26日委托安徽海峰分析测试科技有限公司进行厂界无组织、噪声监测（详见附件），例行监测频次未达到规范要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中自行监测的相关要求，废气、废水监测频次为1次/年，噪声监测频次为1次/季 运营期 韦成光 3 7 生活污水采用化粪池处理后清掏，不外排，本次改造后生活污水量增大，处理措施不满足要求 改造生活污水处理措施为一体化污水处理设备，处理后的废水用于厂区绿化 2个月 韦成光 8 8 一般工业固废暂存场所设置不规范，一般工业固体废物在产生、存储和处置过程中未做好台账登记 按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的公告中要求整改和完善。并完善厂区固废台账管理制度 1个月 韦成光 2 9 未按规范建设危废暂存间 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定，规范建设1间危废间，危险废物在产生、存储和处置过程中做好台账记录 1个月 韦成光 3 表2.16 现状照片 1#生产线 1#生产线搅拌楼 2#生产线 3#生产线 砂石分离机+沉淀池 车辆冲洗平台 4、厂区现有项目主要污染物统计 表2.17 现有项目主要污染物统计 类别 排放量（t/a） 环保措施 废水 污水量 0 搅拌机冲洗废水、运输车冲洗废水经砂石分离、沉淀后回用于冲洗工序；生活污水化粪池处理后定期清掏，不外排 COD 0 SS 0 NH3-N 0 BOD5 0 废气 原料堆放、装卸 粉尘 0 全封闭结构并设置有自动喷淋装置，通过自然或洒水沉降收集后回用 汽车行驶 粉尘 0 地面硬化、定期洒水抑尘 水泥、粉煤灰筒仓 粉尘 4.79 仓顶除尘器处理后外排 搅拌 粉尘 3.89 经除尘器处理后分别通过8m高排气筒（DA014、DA015、DA001）排放 固废 混凝土废渣 150 回用于生产 实验室废渣 0.25 沉淀池沉渣 14 布袋除尘器收集的粉尘 80 生活垃圾 5.4 当地环卫部门清运 5、建设项目“三本账”分析 表2.18 建设项目“三本帐”分析一览表 单位t/a 类别 污染物 改造前排放量 本项目 “以新带老”削减量 最终排放量 增减量 变化 产生量 削减量 排放量 废水 污水量 0 9714 9714 0 0 0 / BOD5 0 0.153 0.153 0 0 0 / SS 0 13.05 13.05 0 0 0 / NH3-N 0 0.031 0.031 0 0 0 / 废气 粉尘 8.68 160 159.59 0.41 8.68 0.41 -8.27 固体废物（产生量） 混凝土废渣 150 120 / 120 -30 实验室废渣 0.25 0.05 / 0.05 -0.2 沉淀池沉渣 14 10 / 10 -4 布袋除尘器收集的粉尘 80 191.349 / 191.349 +111.349 生活垃圾 5.4 7.5 / 7.5 +2.1 废润滑油 / 0.1 / 0.1 +0.1 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 大气环境 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价采用淮南市人民政府网站(https://www.huainan.gov.cn/public/118319849/1259110413.html)发布的《2021年淮南市环境质量状况公报》中的相关数据与结论，具体内容如下： 2021年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫(SO2)年均浓度、二氧化氮(NO2)年均浓度、可吸入颗粒物(PM10)年均浓度、细颗粒物(PM2.5)年均浓度、一氧化碳(CO)日均值第95百分位浓度、臭氧(O3)日最大8小时平均第90百分位浓度分别为8微克/立方米、23微克/立方米、71微克/立方米、42微克/立方米、0.9毫克/立方米和162微克/立方米，二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，可吸入颗粒物(PM10)年均浓度、臭氧(O3)和细颗粒物(PM2.5)年均浓度分别超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准0.01倍、0.01倍和0.20倍。市区环境空气中的主要污染物二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)、一氧化碳(CO)日均值第95百分位浓度分别较上年减少20.0%、17.9%、6.6%、12.5%、18.2%；臭氧(O3)日最大8小时平均第90百分位浓度较上年增加1.3%。 污染物空间分布：田家庵区师范学院、经济开发区消防支队、谢家集区政府、八公山区政府、潘集区政府、毛集区焦岗湖风景区管理处（参照点，不参与全市均值评价）、凤台县青少年活动中心和凤台县凤凰实验中学（省控点，不参与全市均值评价）、寿县老环保局大楼和寿县现代信息工程职业学院子站空气自动站（省控点，不参与全市均值评价）共10个环境空气质量自动监测子站的二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度：凤台县（2个点位均值，以下简称凤台县）、毛集区焦岗湖风景区管理处和寿县（2个点位均值，以下简称寿县）空气自动站臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；其他区超标倍数由大到小依次为八公山区政府和谢家集区政府0.025倍、经济开发区消防支队0.012倍、潘集区政府和田家庵区师范学院0.006倍。 可吸入颗粒物（PM10）年均浓度：八公山区政府、毛集区焦岗湖风景区管理处、谢家集区政府、凤台县和寿县自动监测子站可吸入颗粒物（PM10）年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其他区可吸入颗粒物（PM10）年均浓度超标倍数从大到小依次为：潘集区政府0.11倍、经济开发区消防支队和田家庵区师范学院0.10倍。 细颗粒物（PM2.5）年均浓度：各站点均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。细颗粒物（PM2.5）年均浓度超标倍数从大到小依次为：潘集区政府0.37倍、田家庵区师范学院0.23倍、八公山区政府0.20倍、凤台县0.17倍、经开区益益乳业工业园0.14倍、寿县0.11倍、谢家集区政府0.09倍、毛集区焦岗湖风景区管理处0.03倍。 2021年空气质量综合指数4.16，环境空气质量优良天数比例为74.8％。空气质量综合指数与上年相比降低9.8%，优良天数比例比上年增加2.1个百分点。 因此，项目区属于大气环境质量不达标区。针对大气环境质量不达标的情况，淮南市人民政府将按照“淮南市‘十三五’环境保护规划”要求，持续推进大气污染防治行动计划，打赢蓝天保卫战，严格实行环境空气质量和大气污染防治工作“双考核”制度，推进以燃煤电厂为主的重点行业大气污染源深度治理、城市扬尘污染控制，持续降低可吸入颗粒物(PM10)、臭氧(O3)和细颗粒物(PM2.5)浓度，城市空气质量优良天数比例达到省下达的目标，环境空气质量总体改善。评价要求本项目严格执行《淮南市人民政府关于印发淮南市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》(淮府[2018]118号)，减少环境影响。 2、地表水环境 本次评价采用淮南市人民政府网站(https://www.huainan.gov.cn/public/118319849/1259110413.html)发布的《2021年淮南市环境质量状况公报》中的相关数据与结论，具体内容如下： 2021年，全市地表水26个监测断面（点位）中Ⅰ-Ⅲ类水质比例为76.9%，无劣Ⅴ类水质，总体水质状况为良好。比上年增加0.7个百分点，水质状况保持良好。 市辖淮河干流及其支流22个监测断面中Ⅰ-Ⅲ类水质比例为 86.4%，无劣Ⅴ类水质，总体水质良好。与2020年相比水质比例增加5.2个百分点，水质状况保持良好。出境断面新城口和入境断面鲁台孜水质评价指标年平均浓度值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 主要超标断面为永幸河入淮口断面、架河入淮口和南中心沟河口断面，水质均劣于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，为Ⅳ类水质，主要污染物为化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷。 本项目无废水外排，附近地表水体为永幸河，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 3、声环境 本项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，因此，本次评价仅对项目区厂界现状噪声进行监测，安徽环科检测中心有限公司于2021年01月05日~01月06日对项目区四周噪声进行了监测；监测结果见表3.1。 表3.1 环境噪声现状监测结果统计表 单位：LeqdB(A) 测点编号 监测位置 2021.01.05 2021.01.06 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 东厂界 56 45 55 46 N2 南厂界 54 43 54 44 N3 西厂界 55 47 57 45 N4 北厂界 58 48 57 47 由上述监测结果可知，本项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目厂区地面均已采取硬化措施，项目运营期将针对危废间采取环氧地坪进行防渗处理，因此，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不需开展土壤、地下水环境质量现状调查。 5、 生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于凤台县桂集镇勇敢村，用地范围内不含有生态环境保护目标，因此，本次评价不需开展生态环境现状调查。 6、电磁辐射 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，新建或改建、改造广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 本项目属于C3021 水泥制品制造，不含电磁辐射内容。因此，本次评价不需开展电磁辐射现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要保护目标（列出名单及保护级别） （1）大气环境：项目位于安徽省淮南市凤台县桂集镇勇敢村，厂界500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标。 （2）水环境：厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （3）声环境：本项目外周边50m范围内不存在声环境保护目标。 （4）生态环境：本项目周边无生态环境保护目标。 根据现场勘查，项目地块周边主要环境保护目标如下表: 表3.2 项目周围主要保护目标及保护级别 环境要素 环境保护对象名称 坐标/m 保护对象 相对厂界距离（m） 相对厂址方位 规模 保护级别 X Y 环境空气 后樊村 0 133 居民 133 N 约511人 二类区 官路沟 256 -113 居民 280 SE 约195人 二类区 大储家 -298 -267 居民 405 SW 约302人 二类区 老庄 770 -606 居民 980 SE 约310人 二类区 来家湖 465 379 居民 600 NE 约280人 二类区 张余 0 670 居民 670 N 约292人 二类区 小范庄 -573 724 居民 923 NW 约316人 二类区 樊庙村 -288 -1137 居民 1173 SW 约206人 二类区 西庄孜 0 -1342 居民 1342 N 约317人 二类区 曹刘 -353 1169 居民 1221 NW 约153人 二类区 大范家 -1230 116 居民 1235 NW 约186人 二类区 童庄 -1532 261 居民 1554 NW 约110人 二类区 韩楼 326 -1129 居民 1175 SE 约280人 二类区 门朝西 -1307 -557 居民 1421 SW 约214人 二类区 后苏 -1404 -902 居民 1669 SW 约188人 二类区 桥口 -1454 -1016 居民 1774 SW 约147人 二类区 庙北 -521 -1565 居民 1649 SW 约221人 二类区 塘东 -886 -1666 居民 1887 SW 约156人 二类区 地表水环境 永幸河 0 65 河流 65 N 小型河流 Ⅳ类 声环境 项目区 / / / / / / 2类区 地下水环境 厂界500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 不涉及生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 颗粒物执行安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1中水泥仓及其他通风生产设备对应的颗粒物排放标准以及表2中颗粒物无组织排放限值，具体见表3.3； 表3.3水泥工业大气污染物排放标准 生产过程 生产设备 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 厂界监控浓度限制 监控点 浓度（mg/m3） 散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备 颗粒物 10 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 0.5 2、废水排放标准 项目无生产废水外排，生活污水经一体化处理设备处理满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”限值要求后绿化使用，具体见表3.4； 表3.4 城市杂用水水质基本控制项目及限值 项目 重冲厕、车辆冲洗 市绿化、道路清扫、消防、建筑施工 pH 6.0~90 6.0~90 五日生化需氧量（mg/L） 10 10 氨氮（mg/L） 5 8 阴离子表面活性剂（mg/L） 0.5 0.5 总氯（mg/L） 1.0（出厂）0.2（管网末端） 1.0（出厂）0.2b（管网末端） b用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。 3、噪声排放标准 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求；项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。其标准限值见表3.5。 表3.5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 60 50 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 4、固体废物污染控制标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。危险废物的按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定执行，并参照执行《危险废物收集、贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家和安徽省地方要求，目前实施总量控制的重点污染物为这6项：COD、NH3-N、烟（粉）尘、VOCs、SO2、NOX。本项目涉及的总量控制因子：烟（粉）尘。 废水：项目无生产废水外排；生活污水经一体化处理设备预处理后绿化使用，因此无需申请总量。 废气：本项目筒仓粉尘经自带的仓顶脉冲除尘设施处理后通过筒仓顶部有组织排放（DA002~DA013），对搅拌粉尘设置相对封闭生产区并配套负压系统，收集的废气分别纳入布袋除尘系统处理后由15m高排气筒（DA014、DA015、DA001）有组织排放。现有项目未设置总量指标。 由于现有项目粉尘总排放量较原有排放量减少0.4146t/a，因此现有项目未申请大气排放总量。 项目所在地区属于大气环境质量不达标区，本项目粉尘排放量为0.41t/a，增加量小于现有项目减少量，故本项目无需申请大气排放总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响分析： 项目厂房已建成，施工期仅为设备调整安装、清洗。施工期较短且对周围环境影响较小。具体施工环境保护措施分析如下： 1、废气防治措施 项目厂房已建成，本项目不涉及土建工程，故施工过程中无施工扬尘，仅在施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的施工机械废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有 CO、NOx、SO2等。该部分废气产生量极少，且产生时间有限。通过设备选型，控制燃料类型，选用清洁能源等，可有效减少施工机械废气产生。 2、废水防治措施 因涉及设备清洗安装，故在施工期间，会产生施工人员生活污水，清洗废水。本项目施工期间生活污水依托已建化粪池处理，清洗废水依托现有污水处理设施处理后用于地面洒水抑尘，不外排。 3、噪声防治措施 本项目施工期不涉及基建项目，仅为简单的设备安装，故施工过程中的噪声为焊接、吊车等，设备噪声源强较小，施工期场界噪声对周边影响较小。 4、固体废物防治措施 施工期产生的固体废物主要是设备安装边角料和生活垃圾等，由环卫统一清运处置，无随意倾倒现象，故不会对周围环境造成影响。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）废气污染源情况 表4.1 废气污染源正常排放汇总表 产排污环节 排放形式 污染物 种类 污染物产生量和浓度 污染治理设施 污染物排放量和浓度 排放口基本情况 排放标准 产生浓度 mg/m3 产生量 处理能力 收集效率 去除效率 是否可行技术 处理工艺 排放浓度 mg/m3 排放量 编号及名称 高度 内径 温度 类型 地理 坐标 浓度 mg/m3 速率 kg/h kg/h t/a m3/h % % kg/h t/a / m m ℃ / / 1#商品混凝土生产线 1#水泥筒仓 有组织 颗粒物 1205 2.41 4.82 2000 85 99.7 是 袋式除尘 3 0.006 0.012 DA002 22 0.3 常温 一般排放口 E：116.64594° N：32.74267° 10 / 无组织 / 0.362 0.723 / / / / / / 0.362 0.723 / / / / / / 0.5 / 2#水泥筒仓 有组织 颗粒物 1205 2.41 4.82 2000 85 99.7 是 袋式除尘 3 0.006 0.012 DA003 22 0.3 常温 一般排放口 E：116.64601° N：32.742656° 10 / 无组织 / 0.362 0.723 / / / / / / 0.362 0.723 / / / / / / 0.5 / 3#粉煤灰筒仓 有组织 颗粒物 182.5 0.365 0.73 2000 85 99.7 是 袋式除尘 0.5 0.001 0.002 DA004 22 0.3 常温 一般排放口 E：116.64607° N：32.742646° 10 / 无组织 / 0.055 0.1095 / / / / / / 0.055 0.1095 / / / / / / 0.5 / 4#粉煤灰筒仓 有组织 颗粒物 182.5 0.365 0.73 2000 85 99.7 是 袋式除尘 0.5 0.001 0.002 DA005 22 0.3 常温 一般排放口 E：116.6461° N：32.74262° 10 / 无组织 / 0.055 0.1095 / / / / / / 0.055 0.1095 / / / / / / 0.5 / 产排污环节 排放形式 污染物 种类 污染物产生量和浓度 污染治理设施 污染物排放量和浓度 排放口基本情况 排放标准 产生浓度 mg/m3 产生量 处理能力 收集效率 去除效率 是否可行技术 处理工艺 排放浓度 mg/m3 排放量 编号及名称 高度 内径 温度 类型 地理 坐标 浓度 mg/m3 速率 kg/h kg/h t/a m3/h % % kg/h t/a / m m ℃ / / 2#水稳土生产线 5#水泥筒仓 有组织 颗粒物 640 1.28 2.55 2000 85 99.7 是 袋式除尘 1.75 0.0035 0.007 DA006 22 0.3 常温 一般排放口 E：116.64547° N：32.74287° 10 / 无组织 / 0.191 0.3825 / / / / / / 0.191 0.3825 / / / / / / 0.5 / 6#水泥筒仓 有组织 颗粒物 640 1.28 2.55 2000 85 99.7 是 袋式除尘 1.75 0.0035 0.007 DA007 22 0.3 常温 一般排放口 E：116.64540° N：32.74292° 10 / 无组织 / 0.191 0.3825 / / / / / / 0.191 0.3825 / / / / / / 0.5 / 7#水泥筒仓 有组织 颗粒物 640 1.28 2.55 2000 85 99.7 是 袋式除尘 1.75 0.0035 0.007 DA008 22 0.3 常温 一般排放口 E：116.64535° N：32.74295° 10 / 无组织 / 0.191 0.3825 / / / / / / 0.191 0.3825 / / / / / / 0.5 / 8#水泥筒仓 有组织 颗粒物 640 1.28 2.55 2000 85 99.7 是 袋式除尘 1.75 0.0035 0.007 DA009 22 0.3 常温 一般排放口 E：116.64534° N：32.74289° 10 / 无组织 / 0.191 0.3825 / / / / / / 0.191 0.3825 / / / / / / 0.5 / 产排污环节 排放形式 污染物 种类 污染物产生量和浓度 污染治理设施 污染物排放量和浓度 排放口基本情况 排放标准 产生浓度 mg/m3 产生量 处理能力 收集效率 去除效率 是否可行技术 处理工艺 排放浓度 mg/m3 排放量 编号及名称 高度 内径 温度 类型 地理 坐标 浓度 mg/m3 速率 kg/h kg/h t/a m3/h % % kg/h t/a / m m ℃ / / 3#商品混凝土生产线 9#水泥筒仓 有组织 颗粒物 2570 5.14 24.67 2000 85 99.7 是 袋式除尘 6.55 0.0131 0.063 DA010 22 0.3 常温 一般排放口 E：116.64578° N：32.74222° 10 / 无组织 / 0.771 3.7005 / / / / / / 0.771 3.7005 / / / / / / 0.5 / 10#水泥筒仓 有组织 颗粒物 2570 5.14 24.67 2000 85 99.7 是 袋式除尘 6.55 0.0131 0.063 DA011 22 0.3 常温 一般排放口 E：116.64576° N：32.74219° 10 / 无组织 / 0.771 3.7005 / / / / / / 0.771 3.7005 / / / / / / 0.5 / 11#粉煤灰筒仓 有组织 颗粒物 321 0.642 3.08 2000 85 99.7 是 袋式除尘 0.85 0.0017 0.008 DA012 22 0.3 常温 一般排放口 E：116.64575° N：32.74215° 10 / 无组织 / 0.096 0.462 / / / / / / 0.096 0.462 / / / / / / 0.5 / 12#粉煤灰筒仓 有组织 颗粒物 321 0.642 3.08 2000 85 99.7 是 袋式除尘 0.85 0.0017 0.008 DA013 22 0.3 常温 一般排放口 E：116.64573° N：32.74212° 10 / 无组织 / 0.096 0.462 / / / / / / 0.096 0.462 / / / / / / 0.5 / 产排污环节 排放形式 污染物 种类 污染物产生量和浓度 污染治理设施 污染物排放量和浓度 排放口基本情况 排放标准 产生浓度 mg/m3 产生量 处理能力 收集效率 去除效率 是否可行技术 处理工艺 排放浓度 mg/m3 排放量 编号及名称 高度 内径 温度 类型 地理 坐标 浓度 mg/m3 速率 kg/h kg/h t/a m3/h % % kg/h t/a / m m ℃ / / 1#商品混凝土生产线 搅拌 有组织 颗粒物 1202 6.01 12.025 4000 85 99.7 是 袋式除尘 3.875 0.0155 0.031 DA014 15 0.5 常温 一般排放口 E：116.64586° N：32.74256° 10 / 无组织 / 0.902 1.804 / / / / / / 0.902 1.804 / / / / / / 0.5 / 2#水稳土生产线 搅拌 有组织 颗粒物 1106 5.525 11.05 4000 85 99.7 是 袋式除尘 3.5 0.014 0.028 DA015 15 0.5 常温 一般排放口 E：116.64529° N：32.74284° 10 / 无组织 / 0.829 1.658 / / / / / / 0.829 1.658 / / / / / / 0.5 / 3#商品混凝土生产线 搅拌 有组织 颗粒物 1566.25 12.53 60.125 5000 85 99.7 是 袋式除尘 6.38 0.0319 0.153 DA001 15 0.5 常温 一般排放口 E：116.64583° N：32.74219° 10 / 无组织 / 1.879 9.019 / / / / / / 1.879 9.019 / / / / / / 0.5 / 原料堆放、装卸 无组织 颗粒物 / 0.590 2.83 / / 70 是 高压喷雾洒水 / 0.177 0.849 / / / / / / 0.5 / 汽车行驶（物料运输） 无组织 颗粒物 / 0.990 4.75 / / 60 是 地面硬化、洒水抑尘 / 0.396 1.9 / / / / / / 0.5 / 输送 无组织 颗粒物 / 16 76.8 / / 98 / 封闭式输送且上料处设高压喷雾装置 / 0.406 1.95 / / / / / / 0.5 / |
| --- | --- |

|  | （2）废气污染物源强核算过程 本项目运营后的废气主要包括装卸及堆场粉尘、汽车行驶扬尘、筒仓粉尘、输送粉尘、搅拌粉尘。 有组织废气： ①筒仓粉尘 项目改造完成后全厂为1条普通标号商品混凝土生产线（1#）、1条水稳土生产线（2#）及1条高标号商品混凝土生产线（3#）。其中水稳土生产线包含4个水泥筒仓；商品混凝土生产线均包含2个水泥筒仓、2个粉煤灰筒仓。即改造项目完成后共12个筒仓（筒仓规格均为150t/个，高度均为21m），用于储存水泥、粉煤灰等。项目粉料由密闭罐车运至厂内，粉料罐上料系统靠空压机将空气灌入粉料罐形成气压，通过拉力推着粉料通过软管连接至粉料仓上料管，再直接进入到筒仓内；粉料向搅拌机输送时，由密封螺旋输送机送入到称量斗内计量，气动系统通过控制气缸的开关将称量斗内计量好的的粉料送入搅拌机内。在上料和卸料过程中会产生粉尘，粉尘会随筒仓内的空气从顶部呼吸孔排出。为了控制粉尘的排放，节约物料，每个粉料筒仓仓顶均设置了1台脉冲袋式除尘器收集粉尘，采取全封闭连接，粉尘经处理后由筒仓顶部的排气口有组织排放（排气口编号为DA002~DA013，高度均为22m，内径均为0.3m，根据建设单位提供资料，筒仓除尘器配套风机风量均为2000m3/h，收集效率按85%计，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造业中物料输送、储存工序中粉尘末端治理技术，脉冲布袋除尘器除尘效率取99.7%，高标号混凝土生产线筒仓进料和出料时间为16h/d、4800h/a、普通标号混凝土生产线和水稳土生产线为筒仓进料和出料时间为10h/d、2000h/a）。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造业中物料输送、储存工序中粉尘产生系数0.12kg/t-产品。本项目改造完成后年产5万m3水稳土（约8.5万吨）和30万m3商品混凝土（约55.5万吨）； 则2#水稳土生产线4个水泥筒仓粉尘产生总量为10.2t/a（单个产生量2.55t/a）；1#混凝土生产线（年产5万m3普通标号商品混凝土）4个筒仓粉尘产生总量为11.1t/a（按C30标号水泥及粉煤灰用量占比6.6:1计算可知，其2个水泥筒仓粉尘产生量均4.82t/a，2个粉煤灰筒仓粉尘产生量均0.73t/a）；3#商品混凝土生产线（年产25万m3高标号商品混凝土）4个筒仓粉尘产生总量为55.5t/a（按C40标号水泥及粉煤灰用量占比8:1计算可知，其2个水泥筒仓粉尘产生量均21.67t/a，2个粉煤灰筒仓粉尘产生量均3.08t/a）； 项目筒仓粉尘产生及排放情况详见下表： 表4.2 筒仓粉尘产生及排放情况一览表 类型 排气筒序号 风量m3/h 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量t/a 处理效率 有组织排放 无组织排放 排放浓度mg/m3 排放 速率kg/h 排放量t/a 排放 速率kg/h 排放量t/a 1#商品混凝土生产线 1#水泥筒仓 DA002 2000 1205 2.41 4.82 收集效率85%、净化效率99.7% 3 0.006 0.012 0.362 0.723 2#水泥筒仓 DA003 2000 1205 2.41 4.82 3 0.006 0.012 0.362 0.723 3#粉煤灰筒仓 DA004 2000 182.5 0.365 0.73 0.5 0.001 0.002 0.055 0.1095 4#粉煤灰筒仓 DA005 2000 182.5 0.365 0.73 0.5 0.001 0.002 0.055 0.1095 2#水稳土生产线 5#水泥筒仓 DA006 2000 640 1.28 2.55 1.75 0.0035 0.007 0.191 0.3825 6#水泥筒仓 DA007 2000 640 1.28 2.55 1.75 0.0035 0.007 0.191 0.3825 7#水泥筒仓 DA008 2000 640 1.28 2.55 1.75 0.0035 0.007 0.191 0.3825 8#水泥筒仓 DA009 2000 640 1.28 2.55 1.75 0.0035 0.007 0.191 0.3825 3#商品混凝土生产线 9#水泥筒仓 DA010 2000 2570 5.14 24.67 6.55 0.0131 0.063 0.771 3.7005 10#水泥筒仓 DA011 2000 2570 5.14 24.67 6.55 0.0131 0.063 0.771 3.7005 11#粉煤灰筒仓 DA012 2000 321 0.642 3.08 0.85 0.0017 0.008 0.096 0.462 12#粉煤灰筒仓 DA013 2000 321 0.642 3.08 0.85 0.0017 0.008 0.096 0.462 ②搅拌粉尘 项目在生产搅拌的过程中，水泥、粉煤灰等进入搅拌机时，小粒径颗粒物会飘散形成粉尘。虽由于水的加入在一定程度上可抑制粉尘的产生，但在水泥、粉煤灰及石灰粉落料的过程中是会有一定的粉尘产生。本项目搅拌机采用湿法搅拌工艺，搅拌机粉尘主要产生在粉状原料下料至搅拌机的过程中。为了控制粉尘的排放，节约物料，3条生产线搅拌机分别设置相对封闭生产区并配套负压系统，收集的废气分别纳入1套脉冲布袋除尘系统处理，搅拌粉尘经处理后分别由15m高排气筒（DA014、DA015、DA001）排放（根据建设单位提供资料，1#和2#生产线风机风量均为4000m3/h，3#生产线风机风量均为5000m3/h，搅拌楼高度为12m，排气筒高度为15m，内径为0.5m，收集效率按85%计，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造业中物料混合搅拌中粉尘末端治理技术，脉冲布袋除尘器除尘效率取99.7%，高标号混凝土生产线筒仓进料和出料时间为16h/d、4800h/a、普通标号混凝土生产线和水稳土生产线为筒仓进料和出料时间为10h/d、2000h/a）； 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造业中物料搅拌工序中物料混合搅拌粉尘产生系数取0.13kg/t-产品，本项目改造完成后年产5万m3水稳土（约8.5万吨）和30万m3商品混凝土（约55.5万吨），则2#水稳土生产线搅拌过程中产生的粉尘量为11.05t/a，1#混凝土生产线（年产5万m3普通标号商品混凝土）搅拌过程中产生的粉尘量为12.025t/a，3#商品混凝土生产线（年产25万m3高标号商品混凝土）搅拌过程中产生的粉尘量为60.125t/a； 项目搅拌粉尘产生及排放情况详见下表； 表4.3 搅拌粉尘产生及排放情况一览表 类型 排气筒序号 风量(m3/h) 产生浓度(mg/m3) 产生速率(kg/h) 产生量(t/a) 处理效率 有组织排放 无组织排放 排放浓度mg/m3 排放 速率kg/h 排放量t/a 排放 速率kg/h 排放量t/a 1#商品混凝土生产线 搅拌粉尘 DA014 4000 1202 6.01 12.025 收集效率85%、净化效率99.7% 3.875 0.0155 0.031 0.902 1.804 2#水稳土生产线 搅拌粉尘 DA015 4000 1106 5.525 11.05 3.5 0.014 0.028 0.829 1.658 3#商品混凝土生产线 搅拌粉尘 DA001 5000 1566.25 12.53 60.125 6.38 0.0319 0.153 1.879 9.019 无组织废气： ③原料堆放装卸粉尘 堆放粉尘：本项目所需的石子、砂子原材料堆放于全封闭钢构大棚内的原料堆场，采用防尘布覆盖，不易起尘。本环评参照采用清华大学在霍州电厂现场试验的堆场起尘量模式进行计算： Q=11.7×U2.45×S0.345×e-0.5w 式中：Q—堆场起尘强度（mg/s）； U—地面平均风速（m/s），按凤台县年平均风速2.8m/s计； S—堆场表面积（m2），按堆场表面积1600m2计； W—储料含水量（%），按3%计； e—堆场年累计堆料量（t/a），其累计堆料量约为49.865万吨/年。 经计算，正常情况下堆场无组织扬尘产生量为1526mg/s。查找相关资料显示，室内产生的堆场扬尘约仅为室外扬尘的10%，即本项目原料堆场扬尘产生量为152.6mg/s（2.63t/a）。 装卸粉尘：本项目所需的石子、砂子原材料由运输车辆运至厂区全封闭的原料堆场，在卸料过程中，扰动砂石，使砂石表面附着的细小颗粒物脱落并随风扬起，产生无组织扬尘，参考李亚军发表的《无组织排放源常用分析与估算方法》中自卸汽车卸料起尘量估算公式进行计算，公式如下： 式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次； U—平均风速，m/s；取凤台县年平均风速2.8m/s； M—汽车卸料量，t。取30t/次。 根据上述公式可知，自卸汽车卸料起尘量约为12.26g/次。本项目石子、砂子使用量共计为49.865万t/a，汽车卸料按30t/次计算，即需运输16622车次，则本项目砂石装卸粉尘产生量约为0.2t/a。 原料堆放装卸粉尘产生量共计2.83t/a，建设单位采取降尘措施为：在原料堆场内安装高压喷雾洒水装置系统；原料堆场位于全封闭钢构大棚内，且地面硬化；降低装卸高度，及时清扫洒落物料等。 通过采取以上措施后，预计可削减70%的粉尘产生，则项目原料堆放装卸粉尘排放量为0.849t/a，排放速率为0.177kg/h，以无组织形式排放。 ④汽车行驶（物料运输）扬尘 车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2 本项目车辆在厂区内行驶距离按50m计，每天运输产品146辆次（空车进厂146辆次），运输原料71辆次（空车出厂71辆次，包含骨料和粉料），即平均每天发车空、重载各217辆次；空车重约10.0t，重车重约40.0t，以速度20km/h行驶，根据本项目的情况，要求项目建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。基于这种情况，本环评对道路表面粉尘量以0.2kg/m2计，则经计算，项目汽车行驶扬尘量为4.75t/a，采取地面硬化、保持地面清洁、人工定期洒水降低产尘量，降尘率一般可达60%，则项目汽车行驶扬尘排放量为1.9t/a，排放速率为0.396kg/h，以无组织形式排放。 ⑤输送粉尘 项目原料砂石、水泥等输送过程会产生少量粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造业中物料输送、储存工序中粉尘产生系数取0.12kg/t-产品，本项目改造完成后年产5万m3水稳土（约8.5万吨）和30万m3商品混凝土（约55.5万吨），则输送粉尘产生量为76.8t/a； 输送过程为封闭式输送，皮带输送速度较小，骨料输送时在上料处和全封闭钢构大棚内安装高压喷雾洒水装置系统，粉料通过密封螺旋输送机送入；通过采取以上措施后，预计可削减98%的粉尘产生，则项目输送粉尘排放量为1.95t/a，排放速率为0.406kg/h，以无组织形式排放。 综上，项目运营期产生的粉尘排放情况详见下表： 表4.4 运营期粉尘有组织排放情况一览表 污染源名称 污染物名称 产生量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 1#商品混凝土生产线 1#水泥筒仓 粉尘 4.82 3 0.006 0.012 2#水泥筒仓 粉尘 4.82 3 0.006 0.012 3#粉煤灰筒仓 粉尘 0.73 0.5 0.001 0.002 4#粉煤灰筒仓 粉尘 0.73 0.5 0.001 0.002 2#水稳土生产线 5#水泥筒仓 粉尘 2.55 1.75 0.0035 0.007 6#水泥筒仓 粉尘 2.55 1.75 0.0035 0.007 7#水泥筒仓 粉尘 2.55 1.75 0.0035 0.007 8#水泥筒仓 粉尘 2.55 1.75 0.0035 0.007 3#商品混凝土生产线 9#水泥筒仓 粉尘 24.67 6.55 0.0131 0.063 10#水泥筒仓 粉尘 24.67 6.55 0.0131 0.063 11#粉煤灰筒仓 粉尘 3.08 0.85 0.0017 0.008 12#粉煤灰筒仓 粉尘 3.08 0.85 0.0017 0.008 1#商品混凝土生产线-搅拌 粉尘 12.025 3.875 0.0155 0.031 2#水稳土生产线 -搅拌 粉尘 11.05 3.5 0.014 0.028 3#商品混凝土生产线-搅拌 粉尘 60.125 6.38 0.0319 0.153 合计 粉尘 160 / / 0.41 表4.5 运营期粉尘无组织排放情况一览表 污染源名称 污染物名称 产生量 排放量 kg/h t/a kg/h t/a 有组织工段未被收集 粉尘（1#商品混凝土生产线） 0.833 1.665 0.833 1.665 粉尘（2#水稳土生产线） 0.765 1.53 0.765 1.53 粉尘（3#商品混凝土生产线） 1.734 8.325 1.734 8.325 原料堆放装卸 粉尘 0.590 2.83 0.177 0.849 汽车行驶（物料运输） 粉尘 0.990 4.75 0.396 1.9 输送 粉尘 16 76.8 0.406 1.95 合计 粉尘 / 95.9 / 16.219 （3）废气处理措施可行性分析： 参考《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）、《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造业，颗粒物的可行技术为袋式除尘器，本项目粉料仓粉尘、搅拌粉尘采用脉冲袋式除尘器，废气污染物治理措施为可行技术。 脉冲袋式除尘器工作原理： 脉冲袋式除尘器是指通过喷吹压缩空气的方法除掉过滤介质（布袋）上附着的粉尘；根据除尘器的大小可能有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或PLC控制，每次开一组脉冲阀来除去它所控制的那部分布袋或滤筒的灰尘，而其他的布袋或滤筒正常工作，隔一段时间后下一组脉冲阀打开，清理下一部分除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。含尘气体由进风口进入，经过灰斗时，气体中部分大颗粒粉尘受惯性力和重力作用被分离出来，直接落入灰斗底部。含尘气体通过灰斗后进入中箱体的滤袋过滤区，气体穿过滤袋，粉尘被阻留在滤袋外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体后，再由出风口排出。脉冲袋式除尘器除尘率可达到99.7%以上。 高压喷雾装置工作原理： 采用高压泵、微细雾化喷嘴使水雾化，水雾与粉尘凝结后降落，从而达到降尘目的。其工作特点有：A.采用云物理学、空气动力学等多种机理在雾化水雾实现“呼吸性粉尘”的捕集过程中的作用重大。B.微细水雾有利于呼吸性粉尘的捕集。C.超声雾化试验数据表明：该技术对水具有较优的雾化性能。雾流中粒径<10μm的雾滴比例可达到了76.8%以上，故超声雾化技术可实现微细水雾捕尘。D.对于微细水雾捕尘，因粉尘与捕尘水滴粒径都较小，所以采取一定的措施加强颗粒间的碰撞结合、凝并沉降。E.实验结果表明：雾滴大小对呼吸性粉尘除尘效率的影响比雾滴数量更显著。F.与传统的湿法除尘相比，除尘用水量大大减少，降低对后续设备的要求，减少了运行成本。 （4）环境影响分析 项目位于凤台县，根据环境空气质量现状，项目区属于环境空气质量不达标区，淮南市人民政府将按照“淮南市‘十三五’环境保护规划”要求，持续推进大气污染防治行动计划，打赢蓝天保卫战，严格实行环境空气质量和大气污染防治工作“双考核”制度，推进以燃煤电厂为主的重点行业大气污染源深度治理、城市扬尘污染控制，持续降低可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)浓度，城市空气质量优良天数比例达到省下达的目标，环境空气质量总体改善。 项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，本项目各废气产生源废气污染物排放量均较小，且配备了技术可行的废气处理装置，各工段均在密闭的厂房内进行，废气捕集效率高，废气经收集处理后排放；在正常工况下，各废气污染物均可达标排放。 综上，本项目在严格落实各项废气污染治理措施、制定完善的环境管理制度并有效执行的前提下，本项目废气排放对周边环境影响可接受。 （5）非正常情况分析 本项目非正常情况包括项目生产运行阶段的开机、停机、检修、环保设施达不到要求等几种情况，开停机、检修时停止生产，本次非正常情况主要考虑废气环保设施运行不正常的情况，本报告按最不利的情况考虑，即废气处理装置完全失效，处理效率下降至0%。 本项目非正常工况下，污染物排放情况如下表所示： 表4.6非正常情况分析一览表 非正常情况类型 排放源 污染物 频次 排放速率kg/h 持续时间 排放量 kg/a 措施 废气治理设施异常 1#水泥筒仓 颗粒物 2次/ 年 2.41 4h 9.64 定期对设备进行维修和保养，确保废气处理系统在正常工况下运行；为避免非正常工况的发生，要在非生产时间段相关设施进行彻底检修，力争将非正常工况污染物排放量降低到最低限度，从而把非正常工况污染物对环境产生的影响控制到最小 2#水泥筒仓 颗粒物 2.41 9.64 3#粉煤灰筒仓 颗粒物 0.365 1.46 4#粉煤灰筒仓 颗粒物 0.365 1.46 5#水泥筒仓 颗粒物 1.28 5.12 6#水泥筒仓 颗粒物 1.28 5.12 7#水泥筒仓 颗粒物 1.28 5.12 8#水泥筒仓 颗粒物 1.28 5.12 9#水泥筒仓 颗粒物 5.14 20.56 10#水泥筒仓 颗粒物 5.14 20.56 11#粉煤灰筒仓 颗粒物 0.642 2.568 12#粉煤灰筒仓 颗粒物 0.642 2.568 1#商品混凝土生产线-搅拌 颗粒物 6.01 24.04 2#水稳土生产线 -搅拌 颗粒物 5.525 22.1 3#商品混凝土生产线-搅拌 颗粒物 12.53 50.12 （6）运营期废气排放监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，本项目实行排污许可登记管理。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中自行监测的相关要求，本次评价制定项目运营期废气监测计划如下所示。 表4.7 废气监测计划一览表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 粉料筒仓排放口DA002~DA013 颗粒物 1次/年 安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1中水泥仓及其他通风生产设备对应的颗粒物排放标准 搅拌粉尘排放口DA014、DA015、DA001 颗粒物 1次/年 厂界 颗粒物 1次/年 安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表2中颗粒物无组织排放限值 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、废水 （1）废水污染源情况 表4.8 废水污染源产生、排放汇总表 产排污环节 类别 污染物 种类 污染物产生量和浓度 污染治理设施 污染物排放量和浓度 排放口基本情况 排放标准 废水量 产生浓度 产生量 处理能力 主要治理工艺 去除效率 是否可行技术 废水量 排放浓度 排放量 排放 方式 排放去向 排放规律 排放编号及名称 排放口类型 地理 坐标 浓度 m3/a mg/L t/a m3/d % m3/a mg/L t/a / / / / / / mg/L 职工办公生活 生 活 污 水 pH 1020 6~9 / 8.0 一体化污水处理系统 / 是 / 6~9 / 不外排 厂区绿化 / / / / 6~9 BOD5 150 0.153 95 8.16 0.0083 10 NH3-N 30 0.031 75 7.45 0.0076 8 总氯 / / / 2 0.0020 2.5 搅拌机冲洗 生产废水 SS 810 1500 1.22 300 砂石分离机+三级沉淀池 85 是 / / / 不外排 / / / / / / 运输车辆冲洗 SS 7884 1500 11.83 300 85 / / / / / / / / / |
| --- | --- |

|  | （2）废水污染物源强核算过程 根据用水平衡分析，改造项目用水为生产用水、搅拌机冲洗用水、运输车辆冲洗用水、喷淋用水、洒水抑尘用水及生活用水，产生的废水主要为搅拌机冲洗废水、运输车辆冲洗废水以及生活污水。搅拌机冲洗废水、运输车辆冲洗废水依托现有砂石分离、沉淀处理后回用于冲洗工序，不外排；改造生活污水处理措施为一体化污水处理设备，处理后的废水用于厂区绿化。 项目营运期污水产生情况详见下表。 表4.9 项目废水产排情况一览表 产排污环节 种类 废水量t/a 污染物种类 产生浓度mg/L 产生量（t/a） 采取措施 排放浓度mg/L 排放量（t/a） 排放限值mg/L 职工办公生活 生活污水 1020 BOD5 150 0.153 一体化污水处理系统 8.16 0.0083 10 NH3-N 30 0.031 7.45 0.0076 8 总氯 / / 2 0.0020 2.5 搅拌机冲洗 生产废水 810 SS 1500 1.22 砂石分离机+三级沉淀池 / / / 运输车辆冲洗 7884 SS 1500 11.83 / / / （3）废水处理措施可行性分析： 实行雨污分流制，雨水经雨水管网至厂区北侧雨水收集池（60m3）内，经沉淀后用于厂区洒水抑尘；搅拌机冲洗废水和运输车辆冲洗废水经砂石分离机+沉淀池沉淀后回用于冲洗工序；生活污水经一体化污水处理系统处理后用于厂区内绿化，项目污水均不外排。根据工程分析，项目生产废水产量为31.9t/d，项目于厂区中部设容积为60m3的车辆冲洗废水初沉池和350m3的三级沉淀池，容积充足，不会发生溢流现象。 根据淮南地区的暴雨强度公式: 经计算可得到暴雨强度q=31.17L/s·hm2，厂区汇水面积约F=2.14hm2 ，径流系数取0.6。计算得雨水设计流量为：Q=40.022L/s。按收集前15min雨水，则一次初期雨水量为36m3，初期雨水收集池容积按初期雨水量的1.2倍进行设计，则初期雨水收集池容积应不小于43.2m3，本次改造扩大雨水收集池容积为60m3，容积充足，且位于厂区最低处，能有效收集厂区内雨水。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），生活污水治理可行技术为“隔油池、化粪池、调节池、厌氧-好氧、兼性-好氧、好氧生物处理”。本项目生活污水采用一体化污水处理系统处理，位于厂区西南角，处理工艺为“格栅+调节池+水解池+接触氧化池+二沉池+消毒”，符合可行技术要求。 厂区一体化污水处理系统流程图如下： 图4.1 一体化污水处理系统工艺流程图 各处理工序去除效率如下： 表4.10 废水处理设施各处理工序去除效率 污染物 BOD5 NH3-N 总余氯 进水水质（mg/m3） 150 30 / 格栅 去除率% 15 8 / 出水浓度（mg/m3） 127.5 27.6 / 水解池+接触氧化池 去除率% 92 70 / 出水浓度（mg/m3） 10.2 8.28 / 二沉池 去除率% 20 10 / 出水浓度（mg/m3） 8.16 7.45 / 消毒池 出水去除率% / / / 出水浓度（mg/m3） 8.16 7.45 2 标准值（mg/m3） 10 8 2.5 （6）运营期废水监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，本项目实行排污许可登记管理。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中自行监测的相关要求，本次评价制定项目运营期废水监测计划如下所示。 表4.11 废水监测计划一览表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 生活污水一体化处理设备出口 pH 1次/年 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”限值要求 五日生化需氧量 1次/年 氨氮 1次/年 阴离子表面活性剂 1次/年 总氯 1次/年 3、噪声 （1）噪声污染源情况 本项目噪声源主要为搅拌机组等生产机械设备、废气治理设施配套风机，参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）以及类比同类型项目，其等效声级值范围65~92dB（A）。根据平面布置，本项目主要噪声源分布及相关参数见表4.12。 表4.12 主要噪声源分布及相关参数表 序号 设备名称 产生强度dB（A） 台数（套/台） 噪声特征 位置 持续时间（h/a） 1 搅拌机 85~89 3 机械噪声 生产车间 4800 2 皮带输送机 65~75 3 机械噪声 生产车间 4800 3 提升机 70~75 3 机械噪声 生产车间 4800 4 空压机 88~92 3 空气动力学噪声 生产车间 4800 5 泵 85~92 3 机械噪声 生产车间 4800 6 筒仓风机 85~90 12 机械噪声 生产车间外 4800 7 除尘设施风机 85~90 15 机械噪声 生产车间外 4800 8 铲车 70~72 3 机械噪声 生产车间 4800 9 运输车辆 80~85 13 机械噪声 流动声源 4800 （2）噪声防止措施 为减少营运期噪声对周围环境的影响，设计采取以下防治措施： ①源头控制：从声源上控制，根据项目噪声源特点，在设备采购阶段，选择先进的低噪声和符合国家噪声标准的设备，生产设备均采用性能好、噪声发生源强小和生产效率高的设备，以从声源上降低设备本身噪声，以减少对工人和周围环境的影响。 ②合理布局：采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，将高噪声设备尽量布置在远离厂界，同时远离周边敏感目标，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响。 ③设备控制：在高噪声设备安装隔声和减振设施，如在搅拌机的底部加减振垫，在设备的四周可开设一定宽度和深度的沟槽，里面填充松软物质，用来隔离振动的传递。利用围护结构的吸声、减震作用，使噪声受到最大程度的阻绝和吸收；风管安装消声器等；风机类高噪声设备安装隔音罩、减振基础等降噪措施。 ④区域隔声：搅拌楼墙面采用吸音材料，顶板垂直挂吸音板，同时，房门均采用隔声门；采取有效的隔震、隔声设施，尽量避免和减少零件之间的碰撞和响动；对于产生噪声特别大的搅拌楼，进行局部封闭；对于设备中容易产生噪声的部位采用消声手段。 ⑤日常管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修，保证设备良好运转，避免由于设备松动、故障产生较大噪声，并合理安排生产时间，减少人为因素噪声排放。 ⑥交通管理：厂区内设置限速禁鸣标识，建设单位安排专人对运输车辆加强管理。 采取以上噪声防治措施后，项目主要设备降噪效果如下： 表4.13 项目噪声源强及治理措施一览表 序号 设备名称 产生强度dB（A） 台数（套/台） 环评建议降噪措施 降噪效果dB(A) 1 搅拌机 85~89 3 优选低噪声设备，基础减震，区域隔声 18 2 皮带输送机 65~75 3 优选低噪声设备，基础减震，厂房隔声 15 3 提升机 70~75 3 优选低噪声设备，基础减震，厂房隔声 15 4 空压机 88~92 3 选用低噪声设备，设置单独的空压机房，基础减震，风口软管连接 18 5 泵 85~92 3 优选低噪声设备，基础减震，厂房隔声 15 6 筒仓风机 85~90 12 风口软连接和消声降噪，基础减震，区域隔声 18 7 除尘设施风机 85~90 15 风口软连接和消声降噪，基础减震，区域隔声 18 8 铲车 70~72 3 优选低噪声设备，厂房隔声，日常维护 15 9 运输车辆 80~85 13 车辆减速禁鸣 15 （3）噪声影响预测 采用《环境影响评价技术导则—声环境》中工业噪声预测模式进行预测。 ①计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中： LP1——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； LW——某个声源的倍频带声功率级，dB； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； R——房间常数，R=Sa/（1-a），S为房间内表面积，m2；a为平均吸声系数。 Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 ②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 式中： LP1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③计算室外靠近围护结构处的声压级： 式中： LP2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声级LP2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效的室外声源(Lw)： 式中： S——透声面积，m2。 ⑤然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ⑥无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： 如果声源处于半自由声场，则： ⑦噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： t j——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 ⑧预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： （4）噪声预测结果 将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测及评价结果见下表。 表4.14 厂界噪声预测及评价结果单位：dB(A) 序号 预测点 衰减距离r值 现状值 贡献值 预测值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 1 东厂界 67m 56 45 44.6 54.0 43.2 达标 2 南厂界 57m 54 43 46.0 52.9 44.0 达标 3 西厂界 63m 55 47 45.2 53.3 44.1 达标 4 北厂界 42m 58 48 48.7 56.5 47.0 达标 本项目所在区域为声环境2类功能区，由上表可知，预测本项目营运期各厂界昼间噪声预测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。因此，评价认为只要建设单位使各产噪设备严格执行本评价提出的降噪措施，本项目生产过程中对周围环境影响可接受。 （5）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中自行监测的相关要求，本次评价制定项目运营期噪声监测计划如下所示。 表4.15 噪声监测计划一览表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 四至厂界外1m 噪声 1次/季 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| --- | --- |

|  | 4、固体废物 （1）固体废物污染源情况 本项目固体废物产生和处置情况见表4.16。 表4.16 固体废物污染源产生、排放汇总表 固废产生环节 固废名称 固废属性 主要有毒有害物质名称 危废代码 物理 性状 环境危险特性 产生量 t/a 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量t/a 生产 混凝土、水稳土废渣S1 一般工业固体废物 / / 固态 / 120 袋装 回用于生产 120 实验室废渣S2 / / 固态 / 0.05 袋装 0.05 沉淀池沉渣S3 / / 固态 / 10 袋装 10 布袋除尘器收集的粉尘S4 / / 固态 191.349 袋装 191.349 废润滑油S5 危险废物 矿物油 HW08 900-214-08 液态 T/I 0.1 桶装于危废间 委托有资质单位处理 0.1 员工生活 生活垃圾 生活垃圾 / / 固态 / 7.5 垃圾桶 委托当地环卫部门清运 7.5 表4.17 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废间 废润滑油 HW08 900-214-08 厂区南侧 8m2 桶装于危废间 0.1 一年 |
| --- | --- |

|  | （2）固体废物源强核算过程 1）一般工业固体废物 ①混凝土、水稳土废渣 商品混凝土、水稳土生产过程中，不可避免会洒落少量的混凝土渣、水稳土渣，以及生产结束时，搅拌机内剩余少量的混凝土、水稳土，都因本次生产结束，散落混凝土渣、水稳土渣以及剩余混凝土、水稳土形成了混凝土、水稳土废渣，根据建设单位提供的资料，此部分产生量约为0.4t/d，即120t/a，集中收集后，回用于生产。本次改造项目完善厂区内南侧已建一般工业固废暂存间，面积为20m2。 ②实验室废渣 项目试验流程： 砂筛分试验流程：a.秤取试样500g两份；b.使用摇筛机筛分；c.秤取每一层筛的分计筛余并记录；d.计算分计筛余和累计筛余；e.计算两次试验砂的细度模数并求平均值，判断砂的颗粒级配好坏；f.填写试验结果。 水泥强度试验流程：a.试体成型；b.养护；c.抗折强度试验；d.抗压强度试验。 本项目实验室检测为产品的物理测试，不使用化学试剂，每次抽取0.5kg商品混凝土和0.5kg水稳土进行测试，每个阶段测试视情况而定，估算每年测试约50次，实验后产生的实验室废渣约为0.05t/a，集中收集后，回用于生产。项目试验流程： ③沉淀池沉渣 项目生产废水经配套设置的废水处理设施（处理工艺为“砂石分离机+三级沉淀池”）处理后，回用于设备清洗，不外排。其产生的沉渣量约为10t/a，集中收集后，回用于生产。 ④布袋除尘器收集的粉尘 根据废气工程分析可知，本项目布袋除尘器收集的粉尘量为191.349t/a，集中收集后，回用于生产。 （2）危险废物 ①废润滑油 项目生产厂房内的设备机械，在检修保养期间产生少量的废润滑油。本项目废润滑油的产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于危险固废（废物类别为HW08-废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08），集中收集至危险废物间，委托有资质的单位定期处置，本次改造项目规范建设1间危废间，位于厂区南侧，面积为8m2。 （3）生活垃圾 本次改造后，劳动定员增加至50人，人员生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，年工作日300天。根据计算，生活垃圾产生量25kg/d，即7.5t/a，生活垃圾收集后暂存于生活垃圾暂存点，委托环卫部门统一清运。 （3）固体废物环境保护措施 1）一般工业固体废物 根据上述分析可知，本项目运营期产生的一般固体废物为混凝土、水稳土废渣、实验室废渣、沉淀池沉渣和布袋除尘器收集的粉尘。一般固体废物分类暂存于一般工业固体废物暂存间后，回用于生产。 项目厂区内南侧已设置一般工业固废暂存间，建筑面积约20m2，项目产生的固体废物均可得到合理处置，对外环境影响较小。本次评价要求企业在生产过程中要注意对各类固体废物收集和储运，必须切实做好固废的分类工作。企业应加强固废的分类收集、贮存，各类固废物严禁露天堆放。 固体废物有序分类堆放且建立固体废物台帐，地面应做防渗处理，避免因日晒雨淋产生二次污染。严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定进行储存和管理。严格落实废物堆放及垃圾处理防范措施，特别是对于有毒有害物质的暂存，避免其中的有害组分通过风化、雨水淋溶、地表径流的侵蚀，产生有毒有害液体渗入土壤，对土壤环境产生污染。 2）危险废物 根据《国家危险废物名录（2021年版）》规定，本项目产生的危险废物，应按要求交由有资质单位外运处置，危险废物应配套规范化危废暂存间规范贮存。项目现状未按规范建设危废间，本次本次评价要求企业于厂区南侧规范建设1间危废间，面积为8m2。 项目各类原材料、一般工业固废和危废应分区存放，禁止将不相容的原料和危废在同一容器内混装，装载液体、半固体危废容器内必须留有足够空间，容器顶部与液体表面保留100mm以上的空间，装载危险废物的容器上必须粘贴符合GB18597-2001标准附录A所示的标签；危废暂存间要做好防风、防雨、防晒、防渗、防流失和防火措施，并制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施。 在严格采取以上措施情况下，本项目营运期产生的各类固体废物均可得到妥善处理和处置，不会对周围环境产生二次污染。一般工业固废暂存间应做好防流失、防尘、防火、防雨等措施，危险固废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的有关要求建设，具体固体废物贮存要求如下： 1）危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则 ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 ③设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 2）危险废物的堆放 ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容，在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ④应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险库。 ⑤危险废物堆要防风、防雨、防晒。 ⑥总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 5、土壤及地下水环境影响和保护措施 （1）地下水、土壤污染源 根据对项目生产过程及存储方式等进行分析，本项目对地下水及土壤环境影响的污染源有：润滑油、外加剂（聚羧酸系列）等液态原辅料储存区、污水管线、危废间等，主要污染物为化学品原料、废水和固体废物（主要是危险废物）。 （2）地下水、土壤污染途径 本项目对地下水及土壤产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自： 1）项目产生的污水事故情况下排入地表水环境，再渗入补给地下水；或者直接渗入土壤，进而污染土壤及含水层。 2）项目产生的危险废物，在未采取防治措施的情况下，固体废物在雨水淋滤作用下，淋滤液下渗将引起的地下水及土壤污染。 3）厂区内污水处理设施在未采取防渗防漏措施的情况下，废水将从构筑物下渗入含水层而污染地下水及土壤。 （3）影响分析 1）正常情况下地下水环境影响分析 本项目通过采取本评价提出的环保措施后，对污水处理设施、生产车间、危废间进行严格的分区防渗处理后，废水下渗量很小，在正常情况下对地下水及土壤不会造成污染。 2）非正常情况下地下水环境影响分析 根据场地水文地质条件，污水处理设施、危废间、生产车间若发生渗漏废水将通过地表水入渗进入地下污染地下水及土壤。 由于污染物的存在，非正常状况下，将不可避免的会对项目所在区域周围，特别是下游部分区域的地下水及土壤产生一定程度的污染。因此，建设单位应积极采取有效的防渗措施，定期监控，一旦发现废液渗漏后，采取有效的应急措施，避免泄漏持续发生。 （4）预防措施 针对上述情况，企业采取以下措施，以减轻对地下水及土壤的污染。 1）源头控制措施 根据清洁生产分析，项目具有较高的清洁生产水平；项目各类废气均可达标排放，废水经收集、处理后资源利用，各类固态废物均能得以妥善处置，有效减少了污染物的排放量。 2）分区防治措施 生产废气妥善收集处理后高空排放。 污水收集处理构筑物在工程设计时采用混凝土构造，并按照相应的标准设置了防渗层，防止污水下渗污染地下水及土壤。在正常生产情况下，企业做好防渗处理条件下，项目废水不会直接渗入土壤，也不会对地下水造成影响。 项目固体废物厂内均设置专门的贮存场所，厂区地面进行硬化处理，环评要求按照下表防渗标准分区设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 表4.18 项目污染区划分及防渗等级一览表 序号 防渗区域或部位 防渗等级 防渗要求 1 润滑油储存区、危废暂存间、外加剂储罐区 地面 重点防渗区 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。 2 一般生产区域、沉淀池、雨水池 地面、池体 一般防渗区 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，渗透系数≤10-7cm/s 3 办公区域 地面 简单防渗区 地面硬化处理 结合项目生产内容、原辅料及产品组成，采取上述措施后，项目的建设对周围地下水、土壤环境影响是可接受的。 6、环境风险分析 ①风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量表可知，本项目生产过程中涉及的风险物质主要为润滑油，项目涉及的风险物质一旦发生泄漏，会产生大气污染、火灾等风险。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当企业只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当企业存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2， …，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1， Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 按照数值大小，将Q划分为4个水平： 当Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q＞1时，将Q值划分为： （1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目区主要危险物质为废润滑油，其相关参数入下表。 表4.19 危险物质数量、临界量及其比值（Q） 序号 危险、有害 物质名称 危险性 类别 化学文摘号 CAS号 是否为环境风险物质 本公司最大储存量（t） 临界量（t） Q值 1 润滑油 可燃物质 / 是 0.2 2500 0.00008 合计 0.00008 经计算，本项目危险物质数量与临界量比值Q<1。 ②风险防范措施 1）对液态物料划定专用化学品库房，分区存放，配备围堰、防渗和导流槽等防范设施；1#和3#生产线外加剂储罐区分别位于搅拌楼北侧，配备围堰、防渗和导流槽等防范设施。 2）设专人管理危险废物，并定期巡查。 3）按照消防主管部门要求，配备相关的灭火装置、物资以及消防废水池。 4）制定应急预案，定期组织应急演练和培训，与区域应急预案联动。 综上所述，项目在认真落实各项环境风险防范、应急与减缓措施的基础上，可使风险事故对环境的危害得到有效控制，风险水平可接受。 7、环保估算投资 本项目总投资1482.1万元，其中环保投71万元，占总投资4.8%。主要用于废气、废水、固体废物和噪声污染的治理等。 表4.20项目环保防治措施及投资估算表 项目 污染源名称 环保设施名称及处理工艺 数量 投资估算（万元） 废气治理 原料堆放、装卸粉尘 原料堆场设于封闭厂房内，并配套喷淋降尘系统，卸料过程尽量降低作业高度，减少落差 依托现有 / 汽车行驶扬尘 地面硬化、定期洒水抑尘 依托现有 / 水泥、粉煤灰筒仓粉尘 依托现有除尘设施，更换高效布袋，增加排气筒 12 36 输送粉尘 骨料输送时在上料处和全封闭钢构大棚内安装高压喷雾洒水装置系统，粉料通过密封螺旋输送机送入 3 6 搅拌粉尘 依托现有除尘设施，更换高效布袋，增加排气筒 3 3 废水治理 搅拌机冲洗废水 经砂石分离、沉淀处理后回用于冲洗工序，不外排；车辆冲洗平台设于厂区北侧入口处 依托现有+改造 5 运输车冲洗废水 生活污水 采用一体化污水处理系统 1 8 噪声治理 设备噪声 采用厂房隔声、设备减振等措施 / 10 固废治理 一般工业固废 依托厂区南侧一般工业固废暂存场所，建筑面积约20m2 依托现有 / 危险废物 厂区南侧新建危险废物间，建筑面积约8m2 1座 2 生活垃圾 垃圾桶收集，厂区做好垃圾的日产日清工作 15个 1 合计 ---- -- 71 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料堆放、装卸 | 颗粒物 | 原料堆场设于封闭厂房内，并配套喷淋降尘系统，卸料过程尽量降低作业高度，减少落差；粉料储存于密闭的筒仓内 | 安徽省《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1中水泥仓及其他通风生产设备对应的颗粒物排放标准以及表2中颗粒物无组织排放限值 |
|  | 汽车行驶 | 颗粒物 | 地面硬化、定期洒水抑尘 |  |
|  | （DA002~DA014）水泥、粉煤灰筒仓 | 颗粒物 | 经筒仓自带的仓顶脉冲除尘设施处理后通过筒仓顶部有组织排放（DA002~DA014） |  |
|  | 输送 | 颗粒物 | 骨料输送时在上料处和全封闭钢构大棚内安装高压喷雾洒水装置系统，粉料通过密封螺旋输送机送入 |  |
|  | （DA010、DA011、DA001）搅拌 | 颗粒物 | 搅拌楼分别设置相对封闭生产区并配套负压系统，收集的废气分别纳入1套脉冲式袋式除尘器处理后分别由15m高排气筒（DA014、DA015、DA001）有组织排放 |  |
| 地表水环境 | 搅拌机冲洗 | SS | 依托现有砂石分离、沉淀处理后回用于冲洗工序，不外排；将原有车辆冲洗平台变更至北侧入口处，配套建设沉淀池，容积60m3，扩大雨水收集池容积为60m3 | 不外排 |
|  | 运输车冲洗 | SS |  |  |
|  | 生活污水 | BOD5、SS、COD、NH3-N | 生活污水经一体化处理设备预处理后用于厂区绿化，不外排 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、消声、减振措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 混凝土、水稳土废渣、实验室废渣、沉淀池沉渣和布袋除尘器收集的粉尘收集至一般工业固废暂存场所后，回用于生产；废润滑油收集于危废间（位于厂区南侧，建筑面积8m2）临时贮存后定期交由危废资质单位外运处置；生活垃圾收集后暂存于生活垃圾暂存点，委托环卫部门统一清运； |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 一般污染防治区可采用在抗渗混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s |
| 生态保护措施 | 不涉及 |
| 环境风险 防范措施 | ①加强管理和技术人员的培训，持证上岗，厂内高级技术人员应定期对车间进行巡查，对一线工作人员进行技术指导，及时了解车间运行状况，做到问题及早发现、及早处理；定期进行巡查，巡查人员应佩戴必要的个人防护装备，当巡查时检查到泄露时，应及时反馈并进行详查； ②设置火灾消防报警监控等系统； |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《2017 年国民经济行业分类注释》（按第1号修改单修订），本项目生产属于“水泥制品制造”，行业代码为 C3021，按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》（生态环境部令2019第11号），属于“二十五 非金属矿物制品业 30石膏、水泥制品及类似制品制造302”，实行登记管理，建设单位应当在启动生产设施或发生实际排污之前办理排污许可手续； ②项目环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 ③环境管理与监测：环境管理环境管理要求运行期间，企业应设立环境管理机构，配备1名专业技术人员作为专职管理人员，负责其企业的环境管理工作，主要负责管理、维护各项环保设施，确保其正常运转和达标排放，并做好日常环境监测工作，及时掌握各项环保设施的运转情况、环境动态，必要时采取适当的环保措施。 排污口规范化管理废气排放口、废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存必须按照规范要求进行建设。同时要求按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》（环监[1996]463 号）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 |

# 六、结论

项目的建设符合国家和地方的产业政策，符合当地建设用地规划和产业布局要求，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域环境相容。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 8.68t/a | / | / | 0.41t/a | 8.68t/a | 0.41/a | -8.27t/a |
| 废水 | 废水量 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 混凝土废渣 | 150t/a | / | / | 120t/a | 0 | 120t/a | -30t/a |
|  | 实验室废渣 | 0.25t/a | / | / | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | -0.2t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | 14t/a | / | / | 10t/a | 0 | 10t/a | -4t/a |
|  | 布袋除尘器收集的粉尘 | 80t/a | / | / | 191.349t/a | 0 | 191.349t/a | +111.349t/a |
|  | 生活垃圾 | 5.4t/a | / | / | 7.5t/a | 0 | 7.5t/a | +2.1t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.1t/a | 0 | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

生产用水

0.6

砂石分离

4

生活用水

一体化污水处理系统

进入产品

143.3

3.4

3.4

7.68

搅拌机冲洗用水

0.3

143.3

0.3

2.7

运输车辆冲洗用水

2.92

29.2

喷淋用水

洒水抑尘用水

沉淀池

2.92

2.7回用

29.2回用

7.68

3.18

3.18

161.38

图2.1改造项目水平衡图   单位t/d

原料仓库

石子

砂子

水泥

筒仓

水

计量

计量

计量

计量

配料搅拌

装载运输

搅拌机冲洗

运输车冲洗

砂石分离

沉淀池

G1、G2、N

G3

G2、N

G4、N

G5、N、S1

W2、N

W1、N

S2、N

S3

实验室检验

原料仓库

石子

砂子

水泥

粉煤灰

筒仓

筒仓

外加剂

储存罐

水

计量

计量

计量

计量

计量

计量

配料搅拌

实验室检验

装载运输

搅拌机冲洗

运输车冲洗

砂石分离

沉淀池

G1、G2、N

G3

G3

G2、N

G4、N

G5、N、S1

W2、N

W1、N

S2、N

S3

生活污水

格栅

调节池

接触氧化池

消毒

厂区绿化

污泥池

污泥

二氧化氯消毒

污泥外运

污泥

格栅渣

污泥回流

水解池

二沉池

清水池