# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产3000套农业机械配套设备建设项目

建设单位： 安徽仝芯机械科技有限公司 （盖章）

编制日期：       二零二二年八月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3000套农业机械配套设备建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2107-340421-04-01-637559 |
| 建设单位联系人 | 臧帅 | 联系方式 | 18715684788 |
| 建设地点 | 安徽省 淮南市凤台县经济开发区淮凤路北侧11号东侧厂房 |
| 地理坐标 | （ 116 度 45 分 54.810 秒， 32度 42 分 28.090 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3576 农林牧渔机械配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造35 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 凤台县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 凤发改投资[2021]246号 |
| 总投资（万元） | 4013.89 | 环保投资（万元） | 31.5 |
| 环保投资占比（%） | 9.89 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4422 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划文件：《安徽凤台经济开发区总体发展规划（2016~2030）》 规划单位：安徽凤台经济开发区管理委员会 审批单位：淮南市人民政府 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《安徽凤台经济开发区总体发展规划环境影响报告书》 审查机关：安徽省生态环境厅 规划环评审批文件名称：《安徽省环境厅关于安徽凤台经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》皖环函[2018]131号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《安徽凤台经济开发区总体发展规划（2016~2030）》符合性分析 安徽凤台经济开发区位于淮南市西部，淮河之滨。2006年国家发改委、国土资源部、原建设部核准为省级开发区，面积2.83平方公里，2013年安徽凤台经济开发区以“一区两园”方式扩区，扩区后的经开区总体规划面积为10.04平方公里。 根据2016年编制的《安徽凤台经济开发区总体规划（2016-2030）》，凤台经济开发区产业布局为机械装备制造业、新型建材、精细化工等先进制造业。 本项目租用凤台经济开发区综合园内安徽顺安矿建工程有限公司闲置厂房，用地属于工业用地，因此符合凤台经济开发区用地规划要求。 本项目位于凤台经济开发区综合园淮凤路北侧11号东侧厂房，项目为农业机械设备制造属于园区的主导产业：机械装备制造业。且建设单位已获得安徽凤台经济开发区管理委员会入园准许，项目建设符合凤台经济开发区产业布局要求。 3、与《安徽凤台经济开发区总体发展规划环境影响报告书》及其审查意见符合性分析。 根据《关于安徽凤台经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（皖环函【2018】131 号）要求，凤台产业园产业重点进入进入机械装备制造业、新型建材、精细化工产业，严格限值非聚集区产业定位方向项目入区建设。 本项目位于凤台经济开发区淮凤路北侧11号东侧厂房，为农业机械设备制造，属于园区的主导产业。 本项目不产生生产废水，生活污水经化粪池预处理后入园区污水管网，再经凤台县河东污水处理厂处理后排入淮河；工业废气主要涉及有机废气和粉尘，有机废气经收集后由15m排气筒排放；粉尘经布袋除尘器处理后由15m排气筒排放。固体废物按照一般固废和危险废物要求处理，建设危险废物暂存库，定期交由有资质公司处理；一般固废综合利用，设置固废台账，使固废可以得到及时的合理的处理。本项目空间上距离居民区有一定距离，厂界四周为道路和其他工厂。本项目使用新型的清洁生产设备，配套高效的污染处理设备，可以有效降低污染物的排放。故该项目符合环境影响评价要求。因此，该项目符合园区规划及环境影响评价要求。 表1-1 本项目与区域规划环评审查意见要求相符性分析一览表 序号 安徽凤台经济开发区总体发展规划环评审查意见要求 本项目情况 相符性 1 主导产业由“矿山机械、煤化工、新型建材”调整为“机械装备、精细化工、新型建材”，精细化工项目只布局在综合园 本项目属于农业机械设备制造属于开发区主导产业；项目选址位于凤台经济开发区淮凤路北侧11号东侧厂房，符合项目凤台县经济开发区总体发展规划。 相符 2 进一步优化开发区的空间布局。根据开发区各产业特点，充分考虑食品企业和居住区域环境要求，进一步优化调整空间布局，减轻和避免各功能区之间、项目之间在环境要求方面的相互影响。在与居住区相邻的工业区项目选择及布点时，充分考虑与居住区之间的关系和环境防护问题，确保居民区环境质量。现有不符合功能分区的项目，要采取措施逐步进行调整或搬迁。需要设置环境防护距离的企业，应按有关规定严格设定。严格控制开发区特别是主区周边用地性质，加强对环境敏感点的保护。开发区内现有的天然水体应予以保留。 本项目淮南市凤台经济开发区淮凤路北侧11号东侧厂房。租赁安徽顺安矿建工程有限公司现有厂房。项目东侧为王郢路；项目西侧为优悦汽车服务站；项目南侧为盛皇汽车装潢美容中心；项目北侧为工业园二号路。项目100m距离范围内无居民点、食品企业等敏感点。 相符 3 严禁建设国家明令禁止的项目，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目建设。 本项目为农业机械专用设备制造，生产过程中无生产废水产生；项目用水仅为员工生活污水，产生少量的生活污水。 相符 4 加强环境保护机构、制度建设和管理。入区建设项目应以真履行环保法律法规要求，严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度；新增大气污染物、水污染物和重金属的排放总量，应按照污染物排放总量控制的要求严格执行 项目正在履行环境影响评价工作，后期建设时应严格执行环境保护“三同时”制度，建设单位承诺切实按照报告表提出的环保措施要求及国家的环境法律法规和标准要求进行厂内建设及运行管理。 相符 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 本项目属于农业机械设备制造，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年）》，拟建项目不属于其鼓励类、限制类及淘汰类范畴，可视为允许类，符合国家产业政策要求。因此，项目的建设符合国家的产业政策。 项目于2021年07月01日经凤台县发展改革委备案，文号：凤发改投资[2021]246号，项目代码：2107-340421-04-01-637559。因此，项目的建设符合地方的产业政策。 2、选址及周边环境相容性分析 本项目为租赁安徽顺安矿建工程有限公司闲置厂房，根据《安徽凤台经济开发区总体规划（2014-2030）》项目用地为工业用地，属于主导产业；同时安徽凤台经济开发区管委会同意入园。因此本项目用地性质符合规划要求。 目前租赁厂区内目前已完成道路、给水、电力、电信、宽带、供气、生活垃圾和排水等基础设施建设，对本项目有较大的促进作用。所从事的生产活动能与周围环境功能相容，项目的建设不会改变当地环境功能；项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感目标。 项目选址位于凤台经济开发区，租赁安徽顺安矿建工程有限公司现有厂房。项目东侧为王郢路；项目西侧为优悦汽车服务站；项目南侧为盛皇汽车装潢美容中心；项目北侧均为工业园二号路；项目厂界四周为道路和其他企业，项目100m距离范围内无居民点、食品企业等敏感点，因此本项目与周边企业相容性良好。 综上所述，项目选址合理、与周边环境相容性良好。 3、“三线一单”的相符性分析 ①生态保护红线 根据2020年12月《长江经济带战略环境评价淮南市“三线一单”》中淮南市“三线一单”内容，本项目建设符合性情况如下： 淮南市生态保护红线总面积为373.98平方公里，占全市国土总面积的6.76%。 表1-2 淮南市生态保护红线划定结果 行政区划代码 省辖市 县（市、区） 省辖市（县、市、区）域面积（km2） 红线面积（km2） 面积占比 主导生态功能 340400 淮南市 5532.4 373.98 6.76% 340402 大通区 306.3 37.83 12.35% 生多维护 340403 田家庵区 250.0 11.07 4.43% 生多维护 340404 谢家集区 270.6 47.85 17.68% 生多维护 340405 八公山区 67.2 12.50 18.61% 生多维护 340406 潘集区 598.3 23.55 3.94% 生多维护 340421 凤台县 1091.7 66.54 6.10% 水土保持 340422 寿 县 2948.4 174.64 5.92% 水土保持 依据中办、国办印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 本项目位于安徽省淮南市凤台经济开发区，用地性质为工业用地，根据《长江经济带战略环境评价淮南市“三线一单”》划定的淮南市生态红线范围，本项目不在淮南市生态红线范围内，距离最近生态保护红线约1.05km，详见附图淮南市生态保护红线区域分布图。根据调查，建设项目影响范围内无重要生态影响功能区域，建设项目影响范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等特殊生态敏感区以及重要生态敏感区。因此，本项目的建设不违背生态红线区域保护规划的要求。 ②环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据《2021年淮南市环境质量公报》，2021年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为8微克/立方米、23微克/立方米、71微克/立方米、42微克/立方米、0.9毫克/立方米和162微克/立方米，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、臭氧 （O3）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.01倍、0.01倍和0.20倍。市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度分别较上年减少20.0%、17.9%、6.6%、12.5%、18.2%；臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度较上年增加1.3%。因此，淮南市为不达标区，项目所在地大气环境质量一般，在采取大气污染防治专项整治方案后，淮南市空气质量能够得到改善。 根据《2021年淮南市环境质量状况公报》，项目纳污水体水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 根据环境质量现状监测结果，项目区域声环境质量现状监测结果达标。 本项目颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准；噪声预测满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类（白天≤65dB，夜间≤55dB）标准限值；废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准及凤台县河东污水处理厂接管标准较严值。 根据工程分析，营运期产生的各类污染物通过采取有效的污染防治措施后，均能实现达标排放。综上可知，符合环境质量底线。 ③资源利用上限 拟建项目用水来自园区供水管网，用电来自市政供电。拟建项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理和利用、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以―节能、降耗、减污为目标，有效的控制污染。同时本项目租赁现有厂房，不新增用地。综上项目的水、电、土地等资源利用不会突破区域的资源利用上限。 ④环境准入负面清单 本项目属于农业机械设备制造为园区主导产业，其产业政策定位根据《安徽凤台经济开发区总体发展规划环境影响报告书》中内容分析，环境保护政策规划、总量管控要求、清洁生产标准等，本着“高水平、高起点”的原则，园区对入驻企业类型提出规划范围内禁止准入及限制准入行业的环境负面清单。 表1-2开发区行业负面清单 类别 负面清单 主要依据、标准和参考指标 本项目 禁 止 类 坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进的项目必须符合国家产业政策和环保政策的要求；禁止不符合国家产业政策及环境保护政策的项目入区 产业政策及环境保护政策 符合 禁止入驻与开发区定位冲突的项目 产业定位 非禁止类 禁止入驻产业结构调整指导目录中的淘汰类项目 《产业结构调整指导目录（2019年本）） 非淘汰类 禁止使用高污染燃料的项目入驻 / 使用电能 限 制 类 国家产业政策中限制类 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 非限制类 限制不符合国家产业政策及环境保护政策的项目入驻开发区 产业政策及环境保护政策 非限制类 已入驻开发区内与主导产业及其产业链关联度较低的项目 产业定位 主导产业 不符合行业清洁生产标准二级标准要求的； 清洁生产 符合清洁生产的要求 无行业清洁生产标准，但符合开发区主导产业定位，达不到 国内同类行业同等规模先进水平的项目 表1-3 开发区行业负面清单 类别 准入条件 主要依据、标准和参考指标 本项目 禁 止 类 禁止入驻产业结构调整指导目录中的淘汰类、限制类生产工艺 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 符合 （1）精细化工区 农药原料药、基础原料药；高污染、高能耗、高水耗、对环境影响较大的生产项目其他含有剧毒原料或污染严重的化工类产品生产；及其他不符合《产业结构调整指导目录（2019年本））》要求的所有产业 《部分工业行业淘汰落后生产 工艺装备和产品指导目录》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、开发 区产业定位及用地规划要求 非精细化工 （2）机械装备及电子区 含电镀工艺企业；多晶硅生产；不符合《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求的所有类别； 《部分工业行业淘汰落后生产 工艺装备和产品指导目录》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、开发 区产业定位及用地规划要求 非机械装备及电子 （3）新型建材区 1、新建水泥生产线； 2、直径3米以下水泥粉磨设备 3、无复膜塑编水泥包装袋生产线 4、平拉工艺平板玻璃生产线(含格法) 5、100 万平方米/年以下的建筑陶瓷砖、20 万件/年以下低档卫生陶瓷生产线及其他不符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求的所有产业 产业结构调整指导目录（2019年本） 非建材 ⑤管控单元 本项目建设位置在淮南市凤台县经开区，根据淮南市环境管控单元分布图（见附图7），本项目位于重点管控单元。 根据安徽省生态环境厅皖环发〔2022〕5 号发布了《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单” 生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》，重点管控单元的空间格局应与环境治理格局相匹配， 确保生态功能不降低、环境质量不下降、资源环境承载能力不突破。 本项目所在区域凤台开发区既不属于生态保护红线内，不属于禁止开发区域。本次在设施农用地上进行有机肥项目建设，不占用耕地、草地、湿地，不涉及树木砍伐，本工程无废水外排，工艺中粉尘经有效处理后通过排气筒排放，少量工艺粉尘以无组织形式排放，固废物均得到合理处理处置，工程建设对生态环境无影响，不会损害生态系统水源涵养功能，综上所述本项目不违背一般生态空间管控要求，也符合《徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单” 生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》要求。 综上所述，本项目不在主导生态功能区范围内，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合《安徽省生态保护红线》，符合《长江经济带战略环境评价淮南市“三线一单”》控制要求。 4、项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 表1-4 与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析 序号 “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案 本项目 符合性分析 1 严格建设项目环境准入，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区 本项目位凤台县经济开发区 符合 2 推广使用低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料和产品。 本项目使用塑粉 符合 3 加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和 使用等，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，有 机废气收集率达到70%以上。 本项目挥发性有机物排放主要是固化工序产生，项目拟对该工序产生的挥发性有机废气进行收集，经两级活性炭处理后通过15m高排气筒排放 符合 5、与《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办〔2021〕3号）相符性分析 表1-5 与《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》相符性 相关要求 符合性分析 相符性 6.优化产业结构及布局。对标节能减排要求和碳达峰碳中和目标，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，提高新建项目节能环保准入标准，加大落后和过剩产能压减力度。严格执行国家高耗能、高污染和高资源型行业准入条件；严格按照《产业结构调整指导目标》，支持发展先进产能，依法淘汰落后产能，建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业异地转移，严防死灰复燃。 本项目位于凤台县经开区，属于其机械设备制造，不属于高耗能、高排放；本项目新建项目，不属于“散乱污”企业 符合 7.加快区域产业调整。加快推进城市建设区重污染企业搬迁改造、兼并重组、转型升级或关闭退出。继续推动实施水泥、钢铁、玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程。沿江城市要全面落实“1515”三道防线和“禁新建、减存量、关污染、进园区、建新绿、纳统管、强机制”七项举措，推动化工企业整改达标或依法依规搬迁至合规园区。 本项目厂区位于凤台经开区，项目属于机械设备制造，不属于石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。 符合 11.加快推进VOCs精细化治理。实施VOCs产品源头替代工程，严格落实《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》等国家产品VOCs含量限值标准，推进家具制造、汽车制造、印刷和记录媒介、橡胶和塑料制品等行业低VOCs含量原辅材料替代。实施重点企业VOCs综合治理工程，编制执行“一企一策”，推进治污设施改造升级，提升涉VOCs企业“双随机一公开”执法水平，加强无组织排放管控。 项目涉VOCs使用的原料为塑粉；且针对项目生产过程中挥发性有机废气，项目配套有机废气治理措施。 符合 6、与《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》的相符性分析 表 1-6 《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》 序号 目录内容 本项目 符合性 行业 国民经济行业分类名称 本项目为农业机械设备制造，不属于“两高”项目管理目录中项目 符合 1 石化 原油加工及石油制品制造 2 焦化 炼焦 3 煤化工 煤制液体燃料生产 4 化工 无机碱制造 5 无机盐制造 6 有机化学原料制造 7 其他基础化学原料制造 8 氮肥制造 9 磷肥制造 10 初级形态塑料及合成树脂制造 11 建材 水泥制造 12 石灰和石膏制造 13 粘土砖瓦及建筑砌块制造 14 平板玻璃制造 15 建筑陶瓷制品制造 16 卫生陶瓷制品制造 17 耐火材料制品制造 18 石墨及碳素制品制造 19 钢铁 炼铁 20 炼钢 21 铁合金冶炼 22 有色 铜冶炼 23 铅锌冶炼 24 铝冶炼 25 硅冶炼 26 煤电 火力发电 27 热电联产 由上表可知，本项目不属于《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》中所列项目。 7、与《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性分析。 表1-7 《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》 序号 意见 本项目 符合性 三、深入打好蓝天保卫战 （十一）着力打好重污染天气消除攻坚战。聚焦秋冬季细颗粒物污染，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度。 本项目废气颗粒物经收集后由布袋除尘器处理，通过15m排气筒达标排放 符合 （十四）加强大气面源和噪声污染治理。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题 本项目在租赁厂房中进行，施工期短暂，影响较小；本项目通过选购低噪声设备、合理布局、减振及隔声，营运期噪声能够达标排放 符合 五、深入打好净土保卫战 （二十三）有效管控建设用地土壤污染风险。严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块的准入管理。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目 本项目位于凤台开发区，租赁已建成厂房进行生产，根据开发区区域环境评估报告，不存在土壤污染问题 符合 （二十五）加强新污染物治理。制定实施新污染物治理行动方案。 本项目废气经过收集经处理设施处理后能够达标排放，生活污水经化粪池预处理达标后排入凤台河东污水处理厂处理，固废经过合理处置，不存在二次污染 符合 8、与《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办[2021]4号）符合性分析 表1-8 与皖大气办[2021]4号文件符合性分析 序号 皖大气办[2021]4号 本项目 符合性 1 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等 本项目使用低VOCs含量塑粉，同时要求企业建立管理台账，记录塑粉名称、VOCs含量和使用量 符合 9、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析 表1-9与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析 政策 名称 相关要求 符合性分析 相符性 《安徽省淮河流域水污染防治条例》 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。 本项目位于凤台经开区内，距离淮河1.05km，本项目为专用设备制造，不属于印染、制革、化工、电镀、酿造等项目 符合 新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； 本项目为新建项目，位于凤台经济开发区，符合开发区相关规划；不在饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区内 符合 采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； 本项目废气和废水经处理后达标排放，固废合理处置，不会造成二次污染，项目采用目前比较先进的生产工艺和设备 符合 所有排污单位的污水治理设施，应当确保正常运转，达标排放。 项目废水经污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4中三级排放标准及凤台河东污水处理厂接管标准，排入园区污水管网 符合 应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施。 项目厂区实行雨污分流，雨水排入园区雨水管网，废水经处理达标后排入园区污水管网 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设内容 本项目租赁厂房1栋，建筑面积4422平方米，其中生产区3850平方米，仓储用房422平方米，办公区100平方米；购置激光切割机、折弯机等设备建设1条农业机械设备生产线，并配套建设环保、供配电、给排水等公用辅助工程。项目建成后将形成年产2000台提升机、200台输送机、800个组合仓的生产能力。本项目建设组成详见表2-1： 表2-1 建设项目组成一览表 工程类别 单项工程名称 工程内容及规模 备注 主体工程 生产区 下料、焊接等工序位于生产用房内西部，喷塑与固化工序位于厂房北部，生产区域面积3850m2，设置切割机、折弯机、喷塑机等生产设备；项目建成后年产2000台提升机、200台输送机、800个组合仓 依托租赁厂房 辅助工程 办公用房 位于租赁厂房内南侧，100m2，用于办公 在租赁厂房中新建 储运工程 原料仓库 位于生产区内，用于钢材等原料的存储 依托租赁厂房 成品仓库 位于租赁厂房东侧位置，面积422m2，用于贮存成品 运输 钢材等在厂房内运输为行车，场外运输依托社会车辆 / 公用工程 供水 用水来自园区供水管网，主要是生活用水，年用水量300m3 依托租赁厂房现有 供电 用地来自市政供电管网，年用电约25万kw·h 排水 雨污分流，雨水经雨水收集管收集排入园区雨水管网，项目生活污水经化粪池处理设施处理后排入园区污水管网，进入凤台河东污水处理厂处理 供热 固化供热由1台以油动力碳氢油为燃料的燃烧机供给 新建 环保工程 废气处理 下料工序烟尘 下料工序上方设置集气罩收集，收集效率不小于90%后引入布袋除尘器（TA001）处理后经15m排气筒（DA001）排放 新建 喷塑 粉尘 设置密闭喷塑间及负压收集系统，收集效率不小于95%；经布袋除尘器（TA002）处理后通过15m排气筒（DA002）排放 焊接 烟尘 焊接工序上方设置集气罩收集，收集效率不小于90%后引入布袋除尘器（TA001）处理后经15m排气筒（DA001）排放 固化工序有机废气 项目设置1个整体密闭固化间（直接加热），密闭室设负压收集系统，后通过15m排气筒（DA003）排放 燃料油燃烧废气 燃烧机采用低氮燃烧技术，燃烧废气经15m排气筒（DA003）排放 废水处理 生活污水化粪池处理设施处理后进入园区污水管网，最终进入凤台县河东污水处理厂处理 依托现有 固废处理 一般固废 废包装材料等一般固废外售处理；边角料、不合格产品收集后出售；除尘器收集粉尘收集后回用； 新建 生活垃圾 生活垃圾分类收集，交环卫部门处置 依托现有 危险废物 废机油暂存于危废间（位于车间东北部，面积20m2），定期由有资质单位处理 新建 噪声处理 选用低噪声设备、隔声降噪 新建 防渗措施 燃油库、危废间做重点防渗处理，其余车间做一般防渗处理 新建 2、项目产品方案 项目产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案一览表 产品名称 产量 备注 提升机配件 2000件/a 总喷塑面积7.58万m2塑粉厚度60-80μm 塑粉附着率70% 输送机配件 200件/a 组合仓 800个/a 3、主要设备 本项主要设备如下表所示。 表2-3 项目主要设备一览表 序号 生产单元 设备名称 规格、型号 数量 1 下料 激光切割机 6015\1500 1台 2 数控液压剪板机 QC12K-8\4000 1台 3 铣钻一体床 XZ6350C 1台 4 摇臂钻床 Z3040-13型 1台 5 折弯 螺旋风管机 SBJK-1500C2 1台 6 数控折弯机 WC67Y-100T\4000 1台 7 液压折弯机 WC67-100T\4000 1台 8 液压卷圈机 TYG-400B 1台 9 焊接 手持焊激光焊接机 HL-FW1080-1500H 1台 10 气保焊机 KE-350 8台 11 喷塑 喷粉设备 / 1套 12 固化 全自动燃烧机 BIY-34KG4.0（功率151~348kw） 1台 13 / 空压机 TA-1200H 2台 14 / 行车 2.8T 4台 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-4 项目主要原辅材料消耗一览表 名称 年耗量（t/a） 最大贮存量t 性状 规格 贮存方式及位置 钢材平板 600 15 固态 3*1500*6000mm、 4*1500*6000mm、5*1500*6000mm 捆扎、原料库 焊丝 5 0.5 固态 直径：1.6mm 5kg/盒，仓库存放 方管 200 5 固态 3*100*6000mm、 5*150*6000mm、 6*200*6000mm 捆扎、原料库 冷轧板 200 5 固态 1.0*1500*2000mm 1.2*1500*2000mm1.5*1500*2000mm1.8*1500*6000mm 捆扎、原料库 塑粉 5 0.5 粉末状 粒径：0.5mm 25kg/袋、原料库 油动力碳氢油 5 0.5 液态 / 100kg/桶、原料库 CO2 20瓶 4瓶 气态 / 70kg/瓶、气瓶库 能源消耗 水 300t/a 园区供水管网自来水 电 25万度 园区供电管网供给 主要辅材料理化性质见表2-5： 表2-5 主要原辅材料理化性质一览表 名称 理化特性 塑粉 成分：环氧聚酯树脂60%、金红石钛白粉26%、硫酸钡填料7.5%、固化剂4.5%、助剂2%。密度0.94g/cm3 CO2 常温下是一种无色无味气体，密度比空气略大，溶于水(1体积H₂O可溶解1体积CO₂)，熔点：-78.45℃，沸点：-56.55℃，密度比空气略大；无毒，但空气中二氧化碳含量过高时，也会使人因缺氧而发生窒息。 焊丝 H08MnSiA，直径：1.6mm，实心焊丝，成分：C：0.08%、Si：0.72%、S：0.019%、P：0.02%、Mn：1.97%、Cu：0.5% 油动力碳氢油 详见附件：检验报告 注：根据油动力碳氢油检验报告，油动力碳氢油符合相关环保要求。 5、公用工程 （1）给水、排水 给水：市政供水管网供给，供水充足，完全可以满足项目生活的需要。 拟建项目用水主要为职工生活用水。 排水项目采用雨水、污水分流制，雨水单独收集后排入雨水管网。生活污水经化粪池处理后达到凤台县河东污水处理厂接管标准后接入市政管网，经凤台县河东污水处理厂处理达标后排放。 （2）供电：本项目由市政电网提供电力，年用电量约25万千瓦时。 6、劳动定员与工作制度 本项目共有员工20人，不在厂区食宿，年工作日约为300天，采用一班制，每天工作8小时。 7、物料平衡 图1-1 喷塑工序物料平衡图 8、厂区平面布置 项目位于凤台县经济开发区，生产用房为租赁安徽顺安矿建工程有限公司闲置厂房3850m2，厂房为长方形，东西方向。项目厂房出入口位于南侧中间位置，生产区位于厂房中部和西部位置，原料存储位于厂房西部，产品存储位于厂房东部，办公用房位于厂房南部；生产区域和仓储区域由内部通道分隔，厂房内平面布置满足生产要求，物流顺畅，供电、供水线路简捷，有利生产，平面布置合理。具体厂区平面布置详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程和产排污环节 项目租用位于凤台县经济开发区安徽安徽顺安矿建工程有限公司闲置厂房作为生产车间进行生产活动，施工期不涉及土建工程，施工期主要为设备安装调试，施工期短，对周边环境的影响随着施工期的结束而消失，故本次评价不对施工期工艺流程和产排污环节进行分析。 二、运营期工艺流程和产污环节 生产工艺流程 图2-1 项目生产工艺流程图及产排污节点图 工艺简介： ①制图：根据订单要求，制作相应规格尺寸图纸。 ②下料：根据图纸规格要求，使用切割机或剪板机对钢板、冷轧板、方管进行切割加工。 ③折边：根据图纸规格要求，使用折弯机对下料板材进行折边处理。 ④焊接：把各个下料工件按照图纸要求，使用焊机焊接。 ⑤喷塑：把焊接工件放置在喷塑间，使用喷塑设备在其表面喷塑粉。 ⑥固化：喷塑完成的工件需要加热固化，由燃料油燃烧机供热，直接加热。 ⑦组装：固化完成的各个工件组装成产品 表 2-6 污染工序一览表 类别 编号 污染工序 污染物 防治措施 废气（G） G1 下料 颗粒物 集气罩收集+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001） G2 焊接 颗粒物 G3 喷塑 颗粒物 密闭收集+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002） G4 固化 非甲烷总烃、 SO2、NOx、颗粒物 低氮燃烧+密闭负压收集+15m高排气筒（DA003） 噪声（N） N 焊机、喷塑机、切割机等设备运行噪声 设备减振、厂房隔声 废水（W） W1 生活污水 COD、SS、NH3-N、 化粪池 固废（S） S1 下料 边角料 收集后外售 S2 除尘器 收集粉尘 塑粉收集后回用做生产 S3 原料使用 废包装袋 收集后外售 S4 设备维护 废机油 危废库暂存，交由有资质单位处理 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目用房为租赁凤台县经济开发区安徽安顺矿建工程有限公司现有闲置厂房，该厂房建成后未投入使用，一直处于闲置状态。本项目入驻前没有其他项目入驻，且本项目为新建项目，因此，拟建项目无原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、区域环境质量达标判断 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）(试行)，项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 （1）数据来源 由于项目评价范围内没有公开发布的环境空气质量现状数据。因此，评价依据导则选择符合《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中相关规定，即地地理位置临近，地形、气候条件相近的环境空气质量区域点。本次评价选取《2021年淮南市环境质量公报》数据。 （2）区域环境质量状况 2021年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为8微克/立方米、23微克/立方米、71微克/立方米、42微克/立方米、0.9毫克/立方米和162微克/立方米，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、臭氧 （O3）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.01倍、0.01倍和0.20倍。市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度分别较上年减少20.0%、17.9%、6.6%、12.5%、18.2%；臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度较上年增加1.3%。属于不达标区。 （3）改善区域环境空气质量对应措施 区域 SO2 、CO、NO2 、O3 满足环境质量要求，PM10 、PM2.5 出现超标，本项目所在区域属于不达标区域；淮南市生态环境局就空气质量不达标提出一系列举措，2021 年10月8日发布《关于转发（安徽省坚持“四抓四改”强力推动突出生态环境问题整改》，2021 年04月30日发布《淮南市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》淮大气办【2021】21号。淮南市人民政府将按照“淮南市‘十三五’环境保护规划”要求，持续推进大气污染防治行动计划，打赢蓝天保卫战，严格实行环境空气质量和大气污染防治工作“双考核”制度，推进以燃煤电厂为主的重点行业大气污染源深度治理、城市扬尘污染控制，持续降低可吸入颗粒物（PM10） 和细颗粒物（PM2.5）浓度，环境空气质量总体改善。 （4）其他污染物大气环境质量现状 本项目特征污染因子为非甲烷总烃和TSP。 为了解该项目所在区域非甲烷总烃环境空气质量状况，本次评价引用2020年11月份《安徽凤台经济开发区环境影响区域评估报告》进行的凤台经济开发区环境空气现状G2点监测数据（详见附件），非甲烷总烃监测时间为2020年10月22日～10月28日，TSP监测时间为2021年11月21日～11月27日（为区域评估报告补测数据）。该监测点位于与本项目西南1570m处，且为最近3年内监测数据，因此，引用数据有效，符合规范要求。监测数据分析如下： 表3-1非甲烷总烃监测结果一览表 监测点位 监测项目 采样时间 监测结果（ug/m3） 10.22 10.23 10.24 10.25 10.26 10.27 10.28 凤台开发区管委会综合园管委会 非甲烷总烃 8：00 0.51 0.37 0.50 0.44 0.54 0.52 0.52 9：00 0.50 0.42 0.53 0.46 0.52 0.53 0.51 14：00 0.51 0.48 0.50 0.46 0.49 0.51 0.55 15：00 0.41 0.45 0.49 0.50 0.53 0.50 0.53 表3-2非甲烷总烃环境质量现状评价结果一览表 监测 点位 监测项目 小时均监测值 浓度范围 （mg/m3） 标准指数Ci 标准值 （mg/m3） 超标个数 最大超标率 凤台开发区管委会综合园管委会 非甲烷总烃 0.37-0.55 0.185-0.275 2.0 0 0 表3-3 引用TSP监测结果一览表 监测点位 监测项目 监测结果（ug/m3） 11.21 11.22 11.23 11.24 11.25 11.26 11.27 孙家郢 TSP 0.21 0.227 0.233 0.234 0.226 0.226 0.239 表3-4 TSP环境质量现状评价结果一览表 监测 点位 监测项目 24小时均监测值 浓度范围 （mg/m3） 标准指数Ci 标准值 （mg/m3） 超标个数 最大超标率 孙家郢 TSP 0.21-0.239 0.7-0.79 0.3 0 0 由上表可知，项目区域非甲烷总烃环境质量监测数据满足《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）详解中的有关规定限值要求；TSP环境质量监测数据满足《环境空气质量标准》（GB3095-2018）中二级标准限值要求。 二、水环境质量现状 本项目废水为生活污水，经化粪池处理后排入园区污水管网，进入凤台县河东污水处理厂处理，最终尾水汇入淮河。 根据淮南市生态环境局发布的《2021 年淮南市环境质量状况公报》，2021年，淮河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准。 三、声环境质量现状 根据建设项目周边环境现场勘查，项目厂界外50m范围内没有声环境保护目标，详见附图2项目周边关系图。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据编制指南要求，本项目统计厂界外500m范围内大气环境保护目标、厂界外50m范围内声环境保护目标等，环境保护目标主要环境保护目标见下表。 表3-5 项目环境保护目标一览表 保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功 能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 大气环境 / / / / / 《环境空气质量标准》(GB3095- 2012)二级标准 / / 地表水环境 淮河 / / / 地表水体 （GB3838－2002） Ⅲ类标准 N 1050 声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准 / / 地下水环境 / / / / / 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 / / 生态环境 / / / / / / / / 备注：以厂区中心为坐标原点（0,0），正E方向为X轴，正N方向为Y轴。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 项目固化废气污染物非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准和厂界无组织监控点浓度限值；燃烧机燃烧废气执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中浓度限值；喷塑粉尘、焊接废气、下料废气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准；具体标准详见表3-6。 表3-6 大气污染物排放标准 适用范围 污染物名称 最高允许排放浓度 (mg/m3) 企业边界大气污染物浓度限值 标准来源 固化废气 非甲烷总烃 120 4.0 《大气污染物综合污染物排放标准》（GB16297-1996） 喷粉、下料、焊接 颗粒物 120 1.0 燃烧机废气 颗粒物 30 / 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号） SO2 200 / NOx 300 / 二、废水 项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准及凤台县河东污水处理厂接管标准中较严标准。具体标准值见下表。 表3-7 污水排放执行标准 单位mg/L 污染物 pH COD BOD5 SS NH3-N 凤台县河东污水处理厂接管标准 6~9 500 350 400 45 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准 6~9 500 300 400 / 本项目执行标准 6~9 500 300 400 45 三、噪声 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见下表。 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 类别 标准值 dB（A） 昼间 夜间 GB12348-2008中的3类标准 65 55 四、固体废物 一般工业固体废物暂存于一般固废间，执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）中的相关要求；危险废物的收集、暂时贮存、转运和处置执行《危险废物污染物控制标准》（GB18596-2001）及其修改单、《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发〔2014〕197号），“十三五”期间主要控制污染物为烟（粉）尘、SO2、NOX、COD、氨氮以及挥发性有机物6项指标。确定总量控制因子如下。 大气污染物总量控制因子：SO2、NOx、颗粒物、VOCs。 水污染物总量控制因子：COD、NH3-N。 本项目生活污水经化粪池处理后排入凤台县河东污水处理厂，项目排放污染物包含在污水处理厂总量指标内，不需要额外申请COD、氨氮总量控制指标。 根据上述环保要求，并结合企业实际产生及排污情况，建议总量控制指标为SO2：9.5×10-6 t/a、NOx：0.0092t/a、颗粒物：0.0414t/a、挥发性有机物：0.006t/a。本项目所在地为大气不达标区，按照倍量消减替代要求，本项目所需消减替代总量为SO2：1.9×10-5t/a、NOx：0.0184t/a、颗粒物：0.0828t/a、挥发性有机物：0.012t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租赁现有厂房进行生产，施工内容无土建工程，主要为设备的安装调试。施工期产生的主要污染为噪声和少量的固体废物，施工期对周边环境的影响随着施工期的结束而消失，故本次评价不对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目运营期废气主要为下料烟尘、焊接烟尘、喷塑粉尘、固化废气、燃烧机燃烧废气。 （1）下料烟尘 本项目设置1台激光切割机，在对钢板、冷轧板、方管下料切割过程会产生少量粉尘。 下料工序过程烟尘产生系数参照《全国第二次污染源普查产排污系数手册》中机械行业系数手册下料工段产污系数，下料产尘系数为1.1kg/t-原料，本项目用料量为1000t/a，则投料工序颗粒物产生量为1.1 t/a。 拟在激光切割机上方设置集气罩，切割工序共设置1个集气罩（长2.75m，宽1.25m），集气罩集气风量计算公式：Q=（a×b）×V0×3600。式中：Q：为集气罩集气风量，单位为m3/h；（a×b）为集气罩集气面积，单位为m2；根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQT4274-2016）表1中上吸式风罩粉尘风速，V0污染源气体流速为1.2m/s。 经计算，项目集气罩集气风量为Q=（2.75×1.25）×1.2×3600×1=14850m3/h，考虑到一定的风压损失，环评建议该工序风机总风量为15000m3/h。 项目下料工序生产时间：年工作300d，4h/d。集气罩收集效率为90%，布袋除尘器（TA001）处理效率为99%，处理后的粉尘有组织排放量为0.01t/a，排放速率为0.0083kg/h，排放浓度为0.56mg/m3，由1根15m高排气筒排放（DA001）。 未被集气罩捕集的粉尘产生量为0.11 t/a，产生速率为0.092kg/h，无组织排放。 （2）焊接烟尘 根据建设单位提供的资料，本项目CO2保护焊采用实芯焊丝，用量为5t/a。根据《环境保护实用数据手册》中资料，几种焊接方法发尘量见下表。 表4-1 几种焊接方法发尘量 焊接方法 焊接材料 施焊时发尘量(mg/min) 焊接材料发尘量（g/kg） 手工电弧焊 低氢型焊条（结507，直径4mm） 350~450 11~16 钛钙型焊条（结422，直径4mm） 200~280 6~8（本项目取8） 二氧化碳焊 实芯焊丝（直径1.6mm） 450~650 5~8（本项目取8） 药芯焊丝（直径1.6mm） 700~900 7~10 本项目焊接按最大发尘量8g/kg计，则焊接烟尘产生量为0.04t/a。 拟在焊接工位上方设置集气罩，焊接工序共设置9个集气罩（长0.3m，宽0.3m），单个集气罩集气风量计算公式：Q=（a×b）×V0×3600。式中：Q：为集气罩集气风量，单位为m3/h；（a×b）为集气罩集气面积，单位为m2；根据《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQT4274-2016）表1中上吸式风罩粉尘风速，V0污染源气体流速为1.2m/s。 经计算，项目集气罩集气风量为Q=（0.3×0.3）×1.2×3600×9=3499.2m3/h，考虑到一定的风压损失，环评建议投料工序风机总风量为5000m3/h。 项目焊接工序生产时间：年工作300d，4h/d。集气罩收集效率为90%，布袋除尘器（TA001）处理效率为99%，处理后的粉尘有组织排放量为0.00036t/a，排放速率为0.0003kg/h，排放浓度为0.06mg/m3，由1根15m高排气筒排放（DA001）。 未被集气罩捕集的粉尘产生量为0.004 t/a，产生速率为0.0033kg/h，无组织排放。 （3）喷塑粉尘 根据企业提供资料，喷塑均在密闭喷塑间中进行，设置负压收集系统，喷塑产生的粉尘全部收集经布袋除尘器处理后有组织排放。 参照《全国第二次污染源普查产排污系数手册》中机械行业系数手册涂装工段产污系数，涂装工段喷塑产尘系数为300kg/t-粉末涂料，工业废气产生系数为53200m3/t-粉末涂料,本项目塑粉用量为5t/a，则喷塑工序颗粒物产生量为1.5t/a，工业废气产生量为26.6万m3/a（221.6m3/h）。 考虑到风量损失，则喷塑间设置风机风量为300m3/h。 项目喷塑工序生产时间：年工作300d，4h/d。粉尘完全收集，布袋除尘器（TA002）处理效率为99%，处理后的粉尘有组织排放量为0.015t/a，排放速率为0.0125kg/h，排放浓度为41.6mg/m3，由1根15m高排气筒排放（DA002）。 （4）固化废气 根据企业提供资料，喷塑后需加热固化（直接加热），该过程会产生少量有机废气，按非甲烷总烃计。参照《全国第二次污染源普查产排污系数手册》中机械行业系数手册涂装工段产污系数，涂装工段喷塑后烘干有机废气产污系数为1.2kg/t-粉末涂料，工业废气产生系数为37262m3/t-粉末涂料,本项目塑粉用量为5t/a，则固化工序非甲烷总烃产生量为0.006t/a，工业废气产生量为18.63万m3/a。 拟在固化工序设置密闭间，设置负压收集系统，固化产生的非甲烷总烃经收集由排气筒排放。 考虑到风量损失，则固化间设置风机风量为200m3/h。 项目烘干工序生产时间：年工作300d，4h/d。非甲烷总烃由密闭间负压收集系统完全收集，非甲烷总烃有组织排放量为0.006t/a，排放速率为0.005kg/h，由1根15m高排气筒排放（DA003）。 （5）燃烧机燃烧废气 本项目设置一台燃烧机（采用低氮燃烧技术），以油动力碳氢油为燃料为固化工序供热（直接加热），燃料使用量为5t/a。参照《全国第二次污染源普查产排污系数手册》中机械行业系数手册涂装工段柴油工业炉窑废气污染物产生系数，具体产排污系数见下表。 表4-2 燃烧废气污染物产生情况一览表 污染物 天然气燃烧产污系数 污染物产生量 颗粒物 3.28kg/吨-燃料 0.0164t/a SO2 19Skg/吨-燃料 9.5×10-6t/a NOx 1.84kg/吨-燃料（低氮燃烧） 0.0092t/a 烟气量 17804.3立方米/吨-柴油 8.902万m3/a 注：二氧化硫产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃料中硫分含量，根据企业提供燃料油检验报告，硫含量＜1.0mg/kg，本次评价燃料中含硫量（S）取1mg/kg。 根据上表可知燃烧废气量为74.18m3/h，考虑到一定风量损失，则固化间风机总风量为500m3/h。燃烧废气污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的产生浓度分别为0.107mg/m3、102.5mg/m3、183.3mg/m3，经15m高排气筒高空排放（DA003）。 表4-3 项目废气污染物有组织产排情况一览表 污染源 污染物 产生情况 处理措施 排放情况 排放标准 产生浓度mg/m3 产生速率kg/h 产生量t/a 排放 浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 浓度mg/m3 下料工序 颗粒物 55 0.825 0.99 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA001） 0.61 0.00855 0.01 120 焊接工序 颗粒物 6 0.03 0.036 喷塑工序 颗粒物 4166.6 1.25 1.5 密闭集气+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002） 41.6 0.0125 0.015 120 固化 非甲烷总烃 25 0.005 0.006 密闭集气+低氮燃烧+15m高排气筒（DA003） 16.67 0.005 0.006 120 燃烧机 颗粒物 183.3 0.0136 0.0164 27.2 0.0136 0.0164 30 SO2 0.0107 8×10-6 9.5×10-6 0.016 8×10-6 9.5×10-6 200 NOx 102.5 0.0076 0.0092 15.2 0.0076 0.0092 300 表4-4 项目废气无组织排放情况一览表 污染源 污染物 名称 产生情况 排放情况 速率（kg/h） 产生量（t/a） 速率（kg/h） 排放量（t/a） 车间 颗粒物 0.095 0.114 0.095 0.114 表4-5 废气处理设施参数一览表 工序 处理措施 名称 规格 数量 备注 下料、焊接工序 集气罩+布袋除尘器 集气罩 2.75*1.25m 1个 收集效率90% 0.3*0.3m 9个 布袋除尘器 / 1台 除尘效率99% 风机 / 1台 20000m3/h 排气筒（DA001） 直径0.8m 1根 15m 喷塑工序 密闭室+布袋除尘器处理设施 喷塑密闭室 / 1个 收集效率100% 布袋除尘器 / 1套 处理效率99% 风机 / 1台 300m3/h 排气筒（DA002） 直径0.4m 1根 15m 固化工序、 燃烧机 密闭室 密闭室 / 1个 收集效率100% 低氮燃烧 1套 除氮率50% 风机 / 1台 500m3/h 排气筒（DA003） 直径0.4m 1根 15m （4）废气达标分析 粉尘废气： 本项目生产过程中产生的下料烟尘、喷粉粉尘和焊接烟尘经布袋除尘器处理后达标排放，废气处理工艺属于《排污许可申请与核发技术规范》中可行技术。 布袋除尘是一种干式除尘装置，适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。布袋除尘具有以下优点：①除尘效率高，可捕集粒径大于0.3微米的细小粉尘，理论除尘效率可达99%；②使用灵活，处理风量范围大；③结构比较简单，运行比较稳定，对比电除尘器初投资少，维护方便。 布袋除尘器对于含尘气体有着优良的处理效果，在机械加工行业应用较为广泛，对比一般工艺的使用效果，理论除尘效率可达到95%以上，因此本项目使用布袋除尘装置，在技术上是可行的。 低氮燃烧： 燃烧机属于热风炉，参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表3污染物治理措施一览表中燃油废气污染物治理措施，燃烧机采用低氮燃烧技术是可行的。 根据工程分析，项目下料粉尘、焊接烟尘、喷塑粉尘采用布袋除尘器处理，处理效率99%，经处理后经15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求；项目固化有机废气收集后经15m排气筒排放，满足《《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求；燃烧机采用低氮燃烧技术，后燃烧废气污染物经15m排气筒排放，排放浓度满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中浓度限值。 2、废水 （1）废水源强 项目用水为生活用水。项目生产车间仅需进行清扫，无需冲洗；项目生产设备无需进行清洗。 职工生活用水 项目劳动定员20人，均不在厂内食宿，根据《建筑给水排水设计规范》，职工生活用水量以50L/人·d计，则运营期职工用水总量为1.0m3/d（300m3/a）；废水产生系数按0.8计，则废水产生量为0.8m3/d（240m3/a）。 项目用水及废水产排情况见表4-6。 表4-6 项目用水、废水产生情况一览表 用水项目 来源 用水量（m3/d） 年用水量（m3/a） 排污系数 废水产生量（m3/d） 年废水产生量（m3/a） 职工生活用水 园区自来水 1.0 300 0.8 0.8 240 水量平衡图见图所示。 图4-1 项目水平衡图 （t/d） （2）废水源强、治理措施及效果 本项目采用雨、污分流的排水体制。雨水经厂区雨水管道排入市政雨水管道。生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及凤台县河东污水处理厂接管标准后排入凤台县河东污水厂处理。项目运营期废水产排情况详见下表： 表4-7 项目废水产排情况一览表 废水性质 废水量 （t/a） COD BOD5 NH3-N SS 生活污水 产生浓度（mg/L） 240 320 180 30 200 产生量（t/a） 0.076 0.0432 0.0072 0.048 化粪池处理效率 / 15% 10% 3% 30% 预处理后废水 排放浓度（mg/L） 240 272 162 29.1 140 排放量（t/a） 0.066 0.038 0.007 0.033 执行排放标准（mg/L） / 400 350 45 400 （3）处理措施可行性 1）项目排水方案 项目区域内实行雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。对于项目区运行期间产生的废水，采取污污分流、分质处理。本项目生活污水进入化粪池，经预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和凤台县河东污水处理厂接管标准后，进入凤台县河东污水处理厂处理后排放。 2）接管可行性分析 ①污水处理厂简介 凤台县城河东片区污水处理厂在2016年经过重新招投标方式，由安徽晨蓝环保科技有限公司承担建设。工程位于凤台经济开发区，项目总占地面积2.4公顷，近期（一期）占地工程约25.2亩，总投资5326.8万元。主要建设日处理10000吨综合污水处理系统。服务范围为北至滨河大道，南至富民街、夏湾路，东至物流大道，西至滨河大道、凤寿路，总面积约6.24km2，服务人口4.2万人，前期设计主要接收市政生活污水，少量接收生产废水（生活污水：生产废水=7:3）。污水处理采用预处理+水解酸化池+改良型Carrousel氧化沟二级生化处理＋连续砂滤池深度处理+二氧化氯消毒处理工艺，污水处理厂设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级排放标准A标准。 ②接管可行性分析 A、接管可行性分析：本项目位于安徽凤台经济开发区内，在凤台县河东片区污水处理厂收水服务范围内，故从管网衔接上来说是可行的。 B、接管水质可行性分析：本项目污水为生活废水水，生活污水经项目区化粪池处理后排入市政污水管网； C、污水处理厂处理能力可行性分析： 本项目污水产生量为0.8t/d，占河东片区污水处理厂处理能力1万t/d的比例极小，且该污水处理厂尚有生活污水余量，故本项目不会对凤台县河东片区污水处理厂构成冲击。 故项目建成后生活废水经化粪池处理达到入网标准后进入污水管网，纳入河东片区污水处理厂深度处理合理可行。 综上所述，本项目产生的废水对周围环境影响较小。 3、噪声 本项目营运期噪声主要为设备的运行噪声，声级一般在70~105dB（A）之间，具体如下表。 表4-8 主要噪声设备源强、降噪措施一览表 序号 设备名称 数量（台） 声级dB(A) 位置 厂房 结构 排放类型 声源类型 治理措施 降噪效果 持续时间 1 激光切割机 1 85 厂房内 钢结构 连续 点源 合理布局、厂房隔声、基础减振 20dB 4h/d，1200h/a 2 螺旋风管机 1 75 3 数控折弯机 1 80 4 液压折弯机 1 80 间断 点源 数控液压剪板机 1 85 手持焊激光焊接机 1 75 空压机 2 85 液压卷圈机 1 75 铣钻一体床 1 80 摇臂钻床 1 80 气保焊机 8 75 5 水泵 1 85 间断 点源 2h/d，600h/a 6 风机 3 100 厂房外 / 连续 点源 减振垫、隔声罩 25dB 4h/d，1200h/a 降噪措施： ①在满足工艺生产的前提下，选用低噪声、低能耗、低排放并满足环保标准的生产、运输等设备，严禁使用国家和我省明令禁止的淘汰设备。 ②合理布局，风机等高噪声设备设置减振垫、隔声罩；以降低厂界噪声的传播和干扰；生产设备设置在车间相应生产区域，并采取封闭构筑物来阻隔声波的传播；对车间门窗设置为隔声门窗，减少对周围环境的影响。 ③对于风机、水泵等由振动产生噪声的设备，主要采用隔震垫、隔声罩、消声器等方法进行降噪处理。 ④加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声； ⑤建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声。 噪声预测： 项目设备在运行时产生的噪声，通过所在厂房建筑物（或围护结构）的屏蔽效应、声源至受声点的距离衰减以及空气吸收衰减后，到达受声点，受声点噪声值的预测应考虑以上三个主要因素。在满足工程要求的前提下，根据厂房结构确定其隔声量，按平方反比定律决定距离衰减量，根据不利气象条件确定空气吸收衰减量。对该项目的噪声源只考虑了采取常规降噪措施投入运行时所造成的环境影响进行预测，其预测模式为： 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式。 ① 计算某个室内声源在靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1 ( 某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw oct ( 某个声源的倍频带声功率级，dB； r1( 室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m； R ( 房间常数，m2； Q( 方向性因子，无量纲值。 ② 计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③ 计算室外靠近围护结构处的声压级： ④ 将室外声级 Loct, 2 (T) 和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级 Lw oct ： 式中：S — 透声面积，m2。 ⑤ 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ⑥ 计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级： 式中：Loct (r) ( 点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Loct (r0) ( 参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r( 预测点距声源的距离，m； r0( 参考位置距声源的距离，m； (Loct ( 各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量，计算方法详见导则)。 ⑦ 由各倍频带声压级合成计算该声源产生的A声级Leq(A)。 ⑧ 计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j ，在T时间内该声源工作时间为tout,j ，则预测点的总等效声级为： 式中：T — 计算等效声级的时间，h； N — 室外声源个数，M为等效室外声源个数。 将设备噪声源在厂区平面图上进行定位，利用上述的预测数字模型，将有关参数代入公式计算，预测工程噪声源对各向厂界的影响。 预测结果： 本项目夜间不进行生产，故只分析白天设备全开时的噪声，预测结果详见下表4-9。 表4-9 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 与厂界距离(m) 14 13 15 25 贡献值 57.0 57.7 56.4 52.0 评价标准值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准昼间：65（夜间不生产） 达标情况 达标 达标 达标 达标 由上表可见，拟建项目建成运营后，厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。对外环境的影响较小。 本项目设备噪声经过上述治理和自然衰减后厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。本项目夜间不生产，且周围50m单位没有敏感目标，不会对周围环境产生明显影响。 4、固体废物 拟建项目固体废物包括边角料S1、除尘器收集塑粉S2、废弃包装材料S3、废机油S4和生活垃圾。 ①不合格产品S1 项目在生产过程中，下料工序会有边角料产生，根据企业提供，边角料量约为用料量的1%，为10t/a，收集后出售。 ②除尘器收集塑粉S2 根据工程分析，项目喷塑工序粉尘采取布袋除尘器处理，除尘器收集塑粉量为1.485t/a，收集后回用做生产。 ③废弃包装材料S3 项目废弃包装包括原材料编织袋、产品包装过程中产生的废弃包装物。项目废弃包装产生量约为0.5t/a，收集后交由物资回收单位进行综合利用。 ④废机油S4 项目生产过程，设备会产生一定量废机油，产生量约为0.2t/a，对照《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油属危险废物，危废代码HW08，900-214-08，收集后危废库暂存，定期交由有资质单位处理。 ⑤生活垃圾 拟建项目劳动定员20人，每人每日排放生活垃圾按0.5kg计，则垃圾产生量约为10kg/d（3.0t/a），集中收集后交环卫部门统一清运处置。 产生量为项目固体废弃物产生及处理情况见表4-10。 表4-10 项目固体废弃物汇总表 序号 名称 分类编号 性状 产生量 （t/a） 处理或处置方式 排放量 （t/a） 1 边角料 / 固 10 收集后外售 0 2 除尘器收集塑粉 / 固 1.485 收集后回用 0 3 废包装材料 / 固 0.5 收集后外售综合利用 0 4 废机油 HW08 900-214-08 固 0.2 收集于危险废物暂存间，定期交有资质单位妥善处理 0 5 生活垃圾 / 固 3.0 由环卫部门定期清运 0 项目危废暂存间位于车间东北侧，建筑面积约为20m2。危废暂存间地面做防腐防渗措施，具备防渗漏、防雨淋和消防等措施，可以有效防止二次污染。危废暂存间按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。 项目危废的贮存应严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的规定执行，具体要求如下： 项目危废暂存间按照重点污染防治区进行防渗处理（混凝土地面+2mm厚环氧树脂，或铺设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料<注：渗透系数≤10-10cm/s>）。 所有产生的危险废物均应适用符合标准要求的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损。 危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 建立危险废物台账管理制度，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 项目危险固废暂存场所相关信息详见下表： 表4-11 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称 危废名称 危废类别 废物代码 位置 占地面积 产生量t/a 贮存周期 贮存方式 贮存能力 危废暂存间 废机油 HW08 900-214-08 车间东北侧 20m2 0.2 3个月 桶装 20t 综上所述，项目所有固废均落实了妥善有效的处理、处置方式，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 5、地下水 根据建设项目对地下水环境影响的程度，依据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的附录A，本项目属于IV类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 针对可能发生的地下水污染，本项目地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。 按简一般防渗区、重点防渗区分别采取不同等级的防渗措施。防渗层尽量在地表铺设，按照污染防治分区采取不同的设计方案，具体如下： 表4-12 项目地下水污染防治分区情况 防渗等级 针对建筑物 具体防渗要求 重点防渗区 原料库（储存燃料油）、危废暂存库 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm；或参照GB18598执行 一般防渗区 生产车间 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm；或参照GB16889执行 6、环境风险分析 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算所涉及的项目涉及的突然环境事件风险物质的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据附录 A《突发环境事件风险物质及临界量清单》中所列风险物质结合本项目生产中使用到的各种原辅材料、生产的产品以及排放的“三废”污染物，本项目危险物质数量与临界量见下表。 表4-13 危险物质数量与临界量 序号 危险物质 最大储存量t/a 临界量t/a Q 备注 1 废机油 0.2 2500 0.00008 附录 A《突发环境事件风险物质及临界量清单》“油类物质。 2 机油 0.1 2500 0.00004 3 油动力碳氢油 0.5 2500 0.0002 本项目危险物质总量与临界量比值 Q=0.000032＜1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。 （2）环境风险识别 本项目可能发生事故或者在非正常工况下对周边环境产生影响主要在以下方面： ①燃料油泄露发生火灾伴生环境事件、危险品物料发生泄漏/火灾伴生环境事件；燃料油储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染。 ②危废随生活垃圾或一般固废流失出厂； ③废气处理系统故障，产生的废气未经处理直接排至大气。 （4）事故影响分析 1）泄漏/火灾伴生环境事件 燃料油存在火灾风险，燃烧后有害气体释放，含有毒有害物质的消防废水可能随雨水管网外排。危险品物料存在发生泄漏的风险，主要原因是操作失误和管理不到位造成的。物料泄漏、遇火源发生火灾；燃烧后有害气体释放，含有毒有害物质的消防废水可能随雨水管网外排。 2）危废流失 项目产生的废机油等随生活垃圾或一般固废流失出厂。 3）粉尘废气处理装置故障 本项目粉尘处理设施布袋除尘器失效，造成废气未经处理直接排放，将造成周围大气环境污染。 （5）风险防范措施 1）总图布置和建筑安全防范措施 厂区总平面布置、防火间距符合《建筑设计防火规范》和《工业企业总平面设计规范》相关规定。生产车间、仓库建筑物耐火等级符合《建筑设计防火规范》有关规定。 2）加强用火管理 车间、仓库内不应采用火炉或高压蒸汽采暖，要根据地点的火灾危险类别及特殊的防火要求确定采暖方式。严禁吸烟、用火，禁止燃放烟花、爆竹等。必要时，可在车间、仓库外安全地点设专门吸烟室。 3）环境安全管理措施 对安全专用设施和设备（如安全防护设施、通风设施、消防设施、应急救援器材及急救药品等）以及劳防用品，配备专人维修和管理，确保这些设施、设备正常运行和有效使用。定期对所有从业人员进行安全培训教育，使员工掌握各类危险物质的特性及防护措施，提高人员的安全防范和自我保护意识。 4）废气事故风险防范措施 ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修确保废气处理系统正常运行，开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生事故排放，或使影响最小； ②建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； ③本项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部抽入净化系统进行处理以达标排放。 ④废气处理设施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止； ⑤为确保处理效率，在厂房设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护 。 5）固废事故风险防范措施 全厂各种固废分类收集，盛放，临时存放室内固定场所不被雨淋、风吹，专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产3000套农业机械配套设备建设项目 建设地点 安徽省 淮南市 凤台县县 经济开发区 地理坐标 经度 116 度 45 分 54.810 秒 纬度 32度 42 分 28.090 秒 主要危险物质及分布 机油、燃料油储存于仓库内；废机油、储存于危废暂存库 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 1）泄漏/火灾伴生环境事件 燃料油存在火灾风险，燃烧后有害气体释放，含有毒有害物质的消防废水可能随雨水管网外排。危险品物料存在发生泄漏的风险，主要原因是操作失误和管理不到位造成的。物料泄漏、遇火源发生火灾；燃烧后有害气体释放，含有毒有害物质的消防废水可能随雨水管网外排。 2）危废流失 项目产生的废机油等随生活垃圾或一般固废流失出厂。 3）粉尘废气处理装置故障 本项目粉尘处理设施布袋除尘器失效，造成废气未经处理直接排放，将造成周围大气环境污染。 风险防范措施要求 1）总图布置和建筑安全防范措施 厂区总平面布置、防火间距符合《建筑设计防火规范》和《工业企业总平面设计规范》等相关规定。生产车间、仓库建筑物耐火等级符合《建筑设计防火规范》的有关规定。 2）环境安全管理措施 对安全专用设施和设备（如安全防护设施、通风设施、消防设施、应急救援器材及急救药品等）以及劳防用品，配备专人维修和管理，确保这些设施、设备正常运行和有效使用。定期对所有从业人员进行安全培训教育，使员工掌握各类危险物质的特性及防护措施，提高人员的安全防范和自我保护意识。 3）废气事故风险防范措施 ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行，开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生事故排放，或使影响最小； ②建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； ③本项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部抽入净化系统进行处理以达标排放。 ④废气处理设施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止； ⑤为确保处理效率，在厂房设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护 。 4）固废事故风险防范措施 全厂各种固废分类收集，盛放，临时存放室内固定场所不被雨淋、风吹，专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。 5）环境应急措施 建立完善应急团队，做好应急防范，保障事故到来应急措施的可行性。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据风险识别结果，项目不存在重大危险源，风险事故对外环境影响较小，项目落实环境风险防范措施和应急预案的基础上，其环境风险是可接受的。 （7）环境风险分析结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 7、土壤 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于导则中的“其它行业”类别，土壤环境影响评价项目分类属于“Ⅳ类项目”，可不开展土壤环境影响评价。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒（DA001） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准 |
|  | 2#排气筒（DA002） | 颗粒物 | 密闭集气+布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 3#排气筒（DA003） | 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧+密闭集气+15m高排气筒 | 燃烧废气执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（（环大气[2019]56号））中浓度限值；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准 |
|  | 厂界 | 颗粒物、非甲烷总烃 | / | 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织限值 |
| 地表水环境 | 厂区废水排放口 | 生活污水 | COD | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及凤台县河东污水处理厂接管标准 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续声级 Leq (A) | 隔声、减振、消声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | 不涉及 |
| 固体废物 | 项目产生的固体废物主要有生活垃圾、一般固废和危废。 项目生活垃圾产生量为3.0t/a，集中收集，由环卫部门定期统一清运；一般固废中的废包装材料为0.5t/a，收集后外售综合利用；边角料为10t/a，收集后出售；除尘器收集塑粉为1.485t/a，收集后回用做生产；废机油0.2t/a，收集后危废库暂存（危废暂存间位于车间东北侧，建筑面积约为20m2，地面做防腐防渗措施，具备防渗漏、防雨淋和消防等措施），定期交由有资质单位处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 土壤：不涉及 地下水：项目仓库（储存燃料油）、危废暂存库按照重点防渗区进行防渗。 |
| 生态保护措施 | 不涉及 |
| 环境风险 防范措施 | 1）总图布置和建筑安全防范措施：厂区总平面布置、防火间距符合《建筑设计防火规范》和《工业企业总平面设计规范》等相关规定。生产车间、仓库建筑物耐火等级符合《建筑设计防火规范》的有关规定。 2）环境安全管理措施：对安全专用设施和设备（如安全防护设施、通风设施、消防设施、应急救援器材及急救药品等）以及劳防用品，配备专人维修和管理，确保这些设施、设备正常运行和有效使用。定期对所有从业人员进行安全培训教育，使员工掌握各类危险物质的特性及防护措施，提高人员的安全防范和自我保护意识。 3）废气事故风险防范措施：①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行，开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生事故排放，或使影响最小；②建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制；③本项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部抽入净化系统进行处理以达标排放。④废气处理设施必须确保日常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止；⑤为确保处理效率，在厂房设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护 。 4）固废事故风险防范措施：全厂各种固废分类收集，盛放，临时存放室内固定场所不被雨淋、风吹，专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。 5）环境应急措施：建立完善应急团队，做好应急防范，保障事故到来应急措施的可行性。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 项目建成后，企业必须由专人兼职负责环境保护，建立各个方面的环境管理制度和安全事故处置预案。定期对全体员工进行环保宣传教育，培养企业环保意识。企业环境保护负责人应充分发挥企业赋予的权力，认真履行相应职责，关心并积极听取周围单位的建议，定期向最高管理者和当地环境保护部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理，并明确各排污口标识。 （1）建立环境管理体系 为做好环境管理工作，公司应建立环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中，现就建立环境管理体系提出如下建议： A、公司的环境管理工作实行公司主要负责人负责制，以便在制定环保方针、制度、规划，协调人力、物力和财力等方面，将环境管理和生产管理结合起来。 B、建立专职环境管理机构，配备专职环保管理人员1～3名，兼职管理人员若干名，具体制定环境管理方案并实施运行。 C、以水、气、声等环境要素的保护和改善作为推动企业环境保护工作的基础，并在生产工作中检查环境管理的成效。 D、按照所制定的环保方针和环境管理方案，将环境管理目标和指标层层分解，落实到各生产部门和人，签订责任书，定期考核。 （2）环境管理规章制度 建立和完善环境管理制度，是公司环境管理体系的重要组成部分，需建立的环境管理制度主要有： A、环保设施运行监督和管理制度 项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地进行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 B、报告制度 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地环保部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》等文件的要求，报请有审批权限的环保部门审批。 C、环保奖惩制度 各级管理人员都应树立保护环境的意识，企业也应设立环境保护奖惩条例。对于爱护环保设施、节能降耗、改善环境人员实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理、造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费人员一律予以重罚。 D、环境管理岗位责任制。 E、生产环境管理制度、环境污染物排放和监测制度。 F、原材料的管理和使用、节约制度。 G、环境污染事故应急和处理制度。 （3）排污许可管理要求 依据相关法律规定，环境保护主管部门对排污单位排放水污染物、大气污染物等各类污染物的排放行为实行综合许可管理。2015年1月1日及以后取得建设项目环境影响评价审批意见的排污单位，环境影响评价文件及审批意见中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。 企业可根据环境保护制度排污许可证申请与核发技术规范、环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范、排污单位自行监测技术指南、污染防治可行技术指南以及其他排污许可政策、标准和规范进行项目污染物排放管理。 企业对自身污染源及污染物排放实行例行监测、控制污染，是企业做好环境保护工作职责之一。监测资料应进行技术分析、分类存档、科学管理，为企业防治环境污染途径和治理措施提供必要的依据；同时也是企业的环境保护资料统计上报、查阅、目标管理等必须要做的工作内容之一。 污染源监测数据按《污染源监测管理办法》上报淮南市凤台县生态环境分局。所有监测数据一律归档保存。事故报告要及时上报备案。 2、环境监测计划 （1）日常污染源监测计划 环境监测是以测定代表环境质量的各种数据为主要任务，通过环境监测可以定量地反映企业的环境信息，了解企业能否满足环境目标的要求，为防止和减少污染以及环境管理提供科学依据，是企业环境管理的重要组成部分。为此，评价建议企业应设立环境监测机构，负责全厂的环境监测工作，监测机构的职责和任务如下： ①按评价提出的污染源监测计划对本厂的主要污染源进行定期或不定期监测，掌握污染源排放情况，对厂界噪声、厂界无组织排放浓度监测点进行监测，掌握污染源排放情况及环保设施运行情况，为控制污染和环境管理提供依据。监测时执行《污染源监测技术规范》，保证监测质量。 ②监测结果出现异常，应及时查找原因，并及时上报。 ③分析污染源排放的变化规律，为全厂环境管理制度提供技术依据。 ④接受地方环保部门的监督和管理。 本次评价对本项目完成后的排污情况制定了详细的监测计划，对生产过程中产生的废气、废水和噪声进行监测，监测内容和频率见下表，具体监测参照《排污单位自行监测技术指南--总则》（HJ819-2017）进行。 表5-1 营运期环境监测计划表 分类 监测位置 监测点位数 监测指标 监测频次 执行排放标准 废气 DA001 1个 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准 DA002 1个 颗粒物 DA003 1个 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx 非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准；其余执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中浓度限值 厂界无组织 4个 颗粒物、非甲烷总烃 1次/年 非甲烷总烃执行《《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织监控浓度限值； 废水 厂区排放口 1个 PH、COD、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮 1次/年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及凤台县河东污水处理厂接管标准 噪声 厂界外1m处 4个 等效连续A声级 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 （2）事故监测计划 环保治理设施运行情况要严格监控。当发现环保设施发生故障或运行不正常时，应及时向环保部门报告，并立即采样监测，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失进行调查统计。 上述监测内容均需按照国家规定的数据采集、处理、采样和分析方法进行监测，若企业不具备监测条件，可委托有资质的监测单位进行监测，监测结果以报告形式上报当地环保部门。 （3）监测数据分析与处理 ①接受并密切配合环保部门的定期监测，积累数据资料，妥善保存档案，做好环境统计工作，为治理工作现状和今后工作改进提供依据。 ②在监测过程中，如发现某参数有超标异常情况，则分析原因并报告管理机构，及时采取改进生产或加强污染控制的措施； ③建立合理可行的监测质量保证措施，保证监测数据客观、公正、准确、可靠，不受其它因素干预。 ④定期对监测数据进行综合分析，掌握废气、污水、噪声达标排放情况，并向管理机构做出汇报。 3、排污口规范化建议 根据国家及省市环境保护主管部门的有关文件精神，建设项目废气排放口、污水排放口必须实行排污口规范化整治，该项工作是实施污染物总量控制的基础性工作之一。通过对排污口规划化整治，能够促进企业加强环境管理和污染治理；有利于加强对污染源的监督管理，逐步实现污染物排放的科学化、定量化管理，提高人们的环境意识，保护和改善环境质量。 4、项目环评与排污许可联动内容 （1）排污许可管理 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目属于C2929其他塑料制品制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《名录》第三十项“专用设备制造业35”中第84项---农、林、牧渔专用设备制造中 “涉及通用工序简化管理”，属于排污许可中“简化管理”。相关内容如下： 表5-2 固定污染源排污许可证分类管理名录（2019版）对照表（摘录） 序号 行业类别 重点管理 简化管理 登记管理 三十、专用设备制造业35 84 农、林、牧渔专用设备制造357 涉及通用工序重点管理 涉及通用工序简化管理的 其他 （2）建设项目环评与排污许可联动 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 本项目排污许可类别为简化管理，与排污许可联动内容分析，详见附件6。 |

# 六、结论

本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（t/a） | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
|  | 颗粒物（t/a） | / | / | / | 0.0414 | / | 0.0414 | +0.0414 |
|  | SO2（t/a） | / | / | / | 9.5×10-6 | / | 9.5×10-6 | +9.5×10-6 |
|  | NOx（t/a） | / | / | / | 0.0092 | / | 0.0092 | +0.0092 |
| 废水 | CODCr（t/a） | / | / | / | 0.066 | / | 0.066 | +0.066 |
|  | NH3-N（t/a） | / | / | / | 0.007 | / | 0.007 | +0.007 |
| 一般工业固体废物 | 边角料（t/a） | / | / | / | 10 | / | 0 | 0 |
|  | 收集粉尘（t/a） |  |  |  | 1.485 |  | 0 | 0 |
|  | 一般包装废料（t/a） | / | / | / | 0.5 | / | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废机油（t/a） | / | / | / | 0.2 | / | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

排气筒排放

0.015t/a

排气筒排放

布袋除尘器

0.006t/a

1.485t/a

1.5t/a

4.985t/a

4.985t/a

产品

固化

附着在产品表面

喷粉

塑粉

4.979t/a

5t/a

G3、N

制图

焊接

折边

下料

喷塑

G1、N、S

N

G2、N

固化

组装

G4、N

成品

损耗0.2

0.8

1.0

凤台河东污水处理厂

化粪池

生活用水

淮河