# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项  目  名  称：  安徽坤硕环保科技有限公司城市建筑垃圾回收再利用及城市渣土处理项目（一期）

建设单位（盖章）：  安徽坤硕环保科技有限公司

编  制  日  期：           2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 安徽坤硕环保科技有限公司城市建筑垃圾回收再利用及城市渣土处理项目（一期） |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2104-340421-04-01-396703 |
| 建设单位联系人 | 徐井林 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 安徽省淮南市凤台县桂集镇颜王社区凤台电厂南侧（循环经济产业园） |
| 地理坐标 | （ 116 度 38 分 52.660 秒， 32 度 45 分 5.969 秒） |
| 国民经济 行业类别 | N7723 固体废物治理，C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业—“一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”中“其他”；三十九、废弃资源综合利用业42—85、非金属废料和碎屑加工处理422 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 凤台县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 凤发改投资[2021]95号 |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 1082.1 |
| 环保投资占比（%） | 9.02 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 33488.9（50.24亩） |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中第一类“鼓励类”中第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”中第20款“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。项目属于鼓励类，符合国家产业政策。 2、选址与规划相容符合性 2.1 项目选址相符性 项目选址位于凤台县桂集镇颜王社区凤台电厂南侧（循环经济产业园），循环经济产业园北侧为凤台电厂、南侧为凤台经济开发区凤凰园区双创产业园，循环经济产业园是以固体废弃物综合利用为主的产业园，目前园区已入驻凤台县和益新型环保材料有限公司等，循环经济产业园不在凤台经济开发区批复规划范围内，属于凤台经济开发区托管范围，项目为废弃资源综合利用业，项目选址符合循环经济产业园定位。根据《凤台县城产业转型片区控制性详细规划》，循环经济产业园规划区域地块编号为E01-01-01，地块东至现状水系、西至凤台电厂西路、南至合淮阜铁路、北至现状凤台电厂，用地类型为工业用地。根据项目土地证（皖（2022）凤台县不动产权第0005781号）（见附件5土地证），项目用地为工业用地。根据现场勘查，项目东侧为凤台县和益新型环保材料有限公司；南侧为水塘，约90m处中国铁路上海局阜淮线，铁路线南侧为凤凰湖双创产业园；西侧为循环经济产业园空地，约270m处为颜王社区张余庄（270m内的居民点为循环经济产业园已征土地，见附件7）；西北为农田，约450m为曹刘庄；北侧为淮浙煤电有限责任公司凤台发电分公司。项目选址位于凤台经济开发区托管园区内，项目固体废物综合利用项目，符合园区定位，选址可行。项目周围环境见附图二。 2.2 项目规划相符性 （1）与凤台县城总体规划的符合性分析 根据凤台县城乡规划委员会《县城乡规划委员会2021年第3次会议纪要》、安徽凤台经济开发区管委会《凤台县招商引资投资合同书》等文件，项目厂址位于凤台县桂集镇颜王社区凤台电厂南侧（循环经济产业园）。根据凤台县城总体规划，凤台县城包括城关镇、凤凰镇、李冲回族乡和凤台开发区全域，桂集镇与刘集乡位于西淝河堤以东的部分，总面积146平方公里，中心城区规划建设用地面积36.8平方公里。建设项目用地属于《凤台县城总体规划（2014-2030年）（2018年修改）》中桂集镇地块，同时根据项目地块的《不动产权证》（皖2019凤台县不动产权第0000796号），项目建设用地性质为工业用地。根据凤台县自然资源和规划局下发的“建设用地规划许可证”（地字第340421202100017号）（见附件6建设项目规划许可证），项目用地为工业用地，选址符合凤台县用地规划，符合国土空间规划和用途管制要求。 综上所述，本项目的建设符合凤台县城总体规划的要求。 （2）与凤台县城产业转型片区控制性详细规划符合性分析 根据《凤台县城产业转型片区控制性详细规划》，规划区域地块编号为E01-01-01，地块东至现状水系、西至凤台电厂西路、南至合淮阜铁路、北至现状凤台电厂，用地类型为工业用地。本项目位于凤台县桂集镇颜王社区凤台电厂南侧（循环经济产业园），位于本规划地块内西侧，符合规划土地要求。 （3）与桂集镇土地利用总体规划符合性分析 根据《凤台县桂集镇土地利用总体规划（2006-2020）》，项目位于凤台电厂南侧，属于规划中建设用地，项目建设符合桂集镇土地利用总体规划。 综上所述，项目建设符合凤台县总体规划，符合桂集镇土地利用总体规划。 2.3 环境相容性分析 本项目选址位于凤台县桂集镇颜王社区凤台电厂南侧（循环经济产业园）。项目东侧为凤台县和益新型环保材料有限公司；南侧为水塘，约90m处中国铁路上海局阜淮线，铁路线南侧为凤凰湖双创产业园；西侧为循环经济产业园空地，约270m处为张余庄（270m内的居民点为循环经济产业园已征土地，见附件7）；西北为农田，约450m为曹刘庄；北侧为淮浙煤电有限责任公司凤台发电分公司，均不在项目卫生防护距离范围内。 项目生产过程中废气主要为破碎、筛分、预磨和搅拌粉尘，经车间封闭，集气罩收集+袋式除尘器处理排放，粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度要求。厂区采用硬化地面、封闭车间、定期喷淋洒水等措施，无组织粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中表2大气污染物无组织排放限值的要求，不会对周围大气环境造成不利影响。项目生活污水经厂区自建地埋式一体化污水处理设施（接触氧化法）处理后用于厂区绿化，不外排；生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排；因此，本项目废水不会对周围地表水环境造成不利影响。项目噪声经厂房隔声、基础减振等措施治理后，厂界噪声排放能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3 类标准限值要求，不会对周边声环境造成影响。项目产生的固体废物经厂区内分类收集、分类处置，危险废物设置危废暂存间暂存，委托有资质单位定期处置，因此项目固体废物不会对周围环境造成影响。 综上所述，本项目与周边环境是相容的。 3、“三线一单”符合性 分析建设项目与所在地“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）及相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性。 根据环境保护部环评[2016]150 号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目“三线一单”符合性分析如下： （1）生态红线 淮南市生态保护红线为淮河中下游湖泊洼地生物多样性维护生态保护红线。地理分布：该区沿淮河中下游的安徽段两侧分布，包括淮河两岸的县市，北岸主要有阜南、颍上、凤台、怀远、五河等县的南部，南岸有霍邱、寿县、长丰、凤阳、明光等县市的北部地区，以及淮南和蚌埠市市辖区的大部。根据《安徽省生态保护红线》，淮南市生态保护红线总面积为373.98平方公里，占全市国土总面积的6.76%。 表1-1 淮南市生态保护红线划定结果 行政区划代码 省辖市 县（市、区） 省辖市（县、市、区）域面积（km2） 红线面积（km2） 面积占比 主导生态功能 340400 淮南市 5532.4 373.98 6.76% 生多维护 340402 大通区 306.3 37.83 12.35% 生多维护 340403 田家庵区 250.0 11.07 4.43% 生多维护 340404 谢家集区 270.6 47.85 17.68% 生多维护 340405 八公山区 67.2 12.50 18.61% 生多维护 340406 潘集区 598.3 23.55 3.94% 生多维护 340421 凤台县 1091.7 66.54 6.10% 水土保持 340422 寿 县 2948.4 174.64 5.92% 水土保持 依据中办、国办印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。 项目的建设在凤台县桂集镇颜王社区凤台电厂南侧（循环经济产业园），不在淮南市生态红线范围内，详见附图四。根据调查，建设项目影响范围内无重要生态影响功能区域，建设项目影响范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等特殊生态敏感区以及重要生态敏感区。因此，本项目的建设不违背生态红线区域保护规划的要求。 （2）环境质量底线 根据《2021年淮南市环境质量状况公报》可知，2021年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为8微克/立方米、23微克/立方米、71微克/立方米、42微克/立方米、0.9毫克/立方米和162微克/立方米，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、臭氧 （O3）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.01倍、0.01倍和0.20倍。因此，淮南市为不达标区，项目所在地大气环境质量一般，在采取大气污染防治专项整治方案后，淮南市空气质量能够得到改善。 根据环境质量现状监测结果，项目大气特征污染物总悬浮颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区大气环境特征污染物达标。 项目生产废水处理后回用，不外排；生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化，不外排。根据《2021年淮南市环境质量状况公报》，市辖淮河干流及其支流22个监测断面中Ⅰ-Ⅲ类水质比例为 86.4%，无劣Ⅴ类水质，总体水质良好。与2020年相比水质比例增加5.2个百分点。项目附近水体淮河水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据噪声监测结果，项目区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声功能区标准。 （3）资源利用上线 项目位于凤台县桂集镇颜王社区凤台电厂南侧（循环经济产业园），区域水、电、土地等资源还未到达上线。本项目水、电由区域供水管网和供电管网提供，满足资源利用要求。本项目运营过程中消耗的一定的电源、水源等资源，相对区域资源利用总量较小。项目生产原料为电厂固废，不使用新的自然资源。符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本评价对照国家发展和改革委员会《市场准入负面清单（2022版）》进行说明，本项目属于清单中“二、许可准入类”中“（十四）水利、环境和公共设施管理业”中“85 城市建筑垃圾处置核准许可”，项目为准入，同时项目已经凤台县发展和改革委员会备案，故该项目的建设符合国家产业政策。 综上所述，本项目不在主导生态功能区范围内，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合《安徽省生态保护红线》，符合《长江经济带战略环境评价淮南市“三线一单”》控制要求。 4、与《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》符合性分析 本项目位于凤台县桂集镇颜王社区凤台电厂南侧（循环经济产业园）。根据安徽省生态环境厅皖环发〔2022〕5 号发布了《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单” 生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》，优先保护单元按照法律法规和有关规定禁止或严格限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设。其中生态保护红线内区域严格按照法律法规和有关规定，禁止开发性、生产性建设活动，生态保护红线外各类生态功能重要和生态敏感脆弱区域、水环境优先保护区、大气环境优先保护区和土壤优先保护区，按照保护对象不同属性和功能严格按照法律法规和有关规定，限制开发性、生产性建设活动。功能受损的优先保护单元，优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。 本项目所在区域不在生态保护红线内，属于一般生态空间，不属于禁止开发区域（淮南市环境管控图见附图五）。本次在循环经济产业园规划工业用地上进行废弃资源综合利用生产项目建设，不占用耕地、草地、湿地，不涉及树木砍伐，本工程无废水外排，生产废气均经除尘后通过排气筒达标排放，少量工艺粉尘以无组织形式排放，固废物均得到合理处理处置，工程建设对生态环境无影响，不会损害生态系统水源涵养功能，综上所述本项目不违背一般生态空间管控要求，也符合《徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单” 生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》要求。 5、与《淮南市2022年大气污染防治工作要点》（淮环委办〔2022〕19号）的相符性分析 表1-2 与《淮南市2022年大气污染防治工作要点》相符性分析 序号 文件相关内容 本项目情况 是否相符 1 全面推进碳达峰碳中和。制订实施淮南市《碳达峰实施方案》。落实安徽省减污降碳协同增效工作方案，构建减污降碳协同制度，完善碳达峰行动“1+N”政策体系。积极参与碳排放权交易，开展发电行业重点排放单位碳排放权交易配额分配和清缴。加强甲烷等非二氧化碳温室气体排放管控，探索将温室气体管控纳入环评管理 本项目符合国家相关法律法规，无甲烷等二氧化碳温室气体排放 相符 2 持续做好煤炭减量控制。压减非电行业用煤，完成省下达的煤炭消费量年度目标；新、改、扩建项目严格实施煤炭减量替代，煤炭替代方案不完善的依法不予审批。加强商品煤质量监督和管理，确保符合国家和地方标准要求。推进煤炭清洁高效利用，鼓励采取政府补贴、企业集资等形式建设集中煤制气设施。禁止新建企业自备燃煤设施，加快供热管网建设，充分释放燃煤电厂、工业余热等供热能力 本项目无燃煤设施 相符 3 深度实施清洁能源替代。鼓励砖瓦炉窑外投燃料使用天然气、液化石油气等清洁能源。禁燃区内“散煤”动态清零，禁燃区外积极发展生物质、农村沼气等多种清洁能源。加快推动建筑节能、推进电力和天然气的基础设施建设。实施可再生能源替代行动，加快建设新型能源供应系统，因地制宜开发风电与光伏发电，鼓励建设风能、太阳能、生物质能等新能源项目 本项目无燃煤设施 相符 4 加快产业结构转型升级。开展“两高”项目排查，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的新申项目坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能 对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于两高项目 符合 5 实施挥发性有机物治理专项行动。加强统筹谋划。完成化工、涂装、医药、包装印刷、家具制造、木材加工、油品储运销等重点行业VOCs废气收集率、去除率和治理设施同步运行率的排查，建立、完善涉VOCs企业管理台账。VOCs年排放量1吨及以上的企业编制实施“一厂一策”，涉VOCs工业园区编制挥发性有机物治理“一园一案” 本项目不涉及挥发性有机物排放 符合 6 实施柴油货车治理专项行动。加快推进“公转铁”“公转水”，煤炭、矿石等大宗货物中长距离运输以铁路、水路方式为主，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车辆，提高年货运量150万吨以上的煤炭及副产品、建材、商品车、家用电器等工矿企业以及重点物流园区铁路、水路疏运比重。逐步淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车、国三及以下排放标准营运柴油车 本项目运输优先选用新能源车辆 符合 7 实施扬尘污染防治专项行动。加强降尘监测和考核，定期公布降尘结果，各县区、开发区降尘量不高于7吨/月·平方公里。建筑、市政、拆迁等工地全面落实“六个百分百”要求，安装PM10、PM2.5在线监测和视频监控系统并联网。强化道路机械化洗扫作业，建立“洗、扫、冲、收”联合作业流程，持续推进道路清扫保洁机械化作业向乡镇延伸，定期开展重点路段清扫保洁专项行动。推行绿色矿山建设，对现存各类露天矿山加强执法检查，杜绝环境违法行为。大力实施裸土裸地整治，修复矿区和城乡结合部破损路面；加强停车场规范化建设，全面取缔非法停车场。严管渣土运输，严厉打击渣土运输违法行为。强化工业堆场扬尘整治，加强煤系固废扬尘管理，落实物料密闭储存 本项目严格落实“六个百分百”，物料全部封闭式车间储存 符合 8 实施焚烧管控专项行动。严格落实秸秆禁烧职责，切实做到“四离一集中”，消除焚烧隐患；加大宣传和巡查力度，确保“空间覆盖无空白、职责落实无盲点、监督管理无缝隙”；对省确认的秸秆焚烧火点和市巡查的焚烧火点，依法依规严肃问责。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，实施餐饮业环境保护技术规范；开展常态化检查，加强对群众反映强烈的恶臭异味扰民问题排查整治。全力推进烟花爆竹禁限放，提前谋划部署，研究扩大禁燃禁放范围，切实减轻烟花爆竹燃放污染 本项目不涉及 符合 综上所述，本项目与《淮南市2022年大气污染防治工作要点》（淮环委办〔2022〕19号）相符。 6、与《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》的相符性分析 表1-3 《安徽省“两高”项目管理目录（试行》目录 序号 行业 国民经济行业分类名称 行业小类代码 包含内容 1 石化 原油加工及石油制品制造 2511 炼油 2 焦化 炼焦 2521 煤制焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原材料生产焦炭，机焦、型焦、土焦、半焦炭、其他工艺生产焦炭，矿物油焦、兰炭 3 煤化工 煤制液体燃料生产 2523 甲醇、烯烃、乙二醇 4 化工 无机碱制造 2612 烧碱、纯碱 5 无机盐制造 2613 电石 6 有机化学原料制造 2614 醋酸、乙烯、对二甲苯、丁二醇、二苯基甲烷二异氰酸酯、乙酸乙烯酯、用汞的氯乙烯 7 其他基础化学原料制造 2619 黄磷 8 氮肥制造 2621 合成氨、氮肥（尿素） 9 磷肥制造 2622 磷酸一铵、磷酸二铵 10 初级形态塑料及合成树脂制造 2651 用汞的聚氯乙烯 11 建材 水泥制造 3011 水泥熟料 12 石灰和石膏制造 3012 石灰 13 粘土砖瓦及建筑砌块制造 3031 烧结砖瓦，不包括资源综合利用项目 14 平板玻璃制造 3041 普通平板玻璃，浮法平板玻璃，压延玻璃，其它平板玻璃，不包括光伏压延玻璃，显示玻璃 15 建筑陶瓷制品制造 3071 建筑陶瓷 16 卫生陶瓷制品制造 3072 卫生陶瓷 17 耐火材料制品制造 308 烧结工序制造的硅砖、镁铬砖、铝含量42%以下的粘土砖，不包括资源综合利用项目 18 石墨及碳素制品制造 3091 铝用炭素 19 钢铁 炼铁 3110 炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁 20 炼钢 3120 非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢（不包括高炉—转炉长流程炼钢就地改造转型发展电炉短流程炼钢等未增加产能的技术改造项目） 21 铁合金冶炼 3140 普通铁合金，特种铁合金，锰的冶炼，铁基合金粉末 22 有色 铜冶炼 3211 铜冶炼，不包括再生铜冶炼项目 23 铅锌冶炼 3212 铅冶炼、锌冶炼，不包括再生铅、再生锌冶炼项目 24 铝冶炼 3216 氧化铝（不包括以铝酸钠、氢氧化铝或氧化铝为原料深加工形成的非冶金级氧化铝）、电解铝 25 硅冶炼 3218 工业硅 26 煤电 火力发电 4411 燃煤发电 27 热电联产 4412 燃煤热电联产 备注：“两高”项目范围以产品界定，国家对“两高”项目范围界定有明确规定的，从其规定。 对照《安徽省“两高”项目管理目录（试行》，本项目不属于两高项目。 7、与《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》的相符性分析 表1-4 与《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》相符性分析 方案要求 本项目情况 是否相符 (三)推动源头减量与资源化利用：推动固体废物资源化利用，积极引导企业应用《国家先进污染防治技术目录(固体废物处理处置领域)》等先进技术成果。鼓励开展污染防治技术研究，充分发挥高等院校、科研院所及环境保护龙头企业的作用，推动产学研用一体化发展。鼓励废酸、废盐、生活垃圾焚烧飞灰等危险废物综合利用和安全处置技术研发、应用、示范和推广。 本项目为废弃资源综合利用，可对建筑垃圾等固体废物进行处理综合利用 相符 (六)统筹设施建设，持续优化结构：分级统筹危险废物、工业固体废物收集、贮存、利用、处置设施建设。危险废物、工业固体废物收集、贮存、利用、处置设施建设应符合国土空间规划。积极推动各市人民政府将危险废物、工业固体废物集中处置设施纳入当地公共基础设施统筹建设，从严控制填埋场建设。 本项目位于凤台县桂集镇颜王社区凤台电厂南侧（循环经济产业园），可消纳建筑垃圾等固废 相符 各相关市以磷石膏、钛石膏、脱硫石膏、冶炼废渣等废物为重点推动大宗工业固体废物综合利用，鼓励因地制宜建设大宗固体废弃物综合利用基地、工业资源综合利用基地。能力富余的生活垃圾焚烧处置设施应积极接收处置符合入炉要求的工业固体废物，鼓励水泥窑协同处置工业固体废.物。鼓励合肥、蚌埠、滁州、马鞍山、芜湖、安庆等市建设区域性工业固体废物集中处置中心。 本项目位于凤台县桂集镇颜王社区凤台电厂南侧（循环经济产业园），可消纳建筑垃圾等固废 相符 (九)推动资源综合利用基地建设：以资源高效循环利用为核心，发挥各类工业固体废物资源化利用和处理设施的协同效应，实现不同类别工业固体废物分类回收利用和无害化处置，加强能源和固体废物利用处置设施的一体化建设。推动尾矿、煤矸石、粉煤灰、冶炼废渣、工业副产石膏、化工废渣、赤泥等固体废物综合利用，提升利用水平。 煤系固体废物产生量大的淮南、淮北、阜阳、亳州等地，要持续提高煤矸石和粉煤灰综合利用水平，重点推动煤矸石、粉煤灰等煤系及相关固体废物的产业化利用，建成国家级大宗固体废物综合利用基地。阜阳要以含铅废物利用企业为基础，打造含铅废物回收利用和铅产业链基地。合肥要加快培育新能源汽车动力蓄电池、废旧电器电子、报废汽车、农作物秸秆、污泥综合利用等新兴示范企业。铜陵、马鞍山要积极延伸产业链，促进冶炼废渣等固体废物就近高效利用，提升综合利用水平，优化升级硫磷工业工艺，尽快消化存量。 本项目可对建筑垃圾等固废进行治理，变废为宝，做到资源再次利用 相符 综上所述，本项目与《安徽省“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》相符。 8、与《淮南市“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》（淮环通〔2022〕47号）的相符性分析 表1-5 与《淮南市“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》相符性分析 方案要求 本项目情况 是否相符 第三节 深化固体废物资源化利用 （一）拓宽一般工业固废综合利用渠道 积极跟踪固体废物利用处置行业发展动向，推动固体废物资源化 利用，创新煤系固废等大宗工业固体废物综合利用模式。督促相关企业开展一般工业固体废物综合利用，加强大宗工业固体废物资源化技术研发，提升技术利用示范能力。加强大宗工业固体废物综合利用产品质量检验，推广新型墙材等绿色建材产品的应用，提高大宗工业固体废物资源化利用率，协同促进碳达峰碳中和。 （二）提高危险废物资源化利用水平 支持现有资源化利用设施提档升级，推进危险废物资源化利用设施建设，持续优化危险废物利用处置能力结构。鼓励显著提升生产工艺水平的危险废物综合利用和能力不足的危险废物类别综合利用项目建设，鼓励废碱、精（蒸）馏残渣、生活垃圾焚烧飞灰等危险废物综合利用和安全处置技术研发、应用、示范和推广。积极探索危险废物点对点综合利用改革试点工作，将特定行业产废企业产生的危险废物作为另一企业生产原料进行定向、梯度综合利用。 （三）推动资源综合利用基地建设 以资源高效循环利用为核心，发挥各类工业固体废物资源化利用和处理设施的协同效应，实现不同类别工业固体废物分类回收利用和无害化处置，加强能源和固体废物利用处置设施的一体化建设。加快提升技术装备水平，完善标准体系，提高资源综合利用产品质量，推动资源综合利用产业规模化、集约化、高值化发展。持续提高煤系固废综合利用水平，重点推动煤矸石、粉煤灰的产业化利用，建成国家级大宗固体废物综合利用基地。 本项目为废弃资源综合利用，可对建筑垃圾等固体废物进行处理综合利用 相符 综上所述，本项目与《淮南市“十四五”危险废物工业固体废物污染环境防治规划》相符 9、与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格[2020]473号）符合性 表1-6 与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》相符性分析 文件内容 本项目情况 是否相符 二、推动机制砂产业高质量发展，（四）降低运输成本，推进砂石中长距离运输“公转铁、公转水”，减少公路运输量，增加铁路运输量，完善内河水运网络和港口集疏运体系建设，加强不同运输方式间的有效衔接。推进铁路专用线建设，对年运输量150万吨以上的机制砂石企业，应按规定建设铁路专用线 本项目利用建筑垃圾生产机制砂，年生产机制砂25万t。企业原料建筑垃圾来源和销售区域主要为拟建地周边乡镇，无需建设专用铁路线 符合 五、积极推进砂源替代利用，（十一）支持废石尾矿综合利用，在符合安全、生态环保要求的前提下，鼓励和支持综合利用废石、矿渣和尾矿等砂石资源，实现“变废为宝” 本项目采用建筑垃圾等为原材料，符合资源替代和固废再生要求 符合 （十二）鼓励利用固废资源制造再生砂石，鼓励利用建筑拆除垃圾等固废资源生产砂石替代材料，清理不合理的区域限制措施，增加再生砂石供给。 符合 综上所述，本项目与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格[2020]473号）是相符的。 10、与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）符合性 表1-7 与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》相符性分析 文件内容 本项目情况 是否相符 （二）拓展砂石来源。规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。根据建筑垃圾吸水率高等特点，鼓励生产满足海绵城市建设需要的砂石等产品。支持就地取材，利用开山、道路、隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂石，减少长距离运输外来砂石，满足建设需要 本项目利用拟建区域周围乡镇废弃建筑垃圾，机制砂销售周边乡镇，无需建设专用铁路线 符合 （三）加强运输保障。推进机制砂石中长距离运输“公转铁、公转水”，减少公路运输量，增加铁路运输量，完善内河水运网络和港口集疏运体系建设。在充分利用铁路专用线、城市铁路货场和岸线码头运输能力的同时，推进铁路专用线建设，对年运量150万吨以上的机制砂石企业，应按规定建设铁路专用线。有序发展多式联运，加强不同运输方式间的有效衔接，大力发展集装箱铁公联运，切实提高机制砂石运输能力。加快建设封闭式运输皮带廊道，逐步减少散货露天装卸量。利用信息化手段对砂石运输实现全程监管，构建绿色物流和绿色供应链。加强运输车辆检测，防止超限超载车辆出场（站）上路 本项目利用拟建区域周围乡镇废弃建筑垃圾等原料，年生产机制砂25万t。项目生产车间封闭，皮带输运机均封闭运输，加强运输车辆检测，限制超载 符合 （十）发展绿色制造。机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理 项目原料为废弃建筑垃圾，预磨、筛分粉尘经进出口集气罩收集后经袋式除尘器处理后排放，生产线上方设置喷雾降尘系统，设备设置软连接、减震垫等隔声措施 符合 （十一）提升安全水平。落实企业安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制和安全管理规章制度，推进企业安全生产标准化建设。严格执行安全生产和职业卫生“三同时”制度，采用先进工艺和本质安全型自动化装备，完善矿山开采、石料搬运和破碎、物料筛分和转运等工序的安全风险控制及职业病防护措施，从源头提升本质安全水平。依法参加工伤保险和安全生产责任保险，履行企业社会责任 投入营运前，企业设置安全生产责任制度、安全管理制度、安全生产标准化建设，严格执行安全生产和职业卫生“三同时”制度 符合 综上所述，本项目与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）是相符的。 11、与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》符合性 表1- 8 与《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》符合性分析 序号 《建筑垃圾资源化规范条件》相关要求 相符性分析 是否 相符 1 建筑垃圾资源化企业选址必须符合国家法律法规、行业发展规划和产业政策，统筹资源、环境、能源、物流和市场等因素合理选址 本项目符合国家的相关法律法规，选址符合相关规划要求 相符 2 根据当地建筑垃圾条件及资源化利用方式等因素，综合确定建筑垃圾资源化利用项目的年处置能力，鼓励规模化发展；大型建筑垃圾资源化企业的项目年处置能力不低于100万吨；中型不低于50万吨；小型不低于25万吨 本项目年处置建筑垃圾能力约50万吨，为中型建筑垃圾资源化企业，符合鼓励规模化发展的要求 相符 3 建筑垃圾资源化利用企业应全面接收当地产生的符合相关规范要求的建筑垃圾（有毒有害垃圾除外） 企业原料来源周围乡镇符合所需建筑垃圾 相符 4 建筑垃圾资源化利用企业单位产品综合能耗应符合能耗限额限定值规定，自然级配再生骨料产品规格分类（粒径）分别为0-80mm，0-37.5mm，0-5mm、5-10mm、5-20mm，对应标煤耗（吨标煤/万吨）≤5.0，≤9.0，≤12.0 项目建筑垃圾破碎骨料粒径为0-3mm、3-10mm、10-20mm、20-31.5mm，根据企业提供各设备电耗，折算项目建筑垃圾标准煤耗约8.0吨标煤/万吨 相符 3 鼓励企业根据进场建筑垃圾的特点，选择合适的工艺装备，在全面资源化利用处理的前提下，生产混凝土和砂浆用骨料等再生产品 本项目利用废弃建筑垃圾经破碎、筛分、搅拌等工序加工成水稳和再生砖等 相符 4 项目应采用节能、环保、高效的资源化技术装备及安全、稳定的保障系统。根据进场建筑垃圾的特点选择合适的破碎、分选、筛分等工艺及设备；根据生产条件，选用合适的除尘、降噪和废水处理工艺及设备。固定式生产方式宜建设封闭生产厂房或封闭生产单元 本项目选用了合适的破碎筛分设备；配备了布袋除尘设施，对设备进行隔声降噪，生产废水实施了沉淀处理；生产厂房进行全封闭 相符 5 建筑垃圾资源化利用企业根据生产需要应 设置粉尘回收和储存设备，厂区环境空气质量应达到《环境空气质量标准》GB3095相应要求；且符合企业所在地的相关地方 标准和环境影响评价要求 本项目除尘器配套了粉尘回收，水泥产生的粉尘回落至水泥储罐；厂区环境达到相应标准要求 相符 6 建筑垃圾资源化利用企业也应根据生产工艺 的需求，建设生产废水处理系统，实现生产废水循环利用和零排放 本项目生产废水主要为运输车辆冲洗废水等，经过三级沉淀池处理后循环利用不外排，厂区生产废水零排放。 相符 7 建筑垃及资源化利用企业应对噪声污染采 取防治措施，达到《工业企业厂界噪声排 放标准》GB12348 的要求 本项目对高噪声设备采取的隔声、减震等措施，经预测厂界能够满足相应标准要求 相符 综上，本项目建设符合《建筑垃圾资源化规范条件》的要求。 12、与《建筑垃圾处理技术标准（CJJ/T134-2019）》相符性 表1-9 与《建筑垃圾处理技术标准》相符性分析 行业规范条件 本项目 相符性 3.0.2、建筑垃圾应从源头分类，应分类收集、分类运输、分类处理处置 建筑垃圾做到源头分类收集、分类运输、分类处理 符合 3.0.3、工程渣土、工程泥浆、工程垃圾和拆除垃圾应优先就地利用 项目建筑垃圾为当地拆除垃圾，属于就地利用 符合 3.0.6、建筑垃圾宜优先考虑资源化利用，拆除垃圾优先进行资源化利用 项目利用建筑垃圾生产再生骨料，用于生产再生免烧砖和水稳材料等，属于资源化利用 符合 5.0.4、资源化利用和填埋处置工程选址应符合下列规定：应符合当地城市总体规划、环境卫生设施专项规划以及国家现行有关标准的规定；应与当地的大气防护、水土资源保护、自然保护及生态平衡要求相一致；工程地质与水文地质条件应满足设施建设和运行的要求，不应选在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等地区；应交通方便、运距合理，并应综合建筑垃圾处理厂的服务区域、建筑垃圾收集运输能力、产品出路、预留发展等因素；应位于地下水贫乏地区、环境保护目标区域的地下水流向的下游地区，及夏季主导风向下风向；厂址不应受洪水、潮水或内涝的威胁。当必须建在该类地区时，应有可靠的防洪、排涝措施，其防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB50201的有关规定 项目选址属于工业用地，符合凤台县总体规划，符合桂集镇土地规划，符合国家现行有关标准的规定；满足“三线一单”要求，满足设施建设和运行要求；厂区北侧和西侧为村路，东侧590m为G237，项目建筑垃圾收集于厂区周围乡镇拆除民房及混凝土道路产生的建筑垃圾，建筑垃圾破碎骨料全部回用项目水泥制品、水稳和机制砂产品自行消耗，产品外售附近建筑使用；项目位于凤台县县城西北方向，凤台电厂南侧，属于县城主导风向下风向；厂址不在洪水、潮水或内涝区域，符合国家有关规定 符合 6.1.2、资源化处理工程应包括计量系统、预处理系统、资源化利用系统、原料及成品贮存系统、通风除尘系统、污水处理系统、厂区道路、地基处理、防洪等 项目设置计量系统按比例搅拌生产免烧砖和水稳材料，设置破碎和筛分等预处理系统，建设有破碎车间、原料库、成品库、免烧砖生产车间、搅拌车间 符合 6.1.3、辅助设施构成应包括进厂（场）道路、供配电、给排水设施、生活和行政办公管理设施、设备维修、消防和安全卫生设施、车辆冲洗、通信、信息化及监控、应急设施（包括建筑垃圾临时存放、紧急照明）等 项目配套建设了进厂道路、供配电、给排水系统、办公设施、车辆冲洗平台等 符合 6.2.2、总平面布置应有利于减少建筑垃圾运输和处理过程中的粉尘、噪声等对周围环境的影响，并防止各设施间的交叉污染 项目破碎和筛分位于破碎车间内，粉尘收集经袋式除尘器处理；搅拌楼位于破碎车间下游，免烧砖紧邻搅拌楼，有利于运输和污染处理 符合 6.2.3、宜分别设置人流和物流出入口，两出入口不得相互影响，且做到进出车辆畅通 项目厂区大门设立人流和物流出入口 符合 6.2.6、资源化处理工程总平面布置应以预处理及资源化利用厂房为主体进行布置，其他各项设施应按建筑垃圾处理流程、功能分区，合理布置，并应做到整体效果协调 项目建筑垃圾破碎生产线位于厂房南侧，水稳、机制砂和免烧砖位于破碎生产线北侧，布置合理 符合 6.2.8、辅助设施布置应符合下列规定：宜布置在夏季主导风向的上风向，与预处理区、资源化利用区、填埋库区、污水处理区之间宜设绿化隔离带；管理区各项建（构）筑物的组成及其面积应符合国家现行相关标准的规定 辅助设施办公楼位于车间北侧，单独建设，与车间之间有停车场和绿化带，一体化污水处理设备位于绿化带内 符合 6.4.1、资源化利用及填埋处置工程应设置汽车衡进行称重计量，计量房应设置在处理工程的交通入口处，并应具有良好的通视条件 项目于出入口设立一座地磅 符合 6.5.4、生产区与管理区之间以及填埋库区周边应设置防尘、防噪措施；填埋库区周围宜设安全防护设施 项目生产车间封闭，喷淋洒水，高噪声设备安装减振基座，厂房隔声等 符合 7.1.3、建筑垃圾散装运输车或船表面应有效遮盖，建筑垃圾不得裸露和散落 项目建筑垃圾运输车辆加盖毡布，封闭式运输 符合 7.1.5、建筑垃圾运输工具应容貌整洁、标志齐全，车厢、集装箱、车辆底盘、车轮、船舶无大块泥沙等附着物 运输车辆进出冲洗 符合 7.1.6、建筑垃圾装载高度最高点应低于车厢栏板高度0.15m以上，车辆装载完毕后，厢盖应关闭到位，装载量不得超过车辆额定载重量 运输车辆装载不得超载 符合 12.1.1、资源化利用和填埋处置工程应有雨、污分流设施，防止污染周边环境 项目雨污分流，设置环形雨水管网，专用污水管网收集生产废水排入沉淀池 符合 12.1.2、资源化处理工程应通过洒水降尘、封闭设备、局部抽吸等措施控制粉尘污染 项目生产车间封闭，安装喷淋洒水系统，破碎、筛分和搅拌工序设置集气罩、袋式除尘器 符合 12.1.3、建筑垃圾收集、运输、处理系统应选取低噪声运输车辆；建立缓冲带、设置噪声屏障或封闭车间控制处理工程噪声；资源化处理车间，采取隔声罩、隔声间或车间建筑内墙附加吸声材料等 选用低噪声设备，厂房封闭，高噪声设备安装减振基座，软连接，车间隔声等措施 符合 综上所述，本项目与《建筑垃圾处理技术标准（CJJ/T134-2019）》规定相符。 13、与《建筑废弃物再生工厂设计标准（GB/T 51322-2018）》相符性 表1-10 与《建筑废弃物再生工厂设计标准》相符性分析 行业规范条件 本项目 相符性 4.3.1、厂址用地和厂区总平面布置应满足当地规划要求 项目厂址用地属于工业用地，符合规划 符合 4.3.2、总平面布置应遵循下列原则：应满足生产工艺流程的要求；应满足节约用地的要求；应与厂区的自然条件相适用；应根据声学因素合理规划，结合功能进行分区；宜留有扩产能、扩品种、更新设备、调整工艺的空间；应符合卫生、防火、防爆、防雷等有关技术要求 项目建筑垃圾原料区位于破碎区南侧，再生骨料位于破碎筛分区北侧，水稳、机制砂和免烧砖生产线位于骨料北侧 符合 5.1.9、各工段之间的物料输送设计应符合下列规定：物料输送设备的选型应根据工艺布置、输送物料的性质、输送能力、输送距离、输送高度等因素确定，并应选择能效比高的设备；输送设备的输送能力应大于实际最大输送量，输送能力富余量宜根据不同输送设备及来料波动情况确定；物理设备的转运点应设置收尘装置，下料溜管应降低落差，粒状物料的下料溜管内，应采取耐磨和降低噪声的措施；物料输送应缩短运输距离、减少运输环节；物料输送廊道应避免交叉，当有交叉时，交叉角度不宜小于45°，且两条输送廊道交叉处的高差不宜小于1.5m；物料输送带应采用封闭式，输送能力波动较大的运输设备宜配备变频节能装置 项目破碎、筛分和搅拌工序分别安装集气罩收集粉尘，经袋式除尘器处理，输送皮带密闭，并降低物料落差 符合 5.4.1、破碎工艺应根据建筑废弃物状态及再生产品的质量要求采用一级、二级或多级破碎，并应符合下列规定：以砖为主的建筑废弃物应根据再生产品的技术要求，宜选用一级或二级破碎；以混凝土为主的建筑废弃物应根据再生产品技术要求，宜选用二级或多级破碎；破碎设备的类型应根据再生骨料的质量要求而确定 项目主要为建筑垃圾，多为砖等，采用“鄂式破碎+专用破碎”二级破碎 符合 5.4.2、各级破碎工艺之后必须设置除铁工艺 项目在一级破碎和二级破碎后皮带机安装除铁器去除废金属 符合 5.4.3、筛分工艺应根据再生材料的质量要求，采用一级、二级或多级筛分 项目采用二级振动筛分 符合 5.7.1、回收物处置应包括废金属回收处置与轻物质回收处置 项目废金属暂存一般工业固体废物暂存场所外售综合利用 符合 5.7.3、轻物质回收应分类储存，储库面积应根据轻物质的容重及储存期确定 项目轻物质经轻物质处理器处理后收集分类储存在生产车间内轻物质暂存区 符合 5.8.1、再生材料应按产品性质和用途，分区、分类储存，不得混杂 再生材料根据不同粒径设置不同的堆放库，不混杂 符合 5.8.2、再生材料储存区应靠近相应的生产区，不宜进行二次倒运 再生材料堆放靠近水稳、机制砂和免烧砖生产线 符合 5.8.3、粉体材料应按粒度及活性状况分类，罐装或袋装储存，储存条件应干燥，储存区应采取防潮、防混料措施 项目粉料水泥存于水泥筒仓内 / 5.8.4、再生骨料的储存场地应硬化、封闭，并采取降尘措施。再生细骨料储存场地应设置防雨设施；再生干混砂浆用再生细骨料储存场地应采取防潮、防雨等措施 项目厂区地面硬化，车间全封闭，并设置喷淋洒水系统 符合 6.5.1、生产再生砖、砌块应选用全自动砌块成型生产线。成型机的设备基础设置减振、阻断以及二次封闭设施 项目采用全自动制砖机，安装减振基座，封闭车间 符合 6.5.2、原料库的设计应根据气候特点、原料性质综合确定，并应符合下列规定：应设置陈化库，陈化期不宜小于7d；原料库储存容量不应小于7d的生产用量；北方寒冷地区、南方多雨地区应设置原料库，并应有保温或防雨措施 项目在封闭式生产车间内南侧设置1200m2的原料库，上方配套喷雾降尘，最大储存量约2万t，最大储存周期12天 符合 9.1.1、建筑废弃物处置车间、再生产品制造车间，以及物料堆场、储库必须按封闭式结构设计 项目建筑垃圾堆放、破碎、筛分、免烧砖生产、水稳材料生产、再生骨料堆放、免烧砖堆放等均位于封闭式车间内 符合 9.3.1、给水与排水设计应满足生产、生活和消防用水的要求，并应符合下列规定：工厂应根据地区水资源的总体规划，与邻近城镇和工农业部门协商对水的综合利用；工厂应采取循环用水、一水多用、中水回用等措施；消防用水设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016有关规定 项目给水和排水满足要求。生产废水循环使用，不外排 符合 11.2.1、建筑废弃物再生工程环境、厂内相关的防治标准应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297的有关规定 项目大气污染防治符合《水泥工业大气污染物排放标准》DB34/3576-2020要求 符合 11.2.2、物料输送设备与设施必须采用全封闭设计，进料端及出料端必须设置收尘及降尘装置 项目厂区全封闭，输送带等全封闭，破碎机、筛分机、搅拌楼设置集气罩+袋式除尘器 符合 11.2.3、无组织排放的扬尘场所应采取喷雾、洒水、围挡等防尘措施 项目厂区全封闭，设置喷淋洒水系统 符合 11.2.4、再生骨料系统、再生建筑微粉系统、再生混凝土系统、再生干混砂浆系统均应设置收尘器，并应符合下列规定：空气排放指标应满足国家和地方的环保要求；袋式收尘器中，布袋的耐温性能应满足入袋烟尘最高温度的要求；收尘器应设置超温报警和自动保护装置；收尘器宜配有压差计和消声器 项目设置袋式除尘器 符合 11.2.5、建筑废弃物再生工厂易产生扬尘的工序应配置收尘系统与降尘系统，粉尘排放指标应满足环保要求 项目厂区全封闭，输送带等全封闭，破碎机、筛分机、搅拌楼设置集气罩+袋式除尘器 符合 11.3.1、厂界噪声限值因符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定。厂内各配套设施噪声应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087的有关规定 项目高噪声设备安装减振基座，软连接等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定 符合 11.3.2、工厂的厂界、车间、设备应采取声源降噪、传播途径降噪和人员防护相结合的降噪措施 选用低噪声设备，设置减振基座，软连接，墙体隔声等 符合 11.3.3、破碎筛分车间、粉磨车间及罗茨风机房、压缩空气站等建筑物，应减小外墙上的门、窗面积，外墙围护结构应具有隔声能力 项目建设全封闭式钢构车间，预留一个进出大门 符合 11.3.4、设备降噪设计应进行设备基础减振处理。转料漏斗、溜槽应设料衬，并应采取缓冲措施 高噪声设备安装减振基座 符合 11.4.1、废水污染防治设计应采用雨污分流排水系统，生产废水和生活污水的宜分流排放 项目厂区全封闭，无雨水收集，生活污水经地埋式一体化污水设施处理用于绿化；生产废水经三级沉淀池沉淀后回用于生产 符合 11.5.1、建筑废弃物再生工厂应设置环境监测点。厂区外环境测点位置，大气部分应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297的有关规定；噪声部分应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定 项目有组织废气排放口和厂界设置大气监测点；并设置厂界噪声监测点，满足相关规定 符合 综上所述，本项目与《建筑废弃物再生工厂设计标准》规定相符。 14、与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）相符性 表1-11 与《固体废物再生利用污染防治技术导则》相符性分析 行业规范条件 本项目 相符性 4.3固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划 根据项目土地证（皖（2022）凤台县不动产权第0005781号）和项目建设用地规划许可证（地字第340421202100017号），符合国土空间规划和用途管制要求 符合 4.4固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度 项目设计、施工、验收和运行将遵守国家现行相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度 符合 4.5应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物监测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物 本项目对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，主要的废气粉尘，经收集后送脉冲布袋除尘器处理后排放。废金属外售物资回收部门综合利用；废机油和机油桶委托有资质单位处置 符合 4.6固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求 本项目污染物排放满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求 符合 4.7固体废物再生利用产物作为产品的，应符合GB34330中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准。 当没有国家污染控制标准或技术规范时，应以再生利用的固体废物中的特征污染物为评价对象，综合考虑其在固体废物再生利用过程中的迁移转化行为以及再生利用产物的用途，进行环境风险定性评价，依据评价结果来识别该产物中的有害成分。 根据定性评价结果开展产物的环境风险定量评价。环境风险定量评价的主要步骤应包括：确定环境保护目标、建立评价场景、构建污染物释放模型、构建污染物在环境介质中的迁移转化模型、影响评估等。对于无法明确产品用途时，应根据最不利暴露条件开展环境风险评价 本项目产品符合GB34330，《建设用砂》GB/T14684和《建设用卵石、碎石》GB/T14685的有关规定要求；并满足国家相关污染控制标准或技术规范要求 符合 5.1.4产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2.1的要求 本项目废气主要是粉尘，车间全封闭，粉尘经收集后送袋式除尘器处理后达标排放，作业区粉尘浓度满足GBZ2.1的要求 符合 5.1.5应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求。没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB16297的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求 项目粉尘经收集后送袋式除尘器处理达标后排放，满足安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020） 符合 5.1.8应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求，作业车间噪声应符合GBZ2.2的要求 本项目主要噪声源有破碎机、振动筛、制砖机等，首先选用噪声低、振动小的设备。在设备的基座上安装防震垫，紧固松动的螺丝，固定好机器。所有设备安装在建筑物内以便对噪声起到阻隔作用 符合 5.1.9产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置 本项目产生的废机油、废油桶等，暂存危险废物暂存场所，由有资质单位定期清运处置 符合 5.1.10危险废物的贮存、包装、处置等应符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求 本项目危险废物暂存危险废物暂存场所，由有资质单位定期清运处置，符合GB18597、HJ2042等危险废物专用标准的要求 符合 6.1固体废物建材利用设施应配备必要的废气处理、防止或降低噪声与粉尘处理等污染防治装置 项目粉尘经收集后送袋式除尘器处理达标后排放；首先选用噪声低、振动小的设备，安装防震垫，建筑隔声 符合 6.3利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照GB30760的要求执行。 项目建筑垃圾破碎，生产机制砂、水稳材料和免烧砖，废气排放满足安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020） 符合 6.4固体废物建材利用过程中的再生利用工艺单元的污染控制应分别满足本标准中相应再生利用工艺单元的要求 本项目建筑废弃物经破碎、筛分产生的骨料，与水泥和砂配比后生产免烧砖和水稳材料等。各污染控制满足本标准“5主要工艺单元污染防治技术要求”的要求 符合 综上所述，本项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）规定相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 近几年我国城市建筑垃圾年产生量超过20亿吨，是生活垃圾产生量的10倍左右，约占城市固体废物总量的40%。建筑垃圾已成为我国城市单一品种排放数量最大、最集中的固体垃圾。相较于巨大的建筑垃圾产生量，目前我国建筑垃圾资源化利用率不高。《中国建筑垃圾处理行业发展前景与投资战略规划分析报告》提到，目前我国已建成投产和在建的建筑垃圾年处置能力在100万吨以上的生产线仅有70条左右，小规模处置企业有几百家，总资源利用量不足1亿吨，建筑垃圾总体资源化率不足10%。 为此，安徽坤硕环保科技有限公司在淮南市凤台县桂集镇颜王社区凤台电厂南侧（循环经济产业园）投资建设安徽坤硕环保科技有限公司城市建筑垃圾回收再利用及城市渣土处理项目，项目于2021年3月30日，取得凤台县发展和改革委员会备案通知：凤发改投资[2021]95号，编码为2104-340421-04-01-396703。项目拟投资1.2亿元，项目占地面积33488.9m2（50.24亩），总建筑面积约3.35万m2，主要建设厂房、办公用房、停车场及相应道路、绿化等配套设施，购置破碎、筛分、搅拌等生产设备，新建1条水泥制品生产线、1条机制砂生产线、1条水稳生产线。项目建成后形成年产水泥制品10万t（标砖、路侧石、面包砖等）、水稳20万t、机制砂25万t，总计55万t的生产能力及年处理建筑垃圾50万t、消纳处置工程渣土50万m3。 根据项目规划设计文件，项目厂地不足以满足城市建筑垃圾回收再利用和城市渣土处理两方面要求，且城市渣土处置方式尚未解决，故，本次仅做项目一期城市建筑垃圾回收再利用项目，城市渣土处理项目为二期建设项目，待后续另寻厂地再做环评。本次环评建设内容：项目拟投资1.2亿元，项目占地面积33488.9m2（50.24亩），总建筑面积约3.35万m2，主要建设厂房、办公用房、停车场及相应道路、绿化等配套设施，购置破碎、筛分、搅拌等生产设备，新建1条水泥制品生产线、1条机制砂生产线、1条水稳生产线。项目建成后形成年产水泥制品10万t（标砖、路侧石、面包砖等）、水稳20万t、机制砂25万t，总计55万t的生产能力及年处理建筑垃圾50万t。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日施行）中有关规定，确定本项目需要进行环境影响评价，本项目属于“三十九、废弃资源综合利用业—85、非金属废料和碎屑加工处理—废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”、“四十七、生态保护和环境治理业—“一般工业固体废物（含污水处理污泥）、 建筑施工废弃物处置及综合利用”中“其他””，需编制环境影响报告表。因此确定本项目环评类别为“报告表”。 项目名称：安徽坤硕环保科技有限公司城市建筑垃圾回收再利用及城市渣土处理项目（一期）； 建设单位：安徽坤硕环保科技有限公司； 项目性质：新建； 建设地点及周围环境状况：本项目位于凤台县桂集镇颜王社区凤台电厂南侧（循环经济产业园），项目东侧为凤台县和益新型环保材料有限公司；南侧为水塘，约90m处中国铁路上海局阜淮线，铁路线南侧为凤凰湖双创产业园；西侧为循环经济产业园空地，约270m处为张余（270m内的居民点为循环经济产业园已征土地，见附件7）；西北为农田，约450m为曹刘；北侧为淮浙煤电有限责任公司凤台发电分公司。具体地理位置见附图一，周边关系图详见附图二。 项目投资：1.2亿元。 2、建设内容及生产规模 本项目主要建设内容为：项目占地面积33488.9m2（50.24亩），总建筑面积约3.35万m2，主要建设厂房、办公用房、停车场及相应道路、绿化等配套设施，购置破碎、筛分、搅拌等生产设备，新建1条水泥制品生产线、1条机制砂生产线、1条水稳生产线。项目建成后形成年产水泥制品10万t（标砖、路侧石、面包砖等）、水稳20万t、机制砂25万t，总计55万t的生产能力及年处理建筑垃圾50万t。项目组成见下表。 表2-1 建设项目组成一览表 工程类别 单项工程名称 工程内容及规模 备注 主体工程 生产车间 位于厂区东侧，南北方向，整体封闭，进口位于厂房南端，出口位于厂房北端，占地面积11482.3m2，1层钢结构，12m高。内部从南至北分别为建筑垃圾原料堆放区，建筑垃圾破碎区，再生骨料存放区，水泥制品、机制砂、水稳生产线，产品堆放区。破碎、筛分、搅拌、混凝土砌块自动化生产线、水泥仓等设备，安装建筑垃圾破碎生产线1条、1条水泥制品生产线、1条机制砂生产线、1条水稳生产线，形成年处理建筑垃圾50万t、年产水泥制品10万t（标砖、路侧石、面包砖等）、水稳20万t、机制砂25万t的生产能力 新建 辅助工程 办公区 位于厂区北侧（生产厂房北侧），3层砖混结构，总高12m，占地面积约720m2，建筑面积约2160m2，用于员工办公 新建 门卫 位于办公区北侧，占地面积10m2，1层砖混结构，用于门卫和磅房 新建 地磅 位于次入口外东侧，1座，用于物料进出厂区称重 新建 储运工程 成品仓库 位于封闭生产车间西侧，1层钢结构，12m高，封闭车间，上方设置喷淋洒水降尘，面积约为2340m2。用于暂存生产产品 新建 水稳水泥仓 位于水稳生产线搅拌机南侧，1个，罐体直径3m，总高度约13.5m，容积69m3，容量100t（(水泥密度1450kg/m3），用于储存水稳生产原料水泥，仓顶自带脉冲布袋除尘器 新建 水泥制品水泥仓 位于免烧砖生产线搅拌机东西两侧，2个，罐体直径2.8m，总高度约15m，容积69m3，容量100t（(水泥密度1450kg/m3），用于储存水泥制品生产原料水泥，仓顶自带脉冲布袋除尘器 新建 全封闭粉料罐 位于封闭生产车间北侧（机制砂北侧厂房外），1个，高度15m，容量300t，用于存放机制砂生产时产生的粉料，用于水稳原料 新建 建筑垃圾原料库 位于封闭生产车间内南部，破碎生产线南侧，建筑面积约为1200m2，用于建筑垃圾原料堆放，地面硬化，上方设置喷淋洒水降尘 新建 骨料堆放库 位于封闭生产车间中部，建筑垃圾破碎生产线北侧，水稳和免烧砖生产线南侧，建筑面积约为1160m2，从东至西方向分不同粒径（20-31.5mm、10-20mm、3-10mm、0-3mm）四个暂存库，四周设置围挡，上方设置喷雾降尘系统，地面硬化，用于储存建筑垃圾破碎骨料。其中0-3mm细骨料库设置为封闭仓库，预留一面铲车出料口用软帘封闭，仓库上方设置喷雾降尘系统 新建 冲洗平台 位于次入口外东侧地磅东端，建筑面积约20m2，用于运输车辆进出厂区冲洗 新建 公用工程 给水 项目用水为循环经济产业园供给，用水量为46731m3/a 新建 排水 项目雨污分流，厂区内车间外及道路两侧设置环形雨水沟，设置初期雨水收集池一座。生活污水经地埋式一体化污水处理设备（接触氧化法）处理后用于厂区绿化，不外排。生产废水经三级沉淀池处理后回用于生产，不外排 新建 供电 厂区配备变压器，由园区供电电网提供，年用电380万kW·h/a 新建 环保工程 废气治理 建筑垃圾一级破碎粉尘 破碎机进出口分别安装集气罩封闭收集后经密闭管道一并由一套袋式除尘器处理后15m高（DA001）排气筒排放 新建 建筑垃圾二级破碎粉尘 反击破进出口分别安装集气罩封闭收集后经密闭管道一并由一套袋式除尘器处理后15m高（DA002）排气筒排放 新建 建筑垃圾一级筛分粉尘 设备进出口分别安装集气罩封闭收集经一套袋式除尘器处理后15m高（DA003）排气筒排放 新建 建筑垃圾二级筛分粉尘 设备进出口分别安装集气罩封闭收集经一套袋式除尘器处理后15m高（DA003）排气筒排放 新建 一级轻物质处理 设备进出口分别安装集气罩封闭收集经一套袋式除尘器处理后15m高（DA003）排气筒排放 新建 二级轻物质处理 设备进出口分别安装集气罩封闭收集经一套袋式除尘器处理后15m高（DA003）排气筒排放 新建 机制砂预磨粉尘 设备进出口分别安装集气罩封闭收集经一套袋式除尘器处理后18m高（DA004）排气筒排放 新建 机制砂筛分粉尘 设备进出口分别安装集气罩封闭收集经一套袋式除尘器处理后18m高（DA004）排气筒排放 新建 机制砂搅拌粉尘 设备进出口分别安装集气罩封闭收集经一套袋式除尘器处理后18m高（DA004）排气筒排放 新建 机制砂粉料罐粉尘 换气口密闭管道收集经一套袋式除尘器处理后18m高（DA004）排气筒排放 新建 水泥制品水泥仓粉尘 仓顶安装一套袋式除尘器处理后经一根18m高（DA005）排气筒 新建 水泥制品搅拌粉尘 设备进出口分别安装集气罩封闭收集经袋式除尘器后15m高（DA006）排气筒 新建 水稳水泥仓1粉尘 仓顶各安装一套袋式除尘器处理后经同一根18m高（DA007）排气筒 新建 水稳水泥仓2粉尘 新建 水稳搅拌粉尘 设备进出口分别安装集气罩封闭收集经袋式除尘器后15m高（DA008）排气筒 新建 无组织粉尘 车间地面硬化，车间封闭，预留进出口，车间上方设置网格喷雾降尘系统；骨料库设置围挡，料库上方设置喷雾系统，其中0-3mm骨料库进行封闭，预留一面进出口，设置软帘，无车辆进出时封闭 新建 运输扬尘 厂区道路硬化，限制车速，道路洒水抑尘，车辆进出冲洗 新建 废水处理 生活污水 生活污水经地埋式一体化污水处理设备（接触氧化法）处理后用于厂区绿化，不外排 新建 生产废水 项目雨污分流，厂区内车间外及道路两侧设置环形雨水沟，设置初期雨水收集池一座。车辆冲洗废水经1座三级沉淀池（容积30m3）沉淀处理后回用于车辆清洗，不外排；水泥制品养护废水、搅拌机冲洗废水经1座三级沉淀池（容积30m3）处理后，回用于生产线，不外排；水泥制品养护系统和搅拌机设置环形导流沟，将废水收集导流至三级沉淀池 新建 噪声处理 基础减振、设备合理选型、加强机械保养、高噪声设备部分地下布置、合理空间布局、车间隔声降噪、绿化吸声 新建 固废处理 设置生活垃圾收集桶，集中收集办公区域生活垃圾，统一收集后交由环卫部门清运；废金属暂存生产车间建筑垃圾破碎机旁废金属暂存区（10m2），轻杂质收集暂存生产车间建筑垃圾筛分旁轻物质暂存区（20m2）后综合利用；除尘器收集粉尘、沉淀池沉淀物收集后回用于水稳生产线原料；不合格产品回收后运至建筑垃圾破碎生产线；废机油等危险废物暂存危废间（生产车间东北角，面积6m2）后，由有资质单位统一处置 新建 3、项目产品方案 项目建成后，年处理建筑垃圾50万t（再生骨料用于项目水稳、机制砂和水泥制品原料使用，不外售，年产水泥制品（标砖、路侧石、面包砖等）10万t，水稳20万t，机制砂25万t。产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案 产品名称 生产规模 规格 年生产时间（h） 产品标准 水泥制品 10万t/a 其中再生标砖，规格为240×115×53（mm），约2.5kg/块 4800 《建筑垃圾再生骨料实心砖》（JG/T505-2016） 其中再生路面砖（面包砖），规格为200×100×60（mm）等，约2.0kg/块 《再生骨料地面砖和透水砖》（CJ/T400-2012） 其中再生路侧石，规格为500×300×80（mm）等，约20kg/块 其中再生砌块，规格为390×190×190（mm）等，约12kg/块 机制砂 25万t/a 粒径范围：0-5mm 2400 / 水稳 20万t/a 粒径范围：0-35mm 600 / 注：项目水泥制品产品折成标砖（240mm×115mm×53mm）年产量为4000万块。 （1）路面砖、路侧石和砌块 再生砖（路面砖、路侧石）所用再生粗骨料最大粒径不宜大于8mm；再生砖包括多孔砖和实心砖，按抗压强度可分为 MU7.5、MU10、MU15 三个等级。 砌块所用再生粗骨料最大粒径不宜大于10mm；再生砌块按抗压强度可分为 MU5、MU7.5、MU10、MU15、MU20 五个等级。 （2）标砖 再生骨料的最大粒径应不大于8mm；抗压强度等级分为MU20、MU15、MU10、MU7.5、MU5、MU3.5六个等级。 4、原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗见下表。 表2-3 项目原辅材料及消耗表 序号 原辅材料名称 单位 数量 最大储存量 最大储存周期 备注 1 建筑垃圾 t/a 500000 20000 12天 附近乡镇拆除民房及混凝土道路翻修产生的建筑垃圾，由工程施工方覆盖帆布等封闭运输至厂区暂存封闭生产车间原料区 2 水泥 t/a 18842.5426 300 3筒仓 市场择优购买，主要来源淮南舜岳水泥厂和海螺水泥厂等，水泥储存于水泥仓 3 外购骨料 t/a 547.0737 547.0737 / 当地建筑垃圾破碎企业购买，粒径3-10mm，由外购厂家以运输车辆封闭运至厂区生产车间内3-10mm骨料库内 4 色母 t/a 0.5 0.15 3月 袋装，粉料，市场择优购买 5 自来水 t/a 46731 / / 用于生活和生产，循环经济产业园自来水 6 机油 t/a 1 0.15 3月 市场购买 7 电 万kWh 380 / / 循环产业园电网供给 主要原辅材料理化性质如下： 建筑垃圾：主要为周边乡镇等新农村建设拆除民房及混凝土道路时产生的建筑垃圾，主要成份为碎砖类、废混凝土块，建筑垃圾进厂前进行初步分选，去除废塑料、废木块以及废铁等，块径小于63cm，不得含单纯渣土、石块及沥青块等。 色母：主要成分为氧化铁，是一种具有良好的分散性、优良的耐光及耐候性的一种颜料，氧化铁合成纯度高、粒径均匀整齐，且色谱广、颜色多、价廉、无毒，有优良的着色和应用性能，且有吸收紫外线等性能。 5、主要设备 建设项目设备一览表，见表2-4。 表2-4 项目设备一览表 序号 设备名称 型号、规格 数量 备注 一 建筑垃圾破碎生产线 1 振动给料机 ZSW250，18.5kw，120-250t/h 1台 封闭车间内，产能约120t/h，年生产时间4800h 2 欧版鄂式破碎机 JC1150，132kw，150-450t/h 1台 3 振动给料机 GZG200，2×3.7kw，100-250 t/h 1台 4 建筑垃圾专用破碎机 AF380，280kw，180-280t/h 1台 5 轻物质处理器 QZF926，2×7.5kw，50-100t/h 2台 6 全密封圆振筛 3YKF2460，37kw，120-880t/h 1台 7 全密封圆振筛 2YKF2160，30kw，100-750t/h 1台 8 除铁器 RCYD-10，3kw 2台 9 1#收尘器 DS32-6，15kw 1台 10 2#收尘器 DS96-6，55kw 1台 11 3#收尘器 DS64-6，37kw 1台 二 机制砂生产线 12 振动给料机 GZG100，2×2.2kw，80-150t/h 1台 封闭车间内，产能约120t/h，年生产时间2400h 13 高效预磨机 YM250，280kw，80-120t/h 1台 14 全密封圆振筛 2YKF2865，37kw，150-1000t/h 1台 15 除铁器 RCYK-10，3kw 1台 16 V型选粉机 VX5810，80-120t/h 1台 17 斗式提升机 TD315，H=18m，11kw 1台 18 螺旋输送机 GX300，L=20m，22kw 1台 19 螺旋输送机 GX400，L=10m，30kw 1台 20 收尘器 DS96-6，55kw 1台 21 加湿搅拌机 SL1000×4000，37kw，100-150t/h 1台 22 全封闭粉仓罐（机制砂预磨粉料） 容积300t，高度15m，1台 1台 生产车间北侧 三 水稳生产 23 稳定土拌合站 WCB700，175kw，700t/h 1套 封闭车间内，拌合站最大产能700t/h，铲车物料输入能力最大为200t/h，则年生产时间600h 24 料斗 5仓，单仓12m3，3.42m高 1台 25 皮带秤 4kw 5台 26 输送机皮带 宽度1200mm 2条 27 储料仓 容积12m3 1台 28 粉料仓（水泥仓） Φ3000mm，容积100t 2台 29 袋式除尘器 23孔脉冲布袋除尘器 2台 四 水泥制品生产 30 砌块成型机 QT9-18D全自动型 1套 封闭车间内，年生产时间4800h 31 送板机 / 1套 32 出砖机 / 1套 33 码垛系统 / 1套 34 电控系统 / 1套 35 搅拌机 JS750 1套 36 配料机 PLD1200III 1套 37 螺旋输送机 LSJ168-6m 2套 38 骨料输送机 SSJ650-12m 1套 39 立轴搅拌机 SMP250 1台 42 配料机 800II 1台 43 面料输送机 SSJ500-11m 1套 44 振动筛 面料振动筛 1台 45 水泥仓 容量100t，Φ2800mm，h:15m 1台 46 输送机 / 2套 47 斗式铲车 50 8台 运输设备 47 工程车 环保型 10辆 48 喷淋系统 / 2套 其他设备 49 地磅 150T-16m 1台 50 冲洗平台 / 1套 6、公用工程 6.1 供水 项目用水来源为市政自来水，从市政引入一根管径DN150的进水管，在厂区内环形布置。项目用水主要为生活用水和生产用水，生产用水主要包括喷淋用水、搅拌用水、车辆冲洗用水、养护用水、搅拌机冲洗用水等，年用水46731m3/a。 6.2 排水 项目厂区雨污分流，初期雨水经环形雨水管网排入初期雨水收集池暂存，全部用于生产用水，其余雨水经环形雨水管网排入附近水体。生活污水地埋式一体化污水处理设备（接触氧化法）处理后回用于绿化，不外排。喷淋水全部蒸发，不外排；车辆冲洗废水排入三级沉淀池沉淀后回用，不外排；搅拌用水进入产品，不外排；养护水70%蒸发，30%排入三级沉淀池沉淀后回用，不外排；搅拌机冲洗废水经三级沉淀池沉淀后回用，不外排。 6.3 供电 供电来自市政电网，本项目年用电量约380万kW·h。 7、劳动定员与工作制度 本项目，劳动定员20人，两班制，每班工作8小时，年工作300天，年生产时间4800h。 8、项目实施进度计划 项目预计开工建设时间2022年9月，2023年8月竣工投入生产，施工期12个月。 9、项目总平面布置合理性分析 设计根据本项目生产性质及建设规模，并结合场地自然条件及现状进行总平面布置，详见项目平面布置图（附图六）。在满足工业生产用地的前提下，统筹考虑了物料运输、管线敷设、环境保护、安全卫生及消防等方面的用地需要。力求总图布局合理，运输线路短捷、顺畅。建构筑物外形协调整齐，通道宽度适中，为自然通风、采光、排水、卫生、绿化等布置创造条件。 本项目功能分区明确，主要分为办公生活区、生产区。厂区建筑物间距符合国家规定的消防安全间距，并在厂区设置环形生产和消防道路，宽度约7m，坡度小于3%，车道转弯半径为12m，满足消防要求。项目厂区南侧铁路，北侧隔路为凤台电厂，西侧为农田（已被征用），东侧为凤台县和益新型环保材料有限公司。封闭式生产车间位于厂区南侧，生产车间西侧为成品库（渣土堆放区），办公楼位于生产车间北侧，在北侧道路东段设置主入口（人流入口，办公楼北侧）、西段设置次入口（物流入口）。 综上，项目根据生产流程进行平面布置，生产中物料转运流畅，有利于提升生产效率。从平面布置图可知，其人流、车流、货运路线清晰，提高生产效率。总体来说，本项目的平面布置较为合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 1、施工期工艺流程和产排污节点图 本项目建设地点位于凤台县桂集镇颜王社区凤台电厂南侧（循环经济产业园）内。项目新建1栋12m高、占地面积11482.30m2的封闭式生产车间，1栋12m高、占地面积2340m2的封闭式成品仓库（渣土堆场），1栋3层办公楼（占地面积720m2）；购买安装各类生产设备，并配套建设环保、消防等设施。主要建设内容为基础工程、主题工程、设备安装和装饰工程。 图2-1 施工期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述 （1）基础工程 建设项目基础工程主要为场地的清理、平整和夯实等。具体包括对占用的场地内地表植被的清除、土地平整、基础开挖、基础混凝土浇筑、防渗处理、施工所需的通水、通电、通讯等工程建设；该环节主要产生建筑垃圾（包括植被清除产生的杂草、树枝、树根等），施工噪声、施工扬尘。 （2）主体工程 建设项目主体工程主要为生产车间和办公区的建设以及堆场地面硬化。该工段工期较长，主要污染物为商砼浇筑时产生的噪声、汽车尾气，搅拌砂浆时的设备清洗水，碎砖和废砂等固废。 （3）设备安装 各类生产设备的安装等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气以及废弃包装材料等，废弃包装材料产生量较小，收集后外售。 （4）装饰工程 利用各种加工机械对塑钢等按图进行加工，同时进行屋面制作，然后采用浅色环保水性高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最后对外露的铁件进行环保水性油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 为防止减少施工的污染，建筑方应做到以下几个方面： ①施工阶段采用砂、石、砖、水泥、商品混凝土、预制构件和新型墙体材料等，其放射性指标限量应符合标准要求。涂料胶粘剂、阻燃剂、防水剂、防腐剂等的总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量应符合规定的要求。 ②室内装修时，应采用无污染的“绿色装修材料”和“生态装修材料”，使其对人类的生存空间、生活环境无污染。 2、营运期工艺流程和产排污节点图 2.1 建筑垃圾破碎生产工艺 项目建筑垃圾经破碎筛分后生产的各种骨料，全部用于项目水稳生产线、水泥制品生产线和机制砂生产线原料，不做产品外售。 图2-2 建筑垃圾破碎生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 原料到场后，由检验人员按照物料检验标准对原料的类型、含杂物率及含水量进行检验，检验合格则进行过磅，不合格的原料拒收。原料为拆除房屋及混凝土道路时产生的建筑垃圾，主要成分为碎砖类、废混凝土块，不含单纯渣土、石块及沥青块等。生产的不同粒径骨料分别存放于不同成品库内，用于水稳、机制砂和水泥制品（免烧砖）原材料使用，不外售。 （1）原料进厂、卸料及堆放 建筑垃圾（粒径≤63cm）由汽车运输至封闭生产车间原料堆场区暂存，水泥制品产生的不合格制品铲车输送至原料堆场，进厂货车均采取篷布等遮盖措施，卸料时尽量降低落差。原料堆场设置喷淋装置，在卸车时开启，减少粉尘外溢。车辆出厂时需进行冲洗。此过程会产生车辆运输扬尘、卸料扬尘、原料堆场起尘等废气和噪声及废水，堆场采用喷淋降尘；设备噪声采取隔声等措施；车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀后循环使用。 （2）给料 建筑垃圾在封闭车间内由铲车运至半封闭式进料口（三面封闭，预留一面进料口），先投入料斗，由料斗封闭输送进入ZSW250振动给料机。此过程会产生铲车运输扬尘、上料粉尘等废气和运输噪声。 （3）一级破碎 料仓内的物料进入ZSW250振动给料机均匀对JC1150欧版颚式破碎机进行喂料，经JC1150欧版颚式破碎机进行一级破碎，一级破碎物料粒径控制在10cm以下。一级破碎后的物料经皮带输送机封闭式输送至二级破碎工段，皮带机上配备RCYD-10自卸式除铁器进行初步除铁工序。此过程产生破碎粉尘、设备噪声和剔除的废金属等，粉尘经上方集气罩收集后袋式除尘器处理后15m高排气筒排放，噪声经厂房隔声等降噪措施，废金属暂存一般工业固体废物暂存间后外售。 （4）二级破碎 一级破碎后的物料通过封闭皮带输送机进入AF380建筑垃圾专用反击破进行二级破碎，破碎后粒径控制在31.5mm以下，破碎后物料经GZG200振动给料机输送至封闭皮带机输送至全封闭圆振筛，皮带机上配备RCYD-10自卸式除铁器进行二次除铁。此过程产生破碎粉尘、设备噪声和剔除的废金属等，粉尘经上方集气罩收集后袋式除尘器处理后15m高排气筒排放，噪声经厂房隔声等降噪措施，废金属暂存一般工业固体废物暂存间后外售。 （5）一级筛分 二级破碎后的物料经振动给料机通过振动给料封闭输送至3YKF2460全密封圆振筛中进行一级密闭筛分，一级筛分后＞31.5mm的物料通过皮带输送机封闭输送至AF380建筑垃圾专用反击破进行破碎，这样二级破碎机和一级筛分组成一个完整的破碎闭合回路，直至生产出合格粒径的骨料，一级筛分出的20-31.5mm的物料通过皮带输送机进入QZF926轻物质处理器进行轻杂质去除工序，得到洁净的砂石骨料通过封闭皮带输送机输送至20-31.5mm骨料专用成品库，成品库为三面围挡，上方设置喷雾降尘系统。此过程产生筛分粉尘，除杂粉尘，除杂杂质和设备噪声，粉尘经设备进出口安装的集气罩收集后经袋式除尘器处理后15m高排气筒排放，噪声经隔声降噪等措施达标排放，杂质收集后由环卫部门统一清运。 （6）二级筛分 一级筛分后＜20mm的物料通过皮带输送机进入2YKF2160全密封圆振筛进行二级密闭筛分，二级筛分分出3种成品，分别为0-3mm、3-10mm、10-20mm，其中10-20mm通过皮带输送机进入QZF926轻物质处理器进行轻杂质去除工序，得到洁净的砂石骨料通过皮带输送机输送至专用成品库。3-10mm的骨料经皮带机封闭输送至3-10mm骨料专用库内暂存，储存库三面围挡，上方设置喷雾降尘系统；0-3mm的骨料经皮带输送机密闭输送至0-3mm专用封闭仓库暂存，仓库为封闭库，预留一面铲车进出口，安装软帘或推拉门，无车辆通过时将门关闭，上方设置喷雾降尘系统。此过程产生筛分粉尘、除杂粉尘、除杂杂质、设备噪声等，粉尘经袋式除尘器处理后15m高排气筒排放，噪声经隔声降噪等措施达标排放，杂质收集后由环卫部门统一清运。 注：根据企业和设备厂家提供资料，本项目建筑垃圾破碎生产线生产的0-3mm、3-10mm、10-20mm、20-31.5mm骨料，比例约为1：3：3：3。 2.2 机制砂生产工艺 项目机制砂生产线原料骨料为建筑垃圾破碎生产线生产的骨料，再经预磨、筛分等工序产生所需机制砂。 图2-3 机制砂生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 本工艺以破碎制砂、筛分为主线结合除铁、选粉、收尘工艺为辅线，整体工艺流程简单流畅，方案选型设备数量少整体投资小、生产线投资见效快。 （1）上料 用铲车将建筑垃圾破碎生产线产生的骨料（粒径20-31.5mm、10-20mm）从骨料库内运至机制砂生产线料斗，由料斗进入GZG200振动给料机。此过程会产生铲车运输扬尘、上料粉尘等废气和运输噪声。 （2）预磨 骨料通过GZG100振动给料机的振动给料经皮带输送机进入YM250高效预磨机密闭破碎制砂，皮带输送机上配备RCYK-10永磁除铁器进行除铁工序，防止制砂机里边进铁对设备造成损坏。此过程产生预磨破碎粉尘、设备噪声和剔除的废金属等，粉尘经上方集气罩收集后袋式除尘器处理后15m高排气筒排放，噪声经厂房隔声等降噪措施，废金属暂存一般工业固体废物暂存间后外售。 （3）筛分 YM250高效预磨机破碎的物料通过皮带输送机进入2YKF2865全密封圆振筛进行筛分，筛分后＞5mm的物料通过皮带输送机继续进入YM250高效预磨机破碎，YM250高效预磨机和2YKF2865全密封圆振筛组成一个完整的破碎闭合回路直至生产合格粒径的成品。筛分出的0-5mm的机制砂经皮带输送机进入后续工序。此过程产生筛分粉尘和噪声，粉尘经设备进出口安装的集气罩收集后经袋式除尘器处理后15m高排气筒排放，噪声经隔声降噪等措施达标排放。 （4）选粉 2YKF2865全密封圆振筛筛分出的0-5mm的成品（含粉率约20%）经皮带输送机进入VX5810无动力密闭V型选粉机，通过V型选粉机的选粉得到含粉量合格（含粉率约10%）的机制砂通过皮带输送机进入SL1000×4000加湿搅拌机。此过程产生粉尘和噪声，选粉出多余的粉尘经密闭管道输送至袋式除尘器收集后进入粉料罐。 （5）搅拌 经选粉合格后的机制砂经皮带机输送至加湿搅拌机对机制砂进行加湿封闭搅拌处理后进入成品料仓，降低扬尘的影响。此过程产生粉尘和噪声，粉尘经加湿降尘后由集气罩收集后经袋式除尘器处理后15m高排气筒排放。 项目V型选粉机的选出的粉和YM250高效预磨机及2YKF2865全密封圆振筛产生的粉尘一并进入DS96-6收尘器进行粉尘收集，收集后的粉尘通过GX300螺旋输送机→TD315斗提机进入300t粉仓罐，粉罐罐直径6m高度约15米，粉仓罐为全封闭结构杜绝扬尘的问题，仓顶配套换气袋式除尘器。 2.3 水泥制品生产工艺 图2-4 水泥制品生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 项目水泥制品主要为标砖、路侧石和面包砖等，基料生产工艺相同，仅原料配比不同，均利用建筑垃圾破碎骨料和水泥按一定比例加水生产而成。在生产彩色面砖时，面料由骨料和水泥按一定比例加色母和水搅拌而成。 （1）原料储存及上料 项目水泥制品用骨料均为建筑垃圾破碎生产线生产的骨料，由铲车从骨料库内铲入料斗内，骨料库设置喷淋降尘系统。水泥由密闭水泥罐车运至厂内，用气泵打入储料筒仓。仓底设有皮带计量器，生产时，水泥由螺旋输送至水泥计量系统后送入搅拌机。水泥筒仓仓顶自带脉冲式袋式除尘器，对水泥通过气泵进入筒仓过程产生的粉尘进行净化处理。此过程会产生水泥仓进料粉尘；机械设备噪声。 （2）计量配料 将建筑垃圾破碎骨料（0-3、3-10、10-20mm）、水泥，输送至各料斗，按设定好的比例进入计量配料系统，再由密闭皮带输送机输送到搅拌机内。根据企业提供资料，所有水泥制品生产时，合计骨料和水泥的配比例约为9：1。配料物料进入搅拌机加水搅拌。该过程产生一定的粉尘和噪声，粉尘经集气罩收集后经一套袋式除尘器处理后15m高排气筒排放。 生产彩色砖时，需要生产彩色面料，面料由细骨料（0-3mm）、水泥和色母按比例计量加水搅拌而成。骨料、水泥经各计量系统，按设定好的比例进入配料系统，再由密闭皮带输送机输送到搅拌机内。根据企业提供资料，面料生产时，骨料和水泥的配比例为5：2，在加入色母（占骨料和水泥混合料的七十分之一）。配料物料进入搅拌机加水搅拌。该过程产生一定的粉尘和噪声，粉尘经集气罩收集后经一套袋式除尘器处理后15m高排气筒排放。 （3）搅拌 各物料按比例进入搅拌机（搅拌机为密闭钢结构箱体）后，向搅拌机中加水，项目生产时加水比例8%搅拌量，搅拌时间约3min，搅拌均匀后的物料通过皮带输送至全自动成型机内料仓内。搅拌机在每天产生结束或设备检修时必须冲洗干净。此过程产生搅拌粉尘，清洗废水和设备噪声，粉尘经集气罩收集后经一套脉冲布袋除尘器处理后15m高排气筒排放。 （4）成型 搅拌好的基料和面料物料按要求输送到全自动成型机的不同规格模具内，在压力作用下，将物料挤压成高密度、高强度水泥制品。该过程中主要污染为机械噪声。 （5）养护 成型后的半成品运至养护窑自然常温养护24h，再室外自然养护7d，经养护固化，进行码垛。为了保证产品后期的强度，养护期间需进行喷水养护，水必须渗透砖垛，每天喷水两次。此过程产生养护废水。 （6）检验 养护后的砖坯经检验，检验合格后堆放于堆放场内待售，不合格的砖坯回用于建筑垃圾破碎工序破碎后进行再生产。 2.4 水稳材料工艺 图2-5 水稳材料生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 项目水稳材料原料骨料为建筑垃圾破碎骨料、外购骨料和机制砂生产线选粉机选出的多余细料，与水泥按比例加水搅拌生产而成。 （1）原料储存和上料 外购骨料（3-10mm）由封闭运输车辆运至厂区内建筑垃圾破碎生产的骨料（3-10mm）专用库内暂存，所有骨料由铲车从骨料库内铲入料斗内，骨料库设置喷淋降尘系统。机制砂生产线选粉机选出的多余粉料由粉料罐密闭输送至计量系统后与骨料一起进入搅拌机。水泥由密闭水泥罐车运至厂内，用气泵打入储料筒仓。仓底设有皮带计量器，生产时，水泥由螺旋输送至水泥计量系统后送入搅拌机。水泥筒仓仓顶自带脉冲式袋式除尘器，对水泥通过气泵进入筒仓过程产生的粉尘进行净化处理。此过程会产生水泥仓进料粉尘；机械设备噪声。 （2）配料 骨料由铲车输送至料斗，落入称量斗，按配比重量称量，称好的骨料再由称量斗下的密闭皮带输送机输送到搅拌机内；水泥由水泥仓螺旋输送通过计量后送至搅拌机。在生产水稳材料时，骨料（含骨料和选出粉料）、水泥配料比例约为19：1。配料物料进入搅拌机加水搅拌。该过程产生一定的粉尘和噪声，粉尘经集气罩收集后经一套袋式除尘器处理后15m高排气筒排放。 （3）搅拌 各物料按比例进入搅拌机（搅拌机为密闭钢结构箱体）后，向搅拌机中加水，生产水稳材料时加水比例8%产品，搅拌均匀后通过皮带输送至成品库。搅拌机在每天产生结束或设备检修时必须冲洗干净。此过程产生搅拌粉尘，清洗废水和设备噪声。粉尘经集气罩收集后经一套袋式除尘器处理后15m高排气筒排放；清洗废水经三级沉淀池沉淀后回用，不外排。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，拟建地块现状为凤台县桂集镇颜王社区凤台电厂南侧（循环经济产业园）内空地，为工业用地，不存在与本项目有关的污染情况。 图2-6 拟建地现场照片 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1 基本污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境空气质量现状调查与评价中规定，项目所在区域达标判定，优先选用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据《2021年淮南市环境质量状况公报》可知，2021年，淮南市市区环境空气中的主要污染物二氧化硫（SO2）年均浓度、二氧化氮（NO2）年均浓度、可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）年均浓度、一氧化碳（CO）日均值第95百分位浓度、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度分别为8微克/立方米、23微克/立方米、71微克/立方米、42微克/立方米、0.9毫克/立方米和162微克/立方米，现状监测结果如下表所示。 表3-1 2021年淮南环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度µg/m3 标准值µg/m3 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 71 70 101.4 超标 PM2.5 42 35 120 超标 SO2 8 60 13.3 达标 NO2 23 40 57.5 达标 O3 8h平均第90百分位质量浓度 162 160 101.2 超标 CO 24h平均第95百分位质量浓度 0.9mg/m3 4mg/m3 22.5 达标 二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、臭氧 （O3）和细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.01倍、0.01倍和0.20倍。不能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，项目所在评价区域为不达标区。 1.2 特征污染物 与本项目有关的大气污染物为总悬浮颗粒物（TSP），《建设项目环境影响报告表编制技术指南》中指出排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目引用《安徽凤台经济开发区“环境影响区域评估+环境标准”报告》中“桂集产业园朱王”检测点位（位于本项目西北约2500m）大气环境质量总悬浮颗粒物监测数据，监测时间为 2021年11月21日～27日。监测期间环境空气气象参数见表3-2，监测结果见表3-3。 表3-2 环境空气监测期间气象参数 监测日期 监测时间 气温(℃) 气压(kPa) 风速(m/s) 风向 2021.11.21 08：00 3.9 102.1 3.1 西北风 2021.11.22 08：00 4.3 102.2 3.2 北风 2021.11.23 08：00 7.6 102.1 2.6 西南风 2021.11.24 08：00 10.2 102.2 3.1 西南风 2021.11.25 08：00 10.1 102.2 2.3 西风 2021.11.26 08：00 9.8 102.2 2.5 东北风 2021.11.27 08：00 9.5 102.1 3.1 东风 表3-3 颗粒物现状监测结果一览表 单位：mg/m3 监测时间 监测结果 日最大值 最大站标率（%） 标准值 达标情况 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 桂集产业园朱王 0.237 0.244 0.227 0.243 0.238 0.241 0.243 0.244 81.33 0.3 达标 根据上表所述，项目特征污染物TSP监测结果满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 根据《2021年淮南市环境质量状况公报》可知，2021年，全市地表水26个监测断面（点位）中Ⅰ-Ⅲ类水质比例为76.9%，无劣Ⅴ类水质，总体水质状况为良好。比上年增加0.7个百分点，水质状况保持良好。 市辖淮河干流及其支流22个监测断面中Ⅰ-Ⅲ类水质比例为 86.4%，无劣Ⅴ类水质，总体水质良好。与2020年相比水质比例增加5.2个百分点。 主要超标断面为永幸河入淮口断面、架河入淮口和南中心沟河口断面，水质均劣于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，为Ⅳ类水质，主要污染物为化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷。 全市湖泊4个监测点位Ⅰ-Ⅲ类水质比例25%，无劣Ⅴ类水质，总体水质轻度污染，与上年相比无明显变化。主要污染物为总磷、化学需氧量和高锰酸盐指数。 2021年，瓦埠湖点位水质评价指标年平均浓度值符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，综合营养状态为轻度富营养；高塘湖、焦岗湖和安丰塘点位水质评价指标年平均浓度值均劣于Ⅲ类标准，符合Ⅳ类标准，主要污染物为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数，综合营养状态均为轻度富营养。 本项目附近地表水体为永幸河，最终汇入淮河，淮河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。 3、声环境质量现状 为了解该项目所在区域环境声质量状况，评价单位委托安徽溯测分析检测科技有限公司，于2022年7月10日对其区域声环境现状进行实地监测，具体监测结果如下： （1）监测布点 根据现场勘查，项目拟建厂址厂界50m范围内无环境保护目标，声环境现状监测只需在拟建厂址四个厂界布置厂界噪声监测点，东、南、西、北四个厂界各设1个厂界噪声点，共设4个噪声检测点。 表3-4 声环境现状监测布点一览表 类别 厂界噪声 编号 1# 2# 3# 4# 监测点位 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 （2）监测时段和频率 监测1天，昼夜各1次，监测时间为昼间（0.6：00~22：00）和夜间（22：00~06：00）进行。 （3）监测结果 声环境监测结果见下表。 表3-5 声环境现状监测结果 单位：LeqdB（A) 测点编号 1#（东厂界） 2#（南厂界） 3#（西厂界） 4#（北厂界） 监测结果 2022.7.10 昼 47.4 48.2 50.0 54.6 夜 43.2 40.2 42.2 53.7 （GB3096-2008）标准 昼 65 夜 55 根据现场监测数据，可知，项目所在地东、南、西、北四个厂界噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类标准（昼65dB（A），夜55dB（A））。 4、生态环境 本项目在凤台县桂集镇颜王社区凤台电厂南侧（循环经济产业园）安徽坤硕环保科技有限公司用地范围内，用地性质为工业用地。建设项目不涉及生态环境保护目标，项目周边无风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象，因此不进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。因此，不进行电磁辐射现状监测和评价。 6、土壤、地下水环境质量现状及评价 本项目生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后用于厂区绿化，不外排；生产废水循环使用，不外排；厂区均按照相关要求进行防渗、防雨、防漏、防火等防范措施。因此，不存在土壤、地下水环境污染途径，无需开展土壤、地下水环境质量现状调查及评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘，建设项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标；厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标；项目区域无生态环境保护目标。项目厂界 500m范围内大气环境保护目标如下： 表3-6 主要环境保护目标一览表 环境要素 保护对象名称 方位 距厂界距离（m） 规模 环境功能 大气环境 张余 W 270 约80人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 曹刘 NW 450 约200人 地表水环境 永幸河 SW 640 小型河流 《地表水环境质量标准》（GB3838(2002）III类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 运营期粉尘排放执行安徽省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度和表2大气污染物无组织排放限值的要求。 表3-7 水泥工业大气污染物排放限值 生产过程 最高允许排放浓度（mg/m3） 无组织排放限值（mg/m3） 无组织排放监控位置 颗粒物 颗粒物 散装水泥中转站及水泥制品生产 10 0.5 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 2、废水排放标准 本项目生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化用水水质标准，用于厂区绿化，不外排。生产废水经三级沉淀池沉淀全部回用于生产，不外排。 表3-8 污水城市绿化用水水质标准 污染物名称 pH COD BOD5 SS 氨氮 GB/T18920-2002中城市绿化用水 6~9 -- 10 1000 8 3、噪声排放标准 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，运营期项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准值详见表3-7。 表3-9 环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 GB12523-2011限值 70 55 GB12348-2008中3类标准 65 55 4、固体废物排放标准 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发[2017]19 号），“十三五”期间废气总量控制污染物共四项：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCS。 根据本项目工程分析计算，生活废水经栅格生态化粪池处理后定期清运，不外排；生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排，无需申请总量指标。 本项目有组织废气，颗粒物：4.5968t/a，项目区域为大气不达标区，本项目总量需倍量替代。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境影响分析 1.1 扬尘 施工粉尘主要来自土地平整、弃渣堆放、散装水泥作业及车辆运输，主要污染物为TSP。类比监测分析，在江淮丘陵地区，正常风速2~4m/s情况下，施工活动产生的扬尘在施工区域50~100m范围环境空气中TSP浓度可达1.5~3.0mg/m3，施工扬尘在风速>5m/s情况下，100~300m范围内对空气质量有影响，施工扬尘是环境影响重点评价因子。 施工期扬尘为无组织、间歇式排放的面源，扬尘量变化较大，由于项目的土建工程量较小，类比分析，在下风向200m范围内有风条件下，施工场地造成的扬尘污染对环境空气中TSP浓度贡献超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日均浓度值0.30mg/m3。为减少施工扬尘对环境的污染，项目施工期要按照《防治城市扬尘污染技术规范》、《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《淮南市扬尘污染防治管理办法》、《淮南市建设工程文明施工管理办法》和《淮南市蓝天行动实施方案》要求做好扬尘防治措施。污染防治措施如下： （1）施工工地四周设置高度不低于1.8m的硬质围挡，围挡间无缝隙；场内堆放的易产生扬尘污染的物料，在其周围设置围挡；堆放物高度高于围挡的，采取有效覆盖措施； （2）施工现场出入口道路必须硬化并配备车辆冲洗设施，对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净后，方可出场； （3）裸露场地采取覆盖或者绿化措施； （4）运送散装物料、建筑垃圾、渣土的，采用密闭方式清运，严禁抛掷、扬撒； （5）在施工期修建好临时道路，保持车辆过往的道路平坦并经常洒水；运输车辆进出施工场地时必须使用雨布覆盖，避免在运输过程中的抛洒现象； （6）施工现场土方开挖后尽快完成回填，不能及时回填的场地，采取覆盖等防尘措施； （7）施工期间，应对工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的防尘网或防尘布； （8）要在主要扬尘产生点安装扬尘在线监测和视频监控装置，并与住建部门联网，实行施工全过程监控； （9）建材堆放点要相对集中，并采取撒水等防尘措施，抑制扬尘量； （10）启动Ⅲ级（黄色）预警或气象预报风速达到四级以上时，不得进行土方挖填、转运和拆除等易产生扬尘的作业； （11）合理安排作业时间，午间（12：00-14：00）和夜间（22：00-06：00）停止施工。 （12）施工结束后对施工场地要采取必要的恢复措施，做到施工完场地清理。 （13）施工现场扬尘治理严格执行六个百分之百标准，本项目具体实施要求为：1、施工工地周边100%围挡；2、出入车辆100%冲洗；3、拆迁工地100%湿法作业；4、渣土车辆100%密闭运输；5、施工现场地面100%硬化；6、物料堆放100%覆盖。 综上所述，在合理的安排施工计划并采取严格的施工管理等措施后，可以将施工扬尘及废气的影响减小到最低程度，其影响将在可控制范围内，且随着施工期的结束，施工造成的扬尘及废气影响也随之消失。因此，评价认为项目施工期应认真做好上述大气污染控制措施，把对外环境的影响降到最小程度。 2、施工期水环境影响分析 施工期间进场施工人数平均约为20人左右，工地生活用水按0.1m3/人·d计，用水量为2m3/人·d，排放系数以80%计，排放量约为1.6m3/d，项目施工期12个月，总排放量为720m3。生活污水经厂区临时化粪池预处理后用作农肥。 本项目采用商品混凝土，施工废水主要来自砂石料冲洗废水、机械和场地等冲洗废水以及露天机械冲刷雨水，主要污染物为无机悬浮物（SS）和少量的油类。项目施工时对机械设备工具等加强管理，采取篷布覆盖等防雨淋措施，施工现场设置隔油沉淀池，将施工废水统一收集经隔油池+沉淀池处理后回用或用于施工区抑尘洒水，不外排，禁止未经处理直接排放。 经以上处理措施，项目施工期废水对项目区域水环境造成的影响较小。 3、施工期声环境影响分析 施工期主要噪声源来自于施工机械，如挖土机、推土机及运输机械等，声压级范围分别在80~90dB（A）。施工期间采取一定的措施、合理安排作业时间，即可减轻施工噪声对环境的影响。 本项目施工期较短，施工结束噪声污染随之结束，只要采取一定的措施、合理安排作业时间，即可减轻施工噪声对环境的影响。施工期间噪声防治措施如下： （1）对不同施工阶段，应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工场界进行噪声控制，尤其是夜间（22：00～次日6：00）、午间（12：00～14：00）严禁强噪声机械进行施工，减轻对附近居民的影响，禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，在遇到工程需要连续施工时，须先向生态环境部门申报并征得许可，同时事先通知周围居民，然后在夜间施工，在施工中注意尽量减少噪声排放。 （2）采用较先进、噪声较低的施工设备；并采取适当的封闭和隔声措施；尽量减少施工期噪声对周围环境的影响。 （3）有条件采取屏蔽措施的机械应尽可能屏蔽，减少强噪声机械集中使用，尽量远离敏感保护目标。 （4）混凝土浇筑尽量安排在白天施工，以降低夜间的噪声值，采用低噪声混凝土振捣棒，振捣混凝土时，不得触碰钢筋和钢模板，并做到快插慢拔。基础底板大体积混凝土浇筑可采用溜槽和串筒组合下料的方式，减少噪声。 （5）建筑垃圾运输车辆应当采取密闭措施，不得超载运输，不得车轮带泥，不得遗撒、泄漏，经过周边居民区时应缓速慢行。 （6）对于施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等声源，要求施工队伍通过文明施工、加强有效管理加以缓解。 采取以上措施后，建设项目在施工过程中产生的噪声会大大降低，减小施工噪声对环境的影响。 4、施工期固体废物环境影响分析 由于厂区内土地较为平整，无地上建筑物拆迁，则本项目施工期产生的固废主要是施工中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 ①施工建筑垃圾 本项目建筑垃圾包括施工工程产生的砂石、废金属、废钢筋等杂物，成分以无机物为主，装修固废主要为废板材等，环评建议施工单位将建筑垃圾分类，将金属、各种包装材料拣出，送入废品收购站，施工过程中散落的砂浆和混凝土能重新利用的要利用，以便减少固体废物的产生，不能利用的用于工业场地平整。 ②生活垃圾 施工高峰施工人员及工地管理人员约20人，生活垃圾按0.5kg/人·d，产生量约为10kg/d，施工期排放量3.6t，环评要求建设单位加强管理，实现垃圾统一堆存，由环卫机构统一处理，禁止乱堆、乱倒垃圾。 通过落实上述防治措施，本项目施工期固体废物对环境的影响较小。 5、施工期水土流失 施工时局部地面开挖必然会扰动现有地貌，使大量表土裸露呈松散状态，抗蚀能力减弱，致使土壤侵蚀模数增大，加剧区域水土流失趋势。此外，工程开挖渣土石方临时堆放，遇到雨天，则会产生新的水土流失，若不采取措施，则水土流失可能会流入附近地表。因此，项目施工期应采取有效的水土流失防治措施，减少水土流失。 （1）对裸露地面进行毡布覆盖； （2）临时堆土区，及时覆盖毡布或密目网，四周设置排水沟，连通沉淀池，雨水回用于施工； （3）厂区四周设置围墙，有效阻拦水土流失流入外环境； （4）施工完成后，及时进行地面硬化。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 本项目运营期产生的废气主要为原料区建筑垃圾卸料、堆放粉尘，上料粉尘，破碎粉尘，筛分粉尘，骨料堆放粉尘，骨料上料粉尘，搅拌粉尘，水泥筒仓呼吸粉尘，运输扬尘等。 1.1 建筑垃圾破碎 （1）建筑垃圾卸料、堆放粉尘 项目建筑垃圾由汽车封闭运至厂区封闭车间内，在卸料和堆放时产生粉尘。 卸料：建筑垃圾原料在装卸过程中易形成 TSP；装卸起尘量与装卸高度H、含水量W、风速 U 等有关。建筑垃圾原料装卸起尘量引用秦皇岛码头装卸起尘量计算公式： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W 式中：Q——装卸起尘强度，mg/s H——装卸平均高度，1.5m U——气象平均风速，因原料堆场采用钢结构大棚密闭，风速取 0.3m/s W——物料含水率，取 10% 通过计算，本生产线建筑垃圾原料卸料过程中 TSP 产生率为 0.952kg/h，年有效装卸时间750h，则项目年卸料产生的 TSP 量为0.714t/a。 堆放：项目建筑垃圾原料堆放过程起尘量采用清华大学在霍州电厂现场试验的堆场起尘量模式进行计算： Q=11.7×U2.45×S0.345×e-0.5W 式中：Q——堆场起尘强度，mg/s U——气象平均风速，因原料堆场是钢结构大棚封闭区域，风速取 0.3m/s S——堆料表面积，取原料堆场表面积1200m2 W——物料含水率，取10% 建筑垃圾原料堆放场的起尘同碎石料堆表面积、碎石料的湿度、当地的气象因素等有关。经过计算得到的起尘量为0.1715kg/h，有效堆放时间7200h，则项目建筑垃圾原料年堆料产生的 TSP 量为0.823t/a。 根据《淮南市大气污染防治行动计划实施方案》、《2018年淮南市建设领域大气污染防治工作实施方案》、《安徽省混凝土搅拌站环境综合整治工作方案》、《关于进一步加强混凝土搅拌站环境综合整治工作的通知》等要求相关规定，要求企业对采用封闭车间储存原料，三面密闭，只预留一面卸料进出口，安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭，车间上方设置喷淋抑尘等措施降低粉尘排放量。 环评要求本项目原料卸料车辆做到轻装轻卸，在原料装车前进行喷淋洒水保证原料具有一定的含水率，原料堆场水泥硬化地面，将原料堆场设置于封闭厂房内，厂房顶部设置网格式雾化洒水抑尘措施，只预留一面卸料进出口，同时加装软帘，因此本项目在生产过程中厂房基本为封闭状态，可有效降低风速，减小风力扬尘。同时，在厂房内周边设置喷雾嘴进行喷雾作业，当原料含水率较低或者粉尘量较大时，需要通过喷雾炮喷雾的方式增加原料湿度，降低粉尘的产生。 通过厂房密闭、洒水喷淋等治理措施后，本项目建筑垃圾原料堆场卸料、堆放产生的粉尘控制效率可达到 97%左右（根据《逸散性工业粉尘控制技术》“第一章——一般逸散尘排放源，第三节——物料的卸料与运输，第 30 页”，采用封闭卸料、喂料方式，生产车间密闭，可减少粉尘排放90%~95%，本次评价取90%。项目采用较为密集的网格喷雾降尘系统，喷雾降尘可达到70%的降尘效率，本项目车间喷雾降尘效果以70%计），则建筑垃圾原料堆场卸料及堆放无组织粉尘排放量约为0.046t/a。 图4-1 项目厂房喷雾降尘布局图 （2）建筑垃圾上料粉尘 项目建筑垃圾在封闭车间内由铲车送入破碎机的给料机，产生粉尘。建筑垃圾原料从原料库铲装进入料斗，铲装落差的起尘量按交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，公式为： Q=1/t×0.03u1.6×H1.23×e-0.28W 式中：Q—物料装车时机械落差的起尘量，kg/s； t—物料装车所需时间，t/s；装载机每铲次容量为 5t，铲运时间为 3s； w—物料含水率，本物料含水率约为 10%； u—平均风速，取平均风速为 0.5m/s； H—物料落差，装载铲斗与料斗机进料口间距，取 1.0m。 铲车每铲次容量为 5t，每铲物料装运时间取 3s，即相当于装运物料时，总时间为每年300000s。则由公式计算，可得出原料库铲料起尘0.962t/a。 要求企业对原料储存采取密闭库房，三面密闭，只预留一面卸料进出口，安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭，物料表层进行遮盖，在上料区域喷淋洒水抑尘，增加原料含水率，同时在上料口设置半封闭遮蔽（上料口设置三面封闭，预留一面上料）。通过封闭厂房、喷淋降尘、软帘等措施后，上料粉尘控制效率可达到97%以上（根据《逸散性工业粉尘控制技术》“第一章——一般逸散尘排放源，第三节——物料的卸料与运输，第 30 页”，采用封闭卸料、喂料方式，生产车间密闭，可减少粉尘排放90%~95%。喷雾降尘可达到70%的降尘效率），则上料无组织粉尘排放量为0.029t/a。 （3）建筑垃圾一级破碎粉尘 项目建筑垃圾经皮带机封闭输送至鄂式破碎机一级破碎时产生一定的粉尘，产尘系数参考《三废处理工程技术手册》（废气卷）、《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等书，破碎产尘系数取0.25kg/t。项目破碎建筑垃圾的量约为50万t/a，则建筑垃圾一级破碎粉尘产生量约为125t/a。 建筑垃圾由给料机封闭输送至鄂式破碎机内进行破碎，破碎机为封闭式破碎，除铁器设置在皮带机上方开口处。项目破碎机为半地下式安装，封闭破碎，对进出口设置封闭集气罩收集，可有效降低设备运行噪声且有效收集生产过程产生的粉尘。根据项目生产线设计，项目鄂式破碎机进出口分别设计尺寸为1.0m×1.0m的集气罩，四周封闭，对破碎粉尘进行封闭捕集。 根据《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社）上部伞形罩排气量计算公式计算集气罩所需风量，公式如下： Q=kpHVx 式中：Q——排气量，m3/s； k——考虑沿高度速度不均匀的安全系数，通常取1.4； p——集气罩罩口周长，m； H——罩口距污染源距离，取0.5m； Vx——污染源控制速度，m/s；为0.25-2.5m/s，本项目在封闭车间内，且集气罩四周封闭，取较低值1.2m/s。 一级破碎风量Q=24192m3/h，本次风机风量取25000m3/h。 项目一级破碎粉尘经集气罩封闭收集后再经DS32-6袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）排放，粉尘捕集效率按95%计，袋式除尘器处理效率按99.5%计，则有组织粉尘排放量0.59t/a，排放速率0.124kg/h，排放浓度4.95mg/m3。 无组织粉尘产生量为6.25t/a。项目破碎工序位于封闭车间内，为减少无组织粉尘排放量，企业在车间内设置网格式喷雾降尘系统，粉尘控制效率可达到94%以上（封闭车间降尘效率80%、喷雾降尘效率70%），无组织粉尘排放量为0.375t/a。 （4）建筑垃圾二级破碎粉尘 项目建筑垃圾经鄂式破碎后由皮带机密闭输送至建筑垃圾专用反击破再次破碎，将物料破碎至所需粒径，产尘系数参考《三废处理工程技术手册》（废气卷）、《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等书，再次破碎产尘系数取0.5kg/t。项目破碎建筑垃圾的量约为50万t/a，则建筑垃圾二级破碎粉尘产生量约为250t/a。 建筑垃圾由封闭输送至反击破进行再次破碎，反击破为封闭式破碎。项目反击破为半地下式安装，封闭破碎，对进出口设置封闭集气罩收集，可有效降低设备运行噪声切有效收集生产过程产生的粉尘。根据项目生产线设计，项目反击破进出口分别设计尺寸为1.0m×1.0m的集气罩，四周封闭，对破碎粉尘进行封闭捕集。 根据《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社）上部伞形罩排气量计算公式计算集气罩所需风量，公式如下： Q=kpHVx 式中：Q——排气量，m3/s； k——考虑沿高度速度不均匀的安全系数，通常取1.4； p——集气罩罩口周长，m； H——罩口距污染源距离，取0.5m； Vx——污染源控制速度，m/s；为0.25-2.5m/s，本项目在封闭车间内，粉尘量较大，取中间值1.2m/s。 二级破碎风量Q=24192m3/h，本次风机风量取25000m3/h。 项目反击破粉尘经集气罩收集后再经DS64-6袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA002）排放，粉尘捕集效率按95%计，袋式除尘器处理效率按99.5%计，则有组织粉尘排放量1.19t/a，排放速率0.25kg/h，排放浓度9.90mg/m3。 无组织粉尘产生量为12.5t/a。项目破碎工序位于封闭车间内，为减少无组织粉尘排放量，企业在车间内设置网格式喷雾降尘系统，粉尘控制效率可达到94%以上（封闭车间降尘效率80%、喷雾降尘效率70%），无组织粉尘排放量为0.75t/a。 （5）筛分和轻物质处理粉尘 ①一级筛分 项目建筑垃圾经建筑垃圾专用反击破破碎后物料经密闭皮带机输送至全密闭圆振筛进行一级筛分，分出粒径在20-31.5mm的物料做粗骨料，进入骨料库，产尘系数参考《三废处理工程技术手册》（废气卷）、《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等书，筛分产尘系数取0.25kg/t。项目一级筛分物料的量约为49.96万t/a，则物料一级筛分粉尘产生量约为124.90t/a。 物料由封闭皮带机输送至全密闭圆振筛进行密闭筛分，圆振筛进出口设置封闭集气罩收集。根据项目生产线设计，项目筛分进出口分别设置一套集气罩（集气罩尺寸1.0m×1.0m，四周封闭），经一台风机，对筛分粉尘进行封闭捕集，再经DS96-6袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA003）排放，粉尘捕集效率按95%计，袋式除尘器处理效率按99.5%计，则有组织粉尘排放量0.5933t/a，排放速率0.1236kg/h。 无组织粉尘产生量为6.245t/a。项目筛分工序位于封闭车间内，为减少无组织粉尘排放量，企业在车间内设置网格式喷雾降尘系统，粉尘控制效率可达到94%以上（封闭车间降尘效率80%、喷雾降尘效率70%），无组织粉尘排放量为0.37t/a。 ②二级筛分 项目物料经一级筛分分出粒径小于20mm的骨料，占总量的0.7倍，经皮带机封闭输送至全密闭圆振筛进行再次筛分，分出不同粒径（0-3mm、3-1mm0、10-20mm）的骨料，再次筛分产尘系数参考《三废处理工程技术手册》（废气卷）、《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等书，筛分产尘系数取0.5kg/t。项目二级筛分物料的量约为35万t/a，则物料再次筛分粉尘产生量约为175t/a。 物料由皮带机封闭输送至全密闭圆振筛进行密闭筛分，圆振筛进出口设置封闭集气罩收集。根据项目生产线设计，项目筛分进出口分别设置一套集气罩（集气罩尺寸1.0m×1.0m，四周封闭），经一台风机，对筛分粉尘进行捕集，再经DS96-6袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA003）排放，粉尘捕集效率按95%计，袋式除尘器处理效率按99.5%计，则有组织粉尘排放量0.8313t/a，排放速率0.1732kg/h。 无组织粉尘产生量为8.75t/a。项目筛分工序位于封闭车间内，为减少无组织粉尘排放量，企业在车间内设置网格式喷雾降尘系统，粉尘控制效率可达到94%以上（封闭车间降尘效率80%、喷雾降尘效率70%），无组织粉尘排放量为0.525t/a。 ③轻物质处理粉尘 项目一级筛分后物料粒径在20-31.5mm的骨料经轻物质处理器去除杂质后由皮带机封闭输送至骨料库储存，此过程骨料约占总物料的0.3倍，则处理物料量约15万t/a。二级筛分后分出0-3mm、3-10mm和10-20mm粒径骨料，其中10-20mm骨料经轻物质处理器去除杂质后由皮带机封闭输送至骨料库储存，此过程物料约占总物料的0.3倍，则处理物料量约为15万t/a。项目轻物质处理器为振动筛分去除杂质，过程产生一定的粉尘，产尘系数参考《三废处理工程技术手册》（废气卷）、《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等书，产尘系数取值0.25kg/t，则一级筛分后粉尘产生量为37.5t/a，二级筛分后粉尘产生量为37.5t/a。 物料由皮带机封闭输送至轻物质处理器内进行密闭处理，进出口设置封闭集气罩收集。根据项目生产线设计，项目轻物质处理器进出口分别设置一套集气罩（集气罩尺寸1.0m×1.0m，四周封闭），经一台风机，对粉尘进行捕集，再经DS96-6袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA003）排放，粉尘捕集效率按95%计，袋式除尘器处理效率按99.5%计，则一级筛分后轻物质处理有组织粉尘排放量0.1781t/a，排放速率0.0371kg/h；二级筛分后轻物质处理有组织粉尘排放量0.1781t/a，排放速率0.0371kg/h。 无组织粉尘产生量为3.75t/a（其中一级筛分后轻物质处理粉尘1.875t/a、二级筛分轻物质处理粉尘1.875t/a）。项目处理工序位于封闭车间内，为减少无组织粉尘排放量，企业在车间内设置网格式喷雾降尘系统，粉尘控制效率可达到94%以上（封闭车间降尘效率80%、喷雾降尘效率70%），无组织粉尘排放量为0.225t/a（其中一级筛分后轻物质处理粉尘0.1125t/a、二级筛分轻物质处理粉尘0.1125t/a）。 ④筛分和轻物质处理粉尘合计 项目一级筛分、二级筛分、轻物质处理粉尘分别由设备进出口集气罩（四周封闭）封闭收集后，密闭管道输送至一台DS96-6袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA003）排放。 根据《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社）上部伞形罩排气量计算公式计算集气罩所需风量，公式如下： Q=kpHVx 式中：Q——排气量，m3/s； k——考虑沿高度速度不均匀的安全系数，通常取1.4； p——集气罩罩口周长，m； H——罩口距污染源距离，取0.3m； Vx——污染源控制速度，m/s；为0.25-2.5m/s，本项目在封闭车间内，粉尘量较大，取值1.0m/s。 则风量Q=48384m3/h，本次风机风量取50000m3/h。粉尘捕集效率按95%计，袋式除尘器处理效率按99.5%计，有组织粉尘排放量1.7808t/a，排放速率0.371kg/h，排放浓度7.42mg/m3。 无组织粉尘排放量为1.12t/a。 （6）骨料卸料粉尘 建筑垃圾破碎筛分后不同粒径的骨料分别经皮带机密闭输送至各自粒径骨料库内暂存，输送皮带机全密闭，各转接口全密闭，卸料时产生一定的粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》“第一章——一般逸散尘排放源，第三节——物料的卸料与运输，第 28 页”，卸料粒料的粉尘产生系数 0.01kg/t·卸料。项目骨料约49.91万t/a，则成品卸料粉尘约4.99t/a。 环评要求生产车间封闭，厂房顶设置网格喷雾降尘系统。项目0-3mm骨料仓库设置为封闭仓库，预留一面铲车进出口，安装软帘或推拉门，无车辆进出时封闭；其他骨料库设置三面围挡，并在骨料库上方设置网格喷雾系统，在工作时对骨料库进行喷雾降尘。依据《逸散性工业粉尘控制技术》“第一章——一般逸散尘排放源，第三节——物料的卸料与运输，第 30 页”，采用封闭卸料、喂料方式，生产车间密闭，可减少粉尘排放90%~95%。厂房内网格喷雾加产尘点喷雾降尘可达到70%的降尘效率。本项目卸料无组织粉尘综合降尘效率按97%计（封闭卸料90%、喷雾降尘70%），则建筑垃圾破碎成品骨料卸料粉尘无组织排放量约为0.15t/a。 （7）骨料堆放 项目骨料堆放过程起尘量采用清华大学在霍州电厂现场试验的堆场起尘量模式进行计算： Q=11.7×U2.45×S0.345×e-0.5W 式中：Q——堆场起尘强度，mg/s U——气象平均风速，因堆场是钢结构大棚封闭区域，风速取 0.3m/s S——堆料表面积，取原料堆场表面积1160m2 W——物料含水率，取10% 堆放场的起尘同料堆表面积、料的湿度、当地的气象因素等有关。经过计算得到的起尘量为0.1695kg/h，有效堆放时间4800h，则项目建筑垃圾原料年堆料产生的 TSP 量为0.814t/a。 环评要求骨料堆场设置于封闭厂房内，厂房顶部设置网格式雾化洒水抑尘措施，只预留一面卸料进出口，同时加装软帘，因此本项目在生产过程中厂房基本为封闭状态，可有效降低风速，减小风力扬尘。同时，在厂房内周边设置喷雾嘴进行喷雾作业，当原料含水率较低或者粉尘量较大时，需要通过喷雾炮喷雾的方式增加原料湿度，降低粉尘的产生。 通过厂房密闭、洒水喷淋等治理措施后，本项目建筑垃圾原料堆场卸料、堆放产生的粉尘控制效率可达到 97%左右（根据《逸散性工业粉尘控制技术》“第一章——一般逸散尘排放源，第三节——物料的卸料与运输，第 30 页”，采用封闭卸料、喂料方式，生产车间密闭，可减少粉尘排放90%~95%。喷雾降尘可达到70%的降尘效率），则建筑垃圾原料堆场卸料及堆放无组织粉尘排放量约为0.024t/a。 1.2 机制砂生产线 （1）骨料上料粉尘 项目机制砂原料为建筑垃圾破碎骨料（主要为20-31.5mm，其次为10-20mm），骨料储存在封闭车间内，由铲车送入机制砂给料机，产生上料粉尘。骨料从骨料库铲装进入料斗，铲装落差的起尘量按交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，公式为： Q=1/t×0.03u1.6×H1.23×e-0.28W 式中：Q—物料装车时机械落差的起尘量，kg/s； t—物料装车所需时间，t/s；装载机每铲次容量为 5t，铲运时间为 3s； w—物料含水率，本物料含水率约为 10%； u—平均风速，取平均风速为 0.5m/s； H—物料落差，装载铲斗与料斗机进料口间距，取 1.0m。 铲车每铲次容量为 5t，每铲物料装运时间取 3s，即相当于装运物料时，总时间约为每年157382s。则由公式计算，可得出原料库铲料起尘0.51t/a。 企业骨料储存在封闭生产车间内，并对骨料堆分不同粒径设置半封闭围堰，在上料区域喷淋洒水抑尘，增加原料含水率，同时在上料口设置半封闭遮蔽（上料口设置三面封闭，预留一面上料）。通过封闭厂房、喷淋降尘、软帘等措施后，上料粉尘控制效率可达到97%以上（根据《逸散性工业粉尘控制技术》“第一章——一般逸散尘排放源，第三节——物料的卸料与运输，第 30 页”，采用封闭卸料、喂料方式，生产车间密闭，可减少粉尘排放90%~95%。喷雾降尘可达到70%的降尘效率），则上料无组织粉尘排放量为0.015t/a。 （2）机制砂有组织粉尘 机制砂有组织粉尘包括预磨粉尘、筛分粉尘、粉料罐粉及搅拌粉尘。 ①预磨粉尘 骨料经给料机输送至密闭预磨机内进行预磨破碎，生一定的粉尘，产尘系数参考《三废处理工程技术手册》（废气卷）、《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等书，破碎产尘系数取0.25kg/t。项目破碎骨料的量约为26.23万t/a，则破碎粉尘产生量约为65.575t/a。 骨料由给料机封闭输送至高效预磨机内进行全密闭破碎，除铁器设置在皮带机上方开口处。项目预磨机为半地下式安装，封闭破碎，对进出口设置封闭集气罩收集，可有效降低设备运行噪声切有效收集生产过程产生的粉尘。根据项目生产线设计，项目预磨机进出口分别设计尺寸为1.0m×1.0m的集气罩（四周封闭），经一台风机，对预磨粉尘进行捕集，再经DS96-6袋式除尘器处理后由18m高排气筒（DA004）排放，粉尘捕集效率按95%计，袋式除尘器处理效率按99.5%计，则有组织粉尘排放量0.3115t/a，排放速率0.1298kg/h。 无组织粉尘产生量为3.2787t/a。项目预磨工序位于封闭车间内，为减少无组织粉尘排放量，企业在车间内设置网格式喷雾降尘系统，粉尘控制效率可达到94%以上（封闭车间降尘效率80%、喷雾降尘效率70%），无组织粉尘排放量为0.1967t/a。 ②筛分粉尘 骨料经预磨机后由皮带机封闭输送至全密闭圆振筛进行筛分，粒径小于等于5mm的物料为合格物料，进入下一步工序，粒径大于5mm的物料经封闭皮带机输送回预磨机再次预磨。筛分产生一定的粉尘，产尘系数参考《三废处理工程技术手册》（废气卷）、《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等书，筛分产尘系数取0.25kg/t。项目筛分物料的量约为26.22万t/a，则筛分粉尘产生量约为65.55t/a。 物料由封闭皮带机输送至全密闭圆振筛进行密闭筛分，圆振筛进出口设置封闭集气罩收集。根据项目生产线设计，项目筛分进出口分别设置一套集气罩（集气罩尺寸1.0m×1.0m，四周封闭），经一台风机，对筛分粉尘进行捕集，再经DS96-6袋式除尘器处理后由18m高排气筒（DA004）排放，粉尘捕集效率按95%计，袋式除尘器处理效率按99.5%计，则有组织粉尘排放量0.3114t/a，排放速率0.1297kg/h。 无组织粉尘产生量为3.2775t/a。项目筛分工序位于封闭车间内，为减少无组织粉尘排放量，企业在车间内设置网格式喷雾降尘系统，粉尘控制效率可达到94%以上（封闭车间降尘效率80%、喷雾降尘效率70%），无组织粉尘排放量为0.1966t/a。 ③粉料罐选粉粉尘 项目物料经筛分后合格物料经密闭提升机输送至全密闭V型选粉机，进行选粉处理，将物料含粉（0.075mm以下）率控制在10%，筛分后物料含粉率约为20%。项目选粉物料约26.22万t/a，则选粉机选出的粉料量约为2.91万t/a，经密闭管道输送至粉料罐内用于水稳原料使用。选粉粉料进入粉料罐和出料时均产生一定的粉尘，因水稳生产时机制砂同时生产，粉料罐产尘系数参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中 3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业排污系数，产尘系数为0.13kg/t 原料，工业废气量为20标立方米/吨-产品。则粉尘产生量为3.783t/a，工业废气量约为582000m3/a。项目年选粉工作时间约2400h，每小时废气量约为250m3。粉料罐换气口经DS96-6袋式除尘器处理后由18m高排气筒（DA004）排放，粉尘捕集效率按100%计，袋式除尘器处理效率按99.5%计，则有组织粉尘排放量0.0189t/a，排放速率0.0079kg/h。 ④搅拌粉尘 项目经选粉后含粉率合格的物料密闭输送至加湿搅拌机内，加水搅拌。项目加湿搅拌工序产生少量粉尘，在搅拌过程中加水，原料湿度较大，搅拌粉尘产生量较少，参考《逸散性工业粉尘控制技术》第二十二章混凝土分批搅拌站厂表 22-1 混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子为0.02kg/t，本项目搅拌物料量约23.3万t/a 计，则粉尘产生量为4.66t/a。 项目搅拌机为密闭搅拌，进出口设置封闭集气罩（四周封闭）收集，有效降低粉尘排放。搅拌机进出口分别设置尺寸为1.0m×1.0m的集气罩，对粉尘进行捕集，再经DS96-6袋式除尘器处理后由18m高排气筒（DA004）排放，粉尘捕集效率按95%计，袋式除尘器处理效率按99.5%计，则有组织粉尘排放量0.0221t/a，排放速率0.0092kg/h。 无组织粉尘产生量为0.233t/a。项目搅拌工序位于封闭车间内，为减少无组织粉尘排放量，企业在车间内设置网格式喷雾降尘系统，粉尘控制效率可达到94%以上（封闭车间降尘效率80%、喷雾降尘效率70%），无组织粉尘排放量为0.014t/a。 ⑤机制砂有组织粉尘 项目机制砂预磨粉尘、筛分粉尘和搅拌粉尘分别经各设备进出口封闭集气罩收集和粉料罐换气粉尘经密闭管道收集统一送至一台S96-6袋式除尘器处理后由18m高排气筒（DA004）排放。 根据《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社）上部伞形罩排气量计算公式计算集气罩所需风量，公式如下： Q=kpHVx 式中：Q——排气量，m3/s； k——考虑沿高度速度不均匀的安全系数，通常取1.4； p——集气罩罩口周长，m； H——罩口距污染源距离，取0.5m； Vx——污染源控制速度，m/s；为0.25-2.5m/s，本项目在封闭车间内，且集气罩四周封闭，取值1.0m/s。 单个集气罩风量Q=10080m3/h，预磨、筛分和搅拌进出口集气罩相同，故集气罩总风量60480m3/h，则项目机制砂有组织总风量Q=60480m3/h+250m3/h=60730m3/h，风机风量取值61000m3/h。 项目粉尘捕集效率按95%计，袋式除尘器处理效率按99.5%计，则有组织粉尘排放量0.664t/a，排放速率0.277kg/h，排放浓度4.54mg/m3。 无组织粉尘排放量为0.41t/a。 1.3 水泥制品 （1）骨料上料粉尘 项目水泥制品原料为建筑垃圾破碎骨料（20mm以下骨料），骨料储存在封闭车间内，由铲车送入水泥制品给料机，产生上料粉尘。骨料从骨料库铲装进入料斗，铲装落差的起尘量按交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，公式为： Q=1/t×0.03u1.6×H1.23×e-0.28W 式中：Q—物料装车时机械落差的起尘量，kg/s； t—物料装车所需时间，t/s；装载机每铲次容量为 5t，铲运时间为 3s； w—物料含水率，本物料含水率约为 10%； u—平均风速，取平均风速为 0.5m/s； H—物料落差，装载铲斗与料斗机进料口间距，取 1.0m。 铲车每铲次容量为 5t，每铲物料装运时间取 3s，即相当于装运物料时，总时间约为每年54053s。则由公式计算，可得出原料库铲料起尘0.173t/a。 企业骨料储存在封闭生产车间内，并对骨料堆分不同粒径设置半封闭围堰，在上料区域喷淋洒水抑尘，增加原料含水率，同时在上料口设置半封闭遮蔽（上料口设置三面封闭，预留一面上料）。通过封闭厂房、喷淋降尘、软帘等措施后，上料粉尘控制效率可达到97%以上（根据《逸散性工业粉尘控制技术》“第一章——一般逸散尘排放源，第三节——物料的卸料与运输，第 30 页”，采用封闭卸料、喂料方式，生产车间密闭，可减少粉尘排放90%~95%。喷雾降尘可达到70%的降尘效率），则上料无组织粉尘排放量为0.005t/a。 （2）色母解包和投料粉尘 项目水泥制品生产时，生产彩色面水泥制品时，需添加色母，项目色母为当地市场购买20kg袋装粉料色母，运至厂区后暂存水泥制品生产线水泥仓附近原料堆放区，使用时人工运至投料口解包投料，解包投料时产生一定量的粉尘，项目使用色母量0.5t/a，使用量较少，粉尘产生量极少，参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“3024轻质建筑材料制品制造行业系数手册”中“水泥、轻集料、石灰、粉煤灰等物料输送”产污系数0.197kg/t物料，项目解包投料粉尘产生量为0.0000985t/a，在封闭生产车间内以无组织形式排放。 项目色母解包和投料位于封闭车间内，为减少无组织粉尘排放量，企业在车间内设置网格式喷雾降尘系统，粉尘控制效率可达到94%以上（封闭车间降尘效率80%、喷雾降尘效率70%），无组织粉尘排放量为0.00000591t/a。 （3）水泥仓粉尘 水泥制品生产线设置一座100t容量的水泥仓，采用全密闭进仓方式，用运输罐车通过气泵吹入筒仓，产尘系数参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中 3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业排污系数，产尘系数为0.13kg/t 原料。水泥制品使用水泥量约1万t/a，则粉尘产生量为1.30t/a。水泥仓仓顶配套仓顶袋式除尘器处理后仓顶排放（排气筒编号DA005，高度约18m），1辆30t水泥罐车卸料时长约1h，则水泥卸料年工作时长约340h，除尘器风量约3000m3/h，除尘效率按99.5%计，则有组织粉尘排放量为0.01t/a，排水速率为0.019kg/h，排放浓度6.37mg/m3。 （4）水泥制品有组织粉尘 水泥制品有组织粉尘包括配料粉和和搅拌粉尘。 ①配料粉尘 项目水泥制品（免烧砖）生产时，根据商家要求，选择性生产彩色砖时，需要生产彩色面料，由骨料和水泥按5：2配比，并按5（色母）：100（水泥）加入色母，根据企业设计，项目年使用色母0.5t，彩色面料原料为35.5t/a，按比例计量后经配料机进行搅拌配料，配料时产生一定的粉尘。基料生产时，由骨料和水泥按9：1配比成基料，年用基料约10.01万t/a，配料时产生一定的粉尘。参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中 3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业排污系数，物料混合排放系数0.166kg/t，则项目面料生产配料粉尘产生量为0.006t/a；基料生产配料粉尘产生量为16.6166t/a。 项目两台配料机均为密闭配料，进出口分别设置封闭集气罩收集，有效降低粉尘排放。进出口分别设置尺寸为1.0m×1.0m的集气罩，四周封闭，对粉尘进行捕集，再经袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA006）排放，粉尘捕集效率按95%计，袋式除尘器处理效率按99.5%计，则配料粉尘排放量合计为0.0790t/a。 无组织粉尘产生量为0.8311t/a。项目配料工序位于封闭车间内，为减少无组织粉尘排放量，企业在车间内设置网格式喷雾降尘系统，粉尘控制效率可达到94%以上（封闭车间降尘效率80%、喷雾降尘效率70%），无组织粉尘排放量为0.0499t/a。 ②搅拌 项目面料经立轴搅拌机加水封闭搅拌，搅拌量约35t/a，产生一定的粉尘。基料经基料搅拌机加水封闭搅拌，搅拌量约10.01t/a，产生一定的粉尘。参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中 3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业排污系数，物料混合搅拌排放系数0.166kg/t，则项目面料生产粉尘产生量为0.006t/a；基料生产粉尘产生量为16.6166t/a。 项目两台搅拌机均为加水密闭搅拌，对进料口设置封闭集气罩收集，有效降低粉尘排放。集气罩设置尺寸为1.0m×1.0m，四周封闭，对粉尘进行捕集，再经袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA006）排放，粉尘捕集效率按95%计，袋式除尘器处理效率按99.5%计，则搅拌粉尘排放量合计为0.0790t/a。 无组织粉尘产生量为0.8311t/a。项目搅拌工序位于封闭车间内，为减少无组织粉尘排放量，企业在车间内设置网格式喷雾降尘系统，粉尘控制效率可达到94%以上（封闭车间降尘效率80%、喷雾降尘效率70%），无组织粉尘排放量为0.0499t/a。 ③水泥制品有组织粉尘 项目水泥制品配料进出口和搅拌进口粉尘分别经各设备进出口集气罩（四周设置软帘）收集后经密闭管道收集统一送至一台袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA006）排放。 根据《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社）上部伞形罩排气量计算公式计算集气罩所需风量，公式如下： Q=kpHVx 式中：Q——排气量，m3/s； k——考虑沿高度速度不均匀的安全系数，通常取1.4； p——集气罩罩口周长，m； H——罩口距污染源距离，取0.3m； Vx——污染源控制速度，m/s；为0.25-2.5m/s，本项目在封闭车间内，取值1.0m/s。 单个集气罩风量Q=6048m3/h，配料进出口和搅拌进口集气罩规格相同，故集气罩总风量18144m3/h，风机风量取值20000m3/h。 项目粉尘捕集效率按95%计，袋式除尘器处理效率按99.5%计，则有组织粉尘排放量0.158t/a，排放速率0.033kg/h，排放浓度1.65mg/m3。 无组织粉尘排放量为0.0998t/a。 1.4 水稳生产线 （1）外购骨料卸料、堆放粉尘 项目建筑垃圾破碎骨料用于机制砂和水泥制品后剩余骨料用于水稳材料生产，根据生产能力，项目骨料不足以满足水稳材料生产所需，需外购部分骨料（粒径一般在3-10mm），根据物料平衡计算，项目外购骨料的量约为547t/a，由汽车封闭运至厂区封闭车间内，在卸料和堆放时产生粉尘。 卸料：卸料时产生一定的粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》“第一章——一般逸散尘排放源，第三节——物料的卸料与运输，第 28 页”，卸料粒料的粉尘产生系数 0.01kg/t·卸料。项目外购骨料约522t/a，则成品卸料粉尘约0.0055t/a。 堆放：堆放过程起尘量采用清华大学在霍州电厂现场试验的堆场起尘量模式进行计算： Q=11.7×U2.45×S0.345×e-0.5W 式中：Q——堆场起尘强度，mg/s U——气象平均风速，因堆场是钢结构大棚封闭区域，风速取 0.3m/s S——堆料表面积，取原料堆场表面积50m2 W——物料含水率，取10% 堆放区的起尘同料堆表面积、料的湿度、当地的气象因素等有关。经过计算得到的起尘量为0.0159kg/h，有效堆放时间100h，则项目建筑垃圾原料年堆料产生的 TSP 量为0.0016t/a。 项目生产车间封闭，厂房上方安装网格喷雾系统喷雾降尘。依据《逸散性工业粉尘控制技术》“第一章——一般逸散尘排放源，第三节——物料的卸料与运输，第 30 页”，采用封闭卸料、喂料方式，生产车间密闭，可减少粉尘排放90%~95%。厂房内网格喷雾加产尘点喷雾降尘可达到70%的降尘效率。项目外购骨料卸料和堆放无组织粉尘综合降尘效率按97%计（封闭降尘90%、喷雾降尘70%），则外购骨料卸料和堆放粉尘无组织排放量约为0.0002t/a。 （2）骨料上料粉尘 项目水稳生产线原料骨料为建筑垃圾破碎骨料、机制砂选出的粉料和外购骨料，骨料储存在封闭车间骨料库内，由铲车送入料斗，产生上料粉尘；机制砂选出的粉料储存在密闭粉料罐内，粉料出料粉尘已与前文机制砂粉料罐选粉粉尘核算。骨料从骨料库铲装进入料斗，铲装落差的起尘量按交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，公式为： Q=1/t×0.03u1.6×H1.23×e-0.28W 式中：Q—物料装车时机械落差的起尘量，kg/s； t—物料装车所需时间，t/s；装载机每铲次容量为 5t，铲运时间为 3s； w—物料含水率，本物料含水率约为 10%； u—平均风速，取平均风速为 0.5m/s； H—物料落差，装载铲斗与料斗机进料口间距，取 1.0m。 铲车每铲次容量为 5t，每铲物料装运时间取 3s，即相当于装运物料时，总时间约为每年88362s。则由公式计算，可得出原料库铲料起尘0.283t/a。 企业建筑垃圾破碎骨料和外购骨料储存在封闭生产车间内，并对骨料堆设置半封闭围堰，在上料区域喷淋洒水抑尘，增加原料含水率，同时在上料口设置半封闭遮蔽（上料口设置三面封闭，预留一面上料）。通过封闭厂房、喷淋降尘、软帘等措施后，上料粉尘控制效率可达到97%以上（根据《逸散性工业粉尘控制技术》“第一章——一般逸散尘排放源，第三节——物料的卸料与运输，第 30 页”，采用封闭卸料、喂料方式，生产车间密闭，可减少粉尘排放90%~95%。喷雾降尘可达到70%的降尘效率），则上料无组织粉尘排放量为0.0085t/a。 （3）水泥仓粉尘 水稳生产线设置两座100t容量的水泥仓，采用全密闭进仓方式，用运输罐车通过气泵吹入筒仓，产尘系数参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中 3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业排污系数，产尘系数为0.13kg/t 原料。水稳生产线水泥用量共约8820t/a，则粉尘产生量为1.1466t/a。两台水泥仓仓顶均配套仓顶袋式除尘器，1辆30t水泥罐车卸料时长约1h，两台水泥仓可同时卸料，则单个水泥仓水泥卸料年工作时长约147h，单个除尘器风量约3000m3/h，则两个水泥仓除尘器总风量为6000m3/h，除尘效率按99.5%计，则单个水泥仓粉尘排放量为0.0029t/a，排水速率为0.0195kg/h，排放浓度6.5mg/m3。两个水泥仓粉尘经各自仓顶除尘器处理后由同一根排气筒（DA007，高度18m）排放，则水泥仓有组织粉尘排放量为0.058t/a，排水速率为0.039kg/h，排放浓度6.5mg/m3。 （4）搅拌粉尘 骨料和水泥按19：1的比例分别计量密闭输送至搅拌机内进行密闭搅拌，搅拌时加水，搅拌量约185215t/a，产生一定的粉尘。参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中 3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业排污系数，物料混合搅拌排放系数0.166kg/t，则项目搅拌粉尘产生量为30.746t/a。 项目搅拌机为加水密闭搅拌，对进出料口设置封闭集气罩（四周封闭）收集，有效降低粉尘排放。集气罩设置尺寸为1.0m×1.0m，对粉尘进行捕集，再经袋式除尘器处理后由15m高排气筒（DA008）排放，粉尘捕集效率按95%计，袋式除尘器处理效率按99.5%计，则搅拌粉尘排放量合计为0.146t/a。 根据《废气处理工程技术手册》（化学工业出版社）上部伞形罩排气量计算公式计算集气罩所需风量，公式如下： Q=kpHVx 式中：Q——排气量，m3/s； k——考虑沿高度速度不均匀的安全系数，通常取1.4； p——集气罩罩口周长，m； H——罩口距污染源距离，取0.5m； Vx——污染源控制速度，m/s；为0.25-2.5m/s，本项目在封闭车间内，本次取中间值1.25m/s。 单个集气罩风量Q=12600m3/h，搅拌机进出口集气罩规格相同，故集气罩总风量25200m3/h，风机风量取值26000m3/h。 项目粉尘捕集效率按95%计，袋式除尘器处理效率按99.5%计，则有组织粉尘排放量0.146t/a，排放速率0.24kg/h，排放浓度9.36mg/m3。 无组织粉尘产生量为1.5373t/a。项目搅拌工序位于封闭车间内，为减少无组织粉尘排放量，企业在车间内设置网格式喷雾降尘系统，粉尘控制效率可达到94%以上（封闭车间降尘效率80%、喷雾降尘效率70%），无组织粉尘排放量为0.092t/a。 1.5 运输扬尘 据有关文献报道，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算 QP=0.123（V/5）（M/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中：Q′p ——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，5km/h； M——车辆载重，35t/辆； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，0.1kg/m2； L——运输距离，取平均值0.15km； Q——运输量，100万t/a，主要为建筑垃圾和渣土。 经计算交通运输起尘量为0.155kg/km·辆，项目年运输车辆14286辆次，则起尘辆为0.664t/a。 评价要求厂区运输道路全部水泥硬化，经常清扫、洒水抑尘，建议每日洒水不低于4次；运输车辆必须加盖篷布进行密闭运输；不得超载；限速行驶；厂区出口设置车辆冲洗平台，对进出车辆车身和轮胎进行冲洗；尽量减少运输过程中物料抛洒泄露及扬尘飞扬。采取以上措施后，运输扬尘可消减80%，则运输扬尘排放量为0.133t/a。经上述措施后，车辆运输扬尘对周围环境影响较小。 1.6 废气产排情况汇总 项目运营期废气产排情况见下表。 表4-1 项目运营期废气产排情况一览表 有组织废气产排情况 产生单元 污染物 产生情况 风量m3/h 收集效率 处理效率 年生产时间h 排放情况 治理措施 产生浓度mg/m3 产生量t/a 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 建筑垃圾生产线 一级破碎 粉尘 1041.67 125 25000 95% 99.5% 4800 4.95 0.124 0.59 集气罩封闭收集+袋式除尘器+15m高（DA001）排气筒 二级破碎 粉尘 2083.33 250 25000 95% 99.5% 4800 9.90 0.25 1.19 集气罩封闭收集+袋式除尘器+15m高（DA002）排气筒 一级筛分 粉尘 520.42 124.90 50000 95% 99.5% 4800 7.42 0.371 1.7808 设备进出口各经集气罩封闭收集+袋式除尘器+15m高（DA003）排气筒 二级筛分 粉尘 729.17 175 一级轻物质处理 粉尘 156.25 37.5 二级轻物质处理 粉尘 156.25 37.5 机制砂生产线 预磨 粉尘 447.92 65.575 61000 95% 99.5% 2400 4.54 0.277 0.664 设备进出口各经集气罩封闭收集+袋式除尘器+18m高（DA004）排气筒 筛分 粉尘 447.75 65.55 95% 99.5% 粉料罐 粉尘 25.84 3.783 100% 99.5% 搅拌 粉尘 31.83 4.66 95% 99.5% 水泥制品生产线 水泥仓 粉尘 1274.51 1.30 3000 100% 99.5% 340 6.37 0.019 0.01 仓顶袋式除尘器+18m高（DA005）排气筒 配料 粉尘 173.15 16.6226 20000 95% 99.5% 4800 1.65 0.033 0.158 设备进出口各经集气罩封闭收集+袋式除尘器+15m高（DA006）排气筒 搅拌 粉尘 173.15 16.6226 95% 99.5% 水稳生产线 水泥仓1 粉尘 1300 0.5733 3000 100% 99.5% 147 6.5 0.039 0.058 仓顶袋式除尘器+18m高（DA007）排气筒 水泥仓2 粉尘 1300 0.5733 3000 100% 99.5% 147 仓顶袋式除尘器+18m高（DA007）排气筒 搅拌 粉尘 1970.90 30.746 26000 95% 99.5% 600 9.36 0.24 0.146 设备进出口各经集气罩封闭收集+袋式除尘器+15m高（DA008）排气筒 合计 粉尘 / 955.9058 / / / / / / 4.5968 / 无组织废气产排情况 污染工序 污染物名称 产生量t/a 治理措施 排放量t/a 建筑垃圾卸料、堆放 粉尘 1.537 车间封闭、喷雾降尘 0.046 建筑垃圾上料 粉尘 0.962 车间封闭、喷雾降尘 0.029 建筑垃圾一级破碎 粉尘 6.25 车间封闭、喷雾降尘 0.375 建筑垃圾二级破碎 粉尘 12.5 车间封闭、喷雾降尘 0.75 建筑垃圾一级筛分 粉尘 6.245 车间封闭、喷雾降尘 0.37 建筑垃圾二级筛分 粉尘 8.75 车间封闭、喷雾降尘 0.525 轻物质处理 粉尘 3.75 车间封闭、喷雾降尘 0.225 破碎骨料卸料 粉尘 4.99 车间封闭、喷雾降尘 0.15 骨料堆放 粉尘 0.814 车间封闭、喷雾降尘 0.024 机制砂骨料上料 粉尘 0.51 车间封闭、喷雾降尘 0.015 机制砂预磨 粉尘 3.2787 车间封闭、喷雾降尘 0.1967 机制砂筛分 粉尘 3.2775 车间封闭、喷雾降尘 0.1966 机制砂搅拌 粉尘 0.233 车间封闭、喷雾降尘 0.014 水泥制品骨料上料 粉尘 0.173 车间封闭、喷雾降尘 0.005 水泥制品色母解包和投料 粉尘 0.0985kg 车间封闭、喷雾降尘 0.0059kg 水泥制品配料 粉尘 0.8311 车间封闭、喷雾降尘 0.0499 水泥制品搅拌 粉尘 0.8311 车间封闭、喷雾降尘 0.0499 水稳外购骨料卸料、堆放 粉尘 0.0071 车间封闭、喷雾降尘 0.0002 水稳骨料上料 粉尘 0.283 车间封闭、喷雾降尘 0.0085 水稳搅拌 粉尘 1.5373 车间封闭、喷雾降尘 0.092 运输扬尘 粉尘 0.664 地面硬化、定期清扫洒水、车辆限速、车辆进出冲洗 0.133 合计 粉尘 57.4239 / 3.2548 注：袋式除尘器为可行技术，布袋除尘器材质选用覆膜针刺毡，滤袋厚度选用不小于500mg/m2；设计过滤风速控制：过滤风速按0.8m/min设计。 根据《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）废气收集、处理与排放要求，除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15m。排气筒高度应高出本体建（构）物筑物3m以上。水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。本项目生产车间高度为12m，故排气筒DA001、DA002、DA003、DA006、DA008高度为15m；项目粉料罐和水泥仓高度为15m，故排气筒DA004、DA005、DA007高度为18m。 1.7 物料平衡 建筑垃圾破碎物料平衡见图4-2，机制砂生产线物料平衡见图4-3，水泥制品物料平衡见图4-4，水稳物料平衡见图4-5。 图4-2 建筑垃圾破碎物料平衡图（t/a） 图4-3 机制砂物料平衡图（t/a） 图4-4 水泥制品物料平衡图（t/a） 图4-5 水稳材料物料平衡图（t/a） 1.8 环境防护距离 项目区为环境空气不达标区，特征污染物颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目区外西侧张余庄270m范围内为循环经济产业园已征用地，最近居民点为270m外张余庄。环评建议设置50m环境防护距离，厂界周围100m范围内为循环经济园规划区域和凤台电厂，无敏感点，可满足环境防护距离要求。后期规划中项目防护距离内不得建设居民、学校等环境敏感目标。 1.9 大气环境影响分析结论 项目主要污染物为颗粒物，通过集气罩封闭收集、密闭管道输送、袋式除尘器处理后通过排气筒有组织排放。建筑垃圾破碎生产线一级破碎粉尘经集气罩收集+袋式除尘器+15m排气筒（DA001）排放，颗粒物排放浓度4.95mg/m3，排放速率0.124kg/h；二级破碎粉尘经集气罩收集+袋式除尘器+15m排气筒（DA002）排放，颗粒物排放浓度9.90mg/m3，排放速率0.25kg/h；筛分粉尘和轻物质处理粉尘分别经集气罩收集后经一套袋式除尘器+15m排气筒（DA003）排放，颗粒物排放浓度7.42mg/m3，排放速率0.371kg/h。机制砂生产线预磨粉尘、筛分粉尘、粉料罐呼吸粉尘和搅拌粉尘，分别经集气罩收集后经一套袋式除尘器+18m排气筒（DA004）排放，颗粒物排放浓度4.54mg/m3，排放速率0.277kg/h。水泥制品生产线水泥仓粉尘经仓顶袋式除尘器处理后仓顶排放（排气筒编号DA005，高度约18m），颗粒物排放浓度6.37mg/m3，排放速率0.019kg/h；配料粉尘和搅拌粉尘分别经集气罩收集后由一套袋式除尘器处理后15m高排气筒（DA006）排放，颗粒物排放浓度1.65mg/m3，排放速率0.033kg/h。水稳生产线水泥仓粉尘经仓顶袋式除尘器处理后仓顶排放（排气筒编号DA007，高度约18m），颗粒物排放浓度6.5mg/m3，排放速率0.039kg/h；搅拌粉尘经集气罩收集后由一套袋式除尘器处理后15m高排气筒（DA008）排放，颗粒物排放浓度9.36mg/m3，排放速率0.24kg/h。项目有组织粉尘排放均能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1现有与新建企业大气污染物最高允许排放浓度。项目生产工序均设置在封闭车间内，且经集气罩封闭负压收集，车间内设置网格喷雾系统降尘，地面硬化，定期洒水降尘等措施，无组织粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）中表2大气污染物无组织排放限值要求。综上所述，项目采取的废气防治措施可达标排放，对周围环境影响较小。 1.10 污染源参数 表4-2 有组织大气污染源参数 编号 排气筒坐标 排气筒高度m 排气筒内径m 烟气温度℃ 排放工况 X Y DA001 116.648036 32.750787 15 0.4 20 连续 DA002 116.648487 32.750769 15 0.6 20 连续 DA003 116.648739 32.750914 15 0.9 20 连续 DA004 116.648390 32.752127 18 0.7 20 连续 DA005 116.648669 32.751938 18 0.2 20 连续 DA006 116.648637 32.751852 15 0.4 20 连续 DA007 116.648154 32.751721 18 0.3 20 连续 DA008 116.648133 32.751645 15 0.6 20 连续 1.11 监测要求 根据《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033—2019）等规定的监测分析方法对污染源进行日常例行监测，设置环境保护图形标志牌，有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见表4-3。 表4-3 监测计划一览表 项目 监测点位 监测因子 监测频率 监测点 实施单位 废气 DA001 颗粒物 1次/半年 一般排气筒排口 委托有资质的单位监测 DA002 颗粒物 1次/半年 一般排气筒排口 DA003 颗粒物 1次/半年 一般排气筒排口 DA004 颗粒物 1次/半年 一般排气筒排口 DA005 颗粒物 1次/半年 一般排气筒排口 DA006 颗粒物 1次/半年 一般排气筒排口 DA007 颗粒物 1次/半年 一般排气筒排口 DA008 颗粒物 1次/半年 一般排气筒排口 厂界无组织 颗粒物 1次/月 厂界 1.12 排污口设置 排污口是项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 排污口规范化管理的基本原则： ① 向环境排放污染物的排污口必须规范化； ② 排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）规定，由于项目废气排放口为15m高排气筒，应在排气筒上设置采样口（采样口应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距上述部件上游方向不小于3倍直径处），采样口内径应不小于80mm；并设置采样平台（平台面积应不小于1.5m2，设1.1m高护栏，在采样口下方1.2m左右便于采样）。 排污口立标管理： ① 污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志——排污口（源）》（GB15563.1-1995）的规定，设置环保部统一制作的环境保护图形标志牌；各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。 ② 污染物排放口环境保护标志牌应设在与之功能相应的醒目处，高度为其上缘距地面约2米，并保持清晰、完整。 排污口建档管理： ① 要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 ② 根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录与档案。 图4-6 废气排放口环境保护图形标志图 注：背景颜色为白色，图形颜色为绿色。 2、水环境影响分析 2.1 生活用水 项目主要废水为员工生活污水，项目员工20人，员工为附近居民，不提供员工食宿，根据《安徽省行业用水定额》（DB 34/T 679-2019），员工每人每天平均用水按50L计，则项目工作人员日平均用水量为1.0m3，年工作时间300天，则项目员工用水量为300m3/a，由市政自来水供给。污水产生量按用水量80%计，则污水排放量为0.8m3/d，240m3/a。主要污染物为：COD、BOD5、SS、NH3-N等。经地埋式一体化污水处理设备处理后用于厂区绿化，不外排。 表4-4 项目生活污水产排一览表 废水名称 废水量 污染物名称 产生状况 处理措施 排水去向 浓度mg/L 产生量t/a 生活污水 0.8m3/d240m3/a COD 250 0.06 地埋式一体化污水处理设备 回用于厂区绿化，不外排 BOD5 160 0.0384 SS 180 0.0432 氨氮 25 0.006 TN 30 0.0072 TP 4 0.00096 石油类 10 0.0024 2.2 初期雨水 拟建项目位于安徽省淮南市凤台县，降雨较多。本项目生产用水对水质要求较低，因此收集的雨水全部用于项目生产用水。 根据淮南市暴雨强度计算公式计算项目暴雨强度： 式中：P—设计重现期，取2年； t—设计降雨时长，取15min。 经计算，暴雨强度为281.49L（s·hm2）。 雨水收集量Q按下式计算： 式中：q—暴雨强度； —径流系数，取0.65； f—回水面积，取3.35hm2； T—收水时间，按15min计算。 经精算单次暴雨收集雨水量为551.65m3，项目收集的雨水经隔油池后暂存一座600m3的初期雨水收集池内，可满足收集要求。按每年平均暴雨20次计，则项目雨水收集量为11033m3/a（约36.78m3/d）。雨水收集后全部用于项目生产用水。 2.3 车辆清洗水 项目在地磅内侧安装车辆冲洗平台，对出厂区车辆（以设计承载35t装载车进行计算）进行车辆外部和轮胎的冲洗，本厂区车辆清洗用水参照《安徽省行业用水定额》（2019）中大型车洗车用水定额（0.090m3/车次），根据项目产能，需清洁车辆以28572次/a计，则该部分用水为2571m3/a（8.57m3/d），废水产生量按80%计，即2056.8m3/a（6.86m3/d）。车辆冲洗用水优先利用收集的雨水，车辆冲洗废水经三级沉淀池（位于地磅南侧，有效容积约30m3）沉淀，上清液回用于车辆冲洗、洒水抑尘，沉淀物（约2t/a）定清掏混入水稳材料外售。 2.4 降尘用水 项目生产车间全封闭，车间采用网格喷雾降尘系统对车间内进行喷雾降尘。根据设计，项目喷雾面积为11482.3m2，为了控制扬尘，每天洒水以2次计，用水量为0.6L/（次·m2），年生产300天，则年降尘用水量4133.63m3/a（13.78m3/d），全部蒸发，不外排。 2.5 洒水抑尘 厂区道路运输车辆扬尘采用洒水抑尘措施，抑尘用水优先使用收集的雨水、车辆冲洗沉淀池上清液。以每天洒水以2次计，用水量为0.6L/（次·m2），拟洒水面积0.3hm2，年生产300天，则年洒水抑尘用水量1080m3/a（3.6m3/d），全部蒸发，不外排。 2.6 绿化用水 项目绿化面积约 3616m2，根据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019）中相关规定（用水系数 0.3-0.9m3/m2·a），本环评取 0.5m3/m2·a 计，则绿化用水量约为1808m3/a（6.03m3/d），此部分水全部蒸发，不外排。 2.7 搅拌用水 项目搅拌用水包括水稳生产线搅拌用水、水泥制品生产线面料和基料搅拌用水和机制砂生产线产品搅拌用水，优先使用收集的雨水。根据提供资料，项目水稳搅拌用水约为搅拌量的8%、水泥制品搅拌用水约为搅拌量的8%、机制砂产品搅拌用水约为搅拌物料的7.3%，则项目水稳搅拌用水为14814.81m3/a（49.38m3/d）、水泥制品搅拌用水为5005.831m3/a（16.69m3/d）、机制砂产品搅拌用水为16973.224m3/a（56.58m3/d）。水稳搅拌用水和机制砂搅拌用水全部进入产品中，不外排；水泥制品搅拌用水全部蒸发。 2.8 养护用水 根据企业提供，水泥制品挤出成型后堆放养护棚内自然养护，养护过程需要每天浇水两次，每吨水泥制品每次需要养护用水0.03m3，年生产水泥制品10万t，则年养护用水3000m3（10m3/d）。此项用水约70%（7m3/d）蒸发，其余30%（3m3/d）废水由养护区四周环形导流沟排入沉淀池（位于生产车间北侧，有效容积约30m3），沉淀后上清液回用于搅拌用水，沉淀物（约10t/a）清掏回用于水泥制品原料使用。 2.9 搅拌机冲洗用水 项目生产线在停机时，需对搅拌机进行冲洗，根据建设单位介绍，每次清洗每台搅拌机约使用水量 1m3，每天冲洗一次，搅拌机冲洗用水量约1200m3 /a（4m3/d），污水产生量按用水量的 0.8计，污水产生量为 3.2m3 /d，960m3 /a。废水经废水管网排入三级沉淀池（位于生产车间北侧，有效容积约30m3）沉淀，上清液回用于搅拌用水，沉淀物（约10t/a）清掏回用于水泥制品原料使用。 2.10 项目水平衡 项目水平衡见图4-7。 图4-7 项目水平衡图（t/d） 2.11 污水处理措施 项目采用雨污分流制度，项目车间和交通道路四周设置环形雨水沟，设置截流阀，将初期雨水由重力流方式流入隔油池隔油后排入初期雨水收集池暂存，收集后的雨水全部用于厂区生产使用（车辆清洗、洒水抑尘、搅拌用水等），其余雨水经北侧雨水排口排入附近沟渠。车辆清洗废水经污水收集管网排入冲洗平台处三级沉淀池沉淀后，上清液回用于车辆冲洗，不外排；水泥制品养护废水和搅拌机冲洗废水经工段周围环形污水沟排入养护区三级沉淀池沉淀后，上清液回用于搅拌用水；项目生产废水全部回用，不外排。生活污水经化粪池预处理后再由地埋式一体化污水处理设备处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化用水水质标准后，回用于厂区绿化用水，不外排。项目实现废水“零排放”。 （1）车辆冲洗废水、搅拌机冲洗废水、养护废水 ①车辆冲洗废水 车辆清洗废水主要污染因子为 SS，浓度约为2000mg/L。根据要求，车辆冲洗废水排入三级沉淀池，位于地磅南侧有效容积为30.0m3 的三级沉淀池（一级沉淀10m3+二级沉淀10m3+三级沉淀10m3）对车辆清洗废水废水进行处理，池低为 45 度坡度，每个池子尺寸为2.5m×2m×2m。项目车辆冲洗平台位于三级沉淀池北侧，占地面积约为20m2，地理位置略高于沉淀池，能够保证清洗废水均能够进入三级沉淀池，废水经沉淀后上清液由水泵泵回用于车辆冲洗，不外排。沉淀渣定期清掏，混入水稳材料，整个系统无废水排放。 ②搅拌机冲洗废水和养护废水 搅拌机冲洗废水主要污染因子为 SS，浓度约为1500mg/L；养护废水主要污染因子为 SS，浓度约为800mg/L。根据要求，项目搅拌机冲洗废水和养护废水经污水管网排入三级沉淀池，位于养护区北侧有效容积为30.0m3 的三级沉淀池（一级沉淀10m3+二级沉淀10m3+三级沉淀10m3）对搅拌机冲洗废水和养护废水进行处理，池低为 45 度坡度，每个池子尺寸为2.5m×2m×2m。项目三级沉淀池位于北侧地理位置较低于生产车间，能够保证废水均能够进入三级沉淀池，废水经沉淀后上清液由水泵泵回用于搅拌用水，不外排。沉淀渣定期清掏，混入水稳材料，整个系统无废水排放。 注：生产废水在沉淀池停留时间不小于 8h，沉淀池在正常运行的情况下，企业须每周对沉淀池污泥进行一次清掏，清掏出的污泥作为骨料回用于生产。 （2）生活污水 企业厂区拟设1个处理能力不小于1t/d的地埋式污水处理设备（生化：接触氧化法）处理生活污水，处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化用水水质标准后暂存于1座1m3蓄水池，回用于厂区绿化用水，不外排。 2.12 废水处理措施可行性分析 （1）生活污水处理措施的可行性 企业厂区拟设1座地埋式一体化污水处理设备处理生活污水，设计日处理废水量为1t/d，能够满足项目生活污水处理需要。主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术—接触氧化法，共有六个部分组成：初沉池、接触氧化池、二沉池、消毒池和消毒装置、污泥池、风机房和风机。 ①初沉池 设备初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.6-0.7 毫米/秒，沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。（注：0.5~5m3/h不设初沉池）。 ②接触氧化池 初沉后水自流至接触池进行生化处理，接触池分为三级，总停留时间为 1h 以上。加强型设备接触氧化时间可达 6h，填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。接触池气水比在 12:1 左右。（注0.5-5t/h，接触池为二级）。 ③二沉池 生化后污水流到二沉池，二沉池为二只竖流式沉淀池，它们并联运行。上升流速为 0.3-0.4mm/s。排泥采用空气提升至污泥池。(注0.5-5t/h，污泥自流到污泥池中)。 ④消毒池和消毒装置 消毒池按规范：“TJI4-74”标准为 30min。其它消毒装置可另行配制。 ⑤污泥池 初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至污泥池内进行好氧消化。污泥池的清液回流至接触氧化池内进行再处理。消化后剩余污泥很少，一般 1-2 年清理一次。清理方法可采用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥底部，进行抽吸外运即可。(0.5-5t/h ，污泥采用厌氧消化)。 ⑥风机房和风机 设备风机房设在消毒池的上方，进口采用双层隔音，进风口有消声器、风机过滤器，因此运行时无噪音。风机采用二台 L 型罗茨鼓风机，能自动交替运行。 生活污水经化粪池预处理后再由地埋式一体化污水处理设备处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化用水水质标准后，回用于厂区绿化用水，不外排。 （2）生产废水三级沉淀池处理措施的可行性 ①车辆冲洗废水处理措施 根据水平衡分析，项目车辆冲洗废水日最大排入沉淀池废水量为6.86m3，废水在池中停留时间8h，故三级沉淀池单个池体容积应不小于7m3，本项目车辆冲洗废水三级沉淀池有效容积为30m3，能够满足项目废水处理需求。车辆冲洗废水经“一级物理沉淀+二级物理沉淀 +三级物理沉淀”三级沉淀处理后，全部由泵回用于车辆冲洗，不外排。因此本项目车辆冲洗废水通过导流沟+三级沉淀池的措施可行。 ②搅拌机冲洗废水和养护废水 根据项目水平衡分析，项目养护废水日最大进入沉淀池废水的量为3m3，搅拌机冲洗废水日最大进入沉淀池废水的量为3.2m3，池按停留时间 8h，进入一套三级沉淀池，三级沉淀池单个池体容积应不小于7m3，本项目处理该部分废水三级沉淀池容积为30m3，能够满足项目废水处理需求。搅拌机清洗废水和养护废水采用“一级物理沉淀+二级物理沉淀 +三级物理沉淀”三级沉淀处理后，全部由泵回用于搅拌用水，不外排。因此本项目搅拌机冲洗废水和养护废水通过导流沟+三级沉淀池的措施可行。 综上，项目生产废水和生活污水处理均为可行。 2.13 监测要求 根据《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033—2019）等规定的监测分析方法对污染源进行日常例行监测，设置环境保护图形标志牌。 项目生产废水经沉淀循环使用，不外排，故现场不设置生产废水排放口；生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后回用于绿化，不外排，故不设置生活污水排放口。项目在厂区北侧设置一个雨水排放口。 表4-5 监测计划一栏表 排放口编号 排放口名称 监测因子 监测频率 监测单位 YS001 雨水排放口 COD、SS 1次/月a 委托有资质的单位监测 注：a 雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 3、声环境影响分析 3.1 噪声源强 本项目运营期噪声源主要是破碎机、圆振筛、预磨机、搅拌机等设备所产生的噪声，噪声值在60~100dB（A）之间，各设备噪声声级见下表。 表4-6 项目主要噪声源强 序号 设备名称 数量 单台声级（dB（A）） 持续时间 车间位置 生产线 距离最近厂界及距离 1 振动给料机 2台 70~80 连续16h 封闭式生产车间 建筑垃圾破碎生产线 东，45.5m 2 欧版鄂式破碎机 1台 85~100 连续16h 东，45.5m 3 建筑垃圾专用破碎机 1台 85~100 连续16h 东，4m 4 轻物质处理器 2台 70~80 连续16h 东，14m 5 全密封圆振筛 1台 80~90 连续16h 东，45.5m 6 全密封圆振筛 1台 80~90 连续16h 东，7m 7 除尘风机 1台 80~90 连续16h 东，2m 8 除尘风机 1台 80~90 连续16h 东，2m 9 除尘风机 1台 80~90 连续16h 东，44m 10 振动给料机 1台 70~80 连续8h 封闭式生产车间 机制砂生产线 东，32.5m 11 高效预磨机 1台 90~100 连续8h 东，41.5m 12 全密封圆振筛 1台 80~90 连续8h 东，43.5m 13 V型选粉机 1台 80~90 连续8h 东，37m 14 斗式提升机 1台 60~70 连续8h 东，39.5m 15 螺旋输送机 2台 60~70 连续8h 东，39m 16 加湿搅拌机 1台 75~90 连续8h 东，36m 17 除尘风机 1台 80~90 连续8h 东，36m 18 稳定土拌合站 1套 75~90 连续2h 封闭式生产车间 水稳生产线 东，66m 19 料斗 1台 70~80 连续2h 东，46m 20 输送机皮带 2条 60~70 连续2h 东，50m 21 除尘风机 2台 80~90 连续2h 东，72m 22 砌块成型机 1套 75~90 连续16h 封闭式生产车间 水泥制品生产线 东，10m 23 送板机 1套 60~70 连续16h 东，10m 24 出砖机 1套 60~70 连续16h 东，10m 25 码垛系统 1套 60~70 连续16h 东，10m 26 搅拌机 1套 75~90 连续16h 东，12m 27 配料机 2套 70~80 连续16h 东，21.5m 28 螺旋输送机 2套 60~70 连续16h 东，18m 29 骨料输送机 1套 60~70 连续16h 东，16m 30 立轴搅拌机 1套 75~90 连续16h 东，21.5m 31 面料输送机 1套 60~70 连续16h 东，18m 32 输送机 2套 60~70 连续16h 东，20m 33 斗式铲车 8台 65~75 连续8h 封闭式生产车间 运输设备 东，5m 3.2 噪声控制措施 本项目厂区噪声建议采取以下防治措施： ①合理布局，选用低噪声设备，优化项目各噪声设备车间布局； ②对高噪声设备安装减振基础，增加墙面厚度、选用隔声性能好的材料，增加隔声量，减少噪声污染，破碎机、筛分机和搅拌机等高噪声设备半地下式布置； ③加强设备检修和维护，保持设备处于良好的运行状态； ④地上布置的高噪声设备设置隔声、吸声等措施； ⑤应加强对厂区内部的管理，禁止进出厂区的车辆鸣笛；对于运输车辆厂区内限速行驶，同时对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况； ⑥建设单位应与管理部门协调优化物料运输路线，运输路线的选择应尽量避开居中居住区，尽量选择远离项目附近的居民区外的线路，减少运输扬尘、交通噪声等影响； ⑦厂界四周设置不低于1.5m高围墙用以隔声，设置绿化降噪。 本项目主要产噪声设备噪声源及采取治理措施及降噪效果见下表。 表4-7 项目主要产噪设备噪声治理措施及排放一栏表 序号 设备名称 数量 单台声级（dB（A）） 声源类型 治理措施 降噪效果dB（A） 1 振动给料机 2台 70~80 室内 基础减振，合理布局，厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 30 2 欧版鄂式破碎机 1台 85~100 室内 半地下布置，基础减振，合理布局，厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 35 3 建筑垃圾专用破碎机 1台 85~100 室内 35 4 轻物质处理器 2台 70~80 室内 基础减振，合理布局，厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 30 5 全密封圆振筛 1台 80~90 室内 基础减振，合理布局，厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 30 6 全密封圆振筛 1台 80~90 室内 30 7 除尘风机 1台 80~90 室内 基础减振，合理布局，厂房隔声，设备机房隔声，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 40 8 除尘风机 1台 80~90 室内 40 9 除尘风机 1台 80~90 室内 40 10 振动给料机 1台 70~80 室内 基础减振，合理布局，厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 30 11 高效预磨机 1台 90~100 室内 半地下布置，基础减振，合理布局，厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 35 12 全密封圆振筛 1台 80~90 室内 基础减振，合理布局，厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 30 13 V型选粉机 1台 80~90 室内 基础减振，合理布局，厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 30 14 斗式提升机 1台 60~70 室内 厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 25 15 螺旋输送机 2台 60~70 室内 厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 25 16 加湿搅拌机 1台 75~90 室内 基础减振，合理布局，厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 30 17 除尘风机 1台 80~90 室内 基础减振，合理布局，厂房隔声，设备机房隔声，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 40 18 稳定土拌合站 1套 75~90 室内 半地下布置，基础减振，合理布局，厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 35 19 料斗 1台 70~80 室内 基础减振，合理布局，厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 30 20 输送机皮带 2条 60~70 室内 厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 25 21 除尘风机 2台 80~90 室内 基础减振，合理布局，厂房隔声，设备机房隔声，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 40 22 砌块成型机 1套 75~90 室内 基础减振，合理布局，厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 30 23 送板机 1套 60~70 室内 基础减振，合理布局，厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 30 24 出砖机 1套 60~70 室内 基础减振，合理布局，厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 30 25 码垛系统 1套 60~70 室内 基础减振，合理布局，厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 30 26 搅拌机 1套 75~90 室内 半地下布置，基础减振，合理布局，厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 35 27 配料机 2套 70~80 室内 基础减振，合理布局，厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 30 28 螺旋输送机 2套 60~70 室内 厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 25 29 骨料输送机 1套 60~70 室内 厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 25 30 立轴搅拌机 1套 75~90 室内 基础减振，合理布局，厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 25 31 面料输送机 1套 60~70 室内 厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 25 32 输送机 2套 60~70 室内 厂房隔声，设备软连接，距离衰减，围墙隔声，绿化降噪 25 33 斗式铲车 8台 65~75 室内 厂房隔声，限速行驶，禁止鸣笛，围墙隔声，绿化降噪 25 3.3 噪声预测 根据拟建项目对声环境产生影响的主要设备噪声源噪声辐射和结构特点，安装位置的环境条件以及噪声源至预测点的距离等因素，本项目噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中对工业企业噪声预测模式进行预测，考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减等因素，对某些难以定量的参数，进行估算。 根据按声能量在空气传播中衰减模式计算出某声源在环境中任意一点的声压级。由于本项目声源均设置于室内，预测步骤如下。 图4-8 室内声源等效为室外声源图例 ① 计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1 ( 靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW ( 某个声源的倍频带声功率级，dB（A）； r ( 声源到靠近围护结构某点处的距离，m； R ( 房间常数，m2； Q( 指向性因数；Q取值2。 ② 计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T） ( 靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij ( 室内j声源i倍频带的声压级，dB； N ( 室内声源总数。 ③ 在室内近似为扩散场时，计算靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）( 靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）( 靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi ( 围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④ 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：LW — 中心位置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）— 靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S — 透声面积，m2。 ⑤ 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为LW，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。采用户外声传播衰减公式预测各主要施工机械噪声对环境的影响。 式中：Lp（r） — 预测点处声压级，dB； Lp（r0）— 参考位置r0处的声压级，dB； Dc — 指向性校正，点声源的等效连续声压级与产生声功率级LW的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv — 几何发散引起的衰减，dB； Aatm — 大气吸收引起的衰减，dB； Agr — 地面效应引起的衰减，dB； Abar — 障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc — 其他多方面效应引起的衰减，dB。 ⑥ 无指向性点声源几何发散衰减基本公式： 式中：Lp (r) ( 点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB； Lp (r0) ( 参考位置r0处的倍频带声压级，dB； r( 预测点距声源的距离，m； r0( 参考位置距声源的距离，m； 如果已知声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAw），且声源处于自由声场，则几何发散衰减公式如下： 式中：Lp (r) ( 预测点处声压级，dB； LW ( 由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r( 预测点距声源的距离，m。 如果声源处于半自由声场，则几何发散衰减公式如下： 式中：Lp (r) ( 预测点处声压级，dB； LW ( 由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r( 预测点距声源的距离，m。 ⑦ 计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数，M为等效室外声源个数； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； ti— 在T时间内i声源工作时间，s； tj— 在T时间内j声源工作时间，s。 将有关参数代入公式计算，预测拟建工程噪声源对各向厂界的影响。依据预测模式，计算建设项目厂界噪声影响预测结果见表4-8。 表4-8 项目厂界噪声预测结果 单位dB（A） 厂界测点位置 昼间贡献值 夜间贡献值 东厂界 60.75 53.21 南厂界 54.32 53.89 西厂界 52.65 50.33 北厂界 57.87 42.45 标准限值 65 55 达标情况 达标 达标 3.4 噪声达标分析 在项目对高噪声设备设置减振、半地下式安装、设备软连接等减振措施，厂区内车辆限速、厂房隔声和距离衰减等措施后，项目运营期厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。同时环评要求建设单位在运营期加强设备检修和维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，确保噪声不扰民。 3.5 监测要求 根据《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033—2019）等要求，运营期需定期监测厂界四周噪声，监测频率为每季度1次，每次昼、夜各监测一次，必要时另外加测。监测内容主要为厂界噪声和环境噪声，同时为加强厂区环境管理。 表4-9 监测计划一览表 项目 监测点位 监测因子 监测频率 监测点位 实施单位 噪声 厂界四周 Leq(A) 1次/季度，每次监测1天，昼夜各监测1次 厂界 委托有资质的单位监测 噪声排放源环境保护图形标志见下图。 图4-9 噪声排放源环境保护图形标志 4、固体废物影响分析 4.1 固体废物产生及处置情况 本项目营运期产生的固体废物主要为员工生活垃圾、水泥制品不合格产品、除尘器收集粉尘、沉淀池沉淀物、废金属、轻物质、车辆冲洗废水隔油池隔离出的浮油、废机油和废机油桶等。 （1）生活垃圾 本项目有员工20人，年工作300天，垃圾产生量按每人0.5kg/d，则生活垃圾产生量为10kg/d（3t/a），收集后由环卫机构定期清运统一处置。 （2）水泥制品不合格产品 项目水泥制品生产过程产生少量的不合格产品，根据企业提供资料，不合格产品的出现率低于1‰，本次以1‰计，则不合格产品量约为100t/a，收集后运至建筑垃圾破碎工序破碎生成骨料，循环使用不外排。 （3）除尘器收集粉尘 根据运营期废气分析，水泥罐和粉料罐呼吸粉尘经仓顶袋式除尘器收集后直接掉落粉料罐内；项目除尘器收集粉尘约为902.5876t/a，清理出的粉尘收集后回用于生产，不外排。 （4）废金属 项目原料为周围乡镇拆除民房和混凝土道路产生的建筑垃圾，含有少量的废铁，本项目在建筑垃圾破碎工序安装除铁器去除原料中的金属物，根据建设单位提供资料，该部分金属物产生量较小，约为15t/a。统一收集后，暂存于生产车间废金属暂存场所，定期外售物资回收部门综合利用，不外排。 （5）沉淀池沉淀物 项目车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀后用于车辆冲洗；养护废水和搅拌机冲洗废水经三级沉淀池沉淀后用于搅拌用水；两座三级沉淀池沉淀物产生量约为12t/a，定期清掏后回用于水稳材料生产。 （6）轻物质 项目建筑垃圾破碎生产线，骨料经轻物质处理器处理去除轻物质（木屑、塑料、草根等），根据建设单位提供资料，轻物质产生量约10t/a。统一收集后，暂存于生产车间轻物质暂存区，定期由环卫部门清运统一处置。 （7）隔油池收集浮油 车辆冲洗废水隔油池隔离出的浮油，产生量较小，约0.1t/a，主要为废机油和润滑液等。属于环境保护部颁布的《国家危险废物名录（2021 年版）》中含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥），属于危险废物，废物代码为 HW08-900-210-08，应收集暂存危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 （8）废机油 项目机械设备在维修保养过程中将产生少量的废机油，产生量共计 0.05t/a。根据环境保护部颁布的《国家危险废物名录（2021 年版）》，机械设备维修保养过程中更换的废机油属于危险废物，废物代码为 HW08-900-214-08，应收集暂存危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 （9）废油铁桶 厂区内废油桶产生量约 0.05t/a，根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，废油铁桶属于危险废物，废物代码为 900-249-08，应按照危废进行管理暂存在危废间，委托有资质单位处置。 表4-10 项目固废产生情况一览表 序号 主要物质 属性 产生工序 废物类别及代码 产生量 处理措施 1 生活垃圾 一般固废 日常生活 99其他废物 3t/a 环卫机构处理 2 废金属 一般固废 破碎除铁 86工业垃圾 15t/a 收集后外售 3 轻物质 一般固废 轻物质去除 10t/a 环卫机构处理 4 不合格产品 一般固废 水泥制品生产 100t/a 收集后回用于生产不外排 5 除尘器收集粉尘 一般固废 布袋除尘器 902.5876t/a 6 沉淀池沉淀物 一般固废 沉淀池 12t/a 7 隔油池浮油 危险废物 隔油 900-210-08 0.1t/a 收集后委托有资质单位处置 8 废机油 危险废物 维修 900-214-08 0.05t/a 9 废油桶 危险废物 维修 900-249-08 0.05t/a 4.2 一般固废环境影响分析 （1）生活垃圾 项目设置生活垃圾桶暂存现场生活垃圾，垃圾桶位于厂区办公区和大门等处，每天由环卫机构定时清运统一处置。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月30日）有关规定设置暂存场所，具体处置要求如下： 产生生活垃圾的单位和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。 任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。 已经分类投放的生活垃圾，应当按照规定分类收集、分类运输、分类处理。 从生活垃圾中分类并集中收集的有害垃圾，属于危险废物的，应当按照危险废物管理。 （2）一般工业固体废物 项目废金属收集暂存于生产车间废金属暂存区，位于生产车间南侧建筑垃圾破碎生产线破碎机旁，面积约5m2；轻物质收集暂存于生产车间轻物质暂存区，位于生产车间南侧建筑垃圾圆振筛旁，面积面积约20m2；除尘器收集粉尘和沉淀池沉淀物收集后运至水稳生产线做原料使用，不设置专用暂存区；水泥制品不合格产品每班结束后运至建筑垃圾破碎生产线原料区，重复破碎生产骨料，不设置专用暂存区。一般工业固体废物暂存区应做好防渗防腐、防雨淋、防扬尘要求。 一般工业固体废物暂存场所设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，尽可能设置于室内；为加强监督管理，贮存场所应按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)的要求设置环保图形标志，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致； ②为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠； ③为防止一般工业固废和渗滤液的流失，应构筑堤、坝、挡土墙等设施； ④为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉； ⑤贮存场应采用单人工复合衬层作为防渗衬层，并符合以下技术要求。 人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于 1.5 mm，并满足 GB/T 17643 规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于 1.5 mm 高密度聚乙烯膜的防渗性能。 粘土衬层厚度应不小于 0.75 m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于 1.0×10-7 cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。 贮存场基础层表面应与地下水年最高水位保持 1.5 m 以上的距离。当场区基础层表面与地下水年最高水位距离不足 1.5 m 时，应建设地下水导排系统。地下水导排系统应确保 II 类场运行期地下水水位维持在基础层表面 1.5 m 以下。 贮存场应设置渗漏监控系统，监控防渗衬层的完整性。渗漏监控系统的构成包括但不限于防渗衬层渗漏监测设备、地下水监测井。 ⑥危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场。 ⑦建立档案管理制度，按国家档案管理等法律法规进行整理与归档，永久保存。 ⑧易产生扬尘的贮存场应采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。 固体废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境。建立完善的规章制度，以降低固体散落对周围环境的影响。厂区一般工业固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，因此，厂区产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小，固废处置措施方案是可行的。 4.3 危险废物影响分析 ①危废暂存间选址：项目厂区要配套建设一座危险废物暂存间，拟在生产车间东北角设置 1 间 6m2 危险废物暂存间，高3m。暂存间防渗采用灰土垫层（厚度 25cm）+现浇防渗钢纤维混凝土面层（厚度 25cm，渗透系数为 1.0×10-12cm/s）+环氧树脂面层（厚度 2cm，渗透系数为 1.0×10-12cm/s），等效黏土防渗层≥6m，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），重点防渗后，渗透系数≤10-10cm/s。危废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定；危废仓库需制定严格的暂存保管措施，专人负责。危险废物定期交由有资质的处置单位接收处理，转运过程严格按照有关规定，实行联单制度，能够确保本项目危险废物得到合理处置。 ②危废暂存间容量可行性：企业拟在生产车间东北侧设置 1 间 6m2 危险废物暂存间，危废间高 3m。根据工程分析，本项目危险废物产生量约0.2t/a，储存最长周期为1年。其体积小于危废暂存间最大容量，能够确保本项目危险废物得到合理贮存。 ③企业拟在成品仓库设置 1 间6m2 危险废物暂存间（三防），危废暂存间作为重点污染防治区，该区防渗采用灰土垫层（厚度 25cm）+现浇防渗钢纤维混凝土面层（厚度 25cm，渗透系数为 1.0×10-12cm/s）+环氧树脂面层（厚度 2cm，渗透系数为1.0×10-12cm/s）。能够保证危险废物贮存过程中不会对对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标可能造成的影响。 ④项目危险废物主要在厂区内运输，运输线路无敏感点，运输距离短，不会对环境敏感点造成环境影响。 危险废物临时贮存要求： ①贮存设施必须按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志。 ②危险废物应与一般固体废物严格隔离，一般固体废物应分类存放，禁止危险废物和生活垃圾混存。 ③废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ④危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法接入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 ⑤装载固体危险废物的容器内须留足够的空间，容器顶部与液体表面间保留 100mm以上的空间。 ⑥危废暂存桶放在塑料托盘或不锈钢托盘上，避免液体泄露后污染厂内其他区域。 危险废物在厂内贮存时，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修订单规定；危废间需制定严格的暂存保管制度，专人负责。危废定期交由有资质的处置单位接收处置，转运过程严格按照有关规定，实行联单制度，能够确保本项目危险废物得到合理处置。 4.4 固体废物环境影像小结 综上所述，本项目配套建设生活垃圾分类收集设施，一般固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求，危险废物暂存于危废暂存间，处理和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修订单，项目固体废物不会对周围环境造成不利影响。 5、地下水、土壤影响分析 5.1 污染的途径 化粪池、三级沉淀池、养护棚、危废暂存间等长期使用可能出现防渗层破损、断裂情况，可能造成地下水污染。本项目废气污染物主要为颗粒物，不会对土壤环境造成污染。 在采取分区防渗措施的前提下，项目运营对地下水、土壤环境影像较小。 5.2 污染防治措施 根据厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：危废暂存间；防渗要求：采用灰土垫层（厚度 25cm）+现浇防渗钢纤维混凝土面层（厚度 25cm，渗透系数为 1.0×10-12cm/s）+环氧树脂面层（厚度 2cm，渗透系数为 1.0×10-12cm/s），要求各单元等效黏土层≥6.0m、渗透系数≤10-10cm/s。 一般防渗区：三级沉淀池、化粪池、养护棚等，防渗要求：采用单人工复合衬层作为防渗衬层；①人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于 1.5 mm，并满足 GB/T 17643 规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于 1.5 mm 高密度聚乙烯膜的防渗性能。②粘土衬层厚度应不小于 0.75 m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于 1.0×10-7 cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力。 简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区外的区域，采取一般混凝土地面硬化。 在采取上述分区防渗处理措施后，项目运营对地下水、土壤基本不会造成明显影响。 5.3 跟踪监测要求 本项目不对地下水、土壤环境进行跟踪监测。 6、环境风险分析 6.1 风险调查 ① 建设项目风险物质调查 调查建设项目物质数量和分布情况、生产工艺特点等基础资料。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），本项目生产中使用到的各种原辅材料、生产的产品以及排放的“三废”污染物中机油和废机油属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中表B.1中的危险物质。 表4-11 项目危险物质数量与临界量比值（Q） 序号 危险废物名称 最大储存量q/t 临界量Q/t 比值Q 1 机油 0.15 2500 0.00006 2 废机油 0.05 2500 0.00002 3 浮油 0.1 2500 0.00004 合计 0.00012 由上表计算结果可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00012<1。 ② 建设项目风险源调查 根据项目风险物质的分布和生产工艺特点等，确定项目风险物质机油储存区、废机油暂存区危废暂存间和废气处理措施为本项目风险源。 6.2 环境影响途径及环境危害后果 本项目项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。该项目危险物质及环境危害途径有： （1）机油、废机油等泄漏污染地下水和土壤； （2）废气处理设施故障导致废气超标排放，污染大气环境； 6.3 环境风险防范措施 ①严格按规范要求设计并修建项目机油储存区、危废间，做好防渗措施，并在机油储存区和危废间设置环形导流沟和收集池，用于收集泄漏的液体物料；配备消防器材（灭火器）；液体物料暂存时暂存间内部四周及进出口设置防渗防腐围堰，防止液体物料泄漏流出外环境；安排专人负责，每日巡查。 ②在废气处理设备的选用上选择性能较好、安全性高的设备；严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果；现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理装置、抽风机等设备进行检验工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止车间相关作业，维修正常后再开始作业。 因此，本次评价认为本项目通过采取有效风险防护措施和应急措施，环境风险水平可接受。 8、生态保护措施 充分利用厂区的有限空间进行有利于厂区生态的建设，通过合理布局设计，加强地面绿化与立体绿化，不但可以美化环境，而且可以有效地隔声、除尘与净化空气，对车间周围的局部环境将起到有效的改善。 9、环境管理与监测 9.1 环境管理 根据国家相关环境政策法规要求，企业必须加强日常环境管理，依法接受市（县）环保行政主管部门的监督管理，认真履行社会责任。针对该公司生产管理实际，建立完整的“环境管理制度”，并结合“设备运行控制程序”严格管理，做到文明生产，把环境影响降至最低。 （1）切实加强环保设备的日常维护管理，处理效果达到设计指标要求。 （2）进一步加强厂区环境卫生管理，建立相关环境卫生管理制度，指定专人负责，厂区严禁乱扔垃圾，教育职工自觉做到文明生产。 （3）原材料建筑垃圾现场堆放贮存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修订）相关处理处置要求，做好堆放场地防渗要求，建立管理台账、管理制度、转移联单等现场管理要求。 9.2 环境监测 （1）废气监测计划 根据《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033—2019）等规定的监测分析方法对污染源进行日常例行监测，设置环境保护图形标志牌，有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见表4-12。 （2）废水污染源监测 项目生活污水经地埋式一体化污水处理设备处理后回用于绿化，不外排；生产废水经三级沉淀池沉淀后，上清液回用于生产，不外排；初期雨水收集后，雨水经厂区环形雨水管网排入厂区北侧沟渠水体，项目对雨水排放口进行监测，监测点、监测项目及监测频次见表4-12。 （3）噪声监测 定期监测厂界四周噪声，监测频率为每季度1次，每次昼、夜各监测一次，必要时另外加测。监测内容主要为厂界噪声，同时为加强厂区环境管理。 （4）固体废物 固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求安排处置，必要时取样分析。 本项目实施后，企业可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人专职对监测数据进行记录、整理、统计和分析，对监测结果的真实性、准确性、完整性负责，监测结果以报告形式上报当地环保部门。 生产期厂内污染源监测点位、监测项目等详见下表。 表4-12 监测计划一览表 项目 监测点位 监测因子 监测频率 监测点位 实施单位 废气 DA001 颗粒物 1次/半年 1#排气筒 委托有资质的单位监测 DA002 颗粒物 1次/半年 2#排气筒 DA003 颗粒物 1次/半年 3#排气筒 DA004 颗粒物 1次/半年 4#排气筒 DA005 颗粒物 1次/半年 5#排气筒 DA006 颗粒物 1次/半年 6#排气筒 DA007 颗粒物 1次/半年 7#排气筒 DA008 颗粒物 1次/半年 8#排气筒 厂界无组织 颗粒物 1次/月 厂界 雨水 YS001 COD、SS 1次/月a 雨水排放口 噪声 厂界四周 Leq(A) 1次/季度 厂界 注：a 雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 10、项目“三同时”一览表 项目总投资12000万元，环保总投资为1082.1万元，约占总投资的9.02%，具体环保措施和环保投资见下表。 表4-13 环保措施“三同时”验收一览表 类别 污染源 环保治理措施 投资估算（万元） 验收标准 备注 废水 生活污水 地埋式一体化污水处理设备（日处理污水1t/d）、1m3隔油池一座 10 回用于绿化，不外排 与建设项目“同时设计、同时施工，同时投入运行” 生产废水 2座30m3沉淀池及排水沟 5.0 回用于生产，不外排 雨水 初期雨水 隔油池+6003初期雨水收集池及雨水管网 40.0 用于生产，不外排 废气 建筑垃圾一级破碎粉尘 破碎机进出口分别安装集气罩封闭收集后经密闭管道一并由一套袋式除尘器处理后15m高（DA001）排气筒排放 12 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1最高允许排放浓度 建筑垃圾二级破碎粉尘 反击破进出口分别安装集气罩封闭收集后经密闭管道一并由一套袋式除尘器处理后15m高（DA002）排气筒排放 12 建筑垃圾一级筛分粉尘 设备进出口分别安装集气罩封闭收集 一套袋式除尘器处理后15m高（DA003）排气筒排放 50 建筑垃圾二级筛分粉尘 设备进出口分别安装集气罩封闭收集 一级轻物质处理 设备进出口分别安装集气罩封闭收集 二级轻物质处理 设备进出口分别安装集气罩封闭收集 机制砂预磨粉尘 设备进出口分别安装集气罩（封闭收集 一套袋式除尘器处理后18m高（DA004）排气筒排放 47 机制砂筛分粉尘 设备进出口分别安装集气罩封闭收集 机制砂搅拌粉尘 设备进出口分别安装集气罩封闭收集 机制砂粉料罐粉尘 换气口密闭管道 水泥制品水泥仓粉尘 仓顶安装一套袋式除尘器处理后经一根18m高（DA005）排气筒 10 水泥制品搅拌粉尘 设备进出口分别安装集气罩封闭收集经袋式除尘器后15m高（DA006）排气筒 15 水稳水泥仓1粉尘 仓顶各安装一套袋式除尘器处理后经同一根18m高（DA007）排气筒 20 水稳水泥仓2粉尘 水稳搅拌粉尘 设备进出口分别安装集气罩封闭收集经袋式除尘器后15m高（DA008）排气筒 15 无组织粉尘及运输扬尘 厂区道路和车间地面硬化，车间封闭，预留进出口，车间上方设置网格喷雾降尘系统，皮带机和转接口密闭，限制车速，道路洒水抑尘，车辆进出冲洗 800 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表2无组织排放限值 固废 一般工业固废 废金属暂存区10m2 1.0 满足（GB18599-2020） 轻物质暂存区20m2 1.0 生活垃圾 生活垃圾箱 0.1 环卫机构清运 危险废物 危险废物暂存间6m2 4 满足（GB18597-2001）及修改单 噪声 减震垫基础减振、加强机械保养、隔声降噪、种植树木 40 达GB12348-2008中3类要求 合计 1082.1 / 11、项目环评与排污许可联动内容 根据安徽省生态环境厅于 2021 年 1 月 30 日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 （1）排污许可管理 根据《国民经济行业分类》（GB 4754-2017），本项目行业类别为：C4220 非金属废料和碎屑加工处理，N7723 固体废物治理；对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目属于《名录》中：“三十七、废弃资源综合利用业、第93项：金属废料和碎屑加工处理，非金属废料和碎屑加工处理”中“其他”，属于“登记管理”；“四十五、生态保护和环境治理业77—103环境治理业772—专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置（含焚烧发电）的，专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的”，属于“重点管理”，故本项目排污许可属“重点管理”。项目运营前应办理排污许可。 （2）建设项目排污许可申请与填发信息表 根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），积极探索排污许可与环评制度联动试点。属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响评价报告书（表）时，可结合相应行业排污许可申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》，生态环境部门在环评文件受理和审批过程中同步审核。 本项目环境影响评价与排污许可联动内容详见表4.14~表4.27。 |

表4-14  建设项目排污许可申请基本信息表

| 序号 | 生产线名称 | 生产线编号 | 产品名称 | 计量单位 | 生产能力 | 年生产时间（h） | 国民经济行业类别 | 排污许可管理类别 | 排污许可申请与核发技术规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾破碎生产线 | SCX01 | 骨料 | t/a | 50万 | 4800 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理，N7723 固体废物治理 | 重点管理 | 《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033—2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017） | / |
| 2 | 机制砂生产线 | SCX02 | 机制砂 | t/a | 25万 | 2400 |  |  |  | / |
| 3 | 水稳生产线 | SCX03 | 水稳 | t/a | 20万 | 600 |  |  |  | / |
| 4 | 水泥制品生产线 | SCX04 | 水泥制品 | t/a | 10万 | 4800 |  |  |  | / |

表4-15  建设项目主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类 | 名称 | 设计年使用量 | 年最大使用量 | 计量单位 | 有毒有害成分 | 有毒有害成分占比（%） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |
| 1 | 原辅材料 | 建筑垃圾 | 500000 | 500000 | t/a | / | / | / |
| 2 |  | 水泥 | 18842.5426 | 18842.5426 | t/a | / | / | / |
| 3 |  | 色母 | 0.5 | 0.5 | t/a | / | / | / |
| 4 |  | 外购骨料 | 547.0737 | 547.0737 | m3/a | / | / | / |
| 燃料 |
| 序号 | 燃料名称 | 设计年使用量 | 年最大使用量 | 计量单位 | 灰分（%） | 硫分（%） | 挥发分（%） | 低位热值（MJ/m3） | 有毒有害物质 | 有毒有害成分占比（%） | 其他信息 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表4-16  建设项目主要生产设施一览表

| 序号 | 生产线名称 | 主要生产单元名称（总平图中标识） | 主要工艺名称（工艺流程图中标识） | 生产设施名称 | 生产设施编号 | 设施参数 | 其他设施信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单元 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |  |
| 1 | 建筑垃圾破碎产线 | 生产车间 | 原料存储 | 生产车间 | MF001 | 面积 | m2 | 1200 | / | / | / |
| 2 |  |  | 给料 | 振动给料机 | MF002 | 产能 | t/h | 120-250 | ZSW250 | / | / |
| 3 |  |  |  | 振动给料机 | MF003 | 产能 | t/h | 100-250 | GZG200 |  |  |
| 4 |  |  | 除铁 | 除铁器 | MF004 | / | / | / | RCYD-10 | / | / |
| 5 |  |  |  | 除铁器 | MF005 | / | / | / | RCYD-10 | / | / |
| 6 |  |  | 破碎 | 欧版鄂式破碎机 | MF006 | 产能 | t/h | 150-450 | JC1150 | / | / |
| 7 |  |  |  | 建筑垃圾专用破碎机 | MF007 | 产能 | t/h | 180-280 | AF380 | / | / |
| 8 |  |  | 筛分 | 全密封圆振筛 | MF008 | 产能 | t/h | 120-880 | 3YKF2460 | / | / |
| 9 |  |  |  | 全密封圆振筛 | MF009 | 产能 | t/h | 100-750 | 2YKF2160 | / | / |
| 10 |  |  | 除杂 | 轻物质处理器 | MF010 | 产能 | t/h | 50-100 | QZF926 | / | / |
| 11 |  |  |  | 轻物质处理器 | MF011 | 产能 | t/h | 50-100 | QZF926 | / | / |
| 12 |  |  | 产品堆放 | 生产车间 | MF012 | 面积 | m2 | 1160 | / | / | / |
| 13 | 机制砂生产线 | 生产车间 | 给料 | 振动给料机 | MF013 | 产能 | t/h | 80-150 | GZG100 | / | / |
| 14 |  |  | 破碎 | 高效预磨机 | MF014 | 产能 | t/h | 80-120 | YM250 | / | / |
| 15 |  |  | 筛分 | 全密封圆振筛 | MF015 | 产能 | t/h | 150-1000 | 2YKF2865 | / | / |
| 16 |  |  | 除铁 | 除铁器 | MF016 | / | / | / | RCYK-10 | / | / |
| 17 |  |  | 选粉 | V型选粉机 | MF017 | 产能 | t/h | 80-120 | VX5810 | / | / |
| 18 |  |  | 输送 | 斗式提升机 | MF018 | 高度 | m | 18 | TD315 | / | / |
| 19 |  |  |  | 螺旋输送机 | MF019 | 长度 | m | 20 | GX300 | / | / |
| 20 |  |  |  | 螺旋输送机 | MF020 | 长度 | m | 10 | GX400 | / | / |
| 21 |  |  | 搅拌 | 加湿搅拌机 | MF021 | 产能 | t/h | 100-150 | SL1000×4000 | / | / |
| 22 |  |  | 贮存 | 全封闭粉仓罐 | MF022 | 容积 | t | 300 | 高15m | / | / |
| 23 | 水稳生产线 | 生产车间 | 搅拌 | 稳定土拌合站 | MF023 | 产能 | t/h | 700 | WCB700 | / | / |
| 24 |  |  | 给料 | 料斗 | MF024 | 容积 | m3 | 12 | 5仓，单仓12m3 | / | / |
| 25 |  |  | 输送 | 输送机皮带 | MF025 | / | / | / | 宽度1200mm | / | / |
| 26 |  |  |  | 输送机皮带 | MF026 | / | / | / | 宽度1200mm | / | / |
| 27 |  |  | 储存 | 储料仓 | MF027 | 容积 | m3 | 12 | / | / | / |
| 28 |  |  | 储存 | 粉料仓（水泥仓） | MF028 | 容积 | t | 100 | Φ3000mm | / | / |
| 29 |  |  |  | 粉料仓（水泥仓） | MF029 | 容积 | t | 100 | Φ3000mm | / | / |
| 30 | 水泥制品生产线 | 生产车间 | 成型 | 砌块成型机 | MF030 | 产能 | 块/h | 8000 | QT9-18D全自动型 | / | / |
| 31 |  |  | 码垛 | 码垛系统 | MF031 | / | / | / | / | / | / |
| 32 |  |  | 控制系统 | 电控系统 | MF032 | / | / | / | / | / | / |
| 33 |  |  | 搅拌 | 搅拌机 | MF033 | 产能 | t/h | 50-75 | JS750 | / | / |
| 34 |  |  | 配料 | 配料机 | MF034 | / | / | / | PLD1200III | / | / |
| 35 |  |  | 输送 | 螺旋输送机 | MF035 | / | / | / | LSJ168-6m | / | / |
| 36 |  |  |  | 螺旋输送机 | MF036 | / | / | / | LSJ168-6m | / | / |
| 37 |  |  | 输送 | 骨料输送机 | MF037 | / | / | / | SSJ650-12m | / | / |
| 38 |  |  | 搅拌 | 立轴搅拌机 | MF038 | 产能 | t/h | 10-25 | SMP250 | / | / |
| 39 |  |  | 配料 | 配料机 | MF039 | / | / | / | 800II | / | / |
| 40 |  |  | 输送 | 面料输送机 | MF040 | / | / | / | SSJ500-11m | / | / |
| 41 |  |  | 筛分 | 振动筛 | MF041 | 产能 | t/h | 5 | 面料振动筛 | / | / |
| 42 |  |  | 储存 | 水泥仓 | MF042 | 容积 | t | 100 | Φ2800mm，h:15m | / | / |
| 43 | 公用单元 | 废气处理 | 除尘设施 | 袋式除尘器 | MF043 | 风量 | m3/h | 25000 | / | / | / |
| 44 |  |  |  | 袋式除尘器 | MF044 | 风量 | m3/h | 31000 | / | / | / |
| 45 |  |  |  | 袋式除尘器 | MF045 | 风量 | m3/h | 40000 | / | / | / |
| 46 |  |  |  | 袋式除尘器 | MF046 | 风量 | m3/h | 37000 | / | / | / |
| 47 |  |  |  | 袋式除尘器 | MF047 | 风量 | m3/h | 5000 | / | / | / |
| 48 |  |  |  | 袋式除尘器 | MF048 | 风量 | m3/h | 21000 | / | / | / |
| 49 |  |  |  | 袋式除尘器 | MF049 | 风量 | m3/h | 5000 | / | / | / |
| 50 |  |  |  | 袋式除尘器 | MF050 | 风量 | m3/h | 5000 | / | / | / |
| 51 |  |  |  | 袋式除尘器 | MF051 | 风量 | m3/h | 26000 | / | / | / |
| 52 |  | 废水处理 | 生产废水处理设施 | 三级沉淀池 | MF052 | 容积 | m3 | 30 | / | / | / |
| 53 |  |  |  | 三级沉淀池 | MF053 | 容积 | m3 | 30 | / | / | / |
| 54 |  |  | 生活污水处理设施 | 地埋式一体化污水处理设备 | MF054 | 处理能力 | t/d | 1 | / | / | / |
| 55 |  |  | 初期雨水 | 初期雨水池 | MF055 | 容积 | m3 | 600 | / | / | / |
| 56 |  | 固废治理 | 贮存设施 | 轻物质暂存区 | MF056 | 面积 | m2 | 20 | / | / | / |
| 57 |  |  |  | 废金属暂存区 | MF057 | 面积 | m2 | 5 | / | / | / |
| 58 |  |  |  | 危废暂存间 | MF058 | 面积 | m2 | 6 | 暂存废机油和废机油桶0.1t/a | / | / |

表4-17  建设项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 主要生产单元名称（总平图中标识） | 生产设施编号 | 生产设施名称 | 对应产污环节名称（工艺流程图中标识） | 污染物种类 | 排放形式 | 设施参数 | 有组织排放口编号 | 有组织排放口名称 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 | 参数名称 | 设计值 | 计量单位 | 其他污染治理设施参数信息 | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑垃圾破碎生产线 | MF006 | 欧版鄂式破碎机 | 破碎 | 粉尘 | 有组织 | TA001 | 袋式除尘器 | 过滤 | 风量 | 25000 | m3/h | / | 是 | / | DA001 | 废气排放口 | 是 | 一般排放口 | / |
| 2 |  | MF007 | 建筑垃圾专用破碎机 | 破碎 | 粉尘 | 有组织 | TA002 | 袋式除尘器 | 过滤 | 风量 | 25000 | m3/h | / | 是 | / | DA002 | 废气排放口 | 是 | 一般排放口 | / |
| 3 |  | MF008 | 全密封圆振筛 | 筛分 | 粉尘 | 有组织 | TA003 | 袋式除尘器 | 过滤 | 风量 | 50000 | m3/h | / | 是 | / | DA003 | 废气排放口 | 是 | 一般排放口 | / |
| 4 |  | MF009 | 全密封圆振筛 | 筛分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | MF010 | 轻物质处理器 | 除杂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | MF011 | 轻物质处理器 | 除杂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 机制砂生产线 | MF014 | 高效预磨机 | 破碎 | 粉尘 | 有组织 | TA004 | 袋式除尘器 | 过滤 | 风量 | 61000 | m3/h | / | 是 | / | DA004 | 废气排放口 | 是 | 一般排放口 | / |
| 8 |  | MF015 | 全密封圆振筛 | 筛分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | MF021 | 加湿搅拌机 | 搅拌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | MF022 | 全封闭粉仓罐 | 贮存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 水稳生产线 | MF023 | 稳定土拌合站 | 搅拌 | 粉尘 | 有组织 | TA005 | 袋式除尘器 | 过滤 | 风量 | 26000 | m3/h | / | 是 | / | DA008 | 废气排放口 | 是 | 一般排放口 | / |
| 12 |  | MF028 | 粉料仓（水泥仓） | 储存 | 粉尘 | 有组织 | TA006 | 仓顶袋式除尘器 | 过滤 | 风量 | 3000 | m3/h | / | 是 | / | DA007 | 废气排放口 | 是 | 一般排放口 | / |
| 13 |  | MF029 | 粉料仓（水泥仓） | 储存 | 粉尘 | 有组织 | TA007 | 仓顶袋式除尘器 | 过滤 | 风量 | 3000 | m3/h | / | 是 | / | DA007 | 废气排放口 | 是 | 一般排放口 | / |
| 14 | 水泥制品生产线 | MF033 | 搅拌机 | 搅拌 | 粉尘 | 有组织 | TA008 | 袋式除尘器 | 过滤 | 风量 | 20000 | m3/h | / | 是 | / | DA006 | 废气排放口 | 是 | 一般排放口 | / |
| 15 |  | MF034 | 配料机 | 配料 | 粉尘 | 有组织 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | MF038 | 立轴搅拌机 | 搅拌 | 粉尘 | 有组织 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | MF039 | 配料机 | 配料 | 粉尘 | 有组织 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | MF042 | 水泥仓 | 储存 | 粉尘 | 有组织 | TA009 | 仓顶袋式除尘器 | 过滤 | 风量 | 3000 | m3/h | / | 是 | / | DA005 | 废气排放口 | 是 | 一般排放口 | / |

表4-18  建设项目大气污染物有组织排放基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 | 排气筒参数 | 国家或地方污染物排放标准 | 年许可排放量（t/a） | 申请特殊排放浓度限值 | 申请特殊时段许可排放量限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度° | 纬度° | 高度（m） | 出口内径（m） | 排气温度（℃） | 排气量（m3/h） | 标准名称 | 浓度限值（mg/Nm3） | 速率限值（kg/h） |  |  |  |  |
| 1 | DA001 | 废气排放口 | 粉尘 | 116.648036 | 32.750787 | 15 | 0.4 | 20 | 25000 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020） | 10 | / | / | / | / | / |
| 2 | DA002 | 废气排放口 | 粉尘 | 116.648487 | 32.750769 | 15 | 0.6 | 20 | 25000 |  | 10 | / | / | / | / | / |
| 3 | DA003 | 废气排放口 | 粉尘 | 116.648739 | 32.750914 | 15 | 0.9 | 20 | 50000 |  | 10 | / | / | / | / | / |
| 4 | DA004 | 废气排放口 | 粉尘 | 116.648390 | 32.752127 | 18 | 0.7 | 20 | 61000 |  | 10 | / | / | / | / | / |
| 5 | DA005 | 废气排放口 | 粉尘 | 116.648669 | 32.751938 | 18 | 0.2 | 20 | 3000 |  | 10 | / | / | / | / | / |
| 6 | DA006 | 废气排放口 | 粉尘 | 116.648637 | 32.751852 | 15 | 0.4 | 20 | 20000 |  | 10 | / | / | / | / | / |
| 7 | DA007 | 废气排放口 | 粉尘 | 116.648154 | 32.751721 | 18 | 0.3 | 20 | 6000 |  | 10 | / | / | / | / | / |
| 8 | DA008 | 废气排放口 | 粉尘 | 116.648133 | 32.751645 | 15 | 0.6 | 20 | 26000 |  | 10 | / | / | / | / | / |

表4-19  建设项目大气污染物无组织排放表

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 其他信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/Nm3） |  |  |
| 1 | MF001 | 原料存储 | 粉尘 | 喷雾降尘、地面硬化、封闭车间、密闭提升和皮带机、定期清扫 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020） | 0.5 | 监控点与参照点总悬浮颗粒物1小时浓度值的差值 | / |
| 2 | MF002 | 振动给料机 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 3 | MF003 | 振动给料机 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 4 | MF006 | 欧版鄂式破碎机 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 5 | MF007 | 建筑垃圾专用破碎机 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 6 | MF008 | 全密封圆振筛 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 7 | MF009 | 全密封圆振筛 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 8 | MF010 | 轻物质处理器 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 9 | MF011 | 轻物质处理器 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 10 | MF012 | 生产车间 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 11 | MF013 | 振动给料机 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 12 | MF014 | 高效预磨机 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 13 | MF015 | 全密封圆振筛 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 14 | MF021 | 加湿搅拌机 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 15 | MF023 | 稳定土拌合站 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 16 | MF024 | 料斗 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 17 | MF033 | 搅拌机 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 18 | MF034 | 配料机 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 19 | MF038 | 立轴搅拌机 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 20 | MF039 | 配料机 | 粉尘 |  |  |  |  |  |
| 21 | / | 运输扬尘 | 颗粒物 | 地面硬化、定期清扫洒水、车辆限速、车辆进出冲洗 |  |  |  |  |

表4-20  建设项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 污染防治设施 | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放许可量（t/a） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染防治设施编号 | 污染防治设施名称 | 污染防治设施工艺 | 是否为可行技术 | 污染防治设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |  |
| 1 | 生活污水 | BOD5 | TW001 | 一体化污水处理设备 | 生化：接触氧化法 | 是 | 1t/d | 回用绿化 | 不外排 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 车间清洗废水 | SS | TW002 | 三级沉淀池 | 沉淀 | 是 | 30m3 | 回用 | 不外排 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3 | 搅拌机冲洗和水泥制品养护废水 | SS | TW003 | 三级沉淀池 | 沉淀 | 是 | 30m3 | 回用 | 不外排 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表4-21  建设项目废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳水体信息 | 汇入受纳自然水体处地理坐标 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 水体名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表4-22  建设项目直接排放入河排污口信息表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 入河排污口 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水体名称 | 编号 | 批复文号 |  |
| / | / | / | / | / | / | / |

表4-23  建设项目雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 | 汇入受纳自然水体处地理坐标 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 水体名称 | 受纳水体功能目标 | 经度 | 纬度 |  |
| 1 | YS001 | 雨水排放口 | 116.648154 | 32.752628 | 雨水管网 | 间歇 | 雨天 | / | / | / | / | / |

表4-24  建设项目废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标 | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 污水处理厂名称 | 污染物种类 | 排水协议规定的浓度限值（mg/L） | 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L） |  |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

表4-25  建设项目噪声排放信息表

| 噪声类别 | 生产时段 | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间，dB（A） | 夜间，dB（A） |  |
| 稳态噪声 | 6：00~22：00 | / | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | 65 | / | / |

表4-26  建设项目固体废物（一般固体废物和危险固体废物）排放信息表

| 序号 | 固体废物来源 | 固体废物名称 | 固体废物种类 | 固体废物类别 | 固体废物产生量（t/a） | 处理方式 | 处理去向 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 自行贮存量（t/a） | 自行利用（t/a） | 自行处置（t/a） | 转移量（t/a） | 排放量（t/a） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托利用量 | 委托处置量 |  |  |
| 1 | 破碎除铁 | 废金属 | 86工业垃圾 | 一般工业固废 | 15t/a | 收集后外售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | / |
| 2 | 轻物质去除 | 轻物质 | 86工业垃圾 | 一般工业固废 | 10t/a | 环卫机构处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | / |
| 3 | 水泥制品生产 | 不合格产品 | 86工业垃圾 | 一般工业固废 | 100t/a | 收集后回用于生产不外排 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 4 | 布袋除尘器 | 除尘器收集粉尘 | 86工业垃圾 | 一般工业固废 | 843.9915t/a | 收集后回用于生产不外排 | 0 | 902.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 5 | 沉淀池 | 沉淀池沉淀物 | 86工业垃圾 | 一般工业固废 | 12t/a | 收集后回用于生产不外排 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| 6 | 隔油 | 浮油 | 900-210-08 | 危险废物 | 0.1t/a | 收集后委托有资质单位处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | / |
| 7 | 维修 | 废机油 | 900-214-08 | 危险废物 | 0.05t/a | 收集后委托有资质单位处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | / |
| 8 | 维修 | 废油桶 | 900-249-08 | 危险废物 | 0.05t/a | 收集后委托有资质单位处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | / |

表4-27  建设项目自行监测及记录信息表

| 序号 | 污染源类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | DA001 | 废气排放口 | 流量、流速、温度、压力、含湿量、烟道截面积 | 颗粒物 | 手动监测 | / | / | / | / | 非连续采样，至少4个 | 1次/半年 | / | / |
| 2 |  | DA002 | 废气排放口 |  | 颗粒物 | 手动监测 | / | / | / | / | 非连续采样，至少4个 | 1次/半年 | / | / |
| 3 |  | DA003 | 废气排放口 |  | 颗粒物 | 手动监测 | / | / | / | / | 非连续采样，至少4个 | 1次/半年 | / | / |
| 4 |  | DA004 | 废气排放口 |  | 颗粒物 | 手动监测 | / | / | / | / | 非连续采样，至少4个 | 1次/半年 | / | / |
| 5 |  | DA005 | 废气排放口 |  | 颗粒物 | 手动监测 | / | / | / | / | 非连续采样，至少4个 | 1次/半年 | / | / |
| 6 |  | DA006 | 废气排放口 |  | 颗粒物 | 手动监测 | / | / | / | / | 非连续采样，至少4个 | 1次/半年 | / | / |
| 7 |  | DA007 | 废气排放口 |  | 颗粒物 | 手动监测 | / | / | / | / | 非连续采样，至少4个 | 1次/半年 | / | / |
| 8 |  | DA008 | 废气排放口 |  | 颗粒物 | 手动监测 | / | / | / | / | 非连续采样，至少4个 | 1次/半年 | / | / |
| 9 |  | 厂界 | 无组织 | 温度、相对湿度、气压、风速、风向 | 颗粒物 | 手动监测 | / | / | / | / | 非连续采样，至少4个 | 1次/月 | / | / |
| 10 | 废水 | YS001 | 雨水排口 | / | 化学需氧量、悬浮物 | 手动监测 | / | / | / | / | 有流动水排放时开展一次监测 | 1次/月 | / | / |
| 11 | 噪声 | / | 东厂界 | 风速 | 噪声 | 手动监测 | / | / | / | / | / | 1次/季 | / | / |
|  |  | / | 南厂界 |  | 噪声 | 手动监测 | / | / | / | / | / | 1次/季 | / | / |
|  |  | / | 西厂界 |  | 噪声 | 手动监测 | / | / | / | / | / | 1次/季 | / | / |
|  |  | / | 北厂界 |  | 噪声 | 手动监测 | / | / | / | / | / | 1次/季 | / | / |

图4-10  自行监测布点图（以东南风计）

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 建筑垃圾一级破碎排放口（DA001） | 粉尘 | 破碎机进出口分别安装集气罩封闭收集后经密闭管道一并由一套袋式除尘器处理后15m高（DA001）排气筒排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表1最高允许排放浓度 |
|  | 建筑垃圾二级排放口（DA002） | 粉尘 | 反击破进出口分别安装集气罩封闭收集后经密闭管道一并由一套袋式除尘器处理后15m高（DA002）排气筒排放 |  |
|  | 建筑垃圾筛分和轻物质处理排放口（DA003） | 粉尘 | 每台设备进出口分别安装集气罩封闭收集后经密闭管道一并由一套袋式除尘器处理后15m高（DA003）排气筒排放 |  |
|  | 机制砂有组织排放口（DA004） | 粉尘 | 每台设备进出口分别安装集气罩封闭收集后经密闭管道一并由一套袋式除尘器处理后18m高（DA004）排气筒排放 |  |
|  | 水泥制品水泥仓排放口（DA005） | 粉尘 | 仓顶安装一套袋式除尘器处理后经一根18m高（DA005）排气筒 |  |
|  | 水泥制品搅拌排放口（DA006） | 粉尘 | 设备进出口分别安装集气罩封闭收集经袋式除尘器后15m高（DA006）排气筒 |  |
|  | 水稳水泥仓排放口（DA007） | 粉尘 | 仓顶各安装一套袋式除尘器处理后经同一根18m高（DA007）排气筒 |  |
|  | 水稳搅拌排放口（DA008） | 粉尘 | 设备进出口分别安装集气罩封闭收集经袋式除尘器后15m高（DA008）排气筒 |  |
|  | 无组织粉尘 | 粉尘 | 车间地面硬化，车间封闭，预留进出口，车间上方设置网格喷雾降尘系统，皮带机和转接口密闭 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB34/3576-2020）表2无组织排放限值 |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 | 厂区道路硬化，限制车速，道路洒水抑尘，车辆进出冲洗 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、 NH3-N、BOD5 | 地埋式一体化污水处理设备（接触氧化法）（1t/d）、蓄水池 | 回用于厂区绿化 |
|  | 车辆清洗废水 | SS | 冲洗平台南侧设置一座三级沉淀池（30m3） | 回用于生产 |
|  | 搅拌机冲洗废水、养护废水 | SS | 养护区北侧设置一座三级沉淀池（30m3） | 回用于生产 |
|  | 初期雨水 | SS | 隔油池+600m3初期雨水收集池 | 用于生产 |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声LAeq | 基础减振、设备合理选型、加强机械保养、高噪声设备部分地下布置、合理空间布局、车间隔声降噪、绿化吸声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | （1）生活垃圾 收集于后由环卫机构定期清运统一处置。 （2）一般固废 不合格产品：每班收集后回用于生产；除尘器收集粉尘、沉淀池沉淀物收集后及时回用于水稳生产；废金属收集暂存生产车间废金属暂存区外售物资部门；轻物质收集暂存于生产车间轻物质暂存区外售物资部门。 危险废物 浮油、废机油、废油桶等，暂存企业生产车间东北角危险废物暂存间（6m2），由有资质单位统一清运处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：危废暂存间，防渗要求：采用灰土垫层（厚度 25cm）+现浇防渗钢纤维混凝土面层（厚度 25cm，渗透系数为 1.0×10-12cm/s）+环氧树脂面层（厚度 2cm，渗透系数为 1.0×10-12cm/s），要求各单元等效黏土层≥6.0m、渗透系数≤10-10cm/s。一般防渗区：三级沉淀池、化粪池、养护区及其污水管道除重点防渗区域外的其余区域，采用抗渗混凝土对地面进行硬化，抗渗混凝土厚度不宜低于 200mm，要求各单元等效黏土层≥1.5m、渗透系数≤10-7 cm/s。简单防渗区：除重点防渗区、一般防渗区以外的区域，要求采取一般混凝土地面硬化。 |
| 生态保护措施 | 通过合理布局设计，加强地面绿化。 |
| 环境风险 防范措施 | 加强环境风险管理，建立完整的管理和操作制度；配备必要的消防设备。 |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成投入运营后，企业办理项目排污许可证，不得无证排污；并组织项目竣工环境保护验收；项目正式运营后必须按照当地环境保护行政主管部门的要求，对企业排污状况进行环境监测。 |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策要求，符合循环经济产业园规划，选址合理。项目营运期产生的废水、废气、噪声、固体废物均采取有效治理措施和防范措施后，对周围环境影响较小。建设单位只要严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施和环境管理要求，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，确保各项污染物达标排放或综合利用的前提下，对当地及区域的环境质量影响较小。从环境影响的角度考虑，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 4.5968 | 0 | 4.5968 | +4.5968 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | +100 |
|  | 除尘器收集粉尘 | 0 | 0 | 0 | 902.5876 | 0 | 902.5876 | +902.5876 |
|  | 沉淀池沉淀物 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | +12 |
|  | 废金属 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | +15 |
|  | 轻物质 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | +10 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | +3 |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 浮油 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

给料机上料

一级筛分

0-3mm骨料

建筑垃圾

噪声、粉尘

粉尘

不合格骨料>31.5mm

车间封闭、喷淋降尘

密闭输送带

铲车

卸料

堆场

一级破碎

车辆运输

给料机

二级破碎

除铁器

除铁器

二级筛分

轻物质处理

轻物质处理

20-31.5mm

<20mm

20-31.5mm骨料

3-10mm骨料

10-20mm骨料

密闭输送带

密闭输送带

密闭输送带

密闭输送带

密闭输送带

密闭输送带

密闭输送带

噪声、粉尘

噪声

粉尘

噪声

粉尘

噪声

粉尘

噪声、粉尘、固废

粉尘

噪声、粉尘、固废

粉尘

预磨

机制砂

骨料库（10-20mm、20-31.5mm）

噪声、粉尘

粉尘、噪声

不合格骨料>5mm

车间封闭、喷淋降尘

密闭输送带

给料机

筛分

铲车

搅拌

选粉

除铁器

密闭输送带

密闭输送带

密闭输送带

密闭输送带

噪声、粉尘

噪声

噪声、粉尘

≤5mm

水

粉料罐

粉尘

粉尘

色母

粉尘

粉尘

水泥

粉尘

色母仓

骨料库（0-3mm）

粉尘

骨料库（0-3、3-10、10-20mm）

水泥仓

噪声、粉尘

计量配料

计量配料

噪声、粉尘

基料搅拌

水

面料搅拌

噪声、粉尘

噪声、粉尘

噪声

全自动成型

自动输送

三级沉淀池回用

水

养护废水

常温养护

码垛

水泥制品

建筑垃圾破碎生产线

不合格

检验

合格

车间封闭

成品外售

水泥仓

水稳材料

输送设备

噪声、粉尘

粉尘

车间封闭

搅拌

铲车

成品库

堆放粉尘

水

水泥

骨料库（0-3mm、3-10mm）

机制砂选出粉

粉料罐

外购骨料（3-10mm）

车辆运输

卸料

卸料粉尘

上料粉尘

拟建项目厂区

拟建区域东侧（凤台和益环保材料公司）

拟建区域南侧（铁路和凤凰湖双创产业园）

拟建项目北侧凤台电厂

拟建项目西侧循环经济产业园空地

给料机上料

一级筛分

0-3mm骨料49914.1791

建筑垃圾50万

上料粉尘0.962

堆放粉尘0.823

堆放

一级破碎

除铁器

二级破碎

除铁器

二级筛分

轻物质处理

轻物质处理

20-31.5mm

<20mm

20-31.5mm骨料149755.0393

3-10mm骨料149742.5393

10-20mm骨料149680.0393

499997.501

499872.501

499572.501

149819.2803

349578.3207

349403.3207

粉尘125（有组织0.59、无组织6.25、收集118.16）

粉尘250（有组织1.19、无组织12.5、收集236.31）

粉尘124.9（有组织0.5933、无组织6.245、收集118.0617）

粉尘37.5（有组织0.1781、无组织1.875、收集35.4469）、固废25

粉尘37.5（有组织0.1781、无组织1.875、收集35.4469）、固废25

卸料

卸料粉尘0.714

废金属50

废金属50

499522.501

149756.7803

粉尘175（有组织0.8313、无组织8.75、收集165.4187）

卸料粉尘1.497堆放粉尘0.244

149744.2803

149744.2803

49914.7601

卸料粉尘1.497堆放粉尘0.244

卸料粉尘1.497堆放粉尘0.244

卸料粉尘0.499堆放粉尘0.082

合计骨料499091.797

149681.7803

预磨

机制砂

250000

20-31.5mm骨料149755.0393

10-20mm骨料112546.9607

粉尘65.55（有组织0.3114、无组织3.2775、收集61.9611）

上料粉尘0.51

不合格骨料>5mm

密闭输送带

给料机

筛分

铲车

搅拌

选粉

除铁器

262301.49

262160.365

233031.436

粉尘65.575（有组织0.3115、无组织3.2787、收集61.9848）

粉尘3.783（有组织0.0189、收集3.7641）

粉尘4.66（有组织0.0221、无组织0.233收集4.4049）

≤5mm

水16973.224

废金属10

262225.915

粉料罐29125.146

29128.929

计量配料

面料搅拌

养护

养护废水900

全自动成型

粉尘16.6226（有组织0.079、无组织0.8311、收集15.7125）

水泥仓

水泥制品

0-3mm骨料25

粉尘16.6226（有组织0.079、无组织0.8311、收集15.7125）

水1.775

3-10mm骨料52907.5222

10-20mm骨料37195.5786

计量配料

基料搅拌

水3000

检验

成品100000

不合格100

建筑垃圾破碎生产线

三级沉淀池回用

水泥10022.7364

上料粉尘0.173

粉尘1.3（有组织0.01、收集1.29）

色母0.5

水5004.056

35.5

10

35.494

37.263

10011.4364

90102.9278

100114.3642

100097.7476

105085.187

105122.45

105122.45

100100

100100

蒸发废水7122.45

水泥仓

水稳材料200000

输送设备

粉尘30.746（有组织0.146、无组织1.5373、收集29.0627）

粉尘1.1466（有组织排放0.0058、收尘1.1408）

搅拌

147271.2618

卸料粉尘0.0055

堆放粉尘0.0016

水14814.81

水泥

外购3-10mm骨料547.0737

机制砂选出粉

粉料罐

29125.146

8819.8062

185215.94

0-3mm骨料49889.1791

3-10mm骨料97382.0827

3-10mm骨料库（项目已有96835.0171）

147270.9788

上料粉尘0.283

新鲜水

0.8

损耗0.2

1.0

155.77

生活用水

生活污水

地埋式一体化污水处理设备

车辆清洗废水

降尘用水

搅拌用水

养护用水

车辆清洗水

蒸发13.78

进入产品105.96

养护废水

回用6.2

损失1.71

13.78

3.6

116.45

10

0.8

回用0.8

6.86

6.86

初期雨水

36.78

三级沉淀池6.2

3

3.2

搅拌机冲洗水

4

损失0.8

搅拌机冲洗废水

3.2

3

蒸发7

绿化用水

蒸发6.03

5.23

三级沉淀池

回用6.86

1.71

洒水抑尘水

蒸发3.6

蒸发16.69

初期雨水收集池

全部回用于生产

36.78

隔油池

成品仓库

办公楼

门卫

门卫

主入口

次入口

地磅

冲洗平台

三级沉淀池

初期雨水池

化粪池

一体化污水处理设备

渠沟

雨水管网

一般防渗区

重点防渗区

简单防渗区

YS001

污水管网

N1

N2

N3

N4

G4

G2

G1

G3

DA008

DA007

无组织废气监测点

DA006

DA005

DA004

DA003

DA002

DA001

噪声监测点

有组织废气监测点