建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年生产5千吨聚乙烯给排水、电力管制

品项目

建设单位（盖章）：   安徽创通管业有限公司

编制日期：         2022年9月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	44

六、结论	46

附表	47

附件：

附件1：项目委托书

附件2：项目备案表

附件3：项目投资合同

附件4：声明确认函

附件5：规划环评审查意见

附件6：《关于淮南潘集经济开发区（北区）（原淮南平圩经济开发区）规划环境影响跟踪评价审查意见的函》

附件7：营业执照

附件8：法人身份证

附件9：2021年淮南市环境质量公报

附件10：危险废物处置承诺书

附件11：原辅料购销合同

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：本项目与生态保护红线位置关系图

附图3：安徽淮南潘集经济开发区用地布局规划图

附图4：周边状况及500m范围内敏感目标示意图

附图5：本项目平面布置及废气管线图

附图6：项目厂区雨污水管网图

附图7：项目分区防渗图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年生产5千吨聚乙烯给排水、电力管制品项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2207-340406-04-01-158906 |
| 建设单位联系人 | 程勇 | 联系方式 | 13500570581 |
| 建设地点 | 安徽省淮南市潘集区潘集经济开发区（北区）淮潘公路西侧 |
| 地理坐标 | 116度54分25.474秒，32度42分17.408秒 |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53、塑料制品业292－其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 淮南市潘集区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 22.6 |
| 环保投资占比（%） | 2.26 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2490m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《淮南平圩经济开发区总体规划（2016-2030）》 审查机关：淮南市人民政府 审批文号：/ |

| 规划环境影响 评价情况 | ①规划环境影响评价名称：《淮南平圩工业集聚区规划环境影响报告书》 规划环评审批机关：原淮南市环境保护局 审查文件名称及文号：《关于淮南平圩工业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（淮环秘[2008]82号） 2016年5月31日，原淮南市环境保护局以《关于〈淮南平圩工业集聚区规划环境影响报告书的审查意见〉变更为〈淮南平圩经济开发区规划环境影响报告书的审查意见〉》（淮环函〔2016〕101号）同意淮南平圩工业集聚区名变更为淮南平圩经济开发区后，原环评批复（淮环秘[2008]82号）仍有效。 ②规划环境影响跟踪评价名称：《淮南潘集经济开发区（北区）（原淮南平圩经济开发区）规划环境影响跟踪评价报告书》； 跟踪评价审批机关：淮南市生态环境局； 审查文件名称及文号：《关于淮南潘集经济开发区（北区）（原淮南平圩经济开发区）规划环境影响跟踪评价审查意见的函》 |
| --- | --- |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1.1与规划符合性分析 安徽淮南潘集经济开发区（北区）原名淮南市潘集区工业集聚区，于2016年编制《淮南平圩经济开发区总体规划（2016-2030）》。 规划范围：安徽淮南潘集经济开发区（北区）原规划面积约2平方公里（2.1492km2），核定面积约1.89平方公里，范围为东至淮潘公路，南至淮阜铁路，西至经一路，北至高压通廊。 主导产业：安徽淮南潘集经济开发区（北区）主导产业为新型建材机械电子、农副产品加工、循环经济、煤化工配套等产业。 本项目位于淮潘公路西侧（见附图），在安徽淮南潘集经济开发区（北区）规划范围内，项目属于“C2922塑料板、管、型材制造”，属于新型塑料建材，属于规划的主导产业。故本项目符合安徽淮南潘集经济开发区（北区）规划要求。 1.1.2与《关于淮南平圩工业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（淮环秘[2008]82号）符合性分析 表1.1-1 与“淮环秘[2008]82号”符合性分析一览表 序号 条例内容 本项目建设情况 符合性 1 淮南平圩工业集聚区位于潘集区平圩镇中北部，属于《潘集平圩镇总体规划（2006-2020）》内容，该规划已由淮南市人民政府第33次常务会议原则通过（淮南市人民政府常务会议纪要二○○七年十月十八日），该工业集聚区规划占地面积约2平方公里，主导产业为新型建材、机械电子、农副产品深加工、煤化工配套产业等。 本项目属于C2922塑料板、管、型材制造，属于园区主导产业。 符合 2 按照可持续发展的理念指导工业集聚区建设，坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一。促进园区健康发展。 本项目产生的各项污染物采取相应措施处理后，均能达标排放，对环境的影响较小。 符合 3 严把入园项目的环保准入关，凡不符合国家产业政策、不符合园区产业导向、高能耗、高污染的项目一律不得引进。 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类，《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》及《安徽省“两高”项目管理目录（试行）》，本项目不属于高能耗、高污染行业。 符合 4 建立跟踪监测与环境管理制度，制定切实可行的突发性环境污染事故的环境风险防范措施。 项目建设完成后，根据生产情况制定突发环境事件应急预案，同时生产产区加强环境风险防范。 符合 5 加强园区环境监管工作，所有入园项目必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度。 本项目正在办理环评手续，且严格按照“三同时”制度实施。 符合 1.1.3与《关于淮南潘集经济开发区（北区）（原淮南平圩经济开发区）规划环境影响跟踪评价审查意见》符合性分析 表1.1-2 与《审查意见》符合性分析一览表 条例内容 本项目建设情况 符合性 下一步园区环保管控要求：开发区在规划实施过程中要以促进改善区域环境质量为核心目标，以环境友好、科学发展为指导，坚持预防为主，保护优先。坚持高标准，严格项目环境准入。加快环保基础设施建设，全面落实各项污染防治和环境风险防范措施，强化环境管理，推动企业清洁生产改造，促进开发区高质量发展。 本项目属于C2922塑料板、管、型材制造，不属于重污染项目，各项污染物均得到妥善处理，达标排放，落实环境风险防范措施，符合环保要求。 符合 综上所述，本项目建设可满足《关于淮南平圩工业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（淮环秘[2008]82号）、《关于淮南潘集经济开发区（北区）（原淮南平圩经济开发区）规划环境影响跟踪评价审查意见》要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.2.1产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于第一类“鼓励类”中第十九条“轻工”中第4项“新型塑料建材（高气密性节能塑料窗、大口径排水排污管道、抗冲击改性聚乙烯管、地源热泵系统用聚乙烯管、非开挖用塑料管材、复合塑料管材、塑料检查井）；防渗土工膜；塑木复合材料和分子量≥200万的超高分子量聚乙烯管材及板材生产”。项目属于鼓励类，符合国家产业政策。项目于2022年7月13日，经淮南市潘集区发展和改革委员会备案，项目代码为2207-340406-04-01-158906（见附件1）。 综上，项目符合国家和地方产业政策。 1.2.2周边环境相容性 项目位于淮南潘集经济开发区（北区）淮潘公路西侧，项目选址能够满足交通、水源、基础设施等要求。根据现场踏勘，项目厂房呈矩形布置，项目东侧为淮潘公路，南侧为空地，西侧为空地及安徽高林包装有限公司，北侧为中皖征远机械有限公司。 项目周边有两处食品加工生产企业，淮南市龙企粮油食品有限公司在项目的西北方向，根据相关环评其企业防护距离为50m，本项目距其约180m；潘集区豆制品产业园在项目的东侧，隔有淮潘公路，其在污水处理站区域设置100m环境防护距离，本项目距其厂界约120m。本项目均不在两者的防护距离内，故不会对食品企业产生较大影响。 按照本次环评提出的污染物治理措施，其污染物均得到了有效治理，对周边环境影响较小，且本项目对外环境无特别要求，由此可知，本项目建设与外环境相容性较好。 同时项目周围无饮用水源保护区、自然保护区、名胜风景区、生态环境敏感区等敏感目标。本项目厂区布局合理、物流顺畅、办公生产分开、卫生条件和交通、安全均满足企业要求和行业需要。 因此，项目的建设选址合理且环境可行。 1.2.3“三线一单”符合性分析 项目与长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”相符性见下表。 表1.2-1 与淮南市“三线一单”符合性分析 《长江经济带战略环境评价安徽省淮南市“三线一单”编制文本》要求 本项目建设情况 符合性 生态保护红线 依据中办、国办《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》和《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。 本项目位于淮南潘集经济开发区（北区），不在淮南市生态保护红线范围内，也不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。 符合 环境质量底线 水环境 重点管控区：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及《淮南市水污染防治工作方案》对重点管控区实施管控；依据《安徽省淮河流域水污染防治条例》对淮河流域实施管控；依据开发区规划、规划环评及审查意见相关要求对开发区实施管控；落实《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《安徽省“十三五”节能减排实施方案》等要求，新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。 根据《淮南市水环境分区管控图》可知，本项目位于工业污染重点管控区，项目污水进入淮南潘集经济开发区污水处理厂处理，尾水全部回用，不外排，不存在纳污水体。项目水污染物实施“等量替代”。 符合 大气环境 重点防控区：落实《安徽省大气污染防治条例》《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《淮南市大气污染防治条例》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。上年度PM2.5不达标城市新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 根据《淮南市大气环境分区管控图》可知，本项目位于高排放重点管控区。根据《2021年淮南市环境质量状况公报》，淮南市属于大气环境质量不达标区域，超标因子为PM2.5、PM10和臭氧。随着《工业窑炉大气污染综合治理方案》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《淮南市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（淮大气办〔2021〕21号）、《淮南市2021年臭氧污染防控攻坚方案》等相关治理方案的发布与实施，将大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放。本项目大气污染物实施“倍量替代”。 符合 土壤环境 一般管控区：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《安徽省“十三五”环境保护规划》等要求及各市土壤污染防治工作方案对一般管控区实施管控。 根据《淮南市土壤污染风险分区管控图》，本项目位于一般管控区。生产车间地面硬化，危废暂存间地面采取重点防渗措施，对周边土壤环境影响较小。 符合 资源利用上线 煤炭资源利用上线 一般管控区：落实国务院《“十三五”节能减排综合工作方案》《安徽省煤炭消费减量替代工作方案（2018-2020年）》要求。 根据《淮南市高污染燃料禁燃区图》，本项目不在高污染燃料禁燃区内。本项目以电能为主要能源，不使用高污染燃料。 符合 水资源利用上线 落实《国务院办公厅关于印发实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》《“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案》《安徽省“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》《淮南市“十三五”水资源消耗总量和强度双控工作方案》等要求。 项目用水由市政给水管网提供，用水量较小，当地自来水厂能够满足项目新鲜水用量需求；且项目不属于高耗水高耗能行业项目，不会突破水资源利用上线。 符合 土地资源利用上线 落实《淮南市土地利用总体规划（2006-2020年）调整方案》《关于落实“十三五”单位国内生产总值建设用地使用面积下降目标的指导意见的通知》《国土资源“十三五”规划纲要》《安徽省国土资源“十三五”规划》等要求。 本项目位于土地资源一般管控区，项目不新增用地，且用地性质属于工业用地，不会突破土地资源利用上线。 符合 生态环境准入清单 环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 对照《市场准入负面清单（2022年版）》，《淮南市“三线一单”生态环境准入清单》等相关文件，本项目不属于负面清单之列。 符合 表1.2-2 项目与潘集经济开发区（北区）生态环境准入清单符合性 准入清单内容 项目情况 符合性 污染物排放管控 COD排放量0kg/万元 NH3-N排放量0kg/万元 SO2排放量为269.74t/a NOX排放量为303.15t/a 烟（粉）尘排放量为54.20t/a VOCS排放量为13.31t/a 项目不产生SO2、NOx，废气污染物主要为VOCs，将严格落实总量控制指标；项目废水预处理后排入市政管网，由淮南潘集经济开发区污水处理厂处理达标后回用于园区，不单独申请废水总量控制指标。 符合 环境风险防控 根据风险评价技术导则，编制工业区主要危险源的应急预案。建立管理组织，专人负责组织对环境污染事故风险的评估，事故风险预测、应急处理技术，恢复性措施的研究开发，事故发生后的处理实施等工作。建立应急队伍，针对工业园区可能发生的风险事故，进行演练、处置及恢复工作 建设单位制定制订危险品的安全贮存、运输、使用规程，并严格执行；建设单位对污染控制设施操作人员，专业知识培训，考核上岗。 符合 资源开发利用效率 单位工业增加值综合能耗≤0.5吨标煤/万元 本项目不涉及煤炭使用 符合 产业准入 鼓励类：与工业集聚区规划主导产业结构相符合的工业项目，主要为煤化工配套产业、新型建材、机械电子、农副产品深加工等；与工业区规划产业链相配套的企业，主要为工业区基础设施建设项目、其他规模效益好、能源资源消耗少、排污小的企业 限制类：限制发展能源资源消耗相对较大或排污量较大但效益相对较好的企业发展。对使用燃煤锅炉的项目要严格限制。煤化工配套产业项目中排污量较大但产品技术含量高，经济效益好的部分下游产品的生产制造列入园区限制发展的产业目录中 禁止类：国家明令禁止建设或投资的、不符合《产业结构调整指导目录》要求的建设项目不得进入工业区；规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的企业不得进入，严格控制高污染、高能耗、高耗水项目的进入；严禁引入不符合工业区环境保护目标的项目 本项目属于C2922塑料板、管、型材制造，属于园区鼓励类中的“新型建材”，不属于高耗能、高污染项目，是园区大力引进和发展低污染企业。 符合 综上，本项目建设不涉及生态保护红线，不会降低区域环境质量，不会突破资源利用上线，不属于生态环境负面清单之列，本项目的建设符合淮南市“三线一单”的要求。 1.2.4与相关环保政策相符性分析 本项目与相关政策及标准相符性分析见下表。 表1.2-2 项目与相关政策及标准相符性分析一览表 文件名称 相关要求 本项目情况 相符性 《淮河流域水污染防治暂行条例》 第二十二条，禁止在淮河流域新建化工制浆造纸企业。禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建前款所列大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，必须事先征得有关省人民政府环境保护行政主管部门的同意，并报国务院环境保护行政主管部门备案。 本项目不属于制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 符合 《淮南市大气办关于印发〈淮南市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务〉的通知》（淮大气办〔2021〕21号） 优化产业结构及布局。对标节能减排要求和碳达峰碳中和目标，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。提高新建项目节能环保准入标准，加大落后和过剩产能压减力度。严格按照《产业结构调整指导目录》，支持发展先进产能，依法淘汰落后产能，建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业异地转移，严防死灰复燃。 本项目不属于高耗能及高污染产业，项目位于潘集经济开发区（北区），不属于“散乱污”企业，符合要求。 符合 加快推动VOCs精细化治理。实施VOCs产品源头替代工程，严格落实《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》等国家产品VOCs含量限值标准，推进家具制造、汽车制造、印刷和记录媒介﹑橡胶和塑料制品等行业低VOCs含量原辅材料替代。实施重点企业VOCs综合治理工程，编制执行“一企一策”，推进治污设施改造升级。 本项目不使用油墨，原辅料使用聚乙烯颗粒。项目废气经集气罩收集进入“两级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放。 《挥发性有机污染物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 配料加工和含VOCs产品的包装：VOCs物料混合、搅拌、研磨、造粒、切片、压块等配料加工过程，以及含VOCs产品的包装（罐装、粉状）过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 项目挤出工序出口设置集气罩，产生的废气经集气罩收集进入“两级活性炭吸附装置”处理后通过15m高排气筒排放，处理效率为90%。 符合 《安徽省2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》 （一）坚决遏制“两高”项目盲目发展深入贯彻落实党中央、国务院关于坚决遏制“两高”项目盲目发展相关决策部署，按照生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等文件要求，以石化、化工、煤化工、焦化、钢铁、建材、有色、煤电等行业为重点，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗“双控”、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求。对标国内外产品能效、环保先进水平，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平提升，推进存量“两高”项目改造升级。 本项目不属于“两高”项目。 符合 （四）持续开展VOCs整治攻坚行动 持续落实《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》有关要求，加快整治年度VOCs综合治理项目，确保完成挥发性有机物重点工程减排量年度计划目标。高质量开展当前存在的挥发性有机物治理问题排查整治，2021年10月底前，结合本地特色产业，以石化、化工、工业涂装、包装印刷以及油品储运销为重点，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节完成一轮排查工作。在企业自查基础上，各市生态环境部门开展一轮检查抽测，对排污许可重点管理企业全覆盖。2021年12月底前，各市对检查抽测中发现存在的突出问题，指导企业结合“一企一案”编制，制定整改方案加快按照治理要求开展整治。开展VOCs治理示范项目推选，引导推动低VOCs替代、无组织排放管控、末端治理升级改造、运维能力提升等技术创新，以先进促后进。 本项目不属于前述的重点有机污染物排放行业，没有设置储罐；项目不属于排污许可重点管理企业。 符合 《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》（皖发〔2021〕19号） 全面治理“散乱污”企业。持续开展“散乱污”企业清理整治，对不符合产业政策和规划布局、未办理相关审批手续、不能稳定达标排放以及存在其他违法违规行为的企业，分类实施关停取缔、整合搬迁、整改提升等措施。对关停取缔类企业，按照“两断三清”标准整治到位。对整改提升类企业，按照“一企一案”要求实现污染防治设施稳定运行、达标排放。强化清单式、台账式、网格化管理，实行常态化巡查，完善信息公开制度，畅通线索收集渠道，早发现、早处置，实现“动态清零”。适时组织开展“回头看”，巩固整治成果。 本项目不属于“散乱污”企业。 符合 依法依规推动落后产能退出。以钢铁、煤炭、水泥、平板玻璃等行业为重点，严把能耗、环保、质量、安全、技术等标准，严格常态化执法，促使一批达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能的企业，依法依规关停退出。 本项目不属于前述中的落后产能企业。 符合 严格控制污染物排放。加快构建市场导向的绿色技术创新体系，采用节能低碳环保技术改造传统产业，推进冶金、化工、印染、有色、建材、电镀、造纸、农副食品加工等行业清洁生产改造，从源头上减少高浓度难降解有机废水、挥发性和持久性有机污染物、重金属等排放量及固体废物产生量。监督土壤污染重点监管单位全面落实土壤污染防治义务，督促关闭搬迁企业落实设备设施拆除及腾退地块土壤污染防治措施，防范土壤污染风险。 本项目不属于前述中的重点企业，产生的各项污染物均能得到有效处理，达标排放。落实土壤污染防治途径。 符合 《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号） 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录（见附件5），重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上。 本项目不使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅料，且也不属于前述中的重点领域行业。 符合 《安徽省2022年大气污染防治工作要点》（安环委办〔2022〕37号） 一、突出减污降碳协同，加快推动绿色低碳发展 1、加强煤炭消费管理。严控新增耗煤项目，大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的严格实施煤炭减量替代。禁止新建企业自备燃煤设施，加快供热管网建设，充分释放燃煤电厂、工业余热等供热能力。 2、积极发展清洁能源。持续推进以煤为燃料的工业炉窑清洁燃料替代改造，提高以电代煤、以气代煤比例。 3、加快产业结构转型升级。全面排查“两高”项目，实施清单管理、分类处置、动态监控，对不符合规定的坚决停批停建，科学稳妥推进符合要求的拟建项目。依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等产能。 本项目不使用煤炭能源，使用能源为水、电；不使用以煤为燃料的工业炉窑；不属于“两高”项目。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1.1项目简介 安徽创通管业有限公司是一家从事建筑、电力工程内给排水和电线电缆护套管制品的现代化制造企业，经营范围涉及聚乙烯成品管及管道配件等。本次拟投资1000万元建设年生产5千吨聚乙烯给排水、电力管制品项目，项目位于淮南潘集经济开发区（北区）淮潘公路西侧，厂房总建筑面积约2490m2，项目建成后年生产5000吨给排水管、电力管。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》的相关规定，本项目属于“第二十六条、橡胶和塑料制品业29：53 塑料制品业292”中“其他”，因此编制“建设项目环境影响报告表”。安徽创通管业有限公司委托安徽众人行环保科技有限公司完成该项目的环境影响评价工作。接受委托后，安徽众人行环保科技有限公司即组织有关技术人员对建设项目进行调研、现场勘察和收集有关资料，依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求进行编制。 2.1.2建设内容 安徽创通管业有限公司租赁淮南潘集经济开发区（北区）闲置厂房。租赁建筑面积2490m2，建设12条生产线及排水、供配电、通风、消防、安全等相关配套项目。建成后项目年生产5千吨聚乙烯给排水、电力管制品。项目主要建设内容见下表。 表2.1-1 项目建设内容一览表 工程类别 工程内容 建设内容及规模 备注 主体工程 生产区 租赁厂房为1层钢筋砼框架结构，厂房呈南北走向，生产区位于厂房中部，占地面积约1560m2，主要布设12条生产线，配套料斗、挤出设备、真空箱、冷却箱、牵引机、切割机等设备。主要生产聚乙烯给排水、电力管。 租赁已有厂房 辅助工程 办公区 位于厂房东部。建筑面积约150m2，主要用于接待、办公。 租赁已有厂房 卫生间 卫生间位于厂房外西北侧，总占地面积约30m2。 新建 循环水池 位于生产厂房外北侧，容积180m3。用于产品冷却。 新建 储运工程 产品存放区 位于厂房外东侧空地，露天存放，用于产品的暂存。 租赁已有厂房 原料存放区 位于厂房北侧，占地面积约720m2，主要用于聚乙烯原料的堆放。 租赁已有厂房 运输 厂内运输：产品、原料采用传送带、叉车运输； 厂外运输：使用汽车运输。 / 公用工程 供水 由市政给水管网供水。 依托园区供水系统 供电 本项目用地依托当地市政电网。 依托园区供电系统 排水 厂区采用雨污分流制。雨水进入市政雨水管网；生活污水经化粪池预处理后总排口进入市政污水管网排入淮南潘集经济开发区污水处理厂。 依托园区雨污水管网 环保工程 废水治理 项目生活污水、熏坏冷却定期排水依托现有化粪池处理后，排入淮南潘集经济开发区（原安徽（淮南）现代煤化工产业园）污水处理厂，尾水经处理达标后全部回用，不外排； 依托现有化粪池 废气治理 项目在挤出工序、真空泵处安装集气罩收集有机废气，经两级活性炭吸附装置处理后15m高排气筒排放。 新建 噪声防治 通过合理布局、减振、隔声等措施。 新建 固废处置 员工生活垃圾、污泥交由环卫部门定期清理；废边角料及不合格品、原料的废包装袋收集后暂存于一般固废间（约30m2），外售有关单位回收利用；废活性炭、废机油等危险废物分类暂存于危废暂存间（约10m2），定期交由有资质单位处理。 租赁已有厂房 土壤及地下水防渗措施 化粪池、危废暂存间采用重点防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。；一般固废暂存间、厂房生产区、循环水池等采用一般防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；办公区、成品存放区采取简单防渗措施，一般地面硬化处理。 新建 风险防范措施 （1）建立健全危废暂存间及生产车间的火灾防范制度，配备灭火设施。 （2）建立物料采购、存储、厂内运输、领用、使用、废弃等全路径管理制度，防止发生物料洒落；危废暂存间进行重点防渗。 （3）加强对废气设施的运行管理、维护保养当废气处理措施发生故障，造成废气事故性排放，项目应立即停产，排除事故故障，待确保废气治理措施正常运转后再恢复生产；配置应急水泵、消防沙、收集桶、防护服、防护手套、防护面罩、应急照明、急救药品、灭火器等应急物资。 新建 2.1.3产品方案 项目产品方案见下表。 表2.1-2 项目产品方案一览表 产品名称 直径 压力MPa 管厚度mm 年产量t/a PE管材 Φ20 1.25-1.6 2、2.3 2200 Φ25 1.25-1.6 2、2.3 Φ32 1.0-1.6 2.3、2.5、3 Φ40 1.0-1.6 2.5、3、3.7 Φ50 1.0-1.6 3、3.7、4.6 Φ63 1.0-1.6 3.7、4.7、5.8 Φ75 0.8-1.6 4、4.5、5.6、6.8 Φ90 0.8-1.6 4.3、5.4、6.7、8.2 Φ110 0.8-1.6 5.3、6.6、8.1、10 Φ125 0.8-1.6 6、7.4、9.2、11.4 Φ140 0.8-1.6 6.7、8.3、10.3、12.7 Φ160 0.8-1.6 7.7、9.5、11.8、14.6 Φ180 0.8-1.6 8.6、10.7、13.3、16.8 Φ200 0.8-1.6 9.6、11.9、14.7、18.2 Φ225 0.8-1.6 10.8、13.4、16.6、20.5 Φ250 0.8-1.6 11.9、14.8、18.4、22.7 MPP电力管 Φ110 / 6、8、10 2800 Φ160 / 7、8、9、10、12 Φ180 / 10、12、15 Φ200 / 10、12、13、15、16 Φ225 / 15、18 Φ250 / 17、20 合计 5000 2.1.4主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2.1-3 主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 规格 性状 年用量 最大暂存量 储存方式 储存位置 备注 1 聚乙烯 25kg/袋 蜡状物颗粒 5000t/a 100t 袋装 原料暂存间 外购 2 机油 4L/桶 液体 0.2t/a 0.5t 桶装 原料暂存间 外购 主要物料的理化性质： 聚乙烯：聚乙烯是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，是无臭、无味、无毒的可燃性乳白色蜡状物颗粒。聚乙烯具有优良的耐低温性能，化学稳定性较好，能耐大多数酸碱的侵蚀。但不耐强氧化的腐蚀，如发烟硫酸·浓硝酸、铬酸与硫酸的混合液。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。熔点125-137℃，分解温度为300℃。 2.1.5主要设备设施 本项目主要设备设施见下表。 表2.1-4 主要设备设施一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 工序 生产设备 1 上料机 / 12 套 上料工序 2 挤出机 55kW；螺杆直径65 2 台 挤出工序 3 挤出机 110kW；螺杆直径75 7 台 挤出工序 4 挤出机 165kW；螺杆直径90 3 台 挤出工序 5 真空箱、真空泵 / 12 台 真空定型 6 冷却箱及泵 / 12 台 冷却 7 牵引机 / 12 台 牵引 8 切割机 / 12 台 定长切割 9 翻料板 / 12 台 / 环保设备 10 两级活性炭吸附装置+风机 / 1 套 废气处理 2.1.6项目水平衡 本项目营运期用水主要为冷却补充水和职工生活用水。 ①生产用水：项目新建循环水池1座（储水量约180m³），用于塑料挤出后的冷却，根据《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2017）说明，循环冷却水系统蒸发量约占循环水量的2.0%，排水量约占循环水量的0.4%，即新鲜补充水量约占循环水量的2.4%。则补充新鲜水量约为4.32m3/d。 ②生活用水：项目职工人数15人，厂内不设宿舍和食堂，根据《安徽省行业用水定额》（DB34T679-2019），项目生活污水用水定额取60L/（人·d）计，全年工作300d。排放系数取0.85。 生活污水、循环冷却水定期排水经化粪池处理达接管标准后接入市政污水管网，进入淮南潘集经济开发区（原安徽（淮南）现代煤化工产业园）污水处理厂，尾水经处理达标后全部回用，不外排。 表2.1-5 本项目用水及排水情况一览表 用水环节 用水水源 用水系数 用水量 排污系数 排水量 排水去向 t/d t/a t/d t/a 办公生活 自来水 60L/（人·d），15人，300d 0.9 270 0.85 0.765 229.5 化粪池 循环冷却 自来水 储水量约180m³，蒸发损失约占循环水量的2%，排水量约占循环水量的0.4%。 4.32 1296 0.167 0.72 216 化粪池 合计 5.22 1566 / 1.485 445.5 / 项目水平衡图如下： 图2.1-1 项目水平衡图 单位：t/d 2.1.7劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，无食宿，年工作300d，一班制，一班12h，年工作时间3600h。 2.1.8总平面布置 本项目租赁厂房约2490m2。项目整个厂房呈矩形。厂房北部为原料存放区，中部为本项目生产区，生产区中部东西两侧为原料存放区，南部为办公区，厂房东南角为危废暂存间，西南角为一般固废暂存间。厂房外北侧由西至东为化粪池、卫生间、循环水池，厂房外东侧为产品摆放区。本项目功能分区明确，生产管理方便，交通便捷，可供运送产品和原料的车辆同行，运输方便，总体而言，本项目的平面布置较为合理。 厂房平面布置图见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.2.1施工期 本项目租赁现有厂房，不涉及土方开挖等工程。主要进行设备的安装、调试。施工期主要为噪声，且基本在厂房内施工，对外环境影响较小，故不对施工期做过多分析。 2.2.2营运期 （1）项目生产过程工艺流程见下图： 图2.2-1 项目PE管、MPP管工艺流程及产污节点图 （2）工艺流程及产污环节说明 本项目产品为聚乙烯给排水管、电力管。采用吸料器吸料，为挤出工艺，不存在发泡工序。挤出温度200℃。 ①上料：将聚乙烯颗粒通过吸料机吸至料斗，送入挤出机。聚乙烯为乳白色蜡状颗粒，投料不会产生粉尘。 ②挤出成型：挤出机采用电加热的方式控制温度在200℃左右，从而使原料颗粒加热成为熔融状态，熔融原料由定径口成型挤出，挤出管材温度约为200℃。在挤出过程中由于对PE树脂的处理温度过高，会产生定量的非甲烷总烃并伴有一定的噪声。 ③真空定型：产品挤出定型后被送入真空箱中由真空泵抽真空定型，以保证其变硬定型，外表更加光滑，其塑料产品温度为挤出温度200℃左右，此工序会有有机废气的产生。 ④冷却：为保证其迅速变硬定型，成型的产品进入喷淋冷却箱进行冷却，温度由120℃冷却至45℃左右，冷却后的半成品管材具有坚硬特性。此工序中冷却水循环使用，定期排水。 ⑤牵引：冷却后，由牵引机牵出，以便后续加工。 ⑥切割：产品经切割机无屑切割至要求尺寸。项目切割为锯切，在密闭空间进行，不产生粉尘。此工序会产生少量废边角料及噪声。 ⑦质检：对成型的管材进行外观、规格等进行检验，合格成品入库，不合格品收集后由相关厂家回收。 本项目营运期主要污染工序详见下表。 表2.2-1 本项目产污环节汇总表 污染物名称 产污环节 主要污染物 收集治理措施 废气 挤出、真空定型工序 非甲烷总烃 集气罩收集后经1套“两级活性炭吸附装置”吸附处理+15m排气筒 废水 职工生活 COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 经化粪池处理后排入淮南潘集经济开发区污水处理厂 循环冷却水排水 COD、BOD5、SS 固废 生产办公 生活垃圾 由环卫部门定期清运 原料拆包 废包装袋 收集后暂存于一般固废间，定期外售有关单位回收利用 切割、质检 废边角料及不合格品 由相关厂家回收 废气处理 废活性炭 暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期处理 设备维护 废机油 噪声 设备运行 噪声 隔声、减振等 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，项目租赁淮南潘集经济开发区（北区）淮潘公路西侧空置厂房，以现成的厂房和公共设施作为依托，园区内基础设施完善，供水、供电条件完备可靠，本项目只需将租赁的厂房按工艺流程布置即可安装设备、调试，进行生产。经现场考察项目外环境关系，项目南侧为厂区空地，北侧为中皖征远机械有限公司，东侧为淮潘公路，西侧为空地及安徽高林包装有限公司。项目周边环境状况良好，无重大的环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1.1大气环境质量现状 项目所在区域达标判定 根据淮南市生态环境局2022年5月24日公布的《2021年淮南市环境质量状况公报》，2021年，环境空气质量优良天数比例为74.8%。项目所在区域环境空气质量现状评价结果见下表： 表3.1-1 区域空气环境质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度μg/m3 评价标准μg/m3 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 0.13 达标 NO2 年平均质量浓度 23 40 0.58 达标 PM10 年平均质量浓度 71 70 1.01 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 42 35 1.2 不达标 CO 第95百分数日均浓度 900 4000 0.23 达标 O3 第90百分数日均浓度 162 160 1.01 不达标 由上表可知，2021年淮南市SO2、NO2、CO均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3现状浓度分表超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准0.01倍、0.2倍和0.01倍。故项目所在区域为不达标区。 根据《淮南市大气污染防治行动计划实施方案》，淮南市开展了优化产业布局、严控“两高”行业产能、加快淘汰落后产能、加快发展节能环保产业、严把节能环保准入关、建设生态工业示范区、大气发展循环经济、提升脱硫脱硝效率、严控颗粒物排放、治理挥发性有机物污染、全面整顿燃煤小锅炉、强化城市扬尘治理等措施改善环境空气质量。 根据《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南常见问题解答》，无需补充NMHC环境质量现状调查。 3.1.2地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水主要为淮河和泥河引河， 本次地表水的监测数据引用《安徽淮南潘集经济开发区（北区）环境影响区域评估报告》中的监测结果。 ①监测点位 安徽淮南潘集经济开发区（北区）目前无污水排放口，开发区雨水总排口位于泥河引河。设现状监测断面3个，各监测点分布见下表和下图。 表3.1-2 地表水现状监测断面布设 地表水体 断面编号 断面位置 泥河 1 开发区雨水排放口上游500m 2 开发区雨水排放口下游500m 3 开发区雨水排放口下游1500m 图3.1-1 地表水环境质量现状监测断面图 ②监测因子 pH值、DO、高锰酸盐指数、BOD5、COD、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群，共计23项。同步监测河宽、水深、流量和水温。 ③监测时间及频次 监测日期为2021年12月23日～12月25日，连续监测3天，每天采样1次。 ④监测结果 表3.1-3 地表水环境质量现状监测结果 污染因子 单位 泥河引河 标准值 雨水排放口上游500m 雨水排放口下游500m 雨水排放口下游1500m pH值 / 7.63~7.64 7.68 7.69~7.70 6~9 DO mg/L 4.56~4.65 4.60~4.68 4.69~4.74 ≥3 高锰酸盐指数 mg/L 1.6~1.7 1.6~1.8 1.4~1.5 ≤10 BOD5 mg/L 1.3~2.0 3.2~3.6 3.4~3.8 ≤6 COD mg/L 5~8 10~13 16~17 ≤30 氨氮 mg/L 0.469~0.531 0.657~0.739 0.774~0.842 ≤1.5 总磷 mg/L 0.05~0.06 0.09~0.11 0.08~0.11 ≤0.3 总氮 mg/L 1.14~1.21 1.18~1.37 1.34~1.41 ≤1.5 铜 mg/L ﹤0.001 ﹤0.001 ﹤0.001 ≤1.0 锌 mg/L 1.2~1.3 1.5~1.6 1.7~1.8 ≤2.0 氟化物 mg/L 0.51-0.57 0.57-0.62 0.59-0.64 ≤1.5 硒 mg/L ﹤0.4 ﹤0.4 ﹤0.4 ≤20 砷 mg/L ﹤0.3 ﹤0.3 ﹤0.3 ≤100 汞 mg/L ﹤0.04 ﹤0.04 ﹤0.04 ≤1 镉 mg/L ﹤0.001 ﹤0.001 ﹤0.001 ≤0.005 六价铬 mg/L ﹤0.004 ﹤0.004 ﹤0.004 ≤0.05 铅 mg/L ﹤0.01 ﹤0.01 ﹤0.01 ≤0.05 挥发酚 mg/L 0.0008~0.002 0.001~0.002 0.002~0.003 ≤0.01 阴离子 表面活性剂 mg/L 0.112~0.13 0.133~0.148 0.154~0.168 ≤0.3 硫化物 监测结果 0.022~0.038 0.046~0.050 0.053~0.06 ≤0.5 粪大肠菌群 MPN/L 20~60 40~80 70~90 ≤20000 综上所述，淮河整体满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，泥河引河监测断面水质指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，区域地表水质状况良好。 3.1.3声环境质量现状 根据现场踏勘，项目厂界外50m范围内无敏感点声环境保护目标。故本项目无需进行声环境质量现状监测。 3.1.4生态环境现状 本项目位于安徽淮南潘集经济开发区（北区），不涉及生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需进行生态现状调查。 3.1.5电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，无需对项目电磁辐射现状开展监测与评价。 3.1.6地下水、土壤环境现状 本项目位于安徽淮南潘集经济开发区（北区）淮潘公路西侧，采取分区防渗措施后不涉及土壤、地下水环境污染途径。根据《建设项目环境景响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.2.1大气环境 项目厂界外500m范围内大气环境保护目标为淮南潘集经济开发区（北区）管理委员会。具体情况见下表： 表3.2-1 大气环境保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 淮南潘集经济开发区（北区）管理委员会 0 -164 职工 约100人 GB3095-2012中 二级标准 S 164 3.2.2声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境 项目不属于产业园区外建设项目新增用地情形，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 3.3.1大气污染物排放标准 本项目非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值。厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中特别排放限值标准。具体标准见下表。 表3.3-1 项目废气污染物排放标准 污染物 有组织 无组织 标准来源 排放限值mg/m³ 监控位置 限值mg/m³ 监控点 非甲烷总烃 60 车间或生产设施排气筒 4.0 周界外浓度最高点 GB31572-2015 表3.3-2 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目 排放限值mg/m³ 特别排放限值mg/m³ 限值含义 无组织排放监控浓度位置 NMHC 10 6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 20 监控点处任意一次浓度值 3.3.2废水排放标准 营运期外排废水为生活污水，生活污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978--1996）三级标准后输送至淮南潘集经济开发区污水处理厂处理，尾水处理达标后全部回用园区企业，不外排。 表3.3-3 污水综合排放标准（摘录） 单位：mg/L（pH除外） 项目 pH COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 标准来源 厂区排放标准 6~9 500 300 400 45 100 《污水综合排放标准》（GB8978--1996）三级标准 3.3.3噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体标准值见下表。 表3.3-4 环境噪声排放标准 项目 噪声限值 标准来源 昼间 夜间 等效声级dB（A） 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 3.3.4固废废物控制标准 一般固体废物管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《安徽省环保厅关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（皖环发〔2017〕19号）中的“三、大气主要污染物总量指标实行区域内等量或倍量削减替代”。上年度空气质量不达标的城市，相应污染物指标应执行“倍量替代”。其中，上年度PM2.5不达标的城市，新增SO2、NOx和VOCs指标均要执行“倍量替代”。上年度PM10不达标的城市，新增烟（粉）尘指标要执行“倍量替代”。达到超低排放标准的新建火电项目无需执行“倍量替代”。 根据淮南市生态环境局公布的淮南市2021年环境质量公报中的结论，项目区为城市环境空气质量不达标区，超标污染物为PM2.5、PM10、O3，因此本项目非甲烷总烃应进行倍量替代。项目建成后建议申请总量为非甲烷总烃：0.675t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁淮南潘基经济开发区（北区）淮潘公路西侧现有厂房进行建设，房屋全部依托原有，不新建厂房，施工期主要为设备的安装调试，不涉及土石方工程，主要在室内进行。本项目施工期间对周围环境的影响较小、周期较短。故本项目施工期不做详细分析。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.1.1废气 1、正常工况下项目废气污染物分析 本项目有组织废气产排情况及处理设施情况一览表见表4.1-1。 本项目大气污染物排口信息及排放标准汇总见表4.1-2。 本项目无组织废气排放信息汇总见表4.2-3。 表4.1-1 项目有组织废气产排污节点、污染物产排及污染治理设施信息表 工序 污染物 核算方法 风量（m³/h） 污染物产生情况（有组织） 治理设施 污染物排放情况 排放时间h/a 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度（mg/m³） 收集效率% 治理工艺 去除效率% 是否为可行性技术 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 挤出、真空定型 非甲烷总烃 系数法 15000 7.5 3.125 208.33 90 两级活性炭吸附装置 90 是 0.675 0.28 18.75 2400 表4.1-2 大气污染物排口及排放标准汇总表 排放口编号 排放口名称 污染物种类 排放口地理坐标 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 排气温度（℃） 排放口类型 执行标准 限值 经度 纬度 DA001 有机废气排放口 非甲烷总烃 116°54′26.424″ 32°42′18.239″ 15 0.5 常温 一般排口 GB31572-2015 60mg/m3 表4.1-3 大气污染物无组织排放信息汇总表 产污区域 污染物名称 生产工段 排放源参数 排放量（t/a） 排放速率（kg/h) 排放执行标准（GB31572-2015） 长（m） 宽（m） 高（m） 限值（mg/m³） 监控点 聚乙烯管材生产线 非甲烷总烃 挤出、真空定型 52 48 4 0.75 0.31 4.0 周界外浓度最高点 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、本项目废气污染源强核算过程如下： 本项目产生的废气主要来自挤出成型、真空定型工序产生的非甲烷总烃。 项目原料为聚乙烯，熔点为125~137℃。项目聚乙烯颗粒加热温度控制在200℃左右。根据聚乙烯的性质，分解温度为300℃，在上述温度下并不会发生分解，会发生熔融软化，并产生少量的烃类混合物。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292塑料制品行业系数手册中2922塑料板、管、型材制造行业系数表可知，非甲烷总烃的产污系数为1.5kg/t－产品，本项目年产5000t，故产生非甲烷总烃为7.5t/a，此工序年工作时间3000h，则非甲烷总烃产生速率为2.5kg/h。 本项目在挤出工序出口、真空泵出气口上方安装集气罩，非甲烷总烃收集措施及风量核算： 按照《环境工程设计手册》中的有关公式： L=3600(5X2+F)×VX 其中：X—集气罩至污染源的距离（取0.2m）； F—集气罩口面积； VX—控制风速（取0.5m/s）。 表4.1-4 集气罩设置风量核算一览表 环节 设备单元/工位数 单个集气罩参数 单个理论风量（m3/h） 设计风量 （m3/h） X（m） 罩口尺寸（m） Vx（m/s） 长 宽 挤出 12 0.2 2.5 0.2 0.3 756 10000 真空定型 12 0.2 0.5 0.3 0.3 378 5000 合计 15000 由上表可知，设计集气风量为15000m3/h，非甲烷总烃经一套“两级活性炭吸附装置”吸附处理，其收集效率为90%，处理效率为90%，处理后引至15m高排气筒排放。本项目非甲烷总烃产排情况见下表。 表4.1-5 有机废气产排情况一览表 污染物 产生情况 排放情况 无组织排放 排气筒 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 排放量t/a 排放速率kg/h 非甲烷总烃 7.5 2.5 208.33 0.675 0.28 18.75 0.75 0.31 DA001 根据上表，非甲烷总烃收集后进入“两级活性炭吸附装置”处理后，其排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值（≤60mg/m3）要求。 3、非正常工况下废气污染物影响分析 废气未经处理直接排放：活性炭吸附饱和，导致处理效率下降，而出现废气未经有效处理直接排放，按处理效率为0。 非正常工况下废气排放源强见下表。 表4.1-6 项目废气非正常工况下污染物排放情况 产污环节 污染源 污染物 非正常排放速率（kg/h） 非正常排放浓度（mg/m3） 单次持续时间h 年发生频次/次 应对措施 挤出工序 DA001 非甲烷总烃 2.5 208.33 ＜1h 1 停止产污设施运营，待环保设施恢复正常后方可同步恢复运行 由上表可知，非正常工况下，非甲烷总烃的排放浓度无法满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值要求，对周边的环境影响较大，故非正常工况下拟采取如下措施： ①废气处理设备设施发生故障时，涉及的生产工序应停止生产，直至设备正常工作。 ②建立健全的环保机构及配置管理人员，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 ③平时注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行。 4、废气监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中“塑料制品工业”中的表9中排污单位废气监测点位、监测指标及最低监测频次一览表可知，本项目废气污染源例行监测要求汇总见下表。 表4.1-7 项目废气监测要求汇总表 监测点位 监测因子 排气口类型 监测频次 实施单位 执行标准 DA001 非甲烷总烃 一般排放口 1次/年 委托有资质的单位进行监测 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 厂区无组织 非甲烷总烃 厂区 5、废气环境影响评价 本项目周边500m范围内无大气环境保护目标，本项目产生的废气经集气罩收集后进入“两级活性炭吸附装置”吸附处理后，排放的浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的标准限值，对周边的环境影响较小。 4.1.2废水 1、废水产生及排放情况 根据水平衡分析，本项目冷却水循环使用，定期外排；生活污水经化粪池处理后由厂区污水管网排入淮南潘集经济开发区（原安徽（淮南）现代煤化工产业园）污水处理厂深度处理，尾水经处理达标后全部回用，不外排。 表4.1-8 项目污水产排情况一览表 废水种类 废水量（t/a） 类别 污染因子 COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 生活污水 229.5 产生浓度mg/L 320 180 200 35 100 产生量t/a 0.073 0.041 0.046 0.008 0.023 排放浓度mg/L 272 162 140 30 100 排放量t/a 0.062 0.037 0.032 0.007 0.023 循环冷却排水 216 产生浓度mg/L 350 300 400 30 / 产生量t/a 0.076 0.065 0.086 0.006 / 污水总排口 445.5 产生浓度mg/L 335 238 297 33 52 产生量t/a 0.149 0.106 0.132 0.015 0.023 排放浓度mg/L 284 214 208 31 52 排放量t/a 0.127 0.095 0.093 0.014 0.02 |
| --- | --- |

|  | 2、废水处理、排放措施、自行监测信息汇总 表4.1-9 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节及废水类别 污染物种类 污染防治设施 排放信息 编号 名称 能力 工艺 是否为可行技术 方式 去向 规律 办公生活污水 COD TW001 化粪池 15t/d 固液分离、厌氧 是 间接排放 总排口→市政污水管网→煤化工园区污水处理厂处理，中水回用，不外排 0009 BOD5 SS 氨氮 动植物油 循环冷却排水 COD BOD5 SS 氨氮 注：排放规律依据《废水排放规律代码（试行）》（HJ521-2009）。 表4.1-10 建设项目废水排放口基本情况表 排放口基本情况 受纳污水处理厂信息（浓度：mg/L） 排放口编号 排放口名称 排放口地理坐标 排放去向 排放规律 间歇排放时段 污水处理厂名称 污染物种类 本项目废水入厂标准 经度 纬度 DW001 污水总排口 116°54′24.985″ 32°42′18.418″ 废水排口→市政污水管网→煤化工园区污水处理厂处理 0009 / 煤化工园区污水处理厂 PH 6～9 COD 500 BOD5 300 SS 400 氨氮 45 动植物油 100 |
| --- | --- |

|  | 3、废水达标排放分析 由工程分析结果可知，本项目运行中，项目的废水水质较为简单，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。根据前面的工程分析，本项目生活污水量为0.765t/d（229.5t/a）。生活污水经化粪池处理后能够满足淮南潘集经济开发区（原安徽（淮南）现代煤化工产业园）污水处理厂接管要求，处理后尾水全部回用，不外排。 对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）的附录A中表A.4化粪池处理为可行技术参考表中可行技术。 4、依托安徽（淮南）现代煤化工产业园污水处理厂的可行性分析 （1）污水处理厂处理能力及处理工艺 淮南潘集经济开发区（原安徽（淮南）现代煤化工产业园）污水处理厂于2017年建设，设计规模为10万m³/d，一期计划3万t/d。一期分两阶段建设，一阶段建设1万t/d。 污水处理厂处理工艺如下图所示： 图4.1-1 污水处理厂污水处理流程图 工艺流程简述： ①企业派出的生产污水和少量的生活污水首先排入污水处理厂均质池；通过在线仪表监测，若超标将废水切换入事故调节池；待来水水质水量正常时，事故调节池经提升泵小流量提升泵提升至匀质池。 ②在匀质池内设机械搅拌，使污水水质混合均匀，匀质池出水自流进入水解酸化池，在酸化池中将难生化的大分子物质转化为易生化的小分子物质，在水解酸化池末端设置沉淀池，沉淀下的污泥回流酸化池。水解池出水进入生化阶段的核心工艺，即A/O生化池。在生化池的缺氧池部分，回流液中硝酸盐反硝化成氮气。在好氧池内将污水中大部分有机污染物降解、将污水中氨氮硝化成亚硝酸盐和硝酸盐。好氧池中设鼓风曝气，为微生物提供必要的氧气；A/O生化池内部设置固定床平板填料，为微生物提供足够的附着空间，增加生化池中微生物的量，使得污水、空气和生物膜得到充分接触、交换。生化池出水自流进入二沉池，在二沉池内进行泥水分离，回流污泥提升至生化池前端A池，剩余污泥提升至污泥脱水间。 ③二沉池上清液出水自流进中间提升泵站，经泵提升至高效澄清池进行沉淀分离，去除污水中的SS和TP。高效澄清池出水自流进入臭氧接触池，在接触池内通过投加臭氧进行改性，增加污水的可生化性、降低和去除其毒性，去除污水中的色度。臭氧接触池出水自流进入曝气生物滤池，进一步地去除污水中COD、BOD5、氨氮。曝气生物滤池出水自流进入滤布滤池，再进一步去除污水中悬浮物和颗粒物，滤水后经过二氧化氯消毒后提升回用。 淮南潘集经济开发区污水处理一期工程一阶段污水处理能力1万t/d，目前污水处理规模不到2000m³/d，本项目排放污水1.485t/d，故具有充足的处理余量接纳项目污水；本项目废水水质较简单，其处理工艺能够达标处理项目污水。 （2）进出水水质要求 区内企业有行业标准的企业执行相应的行业废水污染物排放标准。没有行业标准的执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。对不符合接管标准的工业污水应在厂区内先行预处理，使之达到接管要求；涉及特殊污染因子需处理达到接管要求时方可接入。 出水水质要求：污水处理厂处理后尾水全部回用，根据规划环评要求，用于一般景观生态用水应符合《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2002）；用于生活杂用水应符合建设部《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）；用于工业循环冷却水应符合《循环冷却水用再生水水质标准》（HG/T3923-2007）；按上述标准从严要求出水水质。 根据本项目污水产排情况分析，本项目污水进水水质满足淮南潘集经济开发区污水处理厂进水水质要求，废水经污水处理厂处理后，尾水全部回用，不外排。 （3）接管可行性 根据以上分析，淮南潘集经济开发区污水处理厂其处理能力、处理工艺能够接纳处理本项目污水，本项目污水水质满足污水处理厂接管标准，因此淮南潘集经济开发区污水处理厂有能力接管本项目废水。 项目废水接管对周边水环境影响较小。 5、废水监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），项目污水排放为间接排放，监测计划如下。 表4.1-11 项目废水自行监测要求 监测点位 监测因子 监测频次 名称 编号 厂区总排口 DW001 COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 1次/年 4.1.3噪声 1、噪声源强及防治措施 项目生产设备置于厂房内，且选用低噪设备。其噪声源主要是挤出机、真空箱、牵引机、切割机等设备，在采用隔声、减振、降噪和选用低噪声设备等措施后，项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。详见下表： 表4.1-12 主要噪声源及噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号 名称 数量（台） 单台源强dB(A) 降噪措施 降噪效果dB(A) 降噪后噪声dB(A) 持续时间h 1 吸料机 12 60 合理布局、墙体隔声、减振 20 40 3600 2 挤出机 12 60 20 40 3600 3 真空泵 12 55 20 35 3600 4 冷却系统 1 60 20 40 3600 5 牵引机 12 60 20 40 3600 6 切割机 12 65 20 45 3600 7 风机 1 70 20 50 3600 本项目位于工业园区，距离居民等敏感点较远，对外环境影响不大。项目拟采取的相关噪声治理措施有： ①从噪声源入手，在满足工艺要求的前提下，选择低噪声的设备； ②合理布局，各高噪声设备采取相应的降噪、减振措施； ③设备运行过程中避免设备空开、空转现象，重视日常维护、保养工作。 2、环境影响预测 项目噪声源为室内声源。评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A中户外声传播衰减公式及附录B.1工业噪声预测计算模型分析厂界噪声情况。 根据产生噪声设备源强、相应的预测模式。项目仅昼间从事生产工作，因此仅考虑昼间噪声影响。周边50m范围内无声环境敏感目标。项目噪声预测结果如下表所示： 表4.1-13 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 贡献值 昼间 达标情况 东厂界 58.1 达标 西厂界 43.8 达标 南厂界 40.1 达标 北厂界 46.9 达标 标准值 65 / 由上表可知，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 3、声环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），对厂界噪声监测情况如下： 表4.1-14 声环境监测计划一览表 监测点位 监测项目 频率 实施单位 执行标准 项目四周，东南西北各一个监测点 昼间厂界噪声 1次/季度 有资质的监测单位 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类标准要求 4.1.4固废 1、固废源强 项目运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾、废边角料及不合格品、废机油、废活性炭。项目固废产生情况如下： 表4.1-15 项目固废产生及处置方式一览表 固废类别 计算参数 产生量（t/a） 处置方式 生活垃圾 0.5kg/（人•d），15人，300d/a 2.25 交由环卫部门统一清运 一般固体废物 25 / 其中 废边角料及不合格品 根据经验值估算，按产品的0.1%计 5 收集后外售 废包装袋 包装袋为25kg/袋，年使用量为5000t，故废包装袋产生200000个，单个包装袋约100g 20 危险固废（合计） 26.525 / 其中 废机油 企业经验预估值，约0.2t 0.2 交由资质单位处理处置 废活性炭 《简明通风设计手册》，活性炭：有机废气=1：0.3。则吸附有机废气为6.075t/a，则需活性炭为20.25t/a。企业两级活性炭一次填充量为0.675t，12天更换一次。因此项目一年实际废活性炭产生量为20.25+6.075=26.325t/a 26.325 总计 53.775 / |
| --- | --- |

|  | 2、固废属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017）的规定，判断产生的物质是否属于固体废物，判断结果详见下表。 表4.1-16 固体废物属性判定表 序号 固废名称 产生工序 形态 主要成分 是否属固体废物 判定依据 1 生活垃圾 职工生活 固体 生活垃圾 是 《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017） 2 边角料及不合格品 切割工序、检验工序 固体 聚乙烯 是 3 废包装袋 拆包 固体 袋 是 4 废机油 设备维护 液体 矿物油 是 5 废活性炭 废气治理 固体 活性炭、有机废气 是 3、固体废物分析情况汇总 根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)、《国家危险废物名录》（2021年版）。固体废物情况汇总如下。 表4.1-17 项目固体废物汇总一览表 序号 固废名称 产生工序 属性 废物类别 废物代码 产生量（t/a) 产废周期 危险特性 贮存方式 处置方式 1 生活垃圾 职工生活 一般固废 / / 2.25 每天 / 日产日清 环卫部门清运处理 2 边角料及不合格品 切割工序、检验工序 / 292-002-06 5 每天 / 一般固废间暂存 外售 3 废包装袋 拆包 / 292-002-99 20 每天 / 4 废机油 设备维护 危险废物 HW08 900-214-08 0.2 每年 T、I 分类暂存于危废暂存间 交由资质单位处理 5 废活性炭 废气治理 HW49 900-039-49 26.325 12天 T 本项目边角料和不合格品、废包装材料收集后外售处理，废活性炭、废机油属于危险废物，收集后委托有资质的单位处理，生活垃圾委托环卫部门清运处理，项目各类固废废物均可得到妥善处置，对环境影响较小。 |
| --- | --- |

|  | 4、项目固废环境管理要求 （1）一般工业固废环境管理要求 ①按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所。本项目在厂房西南角设置1间一般固废暂存间（30m2），最大储存能力约15t，将边角料和不合格品、废包装材料收集后暂存于一般固废暂存间。项目投产后全厂一般固废最大产生量约25t/a，通过合理安排清运周期，一般固废暂存间可满足日常生产产生的一般工业固废贮存要求。 ②贮存场所不得露天堆放，应做好防风、防雨、防晒设施，防流失，防外水入侵要求。 （2）生活垃圾 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月30日）有关规定设置暂存场所，具体处置要求如下： 第四十九条 产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。 任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。 机关、事业单位等应当在生活垃圾分类工作中起示范带头作用。 已经分类投放的生活垃圾，应当按照规定分类收集、分类运输、分类处理。 第五十条 清扫、收集、运输、处理城乡生活垃圾，应当遵守国家有关环境保护和环境卫生管理的规定，防止污染环境。 从生活垃圾中分类并集中收集的有害垃圾，属于危险废物的，应当按照危险废物管理。 （3）危险废物环境管理要求 危险废物在厂内临时贮存时应加强管理，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关规定： ①装载危险废物的容器及材质要满足相应的轻度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容； ②应当设置专用的临时贮存设施，根据危险废物的种类和特性进行分区、分类存放，并必须要做到防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放。 ③危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客同一运输工具上载运。 ④在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等。 ⑤对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控。 ⑥建设单位应通过“安徽省固体废物管理信息系统”进行危险废物申报登记。将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生的收集、贮存、转移等危险废物交接制度。 必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，企业应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志，危废包装容器和贮存场所应按照《安徽省环保厅关于进一步加强危险废物环境监督管理的通知》（皖环发〔2017〕166号）有关要求张贴标识。 危险废物暂存间地面必须采用防渗措施，同时必须防止雨水对危险废物的淋洗，或大风对其卷扬。本项目危险废物暂存间位于办公区的东南侧，面积10m2。危险废物暂存间，基础采取防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。 通过采取以上措施，项目产生的固体废物均得到合理处置，不对外环境产生影响。 4.1.5地下水、土壤 1、污染源及污染途径 建设项目涉及的物质可能对地下水、土壤环境产生一定的影响，污染源、污染物类型和污染途径见下表。 表4.1-18 污染源、污染物类型和污染途径 序号 污染源 污染物类型 污染途径 1 危险废物 危险废物 渗漏 2 化粪池 废水 渗漏 2、污染防治措施 （1）分区防渗措施 针对可能对地下水、土壤造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则，根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，防渗技术要求进行划分。项目厂内不同区域实施分区防治，污染区划分为一般防渗区、重点防渗区、简单防渗区。 建设项目分区防渗措施一览表见下表。 表4.1-19 项目分区防渗一览表 装置、单元名称 污染防治区类别 防渗设计要求 防渗措施 备注 化粪池、危废暂存间 重点防渗区 严格按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-20001）的相关要求建设危险废物暂存间，防止危险废物对地下水造成威胁。底部采用10cm厚三合土处理，上层再用10-15cm水泥硬化，表层涂环氧树脂，以达到防腐、防渗漏目的，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。 新建 厂房、一般固废暂存间、循环水池 一般防渗区 防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。 新建 办公区、成品存放区 简单防渗区 一般地面硬化 一般地面硬化 新建 正常情况下，厂区内无地面漫流/垂直入渗途径。原辅料、固废均堆放厂房内，且分区堆存，不会受到雨水作用而发生污染物流失情况。一般非人为破坏，发生渗漏的可能性较小，不会对地下水环境造成影响。 此外还要加强管理，提高操作人员技术水平，完善管理机制，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程，防止各防渗水池内污水溢出漫流。项目采取以上措施后，可最大程度的减少项目污染物的排放对土壤和地下水的影响。 （2）跟踪监测管理要求 根据以上分析，本项目可能对地下水和土壤造成重大影响的污染源为危废暂存间，通过厂区严格环境管理，泄漏污染地下水和土壤环境的风险较小，因此本项目不设置地下水和土壤跟踪监测。 4.1.6生态环境 本项目无需开展生态环境影响分析。 4.1.7环境风险 1、环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中，项目涉及的突发环境事件风险物质为危险废物、机油、不完全燃烧伴生一氧化碳情形，无相应临界量，不存在重大危险源。 危险废物暂存于危废暂存间，盛装物质的容器在运输、使用过程中因操作不当，造成风险物质洒落，污染土壤及地下水环境，此外，活性炭、机油明火可能会引发火灾伴生事件。 结合项目特点，项目环境风险主要为机油、危险废物，发生洒落时会对周边环境和人身健康安全存在一定的风险；遇明火可能会引发火灾伴生事件，不完全燃烧产生的一氧化碳也为项目风险物质。 2、环境风险防范措施 根据本项目的风险识别结果，本项目生产过程中主要的潜在事故风险为火灾危险，针对此提出风险防范措施如下： （1）建立健全危废暂存间及生产车间的火灾防范制度，配备灭火设施。 （2）建立物料采购、存储、厂内运输、领用、使用、废弃等全路径管理制度，防止发生物料洒落；危废暂存间进行重点防渗。 （3）加强对废气设施的运行管理、维护保养当废气处理措施发生故障，造成废气事故性排放，项目应立即停产，排除事故故障，待确保废气治理措施正常运转后再恢复生产；配置应急水泵、消防沙、收集桶、防护服、防护手套、防护面罩、应急照明、急救药品、灭火器等应急物资。 4.1.8建设项目环境影响评价与排污许可联动 根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）：依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者（以下称排污单位），应当依照本条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的不得排放污染物；根据污染物产生量、排放量、对环境影响程度等因素，对排污单位实行排污许可分类管理。 本项目为C2922塑料板、管、型材制造。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29”中62塑料制品业292——“其他”类别，不属于重点管理和简化管理的行业，应当进行排污许可登记管理。因此本项目无需填写《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发〔2021〕7号）中规定的：“建设项目环境影响评价和排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填报信息表》。 4.1.9环保投资 项目环保投资22.6万元，占工程总投资1000万元的2.26%。 表4.1-20 建设项目环保投资一览表 项目 内容 投资（万元） 废气治理 厂房废气 挤出工序、出料口设置集气罩，废气引入1套“两级活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001，风机风量15000m3/h）排放。 15 废水治理 生活污水 化粪池及污水管网，依托现有 0 噪声治理 设备运行噪声 优选低噪声设备、减振基础、建筑隔声等 3 固废治理 一般固废 一般固废暂存间（30m2） 1 危险废物 危险废物暂存间（10m2） 0.5 生活垃圾 垃圾箱若干 0.1 土壤及地下水防治、环境风险 危废暂存间重点防渗，其他区域一般防渗或简单防渗，完善应急资源储备。 3 总计 / 22.6 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 挤出工序出料口设置集气罩，废气收集后引至“两级活性炭吸附装置”处理后（风机风量15000m3/h），通过1根15m搞排气筒（DA001）排放。 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） |
|  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 |  |
|  | 厂区无组织 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
| 地表水环境 | DA001 | COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 | 化粪池处理后经污水管网排至煤化工产业园污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978--1996）三级标准 |
| 声环境 | 噪声 | 噪声 | 隔声、减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目边角料和不合格品、废包装材料收集后暂存于一般固废间（30m2），位于厂房西南角，定期外售； 废活性炭、废机油属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间（10m2），位于厂房东南角，定期委托有资质的单位处理； 生活垃圾、污泥委托环卫部门清运处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间采用重点防渗措施；一般固废暂存间、厂房生产区、循环水池等采用一般防渗处理，办公区、成品存放区采取简单防渗措施。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险防范措施 | （1）建立健全危废暂存间及生产车间的火灾防范制度，配备灭火设施。 （2）建立物料采购、存储、厂内运输、领用、使用、废弃等全路径管理制度，防止发生物料洒落；危废暂存间进行重点防渗。 （3）加强对废气设施的运行管理、维护保养当废气处理措施发生故障，造成废气事故性排放，项目应立即停产，排除事故故障，待确保废气治理措施正常运转后再恢复生产；配置应急水泵、消防沙、收集桶、防护服、防护手套、防护面罩、应急照明、急救药品、灭火器等应急物资。 |
| 其他环境管理要求 | （1）排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），项目应实行排污许可登记管理。建设单位应及时申请填报登记管理的排污许可证，并落实其中载明的相关要求。 （2）排污口规范化 各污染源排放口应规范设置，应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。厂区“三废”及固体废物堆放处应设置明显的环保图形标志，污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。项目建成运行后，有组织废气排气筒应按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）中相关要求设置排放源图形标识，并规范设置永久采样孔、采样测试平台。 表5-1 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称 形状 背景颜色 图形颜色 警告标志 三角形边框 黄色 黑色 提示标志 正方形边框 绿色 白色 表5-2 环境保护图形符号一览表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 1 废气排放口 表示废气向大气环境排放 2 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 3 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 4 / 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 （3）项目环保竣工验收 建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |

# 六、结论

综上所述，安徽创通管业有限公司年生产5千吨聚乙烯给排水、电力管制品项目符合国家及地方相关产业政策，符合安徽淮南潘集经济开发区（北区）相关规划环评及审查意见，符合相关法律法规及环境政策，选址合理。在落实评价提出的各项污染防治措施后，污染物实现稳定达标排放。 综上所述，从环境保护角度，项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0.675 | +0.675 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0.127 | +0.127 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | +0.014 |
| 一般工业固体废物 | 废边角料及不合格品 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | +5 |
|  | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | +20 |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 26.325 | 0 | 26.325 | +26.325 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | +2.25 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①  单位：t/a