淮南市养殖水域滩涂规划

（2018—2030）

目  录

第一章  总  则	1

第一节  前 言	1

第二节 编制依据	2

第三节 目标任务	5

第四节 基本原则	7

第五节 规划范围	8

第二章  养殖水域滩涂利用评价	9

第六节 水域滩涂承载力分析	9

第七节 水产养殖产业发展分析	21

第八节 养殖水域滩涂开发总体思路	27

第三章  养殖水域滩涂功能区划	28

第九节 功能区划概述	28

第十节 禁止养殖区	30

第十一节 限制养殖区	35

第十二节 养殖区	38

第四章  保障措施	42

第十三节 加强组织领导	42

第十四节 强化监督检查	42

第十五节 完善生态保护	43

第十六节 其他保障措施	43

第五章 附则	44

第十七节	44

第十八节	44

附表：	45

# 第一章  总  则

# 第一节  前 言

1.1面临形势

当前，生态文明建设已成为举国战略，各地全面推行河长制、湖长制，养殖水域滩涂的生态环保问题不容忽视。淮南市与全国多数地区渔业产业相类似，处于发展拐点，面临环境制约和品质效益提升双重挑战，发展绿色生态渔业是淮南市渔业发展的必由之路。

1.2编制背景

根据《农业部关于印发〈养殖水域滩涂规划编制大纲〉的通知》（农渔发〔2016〕39号）、《安徽省农业委员会关于开展养殖水域滩涂规划编制修订工作的通知》（皖农渔函〔2017〕110号）和安徽省委、省政府《关于全面推行河长制工作方案》的部署，实施生态文明建设，发展绿色生态渔业，加速推进现代渔业转型升级，引领质量效益型发展模式。随着淮南市渔业产业和渔业经济的发展以及生态环境保护的需要，特编制《淮南市养殖水域滩涂规划（2018—2030年）》（以下简称《规划》）。《规划》将明确界定禁养区、限养区、养殖区，突出生态环境保护、养殖水域水质管控和优质水产品生产。

1.3目的意义

开展养殖水域滩涂规划编制工作，是科学评价水域滩涂承载力，科学划定各类养殖功能区，合理布局水产养殖生产的重要依据；是稳定基本养殖水域，保障渔民合法权益的重要举措；是保护水域生态环境，实现经济发展和生态保护协调发展的客观需要；是确保有效供给安全、环境生态安全和产品质量安全的重要保障。该《规划》的制定对促进水产养殖业健康持续发展，实现渔业提质增效、减量增收、绿色发展、富裕渔民意义重大。

## 第二节 编制依据

2.1相关法律

2.1.1《中华人民共和国渔业法》；

2.1.2《中华人民共和国环境保护法》；

2.1.3《中华人民共和国水污染防治法》；

2.1.4《中华人民共和国航道法》；

2.1.5《中华人民共和国水法》；

2.1.6《中华人民共和国土地管理法》；

2.1.7《中华人民共和国防洪法》。

2.2行政法规

2.2.1《中华人民共和国渔业法实施细则》；

2.2.2《中华人民共和国水产资源繁殖保护条例》；

2.2.3《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》；

2.2.4《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

2.2.5《中华人民共和国河道管理条例》；

2.2.6《中华人民共和国自然保护区条例》。

2.3地方法规

2.3.1《安徽省实施（中华人民共和国渔业法）办法》；

2.3.2《安徽省湖泊管理保护条例》；

2.3.3《安徽省湿地保护条例》；

2.3.4《安徽省饮用水水源环境保护条例》；

2.3.5《淮南市渔业管理办法》。

2.4部门规章

2.4.1《水域滩涂养殖发证登记办法》；

2.4.2《农业部水产苗种管理办法》；

2.4.3《水产原、良种生产管理办法 》；

2.4.4《农业部水产养殖质量安全管理规定》。

2.5规范性文件及标准

2.5.1《中华人民共和国国家标准：渔业水质标准》；

2.5.2《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（中发〔2015〕12号）；

2.5.3《中共中央办公厅、国务院办公厅关于全面推行河长制的意见》（厅字〔2016〕42号）；

2.5.4《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

2.5.5《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）；

2.5.6《农业部关于稳定水域滩涂养殖使用权 推进水域滩涂养殖发证登记工作的意见》（农渔发〔2015〕25号）；

2.5.7《农业部关于加快推进渔业转方式调结构的指导意见》（农渔发〔2016〕1号）；

2.5.8《农业部关于印发养殖水域滩涂规划编制工作规范》和《养殖水域滩涂规划编制大纲》的通知（农渔发〔2016〕39号）；

2.5.9环境保护部《关于印发<全国生态保护“十三五”规划纲要>的通知》（环生态〔2016〕151号）；

2.5.10《安徽省农业委员会关于开展养殖水域滩涂规划编制修订工作的通知》（皖农渔函〔2017〕110号）；

2.5.11《安徽省划定并严守生态保护红线实施方案》；

2.5.12《淮南市水污染防治工作方案》；

2.5.13《自然保护区类型及级别划分原则》（GB/T 14529-1996）；

2.5.14《稻渔综合种养技术规范通则》（SC/T 1135.1-2017）。

2.6省、市相关发展规划

2.6.1《安徽省“十三五”渔业发展规划》（皖农渔〔2016〕55号）；

2.6.2《安徽省水环境功能区划》；

2.6.3《安徽省水功能区划》；

2.6.4《淮南市水资源综合规划》（2015-2030年）；

2.6.5《淮南市土地利用总体规划（2006-2020年）》；

2.6.6《淮南市渔业“十三五”发展规划》；

2.6.7《淮南市采矿沉陷区综合治理“十三五”规划（2016-2020年）》；

2.6.8《淮南市港总体规划调整（2014-2025年）》；

2.6.9《淮南市空间规划（2017-2035年）》；

2.6.10《淮南市养殖水域滩涂规划（2008-2017年）》。

## 第三节 目标任务

3.1规划期限

本次养殖水域滩涂规划期限为2018—2030年，基准年为2017年（部分采用相邻年份资料），近期水平年为2020年，中期水平年为2025年，远期水平年为2030年，以近期水平年为规划重点，并考虑与淮南市“十三五” 渔业发展规划及其他相关规划相衔接。

3.2规划目标

在科学评价水域滩涂资源禀赋和环境承载力的基础上，科学划定各类养殖功能区，合理布局水产养殖生产，稳定基本养殖水域，保障渔民合法权益，保护水域生态环境，确保有效供给安全、环境生态安全和产品质量安全，实现提质增效、减量增收、绿色发展、富裕渔民的发展总目标。

——渔业生产。到2030年，全市养殖规划面积达到64260公顷（其中限制养殖区面积49117公顷，养殖区15143公顷）；发展稻综合种养面积20000公顷。增殖渔业、休闲渔业等新兴产业实现较快发展。全面实施水产品质量安全可追溯管理制度，产地水产品抽检合格率100%。

——渔业经济。到2030年，全市渔业经济总产值突破67.5亿元，其中二、三产业产值比重占60%以上。

——渔业资源环境保护。捕捞机动渔船总数和功率总数控制在省、市政府核定的“双控”指标内；每年放流各类水产苗种500万尾以上；水生生物自然保护区、水产种质资源保护区等重要渔业水域生态系统得到有效保护。

主要经济指标分年度规划如下：

表3-1 规划目标经济指标

| 序号 | 指标类别 | 单位 | 2017 | 2020年 | 2025年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水域滩涂总面积 | 公顷 | 85353 | 87633 | 91466 | 95300 |
| 2 | 禁养区面积 | 公顷 | 31040 | 31040 | 31040 | 31040 |
| 2.1 | 水产保护区核心区 | 公顷 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 2.2 | 自然保护区核心区和缓冲区 | 公顷 | 4410 | 4410 | 4410 | 4410 |
| 2.3 | 公共设施安全禁养区 | 公顷 | 24930 | 24930 | 24930 | 24930 |
| 3 | 限制养殖区面积 | 公顷 | 40470 | 42450 | 45783 | 49117 |
| 3.1 | 水产保护区实验区及湿地公园 | 公顷 | 3588 | 3588 | 3588 | 3588 |
| 3.2 | 湖泊 | 公顷 | 19356 | 21336 | 24669 | 28003 |
| 3.3 | 水库 | 公顷 | 10650 | 10650 | 10650 | 10650 |
| 3.4 | 河沟 | 公顷 | 6876 | 6876 | 6876 | 6876 |
| 4 | 养殖区面积 | 公顷 | 13843 | 14143 | 14643 | 15143 |
| 4.1 | 池塘 | 公顷 | 13843 | 14143 | 14643 | 15143 |
| 5 | 沉陷区 | 公顷 | 24500 | 26500 | 29800 | 33100 |
| 6 | 稻渔综合种养面积 | 公顷 | 2000 | 6666 | 13333 | 20000 |
| 7 | 水产品产量 | 万吨 | 17.1 | 18.5 | 21.5 | 25 |
| 8 | 渔业产值 | 亿元 | 48.8 | 50 | 58 | 67.5 |

备注：①水域滩涂总面积包括池塘、湖泊、河流、水库及其他水域滩涂等；②本规划的所有数据来源于2016~2017年的相关规划及资料；③采煤沉陷区水面依水域形态分别计入池塘、湖泊、河沟内；④稻渔综合种养不计入水域滩涂总面积。

3.3重点任务

3.3.1近期目标任务。规范养殖秩序，划定禁养区、限养区和养殖区，明确养殖水域滩涂功能区域范围。根据淮南市水域滩涂现状，合理调整和规划养殖生产布局，促进养殖业的可持续发展。

3.3.2中长期目标任务。推广渔业标准化、生态化养殖模式，保护水域生态环境，保障水产品质量安全。同时应用渔业新成果、新技术，加强推进水产品品牌的建设，大力发展休闲渔业。

## 第四节 基本原则

4.1坚持科学规划、因地制宜的原则

坚持科学合理利用渔业资源，根据环境容量、养殖容量、最大持续产量等参数适度控制养殖规模和强度，在稳定商品鱼产量、保障市场有效供给的同时，处理好资源利用与环境保护的关系。保持水域滩涂与其相关联的生态系统的完整性、良好性，加强水生生物资源养护，提高渔业综合生产能力。根据全市水资源分布、水域滩涂利用和渔业资源养护实际，着眼于渔业发展的长远利益，进行资源整合，优化养殖、增殖、保护等功能区域布局，不断提升渔业资源利用的水平和养殖品种的附加值，进一步夯实渔业生产的发展基础。

4.2坚持生态优先、底线约束的原则

坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，科学开展水域滩涂利用评价，保护水域滩涂生态环境，明确淮南市经济发展方向，合理安排产业发展空间。将饮用水水源地、自然保护区等重要生态保护和公共安全“红线”、“黄线”区域作为禁止或限制养殖区，设定发展底线。

4.3坚持合理布局、转调结合的原则

稳定淡水池塘养殖，调减湖泊水库网箱围栏养殖，发展生态养殖，支持设施养殖向工厂化循环水方向发展，大力发展稻渔综合种养和湖泊增养殖，实现养殖水域滩涂的整体规划、合理储备、有序利用、协调发展。

4.4坚持总体协调、横向衔接的原则

将《规划》放在区域整体空间布局的框架下考虑，与《淮南市土地利用总体规划（2006-2020年）》相协调，将土规中预留的建设用地（项目）在养殖区范围内予以扣除；同时与城乡（县、乡镇）、交通、海事、旅游、环保、水利、林业等其他相关专项规划相衔接，避免交叉和矛盾，促进区域经济协调发展。

4.5坚持一次规划、分步到位的原则

《规划》是在全面调查的基础上，将适宜养殖的水域滩涂列入规划范围，然后制定养殖功能区规划和养殖区域布局规划。在具体操作时，根据各功能区不同情况，本着“一次规划，分步实施”和“先粗后细，先易后难”的原则进行利用。

## 第五节 规划范围

《规划》中的养殖水域滩涂是指市辖水域滩涂内，已经进行水产养殖利用和目前适于水产养殖利用的所有（全民、集体）水域滩涂，包括市境内池塘、湖泊、水库、河沟等水域滩涂及宜渔稻田等。

# 第二章  养殖水域滩涂利用评价

## 第六节 水域滩涂承载力分析

6.1水域滩涂资源状况

6.1.1地理位置。淮南市位于东经116°21′5′′～117°12′30′′，北纬31°54′8′′～33°00′26′′之间，地处安徽省中北部，东与滁州市毗邻，东南与合肥市接壤，西南与六安市相连，西与阜阳市相接，北与亳州市、蚌埠市交界。辖区东西最长距离80.23km，南北最长距离122.68 km，总面积5582.4km2。市辖6区2县，其中平原区面积约2724 km2，山丘区面积约2858.4 km2。国土面积约占全省总面积的3.99%，约占安徽省淮河流域总面积的8.38%。

6.1.2地质地貌。市境以淮河为界形成两种不同的地貌类型，淮河以南为丘陵，属于江淮丘陵的一部分，北、中部为淮河冲积平原；西北部沿淮河、淠河洼池；东南部为岗地。淮河以北为地势平坦的淮北平原，淮河南岸由东至西隆起不连续的低山丘陵，环山为一斜坡地带，宽约500m～1500 m，坡度10°左右，海拔40 m～75 m；斜坡地带以下交错衔接洪冲积二级阶地，宽500 m～2500 m，海拔30 m～40 m，坡度2°左右；舜耕山以北二级阶地以下是淮河冲积一级阶地，宽2500 m～3000 m，海拔25 m以下，坡度平缓；一级阶地以下是淮河高位漫滩，宽2000 m～3000 m，海拔17 m～20 m，漫滩以下是淮河滨河浅滩。舜耕山以南斜坡以下，东为高塘湖一、二级洪冲积阶地,西为瓦埠湖一、二级洪冲积阶地；中为丘陵岗地。淮河以北平原地区为河间浅洼平原，地势呈西北东南向倾斜，海拔20 m～24 m，对高差4 m～5 m。

6.1.3水域类型及面积。市境位于淮河流域，最大的地表水为淮河。市境支流有淠河、东淝河、西淝河、泥河等；湖泊有瓦埠湖、高塘湖、十涧湖、焦岗湖、花家湖、城北湖等；人工河有茨淮新河及永幸河；水库有安丰塘、大井、花果中型水库3座及182座小（一）、小（二）水库；此外，还有采煤沉陷形成的众多湖泊、湿地。淮南市水域面积1080 km2，占总面积约19.3%。

6.2.3.1河流：①淮河：淮河干流至西向东穿越市境共长105km。距淮南市上游约101km处有临淮岗洪水控制工程，在距淮南市下游约51km处有蚌埠闸大型水利枢纽工程，闸上利用河槽、湖泊等蓄水调节淮河水量。②淠河：市境流经河长57.7km，流域面积1368 km2。③茨淮新河：市境流经河长39.2km，流域面积112 km2。④西淝河：市境流经河长31km，流域面积120 km2。⑤东淝河：河长51.8km，流域面积1347 km2。⑥泥河：河长60km，流域面积611 km2。⑦永幸河：河长42km，流域面积75 km2。⑧东淝河西源：河长20.5km，流域面积110 km2。⑨陡涧河：市境流经河长24km，流域面积292 km2，⑩寿西湖截涝沟（护城河）：河长28.12km，流域面积200 km2。

6.2.3.2湖泊：①瓦埠湖：安徽省淮河流域最大的湖泊，位于寿县城东南，全长60km，水面最宽6000 m，最窄处只有300 m，水位保持在18.0 m/ h，其相应的湖区水面达156 km2，蓄水量为3亿m3。②焦岗湖：水面面积37.5 km2（境内水面积约26.5 km2），正常蓄水位18.00m，蓄水量0.42亿m3。是国家级湿地公园，4A级风景区。③高塘湖：原系淮河支流窑河河道，自黄河南徙夺淮后，由于泥沙封淤河口，积水成湖。水位18.50m，长20.0km，最大宽3.0km，平均宽2.45km，水面面积49.0 km2（滁州境内约15.9 km2），最大水深3.5米，平均水深2.73米，蓄水量1.40亿m3。④十涧湖：位于淮南市中心城区田家庵区与谢家集区交界处，集水面积37.71 km2， 十涧湖正常蓄水位19.0m，最高水位20.5m，最大调蓄库容379万m3，是国家级湿地公园。

6.2.3.3水库：全市共有中小型水库185座，总库容21378万m3，总汇水面积1037 km2。其中：中型水库3座，分别为安丰塘水库（总库容8400万m3，水面面积3400公顷）、大井水库（总库容4660 万m3，水面面积860公顷）、花果水库（总库容940万m3，水面面积200公顷）；小（一）型水库21座，总库容3392万m3；小（二）型水库161座，总库容3986万m3。

6.2.3.4池塘、河沟：全市现有渔业养殖池塘面积11216公顷，河沟养殖3546公顷，主要分布于寿县、凤台、潘集等县区。

6.2.3.5沉陷区：淮南市因采煤沉陷区的积水形成众多湖泊及湿地，根据《淮南市采煤沉陷区综合治理“十三五”规划（2016-2020年）》资料显示，市境采煤沉陷区达到24500.44公顷（详见表6-1）。采煤沉陷区水面依水域形态，分别计入池塘、湖泊、河沟。

表6-1  淮南市采煤沉陷面积现状统计

单位：公顷

| 名称 | 凤台县 | 潘集区 | 八公 山区 | 谢家集区 | 毛集实验区 | 大通区 | 淮南市内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张集矿 | 3229.17 | / | / | / | / | / | 3229.17 |
| 顾桥矿和顾北矿 | 2759.54 | / | / | / | / | / | 2759.54 |
| 丁集矿 | 1470.34 | / | / | / | / | / | 1470.34 |
| 潘一矿（含潘一东矿）潘二矿、潘三矿、潘四东矿 | / | 7057.78 | / | / | / | / | 7057.78 |
| 朱集东矿 | / | 597.20 | / | / | / | / | 597.20 |
| 谢一矿、李一矿、新庄孜矿、李嘴孜矿 | / | 267.90 | 1878.13 | 2198.43 | / | / | 4344.46 |
| 新集一矿和新集二矿 | 1971.69 | / | / | / | 1093.68 | / | 3065.37 |
| 新集三矿 | 536.02 | / | / | / | / | / | 536.02 |
| 杨村矿 | / | / | / | / | / | / | / |
| 朱集西矿 | / | 88.56 | / | / | / | / | 88.56 |
| 九大历史矿区 | / | / | / | / | / | 1352.00 | 1352.00 |
| 合计 | 9966.76 | 8011.44 | 1878.13 | 2198.43 | 1093.68 | 1352.00 | 24500.44 |

6.2.3.6其他类型：宜渔稻田：境内宜渔稻田主要分布与各县区，2017年全市稻渔综合种养面积2066公顷，主要模式有稻——虾、稻——鳅等。滩涂：境内滩涂主要分布于淮河沿岸、湖泊水库消落区，均为重要水域生态缓冲区或行蓄洪区，不宜渔业利用。总面积18321公顷。

6.2自然气候条件

6.2.1水文条件。市境地表水资源量（天然径流量）多年平均14.06亿m3，折合径流深度251.9mm。市境多年平均浅层地下水资源量5.75亿m³，其中，与地表水重复计算量3.28亿m³，不重复计算量2.47亿m³；中深层地下水资源量约为2.34亿m3，其中可开采量约为1.55亿m3/a，折合日可开采量42.5万m3/d。

市境多年平均水资源总量16.53亿m3，其中地表水资源量14.06亿m3，占区域水资源总量的85.1%；地下水资源量5.75亿m3，地下水资源量中与地表水不重复量2.47亿m3，不重复量占总量的14.9%。

6.2.2气候条件。市境属暖温带半湿润大陆性季风气候区，四季分明，气候温和，光照充足，热量丰沛，雨量适中，无霜期长，季风显著，雨热同季。平均气温17.1℃；无霜期342天；降水1048.4mm，季节性降水分布不均；日照：2062.6小时。主要灾害性天气有暴雨、连阴雨、雾霾、高温等，对人们生产生活造成一定不利影响。

6.2.3水质条件。淮南市湖泊、水库、河流水质良好。大部分符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。但是主城区周边如谢家集区的部分沉陷区水质较差。

6.2.3.1淮河水质调查：2016年淮河淮南段保护区上游、保护区、保护区下游水域溶解氧和pH等指标均符合清洁性III类水标准：除总氮外，高锰酸盐和总磷指标均符合《地表水环境质量标准》III类水质的标准。综合结果表明淮河淮南段保护区上游、保护区、保护区下游水域总磷、高锰酸盐指数、溶氧和pH等指标适用于III类水（集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区等）相应的功能标准，但总氮的含量较高。

表6-2   淮河淮南段水体夏季理化参数

| 断面 | T（℃） | PH | DO(mg/L) | Tur(NTU) | SD(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断面1 | 34±0.83 | 7.82±0.07 | 5.15±0.53 | 54.53±1.30 | 22.67±2.05 |
| 断面2 | 33.9±1.56 | 7.72±0.14 | 5.14±0.54 | 54.1±3.34 | 27±0.82 |
| 断面3 | 33.7±0.28 | 7.73±0.07 | 5.34±0.15 | 50.37±1.13 | 23.33±1.25 |
| 断面4 | 32.4±0.00 | 7.69±0.00 | 4.57±0.01 | 49.8±1.28 | 25.67±2.05 |
| 断面5 | 33.6±0.05 | 7.83±0.08 | 5.03±0.39 | 73.37±2.38 | 18±0.82 |
| 断面6 | 33.1±0.28 | 7.83±0.02 | 4.49±0.31 | 51.77±3.07 | 23±14.1 |
| 断面7 | 32.2±0.33 | 7.84±0.01 | 4.45±0.04 | 66.77±10.8 | 23.67±0.47 |
| 断面8 | 32.7±0.25 | 7.87±0.02 | 5.48±0.56 | 42.77±1.79 | 33±4.97 |
| 断面9 | 32.9±0.33 | 8.18±0.33 | 6.16±0.64 | 40.93±0.26 | 30.67±3.30 |

6.2.3.2寿县（安丰塘）水质调查：安丰塘水质呈中性，溶解氧丰富，营养盐含量适中，有关指标符合国家渔业水质标准，水质总体达国家地表水环境质量标准（GB3838-2002）Ⅲ类，过水性湖泊特征明显。（检测结果详见表6-3）。

表6-3   安丰塘水库水质检测结果

| 项目 | 单位 | 平均值 |
| --- | --- | --- |
| pH |  | 7.2 |
| 水深 | m | 2.3 |
| DO | mg/L | 9.1 |
| 透明度 | cm | 42 |
| TN | mg/L | 1.21 |
| TP | mg/L | 0.11 |
| CODMn | mg/L | 5.5 |
| 氯化物 | mg/L | 37.29 |
| 总碱度 | mmo1/L | 0.96 |
| 总硬度 | mmo1/L | 1.96 |

6.2.3.3凤台县（城北湖）水质调查：城北湖各项指标均符合渔业水质标准，营养盐、碱度和硬度也能满足渔业利用的要求；和地表水标准比较，城北湖水质在Ⅲ—Ⅳ。（检测结果详见表6-4）。

表6-4  凤台城北湖水质检测结果

| 理化指标 | 1号 （南张城） | 2号 （南湾） | 3号 （东乡） | 4号 （白鹤岗） | 5号 （铁路桥） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水深(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.1 |
| 透明度(cm) | 40 | 32 | 30 | 30 | 30 |
| pH值 | 7.48 | 7.32 | 7.46 | 7.43 | 7.17 |
| 碱度（mmol/L） | 3.77 | 3.58 | 3.64 | 3.55 | 3.26 |
| 硬度（mmol/L） | 3.65 | 3.85 | 3.77 | 3.77 | 3.87 |
| 溶解氧（mg/L） | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 8.5 | 8.2 |
| 高锰酸钾指数（mg/L） | 7.3 | 7.3 | 6.6 | 6.8 | 6.0 |
| 氨态氮（mg/L） | 0.180 | 0.191 | 0.247 | 0.248 | 0.174 |
| 亚硝态氮（mg/L） | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.004 |
| 总氮（mg/L） | 0.942 | 0.805 | 0.980 | 0.860 | 0.619 |
| 总磷（mg/L） | 0.179 | 0.214 | 0.119 | 0.256 | 0.119 |
| 注（mg/L） | 天气：晴； 水温：29度； |

6.2.3.4潘集区水质调查：目前，潘集区绝大多数水域水质优良，水质达到国家地表水环境标准(GB 3838-2002) Ⅱ~III类标准，也符合国家渔业水质标准（GB 11607-89）。根据对高皇坝、夹沟鸽笼、陶王村、卢家湖、集南、田集等水质的监测，水质呈中性，溶解氧丰富，营养盐含量适中，（检测结果详见表6-5）。

表6-5 潘集各采样点检测结果

| 采样点 采样值 | 高皇坝 | 夹沟鸽笼 | 陶王村 | 卢家湖 | 集南 | 田集 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 透明度(cm) | 30 | 34 | 42 | 35 | 45 | 39 |
| pH值 | 7.55 | 7.64 | 7.70 | 7.30 | 7.60 | 7.75 |
| 高锰酸钾指数(mg／L) | 8 | 8.11 | 8.33 | 6.68 | 8.11 | 8.33 |
| 亚硝酸盐(mg/L) | 2.54*10-2 | 2.29*10-2 | 0.83*10-2 | 0.57*10-2 | 0.67*10-2 | 0.29*10-2 |
| 氨氮(mg/L) | 0.295 | 0.185 | 0.18 | 0.245 | 0.135 | 0.16 |
| 总氮(mg／L) | 4.43 | 2.15 | 1.09 | 0.78 | 0.98 | 0.86 |
| 总磷(mg／L) | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.14 | 0.03 | 0.04 |

6.3水生生物资源状况

全市部分典型水域的生物资源调查情况如下。

6.3.1淮河水生生物资源状况。通过2016年春、夏、秋、冬四季对淮南水域内27个采样点浮游植物的调查。

6.3.1.1浮游植物资源状况：有硅藻门、甲藻门、金藻门、蓝藻门、裸藻门、、绿藻门、隐藻门和黄藻门共8门65属128种（包括变种和变型）浮游植物。从藻类组成上看，绿藻门物种数最多，达56种，占浮游植物物种数的43.75%；其次为硅藻门30种，占23.44%；蓝藻门16种，占12.50%；裸藻门14种，占10.94%；金藻门4种，占3.13%；隐藻门和甲藻门各3种，各占2.34%；黄藻门物种最少，仅2种，占1.56%。

6.3.1.2浮游动物资源状况：原生动物、轮虫、枝角类、桡足类共4门52属93种。其中，原生动物物种数最多，共17属33种，占浮游动物物种总数的比例为35.48%；其次为轮虫类有12属23种，占24.73%；桡足类有14属20种，占21.51%；枝角类有9属17种，占18.28%。

6.3.1.3底栖动物资源状况：环节动物、软体动物和节肢动物3门44属54种，其中软体动物门种类数最多，为14属21种，占底栖动物总种类的38.89%；其次为节肢动物有19属20种，占底栖动物总种类的37.04%；环节动物有11属13种，占底栖动物总种类的24.07%。

6.3.1.4鱼类资源现状：共采集渔业生物64种，其中鱼类56种，甲壳类8种，隶属于10目19科49属。其中鲤科鱼类最多，共35种，占54.69%；鲿科5种，占7.81%；鳅科3种，占4.69%；鲶科、银鱼科、塘鳢科、长臂虾科和溪蟹科各2种，占3.13%；其余各科均为1种，各占1.56%。

6.3.2寿县水生生物资源状况（安丰塘）。

6.3.2.1浮游植物资源状况：根据2017年7月和9月浮游植物调查分析结果，安丰塘水库4个断面8个采样点共检出浮游植物45种，隶属蓝藻、硅藻、绿藻、隐藻、裸藻、金藻、甲藻7个藻门，其中硅藻门20种，占46.51%；绿藻门9种，占20.93%；裸藻门4种，占9.30%；其他藻类占比均低于10%。浮游植物密度与生物量：根据2017年秋季（9月）浮游植物调查分析结果，浮游植物平均密度为2.27×105ind/L，平均生物量为1.86 mg/L。其中，硅藻门密度最大，为1.159×l06ind/L；其次为绿藻门，密度为5.42×105ind/L；再次为蓝藻门，密度1.04×105ind/L；相对而言，其它种类密度均较低。

6.3.2.2浮游动物资源状况：根据2017年秋季（9月）浮游动物调查分析结果，共镜检出浮游动物58种，其中原生动物31种，轮虫15种，枝角类和桡足类12种。

6.3.2.3底栖动物资源状况：根据2017年秋季（9月）底栖动物调查分析结果，共鉴定出底栖动物9种，其中瓣鳃纲5种，寡毛纲4种。

6.3.3凤台水生资源的调查（城北湖）。

6.3.3.1浮游植物定性：城北湖5个采样点初步鉴定得出浮游植物共53种，隶属7个门，其中绿藻门最多，达27种，占浮游植物种类的50.95%；蓝藻门次之，共计12种，占22.65%；硅藻门9种，占16.98%；裸藻门2种，占3.78%；隐藻门、甲藻门、金藻门各1种，各占1.88%。浮游植物生物量：城北湖浮游藻类以绿藻为主，绿藻平均生物量5.11mg/L，蓝藻平均生物量1.76mg/L，值得注意的是城北湖隐藻和裸藻生物分别为0.64mg/L和0.93 mg/L。

6.3.3.2浮游动物定性：四类浮游动物中，原生动物有11种（属），轮虫34种（属），枝角类10种（属），桡足类有5种（属）。原生动物、枝角类、桡足类优势种不明显。浮游动物生物量：城北湖浮游动物平均生物量为1127.89±275.99个/L，其中原生动物206.68±53.98个/L，轮虫879.22±222.36个/L，枝角类14.84±7.99个/L，桡足类5.18±3.65个/L，无节幼体21.97±8.12个/L。

6.3.3.3底栖种类调查结果：软体动物19种；环节动物7种；水生昆虫9种；甲壳类7种。

6.3.3.4水生植物调查：挺水植物13种；浮叶植物5种；沉水植物10种；漂浮植物5种。

6.3.4潘集区水生生物资源状况。2016年对潘集区境内6个调查点进行了水生生物资源调查。

6.3.4.1浮游植物资源状况：共有6门35属，隶属蓝藻门、绿藻、裸藻、硅藻、隐藻、甲藻6个藻门，其中蓝藻门8种，绿藻门15种，硅藻门9种，裸藻门1种，甲藻门1种，隐藻门1种。

6.3.4.2浮游动物资源状况：浮游动物15种，其中原生动物3种；枝角类4种；桡足类3种；轮虫5种。游动物结构组成的大致规律是：轮虫种群数量最大，枝角类与原生动物次之，桡足类种群数量最少。

6.4水域环境状况

6.4.1水域环境调查。地表水环境：2017年淮南市地表水质量总体保持良好。市辖淮河干流及其支流监测断面评价指标年均浓度值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，Ⅰ~Ⅲ类水质比例100%，总体水质优。市辖瓦埠湖、高塘湖和焦岗湖水质良好，评价指标年均浓度值符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，综合营养状态分别为中营养、轻度富营养、轻度富营养。

集中式饮用水源地：2017年，集中式饮用水源地水质达标率100%，水质保持稳定。

6.4.2主要污染物种类、数量、来源及污染原因。2017年淮河干流水功能区水质保护满足目标要求，但仍存在局部河道部分时段水质超标现象。如淮南市凤台大桥、淮南、李嘴孜上、田家庵、大涧沟监测断面监测断面水质为Ⅳ类，超标时段主要在非汛期，超标因子主要为五日生化需氧量；部分河道如东风湖进退水闸、凤台城关镇和田家庵截洪沟闸附近等内河水系因周边工业、农业生产污染、生活污染等，水质为劣Ⅴ类，并出现了黑臭现象。

河流：淮河淮南段支流主要有淠河、西淝河、泥河、高塘湖、瓦埠湖、焦岗湖，其中西淝河、淠河水质为Ⅲ类，污染较为严重的是泥河，主要是潘集城区河段的大量生活污水入河、周边工矿企业污染以及流域内灌区的农业面源污染。

生活污水：居民生活污水直接排入淮河主要有：干流凤台段的城关镇城东小区、城南小区、凤台三中等；田区小站台生活入河排污口、龙湖公园排污口、截洪沟闸、淮河新城五期旁边入河排污口等。

工业废污水：部分工业集聚区尚未实现污水集中处理，少数污染治理设施运行不正常，存在超标排放的行为。

畜牧养殖污水：随着城市化进程的加快，农村生产生活方式的改变，城市面源污染产生量和农村生活污水量的不断增加，化肥、农药大量使用，养殖业规模不断扩大，河流、湖泊、水库水环境质量均有不同程度的降低，区域内面源污染问题日趋突出。

农村农业污染：淮河沿岸农业污染较严重的是在凤台县东风湖排涝站，附近水体发黑发臭，主要原因是长期将秸秆堆砌在河道两旁及河中，被雨水冲刷后，全部回到河里，秸秆腐烂造成河水发黑，变臭而导致大量鱼死亡。在东风湖排涝站上段和东风湖进退水闸处水面漂浮大量的绿藻。

6.5水域滩涂承载力评价

淮南市水域资源丰富，气候温和、雨量充沛、光照条件好、无霜期长、溶氧量高，无污染，水生生物资源丰富，主要养殖水域水质达到Ⅲ类以上水质标准，为渔业发展提供了良好的条件和物质基础。

6.5.1湖泊承载力评价。参考泊湖水域状况、水文气候条件和水域环境指标，利用所测水生生物资源（浮游植物、浮游动物、水草和底栖动物等）现存量，考虑到水生植物、湿生植物、有机质等天然饵料的鱼产力贡献，全市湖泊鲤、鲫、青鱼等底层鱼类总承载力为30~50千克/亩（450~750千克/公顷）。

6.5.2水库承载力评价。全市共有中小型水库185座，其中：中型水库4座，分别为安丰塘水库、大井水库、花果水库、蔡城塘；小（一）型水库20座；小（二）型水库161座。目前已对安丰塘、大井、花果、蔡城塘四座水库规划为水库生态渔业增殖区，严格按照生活饮用水水源进行保护，以水产增殖为主。适量放流有水库“清道夫”之称的滤食性鱼类——鲢鱼、鳙鱼苗种，既可净化水体，保护水库生态环境优良，建成水库鲢鳙鱼有机食品生产基地，生产高附加值的有机食品，提质增效。根据对全市水库鲤、鲫、青鱼等底层鱼类总承载力为50~80千克/亩（750~1200千克/公顷）。

6.5.3池塘承载力评价。池塘养殖承载力高低可以按中国水产科学研究院编制的《淡水池塘养殖场规范化建设技术手册》的分类要求进行评价。按安徽沿江地区养殖池塘的养殖规划目的、要求、规模、生产特点、投资大小、管理水平、气候条件推算，淮南市养殖池塘平均鱼产力100~5000千克/亩（1500~7500 千克/公顷）。

6.5.4稻田承载力评价。根据安徽沿江地区稻渔综合种养模式下平均投入强度和生产水平，全市宜渔稻田养殖虾、鳅等特色水产品的鱼产力约2250千克/公顷，全市按20000公顷宜渔稻田渔业总承载力为4500万千克。

## 第七节 水产养殖产业发展分析

7.1水产养殖发展现状

全市水域滩涂主要集中在湖泊、河流沿岸，面积18321公顷。湖泊、河流沿岸的滩涂地在上世纪的围湖（河）造田活动中，面积逐渐减少。养殖区域主要集中在高塘湖、瓦埠湖、焦岗湖、泥河、西淝河等湖泊、河流及沿岸的精养塘。

养殖方式：池塘精养，湖泊围拦网养殖，稻田养殖。

池塘精养：养殖品种主要有草、鲤、鲫、团头鲂、河蟹、甲鱼、黄颡、泥鳅等；

湖泊围拦网养殖：养殖品种主要有鲢、鳙、草、河蟹等；

稻田养殖：养殖品种有小龙虾、泥鳅、甲鱼、河蟹等。

至2017年底，全市共创建22家农业部水产健康养殖示范场，6家省级水产良种场，3家省级农业产业化龙头企业。最近五年共向淮河、高塘湖、焦岗湖等天然水域增殖放流2600万尾，有效地改善了淮河等水域的渔业种群结构，较大程度地恢复了自然水域鱼类种群资源。建立了淮河国家级长吻鮠（淮王鱼）种质资源保护区和焦岗湖国家级芡实种质资源保护区。开展退网还湖工作，对瓦埠湖的围拦网全面进行拆除，恢复保护瓦埠湖的生态环境。渔业生态环境得到了一定改善，一些重大的养殖病害得到了有效控制，水产品质量安全水平显著提高，绿色食品、无公害食品生产逐渐扩大。

2017年全市养殖面积36893公顷，其中：池塘11216公顷，湖泊15227公顷，河沟3546公顷，水库6016公顷，网箱132.8公顷。全年发展稻田养殖2066公顷，主要集中在寿县、凤台县、潘集区。水产品产量170935吨，其中养殖产量138708吨，捕捞产量32227吨，生产鱼苗31.36亿尾，生产鱼种18761吨，投放鱼种26255吨，实现渔业总产值48.85亿元。

7.2区域经济发展方向

7.2.1区位条件。淮南市地处安徽省中北部，地跨淮河两岸，是安徽省区域中心城市、重要工业城市，中国新型能源基地；是沿淮城市群的重要节点，合肥都市圈带动沿淮、辐射皖北的中心城市及门户，素有“中州咽侯，江南屏障”之称，有着“蔡楚故地，能源之都”的独特魅力。

一是区位优越。合淮阜高速公路与济祁高速公路呈十字状贯通市境，淮蚌高速公路把淮南接入蚌埠交通枢纽，京福高速公路、沪陕高速公路与市境高速路网近距离连接，公路交通十分便捷。京福高铁、商合杭高铁穿境而过，市境设有淮南东站、淮南南站等多处站点，高铁路网贯通南北，到合肥40分钟，到上海、北京、福州仅需3小时左右。淮河横贯市区，3000吨级淮南港、江淮运河在规划建设中。合肥新桥国际机场紧邻市境，机场到市区仅40分钟车程。

二是资源丰富。淮南是“能源之都”，煤炭远景储量500亿吨，占华东地区储量的50%。淮南是华东最大的坑口电站，拥有6座大型电厂26台发电机组，电力装机容量1419万千瓦。淮河以南为丘陵岗地，淮河以北为广袤平原，优越的地理环境，形成优良的气候环境。淮南农业资源丰富，宜渔宜稻，特色农产品质优价廉，优质果蔬四季不断。淮河南北支流交汇，境内淮河流长105km，河流湖泊星罗棋布，水产资源丰富。“淮王鱼”为地方特色珍稀鱼类，焦岗湖八珍、瓦埠湖三秀银鱼、刀鲚、白虾品质优良，誉满江淮。

7.2.2经济总量和产业结构。2017年，全年地区生产总值（GDP）1111.1亿元。其中，第一产业增加值121.2亿元；第二产业增加值552.9亿元；第三产业增加值437.3亿元。按常住人口计算，人均GDP达32017元（折合4742美元）。全年粮食种植面积43.5万公顷，全年粮食总产量289.7万吨。肉类总产量24.8万吨，禽蛋产量11万吨，牛奶产量4.2万吨。水产品产量17.1万吨。

7.2.3渔业经济发展方向。十九大以来，我国淡水渔业产业的发展趋势发生了明显改变，主要表现在，一是传统渔业向现代渔业的转变，二是大水面以渔业为主向生态优先的转变，三是单一性渔业向休闲渔业、旅游渔业等综合型渔业转变，工作重点是渔业资源的增殖与生物多样性的恢复和保护。

按照淮南市渔业资源秉赋，今后渔业经济将成为发展农村经济的重头戏。一是建设池塘精养基地，大力推广高效健康养殖模式，实现基地规模化、生产标准化，推动全市渔业实用技术和新品种的引进推广，加快全市渔业经济发展步伐。二是推进沉陷区渔业利用和稻渔综合种养的发展，积极发展绿色渔业。三是发展休闲渔业，把生态文化、生态养鱼、生态保护，旅游、休闲、观光等融为一体，形成集养殖、观赏、垂钓、餐饮、住宿、疗养为一体的新的渔业多功能领域，丰富城乡人民生活，改善农村生活环境，增加农民收入。

7.3水产养殖前景预测

7.3.1市场发展潜力

7.3.1.1巨大的市场潜力为水产养殖业提供了发展空间。随着生活水平和收入提高，人们对食品多样性需求、对健康营养食品需求不断增加，水产品市场需求日益旺盛。消费水平的提高和膳食观念的变化，低脂肪、低胆固醇、高蛋白、易消化吸收的膳食结构将成为膳食新常态，水产品将是今后人们生活的主要食品之一，为今后水产养殖业的发展提供了广阔空间。方便快捷的流通业扩大了水产品的消费市场。随着物联网的建设，未来的水产品流通更加全球一体化，水产品市场更加广阔。

7.3.1.2养殖产量提升潜力较大。随着水产养殖业转型升级，节水节地高质高效现代养殖技术的创新和现代生物技术等在水产养殖产业发展上的应用，必将有力促进优良品种培育、健康养殖、生物防治等水产养殖新技术的发展与进步。为淮南市水产养殖业可持续发展提供空间和发展潜力。

7.3.1.3休闲渔业成为渔业经济新的增长点。淮南市的生态环境良好，区位优势突出，交通便利，集游玩、垂钓、餐饮、休闲于一体的休闲渔业发展迅速，有力促进了渔业经济的快速增长。休闲垂钓观光渔业的兴起和发展，为水产业的多轮驱动，开辟了另一片全新的领域，促进水产业的多向发展。

7.3.2发展趋势与前景展望

7.3.2.1转变产业发展方式是现代渔业的必然要求。渔业正在向着智慧化、集约化、产业化和绿色发展的现代渔业加速转型升级。其中，池塘养殖保持基本稳定，网箱围栏养殖受到控制并逐步调减，稻渔综合种养将得到大力发展。以现代科学技术和设施设备为支撑，在确保水产品安全供给和渔民持续增收，实现渔业资源可持续利用和建设良好生态体系中发挥着越来越大的作用。现代渔业的功能已由产品生产的单一功能向生产功能、生活功能和生态功能等多功能拓展，最终实现渔业与工业、城市与乡村的融合与协调发展。

7.3.2.2绿色水产品的发展是质量的重要举措。随着人们消费水平的提高，消费者对无公害的水产品需求日益增加。以资源节约型、环境友好型、健康养殖为内涵的无公害养殖及生态养殖将成为主要养殖方式，绿色、优质水产品将成为主流。加强水产品质量监督监测体系和渔业生态环境监测体系的建设，加强水产品质量安全的监管，将成为行业主管部门日常工作的重点。

7.3.2.3产业化品牌化建设是提升竞争力的重要保障。随着市场经济的发展，经营规模小，科技含量低，抗风险能力差的分散经营者，将逐渐被淘汰，“公司＋基地＋养殖户”、产学研政推一体化、养殖销售加工一条龙的产业化经营模式，将成为水产业发展的必然趋势。水产养殖业为应对市场的挑战，必须提高自身的竞争力，做大产业规模，提高产品质量，搞活经营管理，创建特色品牌。

7.3.2.4可持续发展是必须坚持的基本战略方针。实施可持续发展战略，有利于促进生态效益、经济效益和社会效益的统一；有利于促进经济增长方式由粗放型向集约型转变，使经济发展与人口、资源、环境相协调；有利于国民经济持续、稳定、健康发展，提高人民的生活水平和质量。加强水产养殖业的科学管理，推广现代先进养殖技术及养殖理念，合理利用种质资源，协调发展水产品加工业，提高水产养殖业的经济效益、生态效益和社会效益，实现水产养殖业的可持续发展。

## 第八节 养殖水域滩涂开发总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神；坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，贯彻“提质增效、减量增收、绿色发展、富裕渔民”的发展方针；以生态优先、改善供给、创新驱动、法治保障为原则，推进渔业供给侧结构性调整，本着养殖环境友好、生态养殖的发展思路，合理利用养殖水域滩涂资源，保护养殖水域生态环境，加快完善和推进养殖管理制度建设；大力提升渔业生产标准化、绿色化、产业化、组织化和可持续发展水平，基本形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的淮南特色现代渔业发展新格局、新思路。

# 第三章  养殖水域滩涂功能区划

## 第九节 功能区划概述

根据《农业部关于养殖水域滩涂规划编制工作规范》，结合安徽省十二届人大常委会第三十九次会议表决通过的《安徽省湖泊管理保护条例》，立足淮南市生态城市功能定位，聚焦绿色发展，着力发展净水渔业、池塘和小水库健康养殖、稻田综合种养、生态休闲渔业等适宜全区发展的生态健康养殖模式，走“产出高效、产品安全、资源节约、环境友好”的现代渔业发展道路。将淮南市水域功能区分为禁止养殖区、限制养殖区和养殖区。

9.1禁止养殖区

禁止养殖区是指按照法律、法规、行政规章等规定，在指定范围内禁止存在任何渔业养殖（场）的水域范围。禁养区内不得新建和改扩建各类渔业规模养殖场，现有规模化渔业养殖场在一定期限内实现关、停、转、迁。

禁止养殖区包括以下区域：①饮用水水源地一级保护区、自然保护区核心区和缓冲区、国家级水产种质资源保护区核心区等重点生态功能区；②港口、航道、行洪区、河道堤防安全保护区等公共设施安全区域；③有毒有害物质超过规定标准的水体；④法律法规规定的其他禁止从事水产养殖的区域。

9.2限制养殖区

限制养殖区是指按照法律、法规、行政规章等规定，在一定区域内限定渔业养殖数量。限养区内不得新建和改扩建各类渔业规模化养殖场，限养区内的现有各类渔业养殖场不得扩大养殖规模。在限制养殖区域内进行渔业养殖活动，应当符合当地地方人民政府规定的品种、规模、总量、环境保护等要求。

限制养殖区包括以下区域：①饮用水水源二级保护区、自然保护区实验区和外围保护地带、国家级水产种质资源保护区实验区、风景名胜区、依法确定为开展旅游活动生态功能区等；②重点湖泊水库等公共自然水域。重点湖泊、水库饲养滤食性鱼类的网箱围栏总面积不超过水域面积的1%，饲养吃食性鱼类的网箱围栏总面积不超过水域面积的0.25%，根据养殖水域滩涂生态保护实际需要确定重点湖泊水库，确定不高于农业部标准的本地区可养比例；③法律法规规定的其他限制养殖区。

9.3养殖区

养殖区是指除禁养区、限养区以外水域，均为渔业养殖区。

包括池塘养殖区和其他养殖区。池塘养殖（包括连片精养池塘、普通池塘养殖和工厂化设施养殖等）；其他养殖（主要是稻田综合种养）；养殖水域内水质要求达到国家渔业水质标准和无公害淡水养殖用水水质标准。

## 第十节 禁止养殖区

淮南市禁止养殖区包括：饮用水水源地一级保护区、水产种质资源保护区核心区、重要湿地一级保护区、行洪区、河道堤防安全保护区等公共设施安全区域及其他法律法规规定的禁止从事水产养殖的水域。

10.1饮用水水源地一级保护区

表10-1  饮用水一级保护区一览表

| 序号 | 水源地 名称 | 水源地类型 | 县区 | 功能区范围 | 取水口坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一级保护区（水域） | 一级保护区（陆域） | 经度 | 纬度 |
| 1 | 毛集实验区水厂水源保护区 | 河流型 | 毛集实验区 | 淮河干流取水口上游1000米至取水口下游100米，宽度为淮河航道北侧边界线至取水口侧水位边界线的水域。 | 与一级保护区水域长度一致，宽度为取水口侧水位边界线至淮河防洪堤背水侧的陆域。 | 116°40′47″ | 32°34′50″ |
| 2 | 凤台水厂 | 河流型 | 凤台县 | 淮河干流取水口上游1000米至取水口下游100米，宽度为淮河航道北侧边界线至取水口侧水位边界线的水域。 | 与一级保护区水域长度一致，宽度为取水口侧水位边界线至淮河防洪堤背水侧的陆域。 | 116°42′58″ | 32°42′02″ |
| 3 | 淮南市东部城区饮用水水源保护区 | 河流型 | 淮南市区 | 淮河干流四水厂取水口上游1000米至三水厂取水口下游100米，宽度为淮河航道北侧边界线至取水口测水位边界线的水域。 | 与一级保护区水域长度一致，宽度为取水口侧水位边界线至淮河防洪堤背水侧的陆域。 | 116°48′21″ 116°49′34″ | 32°42′07″ 32°40′17″ |
| 4 | 平头山 | 河流型 | 淮南市区 | 东淝河取水口上游1000米至下游100米，宽度为正常蓄水位时整个河道水域。 | 与一级保护区水域长度一致，宽度为正常蓄水位时河道水位边界线至两侧防洪堤背水侧的陆域。 | 116°49′27″ | 32°34′18″ |
| 5 | 寿县二水厂 | 河流型 | 寿县 | 东淝河取水口上游1000米至下游100米，宽度为正常蓄水位时整个河道水域。 | 与一级保护区水域长度一致，宽度为正常蓄水位时河道水位边界线至两侧防洪堤背水侧的陆域。 | 116°57′49″ | 32°40′38″ |
| 6 | 袁庄水厂 | 河流型 | 潘集区 | 淮河北岔取水口上游1395米至下游200米。 | 一级保护区水域北侧纵深200米的陆域。 | 116°57′43″ | 32°40′37″ |
| 7 | 茨淮新河尚塘乡尚塘村河流型水源地 | 河流型 | 凤台县 | 茨淮新河取水口上游1000米至下游100米，宽度为正常蓄水位时整个河道水域。 | 与一级保护区水域长度一致，宽度为正常蓄水位时河道水位边界线至两侧防洪堤背水侧的陆域。 | 116°24′2.69 | 32°50′50.39″ |
| 8 | 孙庙乡孙庙村水厂水源地 | 湖泊型 | 谢家集区 | 取水口半径不小于300米范围内水域。 | 与一级保护区外不小于200米范围内的陆域。 | 116°56′37 | 32°24′16″ |
| 9 | 高平水厂水源地 | 河流型 | 潘集区 | 淮河干流取水口上游1395米至取水口下游200米。 | 与一级保护区水域长度一致，宽度为取水口侧水位边界线至淮河防洪堤背水侧的陆域。 | 116°58′3.7 | 32°41′50.33″ |
| 10 | 淮河贺疃镇贺曈镇古路岗村河流型水源地 | 河流型 | 潘集区 | 淮河干流取水口上游1000米至取水口下游100米，宽度为淮河航道北侧边界线至取水口侧水位边界线的水域。 | 与一级保护区水域长度一致，宽度为取水口侧水位边界线至淮河防洪堤背水侧的陆域。 | 116°46′8.79 | 32°55′10.28″ |
| 11 | 安丰塘镇集中式饮用水水源地保护区 | 水库型 | 寿县 | 以取水点为基准点，上游距取水点以南500米，至潭沿村村民组，下游距取水点以北500米，至开发街以南，取水点以东为水面延伸500米，取水点西侧为陆地，向西500米至前县队。 | 以取水点为基准点，上游距取水点以南500米，至潭沿村村民组，下游距取水点以北500米，至开发街以南，取水点以东为水面延伸500米，取水点西侧为陆地，向西500米至前县队。 | 116°40′41.41 | 32°19′30.51″ |
| 12 | 八公山乡集中式饮用水水源地保护区 | 河流型 | 寿县 | 以取水点（位于团结村梁郢排灌站附件）为基准点，下游到北门大桥，上游距离距离取水点500米。取水点的河流宽度为120米，陆域河岸两侧纵深200米，两侧均为农田。 | 与一级保护区水域长度一致，宽度为正常蓄水位时河道水位边界线至两侧防洪堤背水侧的陆域。 | 116°48′4.96 | 32°35′37.66″ |
| 13 | 淠史杭灌区渠系板桥镇红星村河流型水源地 | 河流型 | 寿县 | 淠史杭灌区渠取水口上游1000米至下游100米，宽度为正常蓄水位时整个河道水域。 | 与一级保护区水域长度一致，宽度为正常蓄水位时河道水位边界线至两侧防洪堤背水侧的陆域。 | 116°37′47.56 | 32°12′43.05″ |
| 14 | 丰庄镇集中式饮用水水源地保护区 | 河流型 | 寿县 | 以取水点为基准点，下游到五里村屯圩（距离取水点200米）上游距离取水点500米。保护区和宽度为800米，陆域河岸两侧纵深200米，且均为基本农田。 | 与一级保护区水域长度一致，宽度为正常蓄水位时河道水位边界线至两侧防洪堤背水侧的陆域。 | 116°31′34.66 | 32°29′25.9″ |
| 15 | 涧沟镇集中式饮用水水源地保护区 | 河流型 | 寿县 | 以取水点（涧沟镇田岗庄台北350米主河道）为基准点。下游距离取水点200米，上游距离取水点500米，取水点的河流宽度为320米。 | 与一级保护区水域长度一致，宽度为正常蓄水位时河道水位边界线至两侧防洪堤背水侧的陆域。 | 116°38′57.66 | 32°33′38″ |
| 16 | 正阳关镇集中式饮用水水源地保护区 | 河流型 | 寿县 | 以取水点（正南淮堤27公里+370米，堤角内-135米）为基准点。下游距离取水点200米，到原正阳船塘出口侧，上游距离取水点500米，保护区河流宽度320米（包括两道淮河堤控制的整个河床）。 | 与一级保护区水域长度一致，宽度为取水口侧水位边界线至淮河防洪堤背水侧的陆域。 | 116°30′54.6 | 32°28′19.54″ |
| 17 | 众兴镇、茶庵两乡镇集中式饮用水水源地保护区 | 河流型 | 寿县 | 以取水点（距众兴新街东街出口200米）为基准点，下游距离取水点200米，到众兴大桥，上游距离取水点500米，到梅店组。 | 与一级保护区水域长度一致，宽度为正常蓄水位时河道水位边界线至两侧防洪堤背水侧的陆域。 | 116°39′33.6 | 32°5′7.08″ |

备注：饮用水水出口范围是根据《饮用水水源保护区划分技术规范》。

10.2水产种质资源保护区核心区

淮河淮南段长吻鮠（淮王鱼）国家级水产种质资源保护区总面积1000公顷，其中核心区300公顷，位于保护区上游，茅仙洞自凤台淮河大桥（116°43′34″-116°44′13″E，32°39′43″-32°42′14″N），实验区700公顷，位于保护区下游，自凤台县淮河大桥至平圩淮河大桥（116°43′13″-116°56′06″E，32°42′14″-32°40′16″N）；农业部焦岗湖芡实种质资源保护区（范围在东经116°33＇至116°40＇，北纬32°34＇至32°37＇之间，总面积1000公顷，其中核心区700公顷，保护区划定两个核心区，其中：东核心区380公顷，从王郢孜南1800米(116°38＇26＇＇E, 32°36＇24＇＇N)向东南至便民沟口西1300米处折点(116°38＇58＇＇E, 32°35＇49＇＇N），向南偏西至孙台涵处折点(116°38＇57＇＇E, 32°35＇00＇＇N），向西至乔口涵西700米处折点(116°37＇37＇＇E, 32°34＇44＇＇N），向西北1400米处折点(116°36＇29＇＇E, 32°35＇16＇＇N），向东北至王郢孜南1800米处止。西核心区320公顷，从君王涵(116°35＇03＇＇E, 32°36＇54＇＇N)向西至唐家沟涵处折点(116°34＇28＇＇E, 32°36＇49＇＇N)，向西南至南中心沟处折点(116°34＇16＇＇E, 32°35＇27＇＇N），向东1600米处折点(116°34＇43＇＇E, 32°35＇32＇＇N），向北至君王涵止。

10.3自然保护区核心区和缓冲区（包括湿地公园）

淮滨淮南省级湿地自然保护区（总面积2400公顷）、十涧湖国家级城市湿地公园（面积1010公顷）、焦岗湖国家级湿地公园。

10.4公共设施安全禁养区（包括航道、行洪区、河道堤防安全保护区、自然河流及大中型人工河流的主要航道、港口及河口）

表10-2  主要河流禁止养殖区一览表

| 序号 | 河流名称 | 境内河长 （km） | 境内面积 （公顷） | 县、区 | 禁养范围 | 坐标位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮河 | 105 | 1419 | 市境 | 淮河航道，溜孜口至新城口。 | N32.393004，E116.457708；N32.459647，E116.515002； N32.488901，E116.530108；N32.504827，E116.525898； N32.543038，E116.566844；N32.545353，E116.612849； N32.557508，E116.647868；N32.569082，E116.681685； N32.603506，E116.716704；N32.625348，E116.746745； N32.659462，E116.732669； N32.691828，E116.736789； N32.687946，E116.689111；N32.713496，E116.736102； N32.742955，E116.743312；N32.737469，E116.768375； N32.741512，E116.773868；N32.718695，E116.766315；N32.679026，E116.923993；N32.668422，E116.834293；N32.690384，E116.848369； N32.666687，E116.918063；N32.634312，E116.903644； N32.677380，E116.979832；N32.667843，E117.016597； N32.707142，E117.093845；N32.723606，E117.095218。 |
| 2 | 西淝河主航道 | 31 | 360 | 凤台县、毛集实验区 | 邵沟沟口至西淝河口。 | N32.867946，E117.689111；N32.702446，E117.613843； N32.767065，E117.527917；N32.817355，E117.442516。 |
| 3 | 永幸河 | 42 | 168 | 凤台县 | 境内全段 | N32.975824，E116.368820；N32.878999，E116.526062； N32.830546，E116.550781；N32.742225，E 116.649658；N32.713496，E116.736102。 |
| 4 | 泥河 | 60 | 100 | 凤台县、潘集区 | 全河段 | N32.917687，E 116.609386；N32.878865，E 116.689203； N32.765063，E116.874190。 |
| 5 | 茨淮新河 | 39.2 | 294 | 凤台县、潘集区 | 港河口至古路岗 | N32.919364，E116.773050；N32.055421，E116.379859。 |
| 6 | 淠河 | 57.7 | 231 | 寿县 | 迎河至淠河口 | N32.459647，E116.515002；N32.406619，E119.492343；N32. 375600，E116.482730；N32.343919，E116.507106；N32.259833，E116.522555；N32.212498，E116.502643；N32.200878，E116.521869；N32.144791，E116.533198；N32.028149，E116.546931。 |
| 7 | 东淝河 | 51.8 | 414 | 八公山区、谢家集区 | 境内全段 | N32.558232，E116.841919；N32.602575，E117.763522； N32.586765，E117.794040；N32.619348，E117.744640。 |
| 8 | 东淝河西源 | 20.5 | 160 | 寿县 | 境内全段 | N32.558232，E116.841919；N32.602575，E117.763522； N32.586765，E117.794040；N32.619348，E117.744640。 |
| 9 | 寿西湖截涝沟 (护城河) | 28.12 | 169 | 寿县 | 境内全段 | N32.587055，E116.775673； N32.586765，E117.794040；N32.572807，E117.772926；N32.569262，E117.790092。 |
| 10 | 窑河航道 | 28 | 84 | 大通区 | 炉桥至新城口 | N32.748009，E117.114312；N32.719120，E117.152969；N32.690809，E117.132370；N32.689653，E117.155716；N32.648036，E117.179062；N32.616810，E117.198288；N32.582680，E117.202408。 |
| 11 | 淠淮航道 | 29.5 | 88 | 寿县 | 白洋淀至刘家圩 | N32.187659，E117.805183；N32.100604，E117.667306； N32.037717，E117.667698；N32.987619，E117.648080。 |
| 12 | 淠东干渠航道 | 27 | 81 | 寿县 | 戈店至众兴 | N32.100604，E117.667306；N32.212797，E117.633661； N32.263326，E117.648080；N32.320790，E117.688592。 |
| 13 | 杨西干渠航道 | 13.8 | 41 | 寿县 | 迎合至杨西 | N32.212797，E117.633661；N32.295883，E117.522555。 |

湖库禁养区：江淮运河主航道，黄楼至东淝河口。航道长95km、宽为75至190米、最大转弯半径180米，及瓦埠湖码头和取水口，面积3000公顷。坐标位置（N32. 923598，E117.818230；N32.99038，E117.815826；N32.039937，E117.809647；N32.050431，E117.79287；N32.065835，E117.811363；N32.107721，E117.803123；N32.161215，E117.810677；N32.187659，E117.805183；N32.283846，E117.839859；N32.275076，E117.860155；N32.280590，E117.882774；N32.384485，E117.913330；N32.364436，E117.920197；N32.412272，E117.886208；N32.455158，E117.891014；N32.471959，E117.908867；N32.479486，E117.878655；N32.491073，E117.897537；N32.550419，E117.867325；N32.558232，E117.841919。）

河流、湖泊周边的滩涂地：面积18321公顷，为了保护水域生态圈的完整性，将河流、湖泊周边的滩涂地全部划为禁养区，不进行渔业开发利用。

10.5管理措施①在禁养区内设立“禁养宣传告示牌”，标示说明禁养范围、内容，禁止从事水产养殖活动。②禁养区内原有的水产养殖，由各县、区人民政府及相关部门限期搬迁或关停。禁养区内划分前已经发放的水域滩涂养殖证予以注销。原有的水产养殖企业（户），搬迁或关停造成损失要依法进行补偿，并妥善安置养殖渔民生产生活。③禁养区范围内禁止新建、扩建水产养殖场，新增从事其它可能污染饮用水水体的水产养殖活动。④禁养区内允许使用生物操纵等技术以保护和修复水质；增殖放流活动要严格按照农业部出台的《水生生物增殖放流管理规定》和《农业部关于进一步规范水生生物增殖放流活动的通知》执行。实施增殖放流的企业或个人必须制定增殖放流方案，并报当地县区渔业主管部门审批后方可实施。⑤若因发生水体污染和水产品质量安全事故，根据水污染应急预案和水生动物疫病应急预案而划定的一定时期内的封锁区、隔离区。⑥禁止向保护区内放流任何外来物种。

## 第十一节 限制养殖区

淮南市限制养殖区包括饮用水水源二级保护区、水产种质资源保护区实验区、重点河流、湖泊、水库以及法律法规规定的其他限制从事水产养殖的区域。

11.1饮用水水源二级保护区限制养殖区

在一级保护区外划定的、执行地表水环境质量标准III类标准的水域和陆域为二级保护区。

11.2水产种质资源保护区实验区

农业部焦岗湖芡实种质资源保护区实验区（范围在东经116°33＇至116°40＇，北纬32°34＇至32°37＇之间），总面积1000公顷，核心区以外为实验区面积300公顷。

11.3风景名胜区（湿地公园）

凤台凤凰湖省级湿地公园、潘集区泥河省级湿地公园总面积2672公顷（坐标N32.765063，E116.874190；N32.763043，E116.895820；N32.736189，E116.925345；N32.731857，E116.955901；N32.739943，E116.009459；N32.759578，E116.011004；）安徽淮南淮河湿地公园（总面积616公顷）

11.4公共自然水域限制养殖（湖泊、水库、河沟）

湖泊：湖泊限制养殖面积19336公顷。（详见表11-1）

表11-1   湖泊限制养殖一览表

| 序号 | 名称 | 境内面积 （公顷） | 县、区 | 坐标位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦埠湖 | 10698 | 寿县、谢家集区 | N32.540607，E116.849128；N32.504771，E116.873332； N32.449392，E116.878825；N32.396068，E116.866122； N32.381572，E116.889468；N32.346483，E116.898738； N32.325017，E116.880542；N32.281779，E116.867495； N32.232731，E116.842090；N32.546540，E116.879512；N32.539883，E116.882087；N32.536844，E116.897012；N32.513252，E116.917277；N32.494866，E116.915904；N32.486613，E116.929122；N32.482414，E116.920024；N32.476332，E116.914016；N32.458807，E116.913501；N32.426501，E116.906463；N32.404619，E116.938220；N32.392444，E116.956244；N32.375048，E116.920539；N32.386646，E116.986113；N32.350399，E116.951781；N32.334155，E116.935988；N32.309494，E116.900969；N32.266104，E116.897364；N32.235907，E116.865779；N32.232422，E116.849299。 |
| 2 | 焦岗湖 | 1650 | 毛集实验区 | N32.605467，E116.526850；N32.616601，E116.649539；N32.580732，E116.652801。 |
| 3 | 高塘湖 | 2134 | 大通区 | N32.686069，E116.123786；N32.695604，E116.165671； N32.667285，E116.146788；N32.643005，E116.167045； N32.625946，E116.144042；N32.614669，E116.176314； N32.581117，E116.180434；N32.604547，E116.178374； N32.641443，E116.303437。 |
| 4 | 花家湖 | 580 | 凤台县 | N32.717414，E116.613654；N32.718569，E116.626357； N32.708748，E116.629790。 |
| 5 | 姬沟湖 | 1050 | 凤台县 | N32.838583，E116.534287；N32.946948，E116.531504； N32.820841，E116.526047；N32.803961，E116.535832； N32.795737，E116.547505。 |
| 6 | 城北湖 | 320 | 凤台县 | N32.786434，E116.687304；N32.751214，E116.687304； N32.736486，E116.697604；N32.786434，E116.687304。 |
| 7 | 戴家湖 | 53 | 凤台县 | N32.777714，E116.747714；N32.759526，E116.748226。 |

水库：水库限制养殖面积10650公顷，包括全市的全市小（一）、小（二）型水库5480公顷。（详见表11-2）

表11-2   水库限制养殖一览表

| 序号 | 名称 | 面积（公顷） | 县、区 | 坐标位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安丰塘水库 | 3400 | 寿县 | N32.323299，E116.685487；N32.309953，E116.726342； N32.267288，E116.651498；N32.260321，E116.689950。 |
| 2 | 大井水库 | 860 | 寿县 | N32.298910，E116.021620；N32.256385，E116.056811。 |
| 3 | 花果水库 | 200 | 寿县 | N32.996615，E116.710893。 |
| 4 | 蔡城塘水库 | 350 | 大通区 | N32.600301，E116.140991；N32.551679，E116.134486。 |

河沟：河沟限制养殖面积6976公顷。（详见表11-3）

表11-3   河沟限制养殖一览表

| 序号 | 河流 名称 | 境内河长 （km） | 境内面积 （公顷） | 流经县、区 | 坐标位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西淝河河套 | 31 | 1107 | 凤台县、毛集实验区 | N32.740519，E116.564216；N32.723768，E116.574859； N32.730411，E116.583785；N32.713081，E116.586532； N32.716547，E116.586188；N32.713081，E116.586532； N32.711347，E116.597518；N32.699792，E116.616401； N32.717414，E116.613654；N32.718569，E116.626357； N32.690835，E116.632880；N32.708748，E116.629790； N32.678699，E116.642837。 |
| 2 | 陡涧河 | 24 | 1330 | 寿县 | N32.478069，E116.801234；N32.498051，E116.850673。 |

11.4管理措施①限养区内禁止可能对水域环境造成污染破坏的养殖、捕捞作业方式。限制养殖区内重点生态功能区和公共设施安全区域划定前已有的水产养殖企业（户），搬迁或关停，造成养殖生产者经济损失的应依法给予补偿，并妥善安置养殖渔民生产生活。②限制养殖区范围内，必须实施严格的环境准入制度与管控措施，保护水域生态环境。渔业主管部门严格控制准入标准，拟在限养区域内开展水产养殖，必须进行可行性论证，制定实施方案，报辖区所在地县（区）级渔业主管部门审批，批准后方可实施，跨界水域须报上级渔业主管部门审批。③限养区域内水产养殖要根据水体承载力，科学确定放养品种和养殖密度，严格控制水产养殖总量，倡导生态健康养殖；放养品种以青、草、鲢、鳙、鳊、鲂、鲫等为主，要按照“生态、健康”要求，把渔业与资源养护、生态环境保护相结合，发展综合立体生态养殖，充分利用良好的水域资源，生产绿色、有机水产品。④限制养殖区内的水产养殖，污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的，限期整改，整改后仍不达标的，由县级人民政府及相关部门负责限期搬迁或关停。⑤沉陷区渔业要因地制宜。浅水区宜发展虾、蟹、鳖等名优水产品养殖，深水区发展定居性鱼类及多种大宗鱼类的增养殖，同时种植水生植物，以净化水体，保护生态环境。推进水产养殖业与旅游休闲产业融合，建设观赏游钓及内容丰富的城郊型休闲渔业基地。⑥参照执行标准《渔业水质标准（GB 11607）》、《水产养殖质量安全管理规范（SC/T0004）》、《水生生物增殖放流技术规程（SC/T 9401）》、《鱼类增殖放流技术规范（DB11/T 871）》、《有机鲢、鳙鱼养殖技术规范（DB33/T 847）》等。

## 第十二节 养殖区

除禁养区、限养区以外水域，符合法律法规规定的池塘养殖区和稻渔综合种养区。

12.1池塘养殖区

池塘养殖区是指适合进行多数鱼类、虾蟹类养殖和苗种繁育的池塘养殖区域。

市境由于地势较平坦，海拔较低，基本上可分为经济型池塘养殖模式、标准化池塘养殖模式、循环生态型池塘养殖模式、循环水池塘养殖模式、生态节水型池塘养殖模式等5种类型。

规划在全市各县区发展池塘养殖区，分布在寿县、凤台县、潘集区、谢家集、大通区、八公山区、毛集实验区等县区。按全市目前的发展现状，以经济型池塘养殖模式为主体，加强连片池塘的基础设施建设及改造整治，调整池塘水产养殖业生产结构，逐步向标准化池塘养殖模式、循环生态型池塘养殖模式、循环水池塘养殖模式、生态节水型池塘养殖模式方向转化。提高水产品的品位，提升水产品附加值。管控措施：池塘养殖执行《渔业水质标准（GB 11607）》、《无公害食品 渔用药物使用准则（NY 5071）》、《淡水池塘养殖水排放标准（SC/T9101）》、《污水综合排放标准（GB8978）》、《水产养殖质量安全管理规范（SC/T 0004-2006）》、《淡水鱼苗种池塘常规培育技术规范（SC/T1008）》、《淡水养殖池塘设施要求（SC/T6048）》等。

12.2稻渔综合种养区

通过水稻栽培技术、水产养殖技术的对接与集成，做到“一水两用、一田双收、粮渔双赢、生态高效”，提高了农业综合效益。

规划在全市各县区发展稻渔综合种养。发展稻渔综合种养要围绕水源水质较好，以灌溉方便、土地平坦、不渗水的耕地为重点。规划到2025年以展稻渔综合种养6666公顷，2030年发展10000公顷（详见表12-1）。管控措施：要严格按照《稻渔综合种养 技术通则》进行养殖。

表12-1  各县区稻渔种养发展一览表

| 县区 | 2020年 | 2025年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 寿县 | 4066 | 8132 | 12200 |
| 凤台县 | 1500 | 3000 | 4500 |
| 大通区 | 150 | 300 | 450 |
| 田家庵区 | 100 | 200 | 300 |
| 谢家集区 | 150 | 300 | 450 |
| 八公山区 | 50 | 50 | 50 |
| 潘集区 | 500 | 1000 | 1500 |
| 毛集实验区 | 150 | 350 | 550 |
| 合计（公顷） | 6666 | 13333 | 20000 |

12.4管理措施 养殖生产活动，应当科学确定养殖密度，合理投饵、使用药物，养殖尾水必须达标排放，不得超过国家和地方排放标准。完善全民所有养殖水域使用审批，健全使用权的招、拍、挂等交易制度，推进集体所有养殖水域承包经营权的确权工作，规范水域养殖发证登记工作。新、扩、改建养殖场时必须严格执行环境影响评价制度和水域养殖准入审批制度。围绕养殖主导品种和特色产业合理规划养殖区域，通过招商引资、项目争取、水面使用权流转等方式，使水面向养殖大户集中，逐步实现主导、特色品种养殖规模化、专业化，带动区域发展，形成具有明显区位优势、较强市场竞争力的特色渔业产业带。鼓励本系统水产技术干部走村入户因户施策，积极指导贫困户发展水产养殖产业，根据水面资源条件，因地制宜选择库塘精养、稻渔综合种养和渔业休闲垂钓等模式。加强渔政执法，积极开展渔业法律法规宣传工作，维护渔业生产秩序，查处无证养殖，对非法侵占养殖水域行为进行处理，规范养殖水域开发利用秩序，强化社会监督。加强渔业安全生产检查工作，确保不发生渔业安全生产事故。加强养殖生产过程中投入品监督管理，保障水产品质量安全。

# 第四章  保障措施

## 第十三节 加强组织领导

各级政府和渔业行政主管部门要进一步强化渔业产业发展意识、环境保护意识，加强对养殖水域滩涂规划制订和实施的领导。加强调查研究，因地制宜、科学规范制定养殖水域规划，确保淮南市渔业合理、适度、有序发展，为渔业建设营造良好制度环境，提供政策扶持、资金扶持和服务支持。同时，建立多部门联动机制，在市政府的统一领导下，充分发挥农业（渔业）、林业、水利、交通、国土、财政、环保、矿务、旅游、科技等政府部门的行政职能，各尽其责，通力合作，努力营造渠道畅通、运行高效、统一协调的工作机制。渔业行政管理部门，充分发挥职能，细化方案，明确分工，落实责任，强化监管，采取有力措施确保规划任务目标如期实现；同时加强对规划的跟踪、监督和阶段效果评估，适时调整修订规划，不断增强规划的指导性。

## 第十四节 强化监督检查

建立养殖证管理系统，加强水域滩涂开发利用与保护的动态监管和信息反馈，利用数字投影信息等监测手段，建立水域滩涂保护与利用管理为主要目的管理信息系统，掌握养殖证的实施情况，协调处理好有关问题。必须完善各种保障服务体系和执法队伍的建设，进一步强化水域滩涂合理使用的执法力度。

## 第十五节 完善生态保护

根据规划采取有效措施加强养殖水域的环境保护；要健全淮南市水产养殖病害防治和渔业环境监测体系，逐步完善市、县多级水产养殖病害防治和渔业环境监测站，积极开展水产养殖区的环境和病害监测，提高养殖环境灾害和养殖生物病害的预测和防治能力，减少水产养殖经济损失；同时，通过科学合理的养殖布局及养殖品种结构调整，减少养殖自身的污染，提高养殖业经济效益和生态效益。

## 第十六节 其他保障措施

贯彻《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》等文件精神，加快推进渔业转方式调结构，促进渔业健康持续发展。通过网络、广播、电视、报刊等新闻媒体和印发宣传资料等各种渠道、方式进行宣传，重点宣传规划关于禁养区、限养区和养殖区划定的有关内容，明确禁养、限养、可养范围，对规划进行广泛的科普解读，做好优势特色品牌培育宣传等，营造养殖水域滩涂规划建设的良好社会氛围。

依托省内外水产科研院所高校的智力资源，对辖区内渔业从业人员进行常态化技术培训、指导，推广渔业新技术模式和环保理念，提升渔业经济效益和社会生态效益。

# 第五章 附则

## 第十七节

关于规划效力：养殖水域滩涂规划一经批准，即具有法律效力，必须严格执行。

## 第十八节

关于规划图件：规划图为规划文本附件，具有与文本同等的法律效力。

# 附表：

养殖水域滩涂功能区划表

| 一级区编号与名称 | 二级区编号与名称 | 所在水体/名称 | 面积 （公顷） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁养区 | 1.1 | 饮用水水源地一级保护区 | 淮河水系一级保护区,其他集中饮用水水源地一级保护区由各县人民政府依法划定的城乡、中心村饮用水集中式取水构筑物所在地表水域及其地下水补给水域、地下含水层的某一指定范围。 | - |
|  |  | 1.2 | 水产种质资源保护区核心区 | 淮河淮南段长吻鮠（淮王鱼）国家级水产种质资源保护区 | 1000 |
|  |  |  |  | 农业部焦岗湖芡实种质资源保护区核心区 | 700 |
|  |  |  |  | 小 计 | 1700 |
|  |  | 1.3 | 自然保护区核心区和缓冲区（包括湿地公园） | 淮滨淮南省级湿地自然保护区 | 3400 |
|  |  |  |  | 十涧湖国家级城市湿地公园 | 1010 |
|  |  |  |  | 小 计 | 4410 |
|  |  | 1.4 | 公共设施安全禁养区 | 淮河 | 1419 |
|  |  |  |  | 西淝河主航道 | 360 |
|  |  |  |  | 永幸河 | 168 |
|  |  |  |  | 泥河 | 100 |
|  |  |  |  | 茨淮新河航道 | 294 |
|  |  |  |  | 淠河航道 | 231 |
|  |  |  |  | 东淝河 | 414 |
|  |  |  |  | 东淝河西源 | 160 |
|  |  |  |  | 寿西湖截涝沟(护城河) | 169 |
|  |  |  |  | 窑河航道 | 84 |
|  |  |  |  | 淠淮航道 | 88 |
|  |  |  |  | 淠东干渠航道 | 81 |
|  |  |  |  | 杨西干渠航道 | 41 |
|  |  |  |  | 江淮运河主航道及瓦埠湖饮用水出水口 | 3000 |
|  |  |  |  | 湖泊、河沟周边滩涂地 | 18321 |
|  |  |  |  | 小 计 | 24930 |
|  |  | 合 计 | 31040 |

养殖水域滩涂功能区划表

| 2 | 限养区 | 2.1 | 饮用水水源二级保护区 | 在一级保护区外划定的、执行地表水环境质量标准III类标准的水域和陆域为二级保护区。 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.2 | 水产种质资源保护区实验区 | 农业部焦岗湖芡实种质资源保护区实验区实验区 | 300 |
|  |  | 2.3 | 风景名胜区（湿地公园） | 潘集区泥河省级湿地公园 | 2672 |
|  |  |  |  | 安徽淮南淮河湿地公园 | 616 |
|  |  |  |  | 小 计 | 3288 |
|  |  | 2.4 | 公共自然水域限制养殖 | 湖泊 | 焦岗湖 | 1650 |
|  |  |  |  |  | 瓦埠湖 | 10698 |
|  |  |  |  |  | 高塘湖 | 2134 |
|  |  |  |  |  | 花家湖 | 580 |
|  |  |  |  |  | 姬沟湖 | 1050 |
|  |  |  |  |  | 城北湖 | 320 |
|  |  |  |  |  | 戴家湖 | 53 |
|  |  |  |  |  | 施家湖 | 500 |
|  |  |  |  |  | 湖泊周边形成的沉陷区水面 | 2371 |
|  |  |  |  | 小 计 | 19356 |
|  |  |  |  | 水库 | 安丰塘水库 | 3400 |
|  |  |  |  |  | 大井水库 | 860 |
|  |  |  |  |  | 花果水库 | 200 |
|  |  |  |  |  | 蔡城塘水库 | 350 |
|  |  |  |  |  | 小（一）、小（二）型水库 | 5840 |
|  |  |  |  | 小 计 | 10650 |
|  |  |  |  | 河沟 | 西淝河河套 | 1107 |
|  |  |  |  |  | 陡涧河（河长24km） | 1330 |
|  |  |  |  |  | 河沟周边形成沉陷区水面 | 4439 |
|  |  |  |  | 小 计 | 6876 |
|  |  | 合 计 | 40470 |
| 3 | 养殖区 | 3.1 | 池塘养殖区 | 凤台、寿县、潘集、大通区、谢家集区、毛集实验区 | 13843 |
|  |  | 3.2 | 其它养殖区 | 稻渔养殖面积 | 凤台、寿县、潘集、大通区、谢家集区、毛集实验区 | 200000 |
|  |  | 合 计 | 13843 |
| 4 | 水域滩涂总面积 | 85353 |

备注：1、因饮用水源地所在河流均全段列入禁养区，不作单独计算；2、所有保护区及湿地公园均来源于各区域公告数据；3、水域滩涂总面积包括河流、沉陷区及水域滩涂等；4、本规划的所有数据来源于2016~2017年的相关规划及资料；5、稻渔综合种养不计入水域滩涂总面积。